Министерство транспорта Российской Федерации

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Омский государственный университет путей сообщения»

Тайгинский институт железнодорожного транспорта –

филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего профессионального образования

«Омский государственный университет путей сообщения»

Факультет среднего профессионального образования

«Тайгинский техникум железнодорожного транспорта»

ОП.06. СТРУКТУРА ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

по проведению практических занятий

специальность 23.02.04

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных,

строительных, дорожных машин и оборудования

(по отраслям)

(железнодорожный транспорт)

Базовая подготовка

среднего профессионального образования

Тайга 2015

Содержание

Введение	4

Практическое занятие №1 «Схематическое изображение габарита приближения строений и подвижного состава»	6

Практическое занятие №2 «Устройство верхнего строения пути»	12

Библиографический список	16

Введение

Методическое пособие составлено в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины ОП.06. Структура транспортной системы по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) (железнодорожный транспорт).

Целью практических занятий является закрепление теоретических знаний и приобретение студентами практических навыков по определению соответствия содержания сооружений и устройств железнодорожного транспорта требованиям действующих нормативных документов.

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:

– общие сведения о транспорте и системе управления им;

– климатическое и сейсмическое районирование территории России;

– организационную схему управления отраслью;

– технические средства и систему взаимодействия структурных подразделений транспорта;

– классификацию транспортных средств;

– средства транспортной связи;

– организацию движения транспортных средств.

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь  классифицировать транспортные средства, основные сооружения и устройства дорог.

Практические занятия проводятся фронтальным методом, когда вся группа выполняет одинаковое задание, в условиях учебного полигона подвижного состава института и учебного кабинета «Структура транспортной системы», имеющих необходимое оборудование. Каждый студент должен принимать участие в выполнении всех пунктов задания. Кроме того, выполняются занятия только после изучения соответствующей темы и проверки теоретической подготовки студентов.

При подготовке к каждому практическому занятию обучающиеся должны повторить материал соответствующей темы, указанной преподавателем.

Оценка за практическое занятие выставляется по результатам средней оценки за письменный отчет о проделанной работе и устные ответы на контрольные вопросы.

Структура отчета:

- титульный лист;

- тема и цель занятия;

- оборудование;

- задание;

- выполненное практическое занятие в соответствии с заданием;

- ответы на контрольные вопросы;

- вывод.

К ответам на контрольные вопросы студенты приступают после того, как выполнены все задания практического занятия. Перед проведением первого практического занятия со студентами проводится вводный инструктаж по технике безопасности с соответствующим оформлением в журнале по проведению инструктажа.

# Техника безопасности при проведении практических занятий

В учебном кабинете:

- использовать инструмент и приспособления только по назначению, в случае отсутствия нужного инструмента сообщить преподавателю;

-	пользоваться только исправными инструментами;

- не бросать инструменты на пол.

На учебном полигоне подвижного состава института:

- не смещать руками оборудование с мест установки  при его осмотре;

- обращать внимание на устройства и предметы, находящиеся на пути следования;

- не наступать на рельсы;

-	производить визуальный осмотр подвижного состава только при наличии тормозных башмаков;

- не стоять на рельсах и (или) не садиться на них;

-	не садиться на подножки железнодорожно-строительных машин и другого специального подвижного состава.

Практическое занятие № 1

Схематичное изображение габаритов приближения строений

и подвижного состава

Цель: научиться определять соответствие содержания сооружений и устройств железнодорожного транспорта требованиям действующих нормативных документов.

Оборудование: рулетка.

Краткие теоретические сведения

Для безопасности движения поездов требуется, чтобы локомотивы и вагоны, а также грузы на открытом подвижном составе могли свободно проходить мимо устройств и сооружений у пути, не задевая их, а также мимо следующего по соседним путям подвижного состава. Это требование обеспечивается соблюдением установленных государственным стандартом габаритов приближения строений и габаритов подвижного состава.

Габаритом приближения строений называется предельное поперечное (перпендикулярное оси пути) очертание, внутрь которого, помимо подвижного состава, не должны заходить никакие части сооружений и устройств. Исключение составляют лишь те устройства, которые предназначены для непосредственного взаимодействия их с подвижным составом (вагонные замедлители в рабочем состоянии, контактные провода с деталями крепления, поворачивающаяся часть колонки при наборе воды и др.).

Габаритом подвижного состава называется предельное поперечное (перпендикулярное оси пути) очертание, в котором, не выходя наружу, должен помещаться как груженый, так и порожний подвижной состав, установленный на прямом горизонтальном пути.

На железнодорожном транспорте введен ГОСТ 9238-83 на габариты приближения строений и подвижного состава для линий со скоростями движения не более 160 км/ч (для линий и участков со скоростями движения поездов свыше 160 км/ч габаритные нормы устанавливаются специальными указаниями Минтранса). Этот ГОСТ распространяется на железные дороги общей сети колеи 1520 мм (1524 мм), а также на подъездные пути железных дорог и промышленных предприятий.

Габарит приближения строений С (рисунок 1.1) применяется при строительстве новых линий, постройке вторых путей, электрификации железных дорог и осуществлении других реконструктивных мероприятий на общей сети и подъездных путях (от станции их примыкания до территории предприятия). Габаритные расстояния по высоте принимаются от уровня верха головки рельса, горизонтальные расстояния — от оси пути. Очертание I—II—III установлено для перегонов, а также для путей на станциях (в пределах искусственных сооружений), на которых не предусматривается стоянка подвижного состава. Очертание Iа—IIа—IIIa—IVa — для остальных путей станций. Высота габарита указана на рисунке 1.1 дробью: числитель — для контактной подвески с несущим тросом, знаменатель — для контактной подвески без несущего троса. Ширина габарита приближения строений С составляет 4900 мм. Размер 1100 мм означает расстояние от головки рельса.

УГР — уровень верха головки рельса; х — для сооружений и устройств на путях,

где электрификация исключена

Рисунок 1.1- Габарит приближения строений С

В габарите на перегонах на расстоянии от оси пути 1745 мм предусмотрен уступ высотой 1070 мм от головки рельса для перил на мостах, эстакадах и других искусственных сооружениях.

Расстояние от оси пути до линии приближения строений (вновь строящихся зданий, заборов, опор контактной сети и линий связи) установлено 3100 мм. Не допускается укладывать фундаменты, трубопроводы, кабели и другие не относящиеся к пути сооружения в пределах 1000 мм от уровня головки рельсов по вертикали и на расстоянии 2900 мм от оси пути по горизонтали.

Государственным стандартом установлен также габарит приближения строений Сп, отличающийся от габарита С отдельными размерами (например, по высоте, составляющей для габарита Сп 5500 мм). Требованиям этого габарита должны удовлетворять сооружения и устройства депо, мастерских, грузовых районов, складов, портов, промышленных предприятий, а также между территориями этих предприятий, т.е. в местах, где скорости движения сравнительно невысоки.

Для проверки соблюдения габарита приближения строений применяется устанавливаемая на платформе специальная габаритная рама, представляющая собой деревянную конструкцию, внешний  контур которой соответствует очертанию габарита С. Свободный проход рамы около сооружений и устройств свидетельствует о соблюдении габарита С.

Установлены габариты подвижного состава 1-Т и Т и габариты 1-ВМ, 0-ВМ, 02-ВМ и 03-ВМ, назначением и размерами, указанными в таблице 1.1.

Таблица 1.1 - Габариты подвижного состава

| Габарит | Высота, мм | Ширина, мм | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-Т Т | 5300 5300 | 3400 3750 | Для сети железных дорог России, стран СНГ, Балтии, Монголии |
| 1-ВМ 0-ВМ 02-ВМ | 4700 4650 4650 | 3400 3250 3150 | Для железных дорог России, СНГ и европейских стран |
| 03-ВМ | 4280 | 3150 | Для железных дорог России, европейских и азиатских стран |

Подвижной состав габарита 1 -Т допускается к обращению по всем путям общей сети железных дорог, подъездным путям и путям промышленных предприятий, а габарит Т — по путям общей сети железных дорог, подъездным путям промышленных предприятий, сооружения и устройства которых отвечают требованиям габарита С (с очертанием поверху для не электрифицированных линий) и габарита Сп.

Габариты 1-ВМ, 0-ВМ, 02-ВМ и 03-ВМ установлены для подвижного состава, допускаемого к обращению как по железным дорогам колеи 1520 (1524) мм, так и по железным дорогам колеи 1435 мм.

Пространство между габаритами подвижного состава Т и приближения строений С (рисунок 1.2), а также между подвижным составом, находящемся на смежных путях, необходимо для того, чтобы подвижной состав при поперечном смещении или наклоне его не мог задеть за какие-либо части сооружений и устройств. Смещение и наклон подвижного состава могут быть вызваны отклонениями в содержании пути, а также боковыми колебаниями подвижного состава на рессорах.

Расстояния между осями смежных путей определяются условиями обеспечения безопасности движения поездов, личной безопасности людей, находящихся на междупутьях (рисунок 1.3). При этом учитываются соответствующие размеры габаритов подвижного состава и приближения строений.

Т — очертание габарита подвижного состава; С — очертание габарита приближения строения; УГР — уровень верха головки рельса

Рисунок 1.2 - Совмещенные габариты приближения строений и подвижного состава

Рисунок 1.3 - Расстояние между осями смежных путей на прямых участках перегона

Согласно ПТЭ расстояния между осями путей (междупутья) на прямых участках должны быть не менее указанных: на перегонах двухпутных линий — 4100 мм; на трехпутных и четырехпутных линиях между осями второго и третьего путей — 5000 мм; на станциях между осями смежных путей — 4800 мм; на путях второстепенных и грузовых районов — 4500 мм.

Расстояние между осями второго и третьего путей 5000 мм позволяет оставить в междупутье инвентарь и инструмент для ремонта пути при следовании поездов по второму и третьему путям.

Расстояние между осями путей, предназначенных для непосредственной перегрузки грузов из вагонов в вагон, может быть допущено 3600 мм.

В кривых участках размеры междупутья, а также расстояния между осью пути и габаритом приближения строений зависят от радиуса кривой, скорости движения, месторасположения кривой (перегон или станция) и других факторов и устанавливаются по нормам, приведенным в специальных указаниях по применению габаритов приближения строений.

Порядок выполнения

1	На учебном полигоне подвижного состава института произвести с помощью рулетки следующие измерения:

- расстояние между осями смежных путей,

- расстояние от оси крайнего пути до опоры контактной сети (или мачты светофора),

- возвышение настила переезда, расположенного внутри рельсовой колеи, над поверхностью катания головки рельса в нескольких местах.

2 Результаты замеров занести в таблицу 1.2.

Таблица 1.2 – Результаты замеров

| Расстояние между осями смежных путей | Расстояние от оси крайнего пути до опоры контактной сети | Возвышение настила переезда | Вывод о соответствии требованиям нормативных документов |
| --- | --- | --- | --- |
| по ГОСТу | по факту | по ГОСТу | по факту | по ГОСТу | по факту |  |

3	По полученным замерам привести очертания габарита приближения строений С, сделать вывод о возможности эксплуатации сооружений и устройств железнодорожного транспорта.

4 На учебном полигоне подвижного состава института произвести измерения с помощью рулетки габаритных размеров путевой машины типа ВПР.

5 Результаты замеров занести в таблицу 1.3.

Таблица 1.3 – Результаты замеров

| Высота габарита от уровня верха головки рельса | Высота широкой части габарита от уровня верха головки рельса | Ширина широкой части габарита | Вывод о соответствии требованиям нормативных документов |
| --- | --- | --- | --- |
| по ГОСТу | по факту | по ГОСТу | по факту | по ГОСТу | по факту |  |

6 По полученным замерам привести очертания габарита подвижного состава, сделать вывод о возможности эксплуатации путевой машины типа ВПР.

Содержание отчета

1 Тема и цель занятия.

2 Оборудование.

3 Результаты замеров сооружений и устройств.

4	Очертание габарита приближения строений по полученным замерам.

5 Результаты замеров габарита подвижного состава.

6 Очертание габарита подвижного состава по полученным замерам.

7 Ответы на контрольные вопросы.

8 Вывод.

Контрольные вопросы

1 Дайте определение понятию «габарит приближения строений». Перечислите виды габарита приближения строений. На что они распространяются?

2 Дайте определение понятию «габарит подвижного состава». Перечислите виды габарита подвижного состава. На что они распространяются?

3 Для чего предназначено пространство между  габаритом подвижного состава Т и габаритом приближения строений С?

4 Какие должны быть минимальные расстояния между осями смежных путей в прямых участках на перегонах и станциях?

Практическое занятие № 2

Устройство верхнего строения пути

Цель: научиться определять сторонность, тип и марку крестовины стрелочного перевода как одного из элементов верхнего строения пути.

Оборудование: путевой шаблон ЦУП, рулетка.

Краткие теоретические сведения

Верхнее строение пути представляет собой конструкцию, включающую в себя стрелочные переводы, глухие пересечения, мостовые и переводные брусья, балластный слой, шпалы, рельсы, рельсовые скрепления, противоугоны.

Для перехода подвижного состава с одного пути на другой служат устройства по соединению и пересечению путей, относящиеся к верхнему строению. Соединение путей между собой осуществляется стрелочными переводами, а пересечение путей — глухими пересечениями. С применением стрелочных переводов и глухих пересечений устраивают соединения путей, называемые стрелочными улицами и съездами.

В зависимости от назначения и условий соединения путей между собой стрелочные переводы подразделяют на одиночные, двойные и перекрестные. Одиночные переводы делятся на обыкновенные, симметричные и несимметричные.

Обыкновенный стрелочный перевод (рисунок 2.1) служит для соединения двух путей. Он может быть право- или левосторонним, если смотреть против остряков, и применяется при отклонении бокового пути от прямого в ту или другую сторону. Этот вид переводов имеет наибольшее распространение.

1 — переводной механизм; 2, 4 — рамные рельсы; 3 — остряки; 5, 8 — контррельсы;

6 — усовик; 7 — сердечник крестовины; 9 — переводные брусья

Рисунок 2.1- Схема обыкновенного стрелочного перевода

В состав стрелочного перевода входят собственно стрелка, крестовина с контррельсами, соединительная часть между ними и переводные брусья.

Стрелка состоит из двух рамных рельсов, двух остряков, предназначенных для направления подвижного состава на прямой или боковой путь, переводного механизма, опорных, упорных и крепежных деталей.

Остряки соединяются между собой поперечными стрелочными тягами, с помощью которых один из остряков плотно подводится к рамному рельсу, а другой отходит от другого рамного рельса на величину, необходимую для свободного прохода гребней колес. Величина отхода этого остряка от оси первой тяги называется шагом остряка.

Перевод остряков из одного положения в другое осуществляется специальными стрелочными приводами через одну из тяг; в пологих стрелочных переводах, остряки которых имеют значительную длину, — через две тяги. В приводе имеется устройство, запирающее остряки в том или ином положении и контролирующее их плотное прилегание к рамным рельсам. Тонкая часть остряка называется острием, а другой его конец — корнем. Корневое крепление обеспечивает поворот остряков в горизонтальной плоскости и соединение с примыкающими к ним рельсами.

Крестовина (рисунок 2.2) состоит из сердечника и двух усовиков. Она обеспечивает пересечение гребнем колес рельсовых головок, а контррельсы направляют гребни колес в соответствующие желоба при проходе колесной пары по крестовине. Точка пересечения продолжения рабочих граней сердечника крестовины называется ее математическим центром, а самое узкое место между усовиками — горлом крестовины. Угол а, образуемый рабочими гранями сердечника, называется углом крестовины.

7 — усовики; 2 — желоба; 3 — сердечник; 4 — хвост крестовины

Рисунок 2.2- Схема крестовины

Соединительная часть перевода, лежащая между стрелкой и крестовиной, состоит из прямого участка и переводной кривой. Радиус переводной кривой зависит от угла крестовины: чем меньше угол, тем больше радиус. Переводы с меньшими углами крестовин допускают большие скорости движения поездов на боковой путь. Стрелочные переводы крепятся с помощью специальных башмаков, подкладок, шурупов и костылей к переводным брусьям или железобетонным плитам, которые укладываются на балластную призму.

Основной характеристикой перевода являются его тип и марка. Тип перевода определяется типом рельсов, из которых он изготовлен (Р-50, Р-65, Р-75).

Маркой перевода или маркой крестовины называется тангенс угла крестовины (tg а) или отношение ширины сердечника в хвосте крестовины К  к длине сердечника до математического центра. Марка обозначается в виде дроби

М =  tg а,				       (2.1)

где	а	-	угол крестовины;

N	-	целое число.

На железных дорогах укладывают обыкновенные стрелочные переводы марок 1/9, 1/11,1/18, 1/22. Наибольшее применение получили переводы марок 1/9, 1/11.

Порядок выполнения

1 Привести схему обыкновенного стрелочного перевода, где указать основные части.

2 На учебном полигоне подвижного состава института определить:

- сторонность стрелочного перевода и его тип;

- марку крестовины стрелочного перевода.

3 Результаты измерений занести в таблицу 2.1.

4 Описать порядок определения марки крестовины стрелочного перевода.

Таблица 2.1 – Результаты измерений

| Сторонность стрелочного перевода | Тип стрелочного перевода | Марка крестовины стрелочного перевода |
| --- | --- | --- |

Содержание отчета

1 Тема и цель занятия.

2 Оборудование.

3 Схема обыкновенного стрелочного перевода с указанием основных частей.

4 Результаты измерений.

5 Описание порядка определения марки крестовины стрелочного перевода.

6 Ответы на контрольные вопросы.

7 Вывод.

Контрольные вопросы

1 Для чего предназначены стрелочные переводы?

2 Какие бывают виды стрелочных переводов?

3 Для чего предназначены контррельсы и крестовина стрелочного перевода? Из каких элементов она состоит?

4 Что называется математическим центром и горлом крестовины?

Библиографический список

Основные источники:

1 Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации [Текст] : утв. Приказом Минтранса России от 21 дек. 2010 г. № 286 . - Введ. с 22 сентября 2011 г. - М. : Трансинфо ЛТД, 2011. - 255 с. - ISBN 978-5-93647-021-9.

Дополнительные источники:

2 Крейнис, З.Л, Певзнер В.О. Железнодорожный путь [Текст]: учебник/  З.Л. Крейнис, В.О. Певзнер.  – М.: «Транспортная книга», 2009. – 432с ISBN 978-5-89035-572-0.

3 Хушит, Любовь Ивановна. Общий курс железных дорог [Текст]: учебник для техникумов и колледжей ж.-д. транспорта / Хушит Л.И. – М.: Маршрут, 2005. –    256 с.

Электронные  учебники:

### 4 Транспорт России [Электронный ресурс]: Интерактивное наглядное пособие: DVD-ROM. – М.: Дрофа, 2006 (№ 417).

5 Общий курс железных дорог [Электронный ресурс]: электронная версия учебника / В. Н. Соколов [и др.]. - М. : УМЦ ЖДТ, 2003. - эл. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: совместимый с операционной системой Microsoft Windows, необходимое пространство на жестком диске 160 Мб. (№248), (№323).

Интернет-ресурсы:

6 Сайт «СЦБИСТ - железнодорожный форум, блоги, фотогалерея, социальная сеть». Форма доступа:www.scbist.com.

Учебное издание

Лаптев Евгений Геннадьевич

ОП. 06. СТРУКТУРА ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ

Методическое пособие

по проведению практических занятий

специальность 23.02.04

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных,

строительных, дорожных машин и оборудования

(по отраслям)

(железнодорожный транспорт)

___________________________________________________________

Редакционно-издательский отдел ТИЖТа (филиала ОмГУПСа)

652401, г. Тайга, ул. Молодёжная, 13

# Text boxes

Стрелка

Комплект крестовины с контррельсами

Соединительные пути

Переводная кривая