Министерство образования и науки Амурской области

Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение Амурской области

«Амурский колледж строительства и жилищно-коммунального хозяйства»

Утверждаю

Зам.директора по УР_______________

С.А.Ленских

«___»_____________201_г

Комплект контрольно-оценочных средств

Наименование УД (ПМ)  ОП. 04 « Основы  геодезии »

Код, наименование специальности  08.02.01. «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

Количество часов по учебному плану  147

Преподаватель Курачицкий Анатолий Петрович

Рассмотрено на заседании кафедры

технических дисциплин

Протокол №___от «___»_________201_г

Зав.кафедрой_______________________

Оглавление

1. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке	          2

2. Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине				6

3. Оценка освоения учебной дисциплины			  			         9

4. Направленность и структура контрольно-оценочных материалов (КОМ) для итоговой аттестации по учебной дисциплине				        14

Приложение А									                 16

# 1. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

В результате освоения учебной дисциплины Основы геодезии обучающийся должен обладать предусмотренными  ФГОС по специальности СПО 08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональную компетенцию, и общими компетенциями:

У 1 читать ситуации на планах и картах;

У 2 определять положение линий на местности;

У 3 решать задачи на масштабы;

У 4 решать прямые и обратные геодезические задачи;

У 5 пользоваться приборами и инструментами, используемыми при измерении линий, углов и отметок точек;

У 6 проводить камеральные работы по окончании теодолитной съёмки и геометрического нивелирования;

З 1 знать основные понятия и термины, используемые в геодезии;

З 2 знать масштабы, условные топографические знаки, точность масштаба;

З 3 систему плоских прямоугольных координат;

З 4 знать показатели качества и методы их оценки;

З 5 приборы и инструменты для измерений: линий, углов и определения превышений;

З 6 виды геодезических измерений.

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность;

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности;

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями;

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий;

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности;

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

ПК 1.2.Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием информационных технологий

Грамотное чтение ситуации на планах и картах.

Демонстрация умения решать прямую и обратную геодезическую задачи.

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной площадке

Демонстрация умения выносить на строительную площадку элементы стройгенплана.

Определение назначения геодезических сетей.

демонстрация знаний системы плоских координат при определении положения линии на местности.

Правильность и точность расчета при решении задач на масштабы и демонстрация умения применять их в построении строительных чертежей.

ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные работы и работы по реконструкции строительных объектов

Грамотное выполнение камеральных работ по окончании теодолитной съемки.

Грамотное выполнение камеральных работ по окончании геометрического нивелирования.

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ

Демонстрация умения выполнять контроль геодезических измерений при монтаже конструкций зданий с учетом строительных нормативов и правил.

ПК 3.4. Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных работ, ремонтных и работ по реконструкции строительных объектов

Выполнение правил по охране труда и технике безопасности при выполнении работ разработка мероприятий по предотвращению производственного травматизма.

Обеспечение соблюдения рабочими требований по охране труда и техники безопасности на рабочих местах.

ПК 4.2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий  и сооружений в соответствии с нормативно-технической документацией

Работа с геодезическими приборами и механическим инструментом.

Демонстрация навыков пользоваться приборами и

инструментами, используемыми при измерении отрезков, углов и отметок точек.

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет.

Итогом  дифференцированного зачета является качественная оценка в баллах от 2-х до 5-ти.

# 2. Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине

Таблица 1

| Раздел / тема учебной дисциплины | Формы и методы контроля (текущего, рубежного, промежуточной и итоговой аттестации) |
| --- | --- |
| РАЗДЕЛ 1 Основы изображения земной поверхности на топографических картах и планах | Доклады по заданным темам; проверка конспектов лекций, самостоятельных работ |
| Тема 1.1. Предмет и задачи геодезии. Основные сведения о форме и размерах Земли. | Фронтальный и индивидуальный опрос во время аудиторных занятий |
| Тема 1.2. Системы координат и высот, применяемые в геодезии | Фронтальный и индивидуальный опрос во время аудиторных занятий |
| Тема 1.3. Ориентирование линий | Фронтальный и индивидуальный опрос во время аудиторных занятий. Проверка конспектов лекций, самостоятельных работ |
| РАЗДЕЛ 2 Топографические карты и планы. | Выполнение и защита практических работ; доклады по заданным темам; проверка конспектов лекций, самостоятельных работ |
| Тема 2.1. Понятие о планах и картах. Масштабы. | Фронтальный и индивидуальный опрос во время аудиторных занятий |
| Тема 2.2. Изображение объектов на топографических планах и картах. | Фронтальный и индивидуальный опрос во время аудиторных занятий |
| Тема 2.3. Рельеф местности и его изображение на топографических планах и картах. | Фронтальный и индивидуальный опрос во время аудиторных занятий |
| Тема 2.4. Определение географических и прямоугольных координат точек, заданных на топографической карте. Прямая и обратная геодезические задачи | Фронтальный и индивидуальный опрос во время аудиторных занятий |
| Тема 2.5. Разграфка и номенклатура топографических карт и планов. | Фронтальный и индивидуальный опрос во время аудиторных занятий. Проверка конспектов лекций, самостоятельных работ |
| РАЗДЕЛ 3 Государственная геодезическая сеть и сети сгущения | Проверка конспектов лекций, самостоятельных работ |
| Тема 3.1. Государственная геодезическая сеть и сети сгущения | Фронтальный и индивидуальный опрос во время аудиторных занятий |
| РАЗДЕЛ 4 Измерения расстояний и углов на местности | Выполнение и защита практических и лабораторных работ; доклады по заданным темам; проверка конспектов лекций, самостоятельных работ |
| Тема 4.1.1. Линейные измерения. Измерение длин линий мерными лентами и рулетками. | Фронтальный и индивидуальный опрос во время аудиторных занятий |
| Тема 4.1.2. Линейные измерения. Измерение расстояний нитяным дальномером. Электронные дальномеры. | Фронтальный и индивидуальный опрос во время аудиторных занятий |
| Тема 4.2.1. Угловые измерения. Принцип измерения горизонтальных и вертикальных углов. Теодолит и его устройство. | Проверка конспектов лекций, самостоятельных работ |
| Тема 4.2.2. Поверки и юстировки теодолита типа 4Т30. | Фронтальный и индивидуальный опрос во время аудиторных занятий |
| Тема 4.2.3. Измерение горизонтальных и вертикальных углов | Фронтальный и индивидуальный опрос во время аудиторных занятий. Проверка конспектов лекций, самостоятельных работ |
| РАЗДЕЛ 5. Нивелирование | Выполнение и защита практических работ; доклады по заданным темам; проверка конспектов лекций, самостоятельных работ |
| Тема 5.1. Виды нивелирования. Сущность геометрического нивелирования. Нивелиры. | Фронтальный и индивидуальный опрос во время аудиторных занятий |
| Тема 5.2. Поверки нивелиров с уровнем и элевационным винтом. Нивелирные рейки. | Фронтальный и индивидуальный опрос во время аудиторных занятий |
| Тема 5.3. Производство технического нивелирования. Увязка нивелирного хода. Вычисление отметок точек. Тригонометрическое нивелирование. | Фронтальный и индивидуальный опрос во время аудиторных занятий. Проверка конспектов лекций, самостоятельных работ |
| РАЗДЕЛ 6. Топографические съемки | Выполнение и защита практических работ; доклады по заданным темам; проверка конспектов лекций, самостоятельных работ |
| Тема 6.1. Общие сведения о топографических съемках. Съемочное обоснование. Теодолитный ход. | Фронтальный и индивидуальный опрос во время аудиторных занятий |
| Тема 6.2. Горизонтальная съемка ситуации местности. Нивелирорвание поверхности | Фронтальный и индивидуальный опрос во время аудиторных занятий |
| . Тема 6.3. Тахеометрическая съемка местности. | Фронтальный и индивидуальный опрос во время аудиторных занятий. Проверка конспектов лекций, самостоятельных работ |
| РАЗДЕЛ 7. Фототопографические съемки. | Выполнение и защита практических работ; доклады по заданным темам; проверка конспектов лекций, самостоятельных работ |
| Тема 7.1. Общие сведения о фототопографических съемках. Аэрофотосъемка местности. | Фронтальный и индивидуальный опрос во время аудиторных занятий |
| РАЗДЕЛ 8. Геодезические работы при вертикальной планировке участка | Выполнение и защита практических работ; тестирование по теме; рефераты, доклады по заданным темам; проверка конспектов лекций, самостоятельных работ |
| Тема 8.1 Вертикальное планирование участка. Подготовка топографической основы для разработки проекта вертикальной планировки | Фронтальный и индивидуальный опрос во время аудиторных занятий |
| Тема 8.2 Геодезические расчеты при вертикальной планировке участка | Фронтальный и индивидуальный опрос во время аудиторных занятий. Проверка конспектов лекций, самостоятельных работ |
| РАЗДЕЛ 9. Инженерно геодезические работы в строительстве | Выполнение и защита практических работ; тестирование по теме; рефераты, доклады по заданным темам; проверка конспектов лекций, самостоятельных работ |
| Тема 9.1 Геодезические разбивочные работы | Фронтальный и индивидуальный опрос во время аудиторных занятий |
| Тема 9.2 Подготовка геодезических данных для выноса проекта сооружения на местность | Фронтальный и индивидуальный опрос во время аудиторных занятий |
| Тема 9.3 Элементы разбивочных работ | Фронтальный и индивидуальный опрос во время аудиторных занятий |
| Тема 9.4 Разбивка и закрепление осей сооружения | Фронтальный и индивидуальный опрос во время аудиторных занятий |
| Тема 9.5 Геодезические работы при сооружении котлованов. Разбивка фундаментов сооружения | Фронтальный и индивидуальный опрос во время аудиторных занятий |
| Тема 9.6 Построение разбивочной основы на исходном и монтажном горизонтах | Фронтальный и индивидуальный опрос во время аудиторных занятий |
| Тема 9.7 Геодезические работы при возведении строительных конструкций | Фронтальный и индивидуальный опрос во время аудиторных занятий. Проверка конспектов лекций, самостоятельных работ |
| УД (в целом): дифференцированный зачет |

# Оценка освоения учебной дисциплины

3.1. Общие положения

Основной целью оценки освоения  учебной дисциплины является оценка освоенных  умений и усвоенных знаний.

3.2. Типовые задания для оценки освоения  разделов / тем учебной дисциплины

Тестовые вопросы с одним вариантом ответа составлены по всем темам курса.

В зависимости от задач и этапа изучения материала учебного курса (проверка знаний по нескольким темам, итоговая проверка, изучение остаточных знаний), преподаватель формирует различные варианты тестовых заданий.

Задание:

Текст задания: Выполните тестирование в соответствии с заданием, оценивающим усвоенные знания (Приложение А)

Критерии оценки: качество усвоенных знаний: полнота, глубина, системность, прочность.

Дифференцированный зачет

Задание

Вариант № 1

(Выставляется на сайт для ознакомления обучающихся)

Инструкция для обучающихся

Внимательно прочитайте задание.

Время выполнения задания – 1 академический час  (45 минут) Задание

Выполните тест, который содержит 50 заданий из разных разделов по дисциплине.

Пакет экзаменатора

Условия

группы по 5 человек

Количество вариантов задания для экзаменующегося – по количеству экзаменующихся.

Время выполнения задания – 1 час.

Оборудование: компьютер для каждого учащегося, доступ в интернет.

Эталоны ответов

Экзаменационная ведомость (или оценочный лист).

Критерии оценки

95-100 баллов – отлично;

70-94 баллов -  хорошо;

55-70 баллов – удовлетворительно.

# Направленность и структура контрольно-оценочных материалов (КОМ) для итоговой аттестации по учебной дисциплине

4.1.1.  Направленность освоенных умений  и знаний на формирование ПК и ОК

Таблица 3

| Коды проверяемых умений и знаний | Коды компетенций, на формирование которых направлены умения и знания |
| --- | --- |
| У1 У2 У3 У4 У5 У6 З1 З2 З3 З4 З5 З6 | ОК 1 – 10 ПК 1.2 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.4 ПК 3.4 ПК 4.2 |

4.1.1.  Лист согласования

Дополнения и изменения к комплекту КОС на учебный год

Дополнения и изменения к комплекту КОС на __________ учебный год по дисциплине ____________________________________________________

В комплект КОС внесены следующие изменения:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Дополнения и изменения в комплекте КОС обсуждены на заседании кафедры _______________________________________________________

протокол № ______ «_____» ____________ 20_____г.

Зав. кафедрой  ________________ /___________________/

# Приложение А

Тест

1. Геодезия – это наука о:

1.– измерениях температурного режима на поверхности земли и математической обработке этих измерений.

2. – измерениях на поверхности Земли и математической обработке этих измерений. +

3. – животном мире и растительности на земной поверхности.

4. – водных ресурсах Земли и их эффективном использовании.

2. Система высот принятая в России для применения в геодезии:

1. – Балтийская. +

2. – Приморская.

3. – Каспийская.

4. – Тихоокеанская.

3. Топографическим планом называют:

1. – уменьшенное и схематическое изображение ортогональной проекции местности, в пределах которой кривизна уровенной поверхности не учитывается.

2. – уменьшенное и схематическое изображение центральной проекции местности, в пределах которой кривизна уровенной поверхности не учитывается.

3. – увеличенное и схематическое изображение центральной проекции местности, в пределах которой кривизна уровенной поверхности не учитывается.

4. – уменьшенное и подобное изображение ортогональной проекции местности, в пределах которой кривизна уровенной поверхности не учитывается. +

4. Измеренное расстояние между двумя точками на топографической карте равно 5,6см. Определить длину горизонтального проложения соответствующей линии местности, если масштаб карты равен 1:10 000:

1. – 56м

2. – 5600м

3. – 560м +

4. – 5,6м

5. Румбом r называется :

1. горизонтальный угол, заключенный между ориентируемым направлением и направлением магнитной стрелки компаса на север.

2. острый горизонтальный угол, заключенный между ориентируемым направлением и ближайшим направлением меридиана (или оси абсцисс) – северным или южным. +

3. острый вертикальный угол, заключенный между ориентируемым направлением и линией горизонта.

4. острый горизонтальный угол, заключенный между ориентируемым направлением и линией горизонта.

6. Определение высот точек местности и превышений между ними называется:

1. – нивелированием. +

2. – тестированием.

3. – горизонтированием.

4. – моделированием

7. Геометрическое нивелирование основано на применении:

1. – барометра.

2. – рулетки.

3. – нивелира. +

4. – высотомера.

8. В каком положении должна находиться зрительная труба нивелира при измерении превышений по нивелирным рейкам?:

1. – вертикальном.

2. – произвольном.

3. – горизонтальном. +

4. – не имеет значения.

9. Различают два способа геометрического нивелирования:

1. – « из середины » и « вперед ». +

2. – «из середины » и « вправо ».

3. – «из середины » и « назад ».

4. – «из середины » и « влево ».

10. При геометрическом нивелировании способом « из середины », точка высота которой известна называется:

1. – « задней ». +

2. – «передней ».

3. – « связующей ».

4. – «станцией ».

11. При геометрическом нивелировании способом « вперед » высоту инструмента измеряют с точностью до:

1. – 1см.

2. – 0,5см.

3. – 1мм. +

4. – 10мм.

12. При выполнении нивелирования «Ось круглого уровня нивелира должна быть:

1.  параллельна  оси вращения инструмента». +

2. параллельна оси цилиндрического уровня».

3. перпендикулярна оси вращения инструмента».

4. параллельна визирной оси  инструмента».

13. При геометрическом нивелировании способом « из середины », точка высота которой определяется называется:

1. – « задней ».

2. – « передней ». +

3. – « связующей »

4. – «станцией ».

14. По известной высоте точки А (НА = 125,36м.) и измеренному превышению h ( h = +5,36м.) вычислить высоту точки В  ( Нв= ?):

1.  120,00м.

2.  125,36м.

3.  130,72м. +

4.      5,36м.

15. При выполнении нивелирования «Визирная ось зрительной трубы нивелира должна быть:

1.  параллельна  оси вращения инструмента».

2. параллельна оси цилиндрического уровня». +

3. перпендикулярна оси вращения инструмента».

4. перпендикулярна оси цилиндрического уровня».

16. Вычислить превышение h, мм , при отсчетах по рейке: «задний черный » 0073,   «передний черный »  1612.

1.  +1539

2.  +1685

3.  -1539  +

4. +1612.

17. Вычислить превышение h, мм , при отсчетах по рейке: «задний красный » 7619,   «передний красный »  4841.

1.  +2460

2.  +2778  +

3.  -2778

4.  +7619

18. В каком положении должна находится нивелирная рейка при измерении превышений:

1. – вертикальном. +

2. – произвольном.

3. – горизонтальном.

4. – удобном.

19. Начало отсчета черных делений нивелирной рейки – нулевой отсчет – называется:

1. « подошвой » рейки.

2. « пяткой » рейки. +

3. « носком » рейки.

4. « каблуком » рейки.

20. Определить величину угла В, если даны дирекционные углы линий ВА =  60(36(; ВС =  240(36(.

1.  180(00(. +

2.  301(12(.

3. -240(36(.

4.  -60(36(

21. При геометрическом нивелировании способом « из середины », точка установки нивелира для наблюдений называется:

1. – « задней ».

2. – « передней ».

3. – « связующей »

4. – «станцией ». +

22. У реальной (физической) поверхности Земли:

1. – 91% приходится на дно морей и океанов и 9% - на сушу.

2. – 29% приходится на дно морей и океанов и 71% - на сушу.

3. – 50% приходится на дно морей и океанов и 50% - на сушу.

4. – 71% приходится на дно морей и океанов и 29% - на сушу. +

23. Для изображения поверхности Земли на эллипсоиде и при проведении геодезических работ применяют метод:

1. –  горизонтальных проекций. +

2.  – вертикальных проекций.

3. – поперечных проекций.

4.  – произвольных проекций.

24. Вертикальная плоскость, проходящая через концы свободно подвешенной магнитной стрелки, носит название плоскости:

1. –  магнитного меридиана. +

2.  – геодезического меридиана.

3. – географического меридиана.

4.  – географического меридиана.

25. Угол, отсчитываемый от северного направления магнитной стрелки до заданного направления, называется:

1. –  магнитным азимутом. +

2.  – геодезическим меридианом.

3. – географическим меридианом.

4.  – произвольным меридианом.

26. В системе высот принятой в России для применения в геодезии, абсолютной высотой точки местности называют ее высоту в метрах над уровнем:

1. – Балтийского моря. +

2. – Черного моря.

3. – Каспийского моря.

4. – Белого моря.

27. Горизонталь – это:

1. – кривая замкнутая линия на топографическом плане, соединяющая точки с одинаковыми высотами над уровнем моря. +

2. – линия на топографическом плане, соединяющая два населенных пункта.

3. – кривая замкнутая линия на топографическом плане, вокруг лесного массива.

4. – прямая линия на топографическом плане, соединяющая 2 точки с одинаковыми высотами над уровнем моря.

28. Кривая замкнутая линия на топографическом плане, соединяющая точки с одинаковыми высотами над уровнем моря называется:

1. – вертикаль.

2. – параллель.

3. –связующей.

4. – горизонталь. +

29. Определить числовое значение румба r угла В, если числовое значение азимута угла В =  60(36(.

1.  r = СВ: 60(36( +

2.  r =  СВ: 301(12(

3. r = СВ:-240(36(

4.  r = СВ: -60(36(

30. Определить числовое значение румба r угла В, если числовое значение азимута угла В =  240(36(.

1.  r = ЮЗ: 60(36(  +

2.  r =  ЮЗ: 240(36(

3. r = ЮЗ: -240(36(

4.  r = ЮЗ:  -60(36(

31. . Определить числовое значение румба r угла В, если числовое значение азимута угла В =  134(40(.

1.  r = ЮВ:45(20(  +

2.  r = ЮВ:134(40(

3. r = ЮВ:-134(40(

4.  r =ЮВ:314(40(

32. . Определить числовое значение румба r угла В, если числовое значение азимута угла В =  323(15(.

1.  r = СЗ: 36(45(  +

2.  r = СЗ:  323(15(

3. r = СЗ: -323(15(

4.  r = СЗ:  314(40(

33. Определить числовое значение азимута угла  В, если числовое значение румба r = СВ:  60(36(.

1.  В =  60(36(  +

2.  В =  301(12(

3. В = -240(36(

4.  В =  -60(36(

34. Определить числовое значение азимута угла  В, если числовое значение румба r  =ЮЗ: 70(20(

1.  В =  250(20(  +

2.  В =  45(20(

3. В = 70(20(

4.  В =  -45(20(

35. Определить числовое значение азимута угла  В, если числовое значение румба r  =  СЗ: 36(45(

1.  В =  323(15(  +

2.  В =  36(45(

3. В = 70(20(

4.  В =  -36(45(

36. К какому условному знаку относится подпись отметки высоты точки на топографической карте масштаба 1:100 00 (293,6 м.):

1. – площадные.

2. – внемасштабные.

3. –линейные.

4. –пояснительные. +

37. Вертикальные углы – это углы:

1. –   расположенные в  вертикальной плоскости.  +

2.  –  расположенные исключительно в  плоскости  геодезического меридиана.

3. – расположенные исключительно в  плоскости географического меридиана.

4.  – расположенные  исключительно в  плоскости произвольного меридиана..

38.  В геодезии горизонтальные и вертикальные углы на местности измеряют:

1. – нивелиром.

2. – мерной лентой .

3. –рулеткой.

4. –теодолитом.  +

39. Центрирование теодолита выполняют с помощью:

1. – нивелирной рейки.

2. – мерной ленты.

3. –рулетки.

4. –отвеса. +

40. Измеренное расстояние между двумя точками на топографической карте равно 5,6см. Определить длину горизонтального проложения соответствующей линии местности, если масштаб карты равен 1:100 000:

1. – 56м

2. – 5600м  +

3. – 560м

4. – 5,6м

41. По известной высоте точки А (НА = 125,36м.) и измеренному превышению h ( h = -5,36м.) вычислить высоту точки В  ( Нв= ?):

1.  120,00м. +

2.  125,36м.

3.  130,72м.

4.      5,36м.

42. По известной высоте точки А (НА = 121,36м.) и измеренному превышению h ( h = -1,36м.) вычислить высоту точки В  ( Нв= ?):

1.  120,00м. +

2.  121,36м.

3.  122,72м.

4.     1,36м.

43. По известной высоте точки А (НА = 221,36м.) и измеренному превышению h ( h = -1,36м.) вычислить высоту точки В  ( Нв= ?):

1.  220,00м.  +

2.  221,36м.

3.  222,72м.

4.     1,36м.

44. Определить величину угла В, если даны дирекционные углы линий ВА =  60(00(; ВС =  240(00(.

1.  180(00(.  +

2.  300(00(.

3. -240(00(.

4.  -60(00(

45. . Определить величину угла В, если даны дирекционные углы линий ВА =  30(00(; ВС =  240(00(.

1.  210(00(.  +

2.  270(00(.

3. -270(00(.

4.  -30(00(

46. Вычислить превышение h, мм , при отсчетах по рейке: «задний черный » 1612,   «передний черный »  0073.

1.  -1539

2.  +1685

3.  +1539  +

4. +1612.

47. Вычислить превышение h, мм , при отсчетах по рейке: «задний черный » 1212,   «передний черный »  1213.

1.  -0001  +

2.  +1425

3.  -1425

4. +1212

48. При геометрическом нивелировании способом « из середины », общие точки для смежных станций называют:

1. – « задними ».

2. – «передними ».

3. – « связующими ».  +

4. – «станциями ».

49. Для геодезических расчетов и построений в России принят референц - эллипсоид:

1. – Циолковского

2. – Ньютона

3. – Красовского +

4. – Эйнштейна

50. По известной высоте точки А (НА = 321,36м.) и измеренному превышению h ( h = -1,36м.) вычислить высоту точки В  ( Нв= ?):

1.  320,00м. +

2.  321,36м.

3.  322,72м.

4.     1,36м.

Эталоны ответов

| № задания | Правильный ответ | № задания | Правильный ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 26 | 1 |
| 2 | 1 | 27 | 1 |
| 3 | 4 | 28 | 4 |
| 4 | 3 | 29 | 1 |
| 5 | 2 | 30 | 1 |
| 6 | 1 | 31 | 1 |
| 7 | 3 | 32 | 1 |
| 8 | 3 | 33 | 1 |
| 9 | 1 | 34 | 1 |
| 10 | 1 | 35 | 1 |
| 11 | 3 | 36 | 4 |
| 12 | 1 | 37 | 1 |
| 13 | 2 | 38 | 4 |
| 14 | 3 | 39 | 4 |
| 15 | 2 | 40 | 2 |
| 16 | 3 | 41 | 1 |
| 17 | 2 | 42 | 1 |
| 18 | 1 | 43 | 1 |
| 19 | 2 | 44 | 1 |
| 20 | 1 | 45 | 1 |
| 21 | 4 | 46 | 3 |
| 22 | 4 | 47 | 1 |
| 23 | 1 | 48 | 3 |
| 24 | 1 | 49 | 3 |
| 25 | 1 | 50 | 1 |