..

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для проведения практических занятий

по МДК 02.02  Конструирование столярных и мебельных изделий

ПМ 02 Изготовление столярных и мебельных изделий

студентами по программе подготовки квалифицированных рабочих: 29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства.

Разработала Залесова Ольга Николаевна

преподаватель профессионального цикла

Кировское областное государственное образовательное автономное учреждение среднего профессионального образования «Колледж промышленности и автомобильного сервиса»

г. Киров

2014

Содержание

| Пояснительная записка | 3 |
| --- | --- |
| Инструкции к практическим занятиям | 3 |
| Практическое занятие № 1 Практическое занятие №2 Практическое занятие №3 Практическое занятие №4 Практическое занятие №5 Практическое занятие №6 Практическое занятие №7 Практическое занятие №8 Практическое занятие №9 Практическое занятие №10 Практическое занятие №11 Практическое занятие №12 Практическое занятие №13 | 5 6 7 8 8 9 11 11 12 13 14 15 16 |
| Критерии оценки | 18 |
| Заключение | 20 |
| Список использованных источников, литературы и электронных ресурсов | 21 |

Пояснительная записка

Данные методические указания к практическим занятиям по междисциплинарному курсу «Конструирование мебели», входящему в профессиональный модуль «Изготовление столярных и мебельных изделий», предназначены для студентов образовательных организаций среднего профессионального образования по программе подготовки квалифицированных рабочих 29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства.

Знания физических, механических, технологических, экологических и эстетических характеристик различных видов конструкционных материалов имеет очень важное значение для качественной профессиональной  подготовки специалистов.

Цель практических занятий  по дисциплине/МДК:

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных теоретических знаний по конкретным темам;

- формирование умений применять полученные знания на практике, реализация единства интеллектуальной и практической деятельности;

- развитие общих и профессиональных компетенций;

- развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов: аналитических, проектировочных, конструктивных и др.;

- выработка при решении поставленных задач таких профессионально значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива.

Методические указания содержат краткий теоретический материал по темам практических занятий, инструкции, вопросы для самоконтроля и перечень информационных источников.

По учебному плану на дисциплину выделено 60 часов из них на практические занятия - 26 часов.

| № | Наименование темы согласно плану | Тема практического занятия | Кол-во часов. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тема 2.3. Конструкции дверей | Практическое занятие №1 Разработка технологического процесса изготовления деталей и сборки щитовой двери. | 2 |
| 2 |  | Практическое занятие №2 Разработка технологического процесса сборки филёнчатой двери. | 2 |
| 3 | Тема 2.4. Конструкции окон | Практическое занятие №3 Разработка технологического процесса сборки оконного блока с раздельными переплётами. | 2 |
| 4 | Тема 2.6. Стили и декорирование мебели | Практическое занятие №4 Определение стиля изделия и элементов декорирования изделия. | 2 |
| 5 | Тема 2.7. Элементы конструкций корпусной мебели | Практическое занятие №5 Определение конструктивных решений элементов корпусной мебели по образцам. | 2 |
| 6 | Тема 2.9. Конструирование шкафов различного назначения | Практическое занятие №6 Разработка конструкции шкафа с расчётом функциональных отделений. | 2 |
| 7 | Тема 2.10. Конструирование различных тумб и столов туалетных с зеркалом | Практическое занятие №7 Разработка конструкции изделия с зеркалом с расчётом функциональных отделений и разработкой конструкции подзеркальника | 2 |
| 8 | Тема 2.11. Конструирование кухонной мебели | Практическое занятие №8 Разработка конструкции напольных и навесных кухонных шкафчиков с расчетом сопрягаемых элементов и декорированием изделия. | 2 |
| 9 | Тема 2.12. Конструирование столов. | Практическое занятие №9 Разработка конструкции письменного стола с расчётом применяемой фурнитуры. | 2 |
| 10 | Тема 2.13. Мебель для сидения и лежания. | Практическое занятие №10 Разработка технологической карты сборки стула. | 2 |
| 11 |  | Практическое занятие №11 Разработка конструкции кровати из массива древесины с расчётом размеров деталей и фурнитуры. | 2 |
| 12 | Тема 2.14. Конструкторская и технологическая документация столярно-мебельных изделий из массива древесины и древесных материалов | Практическое занятие №12 Разработка конструкции столярного изделия с определением формы, расчётом конструктивных размеров деталей. Оформление и заполнение конструкторской документации столярного изделия. | 2 |
| 13 |  | Практическое занятие №13 Разработка корпусной мебели простой конструкции с определением формы, расчётом функциональных и конструктивных размеров деталей. | 2 |

В результате выполнения практических занятий студент должен

уметь:

- классифицировать столярные изделия и  мебель по назначению и виду;

- разрабатывать конструкции столярных изделий и мебели;

- определять форму, рассчитывать и определять функциональные и конструктивные размеры столярных изделий и мебели.

Практические занятия выполняются в соответствии с графиком учебного процесса. Предусмотрена также самостоятельная подготовка к практическим занятиям. Выполнению практического занятия предшествует проверка знаний студентов, их теоретической готовности к выполнению заданий.

Оценка за выполнение практического занятия выставляется по пятибалльной системе и учитывается как показатель текущей успеваемости студента.

В случае пропуска практического занятия по уважительной причине студент обязан выполнить его самостоятельно внеаудитории, либо в аудитории в течение 1 недели со времени выхода на учебу и предоставить отчет преподавателю.

Выполнение всех практических занятий необходимо для допуска студента к промежуточной аттестации по дисциплине.

Практическое занятие № 1

ТЕМА: Разработка технологического процесса изготовления деталей и сборки щитового дверного полотна.

Цель: определить необходимые детали щитового дверного полотна и  рациональную последовательность их изготовления и сборки.

Уважаемый студент!

1) в результате выполнения этой работы вы научитесь заполнять «Ведомость деталей» и таблицу «Технологическая последовательность изготовления и сборки».

2) выполнение этой работы обязательно для допуска к зачёту (экзамену).

Оборудование:

- макет щитового дверного полотна,

- тетрадь, карандаш, линейка.

Справочная литература:

Бобиков П.Д., Изготовление столярно-мебельных изделий: учеб.- М.: Академия, 2006

Глава 7. Склеивание стр.145-147

Глава 5. Обработка древесины на станках и электрифицированным инструментом. 	Стр.81-124

Глава 9. Конструкции столярных изделий. Стр.193-200

Порядок выполнения работы

- Зарисовать эскиз щитового дверного полотна.

- Проставить номера позиций деталей.

- Заполнить ведомость деталей.

| № п/п | Наименование детали. | Эскиз детали | Количество деталей. | Материал. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вертикальный проходной брусок |  | 2 | Сосна |

- Заполнить таблицу «Технологическая последовательность изготовления и сборки щитового дверного полотна»

| № п/п | Наименование детали | Количество деталей | Материал | Оборудование | Торцовочный станок или Ц-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Операция | Черновой поперечный раскрой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Технологическая последовательность изготовления и сборки щитового дверного полотна |
| 1 | Вертикальный проходной брусок | 2 | Сосна |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

- в ячейках «Операция» последовательно записываются все операции по изготовлению и сборке щитового дверного полотна;

- в ячейках «Технологическая последовательность изготовления и сборки щитового дверного полотна»

- «*» отмечается операция, если она применяется к данной детали,

- «--» отмечается операция, если она к данной детали не применяется.

- Ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

- Какое дверное полотно называют пустотелым ?

- Что применяется в качестве заполнения в щитовых дверных полотнах?

- Какой материал можно применить в качестве облицовочного в щитовых дверных полотнах?

- Какие технические параметры должны быть соблюдены, чтобы осуществить врезку внутреннего замка в щитовое дверное полотно?

- Где применяют щитовые дверные полотна?

- Какие достоинства и недостатки у щитовых дверных полотен?

Практическое занятие № 2

ТЕМА: Разработка технологического процесса  сборки филёнчатой двери

Цель: определить необходимые детали филёнчатого дверного полотна, рациональную последовательность их сборки.

Уважаемый студент!

1) в результате выполнения этой работы вы научитесь определять последовательность сборки различных филёнчатых дверей.

2) выполнение этой работы обязательно для допуска к зачёту (экзамену).

Оборудование:

- макет филёнчатого дверного полотна,

- раздаточный материал «Модель филёнчатого дверного полотна»,

- тетрадь, карандаш, линейка.

Справочная литература:

Бобиков П.Д., Изготовление столярно-мебельных изделий: учеб.- М.: Академия, 2006

Глава 9. Конструкции столярных изделий стр.193-200

Глава 5. Обработка древесины на станках и электрифицированным инструментом. 	Стр.81-124

Порядок выполнения работы

- Зарисовать эскиз филёнчатого дверного полотна в сборе.

- Зарисовать разобранное на детали филёнчатое дверное полотно, с прорисовкой шипов и пазов на деталях.

- Проставить номера позиций деталей.

- Заполнить ведомость деталей.

| № п/п | Наименование детали. | Эскиз детали | Количество деталей. | Материал. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вертикальный проходной брусок |  | 2 | Сосна |

- Заполнить таблицу «Технологическая последовательность сборки филёнчатого дверного полотна»

| № п/п | Операция. | Эскиз. | Проверка качества. |
| --- | --- | --- | --- |

- Ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

- Какое дверное полотно называют филёнчатым?

- Какой материал можно применить в качестве филёнок в филёнчатых дверных полотнах?

- Какие по степени остекления дверные полотна бывают?

- Какие способы установки филёнок вы знаете?

- Где применяют филёнчатые дверные полотна?

- Какие достоинства и недостатки у филёнчатых дверных полотен из массива древесины?

Практическое занятие № 3

ТЕМА: Разработка технологического процесса сборки оконного блока с раздельными переплётами.

Цель: определить необходимые детали оконного блока с раздельными переплётами и рациональную последовательность сборки оконного блока.

важаемый студент!

1) в результате выполнения этой работы вы научитесь различать конструктивные элементы оконного блока.

2) выполнение этой работы обязательно для допуска к зачёту (экзамену).

Оборудование:

- макет оконного блока с раздельными переплётами,

- раздаточный материал «Модель оконного блока с раздельными переплётами»,

- тетрадь, карандаш, линейка.

Справочная литература:

Бобиков П.Д., Изготовление столярно-мебельных изделий: учеб.- М.: Академия, 2006

Глава 9. Конструкции столярных изделий стр.200-205

Порядок выполнения работы

- Зарисовать эскиз оконного блока в сборе.

- Зарисовать разобранный на детали оконный блок, с прорисовкой шипов и пазов на деталях.

- Проставить номера позиций деталей.

- Заполнить ведомость деталей.

| № п/п | Наименование детали. | Эскиз детали | Количество деталей. | Материал. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вертикальный проходной брусок |  | 2 | Сосна |

- Заполнить таблицу «Технологическая последовательность сборки оконного блока с раздельными переплётами»

| № п/п | Операция. | Эскиз. | Проверка качества. |
| --- | --- | --- | --- |

- Ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

- Какие способы открывания оконных створок бывают?

- Для чего нужны вертикальный и горизонтальный импост?

- Дайте определение понятиям: фрамуга, форточка, створка.

- Какая створка будет называться наружной?

- Что такое рассвет в оконном блоке?

- На какие петли навешивают створки распашные?

- Как устанавливают петли, что обеспечить закрывание створки?

- Что такое притвор, наплав, нащельник, четверть? Для чего они служат?

Практическое занятие № 4

ТЕМА: Определение стиля изделия и элементов декорирования изделия.

Цель: различить элементы декорирования изделия и определить принадлежность изделия к историческому стилю.

Уважаемый студент!

1) в результате выполнения этой работы вы научитесь приёмам декорирования изделия.

2) выполнение этой работы обязательно для допуска к зачёту (экзамену).

Оборудование:

- раздаточный материал «Декорированное изделие различных исторических стилей»

- тетрадь, линейка, карандаш.

Справочная литература:

Барташевич А.А. Основы композиции и дизайн мебели. – Ростов н/Д: Феникс, 2004

Глава 1.2. Стили мебели. Стр. 6-17

Глава 2.4. Приёмы архитектурно-художественного решения изделий мебели. Стр. 39-45

Порядок выполнения работы

- Зарисовать эскиз изделия.

- Записать названия элементов декора.

- Определить стиль изделия.

- Ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

- Какие мотивы в резьбе характерны стилю «ампир»?

- Какие формы конструктивных элементов мебели характерны для стиля «рококо»?

- Чем объясняется грубоватость «романского» стиля?

- Чему отдавалось предпочтение при изготовлении мебели в стиле «бидермейер»?

- В какую историческую эпоху впервые появились отделочные материалы?

- В какую историческую эпоху впервые появился шкаф, стол-бюро?

- Какие признаки характерны для стиля «классицизм»?

- Для украшения какой мебели можно одновременно применять каннелюры, розетки, волюты?

Практическое занятие № 5

ТЕМА: Определение конструктивных решений элементов корпусной мебели по образцам.

Цель: различать конструктивные решения элементов корпусной мебели и дать полную классификацию изделия.

Уважаемый студент!

1) в результате выполнения этой работы вы научитесь классифицировать изделие.

2) выполнение этой работы обязательно для допуска к зачёту (экзамену).

Оборудование:

- образцы мебели с различными конструктивными решениями,

- тетрадь, линейка, карандаш.

Справочная литература:

Бобиков П.Д., Изготовление столярно-мебельных изделий: учеб.- М.: Академия, 2006

Глава 10. Конструкции мебели  стр.206-207; стр.213-238

Варианты:

- 1. Кухонный разделочный шкаф.

2. Шкаф для одежды.

3. Парта ученическая.

- 1. Шкаф со стеклянными дверками.

2. Плакатница.

3. Кухонный навесной шкаф.

- 1. Шкаф-купе.

2. Книжный шкаф.

3. Стул преподавателя.

Порядок выполнения работы

- Записать название образца №1, №2 из задания по варианту.

У каждого из образцов:

а) зарисовать конструктивное решение корпуса и дать название,

б) определить вид опор,

в) определить вид крепления и способ открывания дверок,

г) определить способ установки и крепления ящиков и полок.

- Записать название образца №3 из задания по варианту.

Дать полную классификацию образца мебели

а) по назначению,

б) по способу соединения деталей,

в) по способу сборки,

г) по способу трансформации,

д) по конструктивному решению деталей,

е) по способу установки,

ж) по способу обработки,

з) по виду материалов,

и) по характеру производства

3. 	Ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

- Чем отличается универсально-сборная мебель от секционной?

- Чем отличаются опоры-скамейки от опор-коробок?

- Чем отличаются накладные дверки от вкладных?

- Чем отличаются стационарные полки от вкладных?

- Чем отличается щитовая мебель от брусковой?

- Чем отличается мебель трансформируемая от складной?

- Какие достоинства и недостатки у дверей распашных и сдвижных?

Практическое занятие № 6

ТЕМА: Разработка конструкции шкафа с расчётом функциональных отделений.

Цель:  научиться разрабатывать конструктивное решение шкафа с расчётом функциональных отделений.

важаемый студент!

1) в результате выполнения этой работы вы научитесь определять форму, рассчитывать и определять функциональные и конструктивные размеры шкафов,

2) выполнение этой работы обязательно для допуска к зачёту (экзамену).

Оборудование:

- макеты шкафов,

- тетрадь, карандаш, линейка.

Справочная литература:

Бобиков П.Д., Изготовление столярно-мебельных изделий: учеб.- М.: Академия, 2006

Глава 10. Конструкции мебели стр.207-213; стр.228-232.

Варианты:

- Шкаф-бар.

- Шкаф-секретер.

- Шкаф для одежды и белья двухдверный.

Порядок выполнения работы

- Зарисовать эскиз изделия по вариантам с прорисовкой примыкания деталей корпуса друг к другу.

- Прорисовать внутреннее заполнение изделия.

- Проставить позиции функциональных отделений.

- Указать габаритные размеры.

- Указать размеры функциональных отделений.

- Заполнить таблицу «Назначение функциональных отделений»

| № п/п | Назначение функционального отделения | Размеры Шир. * Выс. * Глуб. |
| --- | --- | --- |

- Ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

- Что такое антресоль?

- Отчего зависит размер шкафа для одежды?

- Какова максимальная длинна полок под книги, посуду, бельё

- из массива древесины,

- из ДСП?

- Какие стандартные размеры глубины шкафов?

- От чего зависит расстояние между полками в шкафах различного назначения? Запишите это расстояние для

- книжных шкафов,

- сервантов,

- бельевых шкафов.

- Какую фурнитуру применяют в комплектации шкафов?

- С помощью каких петель крепят откидные дверки?

- Из каких материалов изготавливают штанги для вешалок? Почему?

- Вкладные или накладные дверки удобнее в эксплуатации и установке?

Практическое занятие № 7

ТЕМА: Разработка конструкции изделия с зеркалом, с расчётом функциональных отделений и разработкой конструкции подзеркальника.

Цель: научиться разрабатывать конструктивное решение изделия с зеркалом и подзеркальника.

Уважаемый студент!

1) в результате выполнения этой работы вы научитесь определять форму, рассчитывать и определять функциональные и конструктивные размеры изделий с зеркалом,

2) выполнение этой работы обязательно для допуска к зачёту (экзамену).

Оборудование:

- тетрадь, карандаш, линейка.

Справочная литература:

Бобиков П.Д., Изготовление столярно-мебельных изделий: учеб.- М.: Академия, 2006

Глава 10. Конструкции мебели стр.207-213; стр.232-238.

Варианты:

- Туалетный столик для любимой девушки.

- Комод с трюмо.

- Тумба в прихожую с трельяжем.

Порядок выполнения работы

- Зарисовать эскиз изделия по вариантам с прорисовкой примыкания деталей корпуса друг к другу.

- Прорисовать внутреннее заполнение изделия.

- Проставить позиции функциональных отделений.

- Указать габаритные размеры.

- Указать размеры функциональных отделений.

- Заполнить таблицу «Назначение функциональных отделений»

| № п/п | Назначение функционального отделения | Размеры Шир. * Выс. * Глуб. |
| --- | --- | --- |

- Описать конструкцию подзеркальника.

- Ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

- Отчего зависит высота прикроватной тумбы?

- Какие стандартные размеры глубины тумб?

- Какую фурнитуру применяют в комплектации тумб?

- Откидные дверки применяют в тумбах для чего?

- Как сохранить амальгаму зеркала?

- От чего зависят размеры тумб и функциональных различного назначения?

- Какие конструктивные решения подзеркальников вы знаете?

- Как обеспечиваю возможность закрывания створок трельяжа?

- Какие способы крепления зеркала существуют?

Практическое занятие № 8

ТЕМА: Разработка конструкции напольных и навесных кухонных шкафчиков с расчетом сопрягаемых элементов и декорированием изделия

Цель: научиться разрабатывать конструктивные решения кухонных шкафов, научиться рассчитывать размеры деталей корпусной мебели.

Уважаемый студент!

1) в результате выполнения этой работы вы научитесь определять форму, рассчитывать и определять функциональные и конструктивные размеры кухонных шкафов,

2) выполнение этой работы обязательно для допуска к зачёту (экзамену).

Оборудование:

- макеты кухонных шкафов,

- тетрадь, карандаш, линейка.

Справочная литература:

Бобиков П.Д., Изготовление столярно-мебельных изделий: учеб.- М.: Академия, 2006

Глава 10. Конструкции мебели стр.207-213; стр.245-248.

Варианты:

- Напольный разделочный шкаф с открытой стационарной полкой и вкладной закрытой.

- Навесной разделочный шкаф с открытой стационарной полкой и вкладной закрытой.

- Напольный однодверный  разделочный шкаф с открытой стационарной полкой и вкладной закрытой.

Порядок выполнения работы

- Зарисовать эскиз изделия по вариантам с прорисовкой примыкания деталей корпуса друг к другу.

- Прорисовать внутреннее заполнение изделия.

- Проставить позиции деталей изделия.

- Указать габаритные размеры.

- Указать размеры функциональных отделений.

- Рассчитать с точностью до мм размеры всех деталей изделия, пользуясь алгоритмом из лекции.

- Заполнить таблицу «Ведомость деталей»

| № п/п | Наименование деталей | Количество | Размеры Дл. * Шир. * Толщ. |
| --- | --- | --- | --- |

- Зарисовать эскиз изделия с применением элементов декорирования.

- Ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

- Отчего зависит высота напольного шкафа?

- Какие стандартные размеры глубины напольного и навесного шкафов?

- Какую фурнитуру применяют в комплектации кухонных шкафов?

- От чего зависит расстояние между полками в кухонной мебели?

- Зачем столешницу напольного шкафа делают со свесом?

- Почему для столешниц применяют ДСП толщиной более 20 мм?

- Какое встроенное оборудование применяют в современных кухнях?

Практическое занятие № 9

ТЕМА: Разработка конструкции письменного стола с расчётом применяемой фурнитуры.

Цель: научиться разрабатывать конструктивные решения письменных столов, научиться рассчитывать количество фурнитуры, необходимой для сборки корпусной мебели.

Уважаемый студент!

1) в результате выполнения этой работы вы научитесь определять форму, рассчитывать и определять функциональные и конструктивные размеры письменных столов,

2) выполнение этой работы обязательно для допуска к зачёту (экзамену).

Оборудование:

- альбом «Столы»,

- тетрадь, карандаш, линейка.

Справочная литература:

Бобиков П.Д., Изготовление столярно-мебельных изделий: учеб.- М.: Академия, 2006

Глава 10. Конструкции мебели стр.207-213; стр.250-259.

Варианты:

- Компьютерный стол для школьника.

- Письменный стол с двумя тумбами.

- Письменный стол с надставкой.

Порядок выполнения работы

- Зарисовать эскиз изделия по вариантам с прорисовкой примыкания деталей друг к другу.

- Прорисовать внутреннее заполнение изделия.

- Проставить позиции деталей изделия.

- Указать габаритные размеры.

- Указать размеры функциональных отделений.

- Заполнить таблицу «Ведомость деталей»

| № п/п | Наименование деталей | Количество | Материал |
| --- | --- | --- | --- |

- Рассчитать требуемую для сборки изделия крепёжную фурнитуру.

- Заполнить таблицу «Ведомость фурнитуры».

| № п/п | Наименование фурнитуры | Эскиз | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

- Ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

- Отчего зависит высота стола?

- Каковы размеры глубины и ширины рабочей зоны на 1 человека за обеденным и письменным столом?

- Каковы размеры высоты обеденных и письменных столов?

- С помощью чего крепят столешницу к ножкам стола?

- Что выполняет роль опор в письменных столах? С помощью чего обеспечивают сохранение опор от разрушения и размокания?

- Какую фурнитуру используют в комплектации компьютерных столов?

- С помощью чего крепят надставку к столешнице?

Практическое занятие № 10

ТЕМА: Разработка технологической карты сборки стула.

Цель:  рассмотреть различные конструктивные решения стульев, научиться разрабатывать последовательность сборки столярных изделий.

Уважаемый студент!

1) в результате выполнения этой работы вы научитесь определять размеры, форму и конструктивные решения стульев,

2) выполнение этой работы обязательно для допуска к зачёту (экзамену).

Оборудование:

- макеты столярных стульев,

- тетрадь, карандаш, линейка.

Справочная литература:

Бобиков П.Д., Изготовление столярно-мебельных изделий: учеб.- М.: Академия, 2006

Глава 10. Конструкции мебели стр.207-213; стр.265-270.

Варианты:

- Стул с кожаной обивкой.

- Стул с зелёной обивкой сидения.

- Стул с пружинным сидением.

- Стул ученический.

Порядок выполнения работы

- Зарисовать эскиз изделия по вариантам с прорисовкой примыкания деталей друг к другу.

- Проставить позиции деталей изделия.

- Заполнить таблицу «Ведомость деталей». В столбце «Эскиз» зарисовать детали с прорисовкой шипов, пазов, технологический отверстий. Мягкий элемент (сидение) тоже расписать по отдельным деталям!

| № п/п | Наименование деталей | Эскиз | Количество | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Заполнить таблицу «Технологическая последовательность сборки стула»

| № п/п | Операция. | Эскиз. | Проверка качества. |
| --- | --- | --- | --- |

- Ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

- Отчего зависит высота сидения стула?

- Каковы размеры глубины и ширины сидения стула?

- Почему спинка стула имеет угол наклона? Какова величина угла наклона стула и кресла для отдыха? Почему они разные?

- Какими способами крепят сидение к корпусу стула?

- Что обеспечивает стулу необходимую прочность

- Какие детали придают стулу дополнительную прочность?

- Какие по жёсткости сидения бывают?

- Чем отличается «Венский стул»?

Практическое занятие № 11

ТЕМА: Разработка конструкции кровати из массива древесины с расчётом размеров деталей и фурнитуры.

Цель: научиться разрабатывать конструктивные решения кроватей, научиться рассчитывать размеры деталей столярных изделий.

Уважаемый студент!

1) в результате выполнения этой работы вы научитесь определять форму, рассчитывать и определять функциональные и конструктивные размеры кроватей,

2) выполнение этой работы обязательно для допуска к зачёту (экзамену).

Оборудование:

- тетрадь, карандаш, линейка.

Справочная литература:.

Бобиков П.Д., Изготовление столярно-мебельных изделий: учеб.- М.: Академия, 2006

Глава 10. Конструкции мебели стр.207-213; стр.259-265, стр.275-278.

Варианты:

- Кровать деревянная для грудного ребёнка.

- Кровать односпальная с матрацем двусторонней мягкости.

- Кровать двуспальная с матрацем односторонней мягкости.

Порядок выполнения работы

- Зарисовать эскиз изделия по вариантам с прорисовкой примыкания деталей друг к другу. Отобразить конструктивные особенности кровати: ножки, изголовья, царги, опорные бруски.

- Проставить позиции деталей изделия.

- Указать габаритные размеры.

- Указать размеры по высоте конструктивных элементов.

- Рассчитать с точностью до мм размеры всех деталей изделия.

- Заполнить таблицу «Ведомость деталей». В столбце «Эскиз» зарисовать детали с прорисовкой шипов, пазов, технологический отверстий.

| № п/п | Наименование деталей | Эскиз | Количество | Размеры Дл. * Шир. * Толщ. | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Рассчитать требуемую для сборки изделия крепёжную фурнитуру.

- Заполнить таблицу «Ведомость фурнитуры».

| № п/п | Наименование фурнитуры | Эскиз | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

- Ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

- Отчего зависит высота кроватей?

- Какие стандартные размеры спального места для одно-, двух- и 1,5-спальных кроватей?

- Какие виды опор применяют в кроватях?

- С помощью какой фурнитуры крепят навесные спинки?

- Чем конструктивно отличаются основания под матрацы одно- и двухсторонней мягкости?

Практическое занятие № 12

ТЕМА: Разработка конструкции столярного изделия с определением формы, расчётом конструктивных размеров деталей. Оформление и заполнение конструкторской документации столярного изделия.

Цель: научиться разрабатывать конструктивные решения столярных изделий, научиться оформлять документацию на столярное изделие.

Уважаемый студент!

1) в результате выполнения этой работы вы научитесь определять форму, рассчитывать и определять функциональные и конструктивные размеры деталей столярного изделия,

2) выполнение этой работы обязательно для допуска к зачёту (экзамену).

Оборудование:

- тетрадь, карандаш, линейка.

Справочная литература:

Бобиков П.Д., Изготовление столярно-мебельных изделий: учеб.- М.: Академия, 2006

Глава 10. Конструкции мебели стр.207-213.

Варианты:

- Полка для книг навесная двухуровневая.

- Подставка под цветы напольная двухуровневая.

- Полка под цветы навесная трёхуровневая.

Порядок выполнения работы

- Зарисовать эскиз изделия по вариантам с прорисовкой примыкания деталей друг к другу. Отобразить конструктивные особенности.

- Проставить позиции деталей изделия.

- Указать габаритные размеры. Указать присоединительные размеры.

- Указать размеры функциональных отделений.

- Рассчитать с точностью до мм размеры всех деталей изделия.

- Заполнить таблицу «Ведомость деталей».

| № п/п | Наименование деталей | Количество | Материал |
| --- | --- | --- | --- |

- Выполнить эскиз-чертёж каждой детали в двух видах, с прорисовкой шипов, пазов, технологических отверстий.

- Указать все необходимые для изготовления детали размеры.

- Ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

- Как должны соединяться вертикальные и горизонтальные детали навесных полок?

- С помощью каких шипов собирают столярные соединения?

- Какие максимальные размеры полок для книг?

- Какие элементы служат для укрепления консольных полок?

Практическое занятие № 13

ТЕМА: Разработка корпусной мебели простой конструкции с определением формы, расчётом функциональных и конструктивных размеров деталей.

Цель: научиться разрабатывать конструктивные решения мебели, научиться оформлять документацию на корпусную мебель.

Уважаемый студент!

1) в результате выполнения этой работы вы научитесь определять форму, рассчитывать и определять функциональные и конструктивные размеры деталей столярного изделия,

2) выполнение этой работы обязательно для допуска к зачёту (экзамену).

Оборудование:

- тетрадь, карандаш, линейка.

Справочная литература:

Бобиков П.Д., Изготовление столярно-мебельных изделий: учеб.- М.: Академия, 2006

Глава 10. Конструкции мебели стр.207-213; стр.232-237.

Варианты:

- Тумба для обуви в прихожую.

- Тумба под ауди- и видео-технику.

- Тумба под постельное бельё.

Порядок выполнения работы

- Зарисовать эскиз изделия по вариантам с прорисовкой примыкания деталей друг к другу. Отобразить конструктивные особенности изделия.

- Проставить позиции деталей изделия.

- Указать габаритные размеры.

- Указать размеры функциональных отделений.

- Рассчитать с точностью до мм размеры всех деталей изделия.

- Заполнить таблицу «Ведомость деталей».

| № п/п | Наименование деталей | Количество | Материал |
| --- | --- | --- | --- |

- Выполнить эскиз-чертёж каждой детали в двух видах, с прорисовкой шипов, пазов, технологических отверстий.

- Указать все необходимые для изготовления детали размеры.

- Рассчитать требуемую для сборки изделия крепёжную фурнитуру.

- Заполнить таблицу «Ведомость фурнитуры».

| № п/п | Наименование фурнитуры | Эскиз | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

- Ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

- Отчего зависит высота тумб?

- Какую фурнитуру применяют для сборки изделий из ДСП?

- С помощью чего можно закрепить столешницу тумбы?

- Какую фурнитуру применяют в ауди- и видео-технике?

3. Критерии оценки

| Оценка | Критерии |
| --- | --- |
|  | Полнота выполненного задания | Самостоятельность при выполнении задания | Вычисления | Оформление |
| 5 | Обучающийся полностью справился с заданием: определил форму изделия, его размеры, размеры функциональных отделений, заполнил ведомости. Правильно определил вид фурнитуры. | Задание выполнено обучающимся полностью самостоятельно | Правильно рассчитаны размеры изделия и размеры функциональных и конструктивных элементов. Правильно посчитано количество фурнитуры. | Оформление эскиза и нанесение размеров соответствует требованиям. Использована профессиональная терминология при заполнении ведомостей. |
| 4 | Обучающийся справился с заданием, хотя имеются отдельные незначительные неточности в определении формы изделия, его размеров, размеров функциональных отделений, заполнении ведомостей, правильности определения вида фурнитуры. | Задание выполнено обучающимся самостоятельно. В затруднительных моментах воспользовался устной консультацией с преподавателем для уточнения правильности своих действий. | Имеются ошибки в рассечете габаритных размеров изделия, размеров функциональных и конструктивных элементов, подсчёте количества фурнитуры. | Оформление эскиза и нанесение размеров в основном соответствует требованиям. Наблюдаются некоторые затруднения при подборе слов, терминов и использовании профессиональной терминологии при заполнении ведомостей. |
| 3 | Задание выполнено не полностью, имеются недостатки в определении формы изделия, его размеров, размеров функциональных отделений, заполнении ведомостей, правильности определения вида фурнитуры. | Задание выполнено обучающимся с помощью дополнительного источника информации. | Допущены грубые ошибки в вычислениях | Допущено множество ошибок в оформлении эскиза и нанесения размеров, что затрудняет их чтение. Наблюдаются затруднения при подборе слов, терминов и использовании профессиональной терминологии при заполнении ведомостей. |
| 2 | Задание не выполнено | Задание с помощью дополнительного источника информации не выполнено. | Отсутствуют вычисления | Ошибки в оформлении эскиза и нанесении размеров, делает невозможным их чтение. Профессиональная терминология при заполнении ведомостей отсутствует |

Заключение

Методическая разработка соответствует требованиям ФГОС НПО и СПО. Тематика и содержание практических работ направлены на приобретение умений и знаний, требуемых для специалистов данной профессии.

Данная методическая разработка рекомендуется к использованию для проведения практических занятий по МДК «Конструирование мебели» для профессии 29.01.09 Мастер столярного и мебельного производства и других профессий и специальностей, связанных с деревообработкой. Методическую разработку рекомендуется использовать преподавателям специальных дисциплин при подготовке к практическим занятиям.

Практические занятия проводятся в групповой форме, что обеспечивает возможность коллективного взаимообучения и согласованных способов деятельности, направленных на достижение результата.

При формулировке выводов и ответах на контрольные вопросы развиваются умения самостоятельно работать с  источниками учебной и научно-технической информации, выделять главное и характерное,  обобщать полученные знания, проводить анализ и сравнения, устанавливать причинно-следственные связи, делать необходимые выводы.

Воспитание творческого отношения к избранной профессии является необходимым фактором в подготовке квалифицированного специалиста.

Список литературы:

- Бобиков П.Д., Изготовление столярно-мебельных изделий: учеб.- М.: Академия, 2006

- Барташевич А.А. Основы композиции и дизайн мебели. – Ростов н/Д: Феникс, 2004

- Барташевич А.А. Технология производства мебели.- Ростов н/Д: Феникс, 2003