Министерство образования и науки Пермского края

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Чайковский индустриальный колледж»

Конкурс: «Документационное сопровождение образовательного процесса:

из опыта работы образовательных организаций»

Номинация для образовательных организаций среднего профессионального образования

«Открытое учебное занятие»

Конспект учебного занятия по МДК.02.01  «Технологические процессы хемосорбции, перегревания,

димеризации, гидрохлорирования»

по профессии 18.01.26 Аппаратчик-оператор нефтехимического производства

Тема «Безопасность не терпит компромиссов»

Разработал:  Зиятдинова И.И.

преподаватель   специальных дисциплин

г. Чайковский, 2015 г.

ПАСПОРТ ЗАНЯТИЯ

Целевая аудитория: студенты 2 курса, профессия «Аппаратчик-оператор нефтехимического производства»

МДК02.01  «Технологические процессы хемосорбции, перегревания, димеризации, гидрохлорирования»

Раздел: Охрана труда и техники безопасности

Тема: «Безопасность не терпит компромиссов»

Место и роль занятия в изучаемом разделе  МДК  завершающее занятие в разделе

Цель занятия: создание условий для использования приобретенных знаний для решения компетентностных задач, саморазвития студентов в процессе их решения

Задачи:

обучающая  установить нарушения технологического процесса и пути их предупреждения

развивающая  развивать навыки анализа, работы с информацией

воспитательная формировать умение работать в группе

социальная создавать условия для социализации обучающихся к будущей профессиональной деятельности;

Тип занятия: комбинированный

Методы:

- по источнику передачи и характеру восприятия информации: пассивные, активные;

- по источнику передачи информации и приобретения знаний: словесные (объяснение, диалог), наглядные (демонстрация видеосюжета, презентация,), практические (практическая работа, работа с раздаточным материалом);

- по характеру познавательной деятельности: метод проблемного изложения, рефлексивный (текущая, итоговая рефлексия).

Формы работы: фронтальная, групповая, индивидуальная.

Оборудование: мультимедийный проектор, экран, компьютер.

Дидактические материалы: слайдовая презентация, таблица, раздаточный материал, файл-заготовка.

Образовательные результаты занятия:

- умения: применять безопасные приемы труда на территории предприятия и в производственных помещениях

- знания: общих требований безопасности на территории организации и в производственных помещениях

- общие компетенции/ элементы общих компетенций: развитие умений обучающихся ставить цели; организовывать и контролировать  работу с принятием на себя ответственности; работать в группе

Используемая литература:

- ФГОС СПО 240101.01 Аппаратчик-оператор нефтехимического производства

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ

| Этапы урока | Время (мин) | Содержание работы на уроке | Оснащение урока |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Деятельность преподавателя | Деятельность студентов |  |
| 1. Актуализация | 1 | - Приветствует студентов - Представляется | - приветствуют педагога - слушают | -Электронная презентация |
| 2. Создание учебной мотивации | 1 5 2 2 | -Показывает видеоролик об аварии на нефтеперерабатывающем заводе -Задает наводящие вопросы для формулировки темы Как вы думаете, что могло привести к таким последствиям? - Можно ли было избежать таких серьезных нарушений? - Приводит данные статистики в области охраны труда и ТБ на нефтеперерабатывающих предприятиях страны - Резюмирует результаты обсуждения и предлагает сформулировать тему занятия. -Проводит опыт «Вулкан» для демонстрации химического процесса в сравнении с технологическим. - Предлагает оценить уровень | - смотрят видеоролик - отвечают на вопросы - знакомятся со статистикой - формулируют тему -смотрят и осмысливают информацию, делают выводы - оценивают: знанию, умению, применяю | - видеоролик - слайд «Статистика Ростехнадзора» (приложение 3) - «Безопасность не терпит компромиссов» - видеоролик - лист самооценки |
| 3. Изучение нового материала | 3 1 2 3 5 3 10 | - Предлагает вспомнить должности работников предприятия - Предлагает выбрать себе должности - Предлагает вспомнить семь правил безопасности (Приложение 1) - Формулирует компетентностную задачу: Вы – работники нефтеперерабатывающего завода. На предприятии функционируют три технологических цеха. Каждый работник предприятия на своем рабочем месте имеет свои должностные права и обязанности в решении любых вопросов и задач. Найдите нарушения охраны труда и ТБ с позиции вашей должности и определите правильные действия для предупреждения возникновение этих нарушений. - Предлагает просмотреть видеоролик с нарушения охраны труда и ТБ -Организует индивидуальную работу: с позиции должности найти нарушения и правильные действия для предупреждения этих нарушений - Организует работу в группе по составлению технологической карты - Организует работу по представлению результатов работы в группе. - Предоставляет возможность студентам обсудить и представить результаты работы - Резюмирует работу групп. | -вспоминают должности работников, внешний вид -выбирают - смотрят и вспоминают - слушают и осмысливают информацию -смотрят видеоролик -составляют кластер с нарушениями и находят пути предупреждения нарушений - составляют технологическую карту (Приложение 2) - представляют результаты своей работы. - слушают и осмысливают результаты своей работы в группе. | - (Приложение 4) - листы с правилами безопасности (приложение 1) - фотография предприятия -видеоролик - листы с таблицей (Приложение 2) - электронная презентация «Подведение итогов» |
| 4. Подведение итогов учебного занятия. Рефлексия | 2 2 2 1 | - Предлагает заполнить лист самооценки и сравнить изменения - Приводит опыт мониторинга нарушений предприятия УОС из области охраны труда и ТБ и задает вопросы: - Какой вывод можно сделать по данным пирамидам? - Подводит итоги урока - Раздает буклеты «Политика СИБУРа» - Обращает студентов к цели урока. - Благодарит студентов за работу на занятии. | - заполняют, сравнивают и анализируют изменения в листе самооценки - слушают и осмысливают, делают выводы - Делают вывод о достижении цели. - получают подарки | -лист самооценки - «Статистика за сентябрь 2014г.» (Приложение 5) |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

| Нарушения при выполнении ремонтных работ в цехе | Ваши правильные действия для предупреждения нарушений |
| --- | --- |
| начальник смены не оформил наряд-допуск и не спросил самочувствие работников | - начальник смены должен провести инструктаж специально подготовленных работников перед началом газоопасных работ и сделать отметки в журнале |
| начальник смены не проинформировал работников о состоянии контейнера- цистерны | -начальник смены должен провести комплекс подготовительных мероприятий для ремонтных работ с контейнером-цистерной |
| аппаратчик во время выполнения работы не использовал средства индивидуальной защиты | - аппаратчик при выполнении работ на наружной установке, ремонтных работ обязательно использовать средства индивидуальной защиты |
| аппаратчик самовольно проводил газоопасные работы без уведомления начальника цеха и проведения анализа воздушной среды | - аппаратчик должен проводить газоопасные работы в присутствии начальника смены, провести анализ воздушной среды |
| начальник цеха не проконтролировал установление ограждения и предупреждающих табличек о проведении газоопасных работ | - начальник цеха должен проконтролировать наличие ограждений, систем предупреждений и защитных устройств на территории предприятия |
| начальник цеха не проконтролировал за передвижением сотрудника подрядной организации по территории предприятия | - начальник цеха обязательно должен провести инструктаж сотрудников подрядных организаций по правилам охраны труда и ТБ |
| работник подрядной организации самовольно ходил по территории предприятия | - работник подрядной организации должен соблюдать внутренние правила организации |
| работник подрядной организации проник без специального разрешения в ремонтный цех | - работник подрядной организации не должен проникать в помещения, где установлены ограждения, системы предупреждающих и защитных устройств. |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Статистика в области охраны труда

В течении 11 месяцев 2013 года Федеральной службой по труду и занятости было проведено 42,5 тысячи проверок по вопросам охраны труда: - выявлено свыше 425 тысяч нарушений;

Государственными инспекциями труда в субъектах Российской Федерации приостановлена эксплуатация 1129 единиц оборудования и производственных участков, что на 30,5% больше аналогичного периода прошлого года

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

# Text boxes

КЛЮЧЕВЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: • СОКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ АВАРИЯХ, ПОЖАРАХ, ИНЦИДЕНТАХ, ФАКТАХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА, ФАКТАХ НАРУШЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА. • ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ БЕЗ НАРЯДА-ДОПУСКА. • ОТКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ НАРУШЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ БЛОКИРОВОК И ДРУГИХ УСТРОЙСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА ДЕЙСТВУЮЩЕМ ОБОРУДОВАНИИ БЕЗ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ. • НАХОЖДЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО, НАРКОТИЧЕСКОГО ИЛИ ИНОГО ОПЬЯНЕНИЯ. • КУРЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ ВНЕ СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННЫХ ДЛЯ ЭТОЙ ЦЕЛИ МЕСТ. • ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТКРЫТОГО ОГНЯ ВНЕ СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННЫХ ДЛЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ МЕСТ, ЕСЛИ ЭТО НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО НАРОДОМ-ДОПУСКОМ. • ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЛУЖЕБНЫМ АВТОТРАНСПОРТОМ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ЕСЛИ ОНИ ИМЕЮТСЯ В НАЛИЧИИ И ИСПРАВНЫ.