Дата: 26.05.2013г.

Группа: Э-51

Специальность:140448 Техническое обслуживание и эксплуатация электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).

Эскизы деталей (форма детали и ее элементы, последовательность выполнения эскиза детали)

Познакомиться с назначением и порядком построения эскизов.

Формировать знания и умения в рамках компетенции ОК 2,ОК4 – ОК 7:

-ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые  методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

-ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

- ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

- ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды(подчинённых), за результат выполнения заданий.

Обучающая:

- Сформировать у студентов знания об эскизе детали, представлений об этапах эскизирования деталей.

Развивающая:

Способствовать развитию навыков

- выполнения эскиза детали от руки;

- обмера детали и простановки размеров на эскизе.

Воспитательная:

- Формировать познавательный интерес к обучению и

культуру пространственного мышления.

Комбинированный

СПАК, слайд-лекция, детали типа “Вал” (15 вариантов), штангенциркули

тест в тестовой оболочке, рабочая тетрадь по “Инженерной графике”

1. Куликов В.П. и др. Инженерная графика:учебник.-М.: Форум: ИНФРА- М, 2010.-368с.

2. Vypolnenie.eskizov.detaley.doc

План :

1. Понятие эскиза .                                                                                                                                    2.  Этапы эскизирования.

  - Ознакомление с деталью

2.2 Выбор главного вида и других необходимых изображений.

2.3 Выбор формата листа.

2.4 Подготовка листа.

2.5 Компоновка изображений на листе.

2.6 Нанесение изображений элементов детали.

2.7 Оформление видов, разрезов и сечений.

2 .8 Нанесение размерных линий и условных знаков.

2.9 Нанесение размерных чисел.

2.10 Окончательное оформление эскиза.

Проверка готовности студентов к занятию, проверка отсутствующих.

Тема занятия «Эскизы деталей»

Задача сегодня научиться выполнять эскизы деталей.  В ходе изучения темы мы должны научиться выполнять эскизы деталей. Повторим ранее изученный материал по темам “Сечения”, ”Резьба”, “Резьбовые изделия”, что  будет необходимо для построения эскиза детали.

Затем рассмотрим этапы эскизирования и выполним практическую работу.

Для изучения нового материала необходимо вспомнить следующие понятия:

- Назвать виды сечений (слайд №2)

- Чем отличаются выполненные сечения?

- Чем отличаются данные сечения? (слайд №3)

- В чем отличие обозначения симметричного и несимметричного сечений? (слайд №4)

- Как называются эти сечения? (слайд №5)

- Найти изображение и обозначение резьбы (слайд№ 6)

- Назвать способ изображения метрической резьбы (слайд№ 7)

- Назвать способ изображения трубной и трапецеидальной резьбы (слайд№ 8)

- Как изображается болт и упрощенное соединение болтом? (слайд№ 9)

- Как изображаются шпилька и упрощенное соединение шпилькой (слайд №10)

- Как изображается винт и упрощенное изображение винтом (слайд №11)

Тесты в тестовой оболочке  , 5мин.

( Понятие эскиза (слайд№ 12)

Эскизом называется конструкторский документ, выполненный от руки, без применения чертежных инструментов, без точного соблюдения масштаба, но с обязательным соблюдением пропорций элементов деталей.

Эскиз является временным чертежом и предназначен для разового использования.
   Эскиз должен быть оформлен аккуратно с соблюдением проекционных связей и всех правил и условностей, установленных ЕСКД.

Эскиз может служить документом для изготовления детали или для выполнения ее рабочего чертежа. В связи с этим эскиз детали должен содержать все сведения о ее форме, размерах, шероховатости поверхностей, материале.

Эскизами пользуются конструкторы при проектировании новых машин и т.д. Эскизы применяются при ремонте оборудования, когда вместо вышедшей из строя детали надо изготовить новую. Тогда с натуры снимают эскиз детали.

Эскизы должны быть выполнены в соответствии со стандартом ЕСКД на чертежи. Линии на эскизе должны быть ровными и четкими. Все надписи выполняются чертежным шрифтом.

Выполнение эскизов (эскизирование) производится на листах любой бумаги стандартного формата.

Для обмера детали используют различные измерительные инструменты.

Для более точных измерений используют штангенциркуль. Им измеряют линейные размеры, диаметры цилиндрических элементов (наружные и внутренние), глубину отверстий и углублений.

Процесс эскизирования можно условно разбить на отдельные этапы, которые тесно связаны друг с другом.

1этап. Ознакомление с деталью

При ознакомлении определяется форма детали и ее основных элементов, на которые мысленно можно расчленить деталь. Выясняется назначение детали.

Рассмотрим различные формы детали и её элементы (слайд №13)

Проанализируем форму детали (слайд №14)

2этап. Выбор главного вида и других необходимых изображений

Главный вид следует выбирать так, чтобы он давал наиболее полное представление о форме и размерах детали, а также облегчал использование эскизов при ее изготовлении.

По возможности следует ограничить количество линий невидимого контура, которые снижают наглядность изображений. Поэтому следует уделять особое внимание применению разрезов и сечений.

3этап. Выбор формата листа

Формат листа выбирается  в зависимости от того, какую величину должны иметь изображения, выбранные при выполнении этапа 2. Величина и масштаб изображений должны позволять четко изобразить все элементы и нанести необходимые размеры и условные обозначения.

4 этап. Подготовка листа

Вначале следует ограничить выбранный лист внешней рамкой и внутри нее провести рамку чертежа заданного формата. Расстояние между этими рамками должно составлять 5 мм, а слева оставляется полей шириной 20мм для подшивки листа. Затем наносится контур рамки основной надписи.

5 этап. Компановка изображений на листе.

Выбрав глазомерный масштаб изображений, устанавливают на глаз соотношение габаритных размеров детали. После этого на эскизе наносят тонкими линиями прямоугольники с габаритными размерами детали. Прямоугольники располагают так, чтобы расстояние между ними и краями рамки были достаточными для нанесения размерных линий и условных знаков, а также для размещения технических требований.

Осуществление компановки изображений можно облегчить применением прямоугольников, вырезанных из бумаги или картона и имеющих стороны, соответствующие габаритным размером детали. Перемещая эти прямоугольники по полю чертежа, выбирают наиболее удачное расположение изображения. (слайд №17)

6 этап. Нанесение изображений элементов детали

Внутри полученных прямоугольников наносят тонкими линиями изображения элементов деталей. При этом необходимо соблюдать пропорции их размеров и обеспечивать проекционную связь всех изображении, проводя соответствующие осевые и центровые линии.

7 этап. Оформление видов, разрезов и сечений

Далее на всех видах уточняют подробности (например, скругления, фаски) и удаляют вспомогательные линии построения. Оформляют разрезы и сечения, затем наносят графическое обозначение материала (штриховка сечений) и производят обводку изображения соответствующими линиями. (слайд№17)

8 этап. Нанесение размерных линии и условных знаков.

Наносятся размерные линии и условные знаки, определяющие характер поверхностей (диаметр, радиус, тип резьбы и т.п.). (слайд №18)

9 этап. Нанесение размерных чисел

При помощи измерительных инструментов определяют размеры элементов и наносят размерные числа на эскизе. Если у детали имеется резьба, то необходимо определить ее параметры и указать на эскизе соответствующее обозначение резьбы. (слайд №19)

10 этап. Окончательное оформление эскиза

При окончательном оформлении заполняется основная надпись. Затем производится окончательная проверка выполненного эскиза и вносятся необходимые уточнения и исправления.

- Стандартизованные элементы детали (проточки, фаски, глубина сверления под резьбу, скругления и т.п.) должны иметь оформление и размеры, предусмотренные соответствующими стандартами.

- Что называется эскизом?

- В какой последовательности выполняется эскиз?

- Какие инструменты используются при обмере деталей?

Инструктаж:

- 2 образца эскизов деталей для каждого студента (прилагаются).

- Индивидуальная деталь для каждого студента, штангенциркули.

- Выполнить эскиз детали согласно этапам эскизирования (40 мин)

- Чем отличается чертеж от эскиза?

- Как располагается главный вид детали “Вал”?

- Какие дополнительные изображения необходимы для         выполнения эскиза?

- Какие наносятся размеры при эскизировании детали?

- Как оформляется эскиз детали?

Оценивание работ студентов и выставление оценок по результатам тестирования и за выполненную практическую работу

Завершить построение эскиза выполняемой детали.

# Text boxes

Цель:

Тема:

Задачи:

Тип занятия

Оборудование

Дидактический материал

Литература

1 Оргмомент

2 Актуализа
ция знаний

Фронтальный опрос

Контрольный тест

3 Изложение нового материала
(по плану) 
Лекция

4.Первичное закрепление

5.Практичес
кая работа (самостоятельная работа)

6.Обобщающее  повторение

Домашнее задание