ОУ ВО «Южно-Уральский институт управления и экономики»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

CТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

Направление подготовки

270800.62 «Строительство»

являются единой для всех форм обучения

Профиль подготовки

«Промышленное и гражданское строительство»

Квалификация (степень) выпускника

Бакалавр

Челябинск

2014

Строительные машины и оборудование: Рабочая программа учебной дисциплины /  Е.Г.Пастухов – Челябинск: ОУ ВО  Южно-Уральский институт управления и экономики, 2014 – 33 с.

Строительные машины и оборудование: Рабочая программа учебной дисциплины по направлению 270800.62 «Строительство» является единой для всех форм обучения. Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС с учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки.

Программа одобрена на заседании учебно-методического совета от    10.09.14 года, протокол №2

Программа утверждена на заседании Ученого совета от    24.09.14 года, протокол №2

Автор: преподаватель кафедры «Архитектура, строительство и дизайн» ОУ ВО Южно-Уральского института управления и экономики Е.Г.Пастухов

Рецензенты:

Внешний:  Профессор кафедры ТГСиВ  Челябинской государственной агроинженерной академии, доктор технических наук Круглов Г.А.

Внешний: Директор ООО «ЧелябСтройКом»  Самошкин П.С.

Внутренний: и.о.заведующий кафедры «Архитектура, строительство и дизайн» ОУ ВО «Южно-Уральский институт управления и экономики» Новикова И.И.

© Издательство ОУ ВО  Южно-Уральского института управления и экономики, 2014.

ОГЛАВЛЕНИЕ

| Введение. …………………………………………………………………… | 4 |
| --- | --- |
| Тематическое планирование ……………………………………………… | 10 |
| Содержание учебной дисциплины ………………………………………. | 20 |
| Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов……………….………………………………………………….. | 25 |
| V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины …. | 31 |
| VI.Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)………… | 33 |

#### I ВВЕДЕНИЕ

| Рабочая программа учебной дисциплины «Строительные машины и оборудование» предназначена для реализации Федерального государственного стандарта Высшего профессионального образования по направлению 270800.62 «Строительство» и является единой для всех форм обучения. 1. Цели и задачи дисциплины Цель дисциплины «Строительные машины и оборудование» ( передача будущим специалистам в области строительства необходимых профессиональных знаний по устройству основных типов строительных машин, механизированного инструмента, по эффективному их применению в конкретных производственных условиях, а также по организации рационального технического обслуживания машин и механизированного инструмента, обеспечивающего минимальные затраты на их содержание при максимальной выработке в натуральных показателях. Задачи – повышение общетехнической эрудиции студентов, приобретение навыков грамотной эксплуатации современных многоцелевых строительных машин и высокомеханизированных строительных комплексов с учетом требований техники безопасности, экологии и качества. После изучения данной дисциплины выпускник должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: в области производственно-технологической и производственно-управленческой деятельности: организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического оборудования; контроль за соблюдением технологической дисциплины; обслуживание технологического оборудования и машин; организация метрологического обеспечения технологических процессов, использование типовых методов контроля качества строительства, выпускаемой продукции, машин и оборудования; участие в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки строительства, производства строительных материалов, изделий и конструкций, изготовления машин и оборудования; организация работы малых коллективов исполнителей, планирование работы персонала и фондов оплаты труда; выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов; в области монтажно-наладочной и сервисно-эксплуатационной деятельности: монтаж, наладка, испытания и сдача в эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, образцов продукции, выпускаемой предприятием; опытная проверка оборудования и средств технологического обеспечения; проверка технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов, оборудования; организация профилактических осмотров и текущего ремонта; приемка и освоение вводимого оборудования; составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка технической документации на ремонт; составление инструкций по эксплуатации оборудования и программ испытаний. |
| --- |
| 2. Входные требования и место дисциплины в структуре ООП бакалавриата Учебная дисциплина «Строительные машины и оборудование» относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин профиля «Промышленное и гражданское строительство». Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин «Математика», «Инженерная графика» и служит основой для освоения дисциплин «Технологические процессы в строительстве», «Реконструкция зданий, сооружений и застройки», «Технология и организация нулевого цикла. Подземное строительство», «Технология ремонтных и восстановительных работ», «Основы технологии возведения зданий». 3. Требования к результатам освоения дисциплины «Строительные машины и оборудование» Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: Таблица 1 – Структура компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины |
| Код компетенции | Наименование компетенции | Характеристика компетенции |
| ПК-12 | Владение технологией, методами доводки и освоения технологических процессов строительного производства, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования | - Знать: - принцип действия и рабочие процессы строительных машин и оборудования; - принципы и технологии работы строительных машин и механизмов; - Уметь: - разбираться в конструктивных особенностях различных машин, применяемых в строительстве; - определять техническую и эксплуатационную производительность машин и оборудования и другие эксплуатационные параметры. - Владеть: - навыками правильного эксплуатирования техники и ее технического обслуживания, а также указывает современные направления повышения производительности строительных машин; |
| ПК-20 | Знание правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, образцов продукции, выпускаемой предприятием | - Знать: - правила наладки и испытания строительных машин и оборудования; - общие схемы устройства машин, их рабочие процессы и технологические возможности при различных режимах эксплуатации; - Уметь: - эффективно применять строительные машины в конкретных производственных условиях - Владеть: - знаниями конструктивных особенностей строительных машин и оборудования; - методами наладки строительного оборудования; |
| ПК-21 | Владение методами опытной проверки оборудования и средств технологического обеспечения | - Знать: - общие сведения о строительных машинах и механизмах; - современные направления повышения производительности строительных машин; - Уметь: - разбираться в конструктивных особенностях различных машин, применяемых в строительстве - Владеть: - навыками правильной эксплуатации техники и ее технического обслуживания; |
| ПК-22 | Владение методами оценки технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов, оборудования | - Знать: - методы оценки технического состояния и остаточного ресурса строительных машин; - основы расчета производительности при выполнении строительных процессов; - Уметь: - рационально использовать оборудование; - Владеть: - навыками организации рационального технического обслуживания машин и механизированного инструмента, обеспечивающего минимальные затраты на их содержание при максимальной выработке в натуральных показателях. |
| ПК-23 | Способность организовывать профилактические осмотры и текущий ремонт, приемку и освоение строительных объектов и вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту строительных объектов и оборудования | - Знать: - организацию осмотров и ремонтов строительных машин и оборудования; - Уметь: - составлять заявки на строительные машины и оборудование и запасные части к ним; - готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту машин и оборудования; - рационально выбирать машины для выполнения строительных работ в конкретных производственных условиях, - Владеть: - способами организации профилактических осмотров и текущих ремонтов строительных машин и оборудования; |

В результате изучения дисциплины студент должен:

- Знать/понимать:

- принцип  действия и рабочие процессы строительных машин и оборудования;

- принципы и технологии работы строительных машин и механизмов;

- правила наладки и испытания строительных машин и оборудования;

- общие схемы устройства машин, их рабочие процессы и технологические возможности при различных режимах эксплуатации;

- общие сведения о строительных машинах и механизмах;

- современные направления повышения производительности строительных машин;

- методы оценки технического состояния и остаточного ресурса строительных машин;

- основы расчета производительности при выполнении строительных процессов;

- организацию осмотров и ремонтов строительных машин и оборудования;

- Научиться/уметь:

- разбираться в конструктивных особенностях различных машин, применяемых в строительстве;

- определять техническую и эксплуатационную производительность машин и оборудования и другие эксплуатационные параметры.

- эффективно применять строительные машины в конкретных производственных условиях

- разбираться в конструктивных особенностях различных машин, применяемых в строительстве рационально использовать оборудование;

- составлять заявки на строительные машины и оборудование и запасные части к ним;

- готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту машин и оборудования;

- рационально выбирать машины для выполнения строительных работ в конкретных производственных условиях,

- Овладеть:

- навыками правильного эксплуатирования техники и ее технического обслуживания, а также указывает современные направления повышения производительности строительных машин;

- знаниями  конструктивных особенностей строительных  машин и оборудования;

- методами наладки строительного оборудования;

- навыками правильной эксплуатации техники и ее технического обслуживания;

- навыками организации рационального технического обслуживания машин и механизированного инструмента, обеспечивающего минимальные затраты на их содержание при максимальной выработке в натуральных показателях;

- навыками организации рационального технического обслуживания машин и механизированного инструмента, обеспечивающего минимальные затраты на их содержание при максимальной выработке в натуральных показателях;

- способами организации профилактических осмотров и текущих ремонтов строительных машин и оборудования.

II ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

- Объем дисциплины и виды учебной работы

НАПРАВЛЕНИЕ: 270800.62 «Строительство»

СРОК ОБУЧЕНИЯ – 4 года, набор 2013 г.

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – очная

| Вид учебной работы | Всего час./зач.ед., форма контроля | Кол-во семестров |
| --- | --- | --- |
| Аудиторные занятия: | 68 | 1 |
| В том числе: |  |  |
| Лекции | 34 |  |
| Практические занятия (ПЗ) | 34 |  |
| Самостоятельная работа | 58 |  |
| Формы текущего итогового контроля (для очной формы обучения) | 1. Практическое занятие №2 2.Практическое занятие №3 3.Практическое занятие №9 |  |
| Вид промежуточной аттестации: | Экзамен (54) |  |
| Общая трудоемкость | 180/5 |  |

НАПРАВЛЕНИЕ: 270800.62 «Строительство»

СРОК ОБУЧЕНИЯ – 3,4  года, набор 2011 г.

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – заочная

| Вид учебной работы | Всего час./зач.ед., форма контроля | Кол-во семестров |
| --- | --- | --- |
| Аудиторные занятия: | 12 | 1 |
| В том числе: |  |  |
| Лекции | 6 |  |
| Практические занятия (ПЗ) | 6 |  |
| Самостоятельная работа | 159 |  |
| Формы текущего итогового контроля (для очной формы обучения) |  |  |
| Вид промежуточной аттестации: | Экзамен (9) |  |
| Общая трудоемкость | 180/5 |  |

НАПРАВЛЕНИЕ: 270800.62 «Строительство»

СРОК ОБУЧЕНИЯ –3,4 года, набор 2012 г.

4 года, набор 2012 г., 2013 г.

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – заочная

| Вид учебной работы | Всего час./зач.ед., форма контроля | Кол-во семестров |
| --- | --- | --- |
| Аудиторные занятия: | 10 | 1 |
| В том числе: |  |  |
| Лекции | 4 |  |
| Практические занятия (ПЗ) | 6 |  |
| Самостоятельная работа | 161 |  |
| Формы текущего итогового контроля (для очной формы обучения) |  |  |
| Вид промежуточной аттестации: | Экзамен (9) |  |
| Общая трудоемкость | 180/5 |  |

НАПРАВЛЕНИЕ: 270800.62 «Строительство»

СРОК ОБУЧЕНИЯ –3,4 года, набор 2013 г.

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – заочная

| Вид учебной работы | Всего час./зач.ед., форма контроля | Кол-во семестров |
| --- | --- | --- |
| Аудиторные занятия: | 8 | 1 |
| В том числе: |  |  |
| Лекции | 2 |  |
| Практические занятия (ПЗ) | 6 |  |
| Самостоятельная работа | 163 |  |
| Формы текущего итогового контроля (для очной формы обучения) |  |  |
| Вид промежуточной аттестации: | Экзамен (9) |  |
| Общая трудоемкость | 180/5 |  |

НАПРАВЛЕНИЕ: 270800.62 «Строительство»

СРОК ОБУЧЕНИЯ – 4 года, набор 2011г.

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – заочная

| Вид учебной работы | Всего час./зач.ед., форма контроля | Кол-во семестров |
| --- | --- | --- |
| Аудиторные занятия: | 16 | 1 |
| В том числе: |  |  |
| Лекции | 8 |  |
| Практические занятия (ПЗ) | 8 |  |
| Самостоятельная работа | 155 |  |
| Формы текущего итогового контроля (для очной формы обучения) |  |  |
| Вид промежуточной аттестации: | Экзамен (9) |  |
| Общая трудоемкость | 180/5 |  |

2    Разделы дисциплины (модули) и виды занятий

НАПРАВЛЕНИЕ: 270800.62 «Строительство»

СРОК ОБУЧЕНИЯ – 4 года, набор 2013 г.

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – очная

| Наименование модуля (разделов) дисциплины | Лекции | Практи- ческие занятия | Лабороторные занятия | Семинаррснарские | Самостоятельная работа | Курсо-вая работа (проект) | Всего час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 1. Общие сведения о строительных машинах и оборудовании | 4 |  |  |  | 4 |  | 8 |
| Тема 2.Подъемно-транспортные машины | 10 | 8 |  |  | 9 |  | 27 |
| Тема 3. Транспортные средства и погрузочно-разгрузочные машины | 4 | 6 |  |  | 9 |  | 19 |
| Тема 4. Машины для земляных работ | 4 | 6 |  |  | 9 |  | 19 |
| Тема 5. Оборудование для свайных работ | 4 | 6 |  |  | 9 |  | 19 |
| Тема 6. Машины для производства бетонных работ | 4 | 6 |  |  | 9 |  | 19 |
| Тема 7. Машины для отделочных работ | 4 | 2 |  |  | 9 |  | 15 |
| Экзамен |  |  |  |  |  |  | 54 |
| ВСЕГО | 34 | 34 |  |  | 58 |  | 180 |

НАПРАВЛЕНИЕ: 270800.62 «Строительство»

СРОК ОБУЧЕНИЯ – 3,4  года, набор 2011 г.

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – заочная

| Наименование модуля (разделов) дисциплины | Лекции | Практи- ческие занятия | Лабороторные занятия | Семинаррснарские | Самостоятельная работа | Курсо-вая работа (проект) | Всего час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 1. Общие сведения о строительных машинах и оборудовании | 0,5 |  |  |  | 9 |  | 9,5 |
| Тема 2.Подъемно-транспортные машины | 1 | 2 |  |  | 30 |  | 33 |
| Тема 3. Транспортные средства и погрузочно-разгрузочные машины | 1 | 1 |  |  | 24 |  | 26 |
| Тема 4. Машины для земляных работ | 1 | 1 |  |  | 24 |  | 26 |
| Тема 5. Оборудование для свайных работ | 1 | 0,5 |  |  | 24 |  | 25,5 |
| Тема 6. Машины для производства бетонных работ | 1 | 1 |  |  | 24 |  | 26 |
| Тема 7. Машины для отделочных работ | 0,5 | 0,5 |  |  | 24 |  | 25 |
| Экзамен |  |  |  |  |  |  | 9 |
| ВСЕГО | 6 | 6 |  |  | 159 |  | 180 |

НАПРАВЛЕНИЕ: 270800.62 «Строительство»

СРОК ОБУЧЕНИЯ –3,4 года, набор 2012 г.

4 года, набор 2012 г., 2013 г.

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – заочная

| Наименование модуля (разделов) дисциплины | Лекции | Практи- ческие занятия | Лабороторные занятия | Семинаррснарские | Самостоятельная работа | Курсо-вая работа (проект) | Всего час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 1. Общие сведения о строительных машинах и оборудовании | 0,5 |  |  |  | 23 |  | 23,5 |
| Тема 2.Подъемно-транспортные машины | 1 | 2 |  |  | 23 |  | 25 |
| Тема 3. Транспортные средства и погрузочно-разгрузочные машины | 0,5 | 1 |  |  | 23 |  | 24,5 |
| Тема 4. Машины для земляных работ | 0,5 | 1 |  |  | 23 |  | 24,5 |
| Тема 5. Оборудование для свайных работ | 0,5 | 0,5 |  |  | 23 |  | 24 |
| Тема 6. Машины для производства бетонных работ | 0,5 | 1 |  |  | 23 |  | 24,5 |
| Тема 7. Машины для отделочных работ | 0,5 | 0,5 |  |  | 23 |  | 24 |
| Экзамен |  |  |  |  |  |  | 9 |
| ВСЕГО | 4 | 6 |  |  | 161 |  | 180 |

НАПРАВЛЕНИЕ: 270800.62 «Строительство»

СРОК ОБУЧЕНИЯ –3,4 года, набор 2013 г.

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – заочная

| Наименование модуля (разделов) дисциплины | Лекции | Практи- ческие занятия | Лабороторные занятия | Семинаррснарские | Самостоятельная работа | Курсо-вая работа (проект) | Всего час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 1. Общие сведения о строительных машинах и оборудовании | 0,25 |  |  |  | 23 |  | 23,25 |
| Тема 2.Подъемно-транспортные машины | 0,5 | 2 |  |  | 25 |  | 27,5 |
| Тема 3. Транспортные средства и погрузочно-разгрузочные машины | 0,25 | 1 |  |  | 23 |  | 24,25 |
| Тема 4. Машины для земляных работ | 0,25 | 1 |  |  | 23 |  | 24,25 |
| Тема 5. Оборудование для свайных работ | 0,25 | 0,5 |  |  | 23 |  | 23,75 |
| Тема 6. Машины для производства бетонных работ | 0,25 | 1 |  |  | 23 |  | 24,25 |
| Тема 7. Машины для отделочных работ | 0,25 | 0,5 |  |  | 23 |  | 23,75 |
| Экзамен |  |  |  |  |  |  | 9 |
| ВСЕГО | 2 | 6 |  |  | 163 |  | 180 |

НАПРАВЛЕНИЕ: 270800.62 «Строительство»

СРОК ОБУЧЕНИЯ – 4 года, набор 2011г.

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – заочная

| Наименование модуля (разделов) дисциплины | Лекции | Практи- ческие занятия | Лабороторные занятия | Семинаррснарские | Самостоятельная работа | Курсо-вая работа (проект) | Всего час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 1. Общие сведения о строительных машинах и оборудовании | 1 |  |  |  | 22 |  | 23,25 |
| Тема 2.Подъемно-транспортные машины | 1 | 2 |  |  | 22 |  | 27,5 |
| Тема 3. Транспортные средства и погрузочно-разгрузочные машины | 1 | 1 |  |  | 22 |  | 24,25 |
| Тема 4. Машины для земляных работ | 1 | 2 |  |  | 22 |  | 24,25 |
| Тема 5. Оборудование для свайных работ | 1 | 1 |  |  | 22 |  | 23,75 |
| Тема 6. Машины для производства бетонных работ | 1 | 1 |  |  | 22 |  | 24,25 |
| Тема 7. Машины для отделочных работ | 2 | 1 |  |  | 22 |  | 23,75 |
| Экзамен |  |  |  |  |  |  | 9 |
| ВСЕГО | 8 | 8 |  |  | 155 |  | 180 |

3 Лабораторный практикум

Лабораторный практикум не предусмотрен учебным планом.

- Практические занятия (семинары)

НАПРАВЛЕНИЕ: 270800.62 «Строительство»

СРОК ОБУЧЕНИЯ – 4 года, набор 2013 г.

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – очная

|  | Раздел дисциплины | Наименование практических работ | Трудоемкость (час.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тема 2.Подъемно-транспортные машины | Практическое занятие №1 Технико-экономическое обоснование и выбор подъемно-транспортного механизма Практическое занятие №2 Устройство и общий расчет грузовой лебедки стрелового крана. | 8 |
|  | Тема 3. Транспортные средства и погрузочно-разгрузочные машины | Практическое занятие №3 Расчет транспортных средств | 6 |
|  | Тема 4. Машины для земляных работ | Практическое занятие №4. Технико-экономическое обоснование и выбор ведущего механизма для производства земляных работ Практическое занятие №5 Изучение устройства и рабочих процессов бульдозеров. | 6 |
|  | Тема 5. Оборудование для свайных работ | Практическое занятие №6 Практическое задание №1 Подбор машин для: - устройства свайного поля (забивные сваи); - устройства свайного поля (буронабивные сваи); Практическое задание №2 Определение технологических и технических показателей выбранных машин | 6 |
|  | Тема 6. Машины для производства бетонных работ | Практическое занятие №7. Технико-экономическое сравнение машин для производства бетонных работ Практическое занятие №8 Изучение устройства и рабочих процессов смесительных машин. | 6 |
|  | Тема 7. Машины для отделочных работ | Практическое занятие №9 Определение производительности машин для выполнения штукатурных работ | 2 |
| Всего: | 34 |

НАПРАВЛЕНИЕ: 270800.62 «Строительство»

СРОК ОБУЧЕНИЯ – 3,4  года, набор 2011 г., 2012 г., 2013 г

4 года, набор 2012 г., 2013 г

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – заочная

|  | Раздел дисциплины | Наименование практических работ | Трудоемкость (час.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тема 2.Подъемно-транспортные машины | Практическое занятие №1 Технико-экономическое обоснование и выбор подъемно-транспортного механизма Практическое занятие №2 Устройство и общий расчет грузовой лебедки стрелового крана. | 2 |
|  | Тема 3. Транспортные средства и погрузочно-разгрузочные машины | Практическое занятие №3 Расчет транспортных средств | 1 |
|  | Тема 4. Машины для земляных работ | Практическое занятие №4. Технико-экономическое обоснование и выбор ведущего механизма для производства земляных работ Практическое занятие №5 Изучение устройства и рабочих процессов бульдозеров. | 1 |
|  | Тема 5. Оборудование для свайных работ | Практическое занятие №6 Практическое задание №1 Подбор машин для: - устройства свайного поля (забивные сваи); - устройства свайного поля (буронабивные сваи); Практическое задание №2 Определение технологических и технических показателей выбранных машин | 0,5 |
|  | Тема 6. Машины для производства бетонных работ | Практическое занятие №7. Технико-экономическое сравнение машин для производства бетонных работ Практическое занятие №8 Изучение устройства и рабочих процессов смесительных машин. | 1 |
|  | Тема 7. Машины для отделочных работ | Практическое занятие №9 Определение производительности машин для выполнения штукатурных работ | 0,5 |
| Всего: | 6 |

НАПРАВЛЕНИЕ: 270800.62 «Строительство»

СРОК ОБУЧЕНИЯ – 4 года, набор 2011г.

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – заочная

|  | Раздел дисциплины | Наименование практических работ | Трудоемкость (час.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тема 2.Подъемно-транспортные машины | Практическое занятие №1 Технико-экономическое обоснование и выбор подъемно-транспортного механизма Практическое занятие №2 Устройство и общий расчет грузовой лебедки стрелового крана. | 2 |
|  | Тема 3. Транспортные средства и погрузочно-разгрузочные машины | Практическое занятие №3 Расчет транспортных средств | 1 |
|  | Тема 4. Машины для земляных работ | Практическое занятие №4. Технико-экономическое обоснование и выбор ведущего механизма для производства земляных работ Практическое занятие №5 Изучение устройства и рабочих процессов бульдозеров. | 2 |
|  | Тема 5. Оборудование для свайных работ | Практическое занятие №6 Практическое задание №1 Подбор машин для: - устройства свайного поля (забивные сваи); - устройства свайного поля (буронабивные сваи); Практическое задание №2 Определение технологических и технических показателей выбранных машин | 1 |
|  | Тема 6. Машины для производства бетонных работ | Практическое занятие №7. Технико-экономическое сравнение машин для производства бетонных работ Практическое занятие №8 Изучение устройства и рабочих процессов смесительных машин. | 1 |
|  | Тема 7. Машины для отделочных работ | Практическое занятие №9 Определение производительности машин для выполнения штукатурных работ | 1 |
| Всего: | 8 |

- Организация обучения в интерактивной форме

НАПРАВЛЕНИЕ: 270800.62 «Строительство»

СРОК ОБУЧЕНИЯ – 4 года, набор 2013 г.

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – очная

| Наименование модуля (разделов) дисциплины | Лекции | Практи- ческие занятия | Лабороторные занятия | Семинаррснарские | Самостоятельная работа | Курсо-вая работа (проект) | Всего час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 1. Общие сведения о строительных машинах и оборудовании |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Тема 2.Подъемно-транспортные машины |  | 2 |  |  | 2 |  | 4 |
| Тема 3. Транспортные средства и погрузочно-разгрузочные машины |  | 1 |  |  | 1 |  | 2 |
| Тема 4. Машины для земляных работ |  | 2 |  |  | 2 |  | 4 |
| Тема 5. Оборудование для свайных работ |  | 1 |  |  | 1 |  | 2 |
| Тема 6. Машины для производства бетонных работ |  | 1 |  |  | 1 |  | 2 |
| Тема 7. Машины для отделочных работ |  | 1 |  |  | 1 |  | 2 |
| ВСЕГО |  | 8 |  |  | 9 |  | 17 |

НАПРАВЛЕНИЕ: 270800.62 «Строительство»

СРОК ОБУЧЕНИЯ – для всех сроков обучения полной и сокращенной формы ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – очная

| Наименование модуля (разделов) дисциплины | Лекции | Практи- ческие занятия | Лабороторные занятия | Семинаррснарские | Самостоятельная работа | Курсо-вая работа (проект) | Всего час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 1. Общие сведения о строительных машинах и оборудовании |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.Подъемно-транспортные машины |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Тема 3. Транспортные средства и погрузочно-разгрузочные машины |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Тема 4. Машины для земляных работ |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Тема 5. Оборудование для свайных работ |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 6. Машины для производства бетонных работ |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Тема 7. Машины для отделочных работ |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  | 4 |  | 4 |

III СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  КУРСА

Тема 1  Общие сведения о строительных машинах и оборудовании

Для полного и сокращенного сроков обучения:

Содержание темы: Роль машин в развитии строительства. Классификация  строительных машин. Требования к строительным машинам. Основные элементы строительных машин. Основные технико-эксплуатационные и технико-экономические показатели строительных машин.

Результат (Код компетенции):   ПК-12; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23

Инструмент оценки: Самостоятельная работа.

Тема 2 Подъемно-транспортные машины

Для полного и сокращенного сроков обучения:

Содержание темы: Домкраты. Строительные лебедки. Строительные подъемники, их классификация. Стреловые самоходные краны. Автомобильные краны. Техническая характеристика. Гидравлические стреловые самоходные краны на специальных шасси, их техническая характеристика. Гусеничные краны. Краны-трубоукладчики. Башенные строительные краны, их классификация, Размерные группы.

Результат (Код компетенции):  ПК-12; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23

Инструмент оценки: Практическая работа. Самостоятельная работа.

Тема 3 Транспортные средства и погрузочно-разгрузочные машины

Для полного и сокращенного сроков обучения:

Содержание темы: Виды и общая характеристика строительного транспорта, преимущественные области применения. Назначение, область применения, схема устройства и принцип работы грузовых автомобилей общего назначения, колесных  гусеничных тракторов, пневмоколесных, одноосных и двухосных тягачей; специализированных транспортных средств (автомобилей-самосвалов, автопоездов, полуприцепов для перевозки специальных грузов). Назначение, область применения, схемы устройства, принцип работы и производительность ленточных, пластинчатых, скрепковых, ковшовых, винтовых и вибрационных конвейеров и виброжелобов. Область применения и принцип работы установок для пневматического транспортирования строительных материалов. Назначение, область применения, схемы устройства, принцип работы и производительность автопогрузчиков, одноковшовых, фронтальных, полуповоротных и многоковшовых погрузчиков. Система автоматизации транспортных и транспортирующих машин.

Результат (Код компетенции):  ПК-12; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23

Инструмент оценки: Практическая работа. Самостоятельная работа.

Тема 4  Машины для земляных работ

Для полного и сокращенного сроков обучения:

Содержание темы: Виды земляных сооружений и способы их возведения. Механизация земляных работ в строительстве. Классификация машин для земляных работ. Основные характеристики грунтов как среды взаимодействия с ними рабочих органов машины. Способы разработки грунтов. Схемы взаимодействия землеройного инструмента с грунтом. Виды землеройных рабочих органов. Общая классификация одноковшовых экскаваторов, система индексации. Назначение, область применения, устройство, рабочие процессы, технологические возможности и производительность одноковшовых канатных и гидравлических экскаваторов с рабочим оборудованием прямой и обратной лопат, драглайна, погрузчика, планировщика, грейфера. Сменное рабочее оборудование. Сравнение канатных и гидравлических экскаваторов по технико-экономическим показателям. Системы автоматизации одноковшовых экскаваторов. Классификация экскаваторов непрерывного действия. Особенности рабочих процессов экскаваторов непрерывного действия, преобразование цикличной формы работы единичного ковша или заменяющего его рабочего органа в непрерывный процесс экскаваторов. Назначение, область применения, устройство, рабочий процесс, технологические возможности и производительность траншейных роторных и цепных экскаваторов. Системы автоматизации траншейных экскаваторов. Назначение, устройство и рабочий процесс бульдозеров. Рабочий цикл, его операции и рабочие движения при послойной разработке грунтов и планировке земляных поверхностей. Обоснование дальности транспортирования грунта. Тяговые расчеты бульдозеров для различных операций рабочего цикла при послойной разработке грунтов. Производительность бульдозеров при послойной разработке грунтов и планировочных работах. Пути ее повышения. Понятие о рациональном продольном профиле выемки. Назначение, область применения и классификация скреперов. Устройство и рабочий процесс самоходного скрепера. Рабочий цикл, его операции и рабочие движения. Тяговые расчеты. Расчет производительности. Способы повышения коэффициента наполнения ковша: применения ступенчатых и полукруглых ножей, принудительная элеваторная и шнековая загрузка, использование толкачей. Назначение, область применения, устройство, рабочий процесс и производительность автогрейдеров. Особенности подвески рабочего органа. Вспомогательные рабочие органы. Сравнение планировочных качеств автогрейдеров и бульдозеров. Назначение, область применения, устройство, рабочий процесс и производительность грейдер-элеватора. Системы автоматизации землеройно-транспортных машин. Назначение, область применения, устройство, рабочие процессы кусторезов, корчевателей и рыхлителей. Назначение, область применения и классификация бурильных машин. Общая схема устройства и принципа работы бурильных машин на базе автомобиле, машин для бурения шпуров, оборудование для бурения горизонтальных скважин в насыпях шоссейных и железных дорог. Системы автоматизации бурильных машин. Способы, машины и оборудование для разработки мерзлых грунтов. Разработка грунтов гидромеханическим способом. Принципиальная схема и состав оборудования. Устройство и принцип работы гидромониторов, землесосов, земснарядов. Принципиальные схемы работы гидроэлеватора и эрлифта. Системы автоматизации машин и оборудования гидромеханизации. Общая характеристика агрегатного строения грунта. Сущность процесса и способы уплотнения грунтов. Назначение, устройство, рабочие процессы и производительность катков статистического действия, грунтоуплотняющих машин вибрационного и виброударного действия. Системы автоматизации грунтоуплотняющих машин.

Результат (Код компетенции):  ПК-12; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23

Инструмент оценки: Практическая работа. Самостоятельная работа.

Тема 5 Оборудование для свайных работ

Для полного и сокращенного сроков обучения:

Содержание темы: Способы устройства свайных фундаментов. Классификация машин и оборудование для свайных работ. Назначение, устройство и рабочие процессы копров и копрового оборудования для свайных работ. Системы автоматизации сваебойного оборудования. Буровые машины и оборудование. Сваебойное оборудование (копры, молоты), вдавливающие установки. Вибропогружатели, вибромолоты и шпунтовыдергиватели. Инъекционные иглы и другие технические устройства.

Результат (Код компетенции):  ПК-12; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23

Инструмент оценки: Практическая работа. Самостоятельная работа.

Тема 6  Машины для производства бетонных работ

Для полного и сокращенного сроков обучения:

Содержание темы: Общая характеристика процесса производства работ с использованием бетонов и растворов, включая приготовления смесей (централизованное и на строительной площадке). Назначение и классификация дозаторов. Устройство и принцип работы дозаторов цикличного и непрерывного действия. Классификация, принципиальные схемы устройства и работы и производительность бетоно- и растворосмесителей цикличного и непрерывного действия. Бетонорастворные узлы и установки, бетонные заводы. Общая характеристика технических средств для транспортировки бетонов и растворов. Устройство, рабочие процессы и производительность автобетоновозов, авторастворовозов, автобе-тоносмесителей, бетоно- и растворонасосов. Использование распределительных стрел для увеличения дальности транспортирования смесей. Устройство, рабочие процессы и производительность оборудования для уплотнения бетонных смесей. Системы автоматизации бетонорастворных установок и бетонных заводов.

Результат (Код компетенции):  ПК-12; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23

Инструмент оценки: Практическая работа. Самостоятельная работа.

Тема 7. Машины для отделочных работ

Для полного и сокращенного сроков обучения:

Содержание темы: Классификация ручных машин, основные эксплутационные требования. Устройства, рабочие процессы и основные параметры ручных машин для образования отверстий, перфораторов, резьбонарезных и резьбозавертывающих машин, гайковертов, молотков и бетоноломов, ручных трамбовок, пневмопробойников, шлифовальных и металлорежущих машин, вырубных и ножевых ножниц, машин для распиловки и строжки материалов. Устройство, рабочие процессы и производительность  штукатурных станций и агрегатов, торкретных установок, шпатлевочных и окрасочных агрегатов, краскопультов. Устройство, рабочие процессы и основные параметры машин для устройства полов, кровель и гидроизоляции.

Результат (Код компетенции):  ПК-12; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23

Инструмент оценки: Практическая работа. Самостоятельная работа.

IV ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости для полного срока обучения

Практическая работа:

Тема 2. Подъемно-транспортные машины

Практическое занятие №2 Устройство и общий расчет грузовой лебедки стрелового крана.

Тема 3. Транспортные средства и погрузочно-разгрузочные машины

Практическое занятие №3 Расчет транспортных средств

Тема 7. Машины для отделочных работ

Практическое занятие №9  Определение производительности машин для выполнения штукатурных работ

2 Оценочные средства для промежуточной аттестации

(экзамен) для полного и  сокращенного сроков обучения

Практическая работа:

Для очной формы обучения

Тема 2. Подъемно-транспортные машины

Практическое занятие №1 Технико-экономическое обоснование и выбор подъемно-транспортного механизма

Тема 4. Машины для земляных работ

Практическое занятие №4. Технико-экономическое обоснование и выбор ведущего механизма для производства земляных работ

Практическое занятие №5 Изучение устройства и рабочих процессов бульдозеров.

Тема 5. Оборудование для свайных работ

Практическое занятие №6

Практическое задание №1 Подбор машин для:

- устройства свайного поля (забивные сваи);

- устройства свайного поля (буронабивные сваи);

Практическое задание №2 Определение технологических и технических показателей выбранных машин

Тема 6. Машины для производства бетонных работ

Практическое занятие №6  Технико-экономическое сравнение машин для производства бетонных работ

Практическое занятие №7. Изучение устройства и рабочих процессов смесительных машин.

Для заочной формы обучения

Тема 2. Подъемно-транспортные машины

Практическое занятие №1 Технико-экономическое обоснование и выбор подъемно-транспортного механизма

Практическое занятие №2 Устройство и общий расчет грузовой лебедки стрелового крана.

Тема 3. Транспортные средства и погрузочно-разгрузочные машины

Практическое занятие №3 Расчет транспортных средств

Тема 4. Машины для земляных работ

Практическое занятие №4. Технико-экономическое обоснование и выбор ведущего механизма для производства земляных работ

Практическое занятие №5 Изучение устройства и рабочих процессов бульдозеров.

Тема 5. Оборудование для свайных работ

Практическое занятие №6

Практическое задание №1 Подбор машин для:

- устройства свайного поля (забивные сваи);

- устройства свайного поля (буронабивные сваи);

Практическое задание №2 Определение технологических и технических показателей выбранных машин

Тема 6. Машины для производства бетонных работ

Практическое занятие №6  Технико-экономическое сравнение машин для производства бетонных работ

Практическое занятие №7. Изучение устройства и рабочих процессов смесительных машин.

Тема 7. Машины для отделочных работ

Практическое занятие №9  Определение производительности машин для выполнения штукатурных работ

Перечень вопросов для самостоятельного  (внеаудиторного)  изучения:

- Роль машин в строительстве. Полная и частичная механизация. Доля ручного труда.

- Основные показатели уровня механизации.

- Понятие о ведущей операции и ведущей машине механизированного комплекса. Комплексная механизация строительства.

- Цели и задачи автоматизации строительных машин и оборудования.

- Определение понятия «Строительная машина»

- Общая классификация строительных машин.

- Структура строительной машины.

- Устройство, рабочие процессы и основные параметры машин для устройства полов, кровель и гидроизоляции.

- Определение понятий «производственная эксплуатация» и «техническая эксплуатация».

- Измерительно-диагностические комплексы работоспособности строительных машин, сигнализаторы снижения уровня работоспособности.

- Техническое обслуживание и ремонт машин.

Зашита практических работ (для полной и сокращенной формы обучения)

Перечень контрольных вопросов (экзамен)

- Основные понятия и требования к машинам

- Экскаваторы

- Классификация ручных машин

- Классификация и индексация строительных машин

- Машины  для  разработки  мерзлых  и  прочных  грунтов,  разрушения  дорожных  покрытий  и  строительных конструкций

- Электрические ручные машины

- Трансмиссии

- Машины для бестраншейной прокладки коммуникаций

- Пневматические ручные машины

- Силовое оборудование

- Бурильно-крановые машины

- Ручные машины с пиротехническим приводом

- Ходовое оборудование

- Машины для уплотнения грунтов, дорожных оснований и покрытий

- Машины для летней уборки дорог

- Системы управления

- Оборудование для свайных работ.

- Машины для зимней уборки дорог

- Основные технико-эксплуатационные показатели строительных машин

- Свайные молоты

- Машины для ремонта дорог

- Грузовые автомобили, тракторы, пневмоколесные тягачи

- Оборудование для свайных работ.

- Общие положения автоматизации в строительстве

- Специализированные транспортные средства

- Вибропогружатели, вибромолоты и шпунтовыдергиватели

- Классификация систем автоматики

- Ленточные строительные конвейеры

- Элементы систем автоматики

- Оборудование для свайных работ.

- Погрузочно-разгрузочные машины

- Копры и самоходные копровые установки

- Автоматизация работы строительных машин

- Домкраты, тали и лебедки

- Машины для приготовления бетонных и растворных смесей

- Общее состояние автоматизации

- Строительные подъемники

- Машины и оборудование  для транспортирования бетонных и растворных смесей

- Системы управления рабочими процессами машин.

- Башенные строительные краны

- Машины для укладки и уплотнения бетонных смесей

- Системы управления рабочими процессами машин.  Автоматизация бульдозеров

- Стреловые самоходные краны

- Машины для штукатурных работ

- Системы управления рабочими процессами машин.  Автоматизация автогрейдеров

- Козловые краны

- Машины для малярных работ

- Системы управления рабочими процессами машин.  Автоматизация скреперов

- Машины для подготовительных работ

- Машины для устройства и отделки полов

- Системы управления рабочими процессами машин.  Автоматизация экскаваторов

- Землеройно-транспортные машины

- Машины для кровельных работ

- Системы управления рабочими процессами машин.  Автоматизация  катков  и  контроль  качества  уплотняемых  дорожно - строителъньгх материалов

3 Перечень вопросов  для переаттестации для сокращенного срока обучения:

Переаттестация не предусмотрена по учебному плану.

V УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Рекомендуемый список литературы

Основная литература

- Белецкий Б.Ф. Строительные машины и оборудование : учеб. пособие / Б. Ф. Белецкий, И. Г. Булгакова. - 3-е изд., стер. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2012. - 606 с.

- Белецкий Б.Ф. Технология и механизация строительного производства : учебник для студ. вузов / Б. Ф. Белецкий. - 4-е изд., стер. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2011. - 751 с.

- Дроздов А.Н. Строительные машины и оборудование. Практикум : [учеб. пособие] / А. Н. Дроздов, Е. М. Кудрявцев. - М. : Академия, 2012. - 173 с. - (Высшее профессиональное образование. Строительство) (Бакалавриат)

- Дроздов А.Н. Строительные машины и оборудование : учебник / А. Н. Дроздов. - М. : Академия, 2012. - 445 с. - (Высшее профессиональное образование) (Бакалавриат).

Заключен договор на использование электронных ресурсов

(Договор №169-08/12 от 27.08.2012г. ООО «НексМедиа», сайт: www.biblioclub.ru):

- Соколов, С. А. Металлические конструкции подъемно-транспортных машин [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. А. Соколов. - СПб: "Политехника", 2012. - 425 с. - 5-7325-0858-9. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=129570 (дата обращения 04.12.2013).

- Порядок выбора монтажных кранов и приспособлений, используемых при возведении зданий и сооружений [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. А. Шадрина, Н. И. Доркин, Н. И. Скворцова, А. М. Спрыжков. - Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2012. - 216 с. - 978-5-9585-0460-2. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143521 (дата обращения 04.12.2013)

- Карапузова, Н. Ю. Тепломассообменное оборудование предприятий [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Ю. Карапузова, В. М. Фокин. - Волгоград: Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет, 2012. - 72 с. - 978-5-98276-518-5. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142299 (дата обращения 04.12.2013).

Дополнительная литература

- Волков Д.П. Строительные машины: учеб. для студентов вузов, обучающихся по строит. спец./ Д.П. Волков, В.Я. Крикун- 2-е изд. перераб. и доп.

- -М.:АСВ.-376 с.:ил

- Добронравов С.С. Строительные машины и основы автоматизации: учеб. для студентов строит. вузов/ С.С. Добронравов, В.Г. Дронов-М.:Высш.шк., 2001-575с.: ил.

- Белецкий Б.Ф. Строительные машины и оборудование: Справочное пособие для производственников — механизаторов, инженерно-технических работников строительных организаций, а также студентов строительных вузов, факультетов и техникумов./Б.Ф. Белецкий, И.Г. Булгакова. Изд. второе, переработ. и допол. - Ростов Н/Д Феникс, 2005 — 608 с. -(Строительство)

- Канторер С.Е. Строительные машины и экономика их применения (детали , конструкции и экономика применения машин): учеб. для вузов/ С.Е. Канторер. - М.: Высш. шк., 1973 — 528с.: ил.

- Волков Д.П. Строительные машины и средства механизации: Учебник для сред. проф. образования/ Д.П. Волков, В.Я. Крикун — М.: Мастерова 2002. - 480с.

- Пермяков В.Б. Комплексная механизация строительства : учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлению «Строительство» и  специальности «Механизация и автоматизация строительства» / В.П. Пермяков. - М.: Высш. шк. 2005.- 383с.:ил.

- Евдокимов В.А. Механизация и автоматизация строительного производства : Учеб. пособие для вузов/ В.А. Евдокимов.- Л.: Стройиздат.Ленингр. отд-ние, 1985.-195с.:ил.

- Строительные машины и оборудование: Справочник/С.С. Добронравов, М.С. Добронравов, 2-е изд., перераб и доп. – М: Высш.шк., 2006. – 445 с., ил.

VI МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета строительных материалов и изделий:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- комплект учебно-наглядных пособий;

- комплект учебно – методической документации;

- макеты оборудования;

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением;

- проспекты с новыми материалами.