ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«БРАТСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО - МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

|  | УТВЕРЖДАЮ Директор ГАПОУ БрИМТ Колонтай А.М.____________ «_____»______________2015 г. |
| --- | --- |

МАТЕРИАЛЫ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

(задание в тестовой форме для комплексного дифференцированного зачёта)

по

МДК.02.02 Внутреннее электроснабжение промышленных и гражданских зданий (ПМ.02 Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок)

МДК.03.01 Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий (ПМ.03 Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрических сетей)

для специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий

Братск 2015

Задание разработано на основе рабочих программ ПМ.02 Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок, ПМ.03 Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрических сетей и учебного плана по специальности СПО 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий

.

Организация-разработчик: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Братский индустриально-металлургический техникум» (ГАПОУ БрИМТ).

Разработчик:

Рогова О.Е. – заместитель директора по учебно-методической работе, преподаватель  ГАПОУ ИО «Братский индустриально-металлургический техникум».

Рассмотрена и одобрена на заседании предметной (цикловой) комиссии электротехнического цикла цикла

« 17 » сентября, № 1,

Председатель комиссии: В.И.Нестерова

ЗАДАНИЕ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ

I вариант

1. Система электроснабжения – это

а) совокупность взаимосвязанных ЭУ, предназначенных для производства, передачи и распределения электроэнергии;

б) совокупность электростанции, электрических и тепловых сетей, потребителей электроэнергии и теплоты, связанных общностью режима в непрерывном процессе производства, преобразования и распределения электрической и тепловой энергии;

в) совокупность ЭУ для передачи и распределения электроэнергии на определенной территории.

2. Электростанция – это

а) установка или группа установок, предназначенных для производства электроэнергии или электрической и тепловой энергий;

б) установка, предназначенная для преобразования электроэнергии одного напряжения в электроэнергию другого напряжения;

в) устройство, предназначенное для приема и распределения электроэнергии на одном напряжении.

3. Электроприемники, перерыв электроснабжения, которых может повлечь за собой опасность для жизни людей относятся к

а) I категории;

б) II категории;

в) III категории.

4. Электростанции, у которых отработанный пар подвергается конденсации называются

а) ТЭЦ;

б) ТЭС;

в) КЭС.

5. У трансформаторов, имеющих естественное масляное охлаждение, в обозначение входит буква

а) Д;

б) М;

в) Ц.

6. Коэффициент трансформации трансформатора рассчитывается по формуле

а) ;

б) ;        в) .

7. Режим работы ЭП, при котором нагрев всех его частей над температурой окружающей среды, достигает практически устанавливающегося значения, называется

а) повторно-кратковременный;

б) кратковременный;

в) длительный.

8. Внутрицеховые сети, отходящие от ИП к распределительным шкафам, шинопроводам относятся

а) к распределительным;

б) к питающим.

9. При наличии групп сосредоточенных нагрузок с неравномерным распределением их по площади цеха, во взрыво- и пожароопасных цехах, в цехах с химически активной средой применяют

а) магистральные схемы электроснабжения;

б) радиальные схемы электроснабжения;

в) смешанные схемы электроснабжения.

10. Высокая надежность является достоинством

а) смешанных схем электроснабжения;

б) радиальных схем электроснабжения;

в) магистральных схем электроснабжения.

11. Малая экономичность, большое число защитной и коммутационной аппаратуры является недостатком

а) смешанных схем электроснабжения;

б) радиальных схем электроснабжения;

в) магистральных схем электроснабжения.

12. Радиальные схемы выполняют

а) шинопроводами;

б) шинопроводами и кабелями;

в) кабелями и изолированными проводами.

13. В помещениях со взрывоопасной средой применяют кабели

а) с алюминиевыми жилами;

б) с медными жилами.

14. По условиям механической прочности сечения проводов и кабелей с алюминиевыми жилами следует применять, начиная с сечения

а) 1 мм2;

б) 2 мм2;

в) 2,5 мм2.

15. Для защиты внутрицеховых сетей от токов КЗ служат

а) контакторы;

б) магнитные пускатели;

в) предохранители.

16. Защита электродвигателей от перегрузки и от обрыва одной фазы осуществляется с помощью

а) магнитного пускателя;

б) автоматического выключателя;

в) теплового реле.

17. При выборе проводов и кабелей по нагреву необходимо выдержать соотношение

а) Ip  = Igon

б) Ip  ( Igon

в) Ip  ( Igon.

18. Расстояние между несколькими кабелями напряжением до 10 кВ должна быть не менее

а) 20 мм;

б) 70 мм;

в) 100 мм.

19. Кабель с алюминиевыми жилами, виниловой оболочкой, виниловой изоляцией жил, без наружного покрова имеет маркировку

а) ВВГ;

б) АСБ;

в) АВВГ.

20. Трансформаторы тока нормально работают в режиме близком

а) к холостому ходу;

б) к короткому замыканию;

в) к нагрузочному.

21. Трансформаторы напряжения понижают напряжения до величин

а) 50 и 100 В

б) 100 и 100/ В

в) 100 и 150 В.

22. По конструкции ТТ различают

а) трехфазные и однофазные;

б) однофазные;

в) трехфазные.

23. Для электроприемников III категории устанавливают

а) двухтрансформаторные п/ст;

б) трехтрансформаторные п/ст;

в) однотрансформаторные п/ст.

24. Для двухтрансформаторных п/ст коэффициент загрузки принимают

а) 0,7;

б) 0,9;

в) 0,5.

25. Основными потребителями реактивной мощности индуктивного характера на промышленных предприятиях являются

а) двигатели постоянного тока;

б) синхронные двигатели;

в) асинхронные двигатели.

26. Установка компенсирующих устройств приводит

а) к увеличению потерь эл/эн в электрических сетях;

б) к уменьшению потерь эл/эн в электрических сетях;

в) к уменьшению длины кабельных линий.

27. Преимуществом СД перед КБ  (как компенсирующих устройств) является

а) простота монтажа и эксплуатации;

б) возможность плавного регулирования реактивной мощности;

в) возможность четырехкратной перегрузки по реактивной мощности.

28. Алгебраическая разность между фактическим напряжением сети и номинальным напряжением ЭП (в %) называется

а) падением напряжения;

б) колебаниями напряжения;

в) отклонением напряжением.

29. Допустимое отклонение напряжения в нормальном режиме составляет

а) (2%

б) (5%  	в) (10%.

30. Причиной колебаний напряжения является

а) удаленность ЭП от ИП;

б) резкое изменение нагрузки;

в) увеличение количества ЭП.

31. Чаще всего в электрических сетях возникают

а) трехфазные КЗ;

б) двухфазные КЗ;

в) однофазные КЗ.

32. Если условия возникновения КЗ сохраняются после снятия напряжения, то данное КЗ является

а) устойчивым;

б) неустойчивым.

33. Последствием КЗ являются

а) уменьшение тока;

б) увеличение напряжение;

в) увеличение тока и снижение напряжения.

34. Преднамеренное электрическое соединение какой-либо части ЭУ с заземляющим устройством называют

а) зануление;

б) защитное отключение;

в) защитное заземление.

35. Внешний и внутренний контур ЗУ должны иметь соединение минимум

а) в одном месте;

б) в двух местах;

в) в трех местах.

36. Заземлению подлежат части электроустановок

а) соединенные с токоведущими частями;

б) изолированные от токоведущих частей.

37. Погрешность ТТ не должна превышать

а) 5%;

б) 10%;

в) 20%.

38. Применение АВР обязательно для потребителей

а) третьей категории;

б) второй категории;

в) первой категории.

39. Высокая прочность совмещается с высокой электропроводимостью в проводах

а) стальных;

б) алюминиевых;

в) сталеалюминевых.

40. Напряжение допустимое в особо опасных условиях

а) 36 В;

б) 12 В;

в) 380/220 В.

41. Непосредственное физиологическое воздействие на организм человека оказывает

а) напряжение;

б) мощность;

в) ток.

# ЗАДАНИЕ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ

II вариант

1. Энергетическая система – это

а) совокупность взаимосвязанных ЭУ, предназначенных для производства, передачи и распределения электроэнергии;

б) совокупность электростанций, электрических и тепловых сетей, потребителей электроэнергии и теплоты, связанных общностью режима в непрерывном процессе производства, преобразования и распределения электрической и тепловой энергии;

в) совокупность ЭУ для передачи и распределения электроэнергии на определенной территории.

2. Трансформаторная подстанция – это

а) установка или группа установок, предназначенных для производства электроэнергии или электрической и тепловой энергий;

б) установка, предназначенная для преобразования электроэнергии одного напряжения в электроэнергию другого напряжения;

в) устройство, предназначенное для приема и распределения электроэнергии на одном напряжении.

3. Электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, к простою электрооборудования, относятся к

а) I категории;

б) II категории;

в) III категории.

4. Электростанции, предназначенные не только для выработки эл/эн, но и для снабжения теплом потребителей называются

а) ТЭЦ;

б) ТЭС;

в) КЭС.

5. У трансформаторов, имеющих масляное охлаждение с дутьем и естественной циркуляцией масла, в обозначение входит буква

а) Д;

б) М;

в) Ц.

6. Номинальный ток в обмотках трансформатора рассчитывается по формуле

а) ; б) ; в) .

7. Режим работы, характеризующийся небольшими по времени периодами работы и длительными остановками, с отключением ЭП от сети, называется

а) повторно-кратковременный;

б) кратковременный;

в) длительный.

8. Внутрицеховые сети, к которым непосредственно подключаются различные ЭП цеха, относятся

а) к распределительным;

б) к питающим.

9. Для питания силовых и осветительных нагрузок, распределенных равномерно по площади цеха, а так же для питания ЭП, принадлежащих одной технологической линии применяют

а) магистральные схемы электроснабжения;

б) радиальные схемы электроснабжения;

в) смешанные схемы электроснабжения.

10. Упрощение РУНН трансформаторных п/ст, высокая гибкость сети является достоинством

а) смешанных схем электроснабжения,

б) радиальных схем электроснабжения;

в) магистральных схем электроснабжения.

11. Небольшая надежность является недостатком

а) смешанных схем электроснабжения;

б) радиальных схем электроснабжения;

в) магистральных схем электроснабжения.

12. Магистральные схемы выполняют

а) шинопроводами;

б) шинопроводами и кабелями;

в) кабелями и изолированными проводами.

13. Для передвижных ЭУ применяют кабели

а) с алюминиевыми жилами;

б) с медными жилами.

14. По условиям механической прочности,сечения проводов и кабелей с медными жилами, следует применять, начиная с сечения

а) 1 мм2;

б) 2 мм2 ;    в) 2,5 мм2.

15. Для коммутации силовых цепей электродвигателей мощностью до 100 кВт применяют

а) контакторы;

б) магнитные пускатели;

в) предохранители.

16. Защита электродвигателей от КЗ осуществляется с помощью

а) магнитного пускателя;

б) автоматического выключателя;

в) теплового реле.

17. Если условия прокладки проводников отличаются от нормальных, то допустимый ток определяется с поправкой

а) на способ прокладки проводника;

б) на температуру и количество прокладываемых кабелей в одной траншее;

в) на материал, из которого выполнены жилы проводника.

18. Земляная траншея для укладки кабелей должна иметь глубину не менее

а) 20 см;

б) 70 см;

в) 100 см.

19. Кабель с алюминиевыми жилами, со свинцовой оболочкой, бумажной изоляцией жил, бронированный - имеет маркировку

а) ВВГ;

б) АСБ;

в) АВВГ.

20. Трансформаторы напряжения нормально работают в режиме близком

а) к холостому ходу;

б) к короткому замыканию;

в) к нагрузочному.

21. Трансформаторы тока понижают ток до величин

а) 10 и 20 А;

б) 5 и 10 А;

в) 1 и 5 А.

22. По конструкции ТН различают

а) трехфазные и однофазные;

б) однофазные;

в) трехфазные.

23. Для электроприемников I категории устанавливают

а) двухтрансформаторные п/ст;

б) трехтрансформаторные п/ст;

в) однотрансформаторные п/ст.

24. Для однотрансформаторных п/ст коэффициент загрузки принимают

а) 0,7;

б) 0,9;

в) 0,5.

25. К искусственной компенсации относится

а) замена старого электрооборудования на новое;

б) ограничение продолжительности холостого хода двигателей;

в) установка компенсирующих устройств.

26. К техническим средствам компенсации реактивной мощности не относятся

а) силовые трансформаторы;

б) конденсаторные батареи;

в) синхронные двигатели.

27. Преимуществом КБ перед остальными КУ является

а) простота монтажа и эксплуатации;

б) возможность плавного регулирования реактивной мощности;

в) возможность четырехкратной перегрузки по реактивной мощности.

28. Если конденсаторная батарея подключена к шинам силового РП, то это

а) централизованная компенсация;

б) групповая компенсация;

в) индивидуальная компенсация.

29. Изменение напряжения относительно напряжения сети называют

а) падением напряжения;

б) колебаниями напряжения;

в) отклонением напряжением.

30. Допустимое отклонение напряжения в аварийном режиме составляет

а) (2%;

б) (5%;

в) (10%.

31. Для ограничения колебаний напряжения предусматривают

а) установку компенсирующих устройств;

б) ограничение токов пуска и самозапуска электродвигателей;

в) применение проводников с медными жилами.

32. Наибольшие токи вызывают в поврежденной аппаратуре

а) трехфазные КЗ;

б) двухфазные КЗ;

в) однофазные КЗ.

33. Если условия возникновения КЗ самоликвидируюся во время бестоковой паузы, то данное КЗ является

а) устойчивым;

б) неустойчивым.

34. Расчет сопротивлений для расчета токов КЗ в сетях ниже 1000 В ведется

а) в относительных единицах;

б) в именованных единицах;

в) в относительных или в именованных единицах.

35.Электродинамическое действие токов КЗ вызывает

а) нагрев токоведущих частей превышающий нормальный;

б) сложные механические усилия в шинных конструкциях и аппаратах;

в) увеличение размеров токоведущих частей.

36. Преднамеренное соединение частей ЭУ с глухозаземленной нейтралью трансформатора или генератора называют

а) заземление;

б) защитное отключение;

в) зануление.

37. В качестве естественных заземлителей используют

а) стальные водопроводные трубы;

б) алюминиевые оболочки кабелей;

в) виниловые оболочки кабелей.

38. Сопротивление заземляющего устройства для ЭУ до 1 кВ не должно превышать

а) 4 Ом;

б) 10 Ом;

в) 15 Ом.

39. Вертикальные заземлители и горизонтальный заземлитель должны соединяться с помощью

а) изоленты;

б) сварки;

в) проволочного бандажа.

40. Согласно ПУЭ, устройства АПВ обязательны

а) на всех воздушных линиях;

б) на всех кабельных линиях;

в) на всех троллейных линиях.

41. При равных условиях наиболее опасен ток

а) постоянный;

б) переменный с частотой 50Гц;

в) опасность одинакова.

ОТВЕТЫ

Вариант I

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а | а | а | в | б | а | в | б | б | б | б | б | б | б | в | в | б | в | в | б |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| б | б | в | а | в | б | б | в | б | б | в | а | в | в | б | б | б | в | в | б |
| 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вариант II

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| б | б | б | а | а | в | б | а | а | в | в | а | б | а | а | б | б | б | б | а |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| в | а | а | б | в | а | а | б | в | в | б | а | б | б | б | в | а | а | б | а |
| 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |