Государственное государственное бюджетное

профессиональное образовательное учреждение

«Шарьинский политехнический техникум»

Открытый урок по дисциплине: «Компьютерные сети»

Тема: Проектирование сети

Преподаватель:  Л.Н.Хорева

Г.Шарья

2015

Дисциплина: Компьютерные сети

Тема: Проектирование сети.

Цель: формировать знания по теме.

Методическая цель: демонстрация методики формирования профессиональных компетенций на примере решения производственных задач

Задачи:

Образовательные:

- совершенствовать знания основных принципов организации сети;

- формировать знания факторов, влияющих на структуру сети;

- формировать знания последовательности этапов проектирования сети: анализ задачи, проектирование физической структуры и инфраструктуры, развертывание;

Развивающие:

- формировать умения и навыки проектирования компьютерной сети по заданному алгоритму;

- формировать проектировочные компетенции – самостоятельно планировать продукт своей деятельности на основании заданных критериев.

- развивать коммуникативные компетенции – уметь определять содержание выступления, высказывать свое мнение, развивать грамотную предметную речь

- развивать учебно-познавательные компетенции;

- совершенствовать качество памяти, внимания.

Воспитательные:

- развивать коммуникативные компетенции – воспитывать умение активно взаимодействовать в совместной деятельности; чувства взаимопомощи, инициативности, ответственности;

- развивать интерес к дисциплине;

- развивать умения работать самостоятельно.

Тип: урок формирования знаний

Вид: комбинированный.

Требования к знаниям умения и навыкам:

Иметь представление: о факторах, влияющих на структуру сети

Знать: общие принципы проектирования сетей; алгоритм, описывающий процесс построения сети

Уметь: разрабатывать проект сети по заданному алгоритму

Обеспечение: схемы, дидактический материал, персональные компьютеры с установленным программным обеспечением, презентация «Проектирование сети», видеоролик «Пример реконструкции и развития Ethernet-сети малого предприятия», проектор, ватманы, маркеры, клей, изображения различным видов сетевого оборудования

Литература:

- Компьютерные сети+. Учебный курс: официальное пособие Microsoft для самостоятельной подготовки – М.: Издательско-торговый дом «Русская редакция», 2000, с.271-282;

- Бормотов С. Системное администрирование на 100%. – СПб.: Питер, 2006, с.61-63

Структура урока:

- Организационный момент (тема, задачи и цели занятия, мотивация)

- Актуализация знаний. Устный опрос:

  - Какие типы компьютерных сетей бывают по организации взаимодействия компьютеров (по способам администрирования)?

  - Какие типы компьютерных сетей бывают по типу среды передачи?

  - Какие типы компьютерных сетей бывают по топологии?

  - Какие архитектуры сети существуют? Какая архитектура чаще всего встречается при организации локальных сетей?

  - Какие коммуникационные устройства используются для организации локальных компьютерных сетей?

- Формирование новых знаний:

  - Факторы, влияющие на структуру сети

  - Основные этапы проектирования сети. Алгоритм процесса построения сети.

  - Схемы сети: физическая и логическая.

  - Пример проекта сети

- Применение знаний:

  - Разработка проекта сети по заданным исходным данным (приложение 1)

- Подведение итогов. Рефлексия (приложение 2).

- Домашнее задание: разработать проект предложенной задачи

Тема: Проектирование сети

# Факторы, влияющие на структуру сети

При создании новой сети желательно учитывать следующие факторы:

- требуемый размер сети (в настоящее время, в ближайшем будущем и по прогнозу на перспективу);

- структура, иерархия и основные части сети (по подразделениям предприятия, а также по комнатам, этажам и зданиям предприятия); основные направления и интенсивность информационных потоков в сети (в настоящее время, в ближайшем будущем и в дальнейшей перспективе); характер передаваемой по сети информации;

- технические характеристики оборудования (компьютеров, адаптеров, кабелей, репитеров, концентраторов, коммутаторов);

- возможности прокладки кабельной системы в помещениях и между ними, а также меры обеспечения целостности кабеля;

- обслуживание сети и контроль ее безотказности и безопасности;

- требования к программным средствам по допустимому размеру сети, скорости, гибкости, разграничению прав доступа, стоимости, по возможностям контроля обмена информацией и т.д. (например, если предполагается использование одного ресурса многими пользователями, то следует использовать серверную ОС);

- необходимость подключения к другим сетям (например, глобальным);

- имеющиеся компьютеры и их программное обеспечение, а также периферийные устройства (принтеры, сканеры и т.д.).

При выборе размера (под размером сети в данном случае понимается как количество объединяемых в сеть компьютеров, так и расстояния между ними) и структуры сети необходимо учитывать:

- количество компьютеров (следует оставлять возможность для дальнейшего роста количества компьютеров в сети);

- требуемую длину линий связи сети (например, если расстояния очень большие, может понадобиться использование дорогого оборудования).

- способы объединения частей сети (для объединения частей сети могут использоваться репитеры, репитерные концентраторы, коммутаторы, мосты и маршрутизаторы, причем в ряде случаев стоимость этого объединительного оборудования может даже превысить стоимость компьютеров, сетевых адаптеров и кабеля.

- Возможность масштабирования (например, лучше приобретать коммутаторы или маршрутизаторы с количеством портов, несколько большим, чем требуется в настоящий момент).

# Основные этапы проектирования сети. Алгоритм процесса построения сети.

Процесс построения (проектирования) сети представляет собой упрощенное моделирование не наступившей действительности и включает в себя следующие основные этапы:

- Анализ задач, для решения которых создается сеть, а также определение объема финансирования проекта.

- Проектирование физической структуры - этап, на котором анализируются начальные условия (планировка здания, имеющиеся технические средства и т.п.) и создается детальный проект физической организации сети.

- Проектирование инфраструктуры – этап, на котором определяются протоколы взаимодействия, используемые службы, политика безопасности и т.п. - т.е. логическая организация сети.

- Развертывание - этап, связанный с прокладкой линий связи, установкой и настройкой оборудования.

Этап анализа является одним из важнейших, поскольку определяет все остальные решаемые задачи: как физическую структуру сети (например, места расположения компьютеров), так и логическую (используемые протоколы, службы и т.п.). Именно на данном этапе выступает основное различие компьютерных сетей.

На этапе проектирования решаются следующие задачи:

- На основе определенных целевых требований к сети определяется необходимый состав оборудования и, прежде всего, компьютеров: количество, характеристики и т.д.

- Определяется физическое расположение рабочих мест и определяются этажи и аудитории, которые будут охватываться сетью. При решении этой задачи должна учитываться принципиальная возможность прокладки линий связи к рабочим местам/помещениям.

- Исходя из решаемых задач, стоимости и расположения, определяется тип физических линий связи, соединяющих рабочие места, состав и расположение коммуникационного оборудования (например, концентраторов).

- Определяется способ подключения к Интернету: выбирается провайдер – организация, обеспечивающая подключение организации к сети Интернет. При выборе провайдера учитываются факторы: характеристики возможных физических соединений с провайдером, требования к оборудованию и необходимое дополнительное оборудование, начальная стоимость подключения, стоимость эксплуатации подключения, технологические ограничения подключения (невозможность использования некоторых служб).

- Исходя из технических требований, определяется узел проектируемой сети, который будет являться шлюзом для подключения к Интернету и определяется место его расположения. При этом учитывается удобство физического соединения шлюза с проектируемой сетью и удобство подведения физических линий для подключения к Интернету.

# Приведем общий алгоритм, описывающий процесс построения сети.

- Определение исходных данных.

  - Определение целей использования сети.

  - Определение требований к сети

  - Характеристики используемого оборудования (компьютеры, сетевое оборудование, принтеры, модемы и др.)

  - Характеристика сетевого ПО (операционные системы, серверное ПО, антивирусное ПО)

  - Примерная схема здания, в котором планируется строить сеть.

- Проектирование сети

  - Способ сегментирования и объединения сегментов (определение необходимых сегментов оборудования для их формирования).

  - Выбор типа кабеля (как правило, выбирается неэкранированная витая пара)

  - Определение активных устройств (модемы, маршрутизаторы и т.п.)

  - Выбор программного обеспечения (серверные и клиентские ОС, серверное программное обеспечение и т.п.).

  - Разработка схемы сети (указываются узлы сети и длины соединительных кабелей).

- Определение стоимости

  - Анализ основных направлений затрат

  - Составление примерной сметы затрат.

- Примерный план проведения работ.

- Развертывание сети.

# Схемы сети: физическая и логическая.

Схемы сети являются важным инструментом при поиске неисправностей и планировании. Схемы сети бывают двух видов:

логическая – на ней отображаются сегменты, использующие разные сетевые ОС и типы кабелей, а также соединения между коммутаторами и серверами сети; можно указывать IP-адреса рабочих станций и имена доменов (строятся как можно проще, не перегружать ее ненужной графикой и сведениями). Составляются для того, чтобы помочь пользователям и обслуживающему персоналу понять, как функционирует сеть.

физическая – отображает расположение серверов и рабочих станций по комнатам и соединения между ними с помощью маршрутизаторов и патч-панелей - все сетевое оборудование (должны быть подробными).

Рис.1 Примеры физических схем сети

Рис.2. Примеры логических схем сети

# Пример проекта сети (приложение - презентация)

Допустим, к Вам обратились представители малого предприятия с просьбой установить экономичную компьютерную сеть, построенную с учетом современных достижений в области коммуникационных технологий и имеющую возможности дальнейшего расширения.

При установке сети следует:

- соединить существующие компьютеры для совместного использования информации;

- установить компьютеры для сотрудников бухгалтерии (4 шт.) и коммерческого директора;

- добавить 2 компьютера в технический отдел и 8 компьютеров в плановый отдел;

- предусмотреть возможность подключения еще компьютеров;

- обеспечение подключение к Интернету для планового отдела

# Разработка проекта сети (приложение 1 - задание для студентов)

# План-проект учебной компьютерной сети в техникуме.

## Описание задания

Необходимо спроектировать сегмент учебной компьютерной сети для техникума. В техникуме уже существует две сети:

- административная сеть, объединяющая компьютеры директора, секретаря и бухгалтерии (гл.бухгалтер);

- компьютеры кабинетов информатики, имеющих выделенный сервер (обычный компьютер под управлением Windows XP).

Кроме этого еще в трети кабинетов имеются демонстрационные компьютеры с проекторами и 1 компьютер в учительской.

## Исходные данные

- Цели использования сети:

- Обучение обучающихся различным дисциплинам с использованием сетевых технологий.

- Доступ к информационным ресурсам (библиотека, и в будущем возможность подключения к Интернет).

- Демонстрация видео уроков.

- Голосовое общение по сети.

- Требуемые характеристики сети:

- скорость передачи достаточная для поддержания видеовещания и голосового общения;

- отделить учебную сеть от имеющейся административной сети;

- масштабируемость (возможность дальнейшего расширения сети).

- Характеристики существующих компьютеров и других устройств:

В организации имеется уже существующая сеть с выделенным сервером, объединяющая компьютеры в кабинетах информатики.

количество компьютеров — 11:

  - кабинет информатики 1 (10 ученических + 1 учительский + 1 сервер);

  - по одному компьютеру в 3 кабинетах (история, математика, химия);

  - один компьютер в учительской.

Все компьютеры типовые и имеют следующие характеристики:

- Процессор — Athlon XP 1600+;

- Оперативная память — 256 Мб;

- Жесткий диск — 80 Гб;

- Сетевой адаптер — встроенный (100 Мб, Ethernet).

- количество принтеров — 2 (Samsung ML-1015).

- Характеристики используемого программного обеспечения:

- Операционные системы: WindowsXP professional.

- Примерная схема здания.

Примечание: Каждый кабинет имеет примерно одинаковую площадь (5 ×12 м2).

Схема существующей сети в техникуме:

Задание:

- Опишите этап проектирования сети:

  - определите необходимые сегменты и их расположение

  - тип кабеля

  - активные устройства (модемы, маршрутизаторы, шлюзы и т.д.)

  - программное обеспечение

  - разработайте новую схему сети в соответствии с примерной схемой здания с указанием длин соединительных кабелей

- Определите стоимости:

  - составьте анализ основных направлений затрат

  - составьте смету примерных затрат (расчеты произвести в табличном процессоре Excel)

- составьте примерный план проведения работ

# Подведение итогов (защита проектов и выбор оптимального проекта). Рефлексия (приложение 2).

Оцените каждый этап процесса построения сети по степени сложности (в баллах от 0 до 5):

| Этапы | Баллы |
| --- | --- |
| определение исходных данных |  |
| проектирование сети: |  |
| определение необходимых сегментов оборудования |  |
| выбор типа кабеля |  |
| определение активных устройств |  |
| выбор программного обеспечения |  |
| разработка схемы сети |  |
| определение стоимости |  |
| анализ основных направлений затрат |  |
| составление примерной сметы затрат |  |
| примерный план проведения работ |  |

# Домашнее задание: разработать проект предложенной задачи

Спроектировать компьютерную сеть для посёлка, в котором Вы проживаете.

Решение задачи:

- Опишите этап проектирования сети:

  - определите необходимые сегменты и их расположение:

- целесообразно использовать коммутаторы 5/8/16-портовые, т.к. планируется объединять в сеть не большое количество компьютеров (менее 30) и в настоящее время являются наиболее распространенным устройством сети

- имеющийся сервер преобразуем в файловый сервер для доступа к информационным ресурсам сети (библиотека) и перемещаем его в учительскую

  - тип кабеля

- неэкранированная витая пара 5-ой категории

  - активные устройства (модемы, маршрутизаторы, шлюзы и т.д.)

- в качестве шлюза выделим сервер (сервер-шлюз или сервер авторизации) для разделения физической сети на 2 подсети: учебную и административную, что обеспечивает ограниченный доступ пользователей к ресурсам сети

  - программное обеспечение

- для модернизации файлового сервера можно приобрести сетевую ОС Windows Server или в целях экономии денежным средств можно воспользоваться лицензионной ОС Linux

- для рабочих станций можно оставить ту же ОС

  - разработайте новую схему сети в соответствии с примерной схемой здания с указанием длин соединительных кабелей

- Определите стоимости:

- составьте анализ основных направлений затрат

- сетевое оборудование (коммутаторы 5 и 8ми- портовые, кабель UTP, сервер-шлюз с тремя сетевыми картами (1Гб/с) – для учебной сети, для административной сети, для подключения к Интернет, 2 ПК – рабочие станции, 1 проектор)

- модернизация файлового сервера (оперативная память, жесткий диск, процессор, сетевая карта)

- монтажное оборудование и инструменты (обжимной инструмент, короба, разъемы RJ-45)

- программное обеспечение (ОС Linux, skype для голосового общения)

- составьте смету примерных затрат (расчеты произвести в табличном процессоре Excel)

- составьте примерный план проведения работ

- уточнение длины кабелей – 1 день

- покупка материалов – 2 дня

- монтаж локальной сети – 5 дней

- установка ПО – 2 дня

ИТОГО: 10 дней

Примерное решение задачи

Приложение 1

Разработка проекта сети (задание)

# План-проект учебной компьютерной сети техникума

## Описание задания

Необходимо спроектировать сегмент учебной компьютерной сети для техникума. В техникуме уже существует две сети:

- административная сеть, объединяющая компьютеры директора, секретаря и бухгалтерии (гл.бухгалтер, экономист-материалист и расчетчик);

- компьютеры кабинетов информатики, имеющих выделенный сервер (обычный компьютер под управлением Windows XP).

Кроме этого еще в трети кабинетах имеются демонстрационные компьютеры  и 1 компьютер в учительской. Планируется одновременная трансляция видео и передача голосовых данных в любом из учебных кабинетов.

## Исходные данные

- Цели использования сети:

- Обучение обучающихся различным дисциплинам с использованием сетевых технологий.

- Доступ к информационным ресурсам (библиотека, и в будущем возможность подключения к Интернет).

- Демонстрация видео уроков.

- Голосовое общение по сети.

- Требуемые характеристики сети:

- скорость передачи достаточная для поддержания видеовещания и голосового общения;

- отделить учебную сеть от имеющейся административной сети;

- масштабируемость (возможность дальнейшего расширения сети).

- Характеристики существующих компьютеров и других устройств:

В организации имеется уже существующая сеть с выделенным сервером, объединяющая компьютеры в кабинетах информатики.

количество компьютеров — 11:

  - кабинет информатики 1 (10 ученических + 1 учительский);

  - по одному компьютеру в 3 кабинетах (история, математика, химия);

  - один компьютер в учительской.

Все компьютеры типовые и имеют следующие характеристики:

- Процессор — Athlon XP 1600+;

- Оперативная память — 256 Мб;

- Жесткий диск — 80 Гб;

- Сетевой адаптер — встроенный (100 Мб, Ethernet).

- количество принтеров — 2 (Samsung ML-1015).

- Характеристики используемого программного обеспечения:

- Операционные системы: WindowsXP professional.

- Примерная схема здания.

Примечание: Каждый кабинет имеет примерно одинаковую площадь (5 ×12 м2).

Схема существующей сети в школе:

Задание:

- Опишите этап проектирования сети:

- определите необходимые сегменты и их расположение

- тип кабеля

- активные устройства (модемы, маршрутизаторы и т.д.)

- программное обеспечение

- разработайте новую схему сети в соответствии с примерной схемой здания с указанием длин соединительных кабелей

- Определите стоимости:

- составьте анализ основных направлений затрат

- составьте смету примерных затрат (расчеты произвести в табличном процессоре Excel)

- составьте примерный план проведения работ

Приложение 2

Рефлексия

Оцените каждый этап процесса построения сети по степени сложности (в баллах от 0 до 5):

| Этапы | Баллы |
| --- | --- |
| определение исходных данных |  |
| проектирование сети: |  |
| определение необходимых сегментов оборудования для их формирования |  |
| выбор типа кабеля |  |
| определение активных устройств |  |
| выбор программного обеспечения |  |
| разработка схемы сети |  |
| определение стоимости |  |
| анализ основных направлений затрат |  |
| составление примерной сметы затрат |  |
| примерный план проведения работ |  |

# Text boxes

2 этаж

Кабинет истории

2 этаж

Кабинет географии

Кабинет биологии

Бухгалтерия

2 этаж

Кабинет математики

Директор, секретарь

Учительская

Кабинет информатики 1

2 этаж

Кабинет информатики 2

Кабинет истории

2 этаж

Кабинет географии

Кабинет биологии

Бухгалтерия

2 этаж

Кабинет математики

Кабинет физики

Директор, секретарь

Учительская

Кабинет информатики 1