МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

КУРСАВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ «ИНТЕГРАЛ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

по ОП.01 Инженерная графика,

тема: Строительное черчение

по специальности:

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Разработчики: Медяник Андрей Васильевич, преподаватель

Головань Елена Залимхановна,  преподаватель

СОДЕРЖАНИЕ

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- ФАСАДЫ ЗДАНИЙ

- ПЛАНЫ ЭТАЖЕЙ

- РАЗРЕЗЫ ЗДАНИЙ

- ПЛАНЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ, КРЫШ

- ПЛАН ФУНДАМЕНТОВ

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

# Методические указания  предназначены для обучающихся дневного обучения по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Может применяться при самостоятельной работе и во время аудиторных занятий. В методических указаниях  излагаются правила выполнения строительных чертежей, особенности и примеры их выполнения, а также вопросы для самопроверки и самостоятельного изучения предлагаемого материала.

- ФАСАДЫ ЗДАНИЙ

Фасадом называется изображение здания спереди (главный фасад), сзади (дворовый фасад) и сбоку (торцевой фасад). На чертежах фасадов зданий показывают внешний вид здания, расположение окон, дверей, балконов, наличников и т.д. В крупноблочных и панельных зданиях показывают разрезку стен на блоки и панели. На рис.1 приведен фасад крупноблочного жилого дома, на котором нанесено расположение стеновых блоков и других конструктивных элементов. Марки блоков не проставлены, их указывают на соответствующей схеме расположения.

На рабочих чертежах фасадов зданий показывают, как правило, только крайние координационные оси и размер между ними не проставляют.  На чертежах фасадов зданий слева и справа проставляют высотные отметки уровня земли, цоколя, низа и верха проемов, карниза и верха кровли. Чертежи фасадов именуют по крайним координационным осям, например «Фасад 1-7».

# Рис.1

Задание 1.

Прочитайте самостоятельно чертежи на рис.2 и 3 и ответьте на вопросы:

# Рис.2

# Рис.3

- Какие фасады изображены на рис.2 и 3?

- Какова высота зданий?

- Какова высота оконных проемов?

- Какова высота монтажного проема?

- Назовите отметки уровня земли.

На рис. 4 показана часть фасада и фрагмент фасада производственного здания. На фасадах наносят координационные оси, проходящие в характерных местах: крайние (1), у перепада высот (3,10), у одной из сторон каждого проема ворот (3,8) и т.п. На фасадах изображают и обозначают пожарные лестницы (ЛМ), проставляют марки к схемам заполнения оконных проемов (ОК1), фигурными скобками и ссылками обозначают участки фрагментов фасада.

Задание 2.

Прочитайте самостоятельно чертеж на рис.4 и ответьте на  вопросы.

- Назовите высоту оконных проемов в здании.

- Чем отделан вход в здание?

- Чему равна ширина ворот?

- Чему равна высота ворот?

- Какова привязка стен у входа в здание?

- Назовите ширину панелей и привязку их к координационной оси А.

- Какова ширина крыльца у входа в здание?

- Назовите высоту оконных проемов.

Рис.4.

3.ПЛАНЫ ЭТАЖЕЙ

Планом этажа называют разрез здания мнимой горизонтальной секущей плоскостью на уровне 1/3 высоты изображаемого этажа или одного метра от уровня пола данного этажа.

План здания дает представление о его конфигурации и размерах, выявляет форму и расположение отдельных помещений, оконных и дверных проемов, капитальных стен, колонн, лестниц, перегородок. На планах зданий обычно показывают санитарно-техническое оборудование (ванны, унитазы, раковины и т.д.), если в здании предусмотрено печное отопление, то показывают расположение печей, а также дымовых и вентиляционных каналов. Вентиляционные каналы изображают и на планах зданий с центральным отоплением.

При выполнении планов гражданских и промышленных зданий в мелком масштабе сложные участки его следует изображать на фрагментах. Фрагмент представляет собой отдельный участок какой-либо части плана, выполненный в большем масштабе и с большей степенью детализации. На нем наносят все необходимые размеры и обозначения. На чертежах планов место, которое в дальнейшем будет дано во фрагменте, должно быть обозначено фигурной скобкой. У изображения, откуда выносится фрагмент, и около него наносят присвоенное фрагменту наименование по типу «Фрагмент плана 1». В надписи у плана может быть указан лист, на котором он расположен: «Фрагмент плана 1, см. лист7». На участках планов, которые детализируются во фрагментах, не проставляются частные размеры. В таких случаях ограничиваются основными и привязочными.

Планы секций домов имеют большую протяженность и вычерчиваются в мелком масштабе, поэтому их дополняют чертежами планов секций. Жилая секция представляет собой несколько квартир с различным числом жилых комнат, расположенных около лестничной клетки. В зависимости от положения секции на плане здания она имеет соответствующее название и маркировку. Крайняя секция называется торцевой и имеет маркировку Т,

промежуточная называется рядовой и имеет маркировку Р. Типы квартир, отличающиеся размером площади, имеют марки А и Б. Число жилых комнат обозначается цифрами. Так, торцевая секция, состоящая из однокомнатной квартиры и трех двухкомнатных, будет иметь такую маркировку:

# Т-1А,2Б,2Б.2Б.

На рисунке  а приведен план типового этажа пятиэтажного жилого дома. Основное назначение плана – дать общее представление о форме и размерах дома, о числе секций, планировке квартир. На рисунке б изображена секция Т-1А,2Б,2Б,2Б. Отдельным изображением показан вход в здание, расположенный на 1-м этаже.

Задание 3.

Прочитайте самостоятельно чертеж и ответьте на следующие вопросы:

- Перечислите координационные оси, расположенные поперек и вдоль  здания.

- Определите расстояние между осями.

- Определите габаритные размеры здания.

- Сколько выходов имеет здание?

- Пройдите мысленно по помещениям первого этажа от входа в здание, между осями 5 и 6 до аккумуляторной, перечислите их в порядке следования, укажите их площади.

- А теперь мысленно вернитесь в вестибюль и из него пройдите в мужской душ.

- Через какие помещения вы будете проходить?

- Определите толщину наружных и внутренних капитальных стен, сечение колонн.

- Чему равны размеры производственного помещения?

- Сколько окон в производственном помещении?

Задание 4.

Прочитайте самостоятельно чертеж и ответьте на следующие вопросы:

- Назовите число и размеры конструктивных шагов.

- Определите номинальную ширину панелей ПС-1 и ПС-2.

- Сколько типов колонн применено при монтаже типового этажа здания? Перечислите их марки.

- По чертежу узла 3 определите величину нормируемого зазора между панелями и расстояние от внутренней поверхности стены до координационной оси.

- Подсчитайте, сколько перегородочных панелей ПГ8-1 и ПГ2-1 потребуется для установки на данном этаже?

- Найдите узел 2 и ссылку на него в плане.

- Определите толщину дымовентиляционной панели ДВ1-2п, а также расстояние от координационной оси до грани этой панели, обращенной в сторону

лестничной клетки.

Задание 5.

Прочитайте самостоятельно чертеж и ответьте на следующие вопросы:

- Сколько трехкомнатных квартир в данной секции и какова их жилая

полезная площадь?

- Сколько жилых комнат имеют другие квартиры в данной секции?

- Подсчитайте жилую и полезную площадь четырехкомнатной квартиры. (В жилую включается площадь жилых комнат, в полезную вся площадь квартиры, включая кухни, санузлы, коридоры и т.д.)

- Найдите на чертеже жилую и полезную площадь других квартир.

- Отметьте разницу в планировке санузла однокомнатной квартиры и остальных квартир.

4.РАЗРЕЗЫ ЗДАНИЙ

Разрезом называется изображение здания, мысленно рассеченного вертикальной секущей плоскостью. Если секущая плоскость проходит вдоль здания, то разрез называется продольным, если поперек здания – поперечным.

На начальной стадии проектирования, чтобы выявить внутренний вид помещения и расположение архитектурных элементов интерьера, составляют архитектурные, или контурные, разрезы здания (рис.1), на которых не показывают конструкции фундаментов, перекрытий, стропил и других элементов, но проставляют размеры и высотные отметки, необходимые для проработки фасада.

Архитектурные разрезы вместе с развертками стен и потолков используют также при проектировании внутренних отделочных работ интерьеров зданий (зрительных залов, фойе, торговых и спортивных помещений), выполнении отделочных и восстановительных работ. Для строительства здания архитектурный разрез не используется, так как на нем не показаны конструктивные элементы здания.

Задание 6.

Прочитайте самостоятельно чертеж и ответьте на следующие вопросы:

- Какова высота этажа в изображенном здании?

- Какова высота здания?

- На каком уровне от земли находится промежуточная лестничная площадка?

- Какой высоты оконные проемы в здании?

# Рис.1

На стадии разработки рабочих чертежей выполняют конструктивные разрезы, на которых показывают конструктивные элементы здания (фундаменты, стропила, перекрытия) и их сопряжения (рис.2).На рисунке кружками обозначены ссылки на конструктивные узлы (узел 1, 2, 3), которые могут размещаться на этом же чертеже,  на других листах этого же комплекта чертежей или могут быть показаны в других комплектах.

На разрезах зданий координационные оси выносят вниз, проставляют в кружках соответствующие марки, проводят размерную линию и наносят на ней размеры между смежными осями. Положение конструктивных элементов зданий по высоте, размеры оконных и дверных проемов проставляют на выносных линиях уровней соответствующих элементов; проставляют также отметки уровня земли и верха кровли. Внутри разреза наносят высоты этажей, а также высотные отметки уровней полов и площадок лестницы.

Задание 7.

Прочитайте самостоятельно чертеж и ответьте на следующие вопросы:

- Назовите глубину заложения фундамента под наружные и внутренние стены.

- Какова конструкция крыши здания?

- Какова конструкция подвального перекрытия?

- Ссылки на какие конструктивные узлы даны на чертеже?

- Какова толщина междуэтажного перекрытия?

- Какую отметку имеет промежуточная лестничная площадка?

# Рис. 2

Архитектурно-строительные чертежи типовых проектов зданий обычно разделяют на две группы: в одну группу (нулевой цикл) входят чертежи для строительства подземной части здания (фундаментов и технического подвала), а в другую группу – чертежи для строительства наземной части здания. Такое деление чертежей вполне целесообразно, так как при привязке типового проекта к условиям строительной площадки приходится вносить некоторые изменения, главным образом в чертежи подземной части здания. Поэтому нижние части лестниц включают в чертежи технического подвала.

На разрезе 3-3 технического подвала (рис.3) нанесены отметки лестничных площадок и плит перекрытия, а также необходимые размеры. В пределах подвала показаны два отверстия в стене – прямоугольники, зачерненные по левому и верхнему краям.

Задание 8.

Прочитайте самостоятельно чертеж и ответьте на следующие вопросы:

- Назовите глубину заложения фундамента.

- Назовите глубину подвала в данном здании.

- Назовите отметку крыльца.

- Назовите отметку пола тамбура.

- Назовите отметку лестничной площадки первого этажа.

- На какой отметке находится низ технологических отверстий?

# Рис.3

Для монтажа вышележащих лестничных маршей и площадок служит разрез 2-2 по лестницам (рис.4а) и изображение узлов 2 и 3 со всеми деталями (рис.4б). Секущая плоскость  разреза проведена по ближним относительно наблюдателя маршам лестничной клетки. На разрезе нанесены отметки всех лестничных площадок и марки элементов лестницы: лестничных площадок  и маршей, металлической стремянки на чердак и т.д.

Задание 9.

Прочитайте самостоятельно чертеж и ответьте на следующие вопросы:

- Сколько этажей в здании, которое показано на чертеже?

- Какова высота этажа?

- Какова высота здания?

- Назовите отметку уровня земли.

- Назовите высоту оконных проемов в здании.

# Рис. 4а

Задание 10.

Прочитайте самостоятельно чертеж и ответьте на следующие вопросы:

- Назовите марки лестничных площадок.

- Назовите марку лестничного марша.

- Определите зазор между ЛМ и ЛП.

# Рис.4б

# Разрезы зданий индустриального изготовления (жилых полносборных и производственных зданий) выполняют схематично. Такие разрезы сопровождаются ссылками на чертежи узлов и выносками в виде «этажерок» с перечислением слоев конструкций (монтажные разрезы). На рис.5 изображены поперечный 1-1 и продольный 2-2 разрезы производственного здания.

На разрезах наносят размеры между координационными осями, высоты оконных и дверных проемов, показывают отметки уровня земли (Ур.з.), покрытия пола (Ур.ч.п.) верха колонн, головок подкрановых рельсов (Ур.г.р.). Обозначаются узлы и даются ссылки на листы комплекта, где приведены чертежи узлов.

Задание 11.

Прочитайте самостоятельно чертеж и ответьте на следующие вопросы:

- Разрез 1-1 продольный или поперечный? Почему?

- Разрез 2-2- продольный или поперечный? Почему?

- Какую конструкцию имеет крыша производственного здания?

- Имеются ли в здании оконные проемы? Где они расположены?

- На каких координационных осях расположены колонны? С каким шагом они идут?

- Назовите уровень головки подкранового рельса.

# Рис.5

5.ПЛАНЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И КРЫШ

Перекрытием  называется конструкция, разделяющая здание на этажи. В зависимости от расположения перекрытия могут быть над подвальными, междуэтажными и чердачными. Перекрытия воспринимают и передают на стены и колонны здания различные нагрузки и придают зданию пространственную жесткость.

Крышей  называется верхняя ограждающая конструкция здания, защищающая его от атмосферных осадков. Верхний водонепроницаемый слой крыши называется кровлей.

Покрытием  называется конструкция, при которой чердачное перекрытие совмещено с кровлей.

По конструкции крыши могут быть чердачные, Состоящие из кровли и обрешетки, или сплошного настила, который опирается на несущую часть крыши – стропила или стропильные фермы. Устройство стропил и стропильных ферм показывают на отдельных чертежах – планах и разрезах стропил. Чердачные крыши обычно делают скатными. Они имеют уклон, величина которого зависит от материала кровли и от конструктивных особенностей здания. Крыши бывают с чердаком и безчердачные. Они имеют, как правило, незначительный уклон. В этом случае крыша и чердачное перекрытие совмещено в одну конструкцию – покрытие. Безчердачные покрытия нашли широкое применение в промышленных и сельскохозяйственных зданиях. Они экономичнее чердачных, поэтому применяются в некоторых случаях и в гражданских зданиях.

Конструкции перекрытий и покрытий, как правило, собирают из изделий заводского изготовления: балок, ферм, железобетонных плит и т.д., монтаж осуществляют по планам покрытий и перекрытий. Планом покрытия и перекрытия называют вид сверху на данную конструкцию. На планах покрытий и перекрытий тонкими линиями показывают конструктивный остов здания: несущие стены, колонны, прогоны (главные балки), в жилых зданиях показывают оси секций. Контуры элементов перекрытий и покрытий, балок, щитов, плит на планах обводят сплошной толстой линией.

На планах покрытий и перекрытий ставят размеры: между координационными осями балок с привязкой к осям. В необходимых случаях указывают размеры отдельных элементов конструкций перекрытий: ширину заделки по месту, размеры отверстий, каналов и т.д. Также приводятся ссылки на конструктивные узлы, изображаемых на том же листе или на других листах проекта.

План перекрытий и покрытий обычно дополняют спецификациями деревянных, металлических и железобетонных элементов, входящих в конструкцию данного перекрытия, а также техническими указаниями.

На рис 1 приведен пример схемы расположения элементов междуэтажного перекрытия панельного жилого дома. На схеме обозначены марки прогонов и плит перекрытия, дан продольный разрез 1-1, даны ссылки на конструктивные узлы, обозначены координационные оси здания, к которым размерами привязаны элементы покрытий.

Задание 12.

Прочитайте самостоятельно чертеж и ответьте на следующие вопросы:

- Сколько плит марки П4-1 уложено на изображаемом этаже?

- Назовите номинальный и конструктивный размер ширины плиты марки П2-1. Номинальным размером является расстояние между координационными осями, конструктивный размер меньше на величину нормируемых зазоров между плитами.

- Чему равна ширина прогонов марки ПР-1?

- Назовите величину зазора между плитами перекрытий марки марок П1-3 и П1-1.

# Рис. 1

Скатные крыши представляют собой  несколько пересекающихся наклонных плоскостей – скатов. Скаты крыш, пересекаясь, образуют двухгранные углы. Линия пересечения скатов крыши называется ребром. Верхнее горизонтальное ребро носит название конька. Пересечение скатов крыши, представляющих собой двухгранный угол, обращенный к низу, образует разжелобок или ендову (см. рис 2).Встречаются разнообразные формы крыш, которые применяются в зависимости от общей конфигурации здания в плане и возможного направления водоотвода. При выборе материала и формы крыши учитывают также архитектурные требования. В одном здании все скаты крыш имеют, как правило, одинаковый уклон. Уклон зависит от материала кровли и климатических условий.

На рис 3 приведена монтажная схема конструкций наслонных стропил одноэтажного жилого дома. Она включает в себя план стропил (рис. 3а), поперечный разрез 1-1, (рис. 3б), продольный разрез (рис. 3в) и ведомость элементов (рис. 3г).

На плане нанесены элементы стропил, дымовые трубы отопительных печей с привязкой их к осям здании, проставлены размеры между осями стропил, сечения стоек зачернены. На разрезе 1-1 хорошо видна конструкция наслонных стропил. Стропильные ноги С18 опираются на верхний брус стены и прогоны С11, С12. Верхние концы стропильных ног примыкают один к другому и закрепляются накладками С21. Как видно из  продольного разреза 2-2, прогон укладывается на три стойки, подкосы С17 средней стойки поддерживают прогон.

На плане и разрезах проставлены марки элементов (С и М) и ссылки на заготовительные чертежи, на которых изображаются форма и размеры каждого элемента стропил. Отдельные узлы на разрезах обозначены кружочками с указанием номера детали и листа чертежа в скобках, на котором изображен данный узел.

В ведомости элементов конструкций по маркам даны наименования элементов стропил, их размеры, количество и объем древесины.

На рис 4  приведены чертежи узлов наслонных стропил в более крупном масштабе со всеми подробностями, необходимыми для производства работ. На чертежах узлов показаны:  сечения элементов, разбивка гвоздей, болты, места крепления скобами и необходимые размеры.

# Рис.4

Задание 13.

Прочитайте самостоятельно чертеж и ответьте на следующие вопросы:

- Пользуясь планом стропил назовите минимальное и максимальное

расстояние между стропилами.

- Назовите размеры и привязку дымоходов к координационным осям.

- Назовите позицию стропильных ног. Определите по ведомости элементов их количество.

- Пользуясь поперечным разрезом 1-1 и ведомостью элементов определите количество стоек С6  и расстояние между ними.

- Пользуясь продольным разрезом 2-2 и ведомостью элементов определите количество и сечение подкосов С17.

- Пользуясь чертежами узлов определите как крепятся между собой стропильные ноги.

- При помощи каких крепежных деталей стыкуются прогоны?

- При помощи каких крепежных деталей соединяются прогоны и стойки?

- Как соединяются между собой стойки и подкосы?

- Как соединяются между собой прогон, стойка и стропильная нога?

На рис 5 представлен план крыши промышленного здания. На планах крыш производственных зданий показывают парапеты, фонари (проемы, предназначенные для освещения и вентиляции зданий), деформационные швы, воронки и желоба для  внутреннего и наружного водостока, выходы на крышу, слуховые окна , трубы, дефлекторы (вентиляционные устройства), металлические ограждения, пожарные лестницы, лифтовые и вентиляционные шахты и т.д.

На планах крыш многопролетных производственных зданий, имеющих световые и аэрационные фонари, показывают профиль крыши, используя для этого наложенное сечение, которое совмещают с планом путем поворота его справа налево или снизу вверх. Сечение обводят сплошной основной линией. На сечении указывают направление и величину уклона кровли.

На плане крыш показывают: крайние координационные оси и расстояние между ними; изображают также координационные оси у деформационных швов, в местах перепада высот и уступов на плане, у водосточных воронок и торцов фонарей. Отмечают марки элементов, показанных на плане крыши, и дают ссылки на узлы, не замаркированные на разрезах или фасадах здания, обозначают местные уклоны.

Задание 14.

Прочитайте самостоятельно чертеж и ответьте на следующие вопросы:

- Сколько металлических лестниц марки Л1 предусмотрено в здании? Каково их назначение?

- Сколько металлических лестниц марки Л2 предусмотрено в здании? Куда ведут эти лестницы?

- Каков уклон кровли?

- По какой деформационной оси устраивается в здании деформационный шов?

- Назовите размеры производственного здания.

- Покажите самые высокие места на крыше.

- Покажите направление слива воды на крыше.

- На каком расстоянии от цифровых координационных осей находятся оси водоприемных воронок?

# 6.ПЛАНЫ ФУНДАМЕНТОВ

Планом фундамента называют разрез здания горизонтальной плоскостью на уровне обреза фундамента. На этом плане показывают конфигурацию фундаментов под несущие стены, отдельно стоящие столбы и колонны, технологическое оборудование и т.п. Планы фундаментов могут быть вычерчены в масштабе 1:100, 1:200, 1:400.

Выполнять план фундаментов начинают с нанесения разбивочных осей. У отдельно стоящих столбов и колонн пересечение осей должно быть обязательно сохранено на контуре столба.

Чаще всего контуры фундаментов обводят линиями толщиной 0,5— 0,8 мм. На плане показывают конфигурацию подошвы фундаментов, подбетонок под фундаменты, уступы для перехода от одной глубины заложения к другой и их размеры, а также фундаментные балки, марки сборных элементов и монолитные участки.

Кроме того, на плане фундаментов изображают отверстия для инженерных коммуникаций с привязкой их к осям и отметкой низа отверстия (рис. 10.4.1). В некоторых случаях на плане фундаментов указывают только порядковый номер отверстия (см. рис. 10.4.1), а размеры и отметки приводят в экспликации (рис. 10.4.2). Глубину заложения фундаментов на плане обозначают геодезической отметкой. Геодезические отметки употребляют для обозначения глубины заложения каждого уступа. Если глубина заложения фундамента одинакова, отметку подошвы приводят в примечании, а на плане фундаментов указывают только отметки элементов, имеющих другую глубину заложения.

На чертежи, по которым ведется конкретное строительство, наносят привязку точек пересечения разбивочных осей здания в двух противоположных углах к строительной координатной сетке генерального плана, угловые отметки (планировочные и натурные) и абсолютное значение нулевой отметки (см. рис. 10.4.1).

Уступы и отверстия показывают линиями невидимого контура. Иногда контуры отверстий затушевывают.

За габаритом плана фундаментов, при необходимости, могут быть изображены элементы плана в большом масштабе.

На плане указывают ширину обреза и подошвы фундамента с привязкой к осям.

У фундаментов из отдельно стоящих столбов показывают длину и ширину тела фундамента на высоте каждого уступа с привязкой этих размеров к осям.

За габаритом плана наносят размеры между разбивочными осями и крайними осями стен и колонн.

Для полного выявления конструкции фундамента дают поперечные сечения. След секущей плоскости наносят на плане в виде разомкнутых штрихов со стрелками.

Сечения фундаментов изображают в масштабе 1:50, 1:25, 1:20. Они могут быть расположены на отдельном листе. При небольших размерах чертежа допускается размещение их на одном листе вместе с планом фундаментов (рис. 10.4.3, а—в).

На сечении изображают контуры фундамента, низа стены или цоколя, а

также пол помещения, поверхность земли и гидроизоляцию. При вычерчивании сечения фундаментов наружных стен дают изображение отмостки.

На сечении проставляют размеры уступов, отдельных элементов фундаментов, ширину подошвы и обреза фундамента, а также толщину стены с привязкой к осям. На сечениях рекомендуется изображать марку оси. Кроме размеров, на сечениях ставят следующие отметки: 0,000 (уровень пола первого этажа), обреза, подошвы фундамента, уровень поверхности земли. Отметки желательно размещать на одной линии. Полочку отметки рекомендуется повернуть в сторону от сечения.

Развертка сборных фундаментов

Фундаменты и стены технического подполья из крупных блоков выполняют по специальным чертежам. Эти чертежи представляют собой монтажные схемы или развертки. Развертки сборных фундаментов делают по осям и соответственно именуют: «Развертка по оси «А» или «Развертка по оси 1». На развертке показывают расположение и контуры блоков, их марки (рис. 10.5.1), контуры ниш, отверстий и других элементов, гидроизоляцию и другие данные. Гидроизоляцию изображают сплошной линией толщиной 0,6—0,8 мм. Контур блока, представляющий на данной развертке его торец, выделяют тонкими диагональными линиями толщиной 0,3—0,4 мм. Обычно такие блоки маркируют на другой проекции.

На развертке наносят размеры участков заделки монолитным бетоном или кирпичной кладкой, а также размеры отверстий и отметки их низа. Кроме того, указывают расстояние между крайними блоками с привязкой к осям. Если блок изображен на развертке торцовой частью, то оба или один его край могут, при необходимости, быть привязаны к оси. Блок, изображенный на развертке продольной стороной, привязывают к оси с одного края. Вообще на развертке фундамента должны быть нанесены все необходимые размеры, облегчающие процесс сборки. На развертке дают также размер между разбивочными осями и марку осей. Отметки могут указывать высоту нижней плоскости каждого камня или подошву и обрез фундамента. Развертку сопровождают поясняющими надписями.

Задание 15.

# Прочитайте самостоятельно чертеж и ответьте на следующие вопросы:

- Чему равна ширина ленточного фундамента по осям А и В? На каком расстоянии от указанных координационных осей находится внутренняя плоскость фундаментной стенки? Какими цифрами обозначено сечение фундамента по указанным осям?

- По какой оси вычерчено сечение 2-2? Какая ширина подошвы фундамента в указанном сечении?

- Назовите размеры ширины подошвы фундаментов под колонны, расположенных по осям 3,4 и 6? Какими цифрами обозначены сечения этих фундаментов? На какой отметке расположена гидроизоляция?

- Определите размеры ширины подошвы и обреза фундаментов, изображенных на сечениях 5-5 и 6-6.

- Найдите на плане фундаментов отверстия 3 и 4. Определите по экспликации их размеры и отметку низа.

# ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основные источники:

- Брилинг Н.С., Евсеев Ю.П. Задания по черчению. – М.: Стройиздат, 2009. – 256 с.

- Короев Ю.И. Черчение для строителей. – М.: Высшая школа, 2009. –256 с.

- Куликов В.П., Кузин А.В. Инженерная графика. – М.: ФОРУМ: ИНФРА – М, 2013. – 368 с.

- Полежаев Ю.О. Строительное черчение. – М.: Академия, 2009. – 336 с.

- Якубович А.А. Задания по черчению для строителей. – М.: Высшая школа, 2010. – 255 с.

Дополнительные источники:

- ГОСТ 2.004-88 ЕСКД. Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ.

- ГОСТ 2.102-68 ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов.

- ГОСТ 2.104-68 ЕСКД. Основные надписи.

- ГОСТ 2.105-95. ЕСКД. Общие требования к текстовым документам  	ГОСТ 2.106-96 ЕСКД. Текстовые документы

- ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. Основные требования к чертежам.

- ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы.

- ГОСТ 2.302-68 ЕСКД. Масштабы

- ГОСТ 2.303-6 ЕСКД. Линии

- ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертежные.

- ГОСТ 2.305-68 ЕСКД. Изображения - виды, разрезы, сечения.

12.ГОСТ 2.316-68 ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей, технических  требований и таблиц.

13.ГОСТ 2.321-84 ЕСКД. Обозначения буквенные.

14.ГОСТ 2.503-90 ЕСКД. Правила внесения изменений.

15.ГОСТ 6.38-90* УСД. Система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов.

16.ГОСТ 21.101-97 СПДС. Основные требования к рабочей документации.