План-конспект открытого урока

Дата: 24.10.2014  Группа: М-2-9

Тема урока: Устройство, принцип действия и техническое обслуживание             брикетного  пресса

Учебная дисциплина: Технологическое оборудование

Тип урока: комбинированный

Цели урока:

Образовательные:

- сформировать умения и навыки по устройству, принципу действия и техническому обслуживанию брикетного пресса, используя современные технологии обучения

Развивающие:

- развить логические, коммуникативные способности; развивать умение анализировать, обобщать и систематизировать полученные знания и делать выводы;

- развивать интерес к будущей профессии, здоровому образу жизни

Воспитательные:

- воспитывать уважение к мнению другого человека;

- воспитывать чувство товарищества и умение работать в коллективе

Методы обучения:

- активные, информационно-развивающие, частично поисковый

Оборудование: компьютерный класс, мультимедийный компьютер + мультимедийный проектор, система голосования Verdict

Межпредметные связи: материаловедение, техническая механика, инженерная графика

Форма деятельности студентов: коллективная, индивидуальная

Пояснение:  За 3 недели до урока были сформированы группы обучающихся. Каждая группа получила конкретное задание, итогом выполнения которого должно было служить выступление с использованием компьютера. Отбор материала и построение презентации проводилось под руководством преподавателей.

На уроке обучающиеся выступали в роли учителя, излагая материал о брикетном прессе. Причем допускались разные варианты изложения материала: одним представителем группы или всем участникам по очереди, использование разных компьютерных программ.

Ход урока

- Организационный момент (3 мин.)

Цель: психологический настрой студентов на занятие, проверка присутствующих и их готовности к уроку

Вступительное слово преподавателя который вкратце объявляет тему и цель занятия, напоминает о поведении на уроке, соблюдения правил работы на компьютерах, в том числе и сточки зрения сохранения здоровья, создает положительный эмоциональный настрой в группе .

2. Актуализация опорных знаний (10 мин.) Цель: проверить знания по пройденным темам.

1. Тестовые задания (письменный опрос - ответы на компьютерах)

2.  Ответы на вопросы к группе

- дайте классификацию прессов;

- каковы основные элементы шнековых прессов;

- опишите приводы прессов;

- каковы достоинства и недостатки брикетного пресса

- перекрестный опрос, в ходе которого звенья задают друг другу вопросы по теме их задания

3. Изучение нового материала

Выступление группы №1 «В чем особенность этого пресса».

Выступление представления группы №1. Рассказ с использованием компьютерных демонстраций на СД диске.

Задание всей группе:

- после выступления данной группы опишите область применения данного пресса

- Почему в данном прессе в приводе два электродвигателя?

Выступление представителя группы №2 «Каковы основные элементы брикетного пресса» (исследование , оформленное в виде презентации).

Задание всей группе:

- Почему корпус пресса выполнен в цилиндрической форме?;

- Матрица закреплена на трубовале, почему не на валу

- Поясните назначение воздушного патрубка

Выступление представителя группы №3 «Принцип действия брикетного пресса» ( рассказ сопровождается заполнением схемы на компьютере)

Задание группе: прослушав выступление группы №3, составьте и заполните опорную схему «Пуск и регулирование работы брикетного пресса».

Преподавателем объявляется пятиминутная физкультурная пауза. Физорг группы проводит с группой несколько упражнения, направленных на поддержание у студентов высокой работоспособности сохранения здоровья

Выступление представителя группы №4 «Техническое обслуживание брикетного пресса»

Задание группе: прослушав выступление группы №4, заполните таблицу « Неполадки при работе пресса и способы их устранения»

Выступление представителя группы №5. «Техника безопасности при эксплуатации пресса».

Выступление представителя группы №6. «Элементы расчета пресса брикетного».

Задание группе: прослушав выступление группы №6, оформите расчет « Определение производительности брикетного пресса». Расчет выполняется с использованием компьютера.

Преподаватель в рамках здоровьесберегающих технологий напоминает студентам о правилах работы с компьютером: монитор должен находиться на расстоянии не менее 60 см от глаз, нужно чаще протирать экран монитора, через каждые 20-25 минут работы делать упражнения для рук и глаз

- Контроль знаний обучающихся

Класс делится на 2 группы:

1. обучающиеся, уверенные в своих силах, выполняют тест в тетрадях с использованием системы голосования;

- обучающиеся, не уверенные в своих силах, работают на компьютерах, выполняя тренировочный тест на закрепление изученного материала (контроль их знаний может быть осуществлен на следующем уроке).

- Домашнее задание:

Продолжить изучение нового материала по записям в тетради и по учебнику.

По желанию: найти в дополнительной литературе материал о брикетных прессах за рубежом.

Так как уровень подготовки обучающихся разный, то и сложность работы будет разной. Для кого-то достаточно подготовить рассказ по готовым ЦОР с диска. Другие способны оформить к своему исследованию электронную презентацию. Третьи не только владеют техникой, но и самостоятельно могут подобрать материал к своему выступлению. Использование компьютерных презентаций и других видов цифровых образовательных ресурсов в учебном процессе с учетом индивидуальных особенностей класса позволило не только активизировать процесс обучения, но и повысить его результативность. Подтверждением этого является диаграмма «Результаты урока», из которой видно, что               отрицательных отметок за урок нет, а процент отметки «3» очень незначителен.

Тестовые задания

- Брикетирование жома проводится с целью

а)  отжатия влаги;

б)  снижения расхода топлива;

в) улучшения качества продукции)

г) уменьшения площади складских помещений

2. Признаки износа матрицы

а) снижение частоты вращения;

б) повышенный шум при работе;

в) повышенный расход электроэнергии;

г) борозда на поверхности и ухудшение качества гранул

3. Что означает цифра «5» в маркировке пресса?

а) вес пресса;

б) производительность пресса;

в) мощность электродвигателя;

г) тип пресса

4. От чего зависит производительность пресса?

а) от массы пресса;

б) от мощности двигателя;

в) от частоты вращения матрицы;

г) от количества ножей

5. Что необходимо сделать при износе поверхности матрицы с одной стороны?

а) перевернуть матрицу или заменить ее;

б) уменьшить частоту вращения матрицы;

в) заменить электродвигатель;

г) добавить в смесь с жомом больше патоки

6. На какой элемент привода пресса необходимо устанавливать ограждение ?

а) электродвигатель;

б) редуктор;

в) муфту;

г) подшипники

7. Из какого материала изготовлена матрица пресса?

а) серый чугун;

б) конструкционная сталь;

в) инструментальная сталь;

г) бронза

8. Какое назначение редуктора в приводе пресса?

а) уменьшить частоту вращения рабочего вала;

б) увеличить частоту вращения рабочего вала;

в) уменьшить расход электроэнергии;

г) регулирование производительности пресса

9. С какой целью в пресс подается пар в зимнее время?

а) для подогрева продукта;

б) улучшения качества брикетов;

в) для увеличения производительности пресса

г) снижения расхода электроэнергии

10. Количество ножей под матрицей влияет на

а) длину гранул;

б) качество гранул;

в) производительность пресса

г) расход электроэнергии

11. Назначение оси пресса

а) для вращения матрицы;

б) опора роликов;

в) для установки ножей;

г) для крепления распределительной тарелки

12. Сколько человек обслуживает пресс?

а) 2;

б) 3;

в) 1;

г) 4