Малыхин Виктор Николаевич,

Мастер производственного обучения

Златоустовского индустриального

колледжа им. П.П. Аносова

ПЛАН УРОКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

Тема по рабочей программе:  Техническое обслуживание и ремонт пускорегулирующей аппаратуры

Тема урока: Ремонт контактора

Тип урока: изучение трудовых приемов и операций

Цели урока

I. Обучающая:

- Освоение  основных операций по ремонту контакторов.

- Систематизация ранее приобретённых знаний по теме рабочей программы и раскрытие их значения в профессиональной деятельности

II.     Развивающая:

- Формирование умения устанавливать связи между теоретическими основами профессиональной деятельности и их проявлением в принципах устройства и действия электрооборудования.

- Развитие навыков профессионально – технического мышления.

III.    Воспитательная:

- формирование ценностного отношения к знаниям, как важному условию овладения профессией и положительных мотивов учения и труда.

Комплексно-методическое оснащение:

Компьютер, цифровой проектор, презентация темы урока, контактор электромагнитный, контактор тиристорный, отвёртка, индикаторная отвёртка,  напильник бархатный, торцевой ключ, гаечный ключ, пассатижи, паяльник,  чистящая щётка, полоска папиросной бумаги,  полоска  копировальной бумаги,  мультиметр.

| Элементы внешней структуры урока | Элементы дидактической структуры урока | Содержание деятельности мастера п/о | Содержание деятельности обучающихся |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Вводный инструктаж | 1.1.Организационный момент 1.2.Целевая установка 1.3.актуализация опорных знаний 1.4. формирование ориентировочной основы действий учащихся Закрепление знаний … | Приветствие, определение готовности группы к уроку Сообщение темы, выяснение цели урока, чему они должны научиться Опрос учащихся: - каковы цели ремонта эл. оборудования на предприятиях; - виды ремонта эл. оборудования; - основные виды контакторов; - основные неисправности эл. магнитных контакторов; - основные неисправности тиристорных контакторов. Показ и объяснение приемов, способов, технологий выполнения ремонта контактора. Объяснение правил охраны труда, предупреждение ошибок, разъяснение способов контроля и самоконтроля и организация труда. | Подготовка к уроку Определение с помощью мастера целей и задач урока; ответы на вопросы мастера восприятие показа и объяснений мастера; Самостоятельное определение технологической последовательности и способов выполнения ремонта контактора. |
| 2. текущий инструктаж | 2.1.отработка умений осуществлять ремонт контактора. 2.2.закрепление освоенных способов действий Выдача домашнего задания | Организация и руководство упражнениями учащихся Индивидуальное инструктирование; Приучение учащихся к использованию письменного инструктирования в ходе выполнения работы. Обеспечение качества деятельности; побуждение учащихся к самостоятельности в работе Формулирование д/з | Отработка отдельных приемов и способов ремонта контактора. Освоение способов применения профессиональных знаний, умений и навыков при выполнении ремонта контактора. Ведение записей в тетрадях. |
| 3.Заключи- тельный инструктаж | 3.1.подведение итогов | Подведение учебно-производственных итогов урока; разбор ошибок | Самоанализ урока |