Конкурсные задания VI региональному чемпионату рабочих профессий  WSU  в компетенции  «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН

Филиппов Николай Валентинович, заместитель директора по производственному обучению ОГБПОУ «Кузоватовский технологический техникум»

Техническое описание включает в себя следующие разделы:

- ВВЕДЕНИЕ

- КВАЛИФИКАЦИЯ И ОБЪЕМ РАБОТ

- КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

- ОЦЕНКА

- ОТРАСЛЕВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

Дата вступления в силу:

(подпись)

Технический директор WSR

(подпись)

эксперт WSR

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Название и описание профессиональной компетенции

1.1.1 Название профессиональной компетенции: Эксплуатация сельскохозяйственных машин.

1.1.2. Описание профессиональной компетенции

Компетенция Эксплуатация сельскохозяйственных машин включает деятельность профессионального механизатора, которая обеспечивает выполнение механизированных работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур; эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт тракторов, комбайнов, сельскохозяйственных машин, механизмов, установок, приспособлений и другого инженерно-технологического оборудования сельскохозяйственного назначения, выполняя всю работу в соответствии с действующими сводами правил. Работа механизатора также включает в себя: управление тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех видов на предприятиях сельского хозяйства; проведение ремонта, наладки и регулировки отдельных узлов и деталей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств с заменой отдельных частей и деталей. Механизатор должен уметь выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств и устранять их.

1.2. Область применения

1.2.1. Каждый Эксперт и Участник обязан ознакомиться с данным Техническим описанием.

2. КВАЛИФИКАЦИЯ И ОБЪЕМ РАБОТ

Чемпионат проводится для демонстрации и оценки квалификации в данном виде мастерства. Конкурсное задание состоит только из практической работы.

2.1. Требования к квалификации

Умение:

комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения агротехнических работ в сельском хозяйстве;

выполнять агротехнические и агрохимические работы машинно-тракторными агрегатами на базе тракторов основных марок, зерновыми и специальными комбайнами;

выполнять технологические операции по регулировке машин и механизмов;

выполнять работы средней сложности по периодическому техническому обслуживанию тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин с применением современных средств технического обслуживания;

выявлять несложные неисправности сельскохозяйственных машин и оборудования и самостоятельно выполнять слесарные работы по их устранению;

выявлять и устранять причины несложных неисправностей сельскохозяйственной техники в производственных условиях;

проводить техническое обслуживание и текущий ремонт сельскохозяйственной техники с применением современных контрольно-измерительных приборов, инструментов и средств технического оснащения;

проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений деталей и сборочных единиц;

пользоваться контрольно-измерительными приборами и инструментом;

читать рабочие и сборочные чертежи и схемы;

читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;

пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями;

проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество выполняемых работ;

осуществлять самоконтроль по выполнению техобслуживания и ремонта машин;

пользоваться нормативно-технической и технологической документацией;

выполнять работы с соблюдением требований безопасности;

соблюдать экологическую безопасность производства;

Знание и понимание:

устройство, принцип действия и технические характеристики основных марок тракторов и сельскохозяйственных машин;

мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку прицепных приспособлений;

правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в растениеводстве и животноводстве;

средства и виды технического обслуживания тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования;

способы выявления и устранения дефектов в работе тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования;

характер соединения деталей и сборочных единиц;

виды нормативно-технической и технологической документации, необходимой для выполнения производственных работ;

правила применения современных контрольно-измерительных приборов, инструментов и средств технического оснащения;

технологии технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и оборудования;

принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты;

основные электротехнические материалы, правила сращивания, спайки и изоляции проводов

свойства, правила хранения и использования топлива, смазочных материалов и технических жидкостей;

правила и нормы охраны труда, техники безопасности производственной санитарии и пожарной безопасности.

Все указанные выше операции следует выполнять с использованием профессиональных навыков и безопасных методов работы.

2.2. Теоретические знания

2.2.1 Теоретические знания необходимы, но они не подвергаются явной проверке.

2.2.2. Знание правил и постановлений не проверяется.

2.3. Практическая работа

Участник должен продемонстрировать различные умения в области профессии «Тракторист-механизатор»

Участник должен выполнить модули конкурсного задания.

3. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

3.1. Формат и структура Конкурсного задания

Конкурсное задание представляет собой серию самостоятельных модулей.

3.2. Требования к проекту Конкурсного задания

Общие требования:

- Все технические термины и описания, используемые в Конкурсном задании, должны соответствовать международным стандартам и терминам (если это применимо).

- Группа разработчиков, отвечающая за модули конкурсного задания, также должна разработать список инструментов, достаточный для выполнения конкурсного задания. Список используется как руководство при комплектации инструментальных ящиков.

Конкурсное задание будет состоять из следующих модулей:

Модуль 1: Определение технических неисправностей электрооборудования  и их устранение трактора МТЗ-82.1 «Беларусь»;

- Максимум 30 минут;

- Организатор чемпионата должен предоставлять материалы, достаточные только для выполнения конкурсного задания;

- Модуль  включает в себя устранение неисправностей системы освещения и сигнализации.

Модуль 2: Определение и  устранение неисправностей генератора Г-700  (выход из строя регулятора напряжения, диодного моста);

- Максимум 30 минут;

- Модуль  включает в себя частичную разборку генератора, проверку исправности диодного моста и регулятора напряжения.

- Организатор чемпионата должен предоставлять материалы, достаточные только для выполнения конкурсного задания;

Модуль 3: Техническое обслуживание газораспределительного механизма двигателя Д-240;

- Максимум 30 минут;

- Модуль  включает в себя технологическую последовательность выполнения работы, правильную затяжку болтов крепления головки цилиндров, правильную проверку и регулировку тепловых зазоров в клапанном механизме;

Модуль-3: Устранение неисправностей и регулировки жатки ЖЗС-7 зерноуборочного комбайна «Полессе»;

- Максимум 30 минут;

- Организатор чемпионата должен предоставлять материалы, достаточные только для выполнения конкурсного задания;

- Модуль  включает в себя регулировки режущего аппарата, мотовила, шнека жатки, пальчикового механизма шнека, высоты среза жатки для полеглого хлебного массива, а также регулировки ременных и цепных передач жатки;

4. ОЦЕНКА

В данном пункте предоставляется описание принципов оценки экспертами конкурсных заданий, включая соответствие процесса и результата необходимым требованиям.

4.1. Критерии оценки

В данном пункте определяются критерии оценки и количество баллов (объективных (профессиональных), начисляемых конкурсанту.

| Раздел | Критерий | Оценки |
| --- | --- | --- |
|  |  | Объективные | Общие |
| А | Определение технических неисправностей электрооборудования и их устранение трактора МТЗ-82.1. «Беларусь» | 25 |  |
| В | Определение и устранение неисправностей генератора Г-700 | 25 |  |
| С | Техническое обслуживание газораспределительного механизма двигателя Д-240 | 25 |  |
| D | Устранение неисправностей и регулировки жатки для полеглого хлебного массива зерноуборочного комбайна «Полессе» | 25 |  |
| Итого = | 100 |

4.3. Оценка владения профессиональным навыком

Оценка конкурсного задания будет основываться на следующих критериях:

А. «Определение технических неисправностей электрооборудования и их устранение трактора МТЗ-82.1 «Беларусь»;

В. «Определение и  устранение неисправностей генератора Г-700»

С. «Техническое обслуживание газораспределительного механизма двигателя Д-240»

D. «Устранение неисправностей и регулировки жатки зерноуборочного комбайна «Полессе»»;

5.4. Регламент оценки мастерства

Главный эксперт и Заместитель Главного эксперта обсуждают и распределяют Экспертов по группам для выставления оценок. Каждая группа должна включать в себя как минимум одного опытного Эксперта. Также необходимо принимать во внимание культуры и языки (обеспечить многообразие в каждой группе).

Там, где это возможно, Эксперты начисляют одинаковое количество баллов.

5. ОТРАСЛЕВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

См. документацию по технике безопасности и охране труда принимающей стороны.

Все баллы, начисляемые за соблюдение правил техники безопасности и гигиены, доводятся до сведения участников в ходе ознакомления.

Если Эксперты, наблюдающие за участниками, замечают нарушение правил техники безопасности и гигиены в ходе конкурса, они обязаны:

- Первое нарушение: сделать предупреждение участнику и зафиксировать нарушение в протоколе;

- Второе нарушение: зафиксировать нарушение в протоколе и снять участника за нарушение правил техники безопасности и гигиены с модуля.

Участник может получить разрешение на выполнение запуска или движения от эксперта в следующих случаях:

- Все обязательные работы выполнены;

- Подан доклад о проверке, и результаты признаны правильными в соответствии с «Общими инструкциями для всех модулей»;

- Визуальный осмотр, нарушений и недостатков, в ходе выполнения задания, не выявил.

Для обеспечения безопасности, Эксперты ведут наблюдение, находясь за пределами рабочей площадки участников. Эксперт не может входить на рабочую площадку, кроме тех случаев, когда участник просит о помощи, или тех случаев, когда непосредственная безопасность участника находится под угрозой.

6. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

6..1. Инфраструктурный лист

Инфраструктурный лист включает все, что необходимо для выполнения конкурсных заданий. Организатор конкурса дополняет список точным количеством необходимых материалов, их особенностей, моделей и марок. Инфраструктура, предоставляемая организатором, включена в отдельный список.

7.2. Материалы, оборудование и инструменты, которые участники имеют при себе в своем инструментальном ящике

Участники могут приносить с собой свои собственные инструменты, которые указаны таковыми в инфраструктурном листе.

| Критерии оценки конкурсных заданий Раздел | Критерий | Оценки |
| --- | --- | --- |
|  |  | Объективные | Формы и методы контроля и оценки |
| М-1 | «Определение технических неисправностей электрооборудования и их устранение трактора МТЗ-82.1. «Беларусь» | Экспертное наблюдение и оценка при выполнении практических заданий |
|  | Профессиональные компетенции: - устранение неисправностей генератора (выход из строя регулятора напряжения, диодного моста) | 25 |  |
| М-2 | Определение и устранение неисправностей генератора Г-700 (выход из строя регулятора напряжения, диодного моста); | Экспертное наблюдение и оценка при выполнении практических заданий |
|  | Профессиональные компетенции: - устранение неисправностей системы освещения и сигнализации | 25 |  |
| М-3 | «Техническое обслуживание газораспределительного механизма двигателя Д-240» | Экспертное наблюдение и оценка при выполнении практических заданий |
|  | Профессиональные компетенции: - технологическая последовательность выполнения работы | 4 |  |
|  | - правильная затяжка болтов крепления головки цилиндров; | 5 |  |
|  | - правильная проверка и регулировка тепловых зазоров в клапанном механизме; | 6 |  |
| М-4 | Устранение неисправностей и регулировки жатки ЖЗС-7 зерноуборочного комбайна «Полессе»; | Экспертное наблюдение и оценка при выполнении практических заданий |
|  | Профессиональные компетенции: - правильные регулировки режущего аппарата, мотовила, шнека жатки, пальчикового механизма шнека, высоты среза жатки для полеглого хлебного массива, а также регулировки ременных и цепных передач жатки; | 25 |  |
| Итого : | 100 |  |

Модуль 1««Определение технических неисправностей электрооборудования и их устранение трактора МТЗ-82.1. «Беларусь»

Общее количество баллов – 25

Методические указания:

1. Санитарно-гигиенические требования, безопасность и подготовка.

Правильная и рациональная организация рабочего места. Использование необходимых инструментов, приспособлений и материалов. Соблюдение правил техники безопасности.

Выполнение требований по безопасной работе с инструментом и деталями.

Использование средств индивидуальной защиты. Соблюдение правил экологической безопасности. Утилизация использованных материалов.

За серьёзные нарушения техники безопасности конкурсант может быть снят с этапа.

2. Включить включатель «массы» трактора;

3. Проверить исправность работы всех приборов освещения и световой сигнализации       трактора;

4. Определить неисправность в цепи включения ближнего света фар;

5. По схеме электрооборудования трактора МТЗ-82.1 «Беларусь» найти всю цепь питания неисправной фары ближнего света, показать все её элементы;

6. С помощью контрольной лампы определить наличие напряжения питания на всех участках цепи, начиная с вывода «+» аккумулятора и далее по схеме:

- надежность и чистота контактов на клеммах АКБ, на кнопке включателя «массы», на клемме стартера (толстые силовые провода); если не обнаружена неисправность, то далее по схеме (схема электрооборудования прилагается) – тяговое реле стартера – дополнительное реле стартера (клемма «Б») – штепсельный разъем – оранжевый провод к амперметру – черный провод от амперметра на блок предохранителей – предохранитель неисправной цепи и далее до потребителя;

7. Устранить обнаруженную неисправность;

8. Определить неисправность в цепи включения указателей поворота в том же порядке, как указано выше;

9.   Устранить обнаруженную неисправность;

10. Убрать рабочее место.

Время выполнения задания 30 минут.

Модуль 2 « Определение и  устранение неисправностей генератора Г-700  (выход из строя регулятора напряжения, диодного моста)»

Общее количество баллов – 25

| № | Критерии оценки | Кол-во баллов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Правильная и рациональная организация рабочего места | 1 |
| 2. | Соблюдение технологической последовательности разборки и сборки генератора | 6 |
| 3. | Правильность оценки исправности выпрямительного блока | 6 |
| 4. | Оценка технического состояния положительных диодов | 2 |
| 5. | Оценка технического состояния отрицательных диодов | 2 |
| 6. | Оценка технического состояния дополнительных диодов | 2 |
| 7. | Правильность оценки исправности регулятора напряжения | 4 |
| 8. | Определение неисправных диодов на снятом выпрямительном блоке | 4 |
| 9. | Соблюдение правил пользования мультиметром | 3 |
| 10. | Соблюдение техники безопасности | 1 |
|  | Итого | 25 |

Методические указания:

Методические указания:

1. Санитарно-гигиенические требования, безопасность и подготовка.

Правильная и рациональная организация рабочего места. Использование необходимых инструментов, приспособлений и материалов. Соблюдение правил техники безопасности.

Выполнение требований по безопасной работе с инструментом и деталями.

Использование средств индивидуальной защиты. Соблюдение правил экологической безопасности. Утилизация использованных материалов.

За серьёзные нарушения техники безопасности конкурсант может быть снят с этапа.

2. Установить генератор на тиски, закрепив его за приводной шкив пластиковым кожухом вверх;

3. Отвернуть три винта крепления и снять пластиковый кожух генератора;

4. Отвернуть гайку с вывода «Д» регулятора напряжения и снять пружинную, плоскую шайбы и провод с черной маркировкой с вывода;

5. Отвернуть гайку с вывода «Ш» регулятора напряжения, снять пружинную, плоскую шайбы и провод с красной маркировкой с вывода;

6. Отвернуть три гайки стяжных болтов, снять шайбы и стяжные болты корпуса генератора;

7. Снять генератор с тисков и спрессовать с подшипника вала ротора заднюю крышку корпуса генератора с выпрямительным блоком и регулятором напряжения;

8. Отвернуть гайки крепления и снять выводной болт привода тахометра;

9. Отвернуть две гайки крепления и отсоединить выводы статора от выпрямительного блока генератора;

10. Снять статор с задней крышки генератора;

11. Не снимая выпрямительный блок и регулятор напряжения, проверить их исправность мультиметром:

- исправность положительных, отрицательных и дополнительных диодов выпрямительного блока определяется подключением выводов мультиметра в прямой и обратной полярности (диод исправен, если при подключении мультиметра в прямой полярности, на дисплее отображается сопротивление в размере 460-700 единиц, а в обратной полярности – 0 или 1; звуковой сигнал говорит о неисправности диода);

- определить неисправные диоды на снятом выпрямительном блоке в той же последовательности;

- исправность регулятора напряжения определяется подключением выводов мультиметра в прямой и обратной полярности к выводам «Ш» и «Д» регулятора, к выводу «Ш» и к корпусу крышки, к выводу «Д» и к корпусу, к выводам «+» и «Ш». Критерии исправности те же, что и у диодов выпрямительного блока;

12. Собрать генератор в обратной последовательности;

13. Убрать рабочее место.

Время выполнения задания 30 минут.

Модуль 3 ««Техническое обслуживание газораспределительного механизма двигателя Д-240»

Общее количество баллов-25

| № п/п | Критерии оценки | Кол-во баллов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Правильная и рациональная организация рабочего места | 2.5 |
| 2 | Технологическая последовательность выполнения работы | 11 |
| 3 | Правильная затяжка болтов крепления головки цилиндров | 2 |
| 4 | Правильная проверка и регулировка тепловых зазоров в клапанном механизме | 6 |
| 5 | Умение пользоваться динамометрическим ключом. | 1 |
| 6 | Соблюдение правил экологической безопасности | 1 |
| 7 | Соблюдение техники безопасности | 1.5 |
|  | Итого | 25 |

Методические указания.

1. Технологическая последовательность выполнения работы:

Снимите крышку головки цилиндров.

Проверьте затяжку болтов крепления головки цилиндров, и в случае необходимости подтяните их.

Проверьте затяжку  гайки крепления стоек коромысел к головке цилиндров.

Отрегулируйте зазоры между торцами стержней клапанов и бойками коромысел.

Установите на двигатель крышку головки цилиндров и затяните гайки ее крепления.

2. Правильная затяжка болтов крепления головки цилиндров

Рисунок 1 - Схема последовательности затяжки болтов крепления головки цилиндров

Затяжку  болтов крепления головки цилиндров производите в несколько приемов (не более чем на 1…2 грани) в последовательности, указанной на рисунке.

Окончательную затяжку производите динамометрическим ключом. Момент окончательной затяжки болтов - 16…18 кгс•м  (160…180 Н•м).

3. Правильная проверка зазора между клапанами и коромыслами

Рисунок 2- Правильная проверка зазора между клапанами и коромыслами

Проверку и регулировку зазоров производите  после проверки затяжки болтов крепления головки цилиндров или, при необходимости, на непрогретом дизеле (температура воды и масла должны быть не более 60ºС). Для двигателя Д-240 зазор во впускных клапанах 0,25мм, для выпускных – 0,45мм.

При регулировке зазор между торцом стержня клапана и бойком коромысла на непрогретом дизеле устанавливайте:

-впускные клапаны - 0,25  мм;  -выпускные клапаны - 0,45  мм;

Регулировку производите в следующей последовательности:

- Установить поршень первого цилиндра в положение, соответствующее концу такта сжатия (оба клапана закрыты).

- Отпустить контргайку регулировочного винта на коромысле клапана и, ввертывая винт, установить при помощи щупа требуемый зазор между бойком коромысла и торцом клапана.

- Надежно затянуть контргайку и снова проверить щупом зазор, проворачивая штангу толкателя вокруг ее оси.

- По окончании регулировки клапанов первого цилиндра повернуть коленчатый вал в направлении часовой стрелки на половину оборота(180о) и приступить к установке зазора в клапанах третьего цилиндра. Зазоры регулируются в последовательности, соответствующей порядку работы цилиндров дизеля(1-3-4-2)

- Уберите рабочее место.

Конкурсант должен рассказать и показать результаты замеров  щупом и динамометрическим ключом, а также порядок работы цилиндров двигателя Д-240.

Литература: Учебник. И. П. Ксеневич и др. Трактор МТЗ-80 и его модификации. 1991 г.

Модуль 4 «Устранение неисправностей и регулировки жатки ЖЗС-7 зерноуборочного комбайна «Полессе»

Общее количество баллов-25

Методические указания:

1. Зазор между пальцами  граблин и режущим аппаратом в крайнем нижнем положении мотовила регулируется в пределах от 10…25 мм. Регулировку производится поворотом проушины гидроцилиндра относительно штока гидроцилиндра. После регулировки.

2. Наклон граблин мотовила устанавливается автоматически в зависимости от величины выноса мотовила

3. По высоте и выносу мотовила регулируется с помощью гидроцилиндров и зависит от условий уборки и вида убираемой культуры.

4. Регулировка зазора  между витками шнека и днищем жатки производится перемещением опор шнека  тягами  (с обеих сторон жатки). Зазор составляет от 6...23 мм.

| Состояние хлебного массива | Мотовило | Шнек | Высота среза стеблей, K, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Высота А траектории граблин | Вылет Б штоков гидроцилиндров | Положение граблин | Зазор А между шнеком и днищем, мм | Зазор Б между пальцами и днищем, мм |  |
| Нормальный прямостоящий или частично поникший | 1/2 длины срезанных стеблей | От 0 до 50 мм | Г | 10…15 | 12…20 | 90 |
| Высокий (свыше 80 см), густой | 1/2 длины срезанных стеблей | Штоки полностью втянуты | В | 20…25 | 20…30 | 90 |
| Низкорослый (30-40 см) | От 1/3 длины срезанных стеблей до уровня среза | Штоки полностью втянуты | Д | 10…15 | 12…20 | 50 |
| Полеглый | Концы граблин должны касаться почвы | Штоки выдвинуты на максимальную величину | Е | 10…15 | 12…20 | 50…125 |

Таблица 1. – Рекомендации по исходной настройке рабочих органов жатки

5. Регулировка зазоров между пальцами пальчикового механизма шнека и днищем производится поворотом рычага трубчатого вала справой стороны жатки. Зазор регулируется от 6...23 мм в зависимости от хлебной массы.

6. Регулировка зазора между витками шнека и чистиками производится перемещением чистиков по овальным отверстиям на раме. Зазор  должен быть минимальным с учетом радиального биения шнека и составляет  от 1…10 мм.

7. Регулировка перебега режущего аппарата (4,4 + 2) мм.  Регулировку производится перемещением пальцевого бруса по овальным пазам.

8. Натяжение ремня привода ножа осуществляется вращением стяжки. Прогиб ремня  в средней части ветви от усилия (100 + 10) Н должен быть 18 - 20 мм.

9. Канавки шкивов ременной передачи   должны лежать в одной плоскости. Отклонение не более 1 мм. Регулировка соответственно производится осевым перемещением шкивов  шайбами и прокладками.

10. Звездочки цепных передач должны лежать в одной плоскости. Отклонение не более 1 мм. Регулировка   производится перемещением  звездочек  с помощью набора шайб.

11. Регулировку натяжения цепи привода мотовила производится с помощью перемещения натяжных звездочек по пазам. Провисание  от усилия (160+15) Н в средней части цепи должно быть соответственно (30+7) мм.

12. Регулировка высоты среза жатки производится перестановкой копирующих башмаков. Высота среза жатки регулируется по отверстиям на башмаке: А-55мм;   Б -90 мм; В – 120мм

Литература: КОМБАЙН ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ САМОХОДНЫЙ

КЗС-10К «ПАЛЕССЕ GS10»

Инструкция по эксплуатации КЗК-10-3-0000000 ИЭ, 2013год.

# Text boxes

| № | Критерии оценки | Кол-во баллов |
| --- | --- | --- |
|  | Правильная и рациональная организация рабочего места | 1 |
|  | Правильность пользования органами включения приборов освещения, световой и звуковой сигнализации | 3 |
|  | Соблюдение технологической последовательности выполнения поиска неисправности системы освещения и сигнализации | 6 |
|  | Правильность чтения схемы электрооборудования трактора МТЗ-82.1 «Беларусь» | 5 |
|  | Определение и устранение исправности в цепи включения ближнего света фар | 3 |
|  | Определение и устранение исправности в цепи включения указателей поворота | 3 |
|  | Соблюдение правил пользования контрольной лампой | 3 |
|  | Соблюдение техники безопасности | 1 |
|  | Итого | 25 |

| № | Критерии оценки | Кол-во баллов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проверка комплектности жатки. | 2 |
| 2. | Правильная регулировка зазора между пальцами граблин и режущим аппаратом. | 2 |
| 3. | Правильная регулировка наклона граблин мотовила для полеглого хлебного массива. | 2 |
| 4. | Правильная регулировка мотовила по высоте для полеглого хлебного массива. | 2 |
| 5. | Правильная регулировка зазора между витками шнека и днищем жатки для полеглого хлебного массива. | 2 |
| 6. | Правильная регулировка зазоров между пальцами пальчикового механизма шнека и днищем жатки для полеглого хлебного массива. | 2 |
| 7. | Правильная регулировка зазора между витками шнека и чистиками жатки. | 2 |
| 8. | Правильная регулировка перебега режущего аппарата. | 2 |
| 9. | Правильная регулировка натяжения ремня привода ножа. | 2 |
| 10. | Правильная регулировка плоскостного расположения шкивов ременных передач. | 1 |
| 11. | Правильная регулировка натяжения цепи привода мотовила. | 2 |
| 12. | Правильная регулировка плоскостного расположения звездочек цепных передач. | 1 |
| 13. | Правильная регулировка высоты среза жатки для полеглого хлебного массива. | 2 |
| 14. | Соблюдение требований техники безопасности | 1 |
|  | ИТОГО | 25 |