Министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области,

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Новосибирской области «Новосибирский автотранспортный колледж»

Учебно-методическое пособие

для самостоятельной работы студента

Специальность 23.02.03

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Базовая подготовка

По дисциплине: Автомобили. Раздел Электрооборудование.

Разработано на основании рабочей программы, утвержденной директором ГБПОУ НСО «Новосибирский автотранспортный колледж»

«__»____________2014г.

Рассмотрено и одобрено на заседании предметной (цикловой) комиссии ______________________________________________________________

Протокол №        от «     » __________ 2016 г.

Председатель комиссии                                / ________________

подпись			ФИО

Разработчик Исаев А.В., преподаватель первой квалификационной категории Новосибирск, 2016 г.

Введение

Под самостоятельной работой в дидактике понимают разнообразные виды индивидуальной и коллективной деятельности учащихся без непосредственного участия учителя, но по его заданиям (А.А.Миролюбов).

В самостоятельной работе, выполняемой обучающимся, оптимально выявляются его мотивация, целенаправленность, а также его самоорганизованность, самостоятельность, самоконтроль и другие личностные качества.

Федеральные государственные образовательные стандарты требуют обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей для формирования общих и профессиональных компетенций.

- Пояснительная записка

  - Общие положения

Самостоятельная внеаудиторная работа

направлена на реализацию требований Федеральных  государственных  образовательных  стандартов по специальности  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

-анализировать основные параметры электронных схем и по ним определять работоспособность устройств электронной техники;

-производить подбор элементов электронной аппаратуры по заданным параметрам;

-по заданным параметрам рассчитывать и измерять параметры типовых электронных устройств;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

-сущность физических процессов, протекающих в электронных приборах и устройствах;

-принципы включения электронных приборов и построения электронных схем.

Кроме того, в процессе выполнения самостоятельной работы по дисциплине обучающийся должен осваивать общие компетенции:

Стандарт 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

5.1. Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

5.2. Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:

5.2.1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта.

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.

5.2.2. Организация деятельности коллектива исполнителей.

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта.

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.

# 1.2	Объем самостоятельной работы по дисциплине

| Наименование раздела, темы | Объем часов |
| --- | --- |
| Тема 1.1. Система электроснабжения автомобиля | 8 |
| Тема 1.2. Система зажигания | 8 |
| Тема 1.3 Электропусковые системы | 8 |
| Тема 1.4. Контрольно-измерительные, осветительные приборы и приборы световой сигнализации | 4 |
| Тема 1.5. Дополнительное оборудование. | 4 |
| Тема 1.6. Система электронного впрыска бензина. | 4 |
| Тема 1.7. Бортовая сеть электрооборудования автомобилей | 4 |
| Итого | 40 |

1.3. Требования к выполнению и оформлению

Задания по самостоятельной работе выполняются в отдельной тетради. Схемы, графики, расчёты должны быть выполнены в соответствии с требованиями ЕСКД. Электрические величины должны иметь обозначения в единицах Международной системы единиц (СИ), а также десятичных кратных и дольных от них (ГОСТ 8.417-81).

Номер задания выбирается в соответствии с номером обучающегося в классном журнале. При выполнении задания условие записывать полностью.

2. Задания для самостоятельной работы

Тема 1.1.  Система электроснабжения автомобиля

Самостоятельная работа 1

Основные характеристики стартёрной батареи.

Работа с учебником, конспектирование текста (2 часа).

Пользуясь учебником или другими доступными источниками информации, составьте терминологический словарь:

Э.Д.С. аккумулятора,

Внутреннее сопротивление,

Ёмкость,

Саморазряд.

Ответьте на контрольные вопросы:

- Какой процесс в АКБ сопровождается потреблением энергии?

- Что происходит в АКБ в конце заряда?

Самостоятельная работа 2

Заряд аккумуляторных батарей от зарядного устройства.

Работа с учебником, конспектом (2 час).

Пользуясь учебником или другими доступными источниками информации, выполните задание

- Начертите график изменения напряжения АКБ при заряде и разряде, и объясните.

- Объяснить, почему происходит изменение плотности электролита при заряде и разряде АКБ?

Самостоятельная работа 3

Особенности заряда аккумуляторных батарей на автомобиле.

Работа с учебником, конспектом (1 час).

Пользуясь учебником или другими доступными источниками информации, выполните задание

1.    Начертите график изменения напряжения АКБ при заряде на автомобиле и объясните.

2.    Объяснить, почему при заряде на автомобиле АКБ невозможно зарядить на 100%?

Самостоятельная работа 4

Устройство и работа генераторов переменного тока с номинальным напряжением 14 В и 28 В

Работа с учебником, конспектом (1 час).

Пользуясь учебником или другими доступными источниками информации, выполните задание

- Перечислите основные узлы генераторов переменного тока.

- Начертите электрическую схему генератора Г221 и объясните его работу.

Самостоятельная работа 5

Устройство и работа регулятора напряжения генераторов переменного тока.

Работа с учебником, конспектом (2 часа).

Пользуясь учебником или другими доступными источниками информации, выполните задание

- Выполнить схему бесконтактного регулятора напряжения, и описать его работу.

- Проверить работоспособность регулятора напряжения снятого с генератора. Написать алгоритм проверки.

- Проверить обмотки статора и диоды выпрямительного блока генератора при помощи мультиметра. Написать алгоритм проверки.

Тема 1.2. Система зажигания

Самостоятельная работа 6.

Проверить катушку зажигания при помощи мультиметра.

Работа с учебником, конспектом (2 часа).

Пользуясь учебником или другими доступными источниками информации, выполните задание

1. Описать устройство и назначение катушки зажигания.

2. Выполнить принципиальную схему катушки зажигания 2111-3705010 и написать алгоритм проверки.

Самостоятельная работа 7.

Бесконтактная система зажигания.

Работа с учебником, конспектом (2 часа).

Пользуясь учебником или другими доступными источниками информации, выполните задание

- Выполнить принципиальную схему бесконтактной системы зажигания. Описать её достоинства и недостатки.

- Перечислить виды датчиков бесконтактной системы зажигания и указать их достоинства и недостатки.

Самостоятельная работа 8.

Назначение и устройство свечей зажигания.

Работа с учебником, конспектом (2 часа).

Пользуясь учебником или другими доступными источниками информации, выполните задание

- Выполнить эскиз. Разрез свечи зажигания.

- Описать условия работы свечей зажигания.

3.  Перечислить тепловые характеристики свечей зажигания. Маркировка

свечей зажигания.

Самостоятельная работа 9.

ТО системы зажигания.

Работа с учебником, конспектом (2 часа).

Пользуясь учебником или другими доступными источниками информации, выполните задание

- Перечислить работы которые необходимо проводить при ТО системы зажигания.

- Перечислить работы которые необходимо проводить при диагностике приборов системы зажигания.

Тема 1.3 Электропусковые системы

Самостоятельная работа 10.

Назначение электропусковой системы. Условия пуска двигателей внутреннего сгорания.

Работа с учебником, конспектом (1 час).

Пользуясь учебником или другими доступными источниками информации, выполните задание

1. Описать устройство и назначение электропусковой системы.

2.Перечислить условия пуска двигателей внутреннего сгорания. Дизельных и бензиновых.

Самостоятельная работа 11.

Основные требования, предъявляемые к электропусковой системе.

Базовые схемы электропусковых систем.

Работа с учебником, конспектом (1 час).

Пользуясь учебником или другими доступными источниками информации, выполните задание

1.Перечислить Основные требования, предъявляемые к электропусковой системе.

2.Выполнить базовые схемы электропусковых систем. Описать их достоинства и недостатки.

Самостоятельная работа 11.

Стартеры, назначение и требования, предъявляемые к ним, принцип работы. Устройство стартеров.

Работа с учебником, конспектом (2 часа).

Пользуясь учебником или другими доступными источниками информации, выполните задание.

1.Перечислить назначение и требования, предъявляемые к стартерам.

2.Механизмы стартера, их назначение и устройство.

Самостоятельная работа 12.

Механизм привода стартера.

Работа с учебником, конспектом (2 часа).

Пользуясь учебником или другими доступными источниками информации, выполните задание.

1. Механизм привода стартера. Назначение и устройство.

2. Выполнить схему втягивающего реле написать алгоритм проверки.

Самостоятельная работа 13.

Основные отказы и неисправности электропусковых систем, их влияние на пуск двигателя. Проверка технического состояния стартера.

Работа с учебником, конспектом (2 часа).

Пользуясь учебником или другими доступными источниками информации, выполните задание.

- Перечислить основные отказы и неисправности электропусковых систем, их влияние на пуск двигателя.

- Проверить техническое состояние стартера снятого с автомобиля. Написать алгоритм проверки.

Тема 1.4. Контрольно-измерительные, осветительные приборы и приборы  световой сигнализации.

Самостоятельная работа 14.

Назначение контрольно-измерительных приборов.

Работа с учебником, конспектом (2 часа).

Пользуясь учебником или другими доступными источниками информации, выполните задание.

- Перечислить виды КИП.

- Назначение, виды и устройство датчиков КИП.

Самостоятельная работа 15.

Проверка технического состояния КИП.

Работа с учебником, конспектом (2 часа).

Пользуясь учебником или другими доступными источниками информации, выполните задание.

- Написать алгоритм проверки датчиков измерения: температуры, давления, уровня топлива.

- Сделать выводы.

Тема 1.5. Дополнительное оборудование.

Самостоятельная работа 16. Электрические звуковые сигналы.

Работа с учебником, конспектом (2 часа).

Пользуясь учебником или другими доступными источниками информации, выполните задание.

- Перечислить виды электрических звуковых сигналов.

- Выполнить схему подключения.

Самостоятельная работа 17.

Стеклоочистители.

Работа с учебником, конспектом (2 часа).

Пользуясь учебником или другими доступными источниками информации, выполните задание.

- Назначение и общее устройство.

- Выполнить электрическую схему подключения стеклоочистителя.

Тема 1.6. Система электронного впрыска бензина.

Самостоятельная работа 18.

Система питания.

Работа с учебником, конспектом (2 часа).

Пользуясь учебником или другими доступными источниками информации, выполните задание.

- Начертить функциональную схему системы электронного впрыска бензина.

- Устройство форсунки впрыска топлива. Схема, работа.

Самостоятельная работа 19.

Датчики используемые в системе электронного впрыска бензина.

Работа с учебником, конспектом (2 часа).

Пользуясь учебником или другими доступными источниками информации, выполните задание.

- Перечислить датчики используемые в системе электронного впрыска бензина.

- Описать места установки и назначение датчиков.

Тема 1.7. Бортовая сеть электрооборудования автомобилей

Самостоятельная работа 20.

Провода и предохранители.

Работа с учебником, конспектом (2 часа).

Пользуясь учебником или другими доступными источниками информации, выполните задание.

- Назначение предохранителей, выбор с учётом их быстродействия.

- Устройство предохранителей многократного действия.

Самостоятельная работа 21.

Коммутационная аппаратура.

Работа с учебником, конспектом (2 часа).

Пользуясь учебником или другими доступными источниками информации, выполните задание.

- Типы коммутационной аппаратуры.

- Вычертить схему и написать алгоритм проверки реле с нормально-разомкнутыми контактами.

- Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Резник А.М. Электрооборудование автомобилей. М.,Транспорт, 1990

2. И.С.Туревский Электрооборудование автомобилей. М.:ИД <<ФОРУМ>>

3. Ютт Д.Е. Электрооборудование автомобилей. М.,Транспорт,1989.

Дополнительные источники:

BOSCH   Автомобильный справочник Первое издание. Издательство За рулем. 1999г.

# Text boxes

УТВЕРЖДЕНО

Заместитель директора по УР

____________ Антонова С.А.

«___» _____________2016 г.