МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«РОСТОВСКИЙ-НА-ДОНУ АВТОДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА открытого занятия

«Составление локальной сметы на строительные работы программным комплексом «ГРАНД-Смета»

по учебной дисциплине ОП.08 Сметы

по специальности

08.02.05 Строительство и эксплуатация

автомобильных дорог и аэродромов

Ростов-на-Дону, 2016

| СОГЛАСОВАНО с ЦК профессиональных дисциплин специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов «____»________ 2016 г., протокол № ____ Председатель цикловой комиссии ____________ _______________ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебно-методической работе ______________ ______________ «____» ___________ 2016 г. |
| --- | --- |

Автор:  Переварюха Н. Ю. – преподаватель Ростовского – на – Дону автодорожного              колледжа

СОДЕРЖАНИЕ

Пояснительная записка                                                                   3

- План учебного занятия                                                               4

- Содержание занятия                                                                   4

- Библиографический список                                                     17

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методическая разработка учебного занятия по дисциплине ОП.08 Сметы  предназначена для изучения и реализации требований к минимуму содержания и уровню подготовки студентов по специальности 08.02.05 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов».

Цель занятия: моделирование ситуации максимально приближённой к условиям профессиональной деятельности по решению профессиональных задач, требующих применение программного комплекса «Гранд-Смета»

Тип занятия: формирование умений.

Вид занятия: практическое занятие на основе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

Образовательные задачи:

1)Обобщение, закрепление теоретических знаний:

-  основное назначение смет

-  структуру и   элементы сметной стоимости строительной   продукции;

-  систему сметных норм;

-  виды сметной документации;

-  состав сводного сметного расчета

2) Формирование учебных умений:

-  составлять калькуляции транспортных  расходов;

- определять сметную стоимость строительных материалов, конструкций, изделий;

- производить привязку единичных расценок к местным условиям строительства;

- определять сметную стоимость   строительства;

- выполнять сводный сметный расчет;

-  пользоваться персональными компьютерами и программами к ним по составлению сметной документации;

3) Формирование интеллектуальных и исследовательских умений:

- использовать нормативно-техническую документацию;

- осуществлять самоконтроль и коррекцию своей учебной деятельности;

- рационально использовать рабочее время.

Формирование  компетенций:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ПК 1.3 Участвовать в проектировании конструктивных элементов автомобильных дорог и аэродромов.

ПК 3.3 Участвовать в расчётах технико-экономических показателей строительства автомобильных дорог и аэродромов

ПК 4.5 Участвовать в расчётах технико-экономических показателей ремонта автомобильных дорог

Виды деятельности: актуализация ранее изученного материала, просмотр порядка действий с подробным объяснением к заполнению локальной сметы в программном комплексе «Гранд-Смета», выполнение практической работы.

Выполнению цели  должны способствовать следующие методы:

- использование на занятии мультимедийных материалов и методических указаний для выполнения практической работы;

- самостоятельная работа студентов.

Оснащение занятия:

- ПК с компьютерной программой «ГРАНД-Смета»;

- индивидуальные задания;

- методические рекомендации по выполнению практических работ.

ПЛАН УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ

| Структурные элементы занятия | Время (мин) |
| --- | --- |
| 1. Целевая установка на выполнение практической работы | 5 |
| 2. Проверка теоретической готовности к выполнению практической работы в форме фронтального опроса | 15 |
| 3. Рекомендации по выполнению практической работы | 20 |
| 4. Выполнение практической работы | 40 |
| 5. Заключительная часть занятия. Подведение итогов. | 10 |

.

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ

Проверка теоретической готовности к выполнению практической работы в форме фронтального опроса:

- Что такое локальная смета?

- Какие методы составления локальных смет вы знаете?

- В чём основные отличительные черты этих методов?

- Какие  основные сметные нормативы необходимо использовать при составлении локальных смет?

- На основании какого проектного документа составляется локальная смета?

- Какой необходимо использовать сборник для расчёта сметы на устройство дорожной одежды базисно-индексным методом?

Рекомендации по выполнению работы

# Работа с нормативной базой

При запуске программы, по умолчанию на панели инструментов, активной становится вкладка Главная, где расположены кнопки для перехода к основным разделам программы – База, Объекты и Документы. При нажатии кнопки База открывается активная сметно-нормативная база, которая в данный момент выбрана для использования в программе.

Состав нормативной базы, который представлен в левой части окна в виде иерархического дерева. Нормативная база составлена из нескольких крупных блоков в зависимости от типа нормативов. Сборники объединяются в группы, которые могут быть вложены одна в другую. В группе последнего уровня содержатся непосредственно сами сборники норм и расценок на определенные виды работ.

Так как локальную смету необходимо составить на устройство дорожной одежды автомобильной дороги, то из нормативной базы выбираем папку:

- Строительные работы

- ТЕР

- сборник 27.

В правой части окна появится оглавление выбранного сборника – разделы, подразделы и таблицы.

# Поиск по нормативной базе

Поиск необходимой расценки можно осуществлять непосредственно по оглавлению  сборника или воспользовавшись режимом поиска расценок.

При вводе текста для поиска в виде фрагментов слов программа предлагает их целые варианты, которые присутствуют в нормативной базе. Причем для каждого из вариантов указываются соответствующие сборники нормативной базы (рис. 1). Благодаря этому, если при вводе текста допущена опечатка, либо указана информация, которой нет в нормативной базе, пользователь сможет немедленно увидеть допущенную ошибку и принять меры к ее устранению.

Рис. 1 Поиск по нормативной базе

Возможность поиска может осуществляться по следующим критериям: по заголовкам разделов и таблиц, по наименованию поправочных коэффициентов из технической части, по кодам ресурсов из ресурсной части расценок, а также возможно совместное использование разных критериев при поиске. Это позволяет, например, найти нужную расценку даже в том случае, когда важные характеристики этой расценки не указаны в ее наименовании, а вынесены в заголовок таблицы или целого раздела сборника.

Таким образом, для поиска нужной расценки по нормативной базе необходимо выполнить следующие действия:

- Поиск на вкладке Главная.

- В появившемся окне (рис. 1) выбрать область поиска, отметив флажками группы сборников, в которых предполагается вести поиск.

- Выбрать критерии, по которым будет производиться поиск.

- В поле Текст, слово или фраза для поиска нужно ввести ключевые характеристики нужной расценки, принимая во внимание выбранные критерии поиска. При этом как обычно достаточно ввести через пробел только фрагменты (корневые части) слов.

В процессе ввода можно обращать внимание на появление дополнительной информации в правой части окна поиска. Как уже было сказано выше, там показываются варианты целых слов, которые включают введенные фрагменты и присутствуют в расценках нормативной базы в соответствии с выбранными критериями поиска. В том случае, если введены фрагменты нескольких слов, показываются их всевозможные сочетания. Причем для каждого из вариантов указаны соответствующие сборники нормативной базы.

- Щелчком левой кнопки мыши по обозначению сборника можно его открыть для просмотра расценок. В открытом сборнике курсор будет сразу установлен на первой подходящей расценке. Это дает возможность воспользоваться предварительными результатами поиска еще до того, как операция поиска завершена полностью.

- Для того, чтобы получить общий список сборников, содержащих подходящие расценки, необходимо нажать кнопку Найти внизу окна поиска (рис. 1). При открытии любого такого сборника из папки Результаты поиска курсор также будет сразу установлен на первой подходящей расценке. А чтобы просмотреть все расценки сборника, соответствующие условиям поиска, следует использовать режим поиска расценок внутри сборника.

# Работа с элементами строительства

Раздел, где непосредственно происходит работа по составлению сметной документации, становится активным сразу после запуска программы, а для того, чтобы перейти к нему из другого раздела, необходимо нажать кнопку Объекты на вкладке Главная.

Так как, при формировании базы данных смет предусмотрены элементы строительства разного уровня, что соответствует естественной последовательности составления сметной документации, то создание документа локальная смета проходит в несколько этапов:

- Открыть папку Общие сметы

Создать на вкладке Главная – Стройка (№ группы). Наряду с этим можно пользоваться командами группы Создать из контекстного меню, которое открывается щелчком правой кнопки мыши на свободном месте в правой части окна. В обоих случаях на экране открывается список, где перечислены все предусмотренные в программе типы элементов строительства, но доступны для выбора только те из них, которые можно создать на текущем выбранном уровне. Например, новую локальную смету можно создать, только находясь внутри объекта (рис. 2).

- Внутри стройки Создать – Объект (Ф.И.О. студента)

- Внутри объекта Создать – Смета (название локальной сметы -дорожная одежда)

Рис. 2 Создание нового элемента строительства

# Составление локальных смет

Составление локальной сметы осуществляется на панели инструментов вкладку Документ, где расположено большинство кнопок, необходимых при составлении локальной сметы (рис. 3).

Рис. 3 Команды на вкладке Документ

Для прямого добавления в локальную смету новой позиции можно нажимать функциональную клавишу F5 или выбирать соответствующую команду из контекстного меню. используя для этого кнопку Позиция на вкладке Документ.

В той же группе команд Вставка строки рядом с кнопкой Позиция находится кнопка Раздел. Выпадающее меню кнопки Раздел содержит две команды – для добавления заголовка нового раздела в самый конец сметы, а также для вставки нового заголовка вслед за текущим положением курсора в смете.

### Добавление расценки из нормативной базы в смету

- После того как в открытом сборнике нормативной базы найдена нужная расценка, выделите ее курсором, щелчком правой кнопки мыши откройте контекстное меню расценки и выберите там команду Вставить в смету либо нажмите клавишу Insert на клавиатуре. Расценка будет добавлена в локальную смету, при этом на экране на короткое время отобразится бланк сметы с добавленной позицией. Чтобы вернуться в оглавление нормативной базы для перехода в другой сборник, нажмите кнопку База, расположенную на панели инструментов на вкладке Главная.

- Перейти в смету: нажмите кнопку Смета на вкладке Документ.

Наряду с кнопкой Смета для возвращения в локальную смету можно воспользоваться закладкой вверху окна.

Команда Вставить в смету из контекстного меню расценки выполняет добавление расценки из нормативной базы в локальную смету сразу после активной (выделенной) позиции. За то, команда Добавить в смету выполняет добавление расценки в конец текущего раздела локальной сметы.

Рис.4 Добавление расценки из нормативной базы

- Удобно работать в режиме Два окна, когда смета и сборник одновременно отображаются на экране, и расценку можно добавлять в смету методом перетаскивания мышью. В режим Два окна производится нажатием кнопки Два окна на вкладке Вид (рис. 5).

Рис. 5 Команды на вкладке Вид

Рис.6 Режим работы «Два окна»

- При наличии в позиции сметы неучтённых материалов (рис. 7) есть возможность быстрого поиска в нормативной базе информации, которая соответствует текущей активной позиции сметы – если нажать кнопку Найти в норм. базе, то будет открыт тот сборник нормативной базы, где содержится текущая расценка или ресурс. Причем в открытом сборнике курсор будет сразу установлен на данной расценке.

Рис. 7 Команды на вкладке Работа с ресурсом

- При необходимости введения поправочных коэффициентов для одной отдельно взятой позиции сметы выполняются в окне Дополнительная информация о позиции. Существует несколько способов открытия этого окна – функциональная клавиша F3 или контекстное меню, а также кнопка Доп.информация на вкладке Документ. Например, при увеличении толщины щебёночного слоя основания на 3 см для расценки ТЕР 27-04-005-4 необходимо ввести поправочный коэффициент – 3. Для этого достаточно выделить курсором расценку, открыть окно дополнительной информации на закладке Коэффициенты и добавить туда нужный коэффициент. В результате применения коэффициента изменяется расход данного ресурса, и в итоге пересчитывается стоимость позиции. Соответствующая формула отображается в колонке под наименованием позиции.

Рис. 8 Работа с поправочными коэффициентами

## Замена материалов в позиции сметы

Замена материала в позиции сметы представляет собой удаление из сметы старого материала и добавление нового.

Рассмотрим пример, когда в смету добавлена расценка ТЕР 27-06-020-01. Изначально в этой расценке предусмотрено использование материала Смеси асфальтобетонные дорожные горячие, марки 1, типа А с кодом 410-0001. Необходимо заменить его на аналогичный типа Б.

- Исходную расценку оставляем без изменений, а удаление и добавление материала производим в виде отдельных позиций сметы.

В нашем примере добавляем в смету новую позицию и вводим в качестве обоснования позиции известный нам код материала ССЦ-410-0001, после чего на экране появляется наименование материала, его единица измерения и стоимость. Для того чтобы удалить из сметы стоимость данного материала, которая учтена в исходной расценке, объем материала вводим в колонке Кол-во со знаком «минус».

- После удаления старого материала следующей позицией сметы добавляем новый материал. В нашем примере вводим в качестве обоснования позиции код материала ССЦ-410-0002.

Рис.9 Работа по замене материалов в позиции сметы

### Добавление  в смету расценки, отсутствующей в нормативной базе

- Находясь в бланке локальной сметы, необходимо нажать кнопку Позиция, расположенную на панели инструментов на вкладке Документ, либо клавишу F5 на клавиатуре. Далее прежде всего ввести для пустой строки в соответствующей колонке обоснование позиции.

Если в текущей активной нормативной базе существует расценка с таким обоснованием, программа автоматически выбирает из нормативной базы и записывает в соответствующие колонки бланка сметы наименование расценки, единицу измерения и стоимость по элементам прямых затрат. И тогда пользователю остается только ввести объем работ.

А если введенное обоснование не соответствует ни одной из существующих расценок, пользователь должен вручную ввести по колонкам все необходимые признаки добавленной позиции сметы – наименование, единицу измерения, объем работ и стоимость по элементам прямых затрат.

После того как такая позиция (отсутствующая в нормативной базе) добавлена в смету, необходимо назначить для нее нужный признак вида работ. Например, позиция «Доставка битума». Обоснованием расценки будет являться техническая часть п.1.10 сб.27

При составлении локальной сметы необходимо вручную добавить стоимость эксплуатации автогудронатора.

Контроль эффективности  усвоения изученного материала:

- Каким образом можно найти необходимую расценку в нормативной базе?

- Назовите порядок действий для создания новой локальной сметы?

- Как добавить расценку из нормативной базы в смету?

- Каким образом заменить материалы в позиции сметы?

- Как ввести поправочный коэффициент для одной отдельно взятой позиции сметы?

- Ваши действия, если в позиции сметы есть неучтённый материал?

Подведение итогов

Критерии оценки знаний студентов:

- оценка «отлично» выставляется в случае, когда студент практическую   работу  выполняет правильно, справляется с решением  самостоятельно, дает четкое теоретическое и расчетное обоснование принятых решений в полном соответствии с требованиями СНиПов, ГЭСНов, ТЕРов; достигает результата, идентичного эталонному;

- оценка «хорошо» выставляется в случае, когда студент при решении практической работы испытывает незначительные затруднения при выборе метода решения, иногда допускает арифметические ошибки при правильном методе решения, которые  сам же исправляет, дает теоретическое и расчетное обоснование принятых решений в соответствии с требованиями СНиПов, ГЭСНов, ТЕРов;

- оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, когда студент при выполнении задания самостоятельно не может определить способ решения практической работы, допускает арифметические ошибки;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент при выполнении задания не понимает сущности решения практической работы, не может справиться с её решением.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.	Дмитренко Т.В. Проектно-сметное дело. Контрольные материалы: учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования .-М. :Издательский центр «Академия», 2012.-144с.

2.	Синянский И.А. Проектно-сметное дело: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. -М. :Издательский центр «Академия», 2011.-560 с.

3.	Ардзинов В.Д. Ценообразование и составление смет в строительстве.- СПб.: Питер, 2006.-240 с.

4.	ГЭСН - 2001. Государственные сметные нормы на работы.

5.	МДС 81-35-2004 Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ

6.	МДС 81-33-2004 Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве

7.	МДС 81-25.2004 Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве

8.	СНиП 10-01-94. Система нормативных документов в строительстве. Основные положения.

9.	СНиП 11-01-95. Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений.

10.	Составление  смет  в  строительстве  на основе  сметно-нормативной  базы  2001   года (Практическое пособие). - Москва, Санкт-Петербург, 2003 г. - 548 с.

11.	СП 81-01-94. Свод правил по определению стоимости строительства в составе предпроектной и проектно-сметной документации.

12.	 Типовые методические рекомендации по планированию и учёту себестоимости строительных работ. Минстрой России, Москва, 1996 г.

13.	ТЕР - 2001. Териториальные единичные расценки на строительные работы.

14.	 Экономика строительства: учебник / под общей ред. И.С. Степанова. – 3-е изд., доп. и перераб. – М: Юрайт-Издат, 2007. – 620 с

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Ситуационная задача:

На основании ведомости объёмов работ на устройство дорожной одежды участка автомобильной дороги составьте локальную смету в базисных ценах для Ростовской области в программном комплексе «Гранд-СМЕТА».

Исходные данные:

Ведомость объёмов работ на устройство дорожной одежды

| № поз. | Наименование работ | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство подстилающего слоя основания из песка, толщиной 25 см. | м3 | 6758 |
| 2. | Устройство нижнего слоя основания из фракционированного щебня (М 800), толщиной 18 см. | м2 | 18845 |
| 3. | Розлив вяжущих материалов, 0,7 л/м2. | т | 12,35 |
| 4. | Устройство верхнего слоя основания из чёрного щебня (2,5 т/м3), толщиной 6 см. | м2 | 18400 |
| 5. | Розлив вяжущих материалов, 0,3 л/м2. | т | 8,96 |
| 6. | Устройство покрытия из плотной горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси(2,5 т/м3) , типа Б, толщиной 5 см | м2 | 18400 |
| 7. | Устройство одиночной поверхностной обработки битумом с применением щебня. | м2 | 23500 |

практические работы                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на дорожную одежду

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

# Основание: ведомость объёмов работ

Сметная стоимость 3967,110 тыс. руб.

# Средства  на оплату труда 61,965 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______ 2016 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Дорожная одежда |
| 1 | ТЕР27-04-001-01 (учебный пример) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (учебный пример) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 67,58 | 2247,01 | 117,9 | 2118,71 156,45 | 10,4 | 151852,94 | 7967,68 | 143182,42 10572,89 | 702,84 | 15,72 1062,36 | 13,88 938,01 |
| 2 | СЦМ-408-0122 | Песок природный для строительных работ: средний | М3 | 7433,8 110*67,58 | 61,91 | 0 | 0 0 | 61,91 | 460226,56 |  |  | 460226,56 |  |  |
| 3 | ТЕР27-04-006-01 (учебный пример) | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): однослойных (учебный пример) | 1000 м2 основания | 18,845 | 23803,58 | 282,37 | 4245,71 507,48 | 19275,5 | 448578,47 | 5321,26 | 80010,41 9563,46 | 363246,80 | 36,96 696,51 | 41,95 790,55 |
| 4 | ТЕР27-04-006-04 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: толщина 3 см ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) (учебный пример) | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать: к расценкам с 27-04-006-1 по 27-04-006-3 (учебный пример) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: толщина 3 см ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) | 1000 м2 основания | 18,845 | 4334,49 | 0 | 710,79 86,94 | 3623,7 | 81683,46 |  | 13394,84 1638,38 | 68288,62 |  | 7,53 141,9 |
| 5 | ТЕР27-06-026-01 (учебный пример) | Розлив вяжущих материалов (учебный пример) | 1 т | 12,35 | 1568,05 | 0 | 43,05 7,86 | 1525 | 19365,42 |  | 531,67 97,07 | 18833,75 |  | 0,66 8,15 |
| 6 | ТЕР27-06-018-03 (учебный пример) | Устройство основания из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (учебный пример) | 1000 м2 | 18,4 | 42920,12 | 394,14 | 2117,19 206,74 | 40408,79 | 789730,21 | 7252,18 | 38956,30 3804,02 | 743521,73 | 45,83 843,27 | 16,17 297,53 |
| 7 | ТЕР27-06-026-01 (учебный пример) | Розлив вяжущих материалов (учебный пример) | 1 т | 8,96 | 1568,05 | 0 | 43,05 7,86 | 1525 | 14049,73 |  | 385,73 70,43 | 13664,00 |  | 0,66 5,91 |
| 8 | ТЕР27-06-020-01 (учебный пример) | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (учебный пример) | 1000 м2 покрытия | 18,4 | 34587,15 | 344,7 | 2233,06 237,52 | 32009,39 | 636403,56 | 6342,48 | 41088,30 4370,37 | 588972,78 | 38,3 704,72 | 19,12 351,81 |
| 9 | СЦМ-410-0001 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А | Т | -1777 | 329,36 | 0 | 0 0 | 329,36 | -585272,72 |  |  | -585272,72 |  |  |
| 10 | СЦМ-410-0002 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б | Т | 1777 | 441,17 | 0 | 0 0 | 441,17 | 783959,09 |  |  | 783959,09 |  |  |
| 11 | ТЕР27-06-021-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: толщина 1 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (учебный пример) | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-1 (учебный пример) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: толщина 1 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 18,4 | 8440,76 | 1,62 | 3,44 0 | 8435,7 | 155309,98 | 29,81 | 63,30 | 155216,87 | 0,18 3,31 |  |
| 12 | СЦМ-410-0001 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А | Т | -471 | 329,36 | 0 | 0 0 | 329,36 | -155128,56 |  |  | -155128,56 |  |  |
| 13 | СЦМ-410-0002 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б | Т | 471 | 441,17 | 0 | 0 0 | 441,17 | 207791,07 |  |  | 207791,07 |  |  |
| 14 | ТЕР27-06-022-07 (учебный пример) | Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий: битумом с применением щебня (учебный пример) | 1000 м2 покрытия | 23,5 | 5984,28 | 133,59 | 677,42 76,41 | 5173,27 | 140630,58 | 3139,37 | 15919,37 1795,64 | 121571,84 | 16,72 392,92 | 6,58 154,63 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 3149179,79 | 30052,78 | 333532,34 31912,26 | 2785594,67 | 3703,09 | 2688,49 |
| Накладные расходы | 87990,36 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 58866,79 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги | 3296036,94 |  |  |  | 3703,09 | 2688,49 |
| Итого | 3296036,94 |  |  |  | 3703,09 | 2688,49 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 2785594,67 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 333532,34 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 61965,04 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 87990,36 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 58866,79 |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 65920,74 |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 3361957,68 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 605152,38 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 3967110,06 |  |  |  | 3703,09 | 2688,49 |

## Составил  Иванов А.А.

( подпись( инициалы, фамилия)(

Проверил  Переварюха Н.Ю.

( подпись( инициалы, фамилия)(