БПОУ ВО «Тотемский политехнический колледж»

Методические рекомендации по выполнению практических работ

по ПМ 02

«Эксплуатация сельскохозяйственной техники»

для специальности

35.02.07 Механизация сельского хозяйства

Тотьма

2016

Методические рекомендации по выполнению практических работ разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) и программы ПМ 02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники  для  специальности среднего профессионального образования 35.02.07 Механизация сельского хозяйства.

Организация-разработчик: БПОУ ВО «Тотемский политехнический колледж»

Разработчики:

Лебеденко Н.А., преподаватель  специальных дисциплин БПОУ  ВО «Тотемский политехнический колледж»

Рассмотрена и одобрена предметной (цикловой) комиссией общепрофессиональных и специальных дисциплин технического профиля.

Протокол № 6  от «5 » февраля 2016г.

Председатель_____________________

©БПОУ  ВО «Тотемский  политехнический колледж»

© Лебеденко Н.А., преподаватель  общепрофессиональных и специальных дисциплин БПОУ ВО    «Тотемский политехнический колледж»

Пояснительная записка

Учебной рабочей программой по ПМ 02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники предусмотрено проведение практических занятий, целью которых является закрепление  и совершенствование знаний, приобретение умений их использовать в конкретных производственных условиях. Выполнению работы предшествует контроль знаний, который проводится в разных формах. При выполнении работы студенты используют дополнительную учебную и справочную  литературу. Форма организации работы  индивидуальная. Большинство работ носит расчетный характер: по определению эксплуатационных показателей и оптимизации работы машинно – тракторных агрегатов, по расчету операционных и  технологических карт, построению графиков загрузки тракторов. Практические работы по темам: « Расчет скорости движения МТА», « Расчет баланса мощности трактора», « Расчет тягового сопротивления сельскохозяйственных машин», « Определение рабочего и холостого пути агрегата», « Расчет производительности агрегатов», « Расчет расхода топлива и смазочных материалов» содержат ряд отдельных задач на расчет эксплуатационных показателей МТА. При выполнении таких заданий в отчете необходимо показать этапы расчета и сделать вывод. Практические работы по комплектованию МТА, расчету технологических и операционно – технологических карт, построению графиков загрузки содержат методические рекомендации, которые приведены в инструкционных картах. Часть работ проводится в полевых условиях для отработки умений производить разметку поля и выполнять операции по обработке почвы в конкретных производственных условиях. Проверка работ проводится преподавателем или студентами с последующим оглашением результатов. Оценка осуществляется по следующим показателям:

| Ф.И.О. | Уровень самостоятельности | Последовательность выполнения задания | Поиск информации | Эстетическое оформление | Правильность выводов | Средний балл | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Формирование каждого умения оценивается по следующей системе:

0 баллов - умение не сформировано;

1 балл - низкий уровень сформированности.

2 балла - средний уровень сформированности

3 балла – высокий уровень сформированности.

15 баллов соответствует оценке « отлично»

12-14 баллов – « хорошо»

9-10 баллов- « удовлетворительно»

Менее 9 баллов – неудовлетворительно

Практическая работа № 1

Тема: Расчет тяговых показателей тракторов».

Цель:  Изучить тяговые показатели тракторов. Научиться определять наиболее рациональный режим работы  тракторов в различных почвенных условиях.

Место проведения: аудитория.

Метод организации занятия: индивидуальная работа.

Материалы и оборудование: учебное пособие Зангиев А.А. Эксплуатация машинно – тракторного парка. – М.: КолосС, 2006.- 320 с. Справочное пособие по комплектованию машинно – тракторных агрегатов.

Ход выполнения работы:

- Изучить материал учебника Гл 2 §2.7 – 2.8.

- Определить взаимосвязь между параметрами, характеризующими работу трактора от холостого хода до полной остановки (двигатель трактора глохнет)

- Вычертить графики зависимости:

- Расхода топлива от скорости движения;

- Тягового усилия от скорости движения.

- Буксования от скорости движения на различных режимах работы трактора и в различных почвенных условиях.

4. По полученным результатам определит  наиболее рациональный режим работы двигателя (максимальное тяговое усилие, минимальный расход топлива, минимальное буксование)

5. Сделать вывод.

Вопросы для самопроверки:

1.Что называют тяговой характеристикой трактора?

2. Перечислите параметры, характеризующие работу трактора?

3. Какие режимы соответствуют экономичной работе двигателя?

4. Перечислите способы улучшения тяговых свойств тракторов.

Практическая работа №2.

Тема: Расчет скорости движения машинно – тракторного агрегата.

Цель: Научиться определять теоретическую, рабочую скорости, скорость холостого хода, среднетехническую и эксплуатационную скорость движения машинно – тракторных агрегатов.

Место проведения: аудитория.

Метод организации занятия: индивидуальная работа.

Материалы и оборудование: учебное пособие Зангиев А.А. Эксплуатация машинно – тракторного парка. – М.: КолосС, 2006.- 320 с. Справочное пособие по комплектованию машинно – тракторных агрегатов.

Ход выполнения работы:

1. Изучить методику расчета скорости движения машинно – тракторных агрегатов.

2. Рассчитать скорость движения машинно – тракторных агрегатов.

Задание:

- Определить рабочую скорость агрегата, если он проходит путь 520 м за 4 минуты 15 секунд.?

- Определить число оборотов двигателя трактора Т-150К при движении на 3 передаче, если рабочая скорость 4,5 км/ч. Коэффициент буксования 0,06.

- Определить среднюю эксплуатационную скорость движения агрегата, если во время смены при выполнении операции трактор развил скорость 7 км/ч. На выполнение работы было затрачено 6 часов, на холостые переезды1800 секунд, на остановки 30 минут. Скорость при выполнении поворотов 4 км/ч.

- А) Определить рабочую скорость трактора ДТ-75М на второй передаче при вспашке, если коэффициент буксования 0,04. Частота вращения коленчатого вала1780 об/ мин.

В) Определить среднюю эксплуатационную скорость, если агрегат, работая в течении 348 минут, совершая холостые повороты со скоростью 5 км/ч, на что потратил 20 минут, на остановки 60 минут.

5. Определить коэффициент буксования трактора Т-150, если агрегат двигался на третьей передаче, частота вращения коленчатого вала 1050 оборотов в минуту, рабочая скорость 5 км/ч.

Вопросы для самопроверки:

- Что называют скоростью движения.

- Какими показателями определяется выбор скорости движения?

- Чем отличается среднетехническая и эксплуатационная скорости движения?

Практическая работа №3.

Тема: Расчет баланса мощности трактора.

Цель: Научиться определять потери мощности на трение в трансмиссии, на самопередвижение трактора, на преодоление подъема, на буксование и полезную работу.

Место проведения: аудитория.

Метод организации занятия: индивидуальная работа.

Материалы и оборудование: учебное пособие Зангиев А.А. Эксплуатация машинно – тракторного парка. – М.: КолосС, 2006.- 320 с. Справочное пособие по комплектованию машинно – тракторных агрегатов.

Ход выполнения работы:

1. Изучить методику расчета потерь мощности на трение в механизмах трансмиссии, буксование ходового аппарата, самопередвижение трактора, преодоление подъема.

2. Из уравнения баланса мощности найти расход мощности на выполнение работы.

3. Сравнить потери мощности при работе агрегата в различных условиях.

Задания:

1 вариант.

1. Трактор К-701 массой 12000 кг движется на подъем, высота которого равна 55м, а длина 1100 м. Определить мощность, затрачиваемую на преодоление сопротивления подъему, если трактор его прошел за 6 минут.

2. Трактор Т- 25А массой 1600 кг, продвигаясь по стерне со скоростью7 км/ч, затратил 3 КВ. Определить коэффициент самопередвижению.

3.Трактор Т-70 массой4520 кг движется со скоростью4,5 км/ч под уклон, равный 0, 017, развивая крюковую силу 16 кН. На преодоление сопротивления сил трения в механизмах трансмиссии затрачивает 3,6кВТ, а на буксование ходового аппарата трактора 0,8 кВТ. Определить номинальную мощность двигателяД-240Л, крюковую мощность и мощность на самопередвижение трактора, если коэффициент сопротивления самопередвижению равен 0,08.

4. При движении трактора Т-40А с нагрузкой, его ведущее колесо совершило 80 оборотов, а при движении по тому же пути без нагрузки ( на холостом ходу)73,6. Определить КПД с учетом потерь мощности на буксование ходового аппарата.

5. Сила сопротивления самопередвижению трактора Т-70С, движущегося со скоростью 7,5 км/ч по вспаханной почве равны 5,33кН. Определить мощность, затрачиваемую на самопередвижение трактора.

2 вариант.

1. При выполнении работы двигатель Д-65Н трактора ЮМЗ-6Л развивает номинальную мощность 44 кВт. КПД механизмов трансмиссии равен 0,92. Вычислить мощность на окружности ведущих колес трактора и мощность, затрачиваемую на преодоление трения в механизмах трансмиссии.

2. Двигатель Д-108 трактора Т-100М развивает номинальную мощность 79 кВт. На преодоление сопротивления сил трения механизмов трансмиссии затрачивается 12 % от номинальной мощности. Определить потери мощности, расходуемой на буксование ходового аппарата трактора, если известно, что при движении с нагрузкой ведущая звездочка сделала 85 оборотов, а при движении по тому же пути без нагрузки – 81.

3. Трактор Т-70  массой 4520 кг движется со скоростью 6 км/ч на подъем высотой 67,2 м и длиной 1920 м, развивая тяговую силу20 кН. Мощность, затрачиваемая на преодоление сопротивления сил трения в механизмах трансмиссии, составляет 4,9 кВт, а мощность, расходуемая на буксование ходового аппарата трактора 1,2 кВт. Из уравнения баланса мощности трактора определить номинальную мощность двигателя Д-240, если коэффициент сопротивления самопередвижению трактора равен 0,08.

4.Сила сопротивления самопередвижению трактораЮМЗ-6Л равна 2,5кН. Определить мощность, затрачиваемую на самопередвижение трактора, если он прошел 900 м за 5 минут.

5. Сила сопротивления подъему заправленного трактора Т-4А массой 8400 кг равна 5,76 кН. Определить подъем местности.

Вопросы для самопроверки:

- Какую мощность называют эффективной?

- Как расходуется эффективная мощность трактора?

- Кокой показатель определяет эффективность использования номинальной мощности?

- От каких факторов зависит эффективность использования мощности?

Практическая работа №4.

Тема: « Расчет тягового сопротивления сельскохозяйственных машин».

Цель: Научиться определять сопротивление простого, многомашинного, комбинированного, приводного и тягово – приводного агрегата.

Место проведения: аудитория.

Метод организации занятия: индивидуальная работа.

Материалы и оборудование: учебное пособие Зангиев А.А. Эксплуатация машинно – тракторного парка. – М.: КолосС, 2006.- 320 с. Справочное пособие по комплектованию машинно – тракторных агрегатов.

Ход выполнения работы:

- Изучить методику определения сопротивления простого непахотного агрегата.

- Изучить методику расчета пахотного агрегата.

- Изучить методику расчета многомашинного агрегата.

- Изучить методику расчета комбинированного агрегата.

5.Решить задачи:

1 вариант:

- Агрегат из трактора Т-150К и бороны БД-10 разбивает комья на тяжелых почвах, двигаясь со скоростью 5,8 км/ч. Определить тяговую мощность трактора, если удельное тяговое сопротивление агрегата составляет 2,3 кН/м.

- Агрегат, состоящий из двух дисковых гидрофицированных лущильников ЛДГ-10,трактора К-700 и сцепки С-18А, во время лущения стерни движется со скоростью 3,6 км/ч, масса лущильника 2400 кг, сцепки 1158 кг. Ширина захвата одного лущильника10м, удельное тяговое сопротивление на ровной поверхности2,3 кН/м, коэффициент сопротивлению передвижения сцепки0,13, подъем местности 0,015. Вычислить коэффициент использования тяговой мощности трактора, если эффективная мощность составляет 50,86 кВт.

- Трактор Т-40А с лущильником ЛН-п-25 Б при ширине захвата 1,25 м выполняет работу. Масса лущильника 260 кг. Удельное тяговое сопротивление навесного лущильника 80% от удельного тягового сопротивления навесного лущильника, равного 3,5кН/м. Коэффициент сопротивления самопередвижению трактора 0,1. Местность имеет подъем 0,01. Определить тяговое сопротивление навесного лущильника, если известно, что догрузка трактора составляет 75% от массы лущильника.

- Агрегат из трех культиваторов КПГ-4, трактора ДТ-75 и сцепки С-11У на сплошной культивации почв движется со скоростью 6,3 км/ч. Масса культиватора 780 кг, ширина захвата 4м, удельное тяговое сопротивление на ровной местности 1,8 кН/м, масса сцепки 800 кг, коэффициент сопротивления передвижению сцепки0.2. Подъем местности 0,01. Вычислить коэффициент использования тяговой мощности трактора, если его номинальная тяговая мощность на 3 передаче равна 43,42 кВт.

- Установить допустимое количество корпусов на плуг ПН- 8-35 для агрегатирования с трактором К-700, если пахотный агрегат используется на участке с удельным сопротивлением почвы 80 кН/м2. Глубина вспашки 0,25м, а развиваемое тяговое усилие на данной передаче равно 52 кН.

2 вариант

1. Агрегат из трактора К-701 и лущильника лд-20 массой 5570 кг работает на лущении стерни. Какую тяговую мощность должен развивать трактор, если удельное тяговое сопротивление лущильника 2,4 кН/м, рабочая скорость 7,2 км/ч, подъем местности 0,035.

2. агрегат, состоящий из восьми борон 3БЗТС-1, трактора ДТ-75М и сцепки С-11У проводят двухследное рыхление почвы. Масса сцепки 800 кг, коэффициент сопротивления передвижения сцепки 0,22, масса бороны 120 кг, конструктивная ширина захвата бороны 2,89м, удельное тяговое сопротивление на ровной местности 0,6 кН/м, подъем участка 0,035. Вычислить тяговое сопротивление агрегата.

3. Комплексный агрегат состоит из трактора Т-100М, двух культиваторов КПГ-4, массой 780 кг каждый, восьми зубовых борон БЗТУ-1 по 46,6 кг каждая и двух сеялок СУК-24А по 1190кг каждая. Ширина захвата культиватора 4м , одного звена зубовой бороны0,963м,одной сеялки 3,6 м . Удельное тяговое сопротивление культиватора 1,9 кН/м, бороны 0,6 кН/м, сеялки 1,4 кН/м. машины и орудия присоединены к трактору сцепкой С-11У массой 800кг. Коэффициент сопротивления самопередвижению сцепки 0,16, подъем местности 0,01. Вычислить общее тяговое сопротивление агрегата.

4. трактор МТЗ-80 с лущильником ЛДГ-5 работает на 3 передаче, развивая тяговую силу12 кН. Масса лущильника 1160 кг, ширина захвата 5 м, удельное тяговое сопротивление 2 кН/м. Подъем местности на которой работает агрегат 0,035. Определить состав агрегата и коэффициент использования тягового усилия трактора.

5. Масса лущильника ЛДГ-15 3700 кг. Местность имеет подъем 0,012, скорость движения лущильного агрегата 5 км/ч. Какую тяговую мощность должен развивать трактор, если тяговое сопротивление лущильника на ровной местности 36 кН.

Вопросы для самопроверки:

1. Из каких составляющих состоит тяговый баланс тяговых сопротивлений машин?

2. Как изменяется сопротивление с ростом скорости движения?

3. Как можно снизить тяговое сопротивление машин?

4. Как определяется тяговое сопротивление сцепки.

Практическая работа №5.

Тема: «Определение рабочего и холостого пути агрегата».

Цель: Научиться определять длину рабочего и холостого пути, коэффициент использования рабочих ходов агрегата .

Место проведения: аудитория.

Метод организации занятия: индивидуальная работа.

Материалы и оборудование: учебное пособие Зангиев А.А. Эксплуатация машинно – тракторного парка. – М.: КолосС, 2006.- 320 с. Справочное пособие по комплектованию машинно – тракторных агрегатов.

Ход выполнения работы:

- Изучить методику расчета рабочего и холостого пути агрегата.

- Изучить методику расчета коэффициента использования рабочих ходов.

- Решить задачи:

1 вариант:

- Трактор Т-40 с культиватором  КПН-3Г провел сплошную культивацию почвы на участке длиной 1000 м и шириной 90 м. ширина захвата культиватора 3м. Агрегат двигался челноком с грушевидными поворотами на концах гона. Радиус поворота 5 м, длина выезда агрегата 4,5 м . Вычислить коэффициент использования рабочих ходов агрегата.

- Трактор Т-40 с плугом ПН-2-30Р работает на участке  площадью 3,33 га при длине гона720 м . Агрегат движется с беспетлевыми поворотами на концах гона. Рабочая ширина захвата плуга используется полностью. Радиус поворота агрегата 3,6 м . вычислить коэффициент использования рабочих ходов.

- Трактор МТЗ – 80 с плугом ПН-3-35Б « Универсал» работает на участке площадью 4,6 га при длине гона 800м, совершая беспетлевые повороты на концах гона. Рабочая ширина захвата агрегата использовалась полностью. Радиус поворота агрегата использовалась полностью. Радиус поворота агрегата 4 м. Вычислить длину рабочих и холостых ходов агрегата, коэффициент использования рабочих ходов.

- Агрегатом, состоящим из пяти культиваторов КПГ-4 со сцепкой С-18А и трактора Т-100М, провели предпосевную обработку почвы на участке длиной 1800 м. Агрегат двигался челноком с грушевидными поворотами на концах гона. Определить оптимальную ширину загона и поворотной полосы, если длина выезда агрегата составляет 7,5 м .

2 вариант:

- Агрегат из трактора ДТ-75 и плуга Пн-5-35 работает на участке длиной 1500м и шириной 115,2м. Ширина захвата агрегата используется полностью. Агрегат движется гоновым способом с беспетлевыми поворотами на концах гона, радиус поворота агрегата 7 м. Вычислить длину рабочих и холостых ходов и коэффициент их использования.

- Трактор Т-70 с бороной БЗН-6 провел сплошную обработку почвы на участке длиной 800м и шириной 56,7м. рабочая ширина захвата бороны 6,3м. Агрегат двигался « челноком» с грушевидными поворотами на концах гона. Определить длину рабочих и холостых ходов и коэффициент использования рабочих ходов, если радиус поворота агрегата 4м, а длина выезда агрегата 5м.

- Трактор К-700 с плугом ПН-8-35 работает на участке площадью 27,52 га при длине гона1800м, делая петлевые повороты на концах гона. Во время работы конструктивная ширина захвата использовалась на 105%. Радиус поворота агрегата14 м, длина выезда 1,5м. Вычислить коэффициент использования рабочих ходов.

- Пахотный агрегат, состоящий из трактора Т-150 и плуга ПЛН- 5-35 работает на участке длиной 1800м. Ширина поворотной полосы14,8 м, радиус поворота агрегата 9,25м. На концах гона агрегат делает петлевые повороты. Определить оптимальную ширину участка, если агрегат движется с чередованием всвал- вразвал.

Вопросы для самопроверки:

- Что изучает раздел « Кинематика»?

- Какие факторы оказывают влияние на коэффициент использования рабочих ходов?

- От каких факторов зависит величина загона?

Практическая работа №6.

Тема: «Расчет производительности агрегатов»».

Цель: Научиться определять рабочую скорость движения, рабочую ширину захвата, рабочее время, техническую производительность агрегата.

Место проведения: аудитория.

Метод организации занятия: индивидуальная работа.

Материалы и оборудование: учебное пособие Зангиев А.А. Эксплуатация машинно – тракторного парка. – М.: КолосС, 2006.- 320 с. Справочное пособие по комплектованию машинно – тракторных агрегатов.

Ход выполнения работы:

1. Изучить методику расчета теоретической производительности агрегата.

2. Изучить методику расчета технической производительности агрегата.

3. Решить задачи.

1 вариант:

1. необходимо за 10 часов пролущить стерню на участке 121,5 га. Сколько потребуется лущильников ЛДГ-5А шириной захвата 5 м, работающих со скоростью 6,2 км/ч при использовании конструктивной ширины захвата лущильников на 98% и рабочего времени на 80%.

2. Производительность агрегата, состоящего из трактора ДТ-75М и плуга ПЛН-4-35, равна 6,8 га. Определить время работы агрегата, если рабочая скорость движения 4,5 км/ч, непроизводительные потери времени составили 10% от рабочего времени при полностью используемой ширине захвата плуга.

3. пахотный агрегат за 12 часов работы вспахал 7 га. Определить глубину вспашки почвы, если агрегат работал со скоростью 5 км/ч, тяговое сопротивление пахотного агрегата33,1 кН, удельное сопротивление почвы 70 кН/м2.

4. За 20 часов работы двухкорпусным плугом ПН-2-30 вспахали 5,7 га. Определить коэффициент использования рабочего времени при скорости движения агрегата 5 км/ч и полностью используемой ширине захвата плуга.

5. Двигатель Д-108 трактора Т-100М на лущении развивает номинальную мощность 68,4 кВт. Определить производительность лущильного агрегата (Т-100М+ЛДГ-10) за 10 часов работы при использовании ширины захвата лущильника на 98% и времени смены на 90%. Тяговый КПД трактора 0,7, коэффициент использования тяговой мощности трактора 0,9,удельное тяговое сопротивление агрегата 2,43 кН/м.

2 вариант:

1.Трактор Т-4А с лущильником ЛДГ-15 провел лущение стерни на участке длиной 2000м. Конструктивная ширина лущильника использована на 98%. Определить ширину участка, площадь которого равна норме выработке агрегата за смену (7ч). Скорость движения агрегата 7км/ч, рабочее время смены используется 85%.

2. За 8 часов агрегат вспахал 2,88 га на глубину 0,25м. определить тяговое сопротивление плуга, если агрегат двигался со скоростью  6км/ч. Удельное сопротивление почвы при вспашке составило 55кН/м2.

3. Во время вспашки почвы тяговое сопротивление плуга было равно 17,5 кН при удельном сопротивлении почвы 50кН/м2. Почву вспахали на глубину 0,25 м. Определить производительность пахотного агрегата за 10 часов работы, если рабочее время использовалось на 80%. Агрегат двигался со скоростью7 км/ч. Рабочая ширина плуга использовалась полностью.

4. Агрегат, состоящий из трактора К-701 и лущильника ЛД-20, работает со скоростью 8,7 км/ч. Продолжительность смены 7часов. Определить производительность агрегата при полном использовании скорости движения и рабочей ширины захвата, если рабочее время смены использовалось на 85%.

5. бороновальный агрегат за 10 часов работы обработал выделенный участок. Тяговая мощность трактора равна 23,2 кВт, удельное тяговое сопротивление агрегата 1,39кН/м. Скорость движения агрегата 10км/ч. Определить производительность агрегата, если рабочее время использовалось на 88%, а ширина захвата на 98%.

Вопросы для самопроверки:

1.Что называют производительностью?

2. В чем разница между теоретической и технической производительностью?

3. Как можно увеличить производительность агрегата?

Практическая работа №7.

Тема: «Расчет расхода топлива и смазочных материалов».

Цель: Научиться определять общий расход топлива и смазочных материалов, расход топлива на один гектар обработанной площади.

Место проведения: аудитория.

Метод организации занятия: индивидуальная работа.

Материалы и оборудование: учебное пособие Зангиев А.А. Эксплуатация машинно – тракторного парка. – М.: КолосС, 2006.- 320 с. Справочное пособие по комплектованию машинно – тракторных агрегатов.

Ход выполнения работы:

1. Изучить методику расчета общего расхода топлива агрегата.

2. Изучить методику расчета  удельного расхода топлива агрегата.

3. Решить задачи.

1. За 20 часов работы трехкорпусным плугом ПЛН-3-35 вспахали 10,2 га. Определить коэффициент использования рабочего времени и расход топлива на 1 га обработанной площади, если скорость движения агрегата при выполнении работы 6 км/ч,на холостых переездах 4,8 км/ч. За один час работы двигатель израсходовал 11 кг топлива, за один час холостых заездов и поворотов 5 кг, за один час холостой работы на остановках 1,2 кг. Простои агрегата с работающим двигателем составили 36 минут.

2. Трактор К-701 с лущильником ЛД-20 в течении 8 часов проводил лущение стерни  со скоростью 10 км/ч. Ширина захвата лущильника использовалась на 98%, рабочее время на 80%. Рассчитать расход топлива на 1 га обработанной площади, если за один час работы двигатель израсходовал38кг топлива, за один час холостых поворотов и заездов 19 кг и за один час холостой работы на остановках 2 кг. с работающим двигателем агрегат простоял 42 минуты.

3.Трактор К-701 с плугом ПН- 8-35, вспахал участок длиной 800м и шириной 65м. Длина рабочих ходов 16,1 км, холостых ходов 1,8 км. Агрегат работал со скоростью 7 км/ч, на поворотах и заездах она снижалась до 5 км/ч. За один час работы двигатель израсходовал 38 кг топлива, за один час поворотов и заездов19 кг и за один час холостой работы на остановках 2 кг. вычислить расход топлива на 1 га вспаханной площади, если на простои агрегата с работающим двигателем затрачено 48 минут.

4. Трактор ДТ-75М с плугом ПЛН-5-35 вспахал участок длиной 1620м и шириной 115м. Длина рабочих ходов составила 105 км, холостых ходов 4,2 км. Рабочая скорость агрегата 7 км/ч, скорость на поворотах и заездах 5 км/ч. За один час работы двигатель израсходовал 16 кг топлива, за один час холостых поворотов и заездов 9 кг, за один час холостой работы на остановках 1.8 кг. Вычислить расход топлива на один  гектар вспаханной площади, если на простои агрегата с работающим двигателем было затрачено 36 минут.

5. Трактор МТЗ-80 с культиватором КПС-4 провел сплошную культивацию почвы на участке длиной 1200м и шириной 95м. Ширина захвата культиватора 4м. Агрегат двигался «челноком» с грушевидными поворотами на концах гона. Радиус поворота 7м, длина выезда агрегата 6м. Скорость движения агрегата при выполнении работы5 км/ч, на поворотах 4 км/ч. За один час работы двигатель израсходовал5,25 кг топлива, за один час холостых поворотов и заездов4,5 кг, за один час холостой работы на остановках 1 кг. вычислить коэффициент использования рабочих ходов и расход топлива в расчете на один га обработанной площади, если агрегат с работающим двигателем простоял 24 минуты.

Вопросы для самопроверки:

1. Что называют удельным расходом топлива?

2. Как определить расход смазочных материалов и пускового топлива?

3. Как можно снизить расход топлива?

Практическая работа №8.

Тема: «Расчет состава машинно – тракторного агрегата ».

Цель: Научиться производить расчет состава машинно – тракторных агрегатов, определять наиболее рациональный режим работы агрегата.

Место проведения: аудитория.

Метод организации занятия: индивидуальная работа.

Материалы и оборудование: учебное пособие Зангиев А.А. Эксплуатация машинно – тракторного парка. – М.: КолосС, 2006.- 320 с. Справочное пособие по комплектованию машинно – тракторных агрегатов.

Ход выполнения работы:

1. Изучить методику расчета комплектования различных машинно – тракторных агрегатов.

2.Выбрать необходимую методику.

3.Произвести расчет состава заданного агрегата.

4. сделать вывод: на какой передаче наиболее рационально использовать агрегат.

Методика расчета состава МТА:

1. Определить рациональный скоростной режим агрегата. Для этого выбрать 2-3 передачи трактора в пределах максимально допустимой скорости.

2. На выбранных передачах определить номинальное тяговое усилие ( Ркр.н).

3. Определить действительное тяговое усилие (Ркр.д).

Ркр.д.=Ркр.н.-Gтр.*i              (1)

Где Gтр- вес трактора, кН;

i – подъем местности.

- Определить максимально возможную ширину захвата агрегата (Вmax)

а) для простого непахотного агрегата:

Bmax= Ркр.д./ k+Rпод            (2)

Где           k- удельное тяговое сопротивление, кН/м;

Rпод- дополнительное сопротивление, возникающее при движении на подъем;

Rпод= Gмаш*i/Bк       (3)

Где Gмаш- вес сельскохозяйственной машины, кН;

Вк- конструктивная ширина захвата, м;

k=k0*[ 1+n*(V-V0)]   (4)

Где k0- удельное тяговое сопротивление при скорости 5 км/ч, кН/м;

n- темп прироста удельного тягового сопротивления в зависимости от скорости движения;

V- скорость движения агрегата, км/ч;

V0- начальная скорость движения 5 км/ч;

б) для пахотного агрегата:

Вmax= Pкр.д./k*a+ Rпод    (5)

Где k- удельное тяговое сопротивление плуга, кН/м2;

а-  глубина обработки, м;

k=k0*[ 1+ 0,06*(V2-V02)]    (6)

в) для комбинированного агрегата:

Bmax= Pкр.д- Rсц / k1+k2+Rпод.   (7)

Где Rсц.- тяговое сопротивление сцепки, кН;

k1, k2- удельное тяговое сопротивление различных сельскохозяйственных машин, входящих в агрегат, кН/м;

Rсц=Q*( f+i)                                (8)

Где    Q – вес сцепки, кН;

f- коэффициент сопротивления перекатывания сцепки;

- Подъем местности.

- Определить число машин (корпусов) в агрегате.

n= Bmax/Bк                                                                    (9)

Число машин ( корпусов) округляют до целого числа в меньшую сторону.

- Определить конструктивную ширину захвата агрегата

Вк = n*Вк                                                           (10)

- Определить рабочее тяговое сопротивление

а) Простого агрегата

Rа=k*Bк+Rпод.                                            (11)

б) Пахотного агрегата

Rа= k*Bk*a+Rпод.                        (12)

в) Многомашинного агрегата

Rа= (k+Rпод)*Вк+ Rсц                          (13)

г)Комбинированного агрегата

Rа=k1*Bk1+k2*Bk2+Rпод+Rсц           (14)

д) Тягово- приводного агрегата

Rпр=10*Nвом*i*ηм/rk*nд*ηвом          (15)

Где  Nвом- мощность, потребная для привода рабочих органов через ВОМ,    кВт;

- передаточное число трансмиссии;

ηм- механический КПД трансмиссии для колесных тракторов  0,91-0,92; для гусеничных тракторов 0,86-0,88;

rk- радиус качения ведущего колеса или звездочки,м;

nд- действительная частота вращения коленчатого вала, об/мин.

ηвом- КПД ВОМ (0,95)

- Определить коэффициент использования тягового усилия трактора

η=Ra/Pкр.д                                                  (16)

- Определить часовую производительность агрегата

W= 0,1*Вр*Vр*Tр                         (18)

Где    Вр- рабочая ширина захвата, м;

Vр- рабочая скорость движения, км/ч;

Тр- рабочее время, ч.

- Определить удельный расход топлива

g= G/W

Где     g – удельный расход топлива, кг/га.

G- часовой расход топлива, кг;

W- часовая производительность, га.

Задания:

Задание №1

Скомплектовать агрегат для посева зерновых с трактором МТЗ-80, местность имеет уклон равный 0,02, почвы по механическому составу тяжелые. Длина гона 500м.

Задание №2

Скомплектовать агрегат для подъема зяби с трактором ДТ-75 на глубину 20 см, местность имеет уклон, равный 0,03. Почвы по удельному сопротивлению тяжелые. Длина гона 800м.

Задание №3

Скомплектовать агрегат для боронования с трактором МТЗ-82. Местность имеет подъем, равный 0,015, длина гона 600м, почвы по механическому составу средние.

Задание №4

Скомплектовать комбинированный агрегат для боронования с культивацией с трактором ДТ-75. Местность имеет подъем равный 0,025. Длина гона 1000м, почвы по механическому составу тяжелые.

Задание №5

Определить с каким по мощности трактором наиболее целесообразно агрегатировать косилку КС-2,1, если местность имеет подъем 0,015. Длина гона 800м, почвы по механическому составу средние.

Практическая работа №9.

Тема: «Определение потребности в транспортных средствах».

Цель: Научиться определять потребность в транспортных средствах при выполнении различных транспортных работ в сельскохозяйственном производстве.

Место проведения: аудитория.

Метод организации занятия: индивидуальная работа.

Материалы и оборудование: учебное пособие Зангиев А.А. Эксплуатация машинно – тракторного парка. – М.: КолосС, 2006.- 320 с. Справочное пособие по комплектованию машинно – тракторных агрегатов.

Ход выполнения работы:

1.Изучить методику определения объема транспортной работы при транспортировке различных сельскохозяйственных грузов.

2. Изучить методику определения потребности  в транспортных агрегатах.

Задание:

Определите количество автомобилей ГАЗ-53, необходимых для перевозки силосной массы от комбайнов к силосным траншеям, если срок перевозки установлен в 20 дней, расстояние доставки груза 10 км, масса груза 4000т

Принять следующие показатели работы автомобиля:

- движение осуществляется по грунтовой дороге

-коэффициент технической готовности Кг=0,78;

-коэффициент использования парка Ки.п.=0,72

-коэффициент использования рабочего времени τ =0,8

- коэффициент использования пробега  φ= 0,6

-коэффициент использования грузоподъемности Кгп=0,8

-Затраты времени на загрузку кузова автомобиля tп=30 минут, разгрузку tр= 7 минут.

Задачи:

- Определить потребность в транспортных средствах ГАЗ-53 для отвозки зерна от трех комбайнов  СК-5 « Нива», работающих групповым методом, если производительность комбайна 1,42 га/ч, урожайность зерна 18ц/га. Производительность транспортного агрегата 4,8 т/ч.

- Определить потребность в транспортных агрегатах 2ПТС-4 для перевозки органических удобрений на поле площадью 40га для посева озимой ржи при норме внесения 20т/га. Расстояние до поля 1 км. Работу необходимо выполнить за 6 дней. Дневная производительность транспортного агрегата 60т.

- Определить производительность зерноуборочных комбайнов « Енисей-1200», если на поле работают 4 агрегата, урожайность зерновых 1,7 т/га. Зерно отвозят два автомобиля Газ – 53, их производительность 4,5 т/ч.

- Определить количество транспортных средств 2ПТС-4. Для подвозки картофеля для двух сажалок СН-4Б, если их производительность 5,6га, расстояние до поля 3 км. Норма высева семян 2,5 т/га. Площадь посадки 15 га. Производительность транспортных агрегатов 12т. Посадку следует произвести в течении двух дней.

Вопросы для самопроверки:

1.Какие показатели характеризуют использование транспорта в сельскохозяйственном предприятии?

2. Пути эффективного использования транспортных средств.

Практическая работа №10.

Тема: «Планирование работы транспорта».

Цель: Изучить планирование работы транспортных средств. Научиться разрабатывать годовой план работы транспортных агрегатов. Определить потребность конкретного хозяйства в транспортных средствах.

Место проведения: аудитория.

Метод организации занятия: индивидуальная работа.

Материалы и оборудование: учебное пособие Зангиев А.А. Эксплуатация машинно – тракторного парка. – М.: КолосС, 2006.- 320 с. Справочное пособие по комплектованию машинно – тракторных агрегатов.

Ход выполнения работы:

- Изучить основы планирования транспортных агрегатов.

- Изучить структуру посевных площадей, урожайность сельскохозяйственных культур, систему удобрений;

- Определить объем груза и грузооборот по отдельным видам перевозок:

- Определить количество транспортных агрегатов па отдельным видам перевозок

- Распределить транспортную работу между тракторными агрегатами и автомобилями.

- Составить примерный план работы транспортных агрегатов на год по форме:

| Виды перевозок | Объем работ,т | Среднее расстояние, км | Транспортная работа, т*км | Распределение работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Методические рекомендации для выполнения работы:

- Объем перевозок грузов определяют, исходя из валового сбора сельскохозяйственных культур, перемещения минеральных и органических удобрений, кормов, семян. При этом учитывают расстояние и повторность транспортировки.

Qт*км=Qт*lср          (1)

а)При внесении органических и минеральных удобрений:

Qт.км=Fу*Н*Lср       (2)

Где Qт.км-   грузооборот, т.км.

Fу- площадь на которую нужно внести удобрения, га.

Н- норма внесения удобрений, т/га.

Lср- среднее расстояние перевозки, км.

б) При посеве сельскохозяйственных культур:

Qт.км=Fп*Н*Lср /1000   (3)

Где Fп – посевная площадь, га.

Н- норма высева семян, кг/га.

в) При уборке урожая

Qт.км=Fу* U*Lср                 (4)

Где Fу- уборочная площадь, га;

U-  урожайность т/га.

- Для того, что бы определить потребность в транспортных средствах для выполнения отдельных работ в определенный отрезок рабочего времени:

а) Определяют время одного рейса:

tр=2*l cp/V+ t1+t2    (5)

Где    l cp- длина пути в один конец, км.

V- средняя скорость движения, км/ч.

t1- время на погрузку, ч.

t2- время на разгрузку, ч .

б) Определяют возможное количество рейсов транспортной единицы:

np=Др*Тр*Ксм/tp     (6)

Где Др- количество рабочих дней.

Тр- длительность рабочего дня с учетом коэффициента сменности, ч.

Ксм- коэффициент сменности

tp- время одного рейса,ч.

в) Определяют массу груза для транспортной единицы за определенное количество рейсов:

Qгр= q*γг*nр          (7)

Где Qгр- масса груза для транспортной единицы за определенное количество рейсов,т.

q- номинальная грузоподъемность транспортного средства, т.

γг- коэффициент использования грузоподъемности.

nр   - количество рейсов.

г) Определяют общее количество транспортных средств:

m=Q/Qгр       (8)

Где Q- количество груза, которое нужно перевезти, т.

Qгр- количество груза, которое может перевезти одна транспортная единица, т.

При определении количества транспортных средств для отвозки силосной массы от комбайна:

tp=2*lср/v+t1+t2     (9)

Длительность погрузки(t1) определяют:

а) Зная массу продукции, которая вмещается в кузове транспортного средства, определяют площадь с которой убирают соответствующее количество продукции:

Fу=qн*γ/Ум    (10)

Где Fу- площадь, с которой убирают  такое количество продукции, которое вмещается в кузове транспортного средства, га.

qн- номинальная грузоподъемность транспортного средства, т;

γ- коэффициент использования грузоподъемности.

t1= Fу/0,1*Вр*Vр      (11)

Где Вр- рабочая ширина захвата уборочной машины, м.

Vр  - рабочая скорость движения уборочного агрегата, км/ч.

Следует учесть, что за время рейса (tр) уборочный агрегат затратит время на повороты в конце загона (tпов), в течении которых погрузка транспортных средств не осуществляется.

tпов=102*Vp*tp*tn /6*lз   (12)

Где          tn-длительность одного поворота уборочного агрегата, мин.

lз- длина загона, м .

Учитывая        tпов  ,определяют действительную площадь с которой уборочный агрегат уберет урожай за время рейса

Fу.д= 0,1 *Вр*Vp(tp-tпов)     (13)

Или массу урожая в центнерах:

Qм= Fу.д*q*Ум        (14)

Где Ум- урожай культуры, ц/га.

Зная массу урожая, и фактическую грузоподъемность транспортного средства, определяют количество однотипных транспортных единиц.

M=0,1*Вр*( tp- tпов)* Ум/q* γ

- Задание: Составить примерный план работы транспортных агрегатов на год по форме:

| Виды перевозок | Объем работ,т | Среднее расстояние, км | Транспортная работа, т*км | Распределение работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Исходные данные:

| Культура | Площадь, га | Урожайность т/га | Среднее расстояние Перевозки, км | Средняя длина загона, м | Норма внесения удобрения, т/га | Норма высев семян, ц/га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Органические | Минеральные | Коэф смен. |  |
| Ячмень(зерно) | 690 | 1,8 | 5 | 800 | - | 0,2 | - | 1 | З,0 |
| Овес | 340 | 2,0 | 5 | 800 | - | 0,2 | - | 1 | 2,5 |
| Пшеница | 120 | 2,5 | 5 | 800 | 20 | 0,2 | 2 | 1 | 3,0 |
| Солома |  | 2,0 | 5 | 800 | - | - | - | 1 | - |
| Однолетние травы на зеле ный корм. | 80 | 12,5 | 3 | 500 | - | 0,2 | - | - | 2,0 |
| Многолетние травы на сено | 330 | 2,24 | 3 | 1000 | - | 0,2 | - | 1 | - |
| Многолетние травы на силос | 475 | 14,8 | 3 | 1000 | - | 0,2 | - | 1 | - |
| Многолетние травы на сенаж | 643 | 10,8 | 3 | 1000 | - | 0,2 | - | 1 |  |
| Многолетние травы на зеленый корм | 228 | 15,0 | 3 | 1000 | - | 0,2 | - | 1 |  |

Состав  машинно – тракторного и автомобильного парка хозяйства

| Показатели | Количество, шт. |
| --- | --- |
| МТЗ-80 МТЗ-82 ДТ-75М Т-150К К-701 Т-130 Т-25 ЮМЗ-6 Зерноуборочные комбайны всего в том числе: 1.СК-5 2. Енисей-1200 3. СК-6 Силосоуборочные комбайны Всего в том числе Е-281 Е-302 Погрузчики: ПФ-1,8 ПКУ-0,8 Тракторные прицепы: 2ПТС-4М-785 2ПТС-4-887 2ПТС-4-887А 2ПТС-6 3ПТС-12Б Автомобильный транспорт ЗИЛ-130 ГАЗ-САЗ-53Б ЗИЛ ММЗ-554 МАЗ-503А | 10 13 5 11 6 1 1 4 9 3 2 4 10 5 5 3 2 1 10 3 2 1 5 2 4 1 1 |

Материал для справок:

Примерные среднетехнические скорости движения транспортных средств

| Дорожные условия | Значение среднетехнической скорости, км/ч |
| --- | --- |
|  | Для автомобилей | Для автопоездов | Для тракторных поездов |
| С улучшенным покрытием Грейдерные Степные Полевые | 50-60 35-50 17-35 12-18 | 30-35 25-30 12-20 10-15 | 17-30 15-25 10-20 8-10 |

Нормы времени простоя автомобилей- самосвалов при механизированной погрузке навалочных грузов, разгрузке их самосвалом.

| Наименование груза | Способ погрузки | Емкость ковша,м3 | Грузоподъемность автомобилей- самосвалов, т |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1,5-3 | 3-4 | 5-6 | 6-7 | 7-9 | 9-10 | 10-12 | 12-15 |
|  | На 1 т. Груза норма времени простоя, мин. |
| Удобрения, навоз т т.п. | Экскаватором | До 1 | 4,23 | 3,5 | 3,14 | 3,0 | 2,6 | - | - | - |
| Зерновые | Бункером зернопогрузчиком | - | 2,16 | 1,6 | 1,43 | 1,36 | 0,91 | 0,8 | 0,75 | 0,69 |

Норма времени простоя бортовых автомобилей при погрузке и разгрузке навалочных грузов механизированным способом.

| Наименование груза | Способ | Грузоподъемность бортового автомобиля, т |
| --- | --- | --- |
|  | Погрузка | Разгрузка | 1,5-3 | 3-5 | 5-7 | 7-10 | 10-15 | 15-20 | Более 20 |
|  | На 1 т. Груза норма времени простоя, мин. |
| Удобрения, навоз и т.п. | Экскаватор, до 1м3 Экскавтор,1-3м3 | Скребками, сетками - | 5,0 3,25 | 4,3 2,8 | 3,6 2,34 | 3,47 2,25 | - - | - - | - - |
| Продолжение таблицы |
| Зерновые | Бункером – зернопогрузчиком транспортером | Автопогрузчиком | 2,7 | 2,36 | 1,97 | 1,85 | 1,7 | 1,6 | 1,48 |

Краткая техническая характеристика грузовых автомобилей

| Марка автомобиля | Грузоподъемность, т | Мощность двигателя, кВТ | Расход топлива на 100 км,л | Колесная формула |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бортовые автомобили |
| УАЗ-451ДМ | 1,0 | 53 | 12 | 4х2 |
| УАЗ-452Д | 0,8 | 53 | 13 | 4х4 |
| ГАЗ-53А | 4,0 | 84 | 24 | 4х2 |
| ГАЗ-66-01 | 2,0 | 84 | 24 | 4х4 |
| ЗИЛ-130 | 4-5 | 110 | 26 | 4х2 |
| ЗИЛ-131 | 3,5 | 110 | 40 | 6х6 |
| УРАЛ-377 | 7,5 | 129 | 48 | 6х4 |
| МАЗ-500А | 7,5 | 135 | 22 | 4х2 |
| Автомобили- самосвалы |
| ГАЗ-САЗ-53Б | 3,5 | 84 | 24 | 4х2 |
| САЗ-35-02 | 3,2 | 84 | 34 | 4х2 |
| ЗИЛ-ММЗ-554 | 4,0 | 110 | 26 | 4х2 |
| ЗИЛ-ММЗ-555 | 4,5 | 110 | 28 | 4х2 |
| МАЗ-503А | 8,0 | 135 | 22 | 4х2 |

Краткая техническая характеристика тракторных прицепов

| Марка прицепа | Масса прицепа, т | Грузоподъемность, т | Дорожный просвет, мм | Агрегатируется с трактором | Максимальная скорость | Объем платформы,м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | С основными бортами | С нарощенными бортами |
| Одноосные |
| 1-ПТС-2Н | 0,70 | 2 | 385 | Т-25, Т-40 | 25 | 2 | 4,4 |
| 1ПТС-4 | 1,3 | 4 | 400 | МТЗ-80 МТЗ-82 | 25 | 5,0 | 11,0 |
| 1ПТС-9Б | 4,36 | 9 | 445 | Т-150К К-701 | 33 | 9,0 | 13-18 |
| Двухосные |
| 2ПТС-4-793 | 1,63 | 4 | 335 | МТЗ-80 МТЗ-82 | 30 | 4,4 | 12,7 |
| 2ПТС-4М-785 | 1,7 | 4 | 380 | МТЗ-80 МТЗ-82 | 30 | 3,08 | 6,0 |
| 2ПТС-4-887 | 1,8 | 4 | З35 | МТЗ-80 МТЗ-82 | 30 | 5,0 | 11,0 |
| 2ПТС-6 | 1,92 | 6 | 445 | МТЗ-80 МТЗ-82 ДТ-75 | 25 | 4,6 | 8,3 |
| Трехосные |
| 3ПТС-12Б | 5,65 | 12 |  | К-701 Т-150К | 33 | 12,0 | 17-24 |

Оптимальная продолжительность выполнения полевых работ в Нечерноземной зоне страны

| Вид работы | Продолжительность выполнения полевых работ, дни. |
| --- | --- |
| Внесение удобрений минеральных | 6 |
| Внесение удобрений органических | 14 |
| Посев яровых зерновых | 6 |
| Посев трав | 7 |
| Уборка колосовых | 7 |
| Уборка соломы | 16 |
| Уборка силосных | 10 |
| Уборка многолетних трав на сено | 10 |

Средние коэффициенты использования грузоподъемности в зависимости от класса груза:

Для грузов 2 класса-0,8

Для грузов 3 класса-0,6

Для грузов 4 класса-0,5

Практическая работа №11

Тема: «Разработка  системы обработки почвы в севообороте».

Цель: научиться составлять систему обработки почвы в севообороте; Производить комплектование машинно – тракторных агрегатов; Определять способ и направление движения агрегатов

Место проведения: аудитория.

Метод организации занятия: индивидуальная работа.

Материалы и оборудование: Задание преподавателя, рабочая тетрадь

Ход выполнения работы:

- Получив задание, разработать  и кратко обосновать приемы обработки почвы в различных вариантах с учетом почвенно – климатических условий и засоренности, конфигурации и размеров поля под яровые или озимые культуры после различных предшественников.

- Систему обработки почвы оформить в виде таблицы:

| Операция | Марка с/х машины | Марка трактора | Глубина обработки | Время обработки | Способ движения | Направление движения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Вопросы для самопроверки:

1.Что называют системой обработки почвы?

2.От каких факторов зависит система обработки почвы?

3. Как влияет засоренность полей на систему обработки почвы ?

4.В чем состоят отличия основной обработки почвы после культур сплошного способа сева и пропашных культур?

Практическая работа №12

Тема: «Расчет операционной технологической карты».

Цель: Научиться разрабатывать операционную технологическую карту на операции по обработке почвы.

Место проведения: аудитория.

Метод организации занятия: индивидуальная работа.

Материалы и оборудование: : учебное пособие Зангиев А.А. Эксплуатация машинно – тракторного парка. – М.: КолосС, 2006.- 320 с. Справочное пособие по комплектованию машинно – тракторных агрегатов.

Ход выполнения работы:

- Изучить технологию вспашки: цели и задачи вспашки, агротехнические требования, комплектование агрегатов, подготовка агрегатов к работе, способы движения, разметку поля, организацию работы в загоне, оценка качества работы.

- Изучить методику расчета операционной технологической карты.

- Рассчитать операционную технологическую карту.

Методика расчета операционной технологической карты.

При возделывании сельскохозяйственных культур операционную технологию разрабатывают на каждую операцию из комплекса работ от подготовки почвы до закладки урожая на хранение. Операционные технологии включают шесть карт:

- Состав и подготовка агрегата

- Агротехнические требования к выполнению данной операции;

- Способ движения и подготовка поля;

- Расчет эксплуатационных показателей;

- Контроль качества работы;

- Техника безопасности

1. Состав и подготовка агрегата:

а) Вычертить схему агрегата с нанесением размеров( длина трактора, длина машины)

б) Произвести расчет длины агрегата:

Lk= Lm +Lt+Lсц            (31)

Где  Lk- кинематическая длина агрегата,м;

Lm- кинематическая длина машины, м;

L сц- кинематическая длина сцепки,м;

в) Произвести расчет длины выезда агрегата

е=0,1*Lk (для навесных машин)  (32)

е=0,5*Lк(для прицепных машин)    (33)

г) Описать подготовку трактора к работе;

д) Описать подготовку сельскохозяйственной машины к работе.

2. Агротехнические требования  формулируются в виде  технологических показателей и нормативов, которые подразделяются на : временные, количественные и качественные. К временным показателям относят календарные сроки выполнения технологических операций. Количественные показатели характеризуют полноту сбора урожая, нормы высева семян, удобрений и прочее. Качественные: изменение в материалах, подвергшихся воздействию рабочих органов машин.

3. Способ движения и подготовка поля к работе:

а)Вычертить схему рабочего участка с указанием кинематических характеристик

б) Произвести расчет ширины поворотной полосы

Еп=3 * R min +e      (34)

Где  R min- минимальный радиус поворота агрегата ,м;

е-длина выезда агрегата ,м;

Ебп=1,5 * R min +e    (35)

в) Произвести расчет длины поля:

L=Lp-2E        (36)

г) Произвести расчет оптимальной ширины загона.

д)Вычертить способ движения агрегата.

е)Описать подготовку поля к работе.

4. Расчет эксплуатационных показателей:

а) Произвести расчет часовой производительности:

Wч=0,1 * Вp* V p *τ    (37)

Где  В р- рабочая ширина захвата, м;

V p- рабочая скорость движения, км/ч;

τ-коэффициент использования времени смены.

б) Произвести расчет сменной производительности:

Wсм =В р * Т р* V p    (38)

в) Определить расход топлива на 1 га

г) Определить затраты труда:

З т = m/ W ч      (39)

Где m- количество механизаторов, чел;

Wч – часовая производительность, га.

5. Контроль качества: Описать определение контроля качества по бальной системе.

6. Описать основные требования техники безопасности при выполнении операции.

Задание:

Рассчитать операционную технологическую карту на вспашку.

Агрегат состоит из трактора ДТ-75М и плуга ПЛН-4-35.

Условия: предшественник многолетние травы, площадь поля 80 га, длина гона- 800м, средний уклон 0,015, почвы среднесуглинистые.

Недостающие данные взять из справочной литературы.

Практическая работа №13

Тема: «Расчет операционной технологической карты».

Цель: Научиться разрабатывать операционную технологическую карту на посев зерновых культур.

Место проведения: аудитория.

Метод организации занятия: индивидуальная работа.

Материалы и оборудование: : учебное пособие Зангиев А.А. Эксплуатация машинно – тракторного парка. – М.: КолосС, 2006.- 320 с. Справочное пособие по комплектованию машинно – тракторных агрегатов.

Ход выполнения работы:

- Изучить технологию посева зерновых культур: виды посева, агротехнические требования, комплектование агрегатов, подготовка агрегатов к работе, регулировка агрегатов на норму высева и глубину заделки семян, способы движения, разметку поля, организацию работы в загоне, оценку качества работы.

- Изучить методику расчета операционной технологической карты.

- Рассчитать операционную технологическую карту.

Методика расчета операционной технологической карты.

При возделывании сельскохозяйственных культур операционную технологию разрабатывают на каждую операцию из комплекса работ от подготовки почвы до закладки урожая на хранение. Операционные технологии включают шесть карт:

- Состав и подготовка агрегата

- Агротехнические требования к выполнению данной операции;

- Способ движения и подготовка поля;

- Расчет эксплуатационных показателей;

- Контроль качества работы;

- Техника безопасности

1. Состав и подготовка агрегата:

а) Вычертить схему агрегата с нанесением размеров( длина трактора, длина машины)

б) Произвести расчет длины агрегата:

Lk= Lm +Lt+Lсц            (31)

Где  Lk- кинематическая длина агрегата,м;

Lm- кинематическая длина машины, м;

L сц- кинематическая длина сцепки,м;

в) Произвести расчет длины выезда агрегата

е=0,1*Lk (для навесных машин)  (32)

е=0,5*Lк(для прицепных машин)    (33)

г) Описать подготовку трактора к работе;

д) Описать подготовку сельскохозяйственной машины к работе.

2. Агротехнические требования  формулируются в виде  технологических показателей и нормативов, которые подразделяются на : временные, количественные и качественные. К временным показателям относят календарные сроки выполнения технологических операций. Количественные показатели характеризуют полноту сбора урожая, нормы высева семян, удобрений и прочее. Качественные: изменение в материалах, подвергшихся воздействию рабочих органов машин.

3. Способ движения и подготовка поля к работе:

а)Вычертить схему рабочего участка с указанием кинематических характеристик

б) Произвести расчет ширины поворотной полосы

Еп=3 * R min +e      (34)

Где  R min- минимальный радиус поворота агрегата ,м;

е-длина выезда агрегата ,м;

Ебп=1,5 * R min +e    (35)

в) Произвести расчет длины поля:

L=Lp-2E        (36)

г) Произвести расчет оптимальной ширины загона.

д)Вычертить способ движения агрегата.

е)Описать подготовку поля к работе.

4. Расчет эксплуатационных показателей:

а) Произвести расчет часовой производительности:

Wч=0,1 * Вp* V p *τ    (37)

Где  В р- рабочая ширина захвата, м;

V p- рабочая скорость движения, км/ч;

τ-коэффициент использования времени смены.

б) Произвести расчет сменной производительности:

Wсм =В р * Т р* V p    (38)

в) Определить расход топлива на 1 га

г) Определить затраты труда:

З т = m/ W ч      (39)

Где m- количество механизаторов, чел;

Wч – часовая производительность, га.

5. Контроль качества: Описать определение контроля качества по бальной системе.

6. Описать основные требования техники безопасности при выполнении операции.

Задание:

Рассчитать операционную технологическую карту посев зерновых культур. Агрегат состоит из трактора МТЗ-80 и сеялки СЗ-3,6.

Условия:  площадь поля 100 га, длина гона- 1000м, средний уклон 0,02, почвы среднесуглинистые. Норма высева семян 250 кг/га.

Недостающие данные взять из справочной литературы.

Практическая работа №14

Тема: «Определение периодичности заправки сеялок».

Цель: Изучить методику расчета периодичности заправки сеялок. Определить периодичность заправки сеялок.

Место проведения: аудитория.

Метод организации занятия: индивидуальная работа.

Материалы и оборудование: : учебное пособие Зангиев А.А. Эксплуатация машинно – тракторного парка. – М.: КолосС, 2006.- 320 с. Справочное пособие по комплектованию машинно – тракторных агрегатов.

Ход выполнения работы:

- Изучить методику расчета периодичности заправки сеялок.

- Выполнит задания.

- Ответить на вопросы для самопроверки.

Методика выполнения работы:

1.Определить длину агрегата между заправками:

L= 104*V*g*Ku/H*b           (1)

Где V- вместимость семенного ящика(м3);

g- плотность укладки семян(кг/м3);

Ku- коэффициент использования емкости(0,85-0,0).

H- норма высева семян, кг/га.

b- ширина захвата одной машины, м

2.Определить количество кругов между заправками:

N=L/2*lр                             (2)

Где N- количество кругов между заправками;

L- Длина пути агрегата между заправками, м;

lр- длина гона, м.

3.Определить расстояние между точками заправки на одной стороне участка:

S=2*N*Bp                                       (3)

Где S- расстояние между точками заправки на одной стороне участка, м;

N- количество кругов между заправками;

Вр- рабочая ширина захвата всего агрегата, м;

- Определить количество семян, необходимое для заправки

Q=S*Lp*H/104                     (4)

- Определить время между заправками:

Т=Тр+Тх             (5)

Тр=60*L/103* Vр      (6)

Где Vр- рабочая скорость движения, км/ч.

Задание:

- Определить периодичность заправки агрегата, состоящего из четырех сеялок СЗ-3,6А, при длине гона 1000м, норме высева 200кг/га, плотности укладки семян 600 кг/м3, вместимость семенного ящика 0,6 м3.. Время затраченное на повороты 2 минуты.

- Определить периодичность заправки агрегата, состоящего из двух сеялок СЗ-3,6А, при длине гона 360м, норме высева 230кг/га, плотности укладки семян570 кг/м3, вместимости семенного ящика 0,6м3, рабочая скорость 10км/ч, время на повороты 3 минуты.

- Определить периодичность заправки агрегата, состоящего из трех сеялок СЗ-3,6А и длину рабочего участка, если норма высева семян180 кг/га, плотность укладки семян 600 кг/м3, вместимость семенного ящика 0,6 м3, рабочая скорость 8 км/ч, время на повороты 3 минуты. Количество кругов между заправками 3.

Вопросы для самоконтроля:

- Как обеспечить производительную работу посевных агрегатов?

- Проанализируйте преимущества и недостатки выбора различных способов движения при посеве.

Практическая работа №15

Тема: «Расчет технологической карты по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур».

Цель: Изучить методику расчета технологической карты. Рассчитать технологическую карту по возделыванию и уборке различных сельскохозяйственных культур, заготовке кормов.

Место проведения: аудитория.

Метод организации занятия: индивидуальная работа.

Материалы и оборудование: : учебное пособие Зангиев А.А. Эксплуатация машинно – тракторного парка. – М.: КолосС, 2006.- 320 с. Справочное пособие по комплектованию машинно – тракторных агрегатов.

Ход выполнения работы:

- Изучить технологию возделывания и уборки определенной сельскохозяйственной культуры или технологию заготовки определенного вида корма.

- Изучить методику расчета технологической карты.

- Определить последовательность операций по возделыванию и уборке сельскохозяйственной культуры или заготовке кормов.

- Определить календарные сроки проведения работ;

- Подобрать состав и определить количество нормосмен.

- Рассчитать затраты труда.

- Определить тарифный фонд.

Методика расчета технологической карты:

Основной целью составления технологических карт является расчет суммы прямых затрат на производство продукции растениеводства с учетом рационального использования земли и основных фондов, применения прогрессивных агротехнических приемов и организационных мероприятий.

Каждая технологическая карта составляется на возделывание одной культуры с учетом севооборотов, почвенных разностей, наличия техники и рабочей силы, прогрессивных форм организации труда.

В технологическую карту последовательно ( в хронологическом порядке ) записывают все работы по культуре, начиная с основной обработки почвы вплоть до уборки урожая (графа А). Однородные работы, если они выполняются  различными агрегатами в различные сроки, записываются раздельно. Если одна и та же работа одновременно выполняется различными агрегатами, то в этом случае запись должна вестись тоже раздельно. По видам работ указывают необходимые качественные показатели: глубина вспашки, норма высева и внесения удобрений, расстояние перевозки и т.д.

Объем работ в физическом выражении (графа 1) по каждому виду работ устанавливают исходя из расчетной площади (100га), планируемой технологии возделывания культуры, нормативов расхода различных материалов и измеряют в той единице измерения, которая установлена для измерения нормы выработки (графа2). Объем работ, например, на погрузке, растаривании и смешивании удобрений, определяется умножением нормы внесения удобрений на 1 га  на плановую площадь по выражению:

О=Д*П               (1)

Где О – объем работ, т;

Д- норма внесения минеральных удобрений, ц/га;

П- плановая площадь посева, га.

Результаты расчетов записывают в графу 1.

В процессе эксплуатации тракторы выполняют сельскохозяйственные работы, которые измеряются разными физическими единицами измерения- га, т, т*км и т.д. Поэтому суммарную выработку по маркам тракторов посчитать при разных единицах измерения практически невозможно. С этой целью для учета выработки тракторов, расчета затрат на текущий ремонт, техническое обслуживание и амортизацию все виды тракторных работ в физическом выражении пересчитывают в условные эталонные гектары.  Пересчет физических объемов  тракторных работ в условные гектары производят умножением эталонной сменной выработки на количество выполненных нормо-смен данной марки трактора. Эталонная сменная выработка и результаты пересчета объемов тракторных работ в эталонные гектары записываются соответственно в графы 2 и 3 технологической карты.

При обосновании календарных сроков проведения работ (графы 4 и 5) необходимо исходить из допустимой продолжительности рабочего периода в соответствии с агротехническими требованиями. Количество рабочих дней в пределах календарного срока устанавливается с учетом возможностей хозяйства и обосновывается количеством соответствующих агрегатов, объема работ и др. Необходимо помнить, что при сжатых сроках выполнения работ увеличивается потребность в технике и рабочей силе.

Подбор состава агрегатов (графы 6 и 7) должен производиться с учетом продолжительности периода выполнения работы и интенсивности использования техники. Ежедневная потребность в агрегатах ( графа 8) для выполнения объема работ в установленные сроки может быть определена по формуле:

П=О/Н*С*К                              (2)

Где П- потребность в агрегатах;

О- объем работы, га, т, т*км;

Н- норма выработки за смену, га, т;

С – продолжительность агротехнического срока, дни;

К – Коэффициент сменности.

Коэффициент сменности находится делением продолжительности рабочего дня в часах на время смены в часах.

Количество человек для выполнения нормы ( графы 9 и 10). Норма выработки, как правило, рассчитана на одного рабочего, поэтому при выполнении механизированных работ делается запись в графе 9, а при выполнении  работ вручную – в графе 10.

Норма выработки ( графа 11)- это количество работы, выполненное рабочим в течении смены (7ч работы). В каждом хозяйстве должны быть утвержденные руководителем нормы выработки по видам работ на основе типовых. На транспортные работы нормы выработки даются с учетом класса груза и группы дорог.

Количество нормо – смен в объеме работ (графа 12) рассчитывается делением объема работ (графа 1) на норму выработки (графа 11) и вписывается в технологическую карту с точностью до одного знака после запятой.

Затраты труда ( графы 13-14) определяются по видам работы и культуре в целом как произведение количества нормо – смен (графа 12) на численность обслуживающего персонала (графы 9 и 10) и на 7- часовую смену.

Зт=7*К*П                                      (3)

Где Зт –затраты труда, чел*ч;

К- Количество нормо – смен;

П- численность обслуживающего персонала, чел;

7 – продолжительность смены, ч.

Тарификация сельскохозяйственных работ, перечисленных в технологической карте, производится по справочникам тарификации механизированных и конно – ручных работ в растениеводстве. Соответствующая разряду тарифная ставка записывается в графы 15 и 16.

Тарифный фонд заработной платы на весь объем работы 9 графы 17-18) определяются как произведение тарифной ставки ( графы 15 и 16) на количество нормо – смен  в объеме работ(графа 12) и на численность обслуживающего персонала (графы 9 и 10). После расчета тарифного фонда по каждому виду работ определяется общая сумма по всем видам работ.

Потребность в топливе по видам механизированных работ и маркам тракторов ( графа 22) рассчитывается умножением установленной нормы расхода топлива на единицу или один час работы ( графа 21) на физически объем или количество часов работы трактора.( графа 1).

Практическая работа №16

Тема: «Построение графиков загрузки тракторов, сельскохозяйственных машин и вспомогательных рабочих.».

Цель: Научиться строить графики использования тракторов, сельскохозяйственных машин и вспомогательных рабочих.

Место проведения: аудитория.

Метод организации занятия: индивидуальная работа.

Материалы и оборудование: : учебное пособие Зангиев А.А. Эксплуатация машинно – тракторного парка. – М.: КолосС, 2006.- 320 с. Справочное пособие по комплектованию машинно – тракторных агрегатов, технологическая карта по возделыванию и уборке сельскохозяйственной культуры, заготовке кормов, лист белой бумаги формата А-4, линейка, карандаш.

Ход выполнения работы:

- Изучить методику построения графиков загрузки тракторов, сельскохозяйственных машин и вспомогательных рабочих. Гл.16§16.4 стр 280-285.

- 2.Изучить технологическую карту по возделыванию и уборке предлагаемой культуры.

- Построить графики загрузки тракторов по маркам тракторов и по каждому трактору в отдельности.

- Построить таблицы по использованию сельскохозяйственных машин по форме:

| № операции | Марка с/х машины | Кол-во,штук | Сроки использования с/х машин |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сентябрь | май | июнь |

5.Построить графики использования вспомогательных рабочих (Если имеются работы, выполняемые вручную.)

- Сделать вывод о загруженности тракторов различных марок при возделывании и уборке определенной сельскохозяйственной культуры.

Литература

- Государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования. Государственное требование 08-31065 к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 110301 «Механизация сельского хозяйства».

- Вариаков В.В. Технический сервис машин сельскохозяйственного назначения: учебное пособие для студентов высших учебных заведений/В.В. Вариаков, В.В. Стрельцов, В.Н. Попов. – М.: Колос, 2000. – 256 с.

- Зангиев А.А. Эксплуатация машинно-тракторного парка: учебное пособие для студентов среднего профессионального учебного заведения. – М.: Колос С, 2005. – 320 с.

- Зангиев А.А. Эксплуатация машинно-тракторного парка: учебное пособие для студентов среднего профессионального учебного заведения/А.А. Зангиев, А.В. Шпилько, А.Г. Левиши. – М.: Колос С, 2006. – 320 с.

- Зангиев А.А. Практикум по эксплуатации машинно-тракторного парка: учебное пособие для студентов высших учебных заведений/А.А. Зангиев, А.Н. Скороходов. – М.: Колос С, 2006. – 320 с.

- Зангиев А.А. Производственная эксплуатация машинотракторного парка: учебное пособие для студентов высшего учебного заведения/А.А. Зангиев, Г.П. Лышко, А.Н. Скороходов. – М.: Колос, 1996 – 320 с.

- Мельник Б.Е. Производство зернового сырья на элеваторах: учебное пособие для студентов средних специальных учебных заведений/Б.Е. Мельник, В.Б. Лебедев, Н.И. Малин. – М.: Колос, 1996 – 496 с.

- Михалев С.С. Технология производства кормов. – М.: Колос, 1998 – 432 с.

- Организация и технология механизированных работ в растениеводстве: учебное пособие для начального профессионального образования/ под ред. Н.И Верещагина. – М.: ИРПО; Издательский центр Академия, 2000 – 414 с.

- Справочник агронома нечерноземной зоны/под редакцией Г.В. Гуляева. – М.: Агропромиздат. 1990-575 с.

- Фортуна В.И. Технология механизированных сельскохозяйственных работ: учебное пособие для студентов средних специальных учебных заведений/В.И. Фортуна, С.К. Микронюк. – М.: Агропромиздат, 1986. – 304 с.

- Эксплуатация машинно-тракторного парка: учебное пособие/под общей редакцией Р.Ш. Хабатова. – М.: Инфра - М., 1999-208 с.

СОДЕРЖАНИЕ

| Пояснительная записка …………………………………….. | 4 |
| --- | --- |
| Практическая работа № 1…………………………………… | 5 |
| Практическая работа № 2…………………………………… | 6 |
| Практическая работа № 3…………………………………… | 8 |
| Практическая работа № 4…………………………………… | 10 |
| Практическая работа № 5…………………………………… | 13 |
| Практическая работа № 6…………………………………… | 15 |
| Практическая работа № 7…………………………………… | 17 |
| Практическая работа № 8…………………………………… | 19 |
| Практическая работа № 9…………………………………… | 23 |
| Практическая работа № 10………………………………… | 25 |
| Практическая работа № 11………………………………… | 34 |
| Практическая работа № 12………………………………… | 35 |
| Практическая работа № 13………………………………… | 37 |
| Практическая работа № 14………………………………… | 40 |
| Практическая работа № 15………………………………… | 42 |
| Практическая работа № 16………………………………… | 46 |
| Литература……………………………………………………. | 46 |

Отпечатано в АНО «Редакция газеты «Тотемский вести» в 2011 году

Тираж 30, заказ …

# Text boxes

V (км/ч)

V (км/ч)

V (км/ч)

Ркр(КН)

G (кг)