УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»

Методические указания для курсового и дипломного проектирования по ПМ.01

Организация технического обслуживания

и ремонта электрического и

электромеханического оборудования

МДК.01.03

Электрическое и электромеханическое оборудование

Тема

Расчёт мощности двигателей доменного производства

для специальности(группы специальностей):

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание

электрического и электромеханического

оборудования (по отраслям)

Липецк-2016

Методические указания для курсового и дипломного проектирования по 
ПМ.01 Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования МДК.01.03 Электрическое и электромеханическое оборудование.

Составитель:	Климонтова Н.А., преподаватель ОПД и ПМ

| ОДОБРЕНО Цикловой комиссией электротехнических дисциплин Председатель: _______________ /Климонтова Н.А./ | Заместитель директора по учебной работе: _________________/Перкова Н. И./ |
| --- | --- |

Методические указания для курсового и дипломного проектирования предназначены для студентов ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж» специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) для выполнения курсовых и дипломных проектов с целью освоения практических умений и навыков и профессиональных компетенций.

Методические указания для курсового и дипломного проектирования составлены в соответствии с рабочей программой ПМ.01 Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования, ОПОП специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).

# Введение

Методические указания по курсовому проектированию составлены в соответствии с содержанием рабочей программы профессионального модуля ПМ 01 Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования.

Курсовая работа выполняется по междисциплинарному курсу МДК 01.03 «Электрическое и электромеханическое оборудование» с целью освоения практических умений, навыков и профессиональных компетенций.

Курсовая работа направлена на освоение следующих практических умений и знаний согласно требованиям ФГОС СПО специальности 140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), рабочей программы профессионального модуля ПМ 01 Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования.

уметь:

- подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем, определять оптимальные варианты его использования;

- выбирать электрооборудование для механизмов ОАО «НЛМК»;

знать:

- классификацию основного электрического и электромеханического оборудования отрасли;

- классификацию и назначение электроприводов, физические процессы в электроприводах;

- выбор электродвигателей и схем управления;

- физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, области применения, правила эксплуатации электрического и электромеханического оборудования;

- условия эксплуатации электрооборудования;

- методы расчёта основных механизмов электрооборудования ОАО «НЛМК»;

- технические характеристики современного электрического оборудования кранов, лифтов, поточно-транспортных систем, коксохимических, агломерационных, прокатных, сталеплавильных и доменных цехов ОАО «НЛМК».

Методические указания по курсовому проектированию содержат методики расчёта мощности двигателей для механизмов доменного цеха.

1. Расчет мощности двигателя скипового подъёмника

Таблица 1 – Основные технические данные скипового подъёмника

| Наименование | Буквенное обозначение | Единицы измерения |
| --- | --- | --- |
| Диаметр барабана | Dб | м |
| Диаметр катка скипа | Dс | м |
| Диаметр цапфы катка | Dц | м |
| Диаметр направляющего шкива | Dш | м |
| Вес груза в скипе | mг | кг |
| Вес скипа | mс | кг |
| Вес каната | mк | кг |
| Угол наклона к скиповой яме |  | град |
| Угол наклона на разгрузочном участке |  | град |
| Длина пути на мосту | LМ | м |
| Длина пути на разгрузочном участке | LР | м |
| Маховый момент шести шкивов | GD2ш | Нм2 |
| Маховый момент барабана | GD2б | Нм2 |
| Маховый момент зубчатых колес | GD2з | Нм2 |
| Маховый момент двигателя | GD2д | Нм2 |
| Скорость подъемника |  | м/с |
| Передаточное число редуктора | i |  |
| Максимальное ускорение | а | м/с2 |

Расчет ведется по методике Афанасьева /1/

Поскольку кинематическая схема с подъёмника очень сложная, из чего следует, что расчет мощности также очень сложен, то для упрощения расчета вводятся некоторые допущения:

1) кинематические потери в цепи канат, скипы, груз, шкивы принимают равным 5% от веса каната, скипов, груза;

2) канаты принимают расположенными параллельно рельсовому пути;

3) натяжение каната на разгрузочном участке изменяется по прямолинейному закону;

4) вес канатов, скипов, груза взаимно уравновешены.

Приняв допущения, для расчета можно использовать основное уравнение динамики

(1.1)

где 	Fмакс – максимальное усилие, которое должен преодолеть двигатель, Н;

Fст.макс – статическое усилие, Н;

Fдин.макс – динамическое усилие, Н.

Статическое усилие можно определить по формуле:

(1.2)

где 	F0 – кинематические потери в цепи канат, скипы, груз, шкивы, Н.

(1.3)

где 	mк – масса каната, кг;

mс – масса скипа, кг;

mг – масса груза, кг.

– угол наклона рельсового пути к скиповой яме, град;

Fт.max – максимальный вес скипа, Н;

Fт1 – касательная составляющая максимального веса скипа, Н;

Nт1 – нормальная составляющая максимального веса скипа, Н.

Рисунок 1 – Разложение сил

Определяется касательная составляющая максимального веса скипа:

(1.4)

Динамическое усилие определяется по формуле:

(1.5)

где 	 – суммарная масса всех поступательно движущихся частей кинематической схемы скипа, приведенных к канату, кг;

а – максимальное ускорение, м/с2.

Определяется суммарная масса всех поступательно движущихся частей кинематической схемы скипа:

(1.6)

где 	 – масса скипов, груза, каната, приведенных к канату, кг;

– динамическое усилие двигателя, приведенное к канату, кг;

– динамическое усилие барабана, приведенное к канату, кг;

– динамическое усилие шкивов, приведенное к канату, кг;

– динамическое усилие зубчатых колес, приведенное к канату, кг.

Определяется масса скипов, груза, каната:

(1.7)

Определяется динамическое усилие двигателя

(1.8)

Определяется динамическое усилие барабана

(1.9)

Определяется динамическое усилие шкивов

(1.10)

Определяется динамическое усилие зубчатых колес

(1.11)

Определяется расчетная мощность двигателя:

(1.12)

где 	КП – допустимый коэффициент перегрузки двигателя, КП = 1,5;

Zд – число двигателей;

– номинальный КПД передачи.

Определяется расчетная частота вращения двигателя:

(1.13)

По расчетным данным выбирается двигатель и проверяется на нагрев.

Определяется номинальный момент выбранного двигателя:

(1.14)

Определяется момент на первом участке разгона:

(1.15)

где 	М1% - момент первого участка разгона в %, (рис. 1).

Определяется момент на втором участке разгона:

(1.16)

где 	М2% - момент второго участка разгона в %, (рис. 1).

Определяется момент на третьем участке разгона:

(1.17)

где 	М3% - момент третьего участка разгона в %, (рис. 1).

Определяется момент на четвертом участке разгона:

(1.18)

где 	М4% - момент четвертого участка разгона в %, (рис. 1).

Определяется момент на пятом участке разгона:

(1.19)

где 	М5% - момент пятого участка разгона в %, (рис. 1).

Определяется эквивалентный момент двигателя:

(1.20)

где	 t1, t2, t3, t4, t5 – длительность процесса, с; (нагрузочная диаграмма).

Двигатель проходит по нагреву, если выполняется условие: .

2 Расчет мощности двигателя механизма конвейерной подачи шихты на колошник

Таблица 2 – Исходные данные

| Наименование | Обозначение | Единицы измерения |
| --- | --- | --- |
| Полная длина конвейера | L | м |
| Скорость перемещения ленты |  | м/с |
| Производительность конвейера | Q | т/час |
| Высота подъема конвейера | H | м |
| Угол наклона конвейера к горизонту |  | град |
| Ширина ленты | B | м |
| Диаметр приводного барабана | Dб | м |
| Коэффициент запаса на пуск двигателя | Kзап | 1,11 – 1,25 |
| Передаточное число редуктора | i |  |
| КПД редуктора |  |  |

Потребляемая мощность на валу приводного барабана при установившемся движении ленты определяется по формуле:

(2.1)

где  	Р1 – мощность, расходуемая на холостой ход ленты:

Р2 – мощность, расходуемая на перемещение материала в горизонтальных направляющих:

Р3 – мощность, расходуемая на перемещение материала в вертикальном направлении:

К0 – коэффициент, зависящий от ширины ленты; /2/ стр.63

К1 – коэффициент, зависящий от длины ленты; /2/ стр.176

К2 – коэффициент, зависящий от конфигурации конвейера; /2/ стр.176

К3 – коэффициент, зависящий от неблагоприятных условий работы; /2/ стр.176

К4 – коэффициент, зависящий от наличия на конвейере сбрасывающей тележки; /2/ стр.176

Рщ – дополнительная мощность на очистные устройства; /2/ стр.176

L – полная длина конвейера, м;

V – скорость перемещения ленты, м/с;

Q – производительность конвейера, т/ч;

H0 – дополнительная высота подъема при наличии сбрасывающей тележки, м.

Определяется расчетная мощность двигателя:

(2.2)

Определяется вращающий момент на валу двигателя приводного барабана

(2.3)

где 	Dб – диаметр приводного барабана, м.

Определяется частота вращения двигателя по скорости движения ленты конвейера и передаточному числу редуктора:

(2.4)

Определяется расчетная продолжительность включения ПВ. Так как конвейер работает в продолжительном режиме с длительной нагрузкой, то ПВ = 100 %.

На основании расчетных данных выбирается двигатель по следующим условиям: .

Так как механизм работает в длительном режиме, то нет необходимости данный двигатель проверять на нагрев. Сравнивается номинальный момент двигателя с вращающим моментом на валу барабана. Если Мн > Мвр, то двигатель может быть установлен на конвейере.

3 Расчет мощности двигателя зондовой лебедки

Расчет ведется по методике Рапутова /3/.

Определяется статическая мощность по формуле

(3.1)

где 	Gv – грузоподъемность, Н;

– скорость подъема, м/с.

Определяется статический момент, приведенный к валу двигателя

(3.2)

где 	Dб – диаметр барабана, м;

i – передаточное число редуктора.

Таблица 3 – Технические данные зондовой лебедки

| Наименование | Обозначение | Единицы измерения |
| --- | --- | --- |
| Грузоподъемность | Gv | Н |
| Скорость подъема |  | м/с |
| Диаметр барабана | Dб | м |
| Диаметр каната | Dк | мм |
| Передаточное число редуктора | i | - |
| Продолжительность включения | ПВ | % |
| Высота подъема зонда | h | м |
| Канатоемкость барабана | Lб | м |
| Вес зонда с цепью | Gз | Н |
| Число слоев навивки | a | - |
| Сбег каната за один оборот сельсина | lкл | мм |
| Сбег каната за один оборот командоаппарата | lкг | мм |
| Число циклов в час | z | - |
| КПД механизма |  | - |

Определяется продолжительность цикла

(3.3)

где 	z – число циклов в час.

Определяется время работы одного цикла

(3.4)

где 	h – высота подъема зонда, м.

Определяется расчетная относительная продолжительность включения

(3.5)

Определяются расчетная частота вращения двигателя

(3.6)

Определяется эквивалентная мощность для рабочей части цикла

(3.7)

где 	L – коэффициент /4/, стр.38 рис. 5

По расчетным данным из справочника выбирается двигатель и проверяется на нагрев и перегрузку.

Определяется номинальный момент двигателя

(3.8)

где 	 – номинальная угловая скорость вращения.

Определяется средний пусковой и тормозной момент

(3.9)

где 	 = 0,8 – коэффициент.

Определяется маховый момент всей системы

(3.10)

Определяется время разгона

(3.11)

Определяется время торможения

(3.12)

Определяется путь, пройденный за время переходных процессов

(3.13)

Определяется время установившегося движения

(3.14)

Определяется эквивалентный момент

(3.15)

Определяется уточненная продолжительность включения

(3.16)

Момент эквивалентный приводится к стандартной продолжительности включения

(3.17)

Двигатель проходит по нагреву, ели выполняется условие .

Определяется динамический момент двигателя при разгоне

(3.18)

Определяется динамический момент двигателя при торможении

(3.19)

Определяется момент двигателя при разгоне

(3.20)

Определяется момент двигателя при торможении

(3.21)

Определяется перегрузочная способность двигателя при разгоне

(3.22)

Определяется перегрузочная способность двигателя при торможении

(3.23)

Двигатель проходит по перегрузке, если выполняются условия .

По расчетным данным строится тахограмма и нагрузочная диаграмма.

## 4 Расчёт мощности двигателя ВРШ

Таблица 4 – Технические данные ВРШ.

| Наименование | Обозначение | Единицы измерения |
| --- | --- | --- |
| Момент статический относительно оси вращения. | Мс | Нм |
| Общее передаточное число редуктора | i |  |
| Коэффициент полезного действия механизма. |  |  |
| Скорость вращения воронки ВРШ | nв | об/мин |
| Время цикла разгрузки ВРШ | tц | с |
| Максимальный угол поворота воронки | Уmax |  |
| Момент инерции приводного электродвигателя | Jд | кгм2 |
| Момент инерции воронки с шихтой | jв | кгм2 |
| Момент инерции редуктора и соединительных муфт, приведённых к валу двигателя | jp | кгм2 |
| Расчетная погрешность при остановке электродвигателя |  | град |

Определяется статический момент сопротивления, приведённый к валу двигателя /5/

(4.1)

где 	Мс – статический момент, Н.м;

i – передаточное число редуктора;

- КПД механизма.

Определяется скорость вращения приводного двигателя /5/

(4.2)

где 	nв – скорость вращения воронки ВРШ, об/мин.

Определяется мощность электродвигателя

(4.3)

где 	nд – скорость вращения двигателя, об/мин;

На основании полученных расчетных данных Р, nд, выбирается из справочника ближайший двигатель по следующим условиям:

Выбранный двигатель подлежит проверке на нагрев.

Определяется момент инерции системы, приведённой к валу двигателя.

(4.4)

где 	jв – момент инерции воронки с шихтой, кг.м2;

jp – момент инерции редуктора и соединительных муфт, кг.м2;

jд – момент инерции двигателя, кг.м2.

Номинальный момент двигателя

(4.5)

где 	Рн – номинальная мощность двигателя, кВт;

nн – номинальные частота вращения двигателя, об/мин.

Определяется средний пусковой момент двигателя

(4.6)

где 	;

.

Момент пусковой принимается равным тормозному моменту Мп.ср = Мт.ср;

Определяется время разгона воронки

(4.7)

где 	nд мax – максимальная частота вращения двигателя, об/мин.

Определяется время торможения воронки

(4.8)

Определяется угол поворота воронки при разгоне

, 			(4.9)

Определяется угол поворота воронки при торможении /5/

,			(4.10)

Разброс во времени срабатывания аппаратов в схеме принимается  с.

Определяется максимальная погрешность при остановке воронки

,					(4.11)

Определяется угол поворота воронки в установившемся режиме

,				(4.12)

где 	У в мах – максимальный угол поворота воронки.

Определяется время работы воронки на установившейся скорости

(4.13)

Эквивалентный момент

(4.14)

где 	tц – время цикла загрузки ВРШ, с.

Эквивалентный ток двигателя определяется по формуле

(4.15)

где  – КПД электродвигателя;

Uд  – напряжение двигателя, В.

Если условия Мэкв<Мн  и Iэкв<Iном выполняются, то двигатель выбран верно и обеспечивает требуемые режимы. Выбранный двигатель принимается к установке.

Список использованных источников

- Афанасьев В.Д. Электрооборудование предприятий черной металлургии. – М., 1963

- Островский А.С. Электроприводы поточно-транспортных систем. – М.: Энергия, 1967

- Рапутов Б.М. Электрооборудование металлургических кранов. – М.: Энергия, 1977

- Вешеневский С.Н. Характеристики двигателей в электроприводе. М.: Энергия, 1977

- Ширенко Н.С. Механическое оборудование доменных цехов. – М., Государственное научно – техническое издательство литературы по чёрной и цветной металлургии, 1962

- Зеленов А.Б. и др. Электропривод механизмов прокатных станов. – Харьков, 1963

- Фотиев М.М. Электрооборудование предприятий черной металлургии. – М.: Металлургия, 1980

- Бычков В.П. Электропривод и автоматизация металлургического производства. – М.: Энергия, 1977