Министерство образования и молодежной политики

Ставропольского края

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Курсавский региональный колледж «Интеграл»

учебно-производственный комбинат

Методическая разработка

открытого урока- практикума

на тему

«Устройство и принцип работы карбюратора»

по предмету   «Устройство и техническое обслуживание автомобилей»

Авторы Колесников Борис Андреевич, Улыбашев Анатолий Владимирович -  преподаватели

Воронин Александр Иванович – мастер производственного обучения

Пояснительная записка.

Методическая разработка урока- практикума на тему «Устройство и принцип действия карбюратора» призвана решать свою специальную задачу: усиления практической направленности обучения. Этот способ обучение тесно связано с изучением  нового материала,  что способствует прочному, неформальному его усвоению. Основной формой его проведения являются практические и лабораторные работы, на которых обучающиеся самостоятельно упражняются в практическом применении усвоенных теоретических знаний и умений.

Главное их различие состоит в том, что на лабораторных работах доминирующей составляющей является процесс формирования экспериментальных, а на практических работах – конструктивных умений и навыков обучающихся.Основной способ организации деятельности обучающихся на данном уроке - групповая форма работы. Группа из 6-8 человек выполняет отличающуюся от других практическую или лабораторную работу. Средством управления учебной деятельностью обучающихся служит технологическая карта, которая по определенным правилам последовательно определяет его  действия.

Ожидаемые результаты:

В процессе изучения данной темы, обучающиеся должны знать:

- марки автомобильного бензина;

- виды топлива, применяемые для питания  двигателей внутреннего сгорания;

- необходимость дополнительных устройств в простейшем карбюраторе.

Уметь:

- объяснить необходимость дополнительных устройств в простейшем карбюраторе;

- произвести регулировку карбюратора на холостом ходу;

- находить неисправность, ее причину и способы ее устранения приработе двигателя на бедной смеси;

- находить неисправность, ее причину и способы ее устранения приработе двигателя на богатой смеси.

План урока

Тема: Устройство и принцип действия карбюратора.

Цель урока: познакомить с устройством, принципом работы ивидами регулировок систем карбюратора.

Задачи:

- Образовательные. Формирование знаний обучающихся о требованиях к составу горючей смеси на различных режимах работы двигателя и устройством реального карбюратора.

- Развивающие: развивать познавательную активность обучающихся.

- Воспитательные:  воспитывать ответственное отношения к учебному труду.

Тип урока: изучение нового материала.

Оборудование к уроку: Двигатель, укомплектованный приборами системы питания; комплект приборов системы питания; таблица- система питания; схемы простейшего карбюратора; таблица- карбюратор изучаемой модели автомобиля; схемы систем карбюратора: а) главной дозирующей, б) экономайзера и ускорительного насоса, в) холостого хода; карбюратор разобранный; карбюратор с вырезами; наборы различных деталей карбюратора; раздел электронного учебника по теме.

Структура урока- практикума.

- Организационная часть

- сообщение темы, цели, задач практикума;

- подбор необходимых дидактических материалов, средств обучения, оборудования.

- Основная часть

- актуализация опорных знаний и умений обучающихся;

- изучение новогоматериала;

- выполнение работы учащимися под руководством преподавателя;

- составление отчета;

- обсуждение и теоретическая интерпретация полученных результатов работы.

- Заключительная часть

- подведение итогов урока;

- анализ работы, выставление оценок.

ХОД УРОКА

- Организационная часть

Постановка цели урока.

Проверяется подготовленность классного помещения и готовность обучающихся к уроку. Отмечается, что изучение системы питания автомобиля продолжается. Уточняется, что пока еще обучающиеся знакомы с видами топлива и понятием «горючая смесь» в карбюраторе двигателя.

- Основная часть

Подготовка к изучению нового материала.

С целью актуализации знаний им предлагаются следующие вопросы:

Какие виды топлива применяются для питания  автомобильных двигателей внутреннего сгорания?

Назовите марки автомобильного бензина?

Почему в систему питания двигателя, кроме бензина, нужно подавать воздух?

Обучающиеся подводятся к тому, что для приготовления горючей смеси необходим прибор, в котором смешиваются пары бензина и воздуха.

На доске записывается тема урока: «Устройство и принцип действия карбюратора».

Ознакомление с новым материалом.

Рассказ об устройстве карбюратора имеет целью дать схематичное, принципиальное понятие о протекающих явлениях и применяемых устройствах. В рамках профильного учебного плана необходима связь с преподаваемым прикладным курсом физики (карбюрация). Важно при этом показать каналы, по которым протекает топливо, и назвать части карбюратора, участвующие в приготовлении горючей смеси. В процессе рассказа необходимо провести актуализацию знаний учащихся по физике. Необходимо проанализировать тему «Простейший карбюратор». Весь дальнейший рассказ необходимо построить с опорой на знания обучающихся по прикладному предмету, создавая ситуацию успеха, применяя скрытую инструкцию (вы же знаете, что…), усиливая мотив (нам это так нужно….).

Первичное осмысление и применение изученного материала:

Для реализации этого пункта структуры плана урока целесообразно использовать следующие вопросы, на базе которых организуется заключительная работа по данному занятию:

Группа А - используя учебники, справочные материалы, дать ответы на следующие вопросы (вопросы даны в карточках - заданиях).

1.Объяснить необходимость дополнительных устройств в простейшем карбюраторе.

2.Как работают устройства главной дозирующей системы?

3.Для чего в карбюраторе дроссельная заслонка?

4.Объяснить работу карбюратора припуске и на холостом ходу.

Группа В- используя таблицы, плакаты, схемы по теме, определить последовательность продувки каналов при плохой работе карбюратора:

- на холостом ходу;

- при средних оборотах двигателя;

- при пуске двигателя.

Важно, чтобы ученики ориентировались, какие каналы относятся к какой системе. В данном случае рекомендуется применить технологию.

Группа С-представить творческий проект, доказывающий необходимость дополнительных устройств в простейшем карбюраторе.

Технология работы в группе в этом случае- регламентированная дискуссия.

- Заключительная часть

Подведение итогов урока:

Фронтальным опросом, вместе с обучающимися, подводятся итоги урока, т.е. реализуется рефлексивно - оценочный этап: проанализировать свою работу на сегодняшнем уроке (можно использовать знаковую рефлексию) – Помог ли урок упорядочить полученные знания?

- Получили ли вы объем новых знаний?

- Получили ли вы удовольствиеобщаясь в группе?

- Были ли удовлетворены ваши познавательные интересы?

- Оцените в баллах свою работу на уроке.

Резервные задания:

Резервные задания носят проблемный характер. Они (задания) предусматривают применение полученных знаний на практике для решения задач  технического характера:

- В карбюраторе слышны хлопки (двигатель чихает)- Назовите неисправность, ее причину и способы ее устранения.

Эталон: работа двигателя на бедной смеси нежелательна- падение мощности, повышение температуры, повышение расхода бензина.

- В глушителе раздаются «выстрелы», из него выбрасываются клубы черного дыма.

Эталон: работа двигателя на богатой смеси нежелательна – образуется нагар на головке поршня и цилиндра, имеет место повышенный износ трущихся деталей т.к. несгоревшее топливо смывает смазку цилиндра.

Постановка домашнего задания:

Определяется тема, глава, параграф учебника, объем дополнительного текста, который необходимо прочитать. Записи в тетрадях: определения, а также новые термины выучить.

Информационное обеспечение обучения

Основная Литература

1. В.А.РодичевУчебник водителя автотранспортных средств кат.В
2011- 178с.

2. В.А.Родичев.  Легковые автомобили. Москва, Академия 2011- 198с.

Дополнительная литература

1.В.А. Родичев Грузовые автомобили. Устройство и техническое обслуживание Год издания: 2011, Издательство: Академия 62 с.

2. Пехальский А. П. Устройство автомобиля. - М.: Академия,  2011 – 189с.

интернет ресурсы

- http://www.mdk-arbat.ru/bookcard?book_id=2401554 - Журнал За рулем (Дата обращения:  03.09.14г.).