ОГБПОУ «Кузоватовский технологический техникум»

КОМПЛЕКТ

контрольно-измерительных материалов

ПМ .01. Подготовка машин, механизмов, установок,  приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц.

по МДК 01.01. Назначение и общее устройство тракторов,  автомобилей и сельскохозяйственных машин.

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)

по специальности СПО

350207 Механизация сельского хозяйства,

базовой подготовки

Автор:

| Кочетков Владимир Анатольевич | преподаватель профессиональных дисциплин высшей квалификационной категории |
| --- | --- |

Пояснительная записка

к содержанию контрольно-измерительных материалов  по ПМ. 01. Подготовка машин, механизмов, установок,  приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц в рамках МДК 01.01. Назначение и общее устройство тракторов,  автомобилей и сельскохозяйственных машин, для специальности, 350207 Механизация сельского хозяйства, базовой подготовки.

Контрольно-измерительные материалы разработаны и составлены в соответствии с требованиями  ФГОС СПО по  специальности  110809 Механизация сельского хозяйства (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 5 октября 2009 года № 370), базовой подготовки.

Содержание  контрольно-измерительных материалов  охватывает весь круг вопросов, рекомендованных к изучению на 2 курсе ПМ. 01. Подготовка машин, механизмов, установок,  приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц по МДК 01.01. Назначение и общее устройство тракторов,  автомобилей и сельскохозяйственных машин.

Контрольно-измерительные материалы разработаны в четырех  вариантах по всем из трех изучаемых учебных дисциплин входящих в состав междисциплинарного курса и состоят из двадцати вопросов.

Структура  контрольно-измерительных материалов отражает три уровня освоения материала.

Первый блок (четыре задания 1 уровня) предполагают выбор правильных ответов из ряда предложенных вариантов, либо определение соответствия понятий, терминов.

Второй блок (двенадцать заданий 2 уровня) предлагает дополнить или написать самостоятельно определение, понятие и т. п.

Третий блок (четыре задания 3 уровня) содержит решение  ситуационных задач.

Таким образом, представлены все уровни усвоения материала согласно требованиям  ФГОС СПО по  специальности  350207 Механизация сельского хозяйства, базовой подготовки.

В эталоне ответа отражены критерии оценки  контрольно-измерительных материалов. Время выполнения теста — 85 минут.

При составлении  контрольно-измерительных материалов содержанием послужили учебные пособия:

## -  Ерхов А.В., Котиков В.М. Тракторы и автомобили. Учебник для СПО. Издательство: Academia, год: 2010, страниц: 416.

- Кленин Н. И. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины. Учебное пособие для ССУЗов, издательство: КолосС, год: 2010, стр.464.

- Кирсанов В. В. Механизация и автоматизация животноводства. Учебник для СПО/ - М.: издательский центр Академия, 2004 г, стр. 400.

Содержание

| 1. | Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1.1. | Область применения |  |
|  | 1.2. | Система контроля и оценки освоения программы междисциплинарного курса |  |
|  |  | 1.2.1. | Формы текущего контроля по междисциплинарному курсу в ходе освоения ОПОП |  |
|  |  | 1.2.2. | Формы промежуточной аттестации по междисциплинарному курсу в ходе освоения ОПОП |  |
|  |  | 1.2.3. | Организация контроля и оценки освоения программы междисциплинарного курса |  |
| 2. | Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний |  |
| 3. | Комплект материалов для оценки освоенных умений и усвоенных знаний по междисциплинарному курсу |  |

# I. Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов

## 1.1. Область применения

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки результатов освоения ПМ. 01. Подготовка машин, механизмов, установок,  приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц в рамках изучения междисциплинарного курса МДК 01.01. Назначение и общее устройство тракторов,  автомобилей и сельскохозяйственных машин,  основной профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) по специальности СПО: 350207 Механизация сельского хозяйства, базовой подготовки.

Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет оценить освоенные умения и усвоенные знания:

| Освоенные умения, усвоенные знания | № заданий для проверки |
| --- | --- |
| В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен уметь: |  |
| собирать, разбирать, выявлять неисправности и устанавливать узлы и детали на двигатель, приборы электрооборудования; | Практические занятия № 1-15 |
| определять техническое состояние машин и механизмов; | Комплект тестов № 1.3 ….1.22 |
| производить разборку, сборку основных механизмов тракторов и автомобилей различных марок и модификаций; | Комплект тестов № 1.4, 1.5, 1.6, 1.7. Практические занятия № 16 - 35 |
| выявлять неисправности в основных механизмах тракторов и автомобилей; | Практические занятия № 2 - 35 |
| разбирать, собирать рабочие органы сельскохозяйственных машин. | Практические занятия № 36 - 55 |
| В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен знать: |  |
| классификацию, устройство и принцип работы двигателей, сельскохозяйственных машин; | Комплект тестов № 1.2, 1.8 … 1.22 |
| основные сведения об электрооборудовании; | Комплект тестов № 1.3. |
| назначение, общее устройство основных сборочных единиц тракторов и автомобилей, принцип работы, место установки, последовательность сборки и разборки, неисправности; | Комплект тестов № 1.4 ….1.6. |
| назначение, устройство и принцип работы оборудования и агрегатов, методы устранения неисправностей. | Комплект тестов № 1.7. |

## 1.2. Система контроля и оценки освоения программы междисциплинарного курса

Согласно рабочего учебного плана на МДК 01.01. Назначение и общее устройство тракторов,  автомобилей и сельскохозяйственных машин, в рамках ПМ. 01. Подготовка машин, механизмов, установок,  приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц, по специальности 350207 Механизация сельского хозяйства отведено 552 часа, из них 272 часа аудиторных занятий из которых 110 часов практические занятия и 136 часов самостоятельной работы.  По окончании изучения междисциплинарного курса в качестве промежуточной аттестации предусмотрена сдача экзамена в четвертом семестре.  В соответствии с «Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации в ОГБОУ СПО технологический техникум р.п. Кузоватово» условия  проведения экзамена соответствуют требованиям проведения экзамена.

### 1.2.1. Формы текущего контроля в ходе освоения МДК 01.01.

| Элементы учебной дисциплины | Формы текущего контроля |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Тема 1.1. Общие сведения о тракторах и автомобилях. | Тестирование. Практическое занятие № 1. Решение ситуационных задач. |
| Тема 1.2. Классификация, общее устройство и принцип работы механизмов и систем двигателя. | Тестирование. Практическое занятие № 2-10. Решение ситуационных задач. |
| Тема 1.3. Назначение, общее устройство и принцип работы приборов электрооборудования. | Тестирование. Практическое занятие № 11-15. Решение ситуационных задач. |
| Тема 1.4. Назначение, общее устройство и принцип работы агрегатов трансмиссии. | Тестирование. Практическое занятие № 16 -22. Решение ситуационных задач. |
| Тема 1.5. Назначение, общее устройство и принцип работы ходовой части. | Тестирование. Практическое занятие № 23 -25. Решение ситуационных задач. |
| Тема 1.6. Назначение, общее устройство и принцип работы рулевого управления и тормозной системы. | Тестирование. Практическое занятие № 26 -31. Решение ситуационных задач. |
| Тема 1.7. Назначение, общее устройство и принцип работы рабочего и вспомогательного оборудования. | Тестирование. Практическое занятие № 32 -35. Решение ситуационных задач. |
| Тема 1.8. Назначение, общее устройство и принцип работы почвообрабатывающих и посевных машин. | Тестирование. Практическое занятие № 36 - 37. Решение ситуационных задач. |
| Тема 1.9. Назначение, общее устройство и принцип работы машин для внесения удобрений и химической защиты растений. | Тестирование. Практическое занятие № 38 -39. Решение ситуационных задач. |
| Тема 1.10. Назначение, общее устройство и принцип работы машин для заготовки кормов. | Тестирование. Практическое занятие № 40 -41. Решение ситуационных задач. |
| Тема 1.11. Назначение, общее устройство и принцип работы зерноуборочных машин. | Тестирование. Практическое занятие № 42 -43. Решение ситуационных задач. |
| Тема 1.12. Назначение, общее устройство и принцип работы машин для послеуборочной обработки зерна. | Тестирование. Практическое занятие № 44. Решение ситуационных задач. |
| Тема 1.13. Назначение, общее устройство и принцип работы машин для уборки корнеплодов, картофеля, овощных культур. | Тестирование. Практическое занятие № 45 -46. Решение ситуационных задач. |
| Тема 1.14. Назначение, общее устройство и принцип работы землеройных и мелиоративных, погрузочно-разгрузочных машин. | Тестирование. Практическое занятие № 47 - 48. Решение ситуационных задач. |
| Тема 1.15. Механизация и автоматизация водоснабжения ферм. | Тестирование. Практическое занятие № 49. Решение ситуационных задач. |
| Тема 1.16. Механизация я автоматизация приготовления и раздачи кормов | Тестирование. Практическое занятие № 50. Решение ситуационных задач. |
| Тема 1.17. Механизация и автоматизация доения | Тестирование. Практическое занятие № 51 - 52. Решение ситуационных задач. |
| Тема 1.18. Механизация и автоматизация первичной обработки и переработки молока | Тестирование. Практическое занятие № 53. Решение ситуационных задач. |
| Тема 1.19. Механизация и автоматизация удаления и использования навоза | Тестирование. Практическое занятие № 54. Решение ситуационных задач. |
| Тема 1.20. Механизация стрижки и купания овец | Тестирование. Практическое занятие № 55. Решение ситуационных задач. |
| Тема 1.21. Оборудование для создания микроклимата на ферме | Тестирование. Решение ситуационных задач. |
| Тема 1.22. Комплексная механизация и автоматизация ферм. | Тестирование. Решение ситуационных задач. |

### 1.2.2. Формы промежуточной аттестации в ходе освоения МДК 01.01.

| Наименование междисциплинарного курса | Форма промежуточной аттестации (зачет, дифференцированный зачет, экзамен) |
| --- | --- |
| МДК 01.01. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин | Экзамен |

### 1.2.3. Организация контроля и оценки  освоения программы междисциплинарного курса

Формой промежуточной аттестации  по результатам изучения междисциплинарного курса ПМ .01. Подготовка машин, механизмов, установок,  приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц, является  экзамен, который проводится после полного изучения МДК 01.01. согласно учебного плана в конце второго курса обучения, в четвертом семестре.

Экзамен  проводится в отведенное учебной частью время. Оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).

- Для проведения экзамена составляются контрольно-измерительные материалы, включающие темы, пройденные за весь  срок обучения МДК 01. 01.

Контрольно-измерительные материалы согласовываются с заместителем директора по учебной  работе.

- Оценка по экзамену является определяющей и выставляется в зачетную книжку студента. В   журнале учета теоретических занятий оценка за экзамен выставляется в отдельную графу «экзамен».

Студенты, сдавшие экзамен на неудовлетворительную оценку пересдают его в дополнительно установленное учебной частью время.

- Условием допуска к промежуточной аттестации по междисциплинарному курсу является успешная сдача всех контрольно-измерительных материалов, практических и самостоятельных работ за весь курс обучения.

- Обучающийся, имеющий рейтинг до экзамена не менее «отлично», полностью освобождается от выполнения заданий на экзамене и получает оценку «отлично».

- Обучающийся, имеющий рейтинг до экзамена не менее «хорошо», освобождается от выполнения теоретических заданий на экзамене.

- Если обучающийся претендует на получение более высокой оценки, он должен выполнить все задания экзаменационного билета.

- Обучающиеся, имеющие рейтинг менее «хорошо», выполняют все  задания билета.

- Критерии оценки:

- Ответ обучающегося оценивается по пятибалльной шкале. Общая экзаменационная оценка складывается из суммирования правильно выполненных существенных операций по каждому вопросу или заданию и сравнения набранного количества с эталоном ответов.

- Если обучающийся набрал от 90 до 100% от общего количества существенных операций, то получает оценку «отлично», если от 70 до 89% - то оценку «хорошо», если от 50 до 69% то «удовлетворительно», если от 50 и менее то ставится оценка «неудовлетворительно»

# 2. Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний

Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний по междисциплинарному курсу  представляют собой перечень заданий (тесты) с выбором ответа (с одним или несколькими правильными ответами, сопоставления), ситуационные задачи.

Содержание  контрольно-измерительных материалов охватывает весь круг вопросов, рекомендованных к изучению ПМ. 01. Подготовка машин, механизмов, установок,  приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц, по МДК 01.01. Назначение и общее устройство тракторов,  автомобилей и сельскохозяйственных машин.

Контрольно-измерительные материалы разработаны в четырех  вариантах по изучаемым дисциплинам МДК. 01.01 и состоят из двадцати вопросов.

Структура  контрольно-измерительных материалов отражает три уровня освоения материала.

Первый блок (четыре задания 1 уровня) предполагают выбор правильных ответов из ряда предложенных вариантов, либо определение соответствия понятий, терминов, из которых первые два задания по учебной дисциплине «Устройство тракторов и автомобилей», третий вопрос по «Сельскохозяйственным и мелиоративным машинам», четвертый из «Механизации и автоматизации животноводческих ферм».

Второй блок (двенадцать заданий 2 уровня) предлагает дополнить или написать самостоятельно определение, понятие, составить логическую цепочку и т. п., из которых первые шесть заданий по учебной дисциплине «Устройство тракторов и автомобилей», с седьмого по десятый вопрос по «Сельскохозяйственным и мелиоративным машинам», одиннадцатый и двенадцатый из «Механизации и автоматизации животноводческих ферм».

Третий блок (четыре задания 3 уровня) содержит решение  ситуационных задач, из которых первые две задачи по учебной дисциплине «Устройство тракторов и автомобилей», третья   по «Сельскохозяйственным и мелиоративным машинам», четвертая из «Механизации и автоматизации животноводческих ферм».

# 3. Комплект материалов для оценки освоенных умений  и  усвоенных знаний по учебной дисциплине

Пояснительная записка

к содержанию контрольно-измерительных материалов  по ПМ. 01. Подготовка машин, механизмов, установок,  приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц в рамках МДК 01.01. Назначение и общее устройство тракторов,  автомобилей и сельскохозяйственных машин, для специальности, 350207 Механизация сельского хозяйства, базовой подготовки.

Контрольно-измерительные материалы разработаны и составлены в соответствии с требованиями  ФГОС СПО по  специальности  110809 Механизация сельского хозяйства (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 5 октября 2009 года № 370), базовой подготовки.

Содержание  контрольно-измерительных материалов  охватывает весь круг вопросов, рекомендованных к изучению на 2 курсе ПМ. 01. Подготовка машин, механизмов, установок,  приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц по МДК 01.01. Назначение и общее устройство тракторов,  автомобилей и сельскохозяйственных машин.

Контрольно-измерительные материалы разработаны в четырех  вариантах по всем из трех изучаемых учебных дисциплин входящих в состав междисциплинарного курса и состоят из двадцати вопросов.

Структура  контрольно-измерительных материалов отражает три уровня освоения материала.

Первый блок (четыре задания 1 уровня) предполагают выбор правильных ответов из ряда предложенных вариантов, либо определение соответствия понятий, терминов.

Второй блок (двенадцать заданий 2 уровня) предлагает дополнить или написать самостоятельно определение, понятие и т. п.

Третий блок (четыре задания 3 уровня) содержит решение  ситуационных задач.

Таким образом, представлены все уровни усвоения материала согласно требованиям  ФГОС СПО по  специальности  350207 Механизация сельского хозяйства, базовой подготовки.

В эталоне ответа отражены критерии оценки  контрольно-измерительных материалов. Время выполнения теста — 85 минут.

При составлении  контрольно-измерительных материалов содержанием послужили учебные пособия:

## -  Ерхов А.В., Котиков В.М. Тракторы и автомобили. Учебник для СПО. Издательство: Academia, год: 2010, страниц: 416.

- Кленин Н. И. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины. Учебное пособие для ССУЗов, издательство: КолосС, год: 2010, стр.464.

- Кирсанов В. В. Механизация и автоматизация животноводства. Учебник для СПО/ - М.: издательский центр Академия, 2004 г, стр. 400.

Перечень учебных элементов, выносимых на контроль при изучении ПМ .01. Подготовка машин, механизмов, установок,  приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц  по МДК 01.01. Назначение и общее устройство тракторов,  автомобилей и сельскохозяйственных машин для специальности 350207 Механизация сельского хозяйства, базовой подготовки, курс 2,  группа М29.

| № | Наименование разделов, тем | Наименование учебных элементов | Проверяемые компоненты УЭ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Умения | Знания |
|  | Тема 1.1. Общие сведения о тракторах и автомобилях. | Назначение и классификация автомобилей. Общее устройство автомобилей. Основные системы и механизмы автомобилей. Назначение и классификация тракторов. Общее устройство тракторов. Основные системы и механизмы трактора и самоходных шасси. | классифицировать и индексировать тракторы и автомобили; | назначение, классификацию тракторов и автомобилей, общее устройство. |
|  | Тема 1.2. Классификация, общее устройство и принцип работы механизмов и систем двигателя. | Классификация ДВС, основные механизмы и системы. Основные понятия и определения. Рабочий цикл четырёхтактного карбюраторного, дизельного, инжекторного двигателя. Рабочий цикл двухтактного двигателя. Назначение кривошипно-шатунного механизма. Конструкция и взаимодействие деталей кривошипно-шатунного механизма однорядных и V-образных дизелей и их сравнительный анализ. Правила разборки и сборки кривошипно-шатунного механизма. Назначение и классификация систем охлаждения. Конструкция и принцип работы системы в целом и её отдельных механизмов и приборов. Назначение и классификация систем пуска. Конструкция и принцип работы пусковых двигателей, редукторов и других устройств пуска. | собирать, разбирать, регулировать, выявлять неисправности и устанавливать узлы и детали на двигатель внутреннего сгорания; определять техническое состояние ДВС и механизмов; | классификацию, устройство и принцип работы двигателей внутреннего сгорания; назначение, общее устройство основных сборочных единиц тракторов и автомобилей, принцип работы, место установки, последовательность сборки и разборки, неисправности. |
|  | Тема 1.3. Назначение, общее устройство и принцип работы приборов электрооборудования. | Основные группы приборов электрооборудования, их назначение и требования предъявляемые к ним. Назначение, принцип работы и конструкции аккумуляторных батарей, их маркировка. Назначение, классификация, устройство и принцип работы автотракторных генераторов. Установка угла опережения зажигания на двигателе. Назначение и классификация систем зажигания. Конструкция и принцип работы основных приборов системы зажигания. Регулирование угла опережения зажигания на двигателе. Назначение и устройство датчиков и указателей. Назначение, устройство и работа системы освещения. Требования, предъявляемые к приборам освещения. Назначение, устройство, принцип работы приборов сигнализации. | собирать, разбирать, регулировать, выявлять неисправности и устанавливать приборы электрооборудования на ДВС; определять техническое состояние приборов электрооборудования; | классификацию, устройство и принцип работы приборов электрооборудования; назначение, общее устройство основных сборочных единиц, принцип работы, место установки, последовательность сборки и разборки, неисправности, приборов электрооборудования тракторов и автомобилей. |
|  | Тема 1.4. Назначение, общее устройство и принцип работы агрегатов трансмиссии. | Назначение, условия работы и классификация трансмиссий. Сравнение различных трансмиссий. Влияние дифференциала на производительность агрегата. Назначение, конструкция, работа дифференциала. | собирать, разбирать, регулировать, выявлять неисправности и устанавливать узлы и детали агрегатов трансмиссии; определять техническое состояние машин и механизмов; производить разборку, сборку основных механизмов трансмиссии тракторов и автомобилей различных марок и модификаций; выявлять неисправности в основных механизмах тракторов и автомобилей. | классификацию, устройство и принцип работы агрегатов трансмиссии; назначение, общее устройство основных сборочных единиц трансмиссии тракторов и автомобилей, принцип работы, место установки, последовательность сборки и разборки, неисправности; методы устранения неисправностей. |
|  | Тема 1.5. Назначение, общее устройство и принцип работы ходовой части. | Назначение, классификация, составные элементы ходовой части. Классификация, конструкция и принцип работы гусеничного движителя. Техническое обслуживание и регулировка. Подвеска, и натяжные устройства гусеничных движителей. Подвеска. | собирать, разбирать, регулировать, выявлять неисправности и устанавливать узлы и детали ходовой части тракторов и автомобилей; определять техническое состояние машин и механизмов; производить разборку, сборку основных механизмов ходовой части тракторов и автомобилей, различных марок и модификаций; выявлять неисправности в основных механизмах ходовой части тракторов и автомобилей; | основные сведения о ходовой части; классификацию, устройство и принцип работы ходовой части тракторов и автомобилей; назначение, общее устройство основных сборочных единиц ходовой части тракторов и автомобилей, принцип работы, место установки, последовательность сборки и разборки, неисправности. |
|  | Тема 1.6. Назначение, общее устройство и принцип работы рулевого управления и тормозной системы. | Назначение и классификация рулевого управления колесных тракторов и автомобилей. Способы поворота машин. Назначение и классификация рулевого управления колёсных тракторов и автомобилей. Конструкция и принцип работы механизмов поворота. Регулировка. Назначение, классификация, принцип работы тормозных систем тракторов и автомобилей. Устройство, работа тормозных механизмов. Механический, гидравлический привод тормозов. | собирать, разбирать, регулировать, выявлять неисправности и устанавливать узлы и детали рулевого управления и тормозной системы; определять техническое состояние машин и механизмов; производить разборку, сборку основных механизмов рулевого управления и тормозной системы тракторов и автомобилей, различных марок и модификаций; выявлять неисправности в основных механизмах рулевого управления и тормозной системы тракторов и автомобилей; | классификацию, устройство и принцип работы рулевого управления и тормозной системы; основные сведения о рулевом управлении и тормозной системе; назначение, общее устройство основных сборочных единиц рулевого управления и тормозной системы тракторов и автомобилей, принцип работы, место установки, последовательность сборки и разборки, неисправности; |
|  | Тема 1.7. Назначение, общее устройство и принцип работы рабочего и вспомогательного оборудования. | Назначение и классификация гидравлических систем. Требования, предъявляемые к ним. Общая компоновка. Назначение и классификация, конструкция гидронасосов. Конструкция гидрораспределителей и других элементов гидросистем. Неисправности ГНС. | определять техническое состояние машин и механизмов; производить разборку, сборку основных механизмов рабочего и вспомогательного оборудования тракторов и автомобилей различных марок и модификаций; выявлять неисправности в основных механизмах рабочего и вспомогательного оборудования тракторов и автомобилей; | классификацию, устройство и принцип работы рабочего и вспомогательного оборудования; основные сведения о рабочем и вспомогательном оборудовании; методы устранения неисправностей. |
|  | Тема 1.8. Назначение, общее устройство и принцип работы почвообрабатывающих и посевных машин. | Классификация, марки плугов. Назначение, агротехнические требования к вспашке. Общее устройство. Рабочие и вспомогательные органы плуга, устройство и установка дискового ножа. Устройство корпуса плуга и предплужника. Устройство, назначение культиваторов КПС-4, КПэ-3,8, плоскорезов КПШ-9, КПГ-2-150. Устройство, регулировки зубовых и дисковых борон, влияние боронования на урожайность с/х культур. Устройство, назначение и типы лущильников, крепление батареи лущильника, изменение угла атаки. Устройство и назначение катков, сцепок, агротехнические требования и принцип работы. Классификация, конструкция зерновых сеялок для сплошного высева. Классификация, конструкция, регулировки и конструктивные особенности. Конструкция, назначение и принцип работы сеялки ССТ-12А для пунктирного посева сахарной свеклы. Устройство и принцип работы сеялок СУПН-6, СУПН-8, СПЧ-6. конструктивные особенности и регулировки. Устройство и принцип работы картофелесажалок СН-4Б, СКМ-6, САЯ-4. Рабочие органы сажалок. | собирать, разбирать, регулировать, выявлять неисправности и устанавливать узлы и детали почвообрабатывающих и посевных машин; определять техническое состояние машин и механизмов; | классификацию, устройство и принцип работы почвообрабатывающих и посевных машин; |
|  | Тема 1.9. Назначение, общее устройство и принцип работы машин для внесения удобрений и химической защиты растений. | Конструкция и рабочий процесс: машин для подготовки удобрений к внесению, средств механизации погрузки и транспортировки удобрений. Конструкция и рабочий процесс: машин для внесения твёрдых органических удобрений, машин для внесения жидких и пылевидных удобрений. Конструкция и рабочий процесс: разбрасывателей, машин для внесения жидких удобрений. Химические вещества, их классификация. Механические методы защиты от сорняков. Комплексные методы борьбы с вредителями, болезнями и сорняками культурных растений. Конструкция и рабочий процесс машин для химической защиты растений: опрыскиватели. Служебные части машин. Конструкция и рабочий процесс машин для химической защиты растений: опыливатели, протравливатели семян, аэрозольные генераторы, техника безопасности при работе с ядохимикатами. | собирать, разбирать, регулировать, выявлять неисправности и устанавливать узлы и детали машин для внесения удобрений и химической защиты растений; определять техническое состояние машин и механизмов; | классификацию, устройство и принцип работы машин для внесения удобрений и химической защиты растений; |
|  | Тема 1.10. Назначение, общее устройство и принцип работы машин для заготовки кормов. | Виды технологий заготовки различных кормов, степень механизации, передовые приемы агротехнии. Методы заготовки трав на сено, травяную муку, сенажа, силоса. Назначение, конструкция и рабочий процесс: косилок, косилок-плющилок. Назначение, конструкция и рабочий процесс: грабель, подборщиков-полуприцепов, пресс подборщиков, оборудования для активного вентилирования сена. Назначение, конструкция и рабочий процесс: кормоуборочных комбайнов. | собирать, разбирать, регулировать, выявлять неисправности и устанавливать узлы и детали машин для заготовки кормов; определять техническое состояние машин и механизмов; | классификацию, устройство и принцип работы машин для заготовки кормов; |
|  | Тема 1.11. Назначение, общее устройство и принцип работы зерноуборочных машин. | Прямое комбайнирование. Раздельное комбайнирование. Конструкция и рабочий процесс жатвенной части, регулировки. Конструкция и рабочий процесс молотильного устройства, регулировки. Конструкция и рабочий процесс очистительного устройства, регулировки. Конструкция и рабочий процесс бункера, копнителя, шнеков, элеваторов, регулировки. Конструкция и рабочий процесс ходовой части, вариатора, ведущих мостов, регулировки. Конструкция и рабочий процесс сцепления и КПП, регулировки. Конструкция и устройство мостов управляемых колес, регулировки. Конструкция и рабочий процесс гидравлической системы комбайна. Конструкция и рабочий процесс моторной установки. Принцип передачи движения на рабочие органы, порядок запуска двигателя. | собирать, разбирать, регулировать, выявлять неисправности и устанавливать узлы и детали зерноуборочных машин; определять техническое состояние машин и механизмов; | классификацию, устройство и принцип работы зерноуборочных машин; |
|  | Тема 1.12. Назначение, общее устройство и принцип работы машин для послеуборочной обработки зерна. | Кондиции зерна. Продовольственное и семенное зерно, переработка зерна на крупы. Способы очистки и сортирования зерна. Разделение по геометрическим размерам. Разделение по аэродинамическим свойствам. Разделение по форме, состоянию поверхности и плоскости зерна. Конструкция и рабочий процесс зерноочистительных машин. Конструкция и рабочий процесс: сортировальных машин, машин специального назначения (вибропневматических, сепараторов и т.д.) Зерноочистительные комплексы. | собирать, разбирать, регулировать, выявлять неисправности и устанавливать узлы и детали машин для послеуборочной обработки зерна; определять техническое состояние машин и механизмов; | классификацию, устройство и принцип работы машин для послеуборочной обработки зерна; |
|  | Тема 1.13. Назначение, общее устройство и принцип работы машин для уборки корнеплодов, картофеля, овощных культур. | Конструкция и рабочий процесс картофелекопателей, регулировки. Конструкция и рабочий процесс картофелеуборочных комбайнов, регулировки. Конструкция и рабочий процесс ботвоуборочных машин, Конструкция и рабочий процесс, свеклоуборочных машин, регулировки. | собирать, разбирать, регулировать, выявлять неисправности и устанавливать узлы и детали машин для уборки корнеплодов, картофеля, овощных культур; определять техническое состояние машин и механизмов; | классификацию, устройство и принцип работы машин для уборки корнеплодов, картофеля, овощных культур; |
|  | Тема 1.14. Назначение, общее устройство и принцип работы землеройных и мелиоративных, погрузочно-разгрузочных машин. | Конструкция и рабочий процесс экскаваторов, бульдозеров, скреперов, грейдеров, каналокопателей. Конструкция и рабочий процесс кусторезов, фрез, плугов. Дождевание. Капельный, аэрозольный, комбинированный полив. Конструкция и рабочий процесс насосных станций, регулировки. Конструкция и рабочий процесс дождевальных машин, регулировки. Конструкция и рабочий процесс дождевальных установок, регулировки. . | собирать, разбирать, регулировать, выявлять неисправности и устанавливать узлы и детали землеройных и мелиоративных, погрузочно-разгрузочных машин; определять техническое состояние машин и механизмов; | классификацию, устройство и принцип работы землеройных и мелиоративных, погрузочно-разгрузочных машин; |
|  | Тема 1.15. Механизация и автоматизация водоснабжения ферм. | Центробежные, вихревые и поршневые насосы. Погружные насосы. Водоструйные установки. Ленточные и шнуровые водоподъемники. Водопроводные трубы и арматура. Водонапорные башни. | собирать, разбирать, регулировать, выявлять неисправности и устанавливать узлы и детали машин для водоснабжения ферм; определять техническое состояние машин и механизмов; | классификацию, устройство и принцип работы машин для водоснабжения ферм; |
|  | Тема 1.16. Механизация и автоматизация приготовления и раздачи кормов | Классификация кормоприготовительных машин. Передвижные кормораздатчики для раздачи измельченных грубых и зеленых, концентрированных и полужидких кормов. Стационарные кормораздатчики для различных типов ферм. Кормораздатчики платформенного типа. Гидравлические и пневматические установки для транспортировки и раздачи кормов. | собирать, разбирать, регулировать, выявлять неисправности и устанавливать узлы и детали машин для приготовления и раздачи кормов; определять техническое состояние машин и механизмов; | классификацию, устройство и принцип работы машин для приготовления и раздачи кормов |
|  | Тема 1.17. Механизация и автоматизация доения | Классификация доильных аппаратов. Типы доильных стаканов. Пульсаторы я коллекторы разных доильных аппаратов. Назначение и комплектация вакуумных установок. Вакуумные насосы, баллоны, регуляторы, вакуумметры. Классификация доильных установок и их комплектация. | собирать, разбирать, регулировать, выявлять неисправности и устанавливать узлы и детали машин для доения; определять техническое состояние машин и механизмов; | классификацию, устройство и принцип работы машин для доения; |
|  | Тема 1.18. Механизация и автоматизация первичной обработки и переработки молока | Цель первичной обработки молока. Виды технологических процессов первичной обработки молока. Фильтры. Центробежные молокоочистители. Охладители молока, резервуары-охладители, холодильные установки. Пастеризация молока. Пластинчатые пастеризаторы и пастеризаторы с инфракрасным облучением. Стерилизаторы молока.. | собирать, разбирать, регулировать, выявлять неисправности и устанавливать узлы и детали машин для первичной обработки и переработки молока; определять техническое состояние машин и механизмов; | классификацию, устройство и принцип работы машин для первичной обработки и переработки молока; |
|  | Тема 1.19. Механизация и автоматизация удаления и использования навоза | Способы удаления твердого, полужидкого и жидкого навоза. Мобильные и стационарные средства для удаления навоза. Скребковые транспортеры, скреперные установки. Основной принцип удаления навоза гидравлическим способом. Виды гидравлических систем. Смывная, рециркуляционная, лотково-отстойная, самотечная системы. Установки для удаления навоза пневматическим способом. Установки поршневого типа. Технические средства для выгрузки навоза из навозохранилищ.. | собирать, разбирать, регулировать, выявлять неисправности и устанавливать узлы и детали машин для удаления и использования навоза; определять техническое состояние машин и механизмов; | классификацию, устройство и принцип работы машин для удаления и использования навоза; |
|  | Тема 1.20. Механизация стрижки и купания овец | Электростригальные агрегаты и их комплектации. Высокочастотные электростригальные машины со встроенным электродвигателем. Точильные аппараты. Транспортеры, прессы, стол массировки шерсти. | собирать, разбирать, регулировать, выявлять неисправности и устанавливать узлы и детали машин для стрижки и купания овец; определять техническое состояние машин и механизмов; | классификацию, устройство и принцип работы машин для стрижки и купания овец; |
|  | Тема 1.21. Оборудование для создания микроклимата на ферме | Схема вентиляции животноводческих помещений, осевые и центробежные вентиляторы, теплогенераторы и электрокалориферы для обогрева помещений. Оборудование типа «Климат». Ультрафиолетовое облучение животных и птицы. | собирать, разбирать, регулировать, выявлять неисправности и устанавливать узлы и детали машин для создания микроклимата на ферме; определять техническое состояние машин и механизмов; | классификацию, устройство и принцип работы машин для создания микроклимата на ферме; |
|  | Тема 1.22. Комплексная механизация и автоматизация ферм. | Оборудование для комплексной механизации и автоматизации ферм крупного рогатого скота и овцеферм. Системы машин для ферм крупного рогатого скота и овцеферм. |  | назначение, устройство, принцип действия и режим работы оборудования ферм крупного рогатого скота и овцеферм; |

Специальность:  350207 Механизация сельского хозяйства.

МДК 01.01.: Назначение и общее устройство тракторов,  автомобилей и сельскохозяйственных машин.

Группа: М29.

Курс:      2

1 вариант

Задание 1.

1.1. Выберите правильный ответ.

В каком ответе правильно указаны все агрегаты и узлы, которые входят в состав  шасси?

- Сцепление, коробка передач, карданная передача, главная передача, дифференциал, полуоси.

- Трансмиссия, ходовая часть, механизмы управления.

- Рама, передние и задние оси, рессоры, амортизаторы, колеса с шинами.

- Двигатель, трансмиссия, рама, колеса с шинами.

1.2. Выберите правильный ответ.

Установите соответствие между  маркой трактора и его тяговым классом:

| 1. К-710 | А) 3 |
| --- | --- |
| 2. Т-130 | Б) 1,4 |
| 3. МТЗ-82 | В) 6 |
| 4. ДТ-75 | Г) 8 |

1.3.Выберите правильный ответ.

Культурные корпуса плуга по сравнению с полувинтовыми, лучше обеспечивают при обработке почвы

1) Заделку растительных остатков.

2) Оборот почвенного пласта.

3) Заданную глубину обработки.

4) Крошение почвенного пласта.

1.4. Выберите правильный ответ.

На какой дождевальной машине используется гидроприводные тележки?

1) ДКШ-64-800 «Волжанка».

2) ДДН-100.

3) ДМУ «Фрегат».

4) Кубань-Л.

Задание 2.

2.1. Дайте определение: Для чего предназначен двигатель внутреннего сгорания?

2.2. Дайте определение: Для чего предназначен автомобиль?

2.3. Дополните определение: Кривошипно-шатунный    механизм …………. возвратно-………….. движение …… во ………… движение ……….. вала.

2.4. Дополните определение: Степенью  сжатия  называют ……… полного …… цилиндра к …… камеры ………

2.5. Назовите показатель, который скрывается за рядом цифр: 1-5-4-2-6-3-7-8 или любого другого известного вам ряда цифр.

2.6. Что принято называть базовой моделью и модификацией трактора или автомобиля?

2.7.Дополните определение:

Наилучшая равномерность высева семян высевающими аппаратами                                                      сеялки СЗ 3,6 достигается, когда передаточное отношение для данной нормы высева…….., а длина рабочей части катушек…..….. .

2.8. Дополните определение:

У разбрасывателя минеральных удобрений 1- РМГ-4 прижимной ролик

прижимается к………1……… ходовому колесу при помощи …….2……

и приводит в движение через  ………3……. передачи …………..4….. .

2.9. Дополните определение:

Норму внесения удобрения у разбрасывателя ЗЖВ 1,8 регулируют

установкой  сменных жиклёров диаметром  20 мм на …..тонн; 30 мм на     ………тонн; 38мм на……тонн.

2.10.Дайте определение.

Перечислите регулировки очистки зерна на комбайне Дон-1500.

2.11. Дайте определение:

На какие цели используют воду в сельском хозяйстве?

2.12. Дополните определение:

Какие системы вентиляции используются на животноводческих фермах?

Задание 3.

3.1. Решите ситуационную задачу.

Рассчитайте литраж двигателя: что нужно вам знать для этого; опишите последовательность действий.

3.2. Решите ситуационную задачу.

Рассчитайте степень сжатия в цилиндре: что нужно вам знать для этого; опишите последовательность действий, укажите числовые значения степени сжатия для карбюраторных и дизельных двигателей.

3.3. Решите ситуационную задачу.

Нужно установить культиватор навесной КПС-4 на глубину обработки  10 см.

.           Установите культиватор КПС-4 на заданную глубину.

3.4. Решите ситуационную задачу.

Нужно откачать жижу из жижесборника.

Заправьте  жижеразбрасыватель  ЗЖВ 1,8.

Время выполнения задания = 85 мин.

Специальность:  350207 Механизация сельского хозяйства.

МДК 01.01.: Назначение и общее устройство тракторов,  автомобилей и сельскохозяйственных машин.

Группа: М29.

Курс:      2

2 вариант

Задание 1.

1.1. Выберите правильный ответ.

Какой механизм обеспечивает возможность вращения ведущих колес с различными скоростями при повороте автомобиля или трактора?

1. Дифференциал.	                        3. Сцепление.

2. Главная передача.               	4. Коробка перемены передач.

1.2. Выберите правильный ответ.

Установите соответствие  в системе обозначений автомобилей:

| 1. 1 цифра | А) порядковый номер модификации |
| --- | --- |
| 2. 2 цифра | Б) класс автомобиля |
| 3. 3 , 4 цифра | В) номер модели автомобиля |
| 4. 5 цифра (если имеется) | Г) вид автомобиля |

1.3. Выберите правильный ответ.

Назовите сборочные детали корпуса плуга ПЛН-5-35.

1-стойка;  2-лемех;  3- отвал;  4- полевая доска;5-дисковый нож; 6-предплужник.

1.4. Выберите правильный ответ.

Назовите сборочные детали рабочего органа культиватора КПЭ-3,8.

1- кронштейн;  2- пружина стойка;  3- стрельчатая лапа;   4- амортизационные пружины;

5- стяжные болты; 6-регулировочный болт;7 –лемех; 8-отвал.

Задание 2.

2.1. Дайте определение: Что такое источник электрической энергии?

2.2. Дайте определение: Система зажигания служит для ………….. сжатой ……. смеси в ……… карбюраторного двигателя  ……, образующейся в ……………., а также для …………. угла ………. зажигания.

2.3. Дополните определение: Аккумуляторная батарея служит для ………… током ……………, когда двигатель …………… или ………….. на малой частоте ………………..вала.

2.4. Дополните определение: …………., …………… электрическую ………….., называются потребителями

2.5. Расшифруйте марку аккумуляторной батареи 6 ТСТ-50 ЭМС.

2.6. Перечислите состав цепи тока низкого напряжения системы зажигания.

2.7. Назовите сборочные детали дисковой батареи бороны БДТ-7.

2.8. Назовите - чем устанавливают глубину посева у сеялки СУПН-8?

2.9. Укажите глубину обработки почвы культиватором КПЭ-3,8.

2.10. Назовите детали входящие в конструкцию рабочего органа культиватора-плоскореза          КПГ-2-150.

2.11. Дайте определение:

.          Какие элементы включает корпус лемешного плуга?

2.12. Дайте определение:

Какие источники  используется для водоснабжения животноводческих ферм?

Задание 3.

3.1. Решите ситуационную задачу.

Необходимо приготовить электролит для заливания в аккумуляторную батарею: какие компоненты вам необходимы; опишете последовательность ваших действий.

3.2. Решите ситуационную задачу.

Необходимо отрегулировать угол  зажигания в двигателе; опишите последовательность действий;

какие устройства осуществляют регулировку угла опережения зажигания в процессе работы двигателя автоматически.

3.3. Решите ситуационную задачу.

.На комбайне во время работы ослабла элеваторная цепь. Проведите натяжение цепи и  технический уход после выполнения работы.

3.4. Решите ситуационную задачу.

Рассчитать норму потребления воды в литрах 50 коров  за сутки.

Время выполнения задания = 85 мин.