ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

# «Кузоватовский технологический техникум»

Методические указания

по выполнению курсовой работы

по МДК 04.01. Управление структурным подразделением организации

для специальности 35.02.07. Механизация сельского хозяйства

по программам подготовки специалистов среднего звена

Составитель

Наумов Н.В., преподаватель профессиональных дисциплин первой   квалификационной категории ОГБПОУ Кузоватовский  технологический техникум

Пояснительная записка

Целью настоящих методических указаний является оказание помощи студентам   специальности 35.02.07. «Механизация сельского хозяйства» в быстрой ориентации в большом количестве вопросов подготовки материалов, требований к содержанию, оформлению и представления  курсовой работы.

Курсовая работа является заключительным этапом изучения МДК 04.01. Управление структурным подразделением организации  и представляет собой его творческую, самостоятельную работу. В процессе сдачи курсовой работы выявляется подготовленность студента к работе в условиях современного производства, оценивается его умение применять достижения науки, техники и передового опыта при выполнении проектного задания, способность анализировать возможные варианты технических, технологических и организационных решений с учетом их экономической целесообразности. Поэтому в процессе курсового проектирования решаются следующие задачи:

- Закрепление, систематизация и расширение теоретических и практических знаний по специальности и применение этих знаний для решения конкретных научных, технических, технологических и организационно-экономических задач;

- Развитие навыков самостоятельной работы и овладение методикой исследования при выполнении проектных заданий.

Тематика курсовых работ должна соответствовать характеру сферы профессиональной деятельности студента, определённой Государственным образовательным стандартом по специальности, отражать новые достижения науки и техники, передовые приёмы и методы организации труда. Предпочтение отдаётся темам, выполняемым по заявкам производства. Особую ценность представляют курсовые работы, содержащие результаты научно-исследовательской работы, выполненной студентом, конструкторские разработки по усовершенствованию различных машин и механизмов для механизации технологических операций.

Предлагаемые методические указания включают рекомендации по структуре, содержанию и оформлению курсовых работ, организации проектирования, сдачи курсовых работ преподавателю.

# Содержание

| Введение…………………………………………………………………………….. | 4 |
| --- | --- |
| 1. Тематика курсового проектирования………………………...…..................... | 5 |
| 2.Основные требования к содержанию и объему курсовой работы……… | 6 |
| 2.1. Общие положения………………………………………………....................... | 6 |
| 2.2. Примерная структура расчетно-пояснительной записки курсовой работы……………………………………………………………………………. | 6 |
| 3.Требования к расположению текстового материала в расчетно-пояснительной записке..…………………………………………………………… | 11 |
| 4. Условные обозначения в курсовой работе……………...….…………......... | 13 |
| 5. Критерии оценки работы …………………………................... Перечень литературы………………………………………………………………. Приложения…………………………………………………………………………. | 14 15 16 |

Введение

1. Тематика курсового проектирования

Тематика курсового проектирования может быть посвящена следующим вопросам:

- Проектирование комплексной механизации производственных процессов в растениеводстве и кормопроизводстве; механизации возделывания отдельных сельскохозяйственных культур по интенсивным технологиям с разработкой или модернизацией сельскохозяйственных машин и агрегатов;

- Обоснование оптимального состава машинно-тракторного парка для конкретной машинно-технологической станции ( МТС ); уборочно-транспортного комплекса ( отряда ); размеров, технологий и средств механизации для фермерских хозяйств;

- Выбор и расчет системы машин для производства сельскохозяйственной культуры в хозяйстве на весеннее-летне-осенний период с разработкой технологической карты и графика машиноиспользования.

В перечень включаются темы исходя из региональных особенностей  сельскохозяйственного производства Кузоватовского района и Ульяновской области.

По своему содержанию темы курсовых работ должны отражать современный уровень науки и техники, реальные проблемы предприятий агропромышленного комплекса, удовлетворять целям и задачам курсового проектирования.

Основная часть тем должна быть ориентирована на конкретное направление инженерной деятельности: эксплуатационное, ремонтное, технологическое.   Объектами проектирования могут быть реально существующие или перспективные производства, машины, технологии, устройства.

В процессе курсового проектирования студент самостоятельно принимает все инженерно-технические решения, выполняет необходимые технико-экономические сравнения и обоснования, расчёты . Он несёт ответственность за своевременность выполнения, качество и глубину проработки работы, а также грамотное оформление чертежей и пояснительной записки.

2. Основные требования к содержанию и объёму курсовой работы

2.1 Общие положения

Курсовая работа  включает в себя расчётно-пояснительную записку в объёме не менее 20 страниц текста компьютерной версии формата А4 и 2 листа графического материала формата А3, из которых 1 лист представляет чертежи технологической карты, 2 лист –график машиноиспользования.

Указанный объём работы является примерным и в зависимости от сложности работы и необходимости более глубокой проработки его разделов может быть изменён по согласованию с руководителем работы.

Расчётно-пояснительная записка и графическая часть проекта должны выполняться в соответствии с требованиями    действующих в настоящее время нормативных документов: Единой системы конструкторской документации (ЕСКД); Международной системы единиц (СИ); Единой системы допусков и посадок (ЕСДП); Единой системы технологической подготовки производства (ЕСТПП); Системы стандартов  по информационно-библиографической документации (ССИБИД); Системы стандартов безопасности труда (ССБТ); настоящих методических указаний по курсовому  проектированию для студентов механического отделения КПТК.

  - Примерная структура расчётно-пояснительной

записки курсовой работы

Расчётно-пояснительная записка к курсовой работе должна раскрывать творческий замысел работы; содержать необходимые сведения для обоснования работы; цели и задачи проектирования; описания принятых технологических и конструкторских решений и мероприятий, методов исследований, проведённых экспериментов; соответствующие расчёты, анализ результатов, технико-экономическую оценку сравниваемых вариантов; выводы; необходимые иллюстрации (графики,  эскизы, чертежи, диаграммы, схемы, фотографии) и таблицы.

Примерная общая структура расчётно-пояснительной записки курсовой работы:

Титульный лист

Содержание	
Типовая структура содержания курсовой работы

| № п.п. | Наименование раздела дипломного проекта | Примерное количество страниц |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 1-2 |
| 1. | Аналитическая часть. | 10-15 |
| 1.1. | Характеристика хозяйства |  |
| 1.2. | Название хозяйства, образование, развитие, направление, расположение |  |
| 1.3. | Почвенно-климатические условия, рельеф местности. |  |
| 1.4. | Посевные площади по видам культур. |  |
| 1.5. | Наличие техники в хозяйстве. |  |
| 1.6. | Наличие механизаторских кадров. |  |
| 1.7. | Наличие ремонтно-обслуживающей базы. |  |
| 2. | Расчетно-организационная часть. | 5-10 |
| 2.1. | Достижения науки и передового опыта в технологии возделывания и уборки зерновых культур. |  |
| 2.2. | Организация и проведение работ по возделыванию и уборке. |  |
| 2.3. | Выбор и обоснование марочного состава тракторов и с/х машин. Расчет состава агрегата. |  |
| 3. | Проектная часть. | 10-15 |
| 3.1. | Разработка плана механизированных работ на заданный период. |  |
| 3.2. | Построение технологической карты по возделыванию культур |  |
| 3.3. | Построение графика машиноиспользования тракторов |  |
| 3.4. | Расчет потребности в тракторах и с/х машинах |  |
| 3.5. | Расчет потребности в топливе и смазочных материалов |  |
| 4. | Технологическая часть. | 5-10 |
| 4.1. | Агротехнические требования к выполнению заданной операции. |  |
| 4.2. | Расчет производительности МТА. |  |
| 4.3. | Расчет производительности агрегата за смену. |  |
| 4.4. | Выбор и обоснование способов движения МТА |  |
| 4.5. | Подготовка агрегата к работе |  |
| 4.6. | Подготовка поля к работе. |  |
| 5. | Экономическая часть. | 2-5 |
| 5.1. | Расчет эксплуатационных затрат при работе МТА. |  |
| 6. | Охрана природы и окружающей среды. | 2 |
| 7. | Охрана труда и противопожарные мероприятия. | 2 |
| 8. | Заключение | 2 |
| 9 | Литература |  |
| 10 | Приложения | 4-5 |
|  | Итого | 30-35 |
| 11 | Графическая часть 2 листа формата А-3 |  |
| 11.1. | График машиноиспользования |  |
| 11.2. | Технологическая карта возделывания культуры |  |

Форма титульного листа  приведена в приложении 1.

Задание на курсовую работу    выдаёт преподаватель, ведущий курс МДК 04.01. Управление структурным подразделением организации,  который определяет круг вопросов, подлежащих разработке в соответствии с темой. Задание должно быть выдано студенту полного изучения  МДК 04.01. Управление структурным подразделением организации. Календарный план заполняется при выдаче задания с указанием сроков выполнения отдельных разделов.

Содержание включает в себя только номера названия разделов и подразделов с указанием страниц. Пункты и подпункты в оглавление не включаются. Заголовок «Содержание» выполняется строчными (кроме первой заглавной) буквами. Заголовки содержания должны точно повторять заголовки в тексте. На «Содержании» внизу на первой странице помещается основная надпись по форме 2 (согласно ГОСТ 2. 104-68. ЕСКД).

Введение. Во введении обосновывается выбор темы, определяемый её актуальностью, формируются проблема и круг вопросов необходимых для её решения, определяется  цель работы и комплекс задач, подлежащих решению, для раскрытия темы, указывается объект исследования и литературные источники. Введение не включается в число разделов работы.

Аналитическая часть проекта составляет примерно 10% объёма расчётно-пояснительной записки. В этом разделе приводится краткая производственная характеристика предприятия, анализируется состояние производства, техники

или технологий.           	Анализ отдельных показателей деятельности конкретных предприятий рекомендуется выполнять на базе показателей, указанных в годовых отчётах, производственных и финансовых планах и первичных документах.

Результаты анализа излагаются в записке  в виде таблиц с пояснениями. Для отражения динамики показателей анализ желательно проводить не менее чем за три последних года.

Вместе со специалистами предприятия устанавливаются причины выявленных недостатков и намечаются пути их устранения.

По литературным данным студент проводит анализ существующих методов, технологий, способов решения аналогичных задач в России и за рубежом. В расчётно-пояснительной записке указываются ссылки на использованные источники в квадратных скобках с порядковым номером источника, приведённого в списке литературы. В результате проведённого анализа формулируются конкретные задачи работы.

Технологическая часть по объёму составляет около 30%. В зависимости от темы работы она содержит решения основных производственно-технологических, организационно-управленческих, экспериментальных, исследовательских и проектно-технологических задач. Например, в работах, связанных с технологией возделывания сельскохозяйственных культур, в этой части анализируются существующие технологии, разрабатывается прогрессивная технология механизированных работ, обосновывается комплекс машин и оборудования, составляется годовой план его использования, разрабатывается график технического обслуживания машинно-тракторного парка (МТП).

Охрана труда и противопожарные мероприятия (8% по объёму). В этом разделе разрабатываются мероприятия и предложения по организации безопасной работы по принятой технологии, машины, аппарата, стенда, по улучшению условий труда на проектируемом объекте.

Раздел включает анализ состояния охраны труда, противопожарных, санитарных условий на предприятии, инженерно-технические мероприятия по улучшению охраны труда на предприятии. В разделе должны быть изложены правила безопасной эксплуатации наиболее сложных механизмов, оборудования, указаны необходимые средства пожаротушения, оказания первой помощи и места их хранения, приведена информация  по молниезащитным устройствам.

Все мероприятия должны быть увязаны с темой курсовой работы и носить конкретный характер.

Охрана природы и окружающей среды (около 5% по объёму). В данном разделе необходимо провести анализ влияния деятельности конкретного предприятия на окружающую среду (реки, почву, атмосферу, флору, фауну, и т. д.). Особое внимание следует обратить на хранение и использование нефтепродуктов, удобрений, токсичных, радиоактивных веществ. На основе анализа разработать и предусмотреть организационные и технические мероприятия, обеспечивающие защиту окружающей среды от загрязнения, рациональное использование водных и земельных ресурсов.

Для решения этих вопросов целесообразно предусмотреть технологии, работающие по замкнутому циклу, системы хранения и утилизации отходов производства, указать современные средства экологического контроля.

Содержание раздела должно быть тесно увязано с разрабатываемой в работе инженерной задачей.

Экономическая часть. Раздел (10% по объёму) содержит экономическое обоснование проектных предложений. Даётся сравнительный анализ проектных предложений по технико-экономическим показателям. Для этого используются типовые или наиболее совершенные технологии (устройства) из существующих. Желательно  указать источники финансирования для реализации проектных предложений. 	Расчёты выполняются с использованием методик определения экономической эффективности технологий и сельскохозяйственной техники и

методических рекомендаций по составлению бизнес-планов, внедрения технологий и техники для сельского хозяйства и отраслей её обслуживающих.

Заключение (объёмом не более страницы) должно содержать:

-краткие основные выводы, обобщающие инженерные разработки работы;

-оценку полноты решений задач, поставленных в работе;

-оценку технико-экономической эффективности работы;

-возможную область применения инженерных разработок работы;

-техническую (народнохозяйственную, научную и т. д.) значимость выполненной работы.

Список литературы. Библиографическое описание учебника, журнальной статьи, патента или любого  другого документа – это совокупность библиографических сведений о документе, приведённых по определённым правилам, необходимых и достаточных для общей характеристики и идентификации документа. 	Построение списка литературы в курсовых работах рекомендуется осуществлять по алфавитному принципу или в порядке появления ссылок по тексту расчётно-пояснительной записки. 	Содержание библиографического описания книги должны включать фамилию и инициалы автора, заглавие книги, место издания, издательство, год издания, количество страниц. Наименование места издания указывают полностью в именительном падеже, допуская сокращения только трёх городов: Москва (М.), Ленинград (Л.), Санкт-Петербург (СПб.). 	При отсутствии сведений о месте изданий следует употреблять слова: Б.м. (без места). Наименование издательства приводят в именительном падеже и, при необходимости допускается сокращённая запись. При наличии двух издательств, приводят наименование обоих. Год издания обозначают арабскими цифрами, при этом слово «год» не пишется.

Содержание и правильность написания библиографических описаний приводятся в приложении.

Приложения. Приложениями могут быть формы различных документов, а также тексты вспомогательного характера (например, техническая характеристика, описание чего либо и т.д.). Каждое приложение должно иметь номер и заголовок. Нумерация страниц приложений и записки должна быть общей, за исключением спецификаций, которые имеют собственную нумерацию. Все приложения с их заголовками приводятся в «СОДЕРЖАНИИ» расчетно-пояснительной записки.

3. Требования к расположению текстового материала в расчётно-пояснительной записке

Расчётно-пояснительная записка оформляется на плотной (не менее 65 г/м) писчей бумаге хорошего качества. Формат бумаги А4 (297х 210) на одной стороне листа.

Текст, выполняемый рукописным способом, должен быть написан чётким разборчивым почерком, приближённым к чертёжному шрифту, высотой не менее 2,5 мм. Цифры и буквы необходимо писать черными чернилами (допускается синими), пастой или тушью.

выполняется кеглем № 14 и шрифтом Times New Roman через 1,5 интервала (ГОСТ 2.004-88).

Вписывать в текстовый материал пояснительной записки, изготовленный в компьютерной версии, отдельные слова, формулы, условные знаки ( рукописным способом ), а также выполнять иллюстрации следует черными чернилами, пастой или тушью.

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе выполнения записки, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста   (графики)  черными чернилами, пастой или тушью рукописным способом.

На каждом листе записки выполняется внутренняя рамка на расстоянии 20 мм от левой продольной стороны и на расстоянии 5 мм от трех остальных сторон с основной надписью для первого и последующих листов.

На одной странице записки должно располагаться 28-30 строк текста. Расположение текста слева и справа от внутренней рамки должно быть 3 …5 мм.

Текст записки делится на разделы, подразделы, а при необходимости и на пункты и подпункты (образец расположения текста, заголовков разделов и подразделов на страницах пояснительной записки представлен в приложении).

Заголовки разделов пишутся строчными буквами (кроме первой прописной) с абзацного отступа  и нумеруются арабскими цифрами без точки (1, 2, 3, 4, 5, 6) в пределах всей записки. Если заголовок состоит из двух предложений, то их разделяют точкой. Переносы слов в заголовке запрещены. Каждый раздел следует начинать с новой страницы. В конце номера и названия раздела точка не ставится.

Подразделы составляют часть раздела и имеют порядковые номера в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и номера подраздела (например, 1.2), которые разделяются точкой. Заголовок подраздела пишется строчными буквами (кроме первой прописной) с абзацного отступа. В конце второй цифры номера подраздела и названия подраздела точка не ставится.

Пункты подраздела нумеруются в пределах подраздела и состоят из номера подраздела и номера пункта (например, 1.2.1). Заголовок подраздела пишется строчными буквами (кроме первой прописной) с абзацного отступа. В конце третьей цифры номера и названия подраздела точка не ставится.

Подпункты состоят из номеров раздела, пункта и подпункта, [номера и названия подпунктов точка не ставится.

Содержащиеся внутри пунктов подпунктов перечисления требований, указаний, положений обозначают дефисом или, при необходимости ссылки в тексте на одно из перечислений, строчной буквой, после которой ставится скобка. Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать арабские цифры, после которых ставится скобка (например, а), б), 1), 2) и т.д.). При ссылке на разделы, подразделы, пункты, перечисления следует указывать их порядковый номер, например, «в разд. 2», « в подразд. 2.4», « по п. 2.4.б», «…перечисление б)». Перечисления записываются со строчной буквы и в конце каждого перечисления ставят точку с запятой, а в конце последнего – точку.

Каждый подпункт, перечисление записывают с абзацного отступа (и никак из текста, в отличие от разделов, подразделов и пунктов, не выделяют).

Формулы, коэффициенты, нормативные величины должны сопровождаться ссылкой на литературный источник, порядковый номер которого указывают в квадратных скобках, например, « [8]», или  « [8, с. 53, табл. 2.15]», или «По [8. с. 67] производительность выгрузного шнека должна быть на 3…8% больше, чем загрузочного», или ( при повторной ссылке на источник ) «[там же, с. 54]».

Номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделённых точкой, например, «(3.12)». Допускается сквозная нумерация формул в пределах всей записки.

Ссылку в тексте на формулу делают следующим образом: «общие затраты на изготовление конструкции определены по формуле (1.5)».

Пример оформления формул приведён в приложении.

Иллюстрации. Для пояснения текста его иллюстрируют схемами, графиками, диаграммами, фотографиями и т. п. Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста. Иллюстрации выполняют тушью или чёрными чернилами, пастой (допускается исполнение иллюстраций  с использованием оргтехники и прикладных программ компьютеров) на бумаге пояснительной записки. Размер иллюстраций не должен превышать размеров формата А3 (297х 420 мм). Иллюстрации могут быть расположены, кА по тексту записки, так и в конце его или даны в приложении. Все иллюстрации нумеруют арабскими цифрами в пределах раздела (допускается сквозная нумерация по всему тексту расчётно-пояснительной записки). По ГОСТ 2.105-95 номер и наименование иллюстрации помещают под иллюстрацией (симметрично её формату) после  пояснительных данных.

При ссылке в тексте на рисунок следует указывать его номер, например, «показан на рисунке 1.2». Повторные ссылки на рисунки дают следующим образом: «(см. рисунок 1.2)».

Таблицы. Цифровой материал оформляют в виде таблиц и помещают сразу же после первого упоминания о ней в тексте. Таблица должна иметь свой номер и тематический заголовок.

Все таблицы, если их несколько, должны быть пронумерованы арабскими цифрами в пределах всей записки или её раздела. Заголовок таблицы выполняют строчными буквами, кроме первой прописной, и размещают рядом со словом «Таблица» (пример оформления таблицы см. в приложении)

При переносе таблицы на другой лист тематический заголовок помещают только под первой частью таблицы, а над последующими частями пишут слова «Продолжение таблицы 1.2». Шапку таблицы допускается не повторять, а вместо неё помещать только строку с нумерацией столбцов (граф).

Графы «№ п/п» и «Единицы измерения» в таблицу не включают. Ссылки на таблицы следует указывать их порядковым номером, например, «в таблице 4.12».

Расчёты в пояснительной записке выполняют по общим требованиям к текстовым документам.

Расчёт в общем случае должен содержать: наименование расчёта; цель расчёта; расчётную схему (в произвольном масштабе);  исходные данные для расчёта, условия расчёта; расчёты; вывод по результатам расчёта.

Если расчёт ведётся с применением компьютера, в пояснительной записке приводятся исходные данные для расчёта, расчётные величины и формулы, конечный результат (распечатка) и выводы по результатам расчёта. Результаты расчёта помещаются в том виде, в каком они выданы компьютером, без исправлений и дополнений на формате А4 (или совпадающим по высоте А4, а линия сгиба совпадала бы с правым краем листа записки).

4. Условные обозначения в курсовой работе

Для расчётно –пояснительной записки (в графе (2) основной надписи); КР 35.02.07. 17

КР - шифр курсовой работы;

35.02.07. – шифр специальности:   «Механизация сельского хозяйства»;

17 – год создания работы

Рисунок 1 – Форма 2 основной надписи

5. Критерии оценки курсовой работы

Преподаватель  оценивает курсовую работу по следующим критериям:

- соответствие содержания теме работы

- обоснованность выбора методов решения поставленной задачи;

- наличие и качество исследовательской части;

- оригинальность конструкторского решения;

- уровень выполнения инженерных расчетов;

- достоверность полученных результатов;

- практическая ценность работы и возможности внедрения;

- применение информационных технологий при проектировании

-качество оформления и соответствие чертежей требованиям стандартов;

Рекомендуется учитывать наличие у студента знаний и умений пользоваться научными методами познания, творческого подхода к решению инженерной задачи, владения навыками находить теоретическим путем ответы на сложные вопросы производства.

Оценку «отлично» рекомендуется выставлять студенту, если работа выполнена на актуальную тему, разделы разработаны грамотно, инженерные решения обоснованы и подтверждены расчетами. Содержание работы отличается новизной и оригинальностью, чертежи и пояснительная записка выполнены качественно.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если работа выполнена в соответствии с заданием, расчеты выполнены грамотно, но большинство решений типовые или их обоснование не является достаточно глубоким. При этом ошибки не носят принципиальный характер, а работа оформлена в соответствии с установленными требованиями с небольшими отклонениями.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если работа  выполнена в полном объеме, но содержит недостаточно убедительное обоснование, типовые решения и существенные технические ошибки, свидетельствующие о пробелах в знаниях студента, но в целом не ставящие под сомнение его  подготовку. При этом графическая часть и пояснительная записка выполнены небрежно.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если работа содержит грубые ошибки в расчетах и принятии инженерных решений, количество и характер которых указывает на недостаточную подготовку выпускника.

Список литературы

1. Брамнец Н.В. Курсовое и дипломное проектирование по механизации животноводства [Текст]: 3-е изд., перераб. и доп./ Н.В. Брагинец, Д.А. Палишкин. – М.: Агропромиздат, 1991.-191с.

2. Иофинов С.А. Курсовое и дипломное проектирование по эксплуатации машинно-тракторного парка [Текст] / С.А.Иофинов, Г.П. Лышко, Р.Ш. Хабанов. - М.: Агропромиздат, 1991.-174с.

3. Методические указания по дипломному проектированию для студентов специальности 311300 «Механизация сельского хозяйства» [Текст]/ сост. В.Е.Гребенюк, Н.В. Чибряков Ю.Н. Дементьев и др.: Кемеровский СХИ. – АНО ИПЦ «Перспектива», 2001.-56с.

4. Сельскохозяйственные машины. Механизация и технология животноводства: методические указания по курсовому и дипломному проектированию [Текст] / сост. Ю.Н. Дементьев, В.Е. Гребенюк, В.И. Миленко и др.: Кемеровский ГСХИ.- АНО ИПЦ «Перспектива», 2004.-74с.

5. Туревский И.С. Дипломное проектирование автотранспортных предприятий [Текст]: учебн. пособие/ И.С. Туревский – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2007. – 240с.

Приложение 1

Оформление титульного листа

Министерство образования и науки Ульяновской области

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение среднего профессионального образования Кузоватовский технологический техникум

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОГБПОУ КТТ

_____________ Р.К. Таиров

КУРСОВАЯ РАБОТА

По МДК 04.01 Управление структурным подразделением организации

Тема_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Выполнил студент ___________________________

Специальность _____________________________

Проверил преподаватель_____________________

Оценка___________________________________

Дата___________________________________

Кузоватово 20   год

Приложение 2

Примеры содержания таблиц к аналитической части

## Посевные площади по видам культур, их урожайность, валовой сбор, себестоимость, реализация и рентабельность.

Посевные площади по видам культур.                                                          Таблица 1

| № п/п | Наименование культуры | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013г | 2014г | 2015г |
| 1. | Яровая пшеница |  |  |  |
| 2. | Озимая пшеница |  |  |  |
| 3. | Озимая рожь |  |  |  |
|  | Овес …… |  |  |  |
| 5. | Всего по хозяйству |  |  |  |

Урожайность по видам культур                                                                     Таблица 2

| № п/п | Наименование культуры | Урожайность, ц/га |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013г | 2014г | 2015г |
| 1. | Яровая пшеница |  |  |  |
| 2. | Озимая пшеница |  |  |  |
| 3. | Озимая рожь |  |  |  |
| 4. | Овес ……. |  |  |  |
| 5. | Всего по хозяйству (среднее) |  |  |  |

Валовой сбор по видам культур                                                                     Таблица 3

| № п/п | Наименование культуры | Валовой сбор, ц |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013г | 2014г | 2015г |
| 1. | Яровая пшеница |  |  |  |
| 2. | Озимая пшеница |  |  |  |
| 3. | Озимая рожь |  |  |  |
| 4. | Овес |  |  |  |
| 5. | Всего по хозяйству |  |  |  |

Себестоимость по видам культур                                                                   Таблица 4

| № п/п | Наименование культуры | Себестоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013г | 2014г | 2015г |
| 1. | Яровая пшеница |  |  |  |
| 2. | Озимая пшеница |  |  |  |
| 3. | Озимая рожь |  |  |  |
| 4. | Овес |  |  |  |
| 5. | Всего по хозяйству (среднее значение себестоимости) |  |  |  |

## Наличие техники в хозяйстве.

Таблица 6

| № п/п | Тип и марка машин | Количество, шт |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013г | 2014г | 2015г |
| 1 | Трактора, из них: |  |  |  |
|  | Колесные: |  |  |  |
|  | МТ3 – 80 |  |  |  |
|  | К – 700А |  |  |  |
|  | Т – 150К |  |  |  |
|  | МТ3 – 82 |  |  |  |
|  | Гусеничные: |  |  |  |
|  | ДТ – 75М |  |  |  |
|  | Т – 4А |  |  |  |
|  | Автомобили, из них: |  |  |  |
|  | ГАЗ – 53 |  |  |  |
|  | с/х машины: |  |  |  |
|  | Культиватор КПС – 4-03 |  |  |  |
|  | Плуг ПЛН – 4-35 |  |  |  |

## Наличие механизаторских кадров, обслуживающего персонала, инженерно-технических работников.

Таблица 7

| № п/п | Перечень профессий | Наличие кадров |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013г | 2014г | 2015г |
| 1. | Рабочие, занятые в растениеводстве |  |  |  |
| 2. | Из них: трактористов |  |  |  |
| 3. | водителей |  |  |  |
| 4. | слесарей |  |  |  |
| 5. | Занятые в животноводстве |  |  |  |
| 6. | Из них: доярки |  |  |  |
| 7. | скотники |  |  |  |
| 8. | ветврачи |  |  |  |
| 9. | Специалисты |  |  |  |
| 10. | Из них: агроном |  |  |  |
| 11. | завфермой |  |  |  |
| 12. | механик |  |  |  |
| 13. | бухгалтер |  |  |  |
| 14. | руководитель СПК |  |  |  |
| 15. | Итого |  |  |  |

Всего земли            из них пашни                          пастбища

Приложение 3

Примеры оформления рисунков

Рисунок 2.1 - График расходования кормов по часам

Рисунок 3.1 - Технологическая схема измельчителя ИКС-5М:

1-загрузочный бункер; 2-шнек; 3-напорная труба; 4-патрубки с распределителями; 5-редуктор; 6-цепная передача; 7, 9, 11 – клиноремённые передачи;  8 – измельчающий аппарат;  10-электродвигатель;  12-фильтр; 13-насос; 14 – сетка; 15 – ванна

Приложение 4

Формулы для расчетов

##### 1) Общее сопротивление плуга Р определяется по формуле

Р = fG + kabn + εabnv2,

где     f - коэффициент пропорциональности ( f = 0,2...0,5 8, с.58, табл. 2.17);

G - сила тяжести плуга, кН;

k - удельное сопротивление почвы, кН/м2 (k=55·кН/м2 там же, с. 59);

а – глубина обработки, м;

b - ширина захвата корпуса плуга, м;

n - число корпусов;

ε –коэффициент, характеризующий форму лемешно-отвальной поверхности и свойства почвы, Н·с/м4 (ε =1…2·кН·с/м4 там же, с.59);

v - скорость движения агрегата, м/с.

2)   Необходимое количество сельхозмашин определяем умножением числа необходимых агрегатов (тракторов) на количество машин в агрегате.

, количество тракторов, шт.

где V-выполняемый объём работ,га;

Wаг-производительность агрегата за агросрок,га.

, количество машин, шт.

где n-количество машин в агрегате, шт.

1.Лущение стерни:

шт.;            шт.

3) Расчёт потребности в топливе и смазочных материалов.

Расход топлива на 1 га обрабатываемой за смену площади определяют по формуле:

, кг/га.

где,Gсм- расход топлива за смену, кг;

Wсм- производительность агрегата, га.

Расход топлива за смену определяют по формуле:                       , кг.

где, Gр,Gх,Gо- среднечасовые расходы топлива при рабочем, холостом движении и                при остановках;

Тр, Тх, Тхд- время рабочего, холостого движения и холостого хода двигателя.

Расход топлива за смену можно рассчитать и по следующей формуле           , кг.

где,      q- удельный расход топлива, г/л.с.ч;

P- мощность двигателя, л.с.;

Тсм – время смены, ч.

4)   Рассчитываем количество топлива для трактора Т-150К на операции им выполняемые:

q=300г/л.с.ч.;     P-150 л.с.

1. Лущение стерни. Тсм=8 ч.; Wсм=50 га.

Расход топлива навесь объём работ:

,

где,    А- объём работы, га.

5)  Расчёт смазочных материалов.

Необходимые смазочные материалы и топливо для пускового двигателя устанавливают в процентном отношении к расходу дизельного топлива.

Из смазочных материалов, применяемых в тараторах и комбайнах, больше всего расходуется дизельное масло. Его расход определяется по формуле:

; %

Где,   V- ёмкость картера двигателя;

- удельный вес масла;

tч- срок службы масла, ч.;

Vд- количество доливаемого масла литров в час;

tд- период времени через которые производится доливка масла, ч.;

GТ- часовой расход основного топлива, кг/ч.

Существуют примерные нормы расхода смазочных материалов и пускового топлива к расходу основного топлива в процентном отношении, приведённое в таблице:

| № | Марка трактора, комбайна | Коэффициент расхода к основному топливу |
| --- | --- | --- |
|  |  | Дизельное масло | Автол | Трансмиссионное масло | Солидол | Пусковой бензин |
| 1 | Т-150К | 0,049 | 0,003 | 0,001 | 0,001 | 0,01 |
| 2 | ДТ-75М | 0,053 | 0,003 | 0,01 | 0,006 | 0,01 |
| 3 | МТЗ-80 | 0,048 | 0,003 | 0,001 | 0,005 | 0,01 |
| 4 | СК-5 «Нива» | 0,049 | 0,003 | 0,008 | 0,008 | 0,01 |

6) Расчет показателей машиноиспользования.

Рассматриваемая группа показателей характеризует потенциальные возможности машиноиспользования.

Энергонасыщенность полеводства.

где, -эффективная мощность всех энергетических средств, применяемых в полеводстве, кВт.

Fn-  общая пахотная площадь, га;

Энерговооружённость труда.

где, Hр- общее число работников хозяйства в полеводстве;

Нагрузка пашни на один условный трактор.

га/у.т.;

где,  nу.т.-количество условных тракторов в полеводстве;

Степень механизации по площади.

где,     Fмех.- площадь охваченная механизацией;

Fобщ.- общая площадь выполняемых работ.

7) Расчет эксплуатационных затрат при работе МТА.

Затраты труда – основной показатель, характеризующий уровень механизации производства по возделыванию с/х культур. Он показывает эффективность использования и качество средств механизации.

(30)

где,    nМ – число механизаторов, работающих на агрегате;

Wч – производительность агрегата за 1 час сменного времени, га/ч.

1. Лущение стерни.

8) Проверочный расчёт резьбового соединения.

Исходные данные:

Растягивающее усилие на соединение от внешних нагрузок N, Н 500

Внутренний диаметр винта d, мм                                                        16

Количество винтов в соединении m, шт.                                             1

Класс прочности винта                                                                          5,6

Тип нагрузки                                                                                          переменная

Метод расчёта:

Расчёт произведён теоретическим методом.

Область применения расчёта:

Расчёт распространяется на резьбовые соединения, предварительно затянутые и нагруженные внешней продольной силой.

Расчёт резьбового соединения:

Предел текучести для винтов класса прочности 5,6:

Допускаемое напряжение при растяжении для винтов класса прочности 5,6 и переменной нагрузке:

Расчётное напряжение, возникающее при растяжении:

Сопоставление результатов допускаемого и расчётного напряжений возникающих при растяжении:

Момент на ключе, при затяжки определяем по формуле:

Приложение 5

Примеры производных единиц СИ, наименования которых образованы из наименований основных, дополнительных и имеющих специальные наименования   единиц

| Величина | Единица |
| --- | --- |
|  | Наименование | Размерность |
| Скорость (линейная) | метр в секунду | м/с |
| Ускорение | метр на секунду в квадрате | м/с2 |
| Частота вращения | секунда в минус первой степени | с-1 |
| Плотность | килограмм на кубический метр | кг/м3 |
| Сила, сила тяжести (вес) | ньютон | Н |
| Момент силы, момент пары сил | ньютон-метр | Н·м |
| Давление | паскаль | Па |
| Нормальное напряжение | паскаль | Па |
| Касательное напряжение | паскаль | Па |
| Модуль продольной упругости | паскаль | Па |
| Момент инерции | метр в четвертой степени | м4 |
| Динамическая вязкость | паскаль-секунда | Па·с |
| Кинематическая вязкость | квадратный метр на секунду | м2/с |
| Работа | джоуль | Дж |
| Мощность | ватт | Вт |
| Температура Цельсия | градус Цельсия | °С |
| Теплота, количество теплоты | джоуль | Дж |
| Теплопроводность | ватт на метр-кельвин | Вт/(м·К) |
| Теплоемкость | джоуль на кельвин | Дж/К |
| Удельная теплоемкость | джоуль на килограмм-кельвин | Дж/(кг·К) |
| Электрическое напряжение | вольт | В |
| Электрическая емкость | фарад | Ф |
| Индуктивность | генри | Гн |
| Электрическое сопротивление | ом | Ом |
| Активная мощность | ватт | Вт |
| Световой поток | люмен | Лм |
| Освещенность | люкс | Лк |

Приложение 6

Соотношение замененных единиц с единицами СИ

| Величина | Заменяемая единица | Соотношение с единицей СИ |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование | Обозначение |  |
| Время | минута | мин | 60 с |
|  | час | ч | 3600 с |
|  | сутки | сут | 86400 с |
| Давление | техническая атмосфера | ат | 98066,5 Па (точно) |
|  | килограмм-сила на квадратный сантиметр | кгс/см2 |  |
|  | физическая атмосфера | атм | 101325 Па |
|  | миллиметр водяного столба | мм вод. ст. | 9,81 Па |
|  | миллиметр ртутного столба | мм рт. ст | 133,332 Па |
| Объем, вместимость | литр | л | 10-3 м3 |
| Частота | оборот в секунду | об/с | 1 с-1 |
|  | оборот в минуту | об/мин | 1/60 с-1 0,016 с-1 |
| Напряжение | килограмм-сила на квадратный миллиметр | кгс/мм2 | 9,81- 106Па |
| Работа, энергия | киловатт-час | кВт1 ч | 3,6- 106Дж |
|  | ватт-час | Вт ч | 3600 Дж |
| Динамическая вязкость | пуаз | П | 0,1 Па с |
| Кинематическая вязкость | стокс | Ст | 10-4 м2/с |
| Удельное электрическое сопротивление | ом-квадратный миллиметр на метр | Ом мм2/м | 10-6 Ом м |
| Урожайность | центнер с одного гектара | ц/га | 0,1Па |

Приложение 7

Основные и дополнительные единицы Международной системы СИ

| Величина | Наименование | Обозначение |
| --- | --- | --- |
| Основные единицы |
| Длина | метр | м |
| Масса | килограмм | кг |
| Время | секунда | с |
| Сила электрического тока | ампер | А |
| Термодинамическая температура | кельвин | К |
| Количество вещества | моль | моль |
| Сила света | кандела | кд |
| Дополнительные единицы |
| Плоский угол | радиан | рад |

Приложение 8

Внесистемные единицы, допускаемые к применению наравне с единицами СИ

| Величина | Единица |
| --- | --- |
|  | Наименование | Обозначение |
| Масса | тонна | т |
| Время | минута | мин |
|  | час | ч |
|  | сутки | сут |
| Плоский угол | градус | …о |
|  | минута | …´ |
|  | секунда | …´´ |
| Объем, вместимость | литр | л |
| Наработка | мото-часов | мото-ч |
| Трудоемкость | человеко-часов | чел.-ч |

Приложение 9

Точность обработки и шероховатость поверхностей после различных видов обработки

| Вид обработки | Класс точности | Квалитет | Класс шерохова-тости | Параметр шероховатости |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Rz | Rа |
| Зенкерование | 3…8 | 8…15 | 3…6 | 50; 25; 12,5; 6,3; | 12,5; 6,3; 3,2; 1,6 |
| Сверление | 4…7 | 11…14 | 3…4 | 50; 25 | 12,5; 6,3 |
| Фрезерование цилиндрическое | 3…7 | 8…14 | 3…7 | 50; 25; 12,5; 6,3; 4,0 | 12,5; 6,3; 3,2; 1,6; 0,80 |
| Фрезерование торцевое | 3…7 | 8…14 | 3…8 | 50; 25; 12,5; 6,3; 4,0; 2,0 | 12,5; 6,3; 3,2; 1,6; 0,80; 0,40 |
| Строгание | 3…7 | 8…14 | 3…8 | То же | То же |
| Растачивание | 2…9 | 7…16 | 1…8 | То же | То же |
| Точение наружное | 2…9 | 7…16 | 1…8 | 200; 100; 50; 25; 12,5; 6,3; 4,0; 2,0 | 50; 25;12,5; 6,3; 3,2; 1,6; 0,80; 0,40 |
| Развертывание | 2…3 | 7…8 | 5…9 | 12,5; 6,3; 4,0; 2,0; 1,0 | 3,2; 1,6; 0,80; 0,40; 0,20 |
| Протягивание | 2…3 | 7…8 | 5…10 | 12,5; 6,3; 4,0; 2,0; 1,0; 0,50 | 3,2; 1,6; 0,80; 0,40; 0,20; 0,10 |
| Шлифование круглое | 2…4 | 7…11 | 4…1 | 25; 12,5; 6,3; 4,0; 2,0; 1,0; 0,25 | 6,3; 3,2; 1,6; 0,80; 0,40; 0,20; 0,10; 0,05 |
| Шлифование плоское | 2…3 | 7…8 | 6…9 | ; 6,3; 4,0; 2,0; 1,0; | 1,6; 0,80; 0,40; 0,20 |
| Полирование | 1…2 | 5…6 | 7…12 | 4,0; 2,0; 1,0; 0,25; 0,125 | 0,80; 0,40; 0,20; 0,10; 0,05; 0,025 |
| Хонингование | 1…2 | 5…6 | 8…13 | 2,0; 1,0; 0,25; 0,125; 0,063 | 0,40; 0,20; 0,10; 0,05; 0,025; 0,0125 |
| Нарезание резьбы | 1…3 | 5…8 | 5…8 | 12,5; 6,3; 4,0; 2,0 | 3,2; 1,6; 0,80; 0,40 |
| Обработка зубьев шестерни | 1…4 | 5…1 | 6…10 | 6,3; 4,0; 2,0; 1,0; 0,50 | 1,6; 0,80; 0,40; 0,20; 0,10 |
| Подрезка торцев | - | - | 1…8 | 200; 100; 50; 25; 12,5; 6,3; 4,0; 2,0 | 50; 25;12,5; 6,3; 3,2; 1,6; 0,80; 0,40 |

Приложение 10

Применение параметров шероховатости Rz

| Класс | Величина Rz, мкм | Вид поверхности | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 320; 250; 200 | С заметными следами обработки | Несоприкасающиеся внешние обработанные поверхности |
| 2 | 160; 125; 100 | То же | Поверхности, находящиеся на очень близком расстоянии от смежных деталей |
| 3 | 80; 62; 50 | То же | Грубо соприкасающиеся поверхности, например, привалочные поверхности |
| 4 | 40; 32; 25 | С едва заметными следами обработки | Тщательно обработанные несоприкасающиеся поверхности |
| 5 | 20; 16; 12,5; 10 | То же | Неподвижно скрепленные, плотно пригнанные одна к другой |

Приложение 11

Применение параметров шероховатости Rа

| Класс | Разряд | Величина Rа, мкм | Вид поверхности | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | а б в | 2,5 2,0 1,6 | С едва заметными следами обработки | Вращающиеся или скользящие одна в другой поверхности с небольшим зазором |
| 7 | а б в | 1,25 1,00 0,80 | Без заметных следов обработки | Вращающиеся или скользящие одна в другой поверхности с минимальным зазором |
| 8 | а б в | 0,63 0,50 0,40 | Чистая гладкая | Входящие одна в другую поверхности без зазора |
| 9 | а б в | 0,32 0,25 0,20 | Без заметных следов обработки | Поверхности деталей, входящие одна в другую с минимальным зазором |
| 10 | а б в | 0,160 0,125 0,100 | Следы обработки можно заметить только в лупу | Поверхности деталей, входящие одна в другую с натягом |

Приложение 12

Ориентировочные числовые значения параметров шероховатости

| Характеристика поверхностей | Rа, мкм | Rz, мкм |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Опорные поверхности оснований станин, стоек, кронштейнов и т.п., не являющихся точными сборочными базами | 80-10 | 320-40 |
| Сверленые отверстия под болты и винты, гнезда и выемки под головки болта и винтов, нерабочая канавка, нерабочие поверхности валов и других деталей без покрытия | 20-5 | 80-20 |
| Плоскости для плотных соединений с мягкими прокладками (резина, мягкие пластмассы, картон, асбест и др.) | 20-2,5 | 80-10 |
| Посадочные поверхности отверстий и валов для неподвижных соединений | 10-0,63 | 40-3,2 |
| Торцевые трущиеся поверхности для вращающихся соединений | 2,5-0,16 | 10-0,8 |
| Рабочие поверхности зубьев зубчатых колес | 2,5-0,63 | 10-3,2 |
| Цилиндрические и конические поверхности скольжения валов, штоков и отверстий под них; направляющие поверхности для скользящих соединений | 0,63-0,16 | 3,2-0,8 |
| Цилиндрические поверхности золотников, плунжеров и отверстий для них в пневматических и гидравлических устройствах | 0,63-0,04 | 3,2-0,2 |

Приложение 13

Перечень основных ГОСТов

ГОСТ 2.001-93.	ЕСКД. Общие положения.

ГОСТ 2.004-88.	ЕСКД. Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ.

ГОСТ 2.104-68.	ЕСКД. Основные надписи.

ГОСТ 2.105-95.	ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.

ГОСТ 2.106-96.	ЕСКД. Текстовые документы.

ГОСТ 2.109-73.	ЕСКД. Основные требования к чертежам.

ГОСТ 2.301-68.	ЕСКД. Форматы.

ГОСТ 2.303-68.	ЕСКД. Линии.

ГОСТ 2.304-81.	ЕСКД. Шрифты чертежные.

ГОСТ 2.305-68.	ЕСКД. Изображения, виды, разрезы, сечения.

ГОСТ 2.306-68.	ЕСКД. Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах.

ГОСТ 2.307-68.	ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений.

ГОСТ 2.308-79.	ЕСКД. Указание на чертежах допусков формы и расположения поверхностей.

ГОСТ 2.309-73.	ЕСКД. Обозначение шероховатости поверхностей.

ГОСТ 2..310-68.	ЕСКД. Нанесение на чертежах обозначений покрытий, термической и других видов обработки.

ГОСТ 2.311-68.	ЕСКД. Изображение резьбы.

ГОСТ 2.312-72.	ЕСКД. Условные изображения и обозначения швов сварных соединений.

ГОСТ 2.313-82.	ЕСКД. Условные изображения и обозначения неразъемных соединений.

ГОСТ 2.315-68.	ЕСКД. Изображения упрощенные и условные крепежных деталей.

ГОСТ 2.316-68.	ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и таблиц.

ГОСТ 2.318-81.	ЕСКД. Правила упрощенного нанесения отверстий.

ГОСТ 2.321-84.	ЕСКД. Обозначения буквенные.

ГОСТ 2.401-68.	ЕСКД. Правила выполнения чертежей пружин.

ГОСТ 2.402-68.	ЕСКД. Условные обозначения зубчатых колес, реек, червяков и звездочек цепных передач.

ГОСТ 2.403-75.	ЕСКД. Правила выполнения чертежей цилиндрических зубчатых колес.

ГОСТ 2.404-75.	ЕСКД Правила выполнения чертежей зубчатых реек.

ГОСТ 2.405-75.	ЕСКД Правила выполнения чертежей конических зубчатых колес.

ГОСТ 2.406-76.	ЕСКД. Правила выполнения чертежей цилиндрических червяков и червячных колес.

ГОСТ 2.407-75.	ЕСКД. Правила выполнения чертежей червяков и колес глобоидных передач.

ГОСТ 2.408-68.	ЕСКД. Правила выполнения рабочих чертежей звездочек приводных роликовых и втулочных цепей.

ГОСТ 2.409-74.	ЕСКД. Правила выполнения чертежей зубчатых (шлицевых) соединений.

ГОСТ 2.420-69.	ЕСКД. Упрощенные изображения подшипников качения на сборочных чертежах.

ГОСТ 2.702-75.	ЕСКД. Правила выполнения электрических схем.

ГОСТ 2.703-68.	ЕСКД. Правила выполнения кинематических схем.

ГОСТ 2.704-76.	ЕСКД. Правила выполнения гидравлических и пневматических схем.

ГОСТ 2.797-81.	ЕСКД. Правила выполнения вакуумных схем.

ГОСТ 2789-73.	Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики.

ГОСТ 24643-81.	Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски формы и расположения поверхностей.

ГОСТ 25347-82.	ЕСДП. Поля допусков и рекомендуемые посадки.

ГОСТ 25670-83.	ЕСДП. Предельные отклонения, оговариваемые общей надписью.

ГОСТ 5-78Е.	Текстолит и асботекстолит конструкционные. технические условия.

ГОСТ 380-88.	Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки.

ГОСТ 1050-88.	Сталь углеродистая качественная конструкци-онная. Технические условия.

ГОСТ 1215-79.	Отливки из ковкого чугуна. Общие технические условия.

ГОСТ 1435-90.	Сталь нелегированная инструментальная. Технические условия.

ГОСТ 2685-75.	Сплавы алюминиевые литейные. Марки, технические требования и методы испытаний.

ГОСТ 2748-77.	Пластины, стержни, трубки эбонитовые электрические. технические условия.

ГОСТ 2856-79.	Сплавы магниевые литейные. Марки.

ГОСТ 4784-74.	Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки.

ГОСТ 5017-74.	Бронзы оловянные, обрабатываемые давлением. Марки.

ГОСТ 15527-70.	Сплавы медно-цинковые (латуни), обрабатываемые давлением. Марки.

ГОСТ 15809-70Е	Стекло органическое конструкционное. Технические условия.

ГОСТ 7.1-2003. ССИБИД. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления.

Приложение 14

В приложении представлены в качестве образцов  чертежи:   вала, крышки подшипника и двухрядной звездочки.

Продолжение приложения14

Продолжение приложения 14