МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

БРАТСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БРАТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Специальность 15.02.01

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования

(по отраслям)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

по дисциплине

«ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА»

РАЗДЕЛ "ДЕТАЛИ МАШИН"

Братск  2017

Составила (разработала) Никитина Н.А., преподаватель кафедры

химико-механических дисциплин

Рассмотрено на заседании кафедры химико-механических  дисциплин

«_____»_____________20__г. 		_______________________

(Подпись зав. кафедрой)

Одобрено и утверждено редакционным советом

____________________

(Подпись председателя РС)

«_____»_____________20__г. 		№_____________________

Содержание

Введение	4

1 Практичекая работа «Кинематические схемы»	5

2 Практическая работа «Кинематический и силовой расчет привода»	17

3 Практическая работа «Расчет закрытой зубчатой передачи»	21

4 Практическая работа «Расчет червячной передачи»	27

5 Практическая работа «Расчет плоскоременой передачи»	33

6 Практическая работа «Расчет клиноременной передачи»	39

7 Практическая работа «Расчет цепной передачи»	46

8 Практическая работа «Проектирование валов»	52

10 Тестовые задания для защиты практических работ	56

Заключение	71

Список использованных источников	72

Приложения	73

Приложение А Условные, графические изображения в

кинематических схемах	77

Приложение Б Нормальные линейные размеры	79

Приложение В Подшипники качения	80

Введение

Раздел «Детали машин» входит в состав дисциплины «Техническая механика» Изучения данного раздела предусмотрено рабочей программой.

После изучения раздела «Детали машин» обучающийся должен знать:

-основы расчетов элементов конструкций и деталей машин;

-основы расчетов механических передач и сборочных единиц общего назначения.

После изучения раздела «Детали машин» обучающийся должен уметь

-выполнять несложные расчеты элементов конструкций и деталей машин, механических передач и сборочных единиц.

По специальности15.02.01Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) учебным планом предусмотрено 16 часов для выполнения лабораторно-практических работ и 30 часов на выполнение курсового проекта.

Настоящие методические указания обеспечивают выполнение практических работ по разделу «Детали машин» в полном объеме и могут быть использованы, как методики для расчетов курсового проекта.

1 Практическая работа «Изучение кинематических схем»

Цель работы: привитие навыков расчета привода; развитие навыков чтения кинематических схем привода.

Исходные данные:

1.Схема по варианту.

2.Условные кинематические обозначения (приложение А).

Теоретическое обоснование

Схема – графический конструкторский документ, на котором показаны в виде условных изображений или обозначений составные части оборудования и связи между ними (ГОСТ 2.102-68). Схемы носят условный характер и  позволяют лаконично и выразительно излагать инженерную мысль с помощью символики и условных обозначений, схемы  должны содержать сведения в объеме, достаточном для монтажа, ремонта и эксплуатации промышленного оборудования.

В зависимости от основного назначения схемы бывают:

1) структурные;

2) функциональные;

3) принципиальные;

4) соединений (монтажные);

5) подключения;

6) общие;

7) расположения;

9) прочие;

10) объединенные.

Виды схем в зависимости от составных частей:

- вакуумные В;

-гидравлические Г;

-деления Е;

-кинематические К;

-оптические Л;

-пневматические П;

-комбинированные С;

-энергетические Р;

-газовые Х;

-электрические Э.

Принципиальная схема (полная) определяет полный состав элементов и связей между ними и дает представление о принципах работы изделия. Служит для разработки других конструкторских документов, например, чертежей, а также изучения принципов работы изделия при его наладке и эксплуатации.

Кинематические схемы устанавливают состав механизмов и поясняют условия взаимодействия их элементов. Кинематические схемы выполняют в виде развертки: все валы и оси условно считаются расположены в одной плоскости или в параллельных плоскостях.

На кинематической схеме элементам присваиваются номера. Валы нумеруются римскими цифрами, остальные элементы арабскими. Эти обозначения заносят в перечень элементов, который выполняют в виде таблицы, располагаемой над основной надписью и заполняемой сверху вниз.

Условные кинематические обозначения указаны в приложении А. Пример оформления показан на рисунке 1.

Рисунок 1 – Пример оформления кинематической схемы

Порядок выполнения работы:

1. Вычертить принципиальную кинематическую схему привода по заданию преподавателя.

2. Дать названия позициям.

Задания по вариантам

Вариант 1

Рисунок 2 – Привод ленточного конвейера

Таблица 1 - Варианты для расчета привода ленточного конвейера

| Исходные данные | Вариант |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Тяговая сила F, кН | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,2 |
| Скорость υ, м/с | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
| Диаметр барабана D, мм | 200 | 200 | 225 | 225 | 250 | 250 | 275 | 275 | 250 | 250 |
| Допускаемое отклонение скорости ленты δ, % | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 |
| Срок службы привода LГ, лет | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 |

Вариант 2

Рисунок 3 – Привод скребкового конвейера

Таблица 2 - Варианты для расчета привода скребкового конвейера

| Исходные данные | Вариант |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Тяговая сила цепи F, кН | 2,0 | 2.4 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 3,7 | 4,0 | 4,4 | 4.8 |
| Скорость тяговой цепи υ, м/с | 0,50 | 0,60 | 0,65 | 0.55 | 0,55 | 0,60 | 0,60 | 0,50 | 0,65 | 0,65 |
| Шаг тяговой цепи р, мм | 80 | 100 | 100 | 80 | 80 | 100 | 80 | 80 | 100 | 80 |
| Число зубьев звездочки Z | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 |
| Допускаемое отклонение скорости тяговой цепи δ, % | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 |
| Срок службы привода LГ, лет | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 |

Вариант 3

Рисунок 4 – Привод к шнеку смесителю

Таблица 3 - Варианты для расчета шнека смесителя

| Исходные данные | Вариант |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Тяговая сила шнека F, кН | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 3,0 |
| Скорость перемещения смеси υ, м/с | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 1,3 | 1,2 |
| Наружний диаметр шнека D, мм | 400 | 400 | 450 | 550 | 500 | 500 | 550 | 550 | 500 | 450 |
| Угол наклона ременной передачи Θ, град | 45 | 30 | 60 | 45 | 45 | 60 | 30 | 45 | 60 | 30 |
| Допускаемое отклонение скорости смеси δ, % | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| Срок службы привода LГ, лет | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 |

Вариант 4

Рисунок 5 – Привод механизма передвижения мостового крана

Таблица 4 - Варианты для расчета механизма передвижения крана

| Исходные данные | Вариант |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Сила сопротивления движению моста F, кН | 1,5 | 2.0 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 |
| Скорость моста υ, м/с | 1,00 | 1,35 | 1,65 | 1,00 | 2,00 | 1,35 | 1,65 | 2,00 | 1,00 | 1,65 |
| Диаметр колеса D, мм | 200 | 300 | 400 | 300 | 500 | 400 | 600 | 700 | 400 | 500 |
| Допускаемое отклонение скорости ленты δ, % | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Срок службы привода LГ, лет | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 |

Вариант 5

Рисунок 6 – Привод галтовочного барабана для снятия заусенцев

Таблица 5 - Варианты для расчета привода галтовочного барабана

| Исходные данные | Вариант |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Тяговая сила F, кН | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 0,5 |
| Окружная скорость барабана υ, м/с | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 3,0 |
| Диаметр барабана D, мм | 400 | 400 | 600 | 600 | 800 | 900 | 900 | 800 | 800 | 800 |
| Допускаемое отклонение скорости ленты δ, % | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Срок службы привода LГ, лет | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 |

Вариант 6

Рисунок 7 – Привод электрической лебедки

Таблица 6 - Варианты для расчета привода электрической лебедки

| Исходные данные | Вариант |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Грузоподъемность лебедки F, кН | 1,0 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 4,0 |
| Скорость подъема υ, м/с | 0,17 | 0,20 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,20 | 0,27 | 0,25 | 0,23 | 0,20 |
| Диаметр барабана D, мм | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 300 | 250 |
| Угол наклона ременной передачи Θ, град | 60 | 60 | 30 | 45 | 30 | 45 | 60 | 30 | 45 | 45 |
| Допускаемое отклонение скорости ленты δ, % | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 |
| Срок службы привода LГ, лет | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 |

Вариант 7

Рисунок 8 – Привод к мешалке

Таблица 9 - Варианты для расчета привод к мешалке

| Исходные данные | Вариант |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Момент сопротивления вращению Т,кНм | 0,15 | 0,18 | 0,20 | 0,25 | 0,27 | 0,30 | 0,32 | 0,34 | 0,38 | 0,40 |
| Частота вращения мешалки, n, об/мин | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 70 | 65 | 60 | 70 | 80 |
| Допускаемое отклонение скорости мешалки δ, % | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 |
| Срок службы привода LГ, лет | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 |

Вариант 8

Рисунок 9 – Привод люлечного элеватора

Таблица 10 - Варианты для расчета привода люлечного элеватора

| Исходные данные | Вариант |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Тяговая сила цепи F, кН | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 1,5 | 1,6 |
| Скорость тяговой цепи υ, м/с | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 |
| Шаг тяговой цепи р, мм | 100 | 125 | 125 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 100 | 150 |
| Число зубьев звездочки z | 7 | 8 | 7 | 9 | 11 | 10 | 10 | 7 | 8 | 9 |
| Допускаемое отклонение скорости тяговой цепи δ, % | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| Срок службы привода LT, лет | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 |

Вариант 9

Рисунок 10 – Привод к подъемнику

Таблица 11 - Варианты для расчета привода к подъемнику

| Исходные данные | Вариант |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Тяговая сила цепи F, кН | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 5 | 13 | 10 | 6 |
| Скорость грузовой цепи υ, м/с | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,35 | 0,25 | 0,30 | 0,40 |
| Шаг тяговой цепи р, мм | 80 | 100 | 125 | 150 | 80 | 80 | 100 | 150 | 125 | 100 |
| Число зубьев звездочки Z | 8 | 9 | 10 | 7 | 10 | 11 | 8 | 12 | 9 | 11 |
| Допускаемое отклонение скорости ленты δ, % | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 |
| Срок службы привода LГ, лет | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 |

Вариант 10

Рисунок 11 – Привод подвесного конвейера

Таблица 12 - Варианты для расчета привода подвесного конвейера

| Исходные данные | Вариант |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Тяговая сила цепи F, кН | 3,0 | 3,4 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,6 | 4,8 | 5,0 | 5,2 | 5,5 |
| Скорость грузовой цепи υ, м/с | 0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,60 | 0,65 | 0,65 | 0,60 | 0,65 | 0,55 | 0,63 |
| Шаг тяговой цепи р, мм | 80 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 80 | 100 | 80 | 100 |
| Число зубьев звездочки Z | 7 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 |
| Допускаемое отклонение скорости ленты δ, % | 6 | 5 | 4 | 7 | 8 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 |
| Срок службы привода LГ, лет | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 |

2 Практическая работа «Кинематический и силовой расчет привода»

Цель работы: научиться выбирать двигатель освоить навыки кинематического и силового расчетов привода.

Исходные данные:

1.Кинаматическая схема.

2.Исходные данные для расчета привода по варианту.

Теоретическое обоснование

Привод – это устройство, предназначенное для приведения в движение рабочего органа машины. В состав привода входит электродвигатель и понижающие механические передачи, как показано на рисунке 12

Рисунок 12 – Схема привода

Передачи привода понижают угловую скорость, при этом момент возрастает.

В состав приводов входят такие передачи, как:

а) закрытая зубчатая цилиндрическая или червячная передача;

б) открытая ременная, цепная или зубчатая цилиндрическая передача.

При выборе электродвигателя необходимо учитывать, что цилиндрический редуктор может понизить частоту вращения не более, чем в 6 раз, следовательно, необходимо выбрать двигатель с частотой вращения 750 об/мин. Если в состав привода входит червячный редуктор, то частота вращения двигателя может составлять 1000 или 1500 об/мин.

Результатом расчета должны быть кинематические и силовые характеристики трех валов привода и передаточные числа u, двух передач.

К кинематическим характеристикам относятся:

- частота вращения n, об/мин;

- угловая скорость ω, рад/с;

К силовым характеристикам относятся:

- мощность Р, кВт;

- к.п.д., η;

- моменты, Т, кНм.

Порядок выполнения работы:

1. Определить силовые и кинематические характеристики привода.

2. Рассчитать частоты вращения, угловые скорости, мощности и вращающие моменты трех валов привода.

1. Силовые и кинематические характеристики проводят в последовательности:

а) определить мощность на валу рабочей машины по формуле

или	,				 (1)

где  Рр.м. - мощность на валу рабочей машины, кВт;

F, Т –    сила или момент, по заданию, кН или кНм;

υ, n – скорость или частота вращения, по заданию, м/с или   об/мин

б) определить частоту вращения приводного вала рабочей машины по формуле

или	,		(2)

где nр.м. - частота вращения приводного вала рабочей машины, об/мин;

z – число зубьев звездочки по заданию;

р – шаг тяговой цепи по заданию, мм

в) определить общий  к.п.д. привода по формуле

,						(3)

где ηобщ. - общий к.п.д.;

ηз.п,  ηо.п,   –  к.п.д. механизмов; выбирать по таблице 13

Таблица 13 –  Коэффициенты полезного действия для передач

| Тип передачи | Закрытые | Открытые |
| --- | --- | --- |
| Зубчатая цилиндрическая | 0,96…0,97 | 0,93…0,95 |
| Зубчатая коническая | 0,95…0,97 | 0,92…0,94 |
| Червячные при передаточном числе и> 30 и > 14 до 30; и > 8 до 14; | предварительно 0,75…0,85 0,70…0,75 0,80…0,85 0,85…0,95 |  |
| Плоскоременная | - | 0,96…0,98 |
| Клиноременная | - | 0,95…0,97 |
| Цепная | 0,95…0,97 | 0,90…0,93 |

г) определить требуемую мощность электродвигателя, кВт,  по формуле

Рэл.дв= , 						(4)

где  РIII = Рр.м. –   мощность на валу рабочей машины, кВт;

Рэл.дв – необходимая мощность электродвигателя

д) принять стандартную номинальную мощность Рном, кВт,  по  таблице 2.2, округлив в большую сторону и назначить частоту вращения из предложенных  nэл.дв.  (синхронная частота вращение 750, 1000, 1500).

Таблица 14– Двигатели асинхронные, технические данные

| Номи- нальная мощность Рном, кВт | 1500 | 1000 | 750 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тип двигателя | Номиналь- ная часто- та пном, об/мин | Тип двигателя | Номиналь- ная часто- та пном, об/мин | Тип двигателя | Номиналь- ная часто- та пном, об/мин |
| 0,25 0,37 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3,0 4,0 5,5 7,5 | 4ААМ63А2У3 4ААМ63В2У3 4АМ471А2У3 4АМ71В2У3 4АМ80А2У3 4АМ80В2У3 4АМ90L2У3 4АМ100S2У3 4АМ100L2У3 4АМ112М2У3 4АМ132S2У3 | 1370 1365 1390 1390 1420 1415 1425 1435 1430 1445 1455 | 4ААМ63В6У3 4АМ71А6У3 4АМ71В6У3 4АМ80А6У3 4АМ80В6У3 4АМ90L6У3 4АМ100L6У3 4АМ112МА6У3 4АМ112МВ6У3 4АМ132S6У3 4АМ132М6У3 | 890 910 900 915 920 935 950 955 950 965 970 | 4АМ71В8У3 4АМ80А8У3 4АМ80В8У3 4АМ90LА8У3 4АМ90LВ8У3 4АМ100L8У3 4АМ112МА8У3 4АМ112МВ8У3 4АМ132S8У3 4АМ132М8У3 4АМ160S8У3 | 680 675 700 700 700 700 700 700 720 720 730 |

е) определить общее передаточное число по формуле

,						(5)

где uобщ – общее передаточное число;

nэл.дв – синхронная частота вращение вала электродвигателя, об/мин;

nр.м – частота вращение вала рабочей машины, об/мин

ж) назначить передаточное число закрытой передачи из.п из стандартных по таблице 15 и определить передаточное число открытой передачи по формуле

,							(6)

где uо.п. – передаточное число открытой передачи;

uобщ – общее передаточное число привода;

u.з.п. – передаточное число закрытой передачи

Таблица 15 – Передаточные числа

| Тип передачи | Значение «u» |
| --- | --- |
| зубчатые передачи закрытые (редуктор) | 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3. |
| Червячные передачи | 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5 |
| Открытые зубчатые передачи | 3…7 |
| ременных передач | 2…4 |
| цепных передач | 2…5 |

(передаточное число открытой передачи не должно превышать рекомендуемого в таблице 15)

з) записать марку двигателя по таблице 14

2.Расчет частот вращения, угловых скоростей, мощностей и вращающих моментов трех валов привода:

а) частота вращения: nI, nII, и  nIII , об/мин,

nI=nэл.дв=nном ;  	 nII =; 		nIII == nр.м   		(7)

где u1 u2, – передаточное число открытой и закрытой передачи, в том  порядке, в котором они установлены после электродвигателя

б) угловые скорости: ωI, ωII и ωIII , рад/с,

(8)

в) мощности на валах привода РI, РII и РIII ,кВт,

РI =Рэл.двиг;   		РII =Рэл.двиг∙;		РIII = РII∙  ,                        ( 9 )

г) вращающие  моменты на валах, кНм

ТI=;		ТII=;		ТIII=,                                 ( 10)

3 Практическая работа «Расчет закрытой зубчатой передачи»

Цель работы: развитие умений работы со справочником при выборе материалов, приобретение навыков проектирования зубчатых передач, привитие навыков выполнения эскизного проекта.

Исходные данные:

1.Момент на тихоходном валу редуктора Т(Т2 ).

2.Передаточное число закрытой передачи u (uз.п ).

Исходные данные  взять из практической работы «Выбор двигателя, кинематический и силовой расчет привода»

Теоретическое обоснование

В процессе работы на зубья действуют силы передаваемой нагрузки и силы трения, напряжения изменяются циклично. Повторно-переменные напряжения являются причиной усталостного разрушения зубьев (поломка зубьев и выкрашивание рабочих поверхностей). Силы трения в зацеплении вызывают изнашивание и заедание зубьев.

Поломка зубьев – это наиболее опасный вид разрушения. Под действием повторно переменных нагрузок зубья испытывают изгиб. Максимальные переменные напряжения изгиба σF  приходятся на ножку зуба,  в конце концов, в этом месте возникают усталостные трещины и зуб ломается.

Усталостное выкрашивание рабочих поверхностей зубьев – это основной вид разрушения для закрытых передач, такое разрушение возникает в месте контакта зубьев под действием повторно переменных контактных напряжений σН.

Расчета на контактную прочность выполняют как проектный расчет по допускаемым контактным [σ]H .

Допускаемые контактные напряжения [σH] зависят от допускаемых контактных напряжений[σ]H0, соответствующех контактной выносливости при  NН0 числе циклов переменных напряжений  ([σ]H0   и   NН0  справочные    величины) и коэффициента долговечности КНL, который учитывает влияние срока службы и режима нагрузки.

Расчет с учетом  изгибной прочности выполняют по изгибным [σ]F напряжениям, как проверочный.

Расчет на прочность цилиндрических зубчатых передач стандартизован (ГОСТ 21354-87). В данной практической работе введены упрощения, мало влияющие на результаты, приводится  методика проектного расчета, а проверочный расчет проводится отдельно.

Порядок выполнения работы:

1. Выбрать материал.

2. Спроектировать зубчатую передачу.

3. Выполнить эскиз передачи.

4. Определить силы в зацеплении.

1. Выбор материал для изготовления зубчатых колес проводят в последовательности

а) выбор материал для изготовления зубчатых колес и варианты термообработки: проводится по таблице 3.1.

Таблица 16 – Материал, термообработка и допускаемые напряжения

| Элемент передачи | Марка стали | Dпред | Термооб работка | НRC1ср | [σ]H | [σ]H среднее | [σ]F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S пред |  | НВ2ср | Н/мм2 |
| Шестерня | 40Х | 80 | У + ТВЧ | 47,5 | 835 | 637,16 | 232,5 |
| Колесо | 40Х | 125 | У | 285,5 | 580,9 |  | 220,5 |

б) так как к размерам проектируемого редуктора не предъявляют высоких требований,  применяется  сталь   40Х для шестерни и колеса;

в) термообработка для шестерни улучшение плюс закалка ТВЧ, средняя, твердость , что в единицах НВ составляет, НВ1ср=457;

термообработка для колеса улучшение, средняя твердость ;

2. Проектный расчет передачи проводят в последовательности

а) определяется межосевое расстояние по формуле

,				(11)

где аω - межосевое расстояние, мм;

Ка=43, вспомогательный коэффициент для косозубых передач;

u (uз.п)–  передаточное число закрытой передачи;

Т (Т2)–  вращающий момент на тихоходном валу редуктора, кН·м;

Ψа= 0,28…0,36 – коэффициент ширины венца колеса;

[σ]H =637,16– среднее контактное напряжение, Н/мм2;

КHβ=1, коэффициент неравномерности нагрузки по длине зуба

Полученное значение аω  округляют до целого числа по ГОСТ 6636-69 приложение Б

б) определяется делительный диаметр колеса по формуле

,					(12)

в) определяется ширина венца колеса, мм,по формуле

,					   (13)

г) определяется модуль зацепления, m,  мм,   по формуле

,		                    		   (14)

где =5,8, вспомогательный коэффициент, для косозубых передач;

Т – вращающий момент на тихоходном валу передачи, кН·м;

d2  – делительный диаметр колеса,  мм;

b2 – ширина венца колеса, мм;

= 220,5– допускаемое напряжение изгиба, Н/мм2

Полученное значение модуля  т,  округляется в большую сторону,  до стандартного числа, из ряда чисел

Значение стандартных модулей зубчатых передач, мм

1-й ряд (предпостительный)        1,0;  1,5;  2;  2,5;  3;  4;  5;  6;  8;  10

2-й ряд     1,25;  1,75;  2,25;  2,75;  3,5;  4,5;  5,5;  7;  9

д) определяется синус угола наклона зубьев по формуле

sin,		                     	        (15)

где sinβmin – синус угла наклона зубьев ;

m – стандартный модуль мм;

b2 – ширина венца колеса, мм

Определяют значение угла наклона βmin, в градусах.

е) определяется суммарное число зубьев шестерни и колеса по формуле

ZΣ=,				        (16)

где ZΣ – суммарное число зубьев шестерни и колеса;

аω - межосевое расстояние, мм;

m – стандартный модуль зацепления, мм;

соsβmin – косинус угла наклона зубьев

Полученное значение ZΣ округляется в меньшую сторону до целого числа

ж) уточняется действительная величина угла наклона зубьев по формуле

,		    		        (17)

значение угла в градусах должно быть в пределах 70 ≤ β ≤ 200

з) определяется число зубьев шестерни Z1  по формуле

,					      (18)

где ZΣ – суммарное число зубьев шестерни и колеса;

Z1 –число зубьев шестерни;

u (uз.п)–  передаточное число закрытой передачи

Значение Z1  округляют до ближайшего целого числа. Из условия уменьшения шума и отсутствия  подрезания зубьев выполняют рекомендацию

z1  ≥ 17

и) определяется число зубьев колеса Z2 по формуле

Z2 = ZΣ – Z1 , 				       	       (19)

где Z2 –число зубьев колеса

к) определяется фактическое передаточное число uф и проверяется отклонение от заданного Δu по формулам

,		,		(20 и 21)

Норма отклонения от заданного Δu≤4%

При невыполнении нормы отклонения передаточного числа пересчитать число зубьев шестерни и колеса.

л) определяется фактическое межосевое расстояние, мм, по формуле

,				 	     (22)

м) определяют основные геометрические параметры передачи, мм, через модуль зацепления m, точность вычислений ведут до 0,01мм,  значение ширины зубчатых венцов округляют по ГОСТ 6636-69 приложение Б

Делительный диаметр шестерниd1=;

Диаметр вершин зубьев шестерни da1=d1+2m ;

Диаметр впадин зубьев шестерни    df1=d1–2,4m;

Ширина венца шестерни  b1=b2+(2…4)		b2 – ширина венца колеса определена ранее

Делительный диаметр колеса  d2=;

Диаметр вершин зубьев колеса    da2=d2+2m;

Диаметр впадин зубьев колеса     df2=d2–2,4m

3. По полученным размерам строится шестерня и колесо в зацеплении, как показано на рисунке 13

Рисунок 13 – Колесо и шестерня в зацеплении

4. В зацеплении расчитывают окружную, радиальную и осевую (для косозубых передач) силы:

а) определить окружную силу в зацеплении по формуле

,		    	      (23)

где Т(Т2) – момент на тихоходном валу редуктора, кН·м;

d2 – делительный диаметр колеса, мм

б) определить радиальную силу в зацеплении по формуле

,					      (24)

где α=200 , угол зацепления,  tgα=  0,3640;

β – угол наклона зубьев, пункт  ж.

в) определить осевую силу в зацеплении для косозубых передач по формуле

, 		 			      (25)

4 Практическая работа «Расчет закрытой червячной передачи»

Цель работы: развитие умений работы со справочником при выборе материалов, приобретение навыков проектирования червячных передач, привитие навыков выполнения эскизного проекта.

Исходные данные:

1. Момент на тихоходном валу редуктора, Т(Т2 ) , кНм .

2. Передаточное число закрытой передачи u (uз.п ).

Исходные данные  взять из практической работы «Выбор двигателя, кинематический и силовой расчет привода»

Теоретическое обоснование

Червяк и червячное колесо должны быть антифрикционными с высокой прочностью и износостойкостью.

Червяки изготавливаются из среднеуглеродистых (марок 40, 45, 50) или легированных сталей (марок 40Х, 40ХН), с поверхностной или объёмной закалкой до твердости 45…53НRС и с последующей шлифовкой и полировкой рабочих поверхностей, и цементуемых сталей 15Х, 20Х и др. с твердостью после закалки 56…63 НRС.

Зубчатые венцы червячных колес изготавливают преимущественно из бронзы, марка зависит от скорости скольжения  υs .

У зубьев червячных колес возможны разрушения:

1) поломка зубьев, которая встречается редко;

2) усталостное выкрашивание, наиболее опасно в передачах с колесами из оловянных бронз, т.к. материал мягкий;

3) износ зубьев колес зависит от степени загрязнения масла, точности монтажа, частоты пуска и остановок, а так же от величины контактных напряжений;

4) заедание, наиболее распространенный вид разрушения,  возможен как для мягких, так и для твердых материалов. Для мягких материалов  заедание проявляется в намазывании бронзы на червяк и  постепенном изнашивании сечения зуба.  Для твердых алюминиевых бронз заедание переходит в задир, т. е. приваривание частиц бронзы к виткам червяка.

Основным расчетом червячных передач является расчет на прочность по контактным напряжениям σН.

Допускаемые напряжения изгиба [σ]F – зависят от материала, ресурса и характера нагрузки.

При работе червячной передачи выделяется большое количество тепла, во избежании перегрева, проводят тепловой расчет на основе теплового баланса.

Порядок выполнения работы:

1. Выбрать материал.

2. Спроектировать червячную передачу.

3. Выполнить эскиз передачи.

4. Определить силы в зацеплении.

1. Червяк изготавливают из стали 40Х с термообработкой улучшение до твердости HRC 30…38. Червячное колесо изготавливают из бронзы, латуни или чугуна, в зависимости от скорости скольжение:

а) определяется скорость скольжения по формуле

,		                     	     (26)

где  ʋs – скорость скольжения м/с;

ω – угловая скорость тихоходного вала (ωIII), рад/с;

uз.п – передаточное число червячной передачи;

Т – момент на тихоходном валу (Т2 ) кНм

б) по таблице 17 вибирается материал и его характеристики предел прочности (σпч), предел текучести (σт), допускаемое контактное и изгибное напряжение ([σ]Н  и [σ]F)

Таблица 17 – Материал червячной пары

| Скорость скольжения ʋs м/с | Элемент | Материал | σпч Н/мм2 | σт Н/мм2 | [σ]Н Н/мм2 | [σ]F Н/мм2 | Твердость HRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2…5 | Червяк | Сталь 40Х | 900 | 750 |  |  | 45…50 |
|  | Червячное колесо | БрА10Ж4Н4 | 700 | 460 | 205,7 | 118 |  |
| ˃ 5 | Червяк | Сталь 40Х | 900 | 750 |  |  | 45…50 |
|  | Червячное колесо | БрО10Н1Ф1 | 285 | 165 | 203 | 118 |  |

# 2. Проектный расчет червячной передачипроводят в последовательности

а) определяют межосевое расстояние по формуле

,					(27)

где αω – межосевое расстояние, мм;

Т – момент на червячном колесе, кНм (Т2);

[σ]Н  - допускаемое контактное напряжение , Н/мм2

Полученное межосевое расстояние округляется до стандартного значения по ГОСТУ6636-69, приложение Б

б) выбирают число витков червяка Z1, в зависимости от передаточного числа червячной передачи uз.п , по таблице 18

Таблица 18 – Число витков червяка

| uз.п | свыше 8 до 14 | свыше 14 до 30 | свыше 30 |
| --- | --- | --- | --- |
| Z1 | 4 | 2 | 1 |

в) определяют число зубьев червячного колеса по формуле

Z2 = Z1 · uз.п. ,						(28)

где Z2 – число зубьев червячного колеса;

Z1 – число зубьев червяка;

uз.п – передаточное число червячной передачи

Полученное значение Z2 округляется в меньшую сторону до целого числа. Из условия отсутствия подрезания число зубьев рекомендуется Z2 ≥ 26, оптимальное значение Z2 = 40…60.

г) определить модуль зацепления m, мм, по формуле

,				(29)

Значение модуля m округляется в большую сторону до стандартного значения по таблице 19

Таблица 19 – Значение модуля

| Модуль m, мм | 1-й ряд (предпочтительный) | 2,5 | 3,15 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 10 | 12,5 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2-й ряд | 3 | 3,5 | 6 | 7 | 12 |  |  |  |  |

д) определяют коэффициент диаметра червяка по формуле

q ≈ (0,212…0,25) · Z2,					(30)

Полученное значение округляется до стандартного значения по таблице 20

Таблица 20 - Коэффициент диаметра червяка

| q | 1-й ряд (предпочтительный) | 6,3 | 8 | 10 | 12,5 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2-й ряд | 7,1 | 9 | 11,2 | 14 | 18 |

е) определяется коэффициент смещения инструмента х, по формуле

,					(31)

Где х – коэффициент смещения инструмента;

αω – межосевое расстояние, мм;

m – стандартный модуль, мм;

q– коэффициент диаметра червяка;

Z2 – число зубьев червячного колеса

Во избежание подрезания зубьев рекомендуется выполнять условие  для коэффициента смещения инструмента – 1 ≤ х≤ +1.

Если при расчете х условие не выполняется, то следует варьировать значениями  q и Z2.

ж) определяется фактическое передаточное число uф и проверяется его отклонение Δu от заданного uз.п. по формуле и условию

,				(32)

где uф – фактическое передаточное число;

u (uз.п.) – стандартное передаточное число

з) определяют фактическое межосевое расстояние по формуле

,					(33)

где αω – межосевое расстояние, мм;

m – стандартный модуль, мм;

q– коэффициент диаметра червяка;

Z2 – число зубьев червячного колеса;

х – коэффициент смещения инструмента

и) определяют основные геометрические размеры червячной передачи, мм, по формулам из таблицы 21

Таблица 21 – Геометрические размеры червячной передачи

| Червяк |
| --- |
| Делительный диаметр: |  |
| Начальный диаметр: |  |
| Диаметр вершин витков |  |
| Диаметр впадин витков |  |
| Делительный угол подъема линии витков |  |
| Длина нарезаемой части червяка При x≤0, C=0; при x˃0 | x – коэффициент смещения пункт е) |

Продолжение таблицы 21

| Червячное колесо |
| --- |
| Делительный диаметр |  |
| Диаметр вершин зубьев |  |
| Наибольший диаметр колеса |  |
| Диаметр впадин зубьев |  |
| Ширина венца | при z1 =1; 2 при z1 =4; |
| Радиусы закругления зубьев |  |
| Условный угол обхвата червяка венцом колеса 2δ≈90…1200 |  |

3. По полученным значениям вычерчивают червяк и червячное колесо в зацеплении, как показано на рисунке 14

Рисунок 14 – Червяк и червячное колесо в зацеплении

4. В зацеплении расчитывают окружную, радиальную и осевую (для косозубых передач) силы

а) определить окружную силу на червяке по формуле

(34)

где Т(Т1) – момент на быстроходном валу редуктора, кН·м;

d1 – делительный диаметр червяка, мм.

б) определить окружную силу на червячном колесе по формуле

(35)

где Т(Т2) – момент на тихоходном валу редуктора, кН·м;

d2 – делительный диаметр червячного колеса, мм

в) определить радиальную силу в зацеплении по формуле

(36)

где α=200 , угол зацепления,  tgα=  0,3640;

г) осевые силы в зацеплении соответствуют условию

, 							(37)

5 Практическая работа «Расчет плоскоременной передачи»

Цель работы: овладение умениями проектирования плоскоременной передачи.

Исходные данные:

1. Мощность электродвигателя, Рном , кВт.

2. Момент на ведущем шкиву, Т (ТI), кВт.

3. Передаточное число  плоскоременной  передачи, u (uо.п ).

4. Частота вращения ведущего шкива, n1 , об/мин.

Исходные данные  взять из практической работы «Выбор двигателя, кинематический и силовой расчет привода»

Теоретическое обоснование

Плоские ремни имеют прямоугольное сечение, общин требования к материалу: высокое сопротивление усталости, прочность и износостойкость, высокий коэффициент трения, эластичность, невысокая стоимость. Плоские ремни бывают кожаные, шерстяные, хлопчатобумажные, резинотканевые и синтетические. Плоские ремни бывают бесконечные и сшивные.

Резинотканевые плоские ремни получили наибольшее распространение. они состоят из каркаса с резиновыми слоями.

Резинотканевые ремни обладают хорошей тяговой способностью, прочностью, эластичностью, малочувствительны к влаге и колебаниям температуры, однако их нельзя применять в средах, содержащих нефтепродукты.

Синтетические плоские ремни обладают высокой статической прочностью, эластичностью и долговечностью. Армированные пленочные многослойные ремни могут передавать мощность в тысячи киловатт при скорости ремня до 60 м/с . Пленочные ремни малой толщины могут передавать мощности до 15 кВт и работать при скорости до 100м/с. Тяговую способность синтетических ремней повышают за счет фрикционных покрытий.

Основными критериями работоспособности ременных передач являются: тяговая способность и долговечность.

В проектном расчете определяют диаметры шкивов, длину и ширину ремня.

Порядок выполнения работы:

1. Спроектировать плоскоременную передачу.

2.Определить силы  давления ремня на вал.

1. Проектный расчет плоскоременной передачи проводится в последовательности

а) выбирается материал ремня (резинотканевый или синтетический)

б) определить диаметр ведущего шкива по формуле

,					(38)

где d1 – диаметр ведущего шкива, мм;

Т (Т1) – момент на ведущем шкиву

Полученное значение диаметра округлить до стандартного значения.

Стандартный ряд диаметров шкивов плоскоременных передач d, мм

63, 71, 80, 90, 100, 112, 125, 140, 160, 180, 200, 224, 250, 280, 315, 355,

400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250, 1400, 1600, 1800,

2000

в) определяют диаметр ведомого шкива, по формуле

, 					(39)

где ио.п. –  передаточное число открытой передачи;

ε – коэффициент скольжения, ε=0,01….0,02.

Полученное значение d1 округляют до стандартного числа из ряда

г) определяют фактическое передаточное число и проверяют его отклонение, от заданного по формулам

,		 <  4%		(40)

где uф – фактическое передаточное число;

u – расчетное передаточное число;

d1 и d2  – стандартные диаметры ведущего и ведомого шкивов, мм

д)  определяют ориентировочное межосевое расстояние, а, мм, по формуле

, 					(41)

е) определяют расчетную длину ремня, ℓр, по формуле

,			(42)

где ℓр – расчетная длина ремня, мм;

а/ – ориентировочное межосевое расстояние, мм;

d1 и  d2 – стандартные диаметры ведущего и ведомого шкивов, мм

Полученное значение lр округляется до ближайшего, стандартного значения из ряда

Стандартный ряд чисел, для значения длины плоского ремня l, мм

500, 550, 600, 700, 750, 800, 850, 900, 1000, 1050, 1150, 1200, 1250, 1300,

1400, 1450, 1500, 1600, 1700, 1800, 200, 2500, 3000, 3500, 4000.

ж) уточняется значение межосевого расстояния,  мм,  по стандартной длине l

,		(43)

где а –межосевое расстояние, мм;

ℓ – cтандартная длина ремня, мм;

d1 и  d2 – стандартные диаметры ведущего и ведомого шкивов, мм

При монтаже передачи обеспечить  возможность уменьшения межосевого расстояния  а на 0,01l для того, чтобы облегчить надевание ремня на шкив; для увеличения натяжения ремней предусматриваем возможность увеличения а на 0,025l.

з) определяют угол обхвата ремнем ведущего шкива, по формуле

,				 (44)

где α1– уголохвата малого шкива, град;

а –уточненное межосевое расстояние, мм;

d1 и  d2 – стандартные диаметры ведущего и ведомого шкивов, мм

и) определяют скорость ремня по формуле

< [υ],					 (45)

где υ – скорость ремня, м/с;

d1–диаметр ведущего шкива в мм (стандартный);

n1 –частота вращения, ведущего шкива, об/мин (nI=nэл.дв=nном);

[υ]– допускаемая скорость, [υ]=35 м/с

к) определяют частоту пробегов ремня по формуле

≤ [U],						(46)

где U  – частота пробегов ремня, с–1;

l – стандартная длина ремня, мм;

[U]=15 с–1 – допускаемая частота пробегов

Соблюдение соотношения U ≤ [U] гарантирует срок службы от 1000 до 5000 ч.

л)  определяют окружную силу, Н, передаваемую  ремнем по формуле

,					 (47)

где Рном – мощность электродвигателя, кВт,

υ – скорость ремня, м/с

м) определяют толщину ремня δ, мм из соотношения

для резинотканевого ,

для синтетического

Расчетная толщина ремня, должна соответствовать стандартной по таблице22

Таблица 22 – Размеры плоских ремней

| Стандартная ширина ремня b, мм | Число прокладок | Толщина ремня с прослойками δ, мм им |
| --- | --- | --- |
| 20; 32; 40; 50; 63; 71 | 3; 4; 5 | 4,5; 6; 7,5 |
| 80; 90; 100; 112 | 3; 4; 5; 6 | 4,5; 6; 7,5 9,0 |
| 125; 140; 160; 180; 200; 224; 250 | 4; 5; 6 | 4,5; 6; 7,5 9,0 |
| Примечания 1 Толщина одной прокладки с резиновой прослойкой 1,5 мм. 2 С увеличением δ долговечность ремня уменьшается |

н) определяют допускаемую удельную окружную силу [kn]  Н/мм2 по формуле

(48)

где  [ko] – допускаемая номинальная удельная окружная сила,  Н/мм2,

Сθ, Сα , Сυ , Ср,     –  поправочные коэффициенты по таблице 23

для синтетических ремней [k0] =11,6 – 440 · (δ/d1), для резинотканевых [k0] =2,5 – 10 · (δ/d1)

Таблица 23 – Значение поправочных коэффициентов С

| Коэффициент динамичности нагрузки и длительности работы СР |
| --- |
| Характер нагрузки | спокойная | с умеренными колебаниями | Со значительными колебаниями | Ударная и резко неравномерная |
| СР | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
| П р и м е ч а н и е. При двухсменной работе СР следует понизить на 0,1; при трехсменной – на 0,2. |
| Коэффициент угла охвата α1 на меньшем шкиве Сα |
| Угол охвата α1, град | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 |
| Сα | для плоских ремней | 1 | 0,97 | 0,94 | 0,91 | - | - | - |
|  | для клиновых и по- ликлиновых ремней | 1 | 0,98 | 0,95 | 0,92 | 0,89 | 0,86 | 0,83 |
| Коэффициент влияния натяжения от центробежной силы Сυ |
| Скорость ремня υ, м/с | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Сυ | для плоских ремней | 1,04 | 1,03 | 1 | 0,95 | 0,88 | 0,79 | 0,68 |
| Коэффициент угла наклона линии центров к горизонту СΘ |
| Угол наклона Θ,град |  | 0…60 | 60…80 | 80…90 |
| СΘ |  | 1 | 0,9 | 0,8 |

о)  определяют ширину ремня b, мм, по формуле

,						 (49)

где b – ширина ремня, мм;

δ – толщина ремня, мм (выбрано ранее по таблице 22);

Ft – окружная сила, Н (пункт л);

[kn] – допускаемая номинальная удельная окружная сила(определена по формуле 11), Н/мм2

Ширину b округлить до стандартного значения по таблице 22

п)  определяют площадь поперечного сечения ремня по формуле

А = δ b,					 (50)

где А – площадь поперечного сечения ремня,мм2;

δ – толщина ремня, мм;

b – стандартная ширина ремня

- Определение силы  давления ремня на вал проводится в последовательности

а) определяют силу предварительного натяжения  ремня по формуле

F0  = А·σ0, 					(51)

где F0 – сила предварительного натяжения,  Н;

А – площадь поперечного сечения ремня,мм2;

σ0  – предварительное напряжение, Н/мм2 ;

σ0=1,8МПа – для    резинотканевых ремней;

σ0=10 МПа – для синтетических ремней

б) определяют силу давления ремня на вал по формуле

,					 (52)

где Fоп – силу давления ремня на вал (сила открытой передачи), Н;

Fо – сила предварительного натяжения,  Н;

α1 – угол охвата малого шкива, град(определён в пункте з)

в)  определяют силы натяжения ведущей и ведомой ветвей, Н

(53 и 54)

где F1 – сила натяжения ведущей ветви, Н;

F2 – сила натяжения ведомой ветви, Н

6 Практическая работа «Расчет клиноременной передачи»

Цель работы: приобретение навыков проектирования клиноременной передачи.

Исходные данные:

1. Мощность электродвигателя, Рном , кВт.

2.Момент на ведущем шкиву; электродвигателя, кВт.

3.Передаточное число  клиноременной  передачи u (uо.п ).

4.Частота вращения ведущего шкива об/мин n1 = nэл.дв.

Исходные данные  взять из практической работы «Выбор двигателя, кинематический и силовой расчет привода»

Теоретическое обоснование

Клиновые ремни имеют трапецеидальное сечение, с углом клина φ0=400, по сравнению с плоскими ремнями обладают большей тяговой способностью, имеют меньшее межосевое расстояние, допускают меньший угол охвата малого шкива и большие передаточные числа (до 10). Однако стандартные клиновые ремни не допускают скорость более 30 м/с и  имеют большие потери на трение и напряжения изгиба.

Клиновые ремни выполняют бесконечными. Промышленность выпускает кордтканевые и кордшнуровые ремни, которые состоят из резинового или резинотканевого слоя растяжения , несущего слоя  (кордткань или кордшнур), резинового слоя сжатия  и  оберточного слоя прорезиненной ткани.

В зависимости от соотношения ширины ремня к высоте, различают ремни: нормального, узкого и широкого сечения. Стандартные ремни изготавливаюи для умеренного и тропического климата (интервал t=  – 30…+60 0С) и для холодного и очень холодного климата (интервал t=  – 60…+40 0С). Для увеличения гибкости клиновые ремни изготавливают с пазами.

Ремни нормального сечения стандартизованы (ГОСТ 1284-80),  зависимости от площади сечения имеют обозначения: 0, А, Б…, всего семь типоразмеров.

Узкие ремни (ТУ 38-605205-95) имеют обозначение: У0, УА, УБ…, всего четыре типоразмера заменяют семь нормальных.

В клиноременных передачах с несколькими ремнями не рекомендуется использовать более 8…12 ремней.

Основными критериями работоспособности ременных передач являются тяговая способность и долговечность.

В проектном расчете определяют диаметры шкивов, длину ремня и количество клиновых ремней в комплекте, которое обеспечит передачу необходимой мощности.

Порядок выполнения работы:

1. Спроектировать плоскоременную передачу.

2.Определить силы  давления ремня на вал.

1. Проектный расчет клиноременной передачи проводится в порядке

а) выбирать сечение ремня   в зависимости  от мощности и частоты вращения электродвигателя по номограмме на рисунке 15

Рисунок 15 - Номограмма для выбора сечения ремня

б) минимально допустимый диаметр ведущего шкива  d1min выбирают по таблице 24

Таблица 24 – Минимально допустимые диаметры шкивов при выборе

ремней

| Сечение ремней | Момент Т1Н·мм | dmin | Сечение ремней | Момент Т1 | dmin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Клиновые нормального сечения | Клиновые узкие |
| О | До 30·103 | 63 | УО | До 150·103 | 63 |
| А | 15·103 …60·103 | 90 | УА | 90·103…400·103 | 90 |
| Б | 50·103…150·103 | 125 | УБ | 300·103…2·106 | 140 |
| В | 120·103…600·103 | 200 | УВ | Свыше 1,5·106 | 224 |
| Г | 450·103…2,4·106 | 355 | Поликлиновые |
| Д | 1,6·103…6·106 | 500 | К | До 40·103 | 40 |
| Е | Свыше 4·106 | 800 | Л | 18·103…400·103 | 80 |
|  |  |  | М | Свыше 130·103 | 180 |

в) задаться расчетным диаметром ведущего шкива, диаметр ведущего шкива, выбирать  на 1…2 порядка выше, чем d1min мм, из стандартного ряда

Стандартный ряд чисел, для выбора диаметров шкивов , мм

63, 71, 80, 90, 100, 112, 125, 140, 160, 180, 200, 224, 250, 280, 315, 355,

400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1400, 1600, 1800, 2000,

2240, 2500, 2800, 3150, 3550, 4000, 4500, 5000

г) определить диаметр ведомого шкива d2, мм, по формуле

,					 (55)

где ио.п. –  передаточное число ременной передачи;

d1 – расчетный диаметр ведущего шкива, мм;

ε – коэффициент скольжения, ε=0,01….0,02,

полученное значение d2 округлить до значения из стандартного ряда чисел для выбора диаметров

г) определяют фактическое передаточное число и проверяют его отклонение, от заданного ио.п. по формулам

,		 <  5%		(56 и 57)

где uф – фактическое передаточное число;

u – расчетное передаточное число;

d1 и d2  – стандартные диаметры ведущего и ведомого шкивов, мм

При большем отклонения выбирают другие диаметры шкивов

д) определяется ориентировочное межосевое расстояние

,					(58)

где а/ – ориентировочное межосевое расстояние, мм;

d1 и  d2 – диаметры ведущего и ведомого шкивов, мм;

h – высота сечения клинового ремня, по таблице от сечения

Таблица 25 – Значение размеров поперечного сечения кордотканевых ремней

|  | Обозначение сечения | Расчетная ширина bр, мм | Ширина b, мм | Высота h, мм | Расчетная длина l, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименьшая | наибольшая |
|  | О | 8,5 | 10 | 6 | 400 | 2500 |
|  | А | 11 | 13 | 8 | 500 | 4000 |
|  | Б | 14 | 17 | 10,5 | 800 | 6300 |
|  | В | 19 | 22 | 13,5 | 1800 | 10600 |
|  | Г | 27 | 32 | 19 | 3150 | 15000 |
|  | Д | 32 | 38 | 23,5 | 4500 | 16000 |
|  | Е | 42 | 50 | 30 | 6300 | 18000 |

е)  определяют расчетную длину ремня, l, мм по формуле

,				 (59)

Значение l округляют до ближайшего стандартного значения

Ряд стандартных длин ремней l, мм

400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250, 1400, 1600, 1800,

2000, 2240, 2500, 2800, 3150, 3550, 4000, 4500, 5000, 5600, 6300, 7100.

ж) уточняют значение межосевого расстояния при стандартной длине по формуле

,		(60)

где а –межосевое расстояние, мм;

d1 и  d2 – диаметры ведущего и ведомого шкивов, мм;

l – стандартная длина ремны, мм

При монтаже передачи предусматривается  возможность уменьшения межосевого расстояния  а на 0,01l для того, чтобы облегчить надевание ремня на шкив; для увеличения натяжения ремней предусматривается возможность увеличения а на 0,025l.

з) пределяют угол обхвата ремнем ведущего шкива α1, град, по формуле

,					(61)

Угол α1 , соответствует требованию α >  1200

и) определяют скорость ремня υ, м/с по формуле и сравнивают с допускаемой

< [υ], 				(62)

где d1 –  диаметр ведущего шкива, мм;

n1 = nэл.дв– частота вращения ведущего шкива об/мин;

[υ]– допускаемая скорость, м/с: [υ]=25 м/с – для клиновых ремней;

[υ]=40 м/с – для узких клиновых и  поликлиновых ремней.

к) определить частоту пробегов ремня U, с – 1, по формуле  и сравнить с допускаемой

≤ [U], 					(63)

где υ – скорость ремня м/с;

l – стандартная длина ремня, мм;

[U]=30 с–1 – допускаемая частота пробегов.

Соблюдение соотношения  U< [U] гарантирует срок службы ремня 1000…5000 часов

л) определияют допускаемую мощность, передаваемую одним клиновым ремнем по формуле

,					 (64)

где [Po], кВт, - допускаемая приведенная мощность, по таблице 6.3

Ср ,Сα, Сl, Сz, - поправочные коэффициенты выбираем по таблице 6.4

Таблица 26 –  Допускаемая приведенная мощность [Р0 ], кВт

| Тип ремня | Сечение; l0 ,мм | Диаметр шкива d1,мм | Скорость ремня υ, м/с |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Клино- вой | 0 1320 | 63 71 80 90 100 112 | - - - - - - | 0,33 0,37 0,43 0,49 0,51 0,54 | 0,49 0,56 0,63 0,67 0,75 0,80 | 0,82 0,95 1,07 1,16 1,25 1,33 | 1,03 1,22 1,41 1,56 1,69 1,79 | 1,11 1,37 1,60 1,73 1,94 2,11 | - 1,40 1,65 1,90 2,11 2,28 | - - - 1,85 2,08 2,27 |
|  | А 1700 | 90 100 112 125 140 160 | - - - - - - | 0,71 0,72 0,74 0,80 0,87 0,97 | 0,84 0,95 1,05 1,15 1,26 1,37 | 1,39 1,60 1,82 2,00 2,17 2,34 | 1,75 2,07 2,39 2,66 2,91 3,20 | 1,88 2,31 2,74 3,10 3,42 3,78 | - 2,29 2,82 3,27 3,67 4,11 | - - 2,50 3,14 3,64 4,17 |
|  | Б 2240 | 125 140 160 180 200 224 | - - - - - - | 0,95 1,04 1,16 1,28 1,40 1,55 | 1,39 1,61 1,83 2,01 2,10 2,21 | 2,26 2,70 3,15 3,51 3,73 4,00 | 2,80 3,45 4,13 4,66 4,95 5,29 | - 3,83 4,73 5,44 5,95 6,57 | - - 4,88 5,76 6,32 7,00 | - - 4,47 5,53 6,23 7,07 |
| Узкий клино- вой | УО 1600 | 63 71 80 90 100 112 125 | - - - - - - - | 0,68 0,78 0,90 0,92 1,07 1,15 1,22 | 0,95 1,18 1,38 1,55 1,66 1,80 1,90 | 1,50 1,95 2,34 2,65 2,92 3,20 3,40 | 1,80 2,46 3,06 3,57 3,95 4,35 4,70 | 1,85 2,73 3,50 4,20 4,72 5,25 5,70 | - 2,65 3,66 4,50 5,20 5,85 6,42 | - - - 4,55 5,35 6,15 6,85 |
|  | УА 2500 | 90 100 112 125 140 160 | - - - - - - | 1,08 1,26 1,41 1,53 1,72 1,84 | 1,56 1,89 2,17 2,41 2,64 2,88 | 2,57 3,15 3,72 4,23 4,70 5,17 | - 4,04 4,88 5,67 6,3 7,03 | - 4,46 5,61 6,0 7,56 8,54 | - - 5,84 7,12 8,25 9,51 | - - - 7,10 8,43 9,94 |
|  | УБ 3550 | 140 160 180 200 224 | - - - - - | 1,96 2,24 2,46 2,64 2,81 | 2,95 3,45 3,80 4,12 4,26 | 5,00 5,98 6,70 7,3 7,88 | 6,37 7,88 9,05 10,0 10,7 | - 9,10 10,6 11,9 13,0 | - 9,49 11,4 13,1 14,6 | - - 11,5 13,3 15,1 |

Таблица 27 –  Значение поправочных коэффициентов С

| Коэффициент динамичности нагрузки и длительности работы СР |
| --- |
| Характер нагрузки | спокойная | с умеренными колебаниями | Со значительными колебаниями | Ударная и резко неравномерная |
| СР | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
| П р и м е ч а н и е. При двухсменной работе СР следует понизить на 0,1; при трехсменной – на 0,2. |
| Коэффициент угла охвата α1 на меньшем шкиве Сα |
| Угол охвата α1, град | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 |
|  | для клиновых и по- ликлиновых ремней | 1 | 0,98 | 0,95 | 0,92 | 0,89 | 0,86 | 0,83 |
| Коэффициент влияния натяжения от центробежной силы Сυ |
| Скорость ремня υ, м/с | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
|  | для клиновых и по- ликлиновых ремней | 1,05 | 1,04 | 1 | 0,94 | 0,85 | 0,74 | 0,6 |
| Коэффициент угла наклона линии центров к горизонту СΘ |
| Угол наклона Θ,град |  | 0…60 | 60…80 | 80…90 |
| СΘ |  | 1 | 0,9 | 0,8 |
| Коэффициент влияния отношения расчетной длины ремня lР к базовой lО |
| Отношение lР/ l | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 |
| Сl | для клинового нормального сечения | 0,82 | 0,89 | 0,95 | 1 | 1,04 | 1,07 |
|  | для клинового узкого и поликлинового | 0,85 | 0,91 | 0,96 | 1 | 0,03 | 0,06 |
| Коэффициент влияния диаметра меньшего шкива Сd |
| Диаметр шкива | 15 | 20 | 40 | 60 | 90 | 120 и более |
| Сd | 0,6 | 0,8 | 0,95 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
| Коэффициент неравномерности распределения нагрузки между кордшнурами и уточными нитями плоского ремня СF=0,85 |
| Коэффициент числа ремней в комплекте клиноременной передачи Сz |
| Ожидаемое число ремней z | 2…3 | 4…5 | 6 |
| Сz | 0,95 | 0,90 | 0,85 |

м) определяют количество клиновых ремней в комплекте по формуле

, 						(65)

где Рном – мощность электродвигателя,  кВт, из расчетов;

[Pn] – кВт допускаемая мощность, передаваемую одним клиновым ремнем

Условие для проектируемой передачи комплект клиновых ремней Z<5 выполняется, при необходимости уменьшить Z следует увеличить d1

2 Определение сил клиноременной передачи проводится в последовательности

а) определяют силу предварительного натяжения одного клинового ремня по формуле

,						(66)

где F0 – сила предварительного натяжения одного клинового ремня, Н;

Рном – мощность электродвигателя,  кВт;

Сl, Сα, Ср – поправочные коэффициенты по таблице 27

υ – скорость ремня, м/с,

б) определяют  окружную силу, передаваемую комплектом клиновых ремней по формуле

,						(67)

где Ft, – окружная сила, Н

в) определяют силу натяжения ведущей и ведомой ветвей одного клинового ремня  по формулам

(68 и 69)

где F1 – сила натяжения ведущей ветви, Н;

F2 – сила натяжения ведомой ветви, Н;

Z – число ремней (пункт м)

г) определяют силу давления на вал комплекта клиновых ремней по формуле

,					(70)

где α1 – угол охвата малого шкива, град, (пункт з ).

F0– сила предварительного натяжения одного клинового ремня, Н;

Z – количество клиновых ремней в комплекте.

7 Практическая работа «Расчет цепной передачи»

Цель работы: Приобретение навыков проектирования цепных передач.

Исходные данные:

1. Передаточное число  цепной  передачи. u (uо.п ) .

2. Частота вращения ведущей звездочки, n1 , об/мин.

3. Мощность на ведущей звездочке Р1, кНм

Теоретическое обоснование

Основными типами приводных цепей являются втулочные, роликовые и зубчатые, которые стандартизованы и изготавливаются специализированными заводами.

Роликовые цепи получили наибпльшее распространение, они состоят из двух рядов наружных и внутренних пластин, соединенных неподвижной втулкой, на которую надет свободно вращающийся ролик. Роликовые цепи рекомендуют при скоростях υ≤15м/с.

Пластины роликовых цепей изготавливают из сталей и закаляют до невысоких твердостей, валики и втулки – из цементуемых сталей, ролики – из тех же сталей, но закаляют до высокой твердости. Материал звездочек должен быть износостойким и хорошо сопротивляться ударным нагрузкам. Звездочки изготавливают из цементуемых сталей  при динамических нагрузках и из закаленных сталей  при работе без толчков и ударов. Для звездочек с большим числом зубьев материалом служит чугун.

Шаг цепи р является исходной характеристикой, через которую выражают все геометрические параметры передачи. При больших скоростях рекомендуют цепи с малым шагом, т.к. при увеличении шага увеличивается нагрузочная способность цепи.

Для цепных передач характерна не постоянная, а средняя скорость движения. Это объясняется тем, что цепь состоит из отдельных звеньев и располагается по звездочке не по окружности, а по многоугольнику. Непостоянство скорости приводит к непостоянству передаточного числа, динамическим нагрузкам и ударам. Для ограничения вредного влияния ударов рекомендуют выбирать значение шага цепи рmax в зависимости от максимальной частоты вращения.

Основным критерием работоспособности цепных передач является долговечность цепи, определяемая изнашиванием шарниров. Долговечность приводных цепей по изнашиванию составляет 8…10 тыс. часов работы.

Смазывание цепи оказывает решающее влияние на долговечность. При υ≤4м/с применяют периодическое смазывание ручной масленкой через каждые 7 часов. При  υ≤6м/с применяют смазывание масленками-капельницами.

Порядок выполнения работы:

1. Спроектировать цепную передачу.

2 Определить силу предварительного натяшения цепи и давления цепи на вал.

3 Определить диаметры звездочек.

1 Проектирование цепной передачи проводится в последовательности

а) для цепной передачи принимается приводная  роликовая цепь ПР и

определяют число зубьев ведущей (меньшей) звездочки по формуле

(71)

где Z1–  число зубьев ведущей (меньшей) звездочки;

u – передаточное число цепной передачи (uо.п. );

Число Z1 округлить до нечетного целого числа

б) вычисляют число зубьев ведомой звездочки по формуле

,						(72)

где Z2–  число зубьев ведомой звездочки;

u – передаточное число цепной передачи (uо.п. )

в) определяют фактическое передаточное число и проверяют его отклонение от заданного u

,			,		 (73 и 74)

где uФ–фактическое передаточное число;

u – передаточное число цепной передачи из расчета(uо.п. );

Δ u–отклонение передаточного числа, %

г) определяют коэффициент эксплуатации по формуле

,			(75)

где КД, Кθ, Крег, Ксмаз – коэффициенты по таблице 28

Таблица 28 – Коэффициенты условия работы передачи

| Обозначение | Наименование | Условия работы | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| КД | Динамичность нагрузки | Равномерная | 1 |
|  |  | Толчкообразная | 1,5 |
| Кθ | Положение передачи к горизонту | Наклон θ≤600 | 1 |
|  |  | Наклон θ≥600 | 1,25 |

Продолжение таблицы 28

| Крег | Способ регулировки натяжения цепи | Нажимные звездочки | 1,1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Одной из звездочек | 1,0 |
|  |  | Нерегулируемые | 1,25 |
| Ксмаз | Способ смазывания | Непрерывное смазывание | 0,8 |
|  |  | Капельное смазывание | 1,0 |
|  |  | Периодическое смазывание | 1,5 |

д) вычисляют шаг цепи из условия износостойкости по формуле

(76)

где Т(Т1) – вращающий момент на ведущей звездочке, кНм

К – коэффициент эксплуатации;

Z1 – число зубьев ведущей звездочки (пункт а);

[рц ] – допускаемое среднее давление, МПа, по таблице 29

Таблица 29 – Допускаемое давление для роликов цепи

| n,об/мин | 50 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Рц ], МПа | 34,3 | 29,4 | 25,7 | 22,9 | 20,6 | 18,6 | 17,2 | 14,7 |

е) полученное значение шага округляют до стандартного и по таблице 30 выбирают цепь

Таблица 30 – Параметры приводных цепей типа ПР

| Обозна- чение цепи | Шаг цепи, мм | Разру- шающая нагрузка, кН | Проек- ция опор- ной поверх- ности, мм2 | Диаметр ролика шарнира цепи d1, мм | Масса 1м цепи q, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПР-12,70-18,2-1 ПР-12,70-18,2-2 | 12,70 | 18,2 | 50 | 4,45 | 0,65 0,75 |
| ПР-15,875-22,7-1 ПР-15,875-22,7-2 | 15,875 | 22,7 | 70 | 5,08 | 0,8 1,0 |
| ПР-19,05-31,3 | 19,05 | 31,3 | 106 | 5,94 | 1,9 |
| ПР-25,40-56,7 | 25,40 | 56,7 | 180 | 7,92 | 2,6 |
| ПР-31,75-88,5 | 31,75 | 88,5 | 62 | 9,53 | 3,8 |

ж) определяется скорость цепи по формуле

(77)

где v – скорость цепи, м/с

p – шаг цепи, мм

Z1 – число зубьев ведущей звездочки

n1 – частота вращения ведущей звездочки,об/мин

з) определяют окружную силу

(78)

где Ft – окружная сила, Н;

Р1 – мощность на ведущей звездочке;

v – скорость цепи, м/с

и) определяют давление в шарнирах цепи и проводят сравнение с допускаемым

(79)

где К – коэффициент эксплуатации;

Ft – окружная сила, Н

p – шаг цепи, мм

j = 1 – предварительное число рядов роликовой цепи

[рц ] – допускаемое среднее давление, МПа, по таблице 29

При невыполнении условия, увеличить число рядов цепи j

к) вычисляют   межосевое расстояние

(80)

где р – стандартный шаг, мм

л) определяется число звеньев цепи и её длину

где Lp – число звеньев цепи;

L – длина цепи,мм;

р – стандартный шаг, мм;

a/ –межосевое расстояние, мм;

Z1 Z2– число зубьев ведущей и ведомой звездочек

Число звеньев цепи Lp округляется до целого числа, полученное значение длины цепи L не округляется.

м) уточняется межосевое расстояние при принятом целом числе звеньев

(82)

н) определяется фактическое межосевое расстояние

(83)

где а – фактическое межосевое расстояние, мм;

р – стандартный шаг, мм

2 Определение сил предварительного натяшения цепи и давления цепи на вал проводится в последовательности

а) сила предварительного натяжения цепи определяется по формуле

(84)

где Fо – сила предварительного натяжение, Н;

Kf – коэффициент провисания по таблице 31;

q –  масса 1м цепи, кг по таблице 30;

a–  межосевое расстояние, мм;

g=9,8м/с2 – ускорение свободного падения

Таблица 31 – Коэффициент провисания цепи

| Положение передачи к горизонту | Значение коэффициента провисания Kf |
| --- | --- |
| Горизонтальное положение | 6 |
| Наклон к горизонту до 40о | 3 |
| Вертикальное положение | 1 |

б) определяется сила давления цепи на вал

(85)

где Fоп – сила давления на вал,кН;

KД – коэффициент динамичности нагрузки по таблице 28;

Ft – окружная сила, Н;

Fо – сила предварительного натяжение, Н

3 Определение диаметров звездочек проводится по формулам из таблицы 32

Таблица 32 – Размеры звездочек

| Диаметры звездочек | Ведущая звездочка | Ведомая звездочка |
| --- | --- | --- |
| Диаметр делительной окружности |  |  |
| Диаметр окружности впадин |  |  |
| Диаметр окружности выступов |  |  |
| Геометрическая характеристика зацепления | (где d1 – диаметр ролика по таблице 30) |

8 Практическая работа «Проектирование валов»

Цель работы: приобретение навыков проектирование валов, развитие навыков эскизного проектирования.

Исходные данные:

- Моменты на валах редуктора Т(Т1 и Т2 ).

Исходные данные  взять из практической работы «Выбор двигателя, кинематический и силовой расчет привода»

Теоретическое обоснование

Вал – вращающаяся деталь машины, предназначенная для поддержания установленных на нем зубчатых колес, звездочек, шкивов и т.п. и для передачи вращающего момента.

Вал при работе испытывает изгиб и кручение, а в отдельных случаях – дополнительно растяжение и сжатие.

По геометрической форме валы делятся на прямые, коленчатые и гибкие. Валы могут быть гладкими или ступенчатыми, сплошными или полыми.

Цапфа – это опорная часть вала. Диаметры цапф под подшипники качения соответствуют диаметру внутреннего кольца по ГОСТу.

Буртиком называют кольцевое утолщение вала, составляющее с ним одно целое.

Заплечиком называют переходную поверхность от одного сечения к другому, служащую для упора насаживаемых на вал деталей.

Для уменьшения концентрации напряжений, в местах изменения диаметра вала делают плавный переход – галтель (постоянного или переменного радиуса кривизны).

Для выхода шлифовального круга переходные участки бывают с канавками. Канавки повышают концентрацию напряжений.

Материалы валов должны быть прочными и хорошо обрабатываться.  Преимущественно валы и оси изготавливают из углеродистых и легированных сталей. Для валов без термообработки применяют Ст5 и Ст6, для валов с термообработкой стали 45, 40Х. Быстроходные валы, работающие в подшипниках скольжения из сталей 20, 20Х, 123ХН3А.

Валы и оси обрабатывают на токарных станках с последующим шлифованием цапф и посадочных поверхностей.

Валы и оси при работе испытывают циклически изменяющиеся напряжения. Основными критериями работоспособности являются сопротивление усталости и жесткость.

Редукторный вал представляет собой ступенчатое цилиндрическое тело, количество и размеры ступеней которого зависят от количества и размеров деталей.

Порядок выполнения работы:

1. Спроектировать быстроходный и тихоходный вал.

2 Выполнить эскиз.

1 Устройство редукторных валов показано на рисунке 16 и 17

Рисунок 16 – Быстроходный вал редуктора

а) вал-шестерня; б) червяк

Рисунок 17 – Тихоходный вал

Проектный расчет валов  проводят из условия прочности на кручение, принимая значительно пониженные допускаемых напряжений

а) определяют геометрические размеры входного (выходного) участка по формулам, размер фаски по таблице 33

d1=,						(86)

l1=1,5 d1,							(87)

где d1 – диаметр входного (выходного) участка, мм;

l1 – длина данного участка, мм;

Мк – крутящий момент, равный вращающему моменту на валу,кНм;

[τк ]=20Н/мм2 – допускаемое напряжение

Таблица 33 – Концы валов цилиндрические

| d1 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r с | 1,6 1,0 | 2,0 1,6 | 2,5 2,0 | 3,0 2,5 |

б) размеры участков под подшипники (цапф) определяются по формулам, диаметры округляют до числа, оканчивающегося на 0 или 5

d2 = d4= d1 +2t, 					(88)

l4=В+с  или Т+с, 					(89)

l2=(1,25….1,5)·d2, 				(90)

где d2 = d4 – диаметры цапф, мм;

l4 и l2 – длины участков, мм;

t – увеличение ступени 2, мм, по таблице 34;

В и Т – ширина подшипников, мм.

в) выбирают по значению d2  подшипники  согласно рекомендациям в таблице 35  и выписывают размеры подшипников D и В(Т) из приложения В

Таблица 34 – Увеличение ступеней вала от диаметра соответствующей

ступени

| d | 17…24 | 25…30 | 32…40 | 42…50 | 52...60 | 62…70 | 71…85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t r f | 2 1,6 1 | 2,2 2 1 | 2,5 2,5 1,2 | 2,8 3 1,6 | 3 3 2 | 3,3 3,5 2 | 3,5 3,5 2,5 |
| Примечания 1 Высота заплечика t 2 Ориентировочная величина фаски ступицы f 3 Ориентировочная величина фаски подшипника r |

Таблица 35 –  Предварительный выбор подшипников

| передача | Вал | Тип подшипника | серия | Угол контакта | Схема установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цилиндрическая косозубая | Б | 300 (200) | Средняя (легкая) | _ | С одной фиксирующей опорой |
|  |  | 200 (300) 7000 | Легкая (средняя) | α = 11…160 для типа 7000 | враспор |
|  | Т | 200 7000 | Легкая |  |  |
| Червячные | Б | 46000 27000 300 | Средняя | α = 11…160 для типа 7000 α =25…290 для типа 27000 α =120для типа 36000 α =260для типа 46000 | С одной фиксирующей опорой |
|  |  | 7000 36000 |  |  | враспор |
|  | Т | 7000 | Легкая |  |  |

г) определяют диаметр под шестерню или колесо по формуле

d3 = d2 +3,2·r,					(91)

д) определяют длину участка l3 определяем по формуле

l3=l2+(8…10мм) ,					(92)

е) определяется диаметр упорного буртика для колеса по формуле

d5 = d3 + 3f	,					(93)

где f – увеличение диаметра, мм по таблице 8.2

Длина упорного буртика вала l5 назначается конструктивно.

2 По полученным размерам вычерчиваем быстроходный и тихоходный вал.

9 Тестовые задания для защиты практических работ

1…устройство, предназначенное для облегчения или замены физического или умственного труда человека.

- Машина

- Механизм

- Деталь

- Редуктор

2 … - это  устройство, предназначенное для преобразования движения одних тел в требуемое движение других .

- Машина

- Механизм

- Деталь

3 … - это передача, повышающая угловую скорость.

1) мультипликатором		2)  редуктором			3) вариатором

4…часть машины или механизма изготовленная без применения сборочных операций

- деталь

- узел

- передача

Редуктор

5 Одна или несколько передач в корпусе,  понижающие угловую скорость называется ….

- вариатор

- редуктор

- мультипликатор

6….называют передачу, плавно изменяющую скорость.

1) мультипликатором			2) редуктором			3) вариатором

7 Устройство, предназначенное  для соединения 2х валов, называют….

1) Подшипник		2) Болт			3) Цапфа		4) Муфта

8…. – это опоры на которые валы опираются цапфами.

1) Муфта		2) Подшипник			3) Втулка		4) Болт

9  На рисунке представлена …..передача

|  | 1) Зубчатая 2) Ременная 3) Цепная 4) Червячная |
| --- | --- |

10 На рисунке представлена …..передача

|  | 1) Зубчатая 2) Ременная 3) Цепная 4) Червячная |
| --- | --- |

11 На рисунке представлена …..передача

|  | 1) Зубчатая 2) Ременная 3) Цепная 4) Червячная |
| --- | --- |

12 На рисунке представлена …..передача

|  | 1) Зубчатая 2) Ременная 3) Цепная 4) Червячная |
| --- | --- |

13 Передаточное число механической передачи показывает….

1)во сколько раз понижается скорость

2)на сколько оборотов повышается скорость

3)потери мощности

14 Коэффициент полезного действия передачи η=0,98, значит потери составляют…

1) 2%		2)98%			3) 0,98%

15 К.п.д. последовательно соединенных механизмов ηобщ=

- η1· η2… ηк

- η1+η2+… ηк

- η1/η2/η3…

16 Момент на ведущем  валу определяют по формуле….

- η1· η2… ηк

17 Фрикционная передача состоит из…..и прижимного устройства

  - 2х звездочек

  - 2 х катков

  - шестерни и колеса

  - 2х шкивов

18 Зубчатая передача состоит из……

- 2х шкивов

- 2х звездочек

- 2 х катков

- Шестерни и колеса

19 Ременная передача состоит из……., ремня и натяжного устройства

- 2х звездочек

- 2х шкивов

- Шестерни и колеса

2 х катков

20 Цепная передача состоит из …….. и цепи

- 2х звездочек

- 2х шкивов

- Шестерни и колеса

2 х катков

21  Кинематическое обозначение червячной передачи на рисунке…

22 Кинематическое обозначение ременной передачи на рисунке …….

23  Кинематическое обозначение цилиндрической  зубчатой передачи на рисунке …….

24 Кинематическое обозначение цепной передачи на рисунке…..

25 Фрикционная передача передает движение….

- Зацепление через гибкий элемент

- Трением через гибкий элемент

- Зацеплением

- Трением

26 Зубчатая передача передает движение……

- Зацепление через гибкий элемент

- Трением через гибкий элемент

- Зацеплением

- Трением

27  Ременная передача передает движение……

- Зацепление через гибкий элемент

- Трением через гибкий элемент

- Зацеплением

- Трение

28 Цепная передача передает движение……..

- Зацепление через гибкий элемент

- Трением через гибкий элемент

- Зацеплением

- Трением

29 Деталь, продолговатой формы, предназначенная для установки на неё других деталей  и передающая крутящий момент, называется…, деталь испытывает изгиб и кручение.

1)Подшипник		2)Муфта			3)Ось		4)Вал

30 Деталь, продолговатой формы, предназначенная для поддержания других деталей, испытывает изгиб, называется….

1)Подшипник		2)Муфта			3)Ось		4)Вал

31 Подшипник изображен на рисунке….

32 Муфта изображена на рисунке….

33 Деталями резьбовых соединений являются….

1)болт, гайка	2) шпонка, втулка	3)муфта		4)штифт, шайба

34 Вал и ступица колеса соединяются…

1)резьбой		2)шпонкой			3)муфтой	4)шайбой

35К неразъемным соединениям относятся…

1) резьбовые		2) шпоночные и шлицевые		3)сварные и заклепочные

36 К разъемным соединениям относятся…

1) резьбовые, шпоночные		2 )заклепочные		3)клеевые, сварные

37 Подшипник качения состоит из внутреннего и внешнего кольца, тел качения и …., для удержания тел качения.

1)втулки		2)крышки		3)сепоратора		4)вкладыша

38 Подшипник скольжения состоит из….и корпуса

1)тел качения		2)сепоратора		3)вкладыша

39 Достоинством подшипников …..является то, что они могут быть разъемными

1)качения		2)скольжения		3)любых

40 Недостатком подшипников….является большой расход смазки.

1)качения		2)скольжения		3)любых

41…муфты допускают соединение валов с несовпадающими осями

1)компенсирующие		2)упругие		3)управляемые

4)самодействующие

42…муфты поглощают толчки и удары

1)компенсирующие		2)упругие		3)управляемые

4)самодействующие

43…муфты допускают соединение и разъединение валов на ходу

1)компенсирующие		2)упругие		3)управляемые

4)самодействующие

44…муфты автоматически соединяют или разъединяют валы на ходу, при изменении режима работы

1)компенсирующие		2)упругие		3)управляемые

4)самодействующие

45  Наиболее распространена…крепежная резьба

1) метрическая	2 )дюймовая	3) трапецеидальная	4) прямоугольная

46 Цилиндрический стержень, с резьбой на обоих концах…

1) болт	2) винт		3) шпилька		4 )шуруп

47 Деталь, в виде цилиндрического стержня с головкой и резьбой, на резьбу которого навинчивается гайка…

1) болт	2) винт		3) шпилька		4 )шуруп

48 Профиль упорной резьбы представляет собой…

1) угловой профиль с углом α=550			2) угловой профиль с углом α=600

3) равнобокую трапецию				4 )неравнобокую трапеция

49 На рисунке изображен………

- Храповый механизм

- Мальтийский механизм

- Кулачковый механизм

Кулисный механизм

50 На рисунке изображен………

- Храповый механизм

- Мальтийский механизм

- Червячный редуктор

- Мотор-редуктор

51 На рисунке изображен………

- Храповые механизмы

- Кривошипно-ползунные механизмы

- Кулачковые механизмы

- Кулисные механизмы

52 На рисунке изображен………

- Храповый механизм

- Мальтийский механизм

- Кулачковый механизм

- Кривошипно-кулисный механизм

53 На рисунке изображен………

- Храповый механизм

- Мальтийский механизм

- Кулачковый механизм

- Кулисный механизм

54 На рисунке изображен………

55 На рисунке изображен………

- Храповый механизм

- Мальтийский механизм

- Червячный редуктор

- Мотор-редуктор

56 На рисунке изображен………

- Храповый механизм

- Цилиндрический редуктор

- Червячный редуктор

- Мотор-редуктор

57 На рисунке изображены….

- Втулки

- Шпонки

- Шпильки

58 На рисунке изображены….

- Втулки

- Шпонки

- Шпильки

- Шплинты

59 На рисунке изображены….

- Втулки

- Шпонки

- Шпильки

- Шплинты

60  На рисунке изображены….

- Втулки

- Шпонки

- Шпильки

- Шплинты

61…. – свойство не разрушаться и не проявлять остаточных деформаций

- Пластичность

- Упругость

- Прочность

- Твердость

62… - свойство  сопротивляться упругим деформациям

- Пластичность

- Жесткость

- Прочность

- Твердость

63 …- свойство  сохранять равновесие

- Устойчивость

- Упругость

- Прочность

- Твердость

64…– это способность поверхности материала оказывать сопротивление проникновению в неё других тел.

- Пластичность

- Упругость

- Прочность

- Твердость

65….– свойство материалов под действием нагрузок изменять, не разрушаясь, свои формы и размеры и сохранять остаточные деформации после снятия нагрузок

- Хрупкость

- Жесткость

- Пластичность

- Ползучесть

66….– способность восстанавливать первоначальные размеры после снятия деформации

- Хрупкость

- Упругость

- Устойчивость

- Ползучесть

67….– разрушение под действием сил без деформаций

- Хрупкость

- Жесткость

- Устойчивость

- Ползучесть

68….– свойство материалов  медленно пластически деформироваться под действием нагрузки.

1)Хрупкость	2)Жесткость		3)Устойчивость	4)Ползучесть

69В  зубчатых передачах стандартизован…..

1)Шаг		2)Модуль		3) Диаметр 		4) Межосевое расстояние

70 В цепных передачах стандартизован…..

1)Шаг		2)Модуль		3) Диаметр 		4) Межосевое расстояние

71 Метод нарезания зубьев дисковой или пальцевой фрезой, когда форма фрезы повторяет форму впадин, называют…..

1)Обкатка 		2)Копирование		3)Накатывание

72 Метод нарезания зубьев червячной фрезой, долбяком или гребенкой, когда заготовка при прорезании впадины поворачивается, называется…..

1)Обкатка 		2)Копирование		3)Накатывание

73 Достоинством…передач, является возможность передачи движения на большие расстояния и простота.

1)Червячных		2) Цепных		3) Ременных

74 Достоинством…передач, является возможность получения больших передаточных чисел и кинематическая точность.

1)Червячных		2) Цепных		3) Ременных

75 Недостатком….передач является требования тщательного ухода

1)Червячных		2) Цепных		3) Ременных

76 Недостатком…передач является нагрев при работе и применение дорогих материалов (бронз)

1)Червячных		2) Цепных		3) Ременных

77 Такой вид разрушения поверхности, когда на поверхности есть микротрещины, в которые попадает масло, в момент контакта масло запрессовывается, микротрещины растут и превращаются в раковины, называется…

- поломка зуба

- усталостное выкрашивание

- абразивный износ

- заедание

78  Такой вид разрушения поверхности, когда внешние частицы попадают в место контакта и поверхность истирается, называют…

  - поломка зуба

  - усталостное выкрашивание

  - абразивный износ

заедани

79  Такой вид разрушения, когда в тяжело нагруженных передачах в месте контакта поверхностей возникают высокие температуры и частички одной поверхности привариваются к другой, называют…

- Износ

- Выкрашивание

Заедание

80 Такой вид разрушения, как абразивный износ  характерен для…..

1)Закрытых передач		2)Открытых передач	3) Тяжело нагруженных передач

81 … – звено, совершающее вращательное движение

1)Коромысло			2)Ползун		3)Шатун		4)Кривошип

82 … – звено механизма, совершающее сложное плоско параллельное движение.

1)Коромысло			2)Ползун		3)Шатун		4)Кривошип

83  …– звено, совершающее  возвратно-поступательное движение.

1)Коромысло			2)Ползун		3)Шатун		4)Кривошип

84 … –звено, совершающее  колебательное движение.

1)Коромысло			2)Ползун		3)Шатун		4)Кривошип

85Звено АВ – неподвижное, звено СD называют …

86 Звено, О1 – неподвижное, звено О1С называют …

87 Генератор относится к классу…

1)Технологических машин		2)Энергетических машин	3) Передач

88 Вал, гайка, шестерня - это …

1)Механизмы		 	2)Узлы	3) Детали

89 Компенсирующие муфты указаны на рисунках… (несколько ответов верных)

90 Упругие муфты указаны на рисунках….(несколько ответов верных)

91 Жесткие муфты на рисунках…..(несколько ответов верных)

92 Муфта упругая втулочно-пальцевая на рисунке…

93…муфты допускают соединение валов с несовпадающими осями

1)компенсирующие		2)упругие		3)управляемые 4)самодействующие

94…муфты поглощают толчки и удары

1)компенсирующие		2)упругие		3)управляемые 4)самодействующие

95…муфты допускают соединение и разъединение валов на ходу

1)компенсирующие		2)упругие		3)управляемые 4)самодействующие

96…муфты автоматически соединяют или разъединяют валы на ходу, при изменении режима работы

1)компенсирующие		2)упругие		3)управляемые 4)самодействующие

- Участки вала под подшипниками называются…

1)Галтель		2) Цапфа		3) Буртик		4) фаска

- Для упора деталей, на валах предусмотрен кольцеобразный выступ - ….

1)Галтель		2) Цапфа		3) Буртик		4) фаска

99Концевые участки валов имеют….

1)Галтель		2) Цапфа		3) Буртик		4) фаска

100 Плавный переход от одного диаметра к другому называют…

1)Галтель		2) Цапфа		3) Буртик		4) фаска

101 На рисунке 2  изображено….соединение

1)Сварное  	2) Заклепочное		3) Клеммовое		4)шлицевое

102 На рисунке 3  изображено….соединение

1)Сварное  	2) Заклепочное		3) Клеммовое		4) шлицевое

103Для соединения вала и ступицы колеса применяют

1)Сварное  	2) Заклепочное		3) Клеммовое		4) шлицевое

104…соединения хорошо воспринимает вибрации

1)Сварное  	2) Заклепочное		3) Клеммовое		4) паяное

105.Единицы измерения угловой скорости

1) м/с			2) рад/с		3) об/мин

106.Единицы измерения частоты вращения

1) м/с			2) рад/с		3) об/мин

107.Единицы измерения момента силы

1) Ньютон	2)Джоуль	3)Ньютон умноженный на метр	4)Ватт

108.Единицы измерения силы

1) Ньютон	2)Джоуль	3)Ньютон умноженный на метр	4)Ватт

109.Формула…=

1) аτ=		2) n=		3) υ=			4) ап =

110.Формула …..=.

- аτ=		2) n=		3) υ=			4) ап =

111.Мощность при вращательном движении определяют по формуле Р=…

1)  = m·a		2) = F·s		3)  =F·υ		4)  =М·ω

112.Мощность при поступательном движении определяют по формуле Р=…

1)  = m·a		2) = F·s		3)  =F·υ		4)  =М·ω

113.Причиной вращательного движения является…

- момент силы и сила  2) момент силы и пара сил	3) сила

114.Канат, поднимающий груз , натянут с силой равной силе тяжести груза, если движение…

1) с постоянной скоростью	2) замедленное	3)  ускоренное

115.Канат, поднимающий груз , натянут с силой больше, чем вес груза, если движение…

1) с постоянной скоростью	2) замедленное	3)  ускоренное

116.Канат, поднимающий груз , натянут с силой меньше, чем вес груза, если движение…

1) с постоянной скоростью	2) замедленное	3)  ускоренное

117. Коэффициент полезного действия показывает….

1)часть полезной работы		2)затраченную работу		3)часть потерянной работы		4) ничего

118. Коэффициент полезного составляет 98% ,это показывает….

1)98%  - потери		2)2% - потери	3) ничего

119 Коэффициент полезного η= 0,98 ,единицы  измерения….

- проценты		2)ватты	3) безразмерная величина (части)

120.  Коэффициент полезного последовательно соединенных механизмов ηобщ = ….

- Сумме всех к.п.д		2)частного от деления			3) ηобщ = η1· η2· η3……·ηп

121. Деталями резьбовых соединений являются….

1)болт, гайка		2)шпонка, втулка		3)муфта	4)штифт, шайба

122.Вал и ступица колеса соединяются…

1)резьбой		2)шпонкой			3)муфтой	4)шайбой

123.К неразъемным соединениям относятся…

1)резьбовые		2)шпоночные и шлицевые		3)сварные и заклепочные

124. К разъемным соединениям относятся…

1)резьбовые, шпоночные		2)заклепочные		3)клеевые, сварные

125. Подшипник качения состоит из внутреннего и внешнего кольца, тел качения и …., для удержания тел качения.

1)втулки		2)крышки		3)сепоратора		4)вкладыша

126. Подшипник скольжения состоит из….и корпуса

1)тел качения		2)сепоратора		3)вкладыша

127. Достоинством подшипников …..является то, что они могут быть разъемными

1)качения		2)скольжения		3)любых

128. Недостатком подшипников….является большой расход смазки.

1)качения		2)скольжения		3)любых

129. Подшипник 305 имеет диаметр внутреннего кольца….

1)	5мм		2)	305мм		3)	50мм		4)	25мм

130. Подшипник 325 имеет диаметр внутреннего кольца….

1)	5мм		2)	325мм		3)	125мм		4)	25мм

131. Подшипник 205 имеет диаметр внутреннего кольца….

1)	5мм		2)	305мм		3)	50мм		4)	25мм

132. Подшипник 225 имеет диаметр внутреннего кольца….

1)	5мм		2)	325мм		3)	125мм		4)	25мм

133. Достоинством …передачи является большая кинематическая точность и возможность больших передаточных чисел, а недостатком является износ и применение дорогостоящих бронз

1) червячная		2) винт-гайка		3) ременная		4) цепная

134. Достоинством ….передач является отсутствие проскальзывания и возможность передачи движения на расстояния до 8м, недостатком является требования тщательного ухода.

1) червячная		2) винт-гайка		3) ременная		4) цепная

135. Передача…преобразует вращательное движение в поступательное или наоборот.

1) червячная		2) винт-гайка		3) ременная		4) цепная

136. Достоинством… передачи является простота конструкции и возможность передачи движения на большие расстояния до 15м, недостаток – наличие натяжных устройств.

1) червячная		2) винт-гайка		3) ременная		4) цепная

137. Маркировка цепи: ПЗ-1-19,05-74-45, цифра 19,05 обозначает…

1) ширина цепи		2)шаг 		3) разрушающая сила		4) тип

138 Маркировка цепи: ПЗ-1-19,05-74-45, цифра 74 обозначает…

1) ширина цепи		2)шаг 		3) разрушающая сила		4) тип

139 Маркировка цепи: ПЗ-1-19,05-74-45, цифра 45 обозначает…

1) ширина цепи		2)шаг 		3) разрушающая сила		4) тип

140 В цепных передачах применяют…цепи

- Тяговые			2) грузовые			3) приводные

141 В цепных передачах стандартизован…

1) ширина цепи		2)шаг 		3) разрушающая сила

4) модуль

142 В зубчатых  передачах стандартизован…

1) ширина венца		2)шаг 		3) разрушающая сила

4) модуль

143 В червячных  передачах стандартизован…

1) ширина венца		2)шаг 		3) разрушающая сила

4) модуль

144 В ременных передачах  стандартизован…

1) ширина венца		2)шаг 		3) сечение ремня		4) модуль

145 Испытание заключается в том, что в поверхность вдавливают шарик, пирамидку или конус и по размеру отпечатков рассчитывают…..

- прочность

- ударная вязкость

- твердость

- выносливость

146 Испытание на …. заключается в том, что образец растягивают до разрушения и определяют предельное напряжение

- прочность

- ударная вязкость

- твердость

- выносливость

147  Испытание на…заключается в том, что подготовленный образец с V,U или Т – образным вырезом разбивают маятниковым копром. По результатам испытаний определяют затраченную работу на разрушение.

- прочность

- ударная вязкость

- твердость

- выносливость

148 Испытание на …. заключается в том, что 10 образцов подвергают действию переменных напряжений, до тех пор,  пока материал не выдержит неограниченное количество циклов изменения напряжений. По итогам испытаний строят кривую Виллера

- прочность

- ударная вязкость

- твердость

- выносливость

149 Ось, под действием поперечной силы заметно прогнулась, но после снятия нагрузки, выпрямилась опять, причиной стала…

- Недостаточная жесткость

- Недостаточная прочность

- Недостаточная твердость

- Недостаточная устойчивость

150 Длинный вал, под действием продольной силы искривился, причина в том, что вал…., он  потерял прямолинейную форму равновесия.

- Недостаточно жесткий

- Недостаточно прочный

- Недостаточно твердый

- Недостаточно устойчивый

151 Медный стержень под действием поперечной  силы, прогнулся и после снятия нагрузки прогиб остался, причиной этого ……..

- Недостаточная жесткость

- Недостаточная прочность

- Недостаточная твердость

- Недостаточная устойчивость

152 Стержень, под действием сжимающей силы разрушился, причина этого - ….

- Недостаточная жесткость

- Недостаточная прочность

- Недостаточная твердость

- Недостаточная устойчивость

153 Размеры определяют в……

- расчетах на жесткость

- расчетах на устойчивость

- проектных расчетах

- проверочных расчетах

154 Деформации определяют в….

- расчетах на жесткость

- расчетах на устойчивость

- проектных расчетах

- проверочных расчетах

155 Определяют фактическое напряжение и сравнивают с предельным напряжением в ….

- расчетах на жесткость

- расчетах на устойчивость

- проектных расчетах

- проверочных расчетах

156 На устойчивость проверяют…

1) Длинные валы, под действием продольной нагрузки

2) Балки под действием поперечной нагрузки

3) Короткие оси

157 Генератор относится к классу…машины

1) энергетически

2) транспортные

3) технологические

4) информационные

158 Кран  относится к классу…машины

1) энергетически

2) транспортные

3) технологические

4) информационные

159 Токарный станок относится к классу…машины

1) энергетически

2) транспортные

3) технологические

4) информационные

160 Калькулятор относится к классу…машины

1) энергетически

2) транспортные

3) технологические

4) информационные

Заключение

Методическое пособие  разработано с учетом требований  ФГОС по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям).

Методическое пособие  помогает студентам осваивать методики расчетов механических передач, пособие содержит много справочного материала.

Методическое пособие может быть использованео как при проведении практических занятий, курсового и дипломного проектирования, а так же при самостоятельном изучении тем.

Список использованных источников

1 Аркуша А.И. Техническая механика. Теоретическая механика и сопротивление материалов. -  М., ВШ., 2002.

2 Биргер И.А., Мавлютов Р.Р., Сопротивление материалов, - М.,Наука, 1986.

3 Винокуров А.И. Сборник задач по сопротивлению материалов. М., ВШ., 1990.

4 Дубейковский Е.Н., Савушкин Е.С. Сопротивление материалов. – М., ВШ.,1985.

5 Иосилевич Г.Б. Прикладная механика. М., ВШ., 1989.

6  Куприянов Д.Ф., Метальников Г.Ф. Техническая механика. М., ВШ., 1975

7 Мовнин М.С., Израелит А.Б., Рубашкин А.Г. Основы технической механики, Л, Машиностроение, 1978.

8 Олофинская В.П., Техническая механика.-М., ФОРУМ-ИНФРА-М., 2013

9 Феодосьев В.И. Сопротивление материалов.- М., Наука, 1974.

10 Эрдеди А.А., Эрдеди Н.А. Теоретическая механика. Сопротивление материалов. М., ВШ., Академия, 2001.

Приложение А

Условные, графические изображения в кинематических схемах

Приложение Б

Таблица Б.1 – Нормальные линейные размеры (ГОСТ 6636-69), мм

| Ряды | Дополни тельные размеры | Ряды | Дополни тельные размеры | Ряды | Дополни тельные размеры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ra 10 | Ra 20 | Ra 40 |  | Ra 10 | Ra 20 | Ra 40 |  | Ra 10 | Ra 20 | Ra 40 |  |
| 8,0 | 8,0 | 8,0 8,5 | 8,2 8,8 9,2 9,8 10,2 10,8 11,2 11,8 12,5 13,5 14,5 15,5 16,5 17,5 18,5 19,5 20,5 23 27 29 31 33 35 37 39 | 40 | 40 | 40 42 | 41 44 46 49 52 55 58 62 65 70 73 78 82 92 98 102 108 112 115 118 135 145 155 165 175 185 195 | 200 | 200 | 200 210 | 205 230 270 290 310 330 350 370 410 440 460 490 515 545 580 615 650 690 730 775 825 875 925 975 |
|  | 9,0 | 9,0 9,5 |  |  | 45 | 45 48 |  |  | 220 | 220 240 |  |
| 10 | 10 | 10 10,5 |  | 50 | 50 | 50 53 |  | 250 | 250 | 250 260 |  |
|  | 11 | 11 11,5 |  |  | 56 | 56 60 |  |  | 280 | 280 300 |  |
| 12 | 12 | 12 13 |  | 63 | 63 | 63 67 |  | 320 | 320 | 320 340 |  |
|  | 14 | 14 15 |  |  | 71 | 71 75 |  |  | 360 | 360 380 |  |
| 16 | 16 | 16 17 |  | 80 | 80 | 80 85 |  | 400 | 400 | 400 420 |  |
|  | 18 | 18 19 |  |  | 90 | 90 95 |  |  | 450 | 450 480 |  |
| 20 | 20 | 20 21 |  | 100 | 100 | 100 105 |  | 500 | 500 | 500 530 |  |
|  | 22 | 22 24 |  |  | 110 | 110 120 |  |  | 560 | 560 600 |  |
| 25 | 25 | 25 26 |  | 125 | 125 | 125 130 |  | 630 | 630 | 630 670 |  |
|  | 28 | 28 30 |  |  | 140 | 140 150 |  |  | 710 | 710 750 |  |
| 32 | 32 | 32 34 |  | 160 | 160 | 160 |  | 800 | 800 | 800 850 |  |
|  | 36 | 36 38 |  |  | 180 | 180 190 |  |  | 900 | 900 950 |  |

Приложение В

Таблица В.1 – Подшипники шариковые радиальные

# Text boxes

М

Лента

конвейера

Барабан

1

2

3

4

М

Скребковый конвейер

υ

1

2

3

4

5

4

3

2

1

θ

6

D

М

Рельс

Колесо

1

3

4

2

1

Галтовочный барабан

4

3

2

М

F

5

4

3

2

1

θ

D

М

Мешалка

υ

Смесь

1

2

3

4

М

1

2

3

Тяговая цепь

люлька

Натяжное устройство

Грузовая цепь

1

2

М

3

1

М

Звездочка грузовой цепи

4

3

2

Двигатель

Передача 1

Передача 2

Рабочий орган

машины

θ

b0

bр

h

400

θ

1)

2)

3)

4)

1)

2)

3)

4)

1)

2)

3)

4)

1)

2)

3)

4)

М

О 12

1)					2)			3)

М

О 12

1)					2)			3)

- Храповый механизм

- Цилиндрический редуктор

- Червячный редуктор

- Мотор-редуктор

С

D

А

В

1) коромыслом

2) ползуном

3)шатуном

4)кривошипом

С

О

А

О1

В

D

1) коромыслом

2) ползуном

3)шатуном

4)кривошипом

1)				2)					3)

4)					5)					6)

1

2

3

Рисунок А.1 –  Вал, ось, стержень и т.д.

Рисунок А.2 – Неподвижное звено

М

О 12

1                                                 2

Рисунок А.3 – Подшипники (без уточнения типа)

1 – радиальные, 2 – упорные

Рисунок А.4 – Электродвигатель

1                                                  2                                                 3

Рисунок А.5 – Муфты

1 – без уточнения типа, 2 – упругая; 3 –  со звездочкой

1

2

3

Рисунок А.6 – Ременные передачи

1 – без уточнения типа ремня, 2 – клиновидным ремнем, 3 – плоским ремнем

1				2			3			4

Рисунок А.7 – Передачи зубчатые конические

1 – без уточнения типа, 2 – прямозубые, 3 – косозубые, 4  – с круговым зубом

Рисунок А.8 – Цепная передача пластинчатой цепью

Рисунок А.9 – Передача червячная с цилиндрическим червяком

1				2					3

Рисунок А.10 – Передачи зубчатые цилиндрические

1 – без уточнения типа зубьев, 2 – прямозубые, 3 – косозубые