Комплект оценочных средств по учебной дисциплине ОП.07 Технологическое оборудование

Автор   Краев Виктор Борисович

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края

«КРАСНОДАРСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

## Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплины ОП.07 Технологическое оборудование разработан на основе основной профессиональной образовательной программы СПО по подготовке специалистов среднего звена специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), рабочей учебной программы дисциплины ОП.07 Технологическое оборудование, утвержденной заместителем директора по учебно-методической работе 04.09.2016г., положения о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов колледжа.

## I. Паспорт комплекта оценочных средств

1. Область применения комплекта оценочных средств

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения ОП.07 Технологическое оборудование

| Результаты освоения (объекты оценивания) | Основные показатели оценки результата и их критерии | Тип задания; № задания | Форма аттестации (в соответствии с учебным планом) |
| --- | --- | --- | --- |
| Определять параметры работы оборудования и его технические возможности. | Выполнение практических задач по специальности (решение задач по определению основных параметров оборудования.) Определение производительности машин и аппаратов. Расчет мощности машин и аппаратов. Определение конструктивных параметров машин и аппаратов | Практическое | Текущий контроль Экзамен |
| Производить подбор оборудования на заданную мощность. по заданным параметрам | Выбор оборудования по заданным параметрам | Практическое | Текущий контроль Экзамен |
| Определять различные виды производственного оборудования | Описание основных узлов и частей оборудования, рабочих органов, | Теоретическое | Текущий контроль Экзамен |
| Знание назначения, область применения, устройство, принципы работы оборудования. | Определение назначения оборудования, область применения оборудования | Теоретическое | Текущий контроль Экзамен |
| Технические характеристики и технологические возможности промышленного оборудования | Определять понятия механических, гидромеханических, тепло и массообменных процессов. Основные характеристики процессов. Объяснять назначение частей оборудования. | Теоретическое | Текущий контроль Экзамен |

# 2. Комплект оценочных средств

## 2.1. Задания для проведения экзамена, дифференцированного зачета, зачета

ЗАДАНИЯ (теоретические)

- Классификация и использование оборудование  для очистки и мойки сырья.

- Что такое машины с мягким режимом мойки сырья. Опишите назначение,  устройство, технологический процесс моечно-встряхивающей машины КМЦ.

- Что такое машины с жестким режимом мойки.  Опишите назначение,  устройство,  технологический процесс работы кулачковой моечной машины СМК-3М.

- Что такое машины с жестким режимом мойки.  Опишите назначение,  устройство, технологический процесс машины А1- БМШ для мойки, отжима и шелушения зерна.

- Опишите назначение, устройство, технологический процесс машины Т1-АМЕ-6 для мойки бутылок.

- Как классифицируют и используют оборудование для очистки и протирки растительного сырья.

- Опишите назначение,  устройство, технологический процесс дисковой машины типа МОК.

- Опишите назначение, устройство, технологию работы роликовой машины КНА-600М.

- Опишите назначение,  устройство, технологический процесс работы универсальной косточковыбивной машины.

- Опишите назначение, устройство, технологический процесс протирочной машины КПМУ-М.

- Как классифицируют оборудование для тепловой обработки.

- Опишите назначение, устройство, технологический процесс аппарата БПЗ для подогрева зерна.

- Опишите назначение, устройство, технологический процесс работы  кожухотрубчатого  подогревателя.

- Опишите  назначение,  устройство, технологический процесс работы автоклава АВ-4.

- Опишите назначение, устройство, технологический процесс в заторном котле.

- Опишите назначение, устройство, технологический процесс в закрытом разваривателе.

- Опишите назначение, устройство, технологический процесс в темперирующей машине LTS-6.

- Опишите назначение, устройство, технологический процесс в ленточном шпарителе БК-200.

- Опишите назначение, устройство, технологический процесс в опрокидывающемся варочном котле Д9-41А.

- Опишите назначение, устройство, технологический процесс в вакуум-аппарате ПУ-2А-60.

- Опишите назначение, устройство, технологический процесс в универсальном вакуум-аппарате М-184 с автоматической разгрузкой.

- Опишите назначение, устройство, технологический процесс в вертикальном пленочном вакуум-испарителе «Лува».

- Опишите назначение, устройство, технологический процесс в охлаждающей машине НОМ-2.

- Опишите назначение, устройство, технологический процесс в помадовзбивальной машине ШАЕ. Опишите назначение, устройство, технологический процесс в скороморозильной камере ГКА-2.

- Классификация и использование оборудования для экстракции (диффузии).

- Опишите назначение, устройство, технологический процесс в наклонном двушнековом аппарате А1-ПДС-60.

- Опишите назначение, устройство, технологический процесс в шнековом экстракторе НД-1250.

- Опишите назначение, устройство, технологический процесс в роторном диффузионном аппарате РДА.

- Классификация и использование оборудования для сушки, выпечки, обжаривания.

- Опишите назначение, устройство, технологический процесс в ленточной сушилки СПК.

- Опишите назначение, устройство, технологический процесс в сушилке TROA.

- Опишите назначение, устройство, технологический процесс в сушильно-охлаждающем агрегате OTW-Z.

- Опишите назначение, устройство, технологический процесс впечь ФТЛ-2.

- Назначение, устройство, технологический процесс в печи ПХС-25М.

- Классификация и использование оборудования для проведения измельчения.

- Назначение, устройство, технологический процесс в вальцевом станке А1-Б3-2Н «Бюлер».

- Назначение, устройство, технологический процесс в роторной мельнице типа SCS «Бюлер».

- Назначение, устройство, технологический процесс в шариковой мельнице «Nova 2000».

- Назначение, устройство, технологический процесс в молотковой дробилке А2-ШИМ.

- Назначение, устройство, технологический процесс в ножевой дробилке КДП-4М.

- Назначение, устройство, технологический процесс в энтолейтере Р3-БЭЗ.

- Назначение, устройство, технологический процесс в дисковом гомогенизаторе ЛТ-2.

- Назначение, устройство, технологический процесс в центробежной свеклорезке СЦБ-16М.

- Назначение, устройство, технологический процесс в хлеборезальной машине А2-ХР-II.

- Классификация, характеристики использование оборудования для взвешивания и дозирования.

- Назначение, устройство передвижных платформенных весов.

- Назначение, устройство  и работа встроенных конвейерных весов.

- Назначение, устройство, технологический процесс вибродозатора с ленточным шнеком.

- Назначение, устройство, технологический процесс ленточного дозатора ШД-1М.

- Назначение, устройство, технологический процесс плунжерного и шестеренчатого насосов-дозаторов.

- Назначение, устройство, технологический процесс однокомпонентного весового дозатора с коромысловым механизмом.

- Классификация, назначение оборудования для прессования.

- Назначение, устройство, технологический процесс ленточного пресса типа ФП.

- Назначение, устройство, технологический процесс шнекового пресса МП-68.

- Назначение, устройство, технологический процесс горизонтальный корзиночный пресс «Бухер НР».

- Назначение, устройство, технологический процесс вальцевого пресса ПБ-5.

- Назначение, устройство, технологический процесс карусельного пресса Б6-ПК2-Т.

- Назначение, устройство, технологический процесс машины ШПВ с шестеренчатым нагнетателем.

- Назначение, устройство, технологический процесс ротационной формирующей машины ШР-1М.

- Классификация, назначение оборудования для разделения сыпучих и штучных продуктов.

- Назначение, устройство, технологический процесс триера-куколеотборника А9-УТК-6.

- Назначение, устройство, технологический процесс пирамидального бурата.

- Назначение, устройство, технологический процесс виброцентрифуги Р3-БЦА.

- Назначение, устройство, технологический процесс воздушного сепаратора Р3-БАБ «Бюлер».

- Назначение, устройство, технологический процесс комбинированной очистительно-сортировочной машины МТКВ «Бюлер».

- Назначение, устройство, технологический процесс валиколенточной калибровочной машины.

- Классификация, назначение оборудования для формирования и порционного деления жидких и пластичных пищевых масс.

- Назначение, устройство, технологический процесс двухлинейной шоколадоформирующего агрегата.

- Назначение, устройство, технологический процесс глазировочной машины.

- Назначение, устройство, технологический процесс отсадочной машины ФПЛ-1.

- Назначение, устройство, технологический процесс формирующей машины ПАД-3.

- Назначение, устройство, технологический процесс тестоделительной машины Р-3-ХДП.

- Классификация, назначение оборудования дляупаковывания пищевых продуктов.

- Назначение, устройство, технологический процесс машины для индивидуального завертывания карамели.

- Назначение, устройство, технологический процесс вертикальной линейной фасовочной машины АР-4Ж.

- Назначение, устройство, технологический процесс ВРА-6А.

- Способы герметизации и типы укупоривания.

ЗАДАНИЯ (практические)

- Рассчитайте высоту змеевикового теплообменника если известны: внутренний диаметр аппарата D=1,5 м, средний диаметр трубы dcp.=20 мм., площадь теплообменника F=25 , шаг змеевика t=50 мм. Принять, что змеевик не доходит до стенок аппарата 0,25 м.

- Рассчитайте диаметр   кожухотрубчатого одноходового теплообменника, если известны: диаметр труб d=25*2 мм., площадь теплообменника F=20 , шаг труб t = 1,4 , высота крышек теплообменника h = 0,2 м., толщина трубной решетки

- Рассчитать расход острого пара D (кг/с) в закрытом разваривателе, если известны следующие параметры: количество нагреваемой жидкости, G = 2 кг/с; начальная и конечная температуры нагреваемой среды  С и С; средняя теплоемкость среды в интервале температур  –  с = 3900 Дж/(кгК); энтальпия греющего пара i = 2675к Дж/кг; теплоемкость и температура конденсата  = 4187 Дж/(кгК); tк = t2 и Gк = D; потери тепла от стенок аппарата в окружающую среду  принять равным 5 % от общего количества тепла.

- Рассчитать расход глухого пара W (кг/с) на нагревание вина мускат белого для пастеризации при нагревании от  = 20  до  = 80  в кожухотрубчатом теплообменнике. Расход вина G=2 кг/с, температура пара = 110 0C, удельные теплоёмкости  = 3,612 Дж/(кгК),  = 3,625 Дж/(кгК), = 2,177 Дж/(кгК).

- Определить погрешность весов  если разность показаний весов по счетчику до и после поверки 5  кг. Действительное значение массы материала . Расчетное значение массы материала за время проверки при работе весов с наибольшей производительностью

- Рассчитать потребляемую мощность  (кВт) ленточного  дозатора на подачу материала, если известно, что производительность Q = 15000 кг/час, длина дозатора между осями L = 4м, коэффициент учитывающий сопротивление барабана  = 1,2.

- Рассчитать производительность Q (кг/час) ленточного дозатора сахара, если известно: ширина ленты b = 0,7 м, толщина слоя материала h = 0,05 м, скорость ленты 0,2 м/с, коэффициент заполнения желоба K = 0,3,

- Рассчитать производительность триера , если известно, что диаметр цилиндра , длина цилиндра , частота вращения цилиндра ; число ячеек на 1м2 = 1000; масса зерна, выбираемое одной ячейкой, ; коэффициент использования ячейкой поверхности  содержание мелкой фракции в исходном зерне .

- Рассчитать диаметр трубной решетки трубчатого теплообменника, поверхностью F = 15 м2, если диаметр труб 57х2,5 мм, шаг труб t = 1,4 dH, отношение

- Рассчитать объёмный расход шестеренчатого насоса-дозатора Q (), если известны: диаметр окружности выступов D=60 мм, диаметрначальной  окружности d=45 мм., ширина зубчатого колеса  b=50 мм,. частота вращения зубчатого колеса 0,5

- Рассчитать теоретическое число ступеней изменения концентрации наклонного экстрактора с вращающимися шнеками для измельчения сахара из свекловичной стружки, если начальное содержание сахара в стружке 17мас%, потери сахара в жоме 0,3%; содержание сахара в диффузионном соке 12,5%. Извлечение сахара производится водой , в течение 100мин.

- Рассчитать мощность электрического двигателя N ( кВт) для привода насоса – дозатора, если известны; объемный расход насоса – дозатора Q = 0,02 , развиваемое давление , КПД гидравлический  = 0,9; КПД механический  = 0,9.

- Рассчитать мощность N ( кВт ) электрического двигателя ленточного дозатора, если известны: тяговое усилие P = 25  H; скорость ленты V =0,3  , коэффициент запаса мощности КЗ = 1,2; КПД привода .

- Рассчитать мощность N ( кВт ) электрического двигателя ленточного дозатора, если известны: тяговое усилие P = 25  H; скорость ленты V =0,2  , коэффициент запаса мощности КЗ = 1,2; КПД привода .

- Определить частоту вращения бурата  n ,  если радиус вращения R = 0,4 м.

- Определить производительность бурата G  для муки, если известно: коэффициент разрыхления     , объемная масса

, угол наклона барабана  (), радиус бурата R = 0,3 м; высота слоя материала h = 0, 0025м.

- Определить мощность, потребляемую буратом N ( кВт ), если известны:  радиус бурата R = 0,5 м, частота вращения барабана , масса барабана и загруженного в него материала =1000 кг, =50 кг.

- Рассчитать мощность электрического двигателя для триера N (кВт), если известно, что производительность  ,

- Рассчитать оптимальные значения объема корзины  V( м3) и высоту слоя мезги h (м) горизонтально корзиночного пресса, если известны диаметр корзины ; длина .

- Рассчитать производительность шнекового пресса для масленичных семян , если известно, что диаметр шнека ; диаметр вала ; шаг витка шнека ; средняя объемная масса прессуемого материала ; частота вращения шнека ; коэффициент учитывающий обратное движение прессуемого материала вдоль втулочного канала , КПД пресса .

- Рассчитать количество влаги , выделявшейся из дрожжей в сушилке производительностью , если известно: начальная влажность дрожжей , конечная влажность .

- Определить частоту вращения шнека пресса для отжима масла из семян подсолнечника, если производительность пресса , диаметр шнека , шаг витка , объемная масса мезги , коэффициент учитывающий обратное движение мезги , КПД пресса .

- Рассчитать производительность триера , если известно, что диаметр цилиндра , длина цилиндра , частота вращения цилиндра ; число ячеек на 1м2 = 1000; масса зерна, выбираемое одной ячейкой, ; коэффициент использования ячейкой поверхности  содержание мелкой фракции в исходном зерне .

- Рассчитать диаметр барабана молотковой дробилки D (м), если известны: секундная производительность дробилки  .

- Рассчитать минимальную необходимую окружную скорость молотка , если известны: средняя мгновенная сила сопротивления разрушения частицы Р=120 Н, продолжительность удара t=0,1 c., масса измельчаемой частицы m=3кг.

- Рассчитать толщину стенки цилиндрической обечайки  аппарата  (см) работающего под давлением  из нержавеющей стали, если известны: диаметр аппарата =150 см, допускаемое напряжение на разрыв , коэффициент прочности сварного шва  ,  прибавка на коррозию С =0 (м), плотность жидкости  ,

- Рассчитать толщину стенки днища конического аппарата  (см) работающего под гидростатическим давлением из нержавеющей стали, если известны: диаметр аппарата =200 см, допускаемое напряжение на разрыв , коэффициент прочности сварного шва вдоль образующей конуса , половина центрального угла , плотность жидкости  ,

- Рассичитать производительность шнекового дозатора сахара Q (кг/ч) при непрерывном непрерывном вращении вала, если известны: диаметр шнека D=0,7 м, шаг шнека t=0,15м, коэффищиент заполнения k=0,9, частота вращения вала шнека n=1

- Рассчитать время наполнения бутылки  в разливочном автомате, если известны: объём жидкости в стакане-дозаторе Q=, коэффициент расхода жидкости  , площадь выходного отверстия наполнителя , высота столба жидкости в стакане Н=0,3м.

- Определить тепловую нагрузку на теплообменник для нагрева воды W = 1 кг/с  от tв1 = 20  0C до tв2 = 70 0C горячим конденсатом tк1 = 95  0C.

- Рассчитать производительность  тестомесильной машины Q (кг/с), если известны: производительность печи по горячим изделиям  кг/ч, упёк y=10%, коэффициент учитывающий возможные остановки машины на регулировку и очистку

Критерии оценки:

Оценка «5» Ответ на вопросы в полном объёме

Оценка «4» При ответе на вопросы были не точности, ответ не полный

Оценка «3» Ответы на вопросы не содержат конкретизации

Оценка «2» Ответ не может быть зачтен, не даны понятия вопроса

2.4 Пакет экзаменатора

Билет №1

- Классификация и использование оборудование  для очистки и мойки сырья.

- Назначение, устройство, технологический процесс триера-куколеотборника А9- УТК-6.

.

- Задача. Рассчитайте высоту змеевикового теплообменника если известны: внутренний диаметр аппарата D=1,5 м, средний диаметр трубы dcp.=25 мм., площадь теплообменника F=20 , шаг змеевика t=50 мм. Принять, что змеевик не доходит до стенок аппарата 0,25 м.

Билет №2

- Классификация, назначение оборудования для упаковывания пищевых продуктов.

- Что такое машины с мягким режимом мойки сырья. Опишите назначение,  устройство, технологический процесс моечно-встряхивающей машины КМЦ.

- Задача. Рассчитать расход острого пара D (кг/с) в закрытом разваривателе, если известны следующие параметры: количество нагреваемой жидкости, G = 1кг/с; начальная и конечная температуры нагреваемой среды  С и С; средняя теплоемкость среды в интервале температур  –  с = 3900 Дж/(кгК); энтальпия греющего пара i = 2675к Дж/кг; теплоемкость и температура конденсата  = 4187 Дж/(кгК); tк = t2 и Gк = D; потери тепла от стенок аппарата в окружающую среду  принять равным 5 % от общего количества тепла.

Билет №3

- Как классифицируют и используют оборудование для очистки и протирки растительного сырья.

- Опишите назначение, устройство, технологический процесс в вертикальном пленочном вакуум-испарителе «Лува».

- Задача. Рассчитать расход глухого пара W (кг/с) на нагревание вина мускат белого для пастеризации при нагревании от  = 20  до  = 70  в кожухотрубчатом теплообменнике. Расход вина G=5 кг/с, температура пара

= 110 0C, удельные теплоёмкости  = 3,612 Дж/(кгК),  = 3,625 Дж/(кгК), = 2,177 Дж/(кгК).

Билет № 4

- Как классифицируют оборудование для тепловой обработки.

- Опишите назначение, устройство, технологический процесс машины

Т1-АМЕ-6 для мойки бутылок.

- Задача. Определить погрешность весов  если разность показаний весов по счетчику до и после поверки 10  кг. Действительное значение массы материала . Расчетное значение массы материала за время проверки при работе весов с наибольшей производительностью

Билет №5

- Опишите назначение, устройство, технологический процесс аппарата БПЗ для подогрева зерна.

- Назначение, устройство, технологический процесс ленточного дозатора ШД-1М.

- Рассчитайте диаметр   кожухотрубчатого одноходового теплообменника, если известны: диаметр труб d=42*2 мм., площадь теплообменника F=17 , шаг труб t = 1,4 , высота крышек теплообменника h = 0,2 м., толщина трубной решетки

Билет № 6

- Опишите назначение, устройство, технологический процесс работы  кожухотрубчатого  подогревателя.

- Опишите назначение, устройство, технологический процесс в темперирующей машине LTS-6.

- Задача. Рассчитать потребляемую мощность  (кВт) ленточного  дозатора на подачу материала, если известно, что производительность Q = 10000 кг/час, длина дозатора между осями L = 3м, коэффициент учитывающий сопротивление барабана  = 1,2

Билет №7

- Опишите назначение, устройство, технологический процесс в наклонном двухшнековом диффузионом аппарате А1-ПДС-60.

- Назначение, устройство, технологический процесс в сушилке TROA.

- Задача.  Рассчитать производительность Q (кг/час) ленточного дозатора сахара, если известно: ширина ленты b = 0,5 м, толщина слоя материала h = 0,05 м, скорость ленты 0,2 м/с, коэффициент заполнения желоба K = 0,2,

Билет №8

- Классификация и использование оборудования для проведения измельчения.

- Назначение, устройство, технологический процесс в печи ПХС-25М.

- Задача.  Рассчитать производительность триера , если известно, что диаметр цилиндра , длина цилиндра , частота вращения цилиндра ; число ячеек на 1м2 = 1000; масса зерна, выбираемое одной ячейкой, ; коэффициент использования ячейкой поверхности  содержание мелкой фракции в исходном зерне .

Билет №9

- Назначение, устройство, технологический процесс в молотковой дробилке А2-ШИМ.

- Что такое машины с жестким режимом мойки.  Опишите назначение,  устройство, технологический процесс машины А1- БМШ для мойки, отжима и шелушения зерна.

- Задача. . Рассчитать диаметр трубной решетки трубчатого теплообменника, поверхностью F = 10 м2, если диаметр труб 50х2,5 мм, шаг труб t = 1,4 dH

отношение

Билет № 10

- Классифицируйте оборудование для осаждения и фильтрования.

- Опишите назначение, устройство, технологический процесс протирочной машины КПМУ-М.

- Задача. Рассчитать объёмный расход шестеренчатого насоса-дозатора Q (), если известны: диаметр окружности выступов D=55 мм, диаметрначальной  окружности d=40 мм., ширина зубчатого колеса  b=50 мм,. частота вращения зубчатого колеса 0,5

Билет №11

- Классифицируйте оборудование для перемешивания.

- Опишите  назначение,  устройство, технологический процесс работы автоклава АВ-4.

- Задача.  Рассчитать теоретическое число ступеней изменения концентрации наклонного экстрактора с вращающимися шнеками для измельчения сахара из свекловичной стружки, если начальное содержание сахара в стружке 17мас%, потери сахара в жоме 0,3%; содержание сахара в диффузионном соке 13,5%. Извлечение сахара производится водой , в течение 100мин.

Билет № 12

- Классификация и использование оборудования для экстракции.

- Опишите назначение, устройство, технологический процесс в заторном аппарате

3. Задача. Рассчитать мощность электрического двигателя N ( кВт) для привода насоса – дозатора, если известны; объемный расход насоса – дозатора Q = 0,01 , развиваемое давление , КПД гидравлический  = 0,8; КПД механический  = 0,9.

Билет № 13

- Классификация оборудования для выпечки и обжаривания.

- Опишите назначение, устройство, технологический процесс в помадовзбивальной машине ШАЕ.

3. Задача. Рассчитать мощность N ( кВт ) электрического двигателя ленточного дозатора, если известны: тяговое усилие P = 25  H; скорость ленты V =0,2  , коэффициент запаса мощности КЗ = 1,2; КПД привода .

Билет №14

- Классификация и применение оборудования для измельчения.

- Назначение, устройство, технологический процесс отсадочной машины

ФПЛ-1.

- Задача. Определить частоту вращения бурата  n , если радиус вращения R = 0,4 м.

Билет №15

- Классификация  и использование оборудования для взвешивания и дозирования.

- Назначение, устройство, технологический процесс пирамидального бурата.

- Задача. Определить производительность бурата G  для муки, если известно: коэффициент разрыхления     , объемная масса

, угол наклона барабана  (), радиус бурата R = 0,3 м; высота слоя материала h = 0, 002м.

Билет №16

- Классификация и использование оборудования для прессования.

- Назначение, устройство, технологический процесс в виброцентрифугале Р3-БЦА.

- Задача.  Определить мощность, потребляемую буратом N ( кВт ), если известны:  радиус бурата R = 0,4 м, частота вращения барабана , масса барабана и загруженного в него материала =1000 кг, =50 кг.

Билет №17

- Классификация и использование оборудования для формирования и порционного деления жидких пищевых масс.

- Назначение, устройство, технологический процесс в ленточном прессе типа ФП.

- Задача.  Рассчитать мощность электрического двигателя для триера N (кВт), если известно, что производительность , .

Билет №18

- Классификация и использование оборудования для формирования и порционного деления пластичных масс.

- Назначение, устройство, технологический процесс шнекового пресса МП-68.

- Задача. Рассчитать оптимальные значения объема корзины  V( м3) и высоту слоя мезги h (м) горизонтально корзиночного пресса, если известны диаметр корзины ; длина .

Билет № 19

- Классификация и использование оборудования для упаковывания пищевых продуктов.

- Назначение, устройство, технологический процесс горизонтальный корзиночный пресс «Бухер НР».

- Задача. Рассчитать производительность шнекового пресса для масленичных семян , если известно, что диаметр шнека ; диаметр вала ; шаг витка шнека ; средняя объемная масса прессуемого материала ; частота вращения шнека ; коэффициент учитывающий обратное движение прессуемого материала вдоль втулочного канала , КПД пресса .

Билет № 20

- Классификация и использования оборудования для разделения примесей и продуктов, отличающихся геометрическими признаками.

- Назначение, устройство, технологический процесс вальцового пресса ПБ-5.

- Задача. Рассчитать количество влаги , выделявшейся из дрожжей в сушилке производительностью , если известно: начальная влажность дрожжей , конечная влажность .

Билет №21

- Классификация

- Назначение, устройство, технологический процесс ножевой дробилки.

- Задача. Определить частоту вращения шнека пресса для отжима масла из семян подсолнечника, если производительность пресса , диаметр шнека , шаг витка , объемная масса мезги , коэффициент учитывающий обратное движение мезги , КПД пресса .

Билет №22

- Классификация оборудования для перемешивания.

- Опишите назначение,  устройство, технологический процесс в дисковой машине типа МОК.

- Задача.  Рассчитать производительность триера , если известно, что диаметр цилиндра , длина цилиндра , частота вращения цилиндра ; число ячеек на 1м2 = 1000; масса зерна, выбираемое одной ячейкой, ; коэффициент использования ячейкой поверхности  содержание мелкой фракции в исходном зерне .

Билет № 23

- Классификация оборудования для резки сырья.

- Опишите назначение, устройство, технологию работы роликовой машины КНА-600М.

- Задача. Рассчитать диаметр барабана молотковой дробилки D (м), если известны: секундная производительность дробилки  .

Билет № 24

- Способы герметизации тары с пищевыми продуктами.

- Опишите назначение, устройство, технологический процесс в охлаждающей машине НОМ-2.

- Задача. Рассчитать минимальную необходимую окружную скорость молотка , если известны: средняя мгновенная сила сопротивления разрушения частицы Р=150 Н, продолжительность удара t=0,1 c, масса измельчаемой частицы m=3кг

Билет № 25

- Опишите назначение,  устройство, технологический процесс работы универсальной косточковыбивной машины.

- Опишите назначение, устройство, технологический процесс в опрокидывающемся варочном котле Д9-41А.

- Задача. Рассчитать толщину стенки цилиндрической обечайки  аппарата  (см) работающего под давлением  из нержавеющей стали, если известны: диаметр аппарата =100 см, допускаемое напряжение на разрыв , коэффициент прочности сварного шва  ,  прибавка на коррозию С (м), плотность жидкости  ,

Билет №26

- Классификация машин и аппаратов.

- Опишите назначение, устройство, технологический процесс в валиколенточной машине.

3.Задача. Рассчитать толщину стенки днища конического аппарата  (см) работающего под гидростатическим давлением из нержавеющей стали, если известны: диаметр аппарата =200 см, допускаемое напряжение на разрыв , коэффициент прочности сварного шва вдоль образующей конуса , половина центрального угла , прибавка на коррозию С (м), плотность жидкости  , .

Билет №27

- Основные требования, предъявляемые к технологическому оборудованию.

- Опишите назначение, устройство, технологический процесс в фасовочной машине ВРА-6А.

- Задача. Рассичитать производительность шнекового дозатора сахара Q (кг/ч) при непрерывном непрерывном вращении вала, если известны: диаметр шнека D=1м, шаг шнека t=0,1м, коэффищиент заполнения k=0,9, частота вращения вала шнека n=1

Билет №28

- Опишите назначение, устройство, технологический процесс в центробежной

свеклорезке СПБ-16М.

- Опишите назначение, устройство, технологический процесс в тестоделительной машине Р3-ХДП.

- Задача. Рассчитать время наполнения бутылки  в разливочном автомате, если известны:объём жидкости в стакане-дозаторе Q=, коэффициент расхода жидкости  , площадь выходного отверстия наполнителя , высота столба жидкости в стакане Н=0,3м.

Билет №29

- Опишите назначение, устройство, технологический процесс в дисковом гомогенизаторе ЛТ-2 .

- Опишите назначение, устройство, технологический процесс в универсальном вакуум- аппарате ПУ-2А-60.

3. Задача.  Определить тепловую нагрузку на теплообменник для нагрева воды            W = 1 кг/с  от tв1 = 20  0C до tв2 = 65 0C горячим конденсатом tк1 = 95  0C.

Билет №30

- Опишите назначение, устройство, технологический процесс в вальцовом станке А1-Б-3-2Н

- Опишите назначение, устройство, технологический процесс в  воздушном сепараторе Р3-БАБ.

- Рассчитать производительность  тестомесильной машины Q (кг/с), если известны: производительность печи по горячим изделиям  кг/ч, упёк y=10%, коэффициент учитывающий возможные остановки машины на регулировку и очистку

Билет №31

- Классификация и использование оборудования для разделения сыпучих и штучных продуктов.

- Назначение, устройство, технологический процесс в энтолейтере Р3-БЭЗ.

- Задача.  Рассчитать производительность триера , если известно, что диаметр цилиндра , длина цилиндра , частота вращения цилиндра ; число ячеек на 1м2 = 1000; масса зерна, выбираемое одной ячейкой, ; коэффициент использования ячейкой поверхности  содержание мелкой фракции в исходном зерне .

| Результаты освоения (знания) | Результаты освоения (умения) | Критерии оценки результатов | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| Знание: Определять различные виды производственного оборудования Знание:- Знание назначения, область применения, устройство, принципы работы оборудования. Знание: Технические характеристики и технологические возможности промышленного оборудования | Определять параметры работы оборудования и его технические возможности. Производить подбор оборудования на заданную мощность. по заданным параметрам | Выполнение практических задач по специальности (решение задач по определению основных параметров оборудования.) Определение производительности машин и аппаратов. Расчет мощности машин и аппаратов. Определение конструктивных параметров машин и аппаратов Выбор оборудования по заданным параметрам Описание основных узлов и частей оборудования, рабочих органов Определение назначения оборудования, область применения оборудования | Оценочная ведомость |

Условия выполнения задания

Время выполнения мин/час-45мин

Литература для экзаменуемых - справочная

Дополнительная литература для экзаменатора – учебно-методический комплект по профессии «Техник - механик»

Оценочная ведомость

| Список группы | Знания- определять различные виды производственного оборудования, знание назначения, область применения, устройство, принципы работы оборудования. Знание технических характеристик и технологических возможностей промышленного оборудования | Умение - определять параметры работы оборудования и его технические возможности; производить подбор оборудования на заданную мощность. по заданным параметрам | Умение- рассчитывать конструктивные параметры оборудования | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Footnotes

Заполняется пункт (пункты), соответствующие результатам (объектам) и типам аттестации,  указанным в разделе 1. Остальные удаляются.