СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СИСТЕМ
УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

В.С. Кукис1, А.А. Савиновских2

Южно-Уральский институт управления и экономики

1профессор кафедры «Транспорт и электроэнергетика»

доктор технических наук, профессор,

2студент

Аннотация. С использованием квалиметрического метода проведено сравнение пяти возможных систем утилизации теплоты отработавших газов двигателей внутреннего сгорания с учетом их многофункциональности, экологической и технической безопасности, стоимостных, массогабаритных показателей и надежности. Выявлено, что по совокупности этих свойств лучшим вариантом является использование двигателей Стирлинга.

Ключевые слова: двигатель внутреннего сгорания, отработавшие газы, утилизация, квалиметрический метод.

Введение. Одним из перспективных путей решения проблемы повышения эффективности поршневых двигателей внутреннего сгорания (ПДВС) является утилизация теплоты их отработавших газов (ОГ). В настоящее время известны следующие системы для утилизации теплоты ОГ: паросиловые установки с внешним парообразованием; паросиловые установки с внутренним парообразованием; двигатели Стирлинга; термоэлектрические генераторы и воздушные расширительные машины. Эффективность и надежность применения тех или других систем могут быть оценены различными способами или по отдельным технико-экономическим показателям. Но такие системы представляют собой технические системы со сложной связью между составляющими их элементами. Формализовать эти связи и учесть одновременно все факторы - задача трудная.

Метод исследования. Из всех существующих методов наиболее точным, позволяющим учесть различные свойства, присущие той или иной системе утилизации теплоты ОГ, является квалиметрический метод [1].Этот метод позволяет количественно определить качественные характеристики применяемых систем.

Для обеспечения обоснованности и объективности принятия выводов выбирают от 15 до 20 экспертов [2], чтобы обеспечить вероятность принятия правильного решения, равную 0,90–0,95.

Результаты опроса экспертов подвергаются математической обработке, которая позволяет отбросить явно тенденциозные оценки и получить коллективное мнение о значении показателей сравнения рассматриваемых систем, а также определить количественные критерии выбора. Для сравнения выбранных систем, оценки их качества выберем 10 основных показателей: Y1 – многофункциональность; Y2 – влияние на окружающую природу; Y3 – время подготовки системы к работе; Y4 – стоимость; Y5 – безопасность; Y6 – надежность; Y7 – масса; Y8 – габариты; Y9 – степень сложности технического обслуживания. Указанные показатели качества позволяют оценить рассматриваемые системы с учетом конструкционно-технических, экономических, массо-габаритных, стоимостных и других свойств.

Сравнение осуществляется по комплексному показателю - степени значимости, рассчитываемой по формуле

,                                                    (1)

где n – количество показателей сравнения систем;

– средний коэффициент значимости (от 1 до 10); φо - оценочный коэффициент (от 0,1 до 1,0).

Средний комплексный балл по каждой системе находится по выражению

,                                                     (2)

где m – количество экспертов;

φзi – коэффициент значимости оцениваемой системы.

Согласованность мнений экспертов определяется коэффициентом вариации:

,                                                            (3)

где σ – среднее квадратичное отклонение мнений экспертов в оценке системы, которое находится из выражения

.                                                 (4)

Чем меньше коэффициент вариации, тем больше согласованность экспертов. Однако окончательное заключение о согласованности производится по коэффициенту конкордации W. Для этого по комплексному показателю качества производится ранжирование утилизационных систем и определяется среднее число рангов:

,                                                       (5)

где х – количество рассматриваемых систем.

Тогда, если нет связанных рангов

,                                                     (6)

где S – сумма квадратов отклонений отдельных систем от общего среднего всех рангов, определяемая по выражению

.                                                    (7)

При наличии связанных рангов

,                                             (8)

где Tj – показатель связанности рангов экспертов по каждому показателю 
и находится по выражению

,                                                     (9)

где tj – количество одинаковых рангов.

Если W > 0,5, то мнения экспертов по всей совокупности согласованны. Если W < 0,5, то мнения экспертов не совпадают, и следует организовать повторный тур экспертных оценок с соответствующим подбором новых экспертов.

Оценка значимости отдельных показателей сравнения систем по относительному баллу коэффициента значимости определяется по выражению

.                                                    (10)

По значению  можно судить, насколько необходим данный показатель при выборе (сравнении) систем утилизации теплоты ОГ. Если < 3, то, следовательно, по мнению экспертов, данный показатель существенной роли не играет и им можно пренебречь.

Результаты исследования. Данные опроса экспертов (при коэффициенте конкордации 0,654) и результаты обработки экспертных оценок представлены в таблице, в которой рассматриваемые системы утилизации обозначены цифрами: паросиловые установки с внешним парообразованием – 1; паросиловые установки с внутренним парообразованием – 2; двигатели Стирлинга – 3; термоэлектрические генераторы – 4 и воздушные расширительные машины – 5.

Сравнительная оценка различных систем утилизации

теплоты отработавших газов

| Оцениваемые характеристики | Коэффициенты значимости | Оценочный коэффициент | Степень значимости |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Многофункциональность | 8 | 8 | 10 | 6 | 7 | 1,0 | 8 | 8 | 10 | 6 | 7 |
| Влияние на экологию | 7 | 3 | 7 | 10 | 10 | 1,0 | 7 | 3 | 7 | 10 | 10 |
| Время подготовки системы к работе | 5 | 5 | 8 | 10 | 8 | 0,8 | 4 | 4 | 6,4 | 8 | 6,4 |
| Стоимость изготовления | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1,0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 |
| Безопасность | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 0,9 | 5,4 | 3,2 | 4,5 | 5,4 | 7,2 |
| Надежность | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 0,9 | 6,3 | 5,4 | 7,2 | 6,3 | 7,2 |
| Масса | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 | 0,8 | 2,4 | 3,2 | 4,8 | 1,6 | 5,6 |
| Габариты | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 0,8 | 1,6 | 2,4 | 4,0 | 4,8 | 5,6 |
| Степень сложности технического обслуживания | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 0,7 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 5,6 | 4,9 |
| Сумма |  |  |  |  |  |  | 50,2 | 38,2 | 51,8 | 50,7 | 59,9 |
| Процент |  |  |  |  |  |  | 83,8 | 63,7 | 86,5 | 84,6 | 100,0 |

Сравнительная оценка различных систем на основе экспертных оценок позволила определить количественные критерии их выбора и получить дополнительную информацию в исследовании представленных систем утилизации теплоты ОГ.

Вывод. Приведенные в таблице материалы позволяют сделать вывод о том, что в настоящее время одной из наиболее перспективных являются системы утилизации теплоты ОГ ПДВС, создаваемые на базе поршневых (воздушных) расширительных машин.

Литература

1. Голосов Н.Ф. Методика оценки уровня качества промышленной продукции. - М.: Машиностроение, 1990. - 67 c.

2. Бешелев С.Д., Гурвич Ф.Г. Математико-статистические методы экспертных оценок. - М.: Статистика, 1974. - 159 с.