ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГПОУ   ЯО Угличский механико-технологический колледж

# Методические указания    для выполнения   контрольных работ  по МДК 01.01 «Технология приемки и первичной обработки молочного сырья» для студентов заочного отделения

# Специальность 19.02.07 «Технология молока и молочных продуктов»

## Углич

2016-2017 г

Рассмотрена на заседании цикловой комиссии «3» «11»2016г Пр  №2

Председатель ц/к:                             Е.В. Неберт

Аннотация: методические указания по выполнению контрольных работ профессионального модуля ПМ 01  «Приемка и первичная обработка молочного сырья» составлены в соответствии с требованиями ФГОС и рабочей программы  и предназначена в помощь студентам-заочникам  для освоения учебного материала, а также преподавателям по смежным дисциплинам. Содержит  указания по выполнению контрольной работы  и представлена теоретическими вопросами и  расчетными заданиями.

Разработала: Е.В. Неберт

СОДЕРЖАНИЕ:

Введение………………………………………………………..4

Таблица заданий……….………………………………………5

Методические указания……………………………………….6

Вопросы контрольных заданий ………........…………………9

Заключение……………………………………………………. 10

Список рекомендуемых источников………………….............11

ВВЕДЕНИЕ

Необходимость издания методических указаний обусловлена особенностями изучения модуля ПМ 01 «Приемка и первичная обработка молочного сырья» и содержит одну контрольную работу.  Данные методические указания  и контрольные задания позволят обучающимся заочных отделений самостоятельно овладеть основными вопросами по  МДК 01.01 " Технология приемки и первичной обработки молочного сырья". В результате изучения профессионального модуля обучающиеся должны овладеть минимумом знаний, перечисленном в ФГОС по специальности  СПО «Технология молока и молочных продуктов», квалификации базовой подготовки «Техник-технолог».

Изучение ПМ 01 следует осуществлять в тесной связи с такими дисциплинами, как, «Микробиология и биохимия молока и молочных продуктов», «Технохимический контроль производства»и т.п.

Контрольная работа, выполненная не по своему варианту, не рассматривается. Выполнять работу следует только после самостоятельного изучения материалов учебника, представленных в списке литературы. Вопросы контрольной работы необходимо переписать из таблицы заданий в установленном порядке.  Вопросы писать по теме, указать в конце работы  список  использованных литературных и др. информационных источников.

К каждому заданию студент обязан подготовиться теоретически. Преподаватель осуществляет контроль подготовки перед началом экзаменационной сессии в соответствии с контрольными вопросами, приведенными  в указаниях. При неудовлетворительном выполнении контрольных работ студент может быть не допущен к  дифференцированному зачету или экзамену.

Номер варианта контрольной работы должен соответствовать двум последним цифрам шифра зачетной книжки. Например: последние две цифры шифра составляют число 15. На пересечении  этих цифр в таблице задания находятся следующие номера вопросов-  5,14,25,34,41,55,60,76.   Студент выполняет 8 вопросов  контрольной работы под данными номерами,

Таблица заданий для выполнения контрольных работ.

| Предпос- ледняя цифра | Последняя цифра шифра зачетной книжки |
| --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | 1,11,22,33, 40,55,61,80 | 2,12,21, 32,43,54,62,75 | 3,13,20, 31,42,53,63,74 | 4,14,23, 34,41,52,64,77 | 5,15,24, 35,44,51,65,76 | 6,16,25, 36,45,57,66,78 | 7,17,26, 37,46,56,67,75 | 8,18,27, 38,47,58,68,79 | 9,19,28, 39,48,59,69,72 | 10,20,29, 35,49,60,70, 79 |
| 1 | 10,19,30,39, 46,50,66,79 | 9,18,21, 30,45,56,65,72 | 8,17,22, 31,44,57,63,73, | 7,16,23, 32,43,58,64,74 | 6,15,24, 33,42,59,68,75 | 5,14,25, 34,41,55,60,76 | 4,13,26,35,40,52,63,77 | 3,12,27, 36,47,51,66,78 | 2,11,28, 37,48,53,67,79 | 1,20,29,38 49,54,69, 80 |
| 2 | 2,11,29,39,47 59,70,80 | 10,15,28 37,46, 55,60,79 | 3,12,27, 36,45,53,68,78 | 5,13,26, 35,44,52,69,77 | 4,16,25, 34,43,51,67,76 | 7,14,24, 33,42,54,63,75 | 6,17,23, 32,40,55,67,74 | 9,20,22, 31,41,56,62,73, | 8,19,30,38,47,58,68,72 | 1,18,29,37, 48,57,,68, 71 |
| 3 | 3,11,22,30, 42,58,62,70 | 2,12,21,33,41,59,61,75 | 1,13,20, 31,40,53,62,76 | 6,14,23,32,43,57,63,77 | 5,15,24,34,44,54,64,78 | 4,16,25, 35,45,58,65,79 | 10,17,2636,47,54,66,80 | 8,18,27, 38,46,55,67,71 | 9,19,28, 37,48,53,68,73 | 7,20,25,39,49,60,69, 76 |

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ:

При изучении профессионального модуля ПМ 01 «Приемка и первичная  обработка молочного сырья» рекомендуется вопросы изучать возможно полнее, используя для этого основную и дополнительную литературу. Кроме перечисленных источников литературы, рассматривать возможные исследования и практические изыскания из средств массовой информации, включая  Интернет.

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен

иметь практический опыт:

приемки и определения качественных показателей поступающего молока;
распределения поступившего сырья на переработку;
первичной обработки сырья;
контроля качества;
уметь:
отбирать пробы молока;
подготавливать пробы к анализу;
определять массовую долю жира, белков и 
казеина, лактозы, сухого остатка молока инструментальными методами;
рассчитывать энергетическую ценность молока;
определять титруемую и активную кислотность молока;
определять плотность и температуру замерзания молока;
выявлять фальсификацию молока;
анализировать влияние условий кормления и  содержания коров на качество получаемого молока;
осуществлять контроль приемки сырья;
давать оценку сортности  по микробиологическим и биохимическим показателям поступившего сырья согласно действующим стандартам; учитывать количество поступающего сырья; выбирать технологию переработки сырья в соответствии с его качеством; контролировать отгрузку молока в цеха переработки; контролировать процессы сепарирования, нормализации, гомогенизации, мембранной и термической обработки молочного сырья; проводить расчеты по сепарированию и нормализации молока; оформлять и анализировать документацию по контролю качества в цехе приемки и подготовки сырья; рассчитывать и подбирать оборудование для количественного учета молока и молочных продуктов; рассчитывать и подбирать емкости для хранения молока и молочных продуктов; рассчитывать и подбирать оборудование для внутризаводского перемещения молока и молочных продуктов; выявлять, анализировать и устранять характерные неисправности, возникающие при обслуживании оборудования для количественного учета молока и молочных продуктов и для внутризаводского перемещения молока и молочных продуктов; обеспечивать нормальный режим работы оборудования; контролировать эксплуатацию и эффективное использование технологического оборудования;

знать:

общие сведения о молочном скотоводстве; физико-химические, органолептические и технологические свойства молока, их связь с составом молока; микробиологические и биохимические показатели молока; изменения химического состава и свойства молока, ингибирующие и нейтрализующие вещества в молоке; требования к качеству молока, действующие стандарты на заготовляемое молоко; ход приемки сырья; режимы первичной переработки молочного сырья; формы и правила ведения первичной документации; устройство, принцип действия, правила безопасного обслуживания оборудования для количественного учета молока и молочных продуктов, для транспортировки и хранения молока и молочных продуктов, для внутризаводского перемещения молока и молочных продуктов; принцип действия оборудования по первичной обработке молока

При  выполнении  контрольной работы рекомендуется:

- Вопросы контрольных заданий переписать в установленном порядке;

- Ответы приводить с необходимыми рисунками, диаграммами, графиками, схемами.

- При описании методики того или иного анализа необходимо руководствоваться современными методиками. Описывать методы контроля следует в последовательности:

-сущность или принцип метода;

-приборы, посуда, реактивы, необходимые для анализов;

-ход анализа;

-выводы или расчеты по формулам.

- Вопросы писать по теме, используя основную и дополнительную литературу, а также материалов СМИ.

- При описании биохимических или микробиологических процессов, приводить химические формулы их протекания и уравнения реакций.

- В конце контрольной работы привести список использованных источников.

ВОПРОСЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

- Лактация млекопитающих животных. Периоды лактации

- Особенности молочного животноводства для получения товарного молока

- Изменения качественного состава молока от периода лактации

- Влияние условий содержания и кормления животных на качество товарного молока

- Сравнительная характеристика молока различных млекопитающих животных

- Требования ГОСТ, предъявляемые к заготовляемому молоку

- Требования технического регламента (Таможенного союза) к сырому молоку

- Транспортирование молока и его первичная обработка

- Условия приемки молока на молокоперерабатывающем предприятии

- Перечень необходимых документов, сопровождающих партию сырого молока для переработки

- Понятие массовая доля жира, белка, 
казеина, лактозы, сухого остатка молока рассчитывать энергетическую ценность молока;

- Инструментальные методы определения массовой доли жира в молоке

- Инструментальные методы определения массовой доли белка в молоке

- Инструментальные методы определения массовой доли лактозы в молоке

- Инструментальные методы определения сухого остатка в молоке

- определения казеина в молоке

- Понятие титруемой и активной кислотности молока;

- Инструментальные методы определения титруемой кислотности молока

- Инструментальные методы определения активной кислотности молока

- Инструментальные методы определения плотности и температуры замерзания молока;

- Понятие фальсификации молока;

- Методы определения соды и аммиака в молоке

- Методы определения моющих веществ в молоке

- Методы определения антибиотиков в молоке

- Методы определения ядовитых и токсичных элементов в молоке

- Первичная документация при приемке молока

- Ход приемки молочного сырья

- Оценка сортности  по микробиологическим и биохимическим показателям поступившего сырья согласно действующим стандартам

- Способы учета количества поступающего сырья на переработку

- Оборудование для количественного учета поступающего сырья

- Правила безопасного обслуживания оборудования для количественного учета молока

- Охлаждение молока, его цель, задачи и режимы.

- Оборудование для охлаждения сырого молока, устройство и принцип действия

- Правила безопасного обслуживания оборудования для охлаждения молока

- Основные неисправности оборудования для охлаждения молока

- Очистка молока, цель, режимы, способы очистки

- Оборудование для очистки молока, устройство и принцип действия

- Правила безопасного обслуживания оборудования для очистки молока

- Основные неисправности оборудования для очистки молока, меры устранения

- Временное резервирование молока, цель, режимы

- Оборудование для временного хранения молока, устройство и принцип действия

- Правила безопасного обслуживания оборудования для хранения молока

- Основные неисправности резервуаров для хранения молока, меры устранения

- Бактофугирование сырого молока, цель, режимы

- Оборудование для центробежной очистки сырого молока, устройство и принцип действия

- Современные способы очистки сырого молока от загрязнений

- Сепарирование молока, цель, режимы

- Устройство для сепарирования молока, устройство и принцип действия

- Правила безопасного обслуживания оборудования для сепарирования молока

- Основные неисправности сепараторов, меры устранения

- Нормализация молока, цели и способы нормализации

- Оборудование для нормализации молока в потоке, устройство и принцип действия

- Оборудование для нормализации молока смешением, устройство и принцип действия

- Тепловая обработка молока, ее цель, задачи и режимы

- Оборудование для тепловой обработки молока пластинчатого типа, устройство и принцип действия

- Оборудование для тепловой обработки молока трубчатого типа, устройство и принцип действия

- Правила безопасного обслуживания оборудования для тепловой обработки молока

- Основные неисправности в работе теплообменников, меры устранения

- Гомогенизация молочного сырья, назначение, режимы

- Оборудование для гомогенизации молока, устройство и принцип действия

- Правила безопасного обслуживания оборудования для гомогенизации молока

- Мембранные  методы  воздействия на молоко.

- Ультрафильтрация, режимы,  принцип действия, применение

- Обратный осмос, режимы,  принцип действия, применение

- Методика подбора оборудования для количественного учета молока и молочных продуктов;

- Расчет и подбор емкостей для хранения молока и молочных продуктов;

- Оборудование для внутризаводского перемещения молока и молочных продуктов;

- Расчет и подбор оборудования для внутризаводского перемещения молока и молочных продуктов;

- Найти массу молока с м.д.ж.4%, направленного на сепарирование для получения  500 кг сливок с м.д.ж 38%.

- Найти массу молока с м.д.ж.3,8%, направленного на сепарирование для получения  300 кг сливок с м.д.ж 35%.

- Найти массу молока с м.д.ж.3,6%, направленного на сепарирование для получения  700 кг сливок с м.д.ж 38%.

- Найти массу молока с м.д.ж.4%, направленного на сепарирование для получения  600 кг сливок с м.д.ж 35%.

- Найти массу молока с м.д.ж.3,9%, направленного на сепарирование для получения  500 кг сливок с м.д.ж 38%.

- Определить массу сливок от сепарирования цельного молока с м.д.ж.3,5% Если масса молока 3000 кг молока, а   м.д.ж сливок 20%.

- Определить массу сливок от сепарирования цельного молока с м.д.ж.3,7% Если масса молока 5000 кг молока, а   м.д.ж сливок 25%.

- Определить массу сливок от сепарирования цельного молока с м.д.ж.4% Если масса молока 25000 кг молока, а   м.д.ж сливок 20%.

- Определить количество нормализованного молока с м.д.ж 2,5%, полученного из 15000 кг молока с м.д.ж. 3,7%. Нормализация в потоке, м.д.ж сливок 35%.

- Определить количество нормализованного молока с м.д.ж 3,5%, полученного из 10000 кг молока с м.д.ж. 3,7%. Нормализация в потоке, м.д.ж сливок 30%.

- Определить количество нормализованного молока с м.д.ж 1,5%, полученного из 15500 кг молока с м.д.ж. 3,4%. Нормализация смешением.

- Определить количество нормализованного молока с м.д.ж 2,5%, полученного из 15000 кг молока с м.д.ж. 3,7%. Нормализация в потоке, м.д.ж сливок 35%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

В процессе выполнения  контрольных работ происходит закрепление теоретического материала. Во время экзаменационной сессии проведение лабораторных работ позволяют закрепить теоретический материал, а также выработать у обучающихся чувство ответственности для работы на производстве, чувство коллективизма,  развить способность к анализу. Изучение  теоретического материала с выполнением    контрольных   работ позволяют обучающимся воспринимать  знания в комплексе, приучает их к самостоятельному мышлению и,  при более глубокой заинтересованности, к научно-практической деятельности.

Список рекомендуемых источников:

Основная:

- Чебакова Г.В. Зачесова И.А. Оценка качества молока и молочных продуктов: Учебно-методическое пособие, 2017г

- Хазанов Е.Е., Гордеев В.В. ,Хазанов В.Е. Технология и механизация молочного животноводства: Учебное пособие,2016г

- Ганина В.И., Борисова Л.А., Морозова В.В., Производственный контроль молочной продукции:Учебник, 2016г

Дополнительная:

- Инструкции по микробиологическому и техническому  контролю на предприятиях молочной промышленности

- Сборник ГОСТ “ Молоко, молочные консервы и молочные продукты” Издательство стандартов, г.

- Сборник ГОСТ «Молоко и молочные продукты» Методы испытаний.