Комитет образования и науки Волгоградской области

государственное бюджетное образовательное учреждение

«Волгоградский экономико-технический колледж»

Контрольно-измерительные материалы

для проведения промежуточной аттестации

в форме экзамена

| по дисциплине | ОП. 03 Архитектура аппаратных средств |
| --- | --- |
|  | (шифр и наименование) |
| программы | подготовки специалистов среднего звена |
|  | (указать вид: подготовки специалистов среднего звена/программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих) |
| по специальности СПО | 09.02.02 Компьютерные сети (базовая подготовка) |
|  | (код и наименование) (базовая/ углубленная подготовка) |

2017

| Рассмотрено и рекомендовано к использованию в учебном процессе Методическим Советом ГБОУ СПО «ВЭТК» от «_03_»_02________ 2017 г № 4 Зам. директора по НМР _________________ С.А. Костина |  | Утверждаю Зам. директора по УР ________________ В.А. Спицын «____» ______________ 2017 г. |
| --- | --- | --- |

Организация-разработчик: государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Волгоградский экономико-технический колледж»

Разработчик: Старостина Алина Владиславовна, преподаватель ПЦК ИТ

Одобрено предметной (цикловой) комиссией информационных технологий протокол № 6 от «27» января 2017 г. Председатель ПЦК ИТ _______________________В.Ю. Наумов

Рецензенты: Вертяков Д. Н.

_преподаватель ГБПОУ «ВЭТК»____________  ______________

должность, место работы                                                                                   подпись

1. Паспорт контрольно-измерительных материалов

  - Область применения контрольно-измерительных материалов

Учебная дисциплина ОП. 03 Архитектура аппаратных средств изучается в _IV__ семестре на базе основного общего образования, в II семестре на базе среднего общего образования в соответствии с учебным планом по специальности 09.02.02 Компьютерные сети.

Контрольно-измерительные материалы предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП. 03 Архитектура аппаратных средств по итогам _IV_ семестра на базе основного общего образования, _II_  семестра на базе среднего общего образования.

Таблица 1 - Распределение объектов оценивания по типам контроля – текущий контроль/промежуточная аттестация

| Результаты (объекты оценивания) | Место/время оценивания, форма аттестации |
| --- | --- |
|  | Текущая аттестация (+/–) | Промежуточная аттестация (+/–) |
| 1 | 2 | 3 |
| Уметь: |  |  |
| У1: Определять оптимальную конфигурацию оборудования и характеристики устройств для конкретных задач; | + | + |
| У2: Идентифицировать основные узлы персонального компьютера, разъемы для подключения внешних устройств. | + | + |
| Знать: |  |  |
| З1: Построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные особенности; | + | + |
| З2: Принципы работы основных логических блоков системы; | + | - |
| З3: Параллелизм и конвейеризацию вычислений; | + | - |
| З4: Классификацию вычислительных платформ; | + | + |
| З5: Принципы вычислений в многопроцессорных и многоядерных системах; | + | + |
| З6: Принципы работы кэш-памяти; | + | - |
| З7: Энергосберегающие технологии; | + | - |
| З8: Повышение производительности многопроцессорных и многоядерных систем; | + | + |
| З9: принципы устройства периферийного оборудования и рабочих станций*. | + | + |

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке в форме экзамена

В результате промежуточной аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих и профессиональных компетенций (если предусмотрено ФГОС):

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств вычислительной техники при организации процесса разработки и исследования объектов профессиональной деятельности. | целесообразность осуществления выбора технологии, инструментальных средств и средств ВТ; грамотность планирования и проведения необходимых тестовых проверок и профилактических осмотров; точность и скрупулёзность фиксирования и анализа сбоев в работе серверного и сетевого оборудования, своевременность принятия решения о внеочередном обслуживании программно- технических средств; своевременность выполнения мелкого ремонта оборудования. |
| ПК 2.3. Обеспечить сбор данных для анализа использования и функционирования программно-технических средств компьютерных сетей. | обеспечивать наличие программно-технических средств сбора данных для анализа показателей использования и функционирования компьютерной сети; применять нормативно-техническую документацию в области информационных технологий. |
| ПК 3.1 Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и программно-аппаратные средства компьютерных сетей | качество рекомендаций по повышению работоспособности сети; выбор технологического оборудования для настройки сети. |
| ПК 3.6 Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой инфраструктуры | - техничность выполнения замены комплектующих системных блоков, компонентов сети и проверки их работоспособности и совместимости. |

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ОК.01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | Активность студентов при проведении учебно-воспитательных мероприятий профессиональной направленности. |
| ОК.02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | Обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в области подготовки и организации технологических процессов на предприятиях. |
| ОК.03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность | Демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных профессиональных ситуациях и нести за них ответственность в области подготовки и организации технологических процессов на предприятиях. |
| ОК.04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | Оперативность поиска и использования необходимой информации для качественного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК.05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Оперативность, точность и широта подготовки и организации технологических процессов с использованием общего и специализированного программного обеспечения. |
| ОК.06. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | Коммуникабельность, формирование и обоснование задач, стоящих перед командой (коллективом), организация взаимодействия внутри коллектива (позиция руководителя – позиция подчиненного),обоснование своих задач при общении с обучающимися, преподавателями и руководителями практики в ходе обучения. |
| ОК.07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполненных заданий. | Ответственность за результат выполнения заданий. Анализ результатов собственной деятельности и их коррекция. |
| ОК.08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации | Планирование внеаудиторной самостоятельной работы при изучении профессионального модуля, выполнение дополнительных творческих заданий при выполнении домашних заданий. |
| ОК.09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | Проявление интереса к инновациям в области профессиональной деятельности, участие в проектной, конкурсной деятельности. |

Таблица 2 - Результаты освоения учебной дисциплины ОП. 03 Архитектура аппаратных средств, вынесенные на промежуточную аттестацию

| Результаты освоения (объекты оценивания) | Основные показатели оценки результата и их критерии | Тип задания, № задания |
| --- | --- | --- |
| Уметь: У1: Определять оптимальную конфигурацию оборудования и характеристики устройств для конкретных задач; У2: Идентифицировать основные узлы персонального компьютера, разъемы для подключения внешних устройств. Знать: З1: Построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные особенности; З4: Классификацию вычислительных платформ; З5: Принципы вычислений в многопроцессорных и многоядерных системах; З8: Повышение производительности многопроцессорных и многоядерных систем З9: принципы устройства периферийного оборудования и рабочих станций*. | - оптимально подобрано ПО в соответствии с заданием и конкретной задачи в соответствии с вариантом задания; - оптимально подобрана комплектация основных устройств ПК в соответствии с их характеристиками для решения конкретной задачи в соответствии с вариантом задания; - оптимально подобраны комплектующие для системного блока в соответствии с их характеристиками для решения конкретной задачи в соответствии с вариантом задания; - правильно подобраны периферийные устройства в соответствии с их характеристиками для решения конкретной задачи в соответствии с вариантом задания; - комплектующие ПК не имеют конфликтов друг с другом в соответствии с их характеристиками для решения конкретной задачи в соответствии с вариантом задания; - верное обоснование выполненной практической части с учетом архитектурных особенностей цифровых вычислительных систем, а так же с указанием классификации вычислительных платформ, принципов вычислений и повышения производительности в многопроцессорных системах и включая в себя принципы устройства периферийного оборудования | Задание 1, Практическое задание |

II. Комплект контрольно-измерительных материалов

1. Задания для проведения экзамена

ЗАДАНИЕ № 1 ( практическое)

Текст задания:

1. Составьте архитектуру с фиксированным набором устройств. Подобрать комплектующие ПК в соответствии с их характеристиками для решения конкретной задачи в соответствии с вариантом задания. Распишите программное обеспечение необходимое для работы в организациях в соответствии с индивидуальным вариантом, при этом учесть следующие требования:

- Программных продуктов должно быть не менее 5;

- Программное обеспечение должно соответствовать параметрам собираемого ПК;

- Комплектующие не должны конфликтовать.

Варианты:

1. Рекламное агентство.

2. Бухгалтерский отдел.

3. Отдел по работе с БД .

4. Склад.

5. Звукозаписывающая студия.

6. Служба доставки.

7. Земельный комитет.

8. Call – центр.

9. Салон красоты.

10. Фотоателье.

11. Организация по распилу и сборки мебели.

12. Рабочие места почты.

2. Обоснуйте решение практического задания с учетом архитектурных особенностей цифровых вычислительных систем, а так же с применением классификации вычислительных платформ. Обоснование должно отвечать принципам вычислений и повышения производительности в многопроцессорных системах и включать в себя принципы устройства периферийного оборудования.

2. Вопросы для подготовки к экзамену:

1.	Базовые логические элементы, шифратор, дешифратор.

2.	Триггеры RS, JK, D, регистр, счетчик.

3.	Общее представление архитектуры компьютера. Принципы 3М.

4.	Архитектура Фон Неймана, Гарвардская архитектура.

5.	Архитектуры открытого и закрытого типа.

6.	Поколения ЭВМ.

7.	Многопроцессорные вычислительные системы: SISD, MISD, SIMD, MIMD.

8.	Номенклатура комплектующих компьютеров.

9.	Периферийные устройства: устройства вывода информации.

10.	Типы процессоров. Одноядерные процессоры, двуядерные процессоры, многоядерные процессоры.

11.	Кэш-память. Назначение. Уровни кэш памяти. Кэширование жесткого диска.

12.	Внешние устройства. Накопители массивов информации (ВЗУ). Накопители на магнитных лентах. Накопители на магнитных дисках. Накопители на компакт-дисках.

13.	Периферийные устройства. Принтеры ударного типа. Матричные принтеры. Струйные принтеры. Пьезоэлектрическая технология.

14.	Периферийные устройства. Цветные струйные принтеры. Лазерные принтеры. Светодиодные принтеры. Принтеры с жидкокристаллическим затвором.

15.	Периферийные устройства. Сканеры. Барабанный сканер. Проекционный сканер.

16.	Процессор, структура и функционирование.

17.	Арифметико-логическое устройство.

18.	Основные принципы организации оперативной памяти.

19.	Периферийные устройства. Мониторы (ЖК, ЭЛТ, плазменные).

20.	Современные энергосберегающие элементы.

21.	Системы команд и соответствующие классы процессоров.

22.	Интерфейсы персонального компьютера.

23.	Накопители: на магнитных дисках, на оптических дисках, флэш-память.

24.	Классификация накопителей. Их применение.

Условия выполнения задания

1. Место (время) выполнения задания: Экзамен, лаборатория «Организации и принципов построения компьютерных систем»

2. Максимальное время выполнения задания: ____60_____ мин.

3. Вы можете воспользоваться -

4. Задание выполняется на компьютерах с MS Word

3. Пакет преподавателя (экзаменатора)

3.1 Условия выполнения

Обязательным условием допуска к промежуточной аттестации по учебной дисциплине ОП. 03 Архитектура аппаратных средств является выполнение всех практических работ.

Для сдачи экзамена группа делится на 2 подгруппы: сначала сдаёт первая подгруппа,  через 3 часа – вторая подгруппа.

Количество вариантов задания для аттестуемых –12.

Время выполнения задания – _60_ мин.

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- автоматизированное рабочее место преподавателя;

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;

- проектор;

- экран.

Оборудование лаборатории и рабочих мест:

- автоматизированные рабочие места обучающихся;

- автоматизированное рабочее место преподавателя;

- специализированная мебель;

- комплект нормативных документов;

- рекомендации по подготовке к практическим занятиям;

- задания для проведения практических занятий;

- проектор;

- сканер;

- принтер;

- программное обеспечение общего и профессионального назначения.

Основные источники:

- Н. В. Максимов, Т. Л. Партыка, И. И. Попов, Архитектура ЭВМ и вычислительных систем, учебник, М.: «ФОРУМ», 2010, стр.511.

- О. Колесниченко, И. Шишигин, В. Соломенчук, Аппаратные средства PC, 6-е издание, БХВ-Петербург, 2010, стр.800.

Дополнительные источники:

- Гуров В.В., Чуканов В.О., Основы теории и организации ЭВМ, Интернет-университет информационных технологий - ИНТУИТ.ру, 2006.

- Новиков Ю.В., Скоробогатов П.К., Основы микропроцессорной техники, БИНОМ. Лаборатория знаний, Интернет-университет информационных технологий - ИНТУИТ.ру, 2008.

- Майоров С.А., Новиков Г.И., Структура электронных вычислительных машин, Л.: Машиностроение, Ленингр.отд-ие, 1979.

- Х. Крейгон, Архитектура компьютеров и ее реализация, «МИР», 2004, стр.416.

3.2. Система оценивания

По результатам выполнения практического задания и обоснования решения выставляется оценка по 5- бальной шкале за каждый критерий оценки результата. Итоговая оценка за экзамен формируется как среднее арифметическое из всех полученных оценок.

«Отлично» - средний балл за выполнение заданий равен от 4,6 до 5,0 при выполнении студентом в полном объеме практического задания и верного обоснования решения с учетом архитектурных особенностей цифровых вычислительных систем, а так же с указанием классификации вычислительных платформ, принципов вычислений и повышения производительности в многопроцессорных системах и включая в себя принципы устройства периферийного оборудования.

«Хорошо» - средний балл за выполнение заданий равен от 3,6 до 4,5 при выполнении студентом в полном объеме практического задания с незначительными ошибками и верного обоснования решения с небольшими неточностями, с учетом архитектурных особенностей цифровых вычислительных систем, а так же с указанием классификации вычислительных платформ, принципов вычислений и повышения производительности в многопроцессорных системах и включая в себя принципы устройства периферийного оборудования.

«Удовлетворительно» -. средний балл за выполнение заданий равен от 2,6 до 3,5 при выполнении студентом не в полном объеме практического задания и верного обоснования решения с существенными неточностями, с учетом архитектурных особенностей цифровых вычислительных систем, а так же с указанием классификации вычислительных платформ, принципов вычислений и повышения производительности в многопроцессорных системах и включая в себя принципы устройства периферийного оборудования.

«Неудовлетворительно» -. средний балл за выполнение заданий равен от 0 до 2,5 при выполнении студентом в неполном объеме практического задания и неверного обоснования решения с учетом архитектурных особенностей цифровых вычислительных систем, а так же с указанием классификации вычислительных платформ, принципов вычислений и повышения производительности в многопроцессорных системах и включая в себя принципы устройства периферийного оборудования.

| Основные показатели оценки результата и их критерии | Оценка за каждый критерий (по 5-бальной шкале) |
| --- | --- |
| -Правильно подобрано ПО в соответствии с заданием и рабочей программой по дисциплине, определяющей умения, предусмотренные ФГОС СПО |  |
| -Правильно подобрана комплектация основных устройств ПК: | -правильно подобрана компьютерная мышь |  |
|  | -правильно подобрана клавиатура |  |
|  | -правильно подобран монитор |  |
| -Правильно подобраны комплектующие для системного блока | -правильно подобран корпус |  |
|  | -правильно подобран процессор |  |
|  | -правильно подобран кулер |  |
|  | -правильно подобрана материнская плата |  |
|  | -правильно подобрана оперативная память |  |
|  | -правильно подобрана видеокарта |  |
|  | -правильно подобран блок питания |  |
|  | -правильно подобрана звуковая карта |  |
|  | -правильно подобран жесткий диск |  |
| -Правильно подобраны периферийные устройства | -правильно подобран принтер |  |
|  | -правильно подобран сканер |  |
| -Комплектующие не имеют конфликтов друг с другом |  |
| -Верное обоснование выполненной практической части |  |
| Итоговая оценка за экзамен (среднее арифметическое по всем критериям по 5-бальной шкале) |  |

3.3 Критерии оценки

ЗАДАНИЕ (практическое)

| Требования | «Отлично» | «Хорошо» | «Удовлетворительно» |
| --- | --- | --- | --- |
| -оптимально подобрано ПО в соответствии с заданием и конкретной задачи в соответствии с вариантом задания | -установлено необходимое ПО для загрузки системы; -установлено необходимое ПО для ведения документации; - установлено необходимое специализированное ПО для функционирования предприятия (минимум 3 программных продукта). | -установлено необходимое ПО для загрузки системы; -установлено необходимое ПО для ведения документации; - установлено необходимое специализированное ПО для функционирования предприятия, но указано менее 3 программных продуктов или указанные продукты имеют одинаковый функционал. | -установлено необходимое ПО для загрузки системы; -установлено необходимое ПО для ведения документации; - установлено необходимое специализированное ПО для функционирования предприятия, но указано менее 3 программных продуктов или указанные продукты имеют не подходящий предприятию функционал. |
| - оптимально подобрана комплектация основных устройств ПК в соответствии с их характеристиками для решения конкретной задачи в соответствии с вариантом задания: - правильно подобрана компьютерная мышь | - указан тип мыши; - указан интерфейс подключения мыши; - указано dpi мыши; - указаны дополнительные параметры устройства в соответствии с заданием на усмотрение студента. | - указан тип мыши; - неверно указан интерфейс подключения мыши; - указано dpi мыши; - указаны дополнительные параметры устройства в соответствии с заданием на усмотрение студента. | - указан устаревший тип мыши; - неверно указан интерфейс подключения мыши; - неверно указано dpi мыши; - указаны дополнительные параметры устройства в соответствии с заданием на усмотрение студента. |
| - правильно подобрана клавиатура | - указан интерфейс подключения клавиатуры; - указан тип клавиатуры; - указаны дополнительные параметры устройства в соответствии с заданием на усмотрение студента. | - неверно указан интерфейс подключения клавиатуры; - указан тип клавиатуры; - указаны дополнительные параметры устройства в соответствии с заданием на усмотрение студента. | - неверно указан интерфейс подключения клавиатуры; - указан тип клавиатуры; - указаны дополнительные параметры устройства в соответствии с заданием на усмотрение студента. |
| - правильно подобран монитор | - указана диагональ монитора; - указано разрешение монитора; - указан разъём подключения монитора; - указаны дополнительные параметры устройства в соответствии с заданием на усмотрение студента. | - указана диагональ монитора; - указано разрешение монитора; - неверно указан разъём подключения монитора; - указаны дополнительные параметры устройства в соответствии с заданием на усмотрение студента. | - указана диагональ монитора; - указано разрешение монитора; - неверно указан разъём подключения монитора; - указаны дополнительные параметры устройства в соответствии с заданием на усмотрение студента. |
| - оптимально подобраны комплектующие для системного блока в соответствии с их характеристиками для решения конкретной задачи в соответствии с вариантом задания: - правильно подобран корпус | - указан форм- фактор корпуса; - указаны разъемы подключения на передней и задней панели; - указаны дополнительные параметры устройства в соответствии с заданием на усмотрение студента. | - указан форм- фактор корпуса; - указаны разъемы подключения на передней и задней панели; - указаны дополнительные параметры устройства в соответствии с заданием на усмотрение студента. | - указан форм- фактор корпуса; - указаны разъемы подключения на передней и задней панели; - указаны дополнительные параметры устройства в соответствии с заданием на усмотрение студента. |
| - правильно подобран процессор | - указан тип процессора; - указано количество ядер; - указана частота процессора; - указан тип сокета процессора; - указано наличие или отсутствие графического ядра; - указан размер кэш; - указан тип памяти; - указаны дополнительные параметры устройства в соответствии с заданием на усмотрение студента. | - указан тип процессора; - указано количество ядер; - указана частота процессора; - не указан тип сокета процессора; - указано наличие или отсутствие графического ядра; - указан размер кэш; - указан тип памяти; - указаны дополнительные параметры устройства в соответствии с заданием на усмотрение студента. | - указан тип процессора; - указано количество ядер; - не указана частота процессора; - не указан тип сокета процессора; - указано наличие или отсутствие графического ядра; - не указан размер кэш; - не указан тип памяти; - указаны дополнительные параметры устройства в соответствии с заданием на усмотрение студента. |
| - правильно подобран кулер | - указан размер кулера; - указано количество вентиляторов (1 или 2) | - указан размер кулера; - указано количество вентиляторов (1 или 2) | - указан размер кулера; - указано количество вентиляторов (1 или 2) |
| - правильно подобрана материнская плата | - указан чипсет материнской платы; - указан сокет материнской платы; - указан тип памяти материнской платы; - указано количество слотов для памяти на материнской плате; - указаны интерфейсы материнской платы; - указаны внешние выходы материнской платы; - указан форм- фактор материнской платы; - указаны дополнительные параметры устройства в соответствии с заданием на усмотрение студента. | - указан чипсет материнской платы; - не указан сокет материнской платы; - указан тип памяти материнской платы; - указано количество слотов для памяти на материнской плате; - не указаны интерфейсы материнской платы; - не указаны внешние выходы материнской платы; - указан форм- фактор материнской платы; - указаны дополнительные параметры устройства в соответствии с заданием на усмотрение студента. | - указан чипсет материнской платы; - не указан сокет материнской платы; - не указан тип памяти материнской платы; - указано количество слотов для памяти на материнской плате; - не указаны интерфейсы материнской платы; - не указаны внешние выходы материнской платы; - указан форм- фактор материнской платы; - указаны дополнительные параметры устройства в соответствии с заданием на усмотрение студента. |
| - правильно подобрана оперативная память | - указан тип оперативной памяти; - указан объем оперативной памяти; - указано количество карт оперативной памяти; - указаны дополнительные параметры устройства в соответствии с заданием на усмотрение студента. | - не указан тип оперативной памяти; - указан объем оперативной памяти; - указано количество карт оперативной памяти; - указаны дополнительные параметры устройства в соответствии с заданием на усмотрение студента. | - не указан тип оперативной памяти; - указан объем оперативной памяти; - не указано количество карт оперативной памяти; - указаны дополнительные параметры устройства в соответствии с заданием на усмотрение студента. |
| - правильно подобрана видеокарта | - указан тип графического процессора видеокарты; - указан объем памяти видеокарты; - указаны выходы видеокарты; - указан типа памяти видеокарты; - указаны дополнительные параметры устройства в соответствии с заданием на усмотрение студента. | - указан тип графического процессора видеокарты; - не указан объем памяти видеокарты; - указаны выходы видеокарты; - указан типа памяти видеокарты; - указаны дополнительные параметры устройства в соответствии с заданием на усмотрение студента. | - указан тип графического процессора видеокарты; - не указан объем памяти видеокарты; - не указаны выходы видеокарты; - указан типа памяти видеокарты; - указаны дополнительные параметры устройства в соответствии с заданием на усмотрение студента. |
| -правильно подобран блок питания | - указана мощность блока питания; - указаны дополнительные параметры устройства в соответствии с заданием на усмотрение студента. | - указана мощность блока питания; - указаны дополнительные параметры устройства в соответствии с заданием на усмотрение студента. | - указана мощность блока питания; - указаны дополнительные параметры устройства в соответствии с заданием на усмотрение студента. |
| - правильно подобрана звуковая карта | - указан интерфейс звуковой карты; - указаны разъемы на звуковой карте; - указаны дополнительные параметры устройства в соответствии с заданием на усмотрение студента. | - указан интерфейс звуковой карты; - указаны разъемы на звуковой карте; - указаны дополнительные параметры устройства в соответствии с заданием на усмотрение студента. | - указан интерфейс звуковой карты; - указаны разъемы на звуковой карте; - указаны дополнительные параметры устройства в соответствии с заданием на усмотрение студента. |
| - правильно подобран жесткий диск | - указана скорость вращения жесткого диска; - указан объем памяти жесткого диска; -указан интерфейс жесткого диска; - указан форм-фактор жесткого диска. | - не указана скорость вращения жесткого диска; - указан объем памяти жесткого диска; -указан интерфейс жесткого диска; - не указан форм-фактор жесткого диска. | - указана скорость вращения жесткого диска; - не указан объем памяти жесткого диска; -не указан интерфейс жесткого диска; - указан форм-фактор жесткого диска. |
| - правильно подобраны периферийные устройства в соответствии с их характеристиками для решения конкретной задачи в соответствии с вариантом задания: -правильно подобран принтер | - указана технология печати; - указан формат печати; - указана ориентировочная скорость печати; - указан разъем; - указаны дополнительные параметры устройства в соответствии с заданием на усмотрение студента. | - указана технология печати; - указан формат печати; - указана ориентировочная скорость печати; - не указан разъем; - указаны дополнительные параметры устройства в соответствии с заданием на усмотрение студента. | - не указана технология печати; - указан формат печати; - указана ориентировочная скорость печати; - не указан разъем; - указаны дополнительные параметры устройства в соответствии с заданием на усмотрение студента. |
| -правильно подобран сканер | - указан формат сканируемой бумаги; - указан тип сканера; - указано разрешение сканирования; - указаны дополнительные параметры устройства в соответствии с заданием на усмотрение студента. | - указан формат сканируемой бумаги; - не указан тип сканера; - указано разрешение сканирования; - указаны дополнительные параметры устройства в соответствии с заданием на усмотрение студента. | - указан формат сканируемой бумаги; - не указан тип сканера; - не указано разрешение сканирования; - указаны дополнительные параметры устройства в соответствии с заданием на усмотрение студента. |
| - комплектующие ПК не имеют конфликтов друг с другом в соответствии с их характеристиками для решения конкретной задачи в соответствии с вариантом задания; | - сокеты на процессоре и на материнской плате совпадают; - интерфейсы подключения периферийных устройств совпадают с интерфейсами корпуса и материнской платы; - разъем на мониторе и разъем на видеокарте совпадают; - типы памяти процессора, материнской платы, видеокарты и оперативной памяти совпадают; - форм – факторы корпуса и материнской платы совпадают. | - сокеты на процессоре и на материнской плате совпадают; - интерфейсы подключения периферийных устройств не совпадают с интерфейсами корпуса и материнской платы; - разъем на мониторе и разъем на видеокарте не совпадают; - типы памяти процессора, материнской платы, видеокарты и оперативной памяти совпадают; - форм – факторы корпуса и материнской платы совпадают. | - сокеты на процессоре и на материнской плате совпадают; - интерфейсы подключения периферийных устройств не совпадают с интерфейсами корпуса и материнской платы; - разъем на мониторе и разъем на видеокарте не совпадают; - типы памяти процессора, материнской платы, видеокарты и оперативной памяти не совпадают; - форм – факторы корпуса и материнской платы совпадают. |
| - верное обоснование выполненной практической части с учетом архитектурных особенностей цифровых вычислительных систем, а так же с указанием классификации вычислительных платформ, принципов вычислений и повышения производительности в многопроцессорных системах и включая в себя принципы устройства периферийного оборудования | - даны развернутые ответы на 2 контрольных вопроса; -показано владение терминологией дисциплины; - даны ответы на дополнительные вопросы | - дан развернутый ответ на 1 контрольный вопрос; - показано владение терминологией дисциплины; - даны ответы на дополнительные вопросы | - дан неразвернутый ответ на 1 контрольный вопрос; - показано владение терминологией дисциплины; - не даны ответы на дополнительные вопросы |

# Footnotes

Заполняется пункт (пункты), соответствующие результатам (объектам) и типам аттестации,  указанным в разделе 1. Остальные удаляются.