МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«РОСТОВСКИЙ-НА-ДОНУ АВТОДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

ПМ.02.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ПОДЪЁМНО-ТРАНСПОРТНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ, ДОРОЖНЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ В СТАЦИОНАРНЫХ МАСТЕРСКИХ И НА МЕСТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

МДК 02.01 Организация технического обслуживания и ремонта подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в различных условиях эксплуатации

Методические рекомендации

по самостоятельной работе студентов

Специальность

23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям).

Ростов-на-Дону  2017

МДК 02.01 Организация технического обслуживания и ремонта подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в различных условиях эксплуатации в рамках изучения ПМ.02.: Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов.  – Ростов-на-Дону. -  106 с.

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов разработаны в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 22 апреля 2014 г. № 386, рабочей программой по МДК 02.01 и локальным нормативным актом СМК. П-16 Положением об организации самостоятельной работы студентов колледжа.

В содержание Методических рекомендаций включены рекомендации по выполнению  заданий по самостоятельной работе студентов согласно темам учебных занятий с указанием информационных источников.

В качестве приложений приводятся правила и приёмы выполнения  различных видов самостоятельной учебной работы, следование которым будет способствовать качественному освоению знаний и умений, общих компетенций, необходимых для успешной деятельности.

Методические рекомендации адресованы студентам колледжа, изучающим ПМ.02.

| Составители: | Баринов И.В., | преподаватель профессионального цикла по специальности 23.02.04 ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону автодорожный колледж» |
| --- | --- | --- |

© Методический отдел

ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону

автодорожный колледж», 2017

СОДЕРЖАНИЕ

| Пояснительная записка | 4 |
| --- | --- |
|  | 1.График выполнения и содержание самостоятельной работы студентов……………………………………………………………… 2.Задания для СРС……………………………………………… 3.Приложение А…………………………………………………. 4.Приложение Б…………………………………………………. 5.Приложение В …………………………………………………….. | 6 30 88 90 97 |
| Библиографический список | 105 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Профессиональный модуль ПМ.02.

Техническое обслуживание и ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ

Профессиональный модуль  является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.04  Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) (базовая подготовка) /  Транспортные средства в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Техническое обслуживание и ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 2.1. Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии с требованиями технологических процессов.

ПК 2.2. Контролировать качество выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.

ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.

ПК 2.4. Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса и представляет собой вид учебной деятельности, выступающий в качестве основы самообразования, стимулирующий активность, самостоятельность, познавательный интерес студентов.

Целью самостоятельной работы студентов является подготовка современного компетентного специалиста и формирование у студентов способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессиональному совершенствованию.

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач:

–	углубление, систематизация и закрепление освоенных умений и знаний;

–	освоение профессиональных компетенций;

–	развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;

–	формирование самостоятельности мышления, способности к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;

–	развитие исследовательских умений.

Основными видами внеаудиторной самостоятельной работы студента по ПМ.02.  Техническое обслуживание и ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ являются:

- изучение  рекомендуемой учебной литературы;

- подготовка работ творческого характера, выполняемых по собственной инициативе студентов (в том числе и компьютерных презентаций);

- самопроверка в виде ответов на контрольные вопросы, решения производственных задач из перечня, предложенного ниже, а также в  форме тестирования.

Затраты времени на самостоятельное выполнение студентами конкретного  вида учебного задания определяется эмпирически на основании:

–	наблюдений за выполнением студентами аудиторной самостоятельной работы;

–	опроса студентов о затратах времени на то или иное задание;

–	хронометража собственных затрат на решение той или иной задачи с внесением поправочного коэффициента с учетом уровня подготовки студентов.

Работа студента за выполнение заданий оценивается комплексной оценкой в процессе учебных занятий в балльной системе.

Общими критериями оценки результатов самостоятельной работы студентов являются:

– уровень усвоения студентом учебного материала (полнота, осознанность, системность);

– умение студента использовать теоретические знания при выполнении проблемно-познавательных заданий;

– умение работать с различными информационными источниками;

– самостоятельность и творческий подход;

– своевременность  выполнения видов самостоятельной работы.

1 ГРАФИК СОДЕРЖАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

| № п/п | Название темы | Виды и содержание самостоятельной работы студентов | Информационные источники | Срок выполнения (№№ учебных недель) | Объем учебного времени (час) | Форма контроля и оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 1. Устройство автомобильных и тракторных двигателей |
| 1. | Тема 1.1 Общее устройство и рабочие процессы | 1. Чтение учебника, электронного учебного пособия, дополнительной литературы; составление плана текста; выписки из текста; работа со справочниками. 2. Работа с конспектом лекции, составление плана ответа на специально подготовленные вопросы. | Родичев, В. А. Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей [Текст] / В. А. Родичев. – 8-е изд., спер. - М. : Академия, 2011. - 256 с. Библиотека автомобилиста [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.viamobile.ru/index.php , свободный. – Загл. с экрана | 1-2 | 2 | 1)Проверка составленных конспектов в ходе учебных занятий. 2) Оценка подготовленных сообщений с учетом их интеллектуальной сложности. 3. Задание по самоконтролю выполняется устно. 4. Проверка знаний ответами на контрольные вопросы |
| 2. | Тема 1.2. Кривошипно-шатунный механизм | 1. Чтение учебника, электронного учебного пособия, дополнительной литературы; составление плана текста; выписки из текста; работа со справочниками. 2. Работа с конспектом лекции, составление плана ответа на специально подготовленные вопросы. | Родичев, В. А. Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей [Текст] / В. А. Родичев. – 8-е изд., спер. - М. : Академия, 2011. - 256 с. Библиотека автомобилиста [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.viamobile.ru/index.php , свободный. – Загл. с экрана | 3-4 | 2 | 1)Проверка составленных конспектов в ходе учебных занятий. 2) Оценка подготовленных сообщений с учетом их интеллектуальной сложности. 3. Задание по самоконтролю выполняется устно. 4. Проверка знаний ответами на контрольные вопросы или тестовым контролем. |

| 3. | Тема 1.3. Газораспределительный механизм | 1. Чтение учебника, электронного учебного пособия, дополнительной литературы; составление плана текста; выписки из текста; работа со справочниками. 2. Работа с конспектом лекции, составление плана ответа на специально подготовленные вопросы. | Родичев, В. А. Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей [Текст] / В. А. Родичев. – 8-е изд., спер. - М. : Академия, 2011. - 256 с. Библиотека автомобилиста [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.viamobile.ru/index.php , свободный. – Загл. с экрана | 5-6 | 2 | 1)Проверка составленных конспектов в ходе учебных занятий. 2) Оценка подготовленных сообщений с учетом их интеллектуальной сложности. 3. Задание по самоконтролю выполняется устно. 4. Проверка знаний ответами на контрольные вопросы или тестовым контролем. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Тема 1.4. Система охлаждения | 1. Чтение учебника, электронного учебного пособия, дополнительной литературы; составление плана текста; выписки из текста; работа со справочниками. 2. Работа с конспектом лекции, составление плана ответа на специально подготовленные вопросы. 3 Подготовка сообщения о системе охлаждения двигателя внутреннего сгорания одного типа (по выбору). | Родичев, В. А. Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей [Текст] / В. А. Родичев. – 8-е изд., спер. - М. : Академия, 2011. - 256 с. Библиотека автомобилиста [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.viamobile.ru/index.php , свободный. – Загл. с экрана | 7-9 | 2 | 1)Проверка составленных конспектов в ходе учебных занятий. 2) Оценка подготовленных сообщений с учетом их интеллектуальной сложности. 3. Задание по самоконтролю выполняется устно. 4. Проверка знаний ответами на контрольные вопросы или тестовым контролем. |
| 5. | Тема 1.5. Смазочная система | 1. Чтение учебника, электронного учебного пособия, дополнительной литературы; составление плана текста; выписки из текста; работа со справочниками. 2. Работа с конспектом лекции, составление плана ответа на специально подготовленные вопросы. | Родичев, В. А. Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей [Текст] / В. А. Родичев. – 8-е изд., спер. - М. : Академия, 2011. - 256 с. Библиотека автомобилиста [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.viamobile.ru/index.php , свободный. – Загл. с экрана | 10-11 | 2 | 1)Проверка составленных конспектов в ходе учебных занятий. 2) Оценка подготовленных сообщений с учетом их интеллектуальной сложности. 3. Задание по самоконтролю выполняется устно. 4. Проверка знаний ответами на контрольные вопросы или тестовым контролем. |
| 6. | Тема 1.6. Система питания карбюраторных и газовых двигателей | 1. Чтение учебника, электронного учебного пособия, дополнительной литературы; составление плана текста; выписки из текста; работа со справочниками. 2. Работа с конспектом лекции, составление плана ответа на специально подготовленные вопросы. 3. Выполнение творческой работы (компьютерной презентации) по собственной инициативе студентов | Родичев, В. А. Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей [Текст] / В. А. Родичев. – 8-е изд., спер. - М. : Академия, 2011. - 256 с. Библиотека автомобилиста [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.viamobile.ru/index.php , свободный. – Загл. с экрана | 12-14 | 2 | 1)Проверка составленных конспектов в ходе учебных занятий. 2) Оценка подготовленных сообщений с учетом их интеллектуальной сложности. 3. Задание по самоконтролю выполняется устно. 4. Проверка знаний ответами на контрольные вопросы или тестовым контролем. |
| 7. | Тема 1. 7. Система питания дизельных двигателей | 1. Чтение учебника, электронного учебного пособия, дополнительной литературы; составление плана текста; выписки из текста; работа со справочниками. 2. Работа с конспектом лекции, составление плана ответа на специально подготовленные вопросы. 3) Подготовка сообщений по теме | Родичев, В. А. Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей [Текст] / В. А. Родичев. – 8-е изд., спер. - М. : Академия, 2011. - 256 с. Библиотека автомобилиста [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.viamobile.ru/index.php , свободный. – Загл. с экрана | 15-16 | 2 | 1)Проверка составленных конспектов в ходе учебных занятий. 2) Оценка подготовленных сообщений с учетом их интеллектуальной сложности. 3. Задание по самоконтролю выполняется устно. 4. Проверка знаний ответами на контрольные вопросы или тестовым контролем. |
| 8. | Тема 1. 8. Пусковые двигатели и подогреватели |  |  |  | 2 | 1)Проверка составленных конспектов в ходе учебных занятий. 2.Анализ работы по теме «Устройство автомобильных и тракторных двигателей» после получения оценки за ответы в ходе занятия. |
| Тема 2. Общие понятия об элементах теории двигателей внутреннего сгорания. |
| 9. | Тема 2.1. Действительные циклы двигателей внутреннего сгорания | 1. Чтение учебника, электронного учебного пособия, дополнительной литературы; составление плана текста; выписки из текста; работа со справочниками. 2. Работа с конспектом лекции, составление плана ответа на специально подготовленные вопросы. | Родичев, В. А. Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей [Текст] / В. А. Родичев. – 8-е изд., спер. - М. : Академия, 2011. - 256 с. Библиотека автомобилиста [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.viamobile.ru/index.php , свободный. – Загл. с экрана |  | 1 | 1)Проверка составленных конспектов в ходе учебных занятий. 2) Оценка подготовленных сообщений с учетом их интеллектуальной сложности. 3. Задание по самоконтролю выполняется устно. 4. Проверка знаний ответами на контрольные вопросы или тестовым контролем. |
| 10. | Тема 2.2. Показатели рабочего цикла | 1. Чтение учебника, электронного учебного пособия, дополнительной литературы; составление плана текста; выписки из текста; работа со справочниками. 2. Работа с конспектом лекции, составление плана ответа на специально подготовленные вопросы. | Родичев, В. А. Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей [Текст] / В. А. Родичев. – 8-е изд., спер. - М. : Академия, 2011. - 256 с. Библиотека автомобилиста [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.viamobile.ru/index.php , свободный. – Загл. с экрана |  | 1 | 1)Проверка составленных конспектов в ходе учебных занятий. 2) Оценка подготовленных сообщений с учетом их интеллектуальной сложности. 3. Задание по самоконтролю выполняется устно. 4. Проверка знаний ответами на контрольные вопросы или тестовым контролем. |
| 11. | Тема 2.3. Тепловой баланс и характеристики двигателей внутреннего сгорания | 1. Чтение учебника, электронного учебного пособия, дополнительной литературы; составление плана текста; выписки из текста; работа со справочниками. 2. Работа с конспектом лекции, составление плана ответа на специально подготовленные вопросы. | Родичев, В. А. Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей [Текст] / В. А. Родичев. – 8-е изд., спер. - М. : Академия, 2011. - 256 с. Библиотека автомобилиста [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.viamobile.ru/index.php , свободный. – Загл. с экрана |  | 3 | 1)Проверка составленных конспектов в ходе учебных занятий. 2) Оценка подготовленных сообщений с учетом их интеллектуальной сложности. 3. Задание по самоконтролю выполняется устно. 4. Проверка знаний ответами на контрольные вопросы или тестовым контролем. |
| 12. | Тема 2.4. Кинематика и динамика двигателей внутреннего сгорания. Уравновешивание двигателя | 1. Чтение учебника, электронного учебного пособия, дополнительной литературы; составление плана текста; выписки из текста; работа со справочниками. 2. Работа с конспектом лекции, составление плана ответа на специально подготовленные вопросы. | Родичев, В. А. Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей [Текст] / В. А. Родичев. – 8-е изд., спер. - М. : Академия, 2011. - 256 с. Библиотека автомобилиста [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.viamobile.ru/index.php , свободный. – Загл. с экрана |  | 2 | 1)Проверка составленных конспектов в ходе учебных занятий. 2) Оценка подготовленных сообщений с учетом их интеллектуальной сложности. 3.Задание по самоконтролю выполняется устно. 4.Анализ работы по теме «Общие понятия об элементах теории двигателей внутреннего сгорания» после получения оценки за ответы в ходе занятия. |
| Тема 3. Устройство автомобилей и тракторов |
| 13. | Тема 3.1. Общие сведения о трансмиссии. | 1. Чтение учебника, электронного учебного пособия, дополнительной литературы; составление плана текста; выписки из текста; работа со справочниками. 2. Работа с конспектом лекции, составление плана ответа на специально подготовленные вопросы. | Родичев, В. А. Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей [Текст] / В. А. Родичев. – 8-е изд., спер. - М. : Академия, 2011. - 256 с. Библиотека автомобилиста [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.viamobile.ru/index.php , свободный. – Загл. с экрана |  | 2 | 1)Проверка составленных конспектов в ходе учебных занятий. 2) Оценка подготовленных сообщений с учетом их интеллектуальной сложности. 3. Задание по самоконтролю выполняется устно. 4. Проверка знаний ответами на контрольные вопросы или тестовым контролем. |
| 14. | Тема 3.2. Сцепление | 1. Чтение учебника, электронного учебного пособия, дополнительной литературы; составление плана текста; выписки из текста; работа со справочниками. 2. Работа с конспектом лекции, составление плана ответа на специально подготовленные вопросы. | Родичев, В. А. Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей [Текст] / В. А. Родичев. – 8-е изд., спер. - М. : Академия, 2011. - 256 с. Библиотека автомобилиста [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.viamobile.ru/index.php , свободный. – Загл. с экрана |  | 2 | 1)Проверка составленных конспектов в ходе учебных занятий. 2) Оценка подготовленных сообщений с учетом их интеллектуальной сложности. 3. Задание по самоконтролю выполняется устно. 4. Проверка знаний ответами на контрольные вопросы или тестовым контролем. |
| 15. | Тема 3.3. Коробки передач и раздаточные коробки | 1. Чтение учебника, электронного учебного пособия, дополнительной литературы; составление плана текста; выписки из текста; работа со справочниками. 2. Работа с конспектом лекции, составление плана ответа на специально подготовленные вопросы. | Родичев, В. А. Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей [Текст] / В. А. Родичев. – 8-е изд., спер. - М. : Академия, 2011. - 256 с. Библиотека автомобилиста [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.viamobile.ru/index.php , свободный. – Загл. с экрана |  | 3 | 1)Проверка составленных конспектов в ходе учебных занятий. 2) Оценка подготовленных сообщений с учетом их интеллектуальной сложности. 3. Задание по самоконтролю выполняется устно. 4. Проверка знаний ответами на контрольные вопросы или тестовым контролем. |
| 16. | Тема 3.4. Карданная передача и промежуточное соединение | 1. Чтение учебника, электронного учебного пособия, дополнительной литературы; составление плана текста; выписки из текста; работа со справочниками. 2. Работа с конспектом лекции, составление плана ответа на специально подготовленные вопросы. | Родичев, В. А. Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей [Текст] / В. А. Родичев. – 8-е изд., спер. - М. : Академия, 2011. - 256 с. Библиотека автомобилиста [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.viamobile.ru/index.php , свободный. – Загл. с экрана |  | 2 | 1)Проверка составленных конспектов в ходе учебных занятий. 2) Оценка подготовленных сообщений с учетом их интеллектуальной сложности. 3. Задание по самоконтролю выполняется устно. 4. Проверка знаний ответами на контрольные вопросы или тестовым контролем. |
| 17. | Тема 3.5. Ведущие мосты | 1. Чтение учебника, электронного учебного пособия, дополнительной литературы; составление плана текста; выписки из текста; работа со справочниками. 2. Работа с конспектом лекции, составление плана ответа на специально подготовленные вопросы. | Родичев, В. А. Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей [Текст] / В. А. Родичев. – 8-е изд., спер. - М. : Академия, 2011. - 256 с. Библиотека автомобилиста [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.viamobile.ru/index.php , свободный. – Загл. с экрана |  | 2 | 1)Проверка составленных конспектов в ходе учебных занятий. 2) Оценка подготовленных сообщений с учетом их интеллектуальной сложности. 3. Задание по самоконтролю выполняется устно. 4. Проверка знаний ответами на контрольные вопросы или тестовым контролем. |
| 18. | Тема 3.6. Остов. Передняя ось | 1. Чтение учебника, электронного учебного пособия, дополнительной литературы; составление плана текста; выписки из текста; работа со справочниками. 2. Работа с конспектом лекции, составление плана ответа на специально подготовленные вопросы. | Родичев, В. А. Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей [Текст] / В. А. Родичев. – 8-е изд., спер. - М. : Академия, 2011. - 256 с. Библиотека автомобилиста [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.viamobile.ru/index.php , свободный. – Загл. с экрана |  | 2 | 1)Проверка составленных конспектов в ходе учебных занятий. 2) Оценка подготовленных сообщений с учетом их интеллектуальной сложности. 3. Задание по самоконтролю выполняется устно. 4. Проверка знаний ответами на контрольные вопросы или тестовым контролем. |
| 19. | Тема 3.7. Подвеска | 1. Чтение учебника, электронного учебного пособия, дополнительной литературы; составление плана текста; выписки из текста; работа со справочниками. 2. Работа с конспектом лекции, составление плана ответа на специально подготовленные вопросы. | Родичев, В. А. Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей [Текст] / В. А. Родичев. – 8-е изд., спер. - М. : Академия, 2011. - 256 с. Библиотека автомобилиста [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.viamobile.ru/index.php , свободный. – Загл. с экрана |  | 2 | 1)Проверка составленных конспектов в ходе учебных занятий. 2) Оценка подготовленных сообщений с учетом их интеллектуальной сложности. 3. Задание по самоконтролю выполняется устно. 4. Проверка знаний ответами на контрольные вопросы или тестовым контролем. |
| 20. | Тема 3.8. Колеса и шины | 1. Чтение учебника, электронного учебного пособия, дополнительной литературы; составление плана текста; выписки из текста; работа со справочниками. 2. Работа с конспектом лекции, составление плана ответа на специально подготовленные вопросы. | Родичев, В. А. Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей [Текст] / В. А. Родичев. – 8-е изд., спер. - М. : Академия, 2011. - 256 с. Библиотека автомобилиста [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.viamobile.ru/index.php , свободный. – Загл. с экрана |  | 2 | 1)Проверка составленных конспектов в ходе учебных занятий. 2) Оценка подготовленных сообщений с учетом их интеллектуальной сложности. 3.Задание по самоконтролю выполняется устно. 4.Анализ работы по теме «Устройство автомобилей и тракторов» после получения оценки за ответы в ходе занятия. |
| 21. | Тема 3.9. Ходовая часть гусеничных тракторов | 1. Чтение учебника, электронного учебного пособия, дополнительной литературы; составление плана текста; выписки из текста; работа со справочниками. 2. Работа с конспектом лекции, составление плана ответа на специально подготовленные вопросы. | Родичев, В. А. Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей [Текст] / В. А. Родичев. – 8-е изд., спер. - М. : Академия, 2011. - 256 с. Библиотека автомобилиста [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.viamobile.ru/index.php , свободный. – Загл. с экрана |  | 2 | 1)Проверка составленных конспектов в ходе учебных занятий. 2) Оценка подготовленных сообщений с учетом их интеллектуальной сложности. 3.Задание по самоконтролю выполняется устно. 4.Анализ работы по теме «Устройство автомобилей и тракторов» после получения оценки за ответы в ходе занятия. |
| 22. | Тема 3.10. Рулевое управление колесных машин | 1. Чтение учебника, электронного учебного пособия, дополнительной литературы; составление плана текста; выписки из текста; работа со справочниками. 2. Работа с конспектом лекции, составление плана ответа на специально подготовленные вопросы. | Родичев, В. А. Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей [Текст] / В. А. Родичев. – 8-е изд., спер. - М. : Академия, 2011. - 256 с. Библиотека автомобилиста [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.viamobile.ru/index.php , свободный. – Загл. с экрана |  | 2 | 1)Проверка составленных конспектов в ходе учебных занятий. 2) Оценка подготовленных сообщений с учетом их интеллектуальной сложности. 3. Задание по самоконтролю выполняется устно. 4. Проверка знаний ответами на контрольные вопросы или тестовым контролем. |
| 23. | Тема 3.11. Тормозная система | 1. Чтение учебника, электронного учебного пособия, дополнительной литературы; составление плана текста; выписки из текста; работа со справочниками. 2. Работа с конспектом лекции, составление плана ответа на специально подготовленные вопросы. | Родичев, В. А. Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей [Текст] / В. А. Родичев. – 8-е изд., спер. - М. : Академия, 2011. - 256 с. Библиотека автомобилиста [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.viamobile.ru/index.php , свободный. – Загл. с экрана |  | 2 | 1)Проверка составленных конспектов в ходе учебных занятий. 2) Оценка подготовленных сообщений с учетом их интеллектуальной сложности. 3. Задание по самоконтролю выполняется устно. 4. Проверка знаний ответами на контрольные вопросы или тестовым контролем. |
| 24. | Тема 3.12. Кузов. Кабина | 1. Чтение учебника, электронного учебного пособия, дополнительной литературы; составление плана текста; выписки из текста; работа со справочниками. 2. Работа с конспектом лекции, составление плана ответа на специально подготовленные вопросы. | Родичев, В. А. Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей [Текст] / В. А. Родичев. – 8-е изд., спер. - М. : Академия, 2011. - 256 с. Библиотека автомобилиста [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.viamobile.ru/index.php , свободный. – Загл. с экрана |  | 2 | 1)Проверка составленных конспектов в ходе учебных занятий. 2) Оценка подготовленных сообщений с учетом их интеллектуальной сложности. 3. Задание по самоконтролю выполняется устно. 4. Проверка знаний ответами на контрольные вопросы или тестовым контролем. |
| 25. | Тема 3.13. Автомобили-самосвалы | 1. Чтение учебника, электронного учебного пособия, дополнительной литературы; составление плана текста; выписки из текста; работа со справочниками. 2. Работа с конспектом лекции, составление плана ответа на специально подготовленные вопросы. | Родичев, В. А. Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей [Текст] / В. А. Родичев. – 8-е изд., спер. - М. : Академия, 2011. - 256 с. Библиотека автомобилиста [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.viamobile.ru/index.php , свободный. – Загл. с экрана |  | 2 | 1)Проверка составленных конспектов в ходе учебных занятий. 2) Оценка подготовленных сообщений с учетом их интеллектуальной сложности. 3. Задание по самоконтролю выполняется устно. 4. Проверка знаний ответами на контрольные вопросы или тестовым контролем. |
| 26. | Тема 3.14. Автомобильные поезда | 1. Чтение учебника, электронного учебного пособия, дополнительной литературы; составление плана текста; выписки из текста; работа со справочниками. 2. Работа с конспектом лекции, составление плана ответа на специально подготовленные вопросы. | Родичев, В. А. Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей [Текст] / В. А. Родичев. – 8-е изд., спер. - М. : Академия, 2011. - 256 с. Библиотека автомобилиста [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.viamobile.ru/index.php , свободный. – Загл. с экрана |  | 2 | 1)Проверка составленных конспектов в ходе учебных занятий. 2) Оценка подготовленных сообщений с учетом их интеллектуальной сложности. 3. Задание по самоконтролю выполняется устно. 4. Проверка знаний ответами на контрольные вопросы или тестовым контролем. |
| 27. | Тема 3.15. Рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и автомобилей | 1. Чтение учебника, электронного учебного пособия, дополнительной литературы; составление плана текста; выписки из текста; работа со справочниками. 2. Работа с конспектом лекции, составление плана ответа на специально подготовленные вопросы. | Родичев, В. А. Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей [Текст] / В. А. Родичев. – 8-е изд., спер. - М. : Академия, 2011. - 256 с. Библиотека автомобилиста [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.viamobile.ru/index.php , свободный. – Загл. с экрана |  | 2 | 1)Проверка составленных конспектов в ходе учебных занятий. 2) Оценка подготовленных сообщений с учетом их интеллектуальной сложности. 3.Задание по самоконтролю выполняется устно. 4.Анализ работы по теме «Устройство автомобилей и тракторов» после получения оценки за ответы в ходе занятия. |
| Тема 4. Электрооборудование автомобилей и тракторов |
| 28. | Тема 4.1. Источники электрической энергии | 1. Чтение учебника, электронного учебного пособия, дополнительной литературы; составление плана текста; выписки из текста; работа со справочниками. 2. Работа с конспектом лекции, составление плана ответа на специально подготовленные вопросы. | Родичев, В. А. Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей [Текст] / В. А. Родичев. – 8-е изд., спер. - М. : Академия, 2011. - 256 с. Библиотека автомобилиста [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.viamobile.ru/index.php , свободный. – Загл. с экрана |  | 2 | 1)Проверка составленных конспектов в ходе учебных занятий. 2) Оценка подготовленных сообщений с учетом их интеллектуальной сложности. 3. Задание по самоконтролю выполняется устно. 4. Проверка знаний ответами на контрольные вопросы или тестовым контролем. |
| 29. | Тема 4.2. Система зажигания | 1. Чтение учебника, электронного учебного пособия, дополнительной литературы; составление плана текста; выписки из текста; работа со справочниками. 2. Работа с конспектом лекции, составление плана ответа на специально подготовленные вопросы. | Родичев, В. А. Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей [Текст] / В. А. Родичев. – 8-е изд., спер. - М. : Академия, 2011. - 256 с. Библиотека автомобилиста [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.viamobile.ru/index.php , свободный. – Загл. с экрана |  | 2 | 1)Проверка составленных конспектов в ходе учебных занятий. 2) Оценка подготовленных сообщений с учетом их интеллектуальной сложности. 3. Задание по самоконтролю выполняется устно. 4. Проверка знаний ответами на контрольные вопросы или тестовым контролем. |
| 30. | Тема 4.3. Стартеры | 1. Чтение учебника, электронного учебного пособия, дополнительной литературы; составление плана текста; выписки из текста; работа со справочниками. 2. Работа с конспектом лекции, составление плана ответа на специально подготовленные вопросы. | Родичев, В. А. Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей [Текст] / В. А. Родичев. – 8-е изд., спер. - М. : Академия, 2011. - 256 с. Библиотека автомобилиста [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.viamobile.ru/index.php , свободный. – Загл. с экрана |  | 2 | 1)Проверка составленных конспектов в ходе учебных занятий. 2) Оценка подготовленных сообщений с учетом их интеллектуальной сложности. 3. Задание по самоконтролю выполняется устно. 4. Проверка знаний ответами на контрольные вопросы или тестовым контролем. |
| 31. | Тема 4.4. Система освещения. Контрольные приборы | 1. Чтение учебника, электронного учебного пособия, дополнительной литературы; составление плана текста; выписки из текста; работа со справочниками. 2. Работа с конспектом лекции, составление плана ответа на специально подготовленные вопросы. | Родичев, В. А. Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей [Текст] / В. А. Родичев. – 8-е изд., спер. - М. : Академия, 2011. - 256 с. Библиотека автомобилиста [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.viamobile.ru/index.php , свободный. – Загл. с экрана |  | 2 | 1)Проверка составленных конспектов в ходе учебных занятий. 2) Оценка подготовленных сообщений с учетом их интеллектуальной сложности. 3.Задание по самоконтролю выполняется устно. 4.Анализ работы по теме «Электрооборудование автомобилей и тракторов» после получения оценки за ответы в ходе занятия. |
| Тема 5. Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| 32. | Тема 5.1. Общие положения по эксплуатации машин | 1. Чтение учебника, электронного учебного пособия, дополнительной литературы; составление плана текста; выписки из текста; работа со справочниками. 2. Работа с конспектом лекции, составление плана ответа на специально подготовленные вопросы. | 1.Е.С.Локшин и др. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и тракторов.-М.Академия 2014г -464 с 2.АКАДЕМИЯ. Электронный образовательный курс. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей в 2 – х частях. |  | 2 | 1)Проверка составленных конспектов в ходе учебных занятий. 2) Оценка подготовленных сообщений с учетом их интеллектуальной сложности. 3. Задание по самоконтролю выполняется устно. 4. Проверка знаний ответами на контрольные вопросы или тестовым контролем. |
| 33. | Тема 5.2 Изменение технического состояния машин в процессе эксплуатации | 1. Чтение учебника, электронного учебного пособия, дополнительной литературы; составление плана текста; выписки из текста; работа со справочниками. 2. Работа с конспектом лекции, составление плана ответа на специально подготовленные вопросы. | 1.Е.С.Локшин и др. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и тракторов. -М.Академия 2014г -464 с 2.АКАДЕМИЯ. Электронный образовательный курс. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей в 2 – х частях. |  | 2 | 1)Проверка составленных конспектов в ходе учебных занятий. 2) Оценка подготовленных сообщений с учетом их интеллектуальной сложности. 3. Задание по самоконтролю выполняется устно. 4. Проверка знаний ответами на контрольные вопросы или тестовым контролем. |
| 34. | Тема 5.3 Надёжность машин | 1. Чтение учебника, электронного учебного пособия, дополнительной литературы; составление плана текста; выписки из текста; работа со справочниками. 2. Работа с конспектом лекции, составление плана ответа на специально подготовленные вопросы. | 1.Е.С.Локшин и др. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и тракторов. -М.Академия 2014г -464 с 2.АКАДЕМИЯ. Электронный образовательный курс. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей в 2 – х частях. |  | 2 | 1)Проверка составленных конспектов в ходе учебных занятий. 2) Оценка подготовленных сообщений с учетом их интеллектуальной сложности. 3. Задание по самоконтролю выполняется устно. 4. Проверка знаний ответами на контрольные вопросы или тестовым контролем. |
| 35. | Тема 5.4 Подготовка машин к эксплуатации | 1. Чтение учебника, электронного учебного пособия, дополнительной литературы; составление плана текста; выписки из текста; работа со справочниками. 2. Работа с конспектом лекции, составление плана ответа на специально подготовленные вопросы. | 1.Е.С.Локшин и др. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и тракторов. -М.Академия 2014г -464 с 2.АКАДЕМИЯ. Электронный образовательный курс. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей в 2 – х частях. |  | 2 | 1)Проверка составленных конспектов в ходе учебных занятий. 2) Оценка подготовленных сообщений с учетом их интеллектуальной сложности. 3. Задание по самоконтролю выполняется устно. 4. Проверка знаний ответами на контрольные вопросы или тестовым контролем. |
| 36. | Тема 5.5 Монтаж и демонтаж машин | 1. Чтение учебника, электронного учебного пособия, дополнительной литературы; составление плана текста; выписки из текста; работа со справочниками. 2. Работа с конспектом лекции, составление плана ответа на специально подготовленные вопросы. | 1.Е.С.Локшин и др. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и тракторов. -М.Академия 2014г -464 с 2.АКАДЕМИЯ. Электронный образовательный курс. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей в 2 – х частях. |  | 2 | 1)Проверка составленных конспектов в ходе учебных занятий. 2) Оценка подготовленных сообщений с учетом их интеллектуальной сложности. 3. Задание по самоконтролю выполняется устно. 4. Проверка знаний ответами на контрольные вопросы или тестовым контролем. |
| 37. | Тема 5.6 Транспортирование машин | 1. Чтение учебника, электронного учебного пособия, дополнительной литературы; составление плана текста; выписки из текста; работа со справочниками. 2. Работа с конспектом лекции, составление плана ответа на специально подготовленные вопросы. | 1.Е.С.Локшин и др. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и тракторов. -М.Академия 2014г -464 с 2.АКАДЕМИЯ. Электронный образовательный курс. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей в 2 – х частях. |  | 2 | 1)Проверка составленных конспектов в ходе учебных занятий. 2) Оценка подготовленных сообщений с учетом их интеллектуальной сложности. 3. Задание по самоконтролю выполняется устно. 4. Проверка знаний ответами на контрольные вопросы или тестовым контролем. |
| 38. | Тема 5.7 Хранение машин | 1. Чтение учебника, электронного учебного пособия, дополнительной литературы; составление плана текста; выписки из текста; работа со справочниками. 2. Работа с конспектом лекции, составление плана ответа на специально подготовленные вопросы. | 1.Е.С.Локшин и др. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и тракторов. -М.Академия 2014г -464 с 2.АКАДЕМИЯ. Электронный образовательный курс. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей в 2 – х частях. |  | 2 | 1)Проверка составленных конспектов в ходе учебных занятий. 2) Оценка подготовленных сообщений с учетом их интеллектуальной сложности. 3. Задание по самоконтролю выполняется устно. 4. Проверка знаний ответами на контрольные вопросы или тестовым контролем. |
| 39. | Тема 5.8 Хранение и нормирование расхода эксплуатационных материалов | 1. Чтение учебника, электронного учебного пособия, дополнительной литературы; составление плана текста; выписки из текста; работа со справочниками. 2. Работа с конспектом лекции, составление плана ответа на специально подготовленные вопросы. | 1.Е.С.Локшин и др. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и тракторов. -М.Академия 2014г -464 с 2.АКАДЕМИЯ. Электронный образовательный курс. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей в 2 – х частях. |  | 2 | 1)Проверка составленных конспектов в ходе учебных занятий. 2) Оценка подготовленных сообщений с учетом их интеллектуальной сложности. 3. Задание по самоконтролю выполняется устно. 4. Проверка знаний ответами на контрольные вопросы или тестовым контролем. |
| 40. | Тема 5.9 Списание машин и технического имущества | 1. Чтение учебника, электронного учебного пособия, дополнительной литературы; составление плана текста; выписки из текста; работа со справочниками. 2. Работа с конспектом лекции, составление плана ответа на специально подготовленные вопросы. | 1.Е.С.Локшин и др. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и тракторов. -М.Академия 2014г -464 с 2.АКАДЕМИЯ. Электронный образовательный курс. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей в 2 – х частях. |  | 2 | 1)Проверка составленных конспектов в ходе учебных занятий. 2) Оценка подготовленных сообщений с учетом их интеллектуальной сложности. 3.Задание по самоконтролю выполняется устно. 4.Анализ работы по разделу «ТЭДМ» после получения оценки за ответы в ходе занятия. |
| 41. | Тема 5.10 Системы технического обслуживания и ремонта машин | 1. Чтение учебника, электронного учебного пособия, дополнительной литературы; составление плана текста; выписки из текста; работа со справочниками. 2. Работа с конспектом лекции, составление плана ответа на специально подготовленные вопросы. | 1.Е.С.Локшин и др. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и тракторов. -М.Академия 2014г -464 с 2.АКАДЕМИЯ. Электронный образовательный курс. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей в 2 – х частях. |  | 2 | 1)Проверка составленных конспектов в ходе учебных занятий. 2) Оценка подготовленных сообщений с учетом их интеллектуальной сложности. 3. Задание по самоконтролю выполняется устно. 4. Проверка знаний ответами на контрольные вопросы или тестовым контролем. |
| 42. | Тема 5.11 Организация, управление и планирование ТО и Р машин | 1. Чтение учебника, электронного учебного пособия, дополнительной литературы; составление плана текста; выписки из текста; работа со справочниками. 2. Работа с конспектом лекции, составление плана ответа на специально подготовленные вопросы. | 1.Е.С.Локшин и др. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и тракторов. -М.Академия 2014г -464 с 2.АКАДЕМИЯ. Электронный образовательный курс. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей в 2 – х частях. |  | 2 | 1)Проверка составленных конспектов в ходе учебных занятий. 2) Оценка подготовленных сообщений с учетом их интеллектуальной сложности. 3. Задание по самоконтролю выполняется устно. 4. Проверка знаний ответами на контрольные вопросы или тестовым контролем. |
| 43. | Тема 5.12 Техническая диагностика машин | 1. Чтение учебника, электронного учебного пособия, дополнительной литературы; составление плана текста; выписки из текста; работа со справочниками. 2. Работа с конспектом лекции, составление плана ответа на специально подготовленные вопросы. | 1.Е.С.Локшин и др. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и тракторов. -М.Академия 2014г -464 с 2.АКАДЕМИЯ. Электронный образовательный курс. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей в 2 – х частях. |  | 2 | 1)Проверка составленных конспектов в ходе учебных занятий. 2) Оценка подготовленных сообщений с учетом их интеллектуальной сложности. 3. Задание по самоконтролю выполняется устно. 4. Проверка знаний ответами на контрольные вопросы или тестовым контролем. |
| 44. | Тема 5.13 Текущий ремонт машин и технология его проведения | 1. Чтение учебника, электронного учебного пособия, дополнительной литературы; составление плана текста; выписки из текста; работа со справочниками. 2. Работа с конспектом лекции, составление плана ответа на специально подготовленные вопросы. | 1.Е.С.Локшин и др. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и тракторов. -М.Академия 2014г -464 с 2.АКАДЕМИЯ. Электронный образовательный курс. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей в 2 – х частях. |  | 2 | 1)Проверка составленных конспектов в ходе учебных занятий. 2) Оценка подготовленных сообщений с учетом их интеллектуальной сложности. 3. Задание по самоконтролю выполняется устно. 4. Проверка знаний ответами на контрольные вопросы или тестовым контролем. |
| 45. | Тема 5.14 Эксплуатационная документация и порядок её ведения | 1. Чтение учебника, электронного учебного пособия, дополнительной литературы; составление плана текста; выписки из текста; работа со справочниками. 2. Работа с конспектом лекции, составление плана ответа на специально подготовленные вопросы. | 1.Е.С.Локшин и др. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и тракторов. -М.Академия 2014г -464 с 2.АКАДЕМИЯ. Электронный образовательный курс. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей в 2 – х частях. |  | 2 | 1)Проверка составленных конспектов в ходе учебных занятий. 2) Оценка подготовленных сообщений с учетом их интеллектуальной сложности. 3. Задание по самоконтролю выполняется устно. 4. Проверка знаний ответами на контрольные вопросы или тестовым контролем. |
| 46. | Тема 5.15 Технология диагностирования и ТО основных показателей двигателей внутреннего сгорания | 1. Чтение учебника, электронного учебного пособия, дополнительной литературы; составление плана текста; выписки из текста; работа со справочниками. 2. Работа с конспектом лекции, составление плана ответа на специально подготовленные вопросы. | 1.Е.С.Локшин и др. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и тракторов. -М.Академия 2014г -464 с 2.АКАДЕМИЯ. Электронный образовательный курс. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей в 2 – х частях. |  | 2 | 1)Проверка составленных конспектов в ходе учебных занятий. 2) Оценка подготовленных сообщений с учетом их интеллектуальной сложности. 3.Задание по самоконтролю выполняется устно. 4.Анализ работы по разделу «ТЭДМ» после получения оценки за ответы в ходе занятия. |
| 47. | Тема 5.16 Диагностирование и ТО КШМ и ГРМ | 1. Чтение учебника, электронного учебного пособия, дополнительной литературы; составление плана текста; выписки из текста; работа со справочниками. 2. Работа с конспектом лекции, составление плана ответа на специально подготовленные вопросы. | 1.Е.С.Локшин и др. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и тракторов. -М.Академия 2014г -464 с 2.АКАДЕМИЯ. Электронный образовательный курс. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей в 2 – х частях. |  | 2 | 1)Проверка составленных конспектов в ходе учебных занятий. 2) Оценка подготовленных сообщений с учетом их интеллектуальной сложности. 3.Задание по самоконтролю выполняется устно. 4.Анализ работы по разделу «ТЭДМ» после получения оценки за ответы в ходе занятия. |
| 48. | Тема 5.17 Диагностика и ТО систем смазки и охлаждения | 1. Чтение учебника, электронного учебного пособия, дополнительной литературы; составление плана текста; выписки из текста; работа со справочниками. 2. Работа с конспектом лекции, составление плана ответа на специально подготовленные вопросы. | 1.Е.С.Локшин и др. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и тракторов. -М.Академия 2014г -464 с 2.АКАДЕМИЯ. Электронный образовательный курс. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей в 2 – х частях. |  | 2 | 1)Проверка составленных конспектов в ходе учебных занятий. 2) Оценка подготовленных сообщений с учетом их интеллектуальной сложности. 3.Задание по самоконтролю выполняется устно. 4.Анализ работы по разделу «ТЭДМ» после получения оценки за ответы в ходе занятия. |
| 49. | Тема 5.18 Диагностика и ТО систем топливопитания | 1. Чтение учебника, электронного учебного пособия, дополнительной литературы; составление плана текста; выписки из текста; работа со справочниками. 2. Работа с конспектом лекции, составление плана ответа на специально подготовленные вопросы. | 1.Е.С.Локшин и др. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и тракторов. -М.Академия 2014г -464 с 2.АКАДЕМИЯ. Электронный образовательный курс. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей в 2 – х частях. |  | 2 | 1)Проверка составленных конспектов в ходе учебных занятий. 2) Оценка подготовленных сообщений с учетом их интеллектуальной сложности. 3.Задание по самоконтролю выполняется устно. 4.Анализ работы по разделу «ТЭДМ» после получения оценки за ответы в ходе занятия. |
| 50. | Тема 5.19 Диагностика и ТО автотракторного электрооборудования | 1. Чтение учебника, электронного учебного пособия, дополнительной литературы; составление плана текста; выписки из текста; работа со справочниками. 2. Работа с конспектом лекции, составление плана ответа на специально подготовленные вопросы. | 1.Е.С.Локшин и др. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и тракторов. -М.Академия 2014г -464 с 2.АКАДЕМИЯ. Электронный образовательный курс. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей в 2 – х частях. |  | 2 | 1)Проверка составленных конспектов в ходе учебных занятий. 2) Оценка подготовленных сообщений с учетом их интеллектуальной сложности. 3.Задание по самоконтролю выполняется устно. 4.Анализ работы по разделу «ТЭДМ» после получения оценки за ответы в ходе занятия. |
| 51. | Тема 5.20 Диагностика и ТО трансмиссий машин | 1. Чтение учебника, электронного учебного пособия, дополнительной литературы; составление плана текста; выписки из текста; работа со справочниками. 2. Работа с конспектом лекции, составление плана ответа на специально подготовленные вопросы. | 1.Е.С.Локшин и др. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и тракторов. -М.Академия 2014г -464 с 2.АКАДЕМИЯ. Электронный образовательный курс. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей в 2 – х частях. |  | 2 | 1)Проверка составленных конспектов в ходе учебных занятий. 2) Оценка подготовленных сообщений с учетом их интеллектуальной сложности. 3.Задание по самоконтролю выполняется устно. 4.Анализ работы по разделу «ТЭДМ» после получения оценки за ответы в ходе занятия. |
| 52. | Тема 5.21 Диагностика и ТО ходовой части машин и тормозов | 1. Чтение учебника, электронного учебного пособия, дополнительной литературы; составление плана текста; выписки из текста; работа со справочниками. 2. Работа с конспектом лекции, составление плана ответа на специально подготовленные вопросы. | 1.Е.С.Локшин и др. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и тракторов. -М.Академия 2014г -464 с 2.АКАДЕМИЯ. Электронный образовательный курс. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей в 2 – х частях. |  | 2 | 1)Проверка составленных конспектов в ходе учебных занятий. 2) Оценка подготовленных сообщений с учетом их интеллектуальной сложности. 3.Задание по самоконтролю выполняется устно. 4.Анализ работы по разделу «ТЭДМ» после получения оценки за ответы в ходе занятия. |
| 53. | Тема 5.22 Диагностика и ТО систем управления | 1. Чтение учебника, электронного учебного пособия, дополнительной литературы; составление плана текста; выписки из текста; работа со справочниками. 2. Работа с конспектом лекции, составление плана ответа на специально подготовленные вопросы. | 1.Е.С.Локшин и др. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и тракторов. -М.Академия 2014г -464 с 2.АКАДЕМИЯ. Электронный образовательный курс. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей в 2 – х частях. |  | 2 | 1)Проверка составленных конспектов в ходе учебных занятий. 2) Оценка подготовленных сообщений с учетом их интеллектуальной сложности. 3.Задание по самоконтролю выполняется устно. 4.Анализ работы по разделу «ТЭДМ» после получения оценки за ответы в ходе занятия. |
| 54. | Тема 5.23 Использование машин по назначению | 1. Чтение учебника, электронного учебного пособия, дополнительной литературы; составление плана текста; выписки из текста; работа со справочниками. 2. Работа с конспектом лекции, составление плана ответа на специально подготовленные вопросы. | 1.Е.С.Локшин и др. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и тракторов. -М.Академия 2014г -464 с 2.АКАДЕМИЯ. Электронный образовательный курс. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей в 2 – х частях. |  | 2 | 1)Проверка составленных конспектов в ходе учебных занятий. 2) Оценка подготовленных сообщений с учетом их интеллектуальной сложности. 3.Задание по самоконтролю выполняется устно. 4.Анализ работы по разделу «ТЭДМ» после получения оценки за ответы в ходе занятия. |
| 55. | Тема 5.24 Особенности эксплуатации грузоподъёмных машин | 1. Чтение учебника, электронного учебного пособия, дополнительной литературы; составление плана текста; выписки из текста; работа со справочниками. 2. Работа с конспектом лекции, составление плана ответа на специально подготовленные вопросы. | 1.Е.С.Локшин и др. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и тракторов. -М.Академия 2014г -464 с 2.АКАДЕМИЯ. Электронный образовательный курс. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей в 2 – х частях. |  | 2 | 1)Проверка составленных конспектов в ходе учебных занятий. 2) Оценка подготовленных сообщений с учетом их интеллектуальной сложности. 3.Задание по самоконтролю выполняется устно. 4.Анализ работы по разделу «ТЭДМ» после получения оценки за ответы в ходе занятия. |
| 56. | Тема 5.25 Эксплуатация энергооборудования | 1. Чтение учебника, электронного учебного пособия, дополнительной литературы; составление плана текста; выписки из текста; работа со справочниками. 2. Работа с конспектом лекции, составление плана ответа на специально подготовленные вопросы. | 1.Е.С.Локшин и др. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и тракторов. -М.Академия 2014г -464 с 2.АКАДЕМИЯ. Электронный образовательный курс. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей в 2 – х частях. |  | 2 | 1)Проверка составленных конспектов в ходе учебных занятий. 2) Оценка подготовленных сообщений с учетом их интеллектуальной сложности. 3.Задание по самоконтролю выполняется устно. 4.Анализ работы по разделу «ТЭДМ» после получения оценки за ответы в ходе занятия. |
| 57. | Тема 5.26 Основные положения эксплуатации машин и оборудования производственных предприятий | 1. Чтение учебника, электронного учебного пособия, дополнительной литературы; составление плана текста; выписки из текста; работа со справочниками. 2. Работа с конспектом лекции, составление плана ответа на специально подготовленные вопросы. | 1.Е.С.Локшин и др. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и тракторов. -М.Академия 2014г -464 с 2.АКАДЕМИЯ. Электронный образовательный курс. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей в 2 – х частях. |  | 2 | 1)Проверка составленных конспектов в ходе учебных занятий. 2) Оценка подготовленных сообщений с учетом их интеллектуальной сложности. 3.Задание по самоконтролю выполняется устно. 4.Анализ работы по разделу «ТЭДМ» после получения оценки за ответы в ходе занятия. |
| 58. | Тема 5.27 Основы автоматизации производственных процессов | 1. Чтение учебника, электронного учебного пособия, дополнительной литературы; составление плана текста; выписки из текста; работа со справочниками. 2. Работа с конспектом лекции, составление плана ответа на специально подготовленные вопросы. | 1.Е.С.Локшин и др. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и тракторов. -М.Академия 2014г -464 с 2.АКАДЕМИЯ. Электронный образовательный курс. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей в 2 – х частях. |  | 2 | 1)Проверка составленных конспектов в ходе учебных занятий. 2) Оценка подготовленных сообщений с учетом их интеллектуальной сложности. 3. Задание по самоконтролю выполняется устно. 4. Проверка знаний ответами на контрольные вопросы или тестовым контролем. |
| 59. | Тема 5.28 Основы проектирования и реконструкции производственных баз технической эксплуатации машин | 1. Чтение учебника, электронного учебного пособия, дополнительной литературы; составление плана текста; выписки из текста; работа со справочниками. 2. Работа с конспектом лекции, составление плана ответа на специально подготовленные вопросы. | 1.Е.С.Локшин и др. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и тракторов. -М.Академия 2014г -464 с 2.АКАДЕМИЯ. Электронный образовательный курс. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей в 2 – х частях. |  | 2 | 1)Проверка составленных конспектов в ходе учебных занятий. 2) Оценка подготовленных сообщений с учетом их интеллектуальной сложности. 3.Задание по самоконтролю выполняется устно. 4.Анализ работы по разделу «ТЭДМ» после получения оценки за ответы в ходе занятия. |
| 60 | Курсовое проектирование | 1)Выполнение расчетов с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление и подготовка к защите курсового проекта; 2) использование Интернет-ресурсов для написания введения и теоретических основ разрабатываемой темы. | 1) Методические рекомендации по организации, выполнению и защите курсового проекта. 2) Интернет- ресурсы: 1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru/window, свободный. – Загл. с экрана. 2. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс], - Режим доступа: http://nlr.ru/lawcenter, свободный. – Загл. с экрана. 3. Электронные библиотеки России/pdf учебники студентам [Электронный ресурс]. – режим доступа:http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html, свободный. – Загл. с экрана 3)правила составления компьютерной презентации в среде Power Point (Приложение Г) |  | 34 | 1) проверка выполнение правильности индивидуального задания на основе типового. 2) оценка качества составленной компьютерной презентации для защиты курсовой работы. |

ЗАДАНИЕ

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Тема 1. Устройство автомобильных и тракторных двигателей

Тема 1.1 Общее устройство и рабочие процессы

Задание №1.

Составить таблицу сравнительной характеристики двигателей, изучаемых автомобилей ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, ГАЗ, ВАЗ по следующим параметрам:

- По виду применяемого топлива

- По числу цилиндров

- По расположению цилиндров

- По способу смесеобразования

- По рабочему объему  двигателя

- По мощности двигателя

Цель задания: Обобщение  знаний   по   главным техническим характеристикам и классификации  автомобильных двигателей изучаемых автомобилей.

Методические указания по выполнению задания для внеаудиторной самостоятельной работы:

Используя учебную литературу и электронные ресурсы, составьте таблицу

| Марка автомобиля (модельный ряд) | Вид применяемого топлива | Расположение цилиндров двигателя | Способ смесеобразования | Рабочий объем двигателя | Мощность двигателя | Кол-во тактов в рабочем цикле двигателя | По воспламенению горючей смеси |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Отметьте, какие вопросы вызывают наибольшее затруднение?

При необходимости запишите в тетрадь непонятные  вопросы для консультации с преподавателем.

Задание 2.

Вопросы для самоконтроля:

1.Укажите, по каким признакам классифицируются автомобильные двигатели внутреннего сгорания?

2.Укажите, какие  параметры  двигателя влияют на  его мощность?

3. Объясните понятия ВМТ, НМТ, рабочий объем цилиндра, полный объем цилиндра, ход поршня, степень сжатия, рабочий цикл, такт, порядок работы цилиндров.

4.Охарактеризуйте разницу между степенью сжатия и компрессией.

ЗАДАНИЕ

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Тема 1. Устройство автомобильных и тракторных двигателей

Тема 1.2. Кривошипно-шатунный механизм

Задание №1. Ответить  на контрольные вопросы, используя записи в конспекте; материал учебника и электронного учебного пособия по теме «Кривошипно-шатунный механизм»:

- Сравните устройство кривошипно-шатунных механизмов автомобилей

КАМАЗ-5511, ГАЗ-3307, ВАЗ-2111.  Назовите  различия  в устройстве КШМ.

- Сравните устройство поршней двигателей ЗИЛ-508.10 и ЯМЗ-236. Найдите конструктивное отличие.

- Чем отличается коленчатый вал двигателя КАМАЗ-740  от  ЗИЛ-508?

Цель задания: Обобщение  знаний   по  устройству и работе  КШМ двигателей изучаемых автомобилей.

Задание №2. Составить таблицу  величины тепловых зазоров между  маслосъемными и компрессионными кольцами и стенками гильз ЗИЛ, КАМАЗ, ВАЗ по образцу:

| Марка двигателя | Зазор на компрессионных кольцах, мм | Зазор на маслосъемных кольцах, мм | Допустимое отклонение зазора, мм |
| --- | --- | --- | --- |

Какие вопросы вызывают наибольшее затруднение?

При необходимости запишите в тетрадь непонятные  вопросы для консультации с преподавателем.

Задание 3.

Вопросы для самоконтроля:

1.Какую функцию выполняет КШМ?

2.Какие  детали КШМ можно отнести к подвижным?

3.Какую функцию выполняют неподвижные детали КШМ?

4.Каково основное назначение кривошипно-шатунного механизма?

5.Перечислите детали кривошипно-шатунного механизма и их назначение?

6.Как производится уплотнение посадочных мест гильз в блоке?

7.Как конструктивно выполняются поршни и шатуны?

8.Назначение и конструктивные особенности поршневых колец.

9.Какие существуют способы крепления поршневого пальца с шатуном?

10.Каковы преимущества тонкостенных взаимозаменяемых вкладышей шатунных и коренных подшипников?

11.Почему у коленчатых валов делают шатунные шейки полыми?

12.Перечислите способы ограничения осевых перемещений коленчатого вала двигателей.

13.Назовите способы гашения крутильных колебаний коленчатых валов?

14. Перечислите основные характерные неисправности деталей кривошипно-шатунного механизма.

Тема 1. Устройство автомобильных и тракторных двигателей

Тема 1.3. Газораспределительный механизм

ЗАДАНИЕ

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Задание №1. Ответить  на контрольные вопросы, используя записи в конспекте; материал учебника и электронного учебного пособия по теме «Газораспределительный механизмы»:

1. Сравните устройство газораспределительных механизмов автомобилей

2. КАМАЗ-5511, ВАЗ-2109, ВАЗ-2111.  Назовите  различия  в устройстве ГРМ.

3. Чем отличается привод газораспределительного вала автомобиля ВАЗ-2115 и ЗИЛ-508?

Цель задания: Обобщение  знаний   по  устройству и работе  ГРМ  двигателей изучаемых автомобилей.

Задание №2. Составить таблицу  величины (регулировки)   тепловых зазоров в механизме газораспределения для автомобилей ЗИЛ, КАМАЗ, ВАЗ по образцу:

| Марка двигателя | Зазор на впускных клапанах, мм | Зазор на выпускных клапанах, мм | Допустимое отклонение зазора между цилиндрами, мм |
| --- | --- | --- | --- |

Какие вопросы вызывают наибольшее затруднение?

При необходимости запишите в тетрадь непонятные  вопросы для консультации с преподавателем.

Задание 3.

Вопросы для самоконтроля:

1.Какую функцию выполняет ГРМ?

2.В чем преимущества 16-клапанных четырехцилиндровых двигателей по сравнению с 8-клапанными?

3.Для чего необходимо регулировать тепловой зазор в клапанном механизме ГРМ и  к каким последствиям может привести увеличенный зазор?

4.Охарактеризуйте назначение, принцип устройство и работа декомпрессионного механизма.

Тема 1. Устройство автомобильных и тракторных двигателей

Тема 1.4. Система охлаждения

ЗАДАНИЕ

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Задание №1.

Ответить  на контрольные вопросы, используя записи в конспекте; материал учебника и электронного учебного пособия по теме «Система охлаждения двигателя»:

- Опишите устройство и принцип работы жидкостной системы охлаждения двигателя на примере двигателя КАМАЗ-740?

- Укажите, какие жидкости применяются в системе охлаждения современных двигателей и охарактеризуйте особенности их применения?

Цель задания 1: Обобщение и закрепление  знаний   по  устройству и работе  системы охлаждения  двигателя.

Какие вопросы вызывают наибольшее затруднение?

При необходимости запишите в тетрадь непонятные  вопросы для консультации с преподавателем.

Задание 2.

Вопросы для самоконтроля:

1.За счет чего происходит циркуляция жидкости в системе охлаждения?

2.Как регулируется тепловой режим двигателя?

3.Как проверить исправность термостата?

4.К каким последствиям в работе двигателя может привести слабое натяжение ремня привода водяного насоса?

5.Опишите  достоинства и недостатки жидкостной и воздушной систем охлаждения

Тема 1. Устройство автомобильных и тракторных двигателей

Тема 1.5.  Смазочная система

ЗАДАНИЕ

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Задание №1. Ответить  на контрольные вопросы, используя записи в конспекте; материал учебника и электронного учебного пособия по теме «Смазочная система», ресурсы сети Интернет:

- Какие фильтры установлены в системе смазки двигателя автомобиля КАМАЗ-5511?

- Какие моторные масла  применяются в современных двигателях?

- С какой целью в масла добавляют различные присадки?

- Какова должна быть периодичность смены масла у ДВС дорожных машин и АТС. Опишите, в какой последовательности выполняют смену масла в двигателе?

Цель задания 1: Обобщение и закрепление  знаний   по  устройству и работе  системы смазки  двигателя.

Какие вопросы вызывают наибольшее затруднение?

При необходимости запишите в тетрадь непонятные  вопросы для консультации с преподавателем.

Задание 2.

Вопросы для самоконтроля:

1.За счет чего происходит циркуляция масла  в двигателе?

2.Какие узлы двигателя смазываются под  давлением, какие разбрызгиванием, а какие самотёком?

3.Объсните  назначение системы смазки

4.К каким последствиям в работе двигателя может привести недостаточный уровень масла?

5. Вследствие чего может упасть давление масла в системе, и каковы должны быть действия машиниста машины в этом случае?

6.Охарактеризуйте системы смазки с сухим картером.

7.Укажите, порядок определения выбега ротора масляной центрифуги.

Тема 1. Устройство автомобильных и тракторных двигателей

Тема 1.6. Система питания карбюраторных  и газовых двигателей

ЗАДАНИЕ

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Задание №1. Ответить  на контрольные вопросы, используя записи в конспекте; материал учебника и электронного учебного пособия по теме Система питания карбюраторных  и газовых двигателей, ресурсы сети Интернет:

- Опишите устройство и принцип работы простейшего карбюратора и укажите на его недостатки.

- Опишите системы питания автомобиля газовых двигателей, их основные элементы. Перечислите преимущества и недостатки.

- Какие газы получили наибольшее распространение в качестве топлива для газобаллонных автомобилей?

- Чем отличаются экономайзер от эконостата?

Цель задания 1: Обобщение и закрепление  знаний   по  устройству системы питания карбюраторных  и газовых двигателей  изучаемых автомобилей.

При необходимости запишите в тетрадь непонятные  вопросы для консультации с преподавателем.

Задание 2.

Вопросы для самоконтроля:

1.Какие приборы  входят в систему питания карбюраторных двигателей?

2. Какие приборы  входят в систему питания газовых двигателей?

3.Описать принципы работы различных систем впрыска топлива?

4.Опишите назначение и порядок работы главной дозирующей системы (ГДС)

5.Укажите назначение, устройство  и принцип работы ускорительного насоса

6.Сделайте сравнительный анализ систем ГБУ 2-го и 4-го поколений.

7.Опишите назначение, устройство и принцип работы газового редуктора, испарителя и смесителя.

Тема 1. Устройство автомобильных и тракторных двигателей

Тема 1. 7. Система питания дизельных двигателей

ЗАДАНИЕ

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Задание №1. Ответить  на контрольные вопросы, используя записи в конспекте; материал учебника и электронного учебного пособия по теме Система питания дизельного двигателя, ресурсы сети Интернет:

- Что означает цетановое число дизельного топлива?

- Как влияет форма и объем камеры сгорания на мощность дизельного двигателя?

- Опишите устройство ТНВД и форсунки  двигателя КАМАЗ-740

Цель задания 1: Обобщение и закрепление  знаний   по  устройству системы питания дизельных  двигателей изучаемых автомобилей.

Какие вопросы вызывают наибольшее затруднение?

При необходимости запишите в тетрадь непонятные  вопросы для консультации с преподавателем.

Задание 2.

Вопросы для самоконтроля:

1.Какие приборы  входят в систему питания дизельного двигателя?

2.В чем принцип работы ТНВД?

3. Охарактеризуйте устройство и работу указанных камер. Перечислите их достоинства и недостатки.

- Неразделенные камеры (объемное, пленочное, объемно-пленочное)

- Разделенные камеры (предкамерные, вихрекамерные)

4.Охарактеризуйте назначение, устройство и принцип работы данного устройства.

Тема 1. Устройство автомобильных и тракторных двигателей

Тема 1. 8.  Пусковые двигатели и подогреватели

Задание №1.

1. По кинематической схеме опишите принцип работы пускового двигателя ПД -10 УД:

Задание №2.

2.Опишите последовательность установки зажигания от магнето

Тема 2. Общие понятия об элементах теории  двигателей внутреннего сгорания (ДВС)

Тема 2.1. Действительные циклы ДВС

Задание.

Ответить  на контрольные вопросы, используя записи в конспекте; материал учебника и электронного учебного пособия по теме данной теме, ресурсы сети Интернет:

Тип занятия: Самостоятельная работа. 
Учебные вопросы:

1. Рассмотрите диаграмму действительного (рабочего) цикла четырехтактного бензинового ДВС.

2. Рассмотрите диаграмму действительного (рабочего) цикла четырехтактного дизельного ДВС.

3. Рассмотрите диаграмму действительного (рабочего) цикла двухтактного ДВС.

Задание.

Ответить  на контрольные вопросы, используя записи в конспекте; материал учебника и электронного учебного пособия по теме данной теме, ресурсы сети Интернет:

Контрольные вопросы:

1.Что собой представляет диаграмма рабочего цикла бензинового ДВС ?

2. Что собой представляет диаграмма рабочего цикла дизельного ДВС ?

3. Что собой представляет диаграмма рабочего цикла двухтактного ДВС ?

4. Опишите  понятие о среднем индикаторном давлении и индикаторной мощности.

5.Опишите понятие об эффективной мощности и среднем эффективном давлении.

6. Дать определение среднего эффективного давления и индикаторной мощности?

7.Дать определение среднего эффективного давления и эффективной мощности?

Тема 2. Общие понятия об элементах теории  двигателей внутреннего сгорания (ДВС)

Тема 2.2. Показатели рабочего цикла

Задание.

Ответить  на контрольные вопросы, используя записи в конспекте; материал учебника и электронного учебного пособия по теме данной теме, ресурсы сети Интернет:

Тип занятия: Самостоятельная работа:

Контрольные вопросы:
1. В чем заключается принципиальное отличие действительных циклов от термодинамических?

2. Что такое развернутая и свернутая индикаторные диаграммы?

3. Покажите на свернутой индикаторной диаграмме процессы спуска, выпуска, сжатия, сгорания и расширения.

4. Как влияют фазы газораспределения на процесс газообмена?

5. Что такое коэффициенты наполнения и остаточных газов, что они характеризуют?

6. От чего зависят температура и давление конца наполнения?

7. Укажите, от каких величин и как зависит коэффициент наполнения?

8. Назовите факторы, влияющие на процесс газообмена?

9. В чем состоит назначение процесса сжатия?

10. От каких факторов, зависит величина показателя политропны сжатия?

11. От чего зависит скорость распространения пламени в процессе сгорания?

12. Что такое коэффициент избытка воздуха?

13. Что такое низшая теплота сгорания топлива?

14. В чем заключаются три фазы сгорания в карбюраторном двигателе?

15. Назовите факторы, влияющие на процесс сгорания в карбюраторном двигателе.

16. Что такое детонационное сгорание? Назовите факторы, влияющие на детонацию.

17. В чем заключаются четыре фазы сгорания в дизеле?

18. Чем оценивается «жесткость» работы двигателя?

Тема 2. Общие понятия об элементах теории  двигателей внутреннего сгорания (ДВС)

Тема 2.3. Тепловой баланс и характеристики двигателей внутреннего сгорания

Задание.

Ответить  на контрольные вопросы, используя записи в конспекте; материал учебника и электронного учебного пособия по теме данной теме, ресурсы сети Интернет:

Тип занятия: Самостоятельная работа.

Контрольные вопросы

1. Что такое тепловой баланс двигателя внутреннего сгорания?

2. Какие существуют тепловые двигатели внешнего сгорания и где они применяются?

3. Что такое двигатель внутреннего сгорания?

4. Какие существуют типы ДВС и каковы области их применения?

5. Что такое рабочее тело ДВС, какими параметрами оно характеризуется?

6. Каково назначение термодинамических циклов?

7. Для каких целей служит наддув цилиндров ДВС?

8. Чем отличается индикаторная мощность от эффективной?

9. Что составляет тепловой баланс ДВС?

10. Для чего предназначены характеристики дизелей?

Тема 2. Общие понятия об элементах теории  двигателей внутреннего сгорания (ДВС)

##### Тема 2.4. Кинематика и динамика двигателей внутреннего сгорания. Уравновешивание двигателя

Задание.

Ответить  на контрольные вопросы, используя записи в конспекте; материал учебника и электронного учебного пособия по теме данной теме, ресурсы сети Интернет:

Тип занятия: Самостоятельная работа.

#### Контрольные вопросы:

- Классификация поршневых ДВС.

- Действительный рабочий цикл двигателя внутреннего сгорания.

- Расчет действительного цикла двигателя, параметры впуска.

- Расчет процесса сжатия.

- Определение параметров цикла в конце процесса сгорания.

- Процесс расширения.

- Процесс выпуска.

- Индикаторная диаграмма цикла.

- Индикаторные и эффективные показатели рабочего цикла.

- Показатели токсичности работы двигателя.

- Построение индикаторной диаграммы.

- Тепловой баланс двигателя.

- Определение и классификация характеристик ДВС.

- Регуляторная характеристика дизельного двигателя.

- Основы кинематического расчета КШМ.

- Основы двигателя расчета двигателя.

- Уравновешивание двигателей внутреннего сгорания.

- Уравновешивание сил инерции с помощью специальных механизмов.

- Применение альтернативных видов топлив.

- Новые типы двигателей.

Тема 3. Тема 3.

Устройство автомобилей и тракторов

Тема 3.1. Общие сведения о трансмиссии.

Тип: Самостоятельная работа: ответить на учебные и контрольные вопросы.

1.По представленной ниже схеме трактора укажите все агрегаты и механизмы, входящие в его трансмиссию. Охарактеризуйте их.

2.Укажите на представленной ниже схеме устройства муфты сцепления автомобиля КАМАЗ  следующие её части:

маховик; ведомый диск; средний ведущий диск; рычажный механизм отвода среднего ведущего диска и нажимной диск.

Контрольные вопросы.

.Назначение и схема трансмиссии грузового автомобиля.

2.Что входит в трансмиссию автомобилей в зависимости от их колесной формулы?

3.Для чего предназначено сцепление, как устроено и как оно работает?

4.Для чего предназначена коробка передач, как устроена и как она работает?

5.Для чего предназначена карданная передача, как устроена и как она работает?

6.Для чего предназначен дифференциал, как устроен и как он работает?

7.Для чего предназначена главная передача и как устроена?

8.Для чего предназначены полуоси и как устроены?

Самостоятельная работа.
Непостоянно замкнутые муфты сцепления тракторов
Задание.

Ответить  на учебные и контрольные вопросы, используя записи в конспекте; материал учебника и электронного учебного пособия по теме данной теме, ресурсы сети Интернет:

Тип занятия: Самостоятельная работа.
1.Определите по схеме непостоянно замкнутой муфты сцепления, изображенной на рисунке, расположение деталей, перечисленных под рисунком и проставьте, номера их позиций.

2.Определите по схеме двухпоточной муфты сцепления, изображенной на рисунке 9, расположение деталей, перечисленных под рисунком и проставьте номера их позиций.

Контрольные вопросы

1. По каким признакам классифицируют постоянно-замкнутые муфты сцепления?
2. Каков принцип работы муфты сцепления автомобиля КамАЗ-5320?

3. Чем обеспечивается предохранение нажимных пружин от нагревания?
4. Для какой цели на концы оттяжных рычагов установлено упорное кольцо?
5. Для какой цели ведомые диски имеют гасители крутильных колебаний?
6. В чем достоинство муфт сцепления с диафрагменной пружиной?
7. За счет чего обеспечивается плавность включения муфты сцепления?
8. Для чего нужен свободный ход муфты сцепления и как он регулируется?
9. Какие требования предъявляются к муфтам сцепления? 
10. Каков принцип работы непостоянно замкнутой муфты сцепления?
11. Для чего в конструкцию нажимного механизма непостоянно замкнутой муфты сцепления вводят упругие звенья?
12. В чем заключаются достоинства и недостатки непостоянно замкнутых муфт?
13. Каков принцип работы двухпоточных муфт сцепления?
14. Для чего в муфту сцепления тракторов устанавливают тормозок?

Самостоятельная работа.
Тема 3.3. Коробки передач и раздаточные коробки

Задание.

Ответить  на учебные и контрольные вопросы, используя записи в конспекте; материал учебника и электронного учебного пособия по теме данной теме, ресурсы сети Интернет:

Тип: Самостоятельная работа: ответить на учебные и контрольные вопросы.

1. Укажите возможные неисправности коробки передач и реверс редуктора трактора Т-4А и способы их устранения.

2.Укажите назначение, устройство и принцип работы раздаточной коробки автомобиля УАЗ-450.

Контрольные вопросы

1. По каким признакам классифицируются коробки передач тракторов?

2. Какие достоинства и недостатки имеют ступенчатые коробки передач с подвижными каретками?

3. С какой целью в ступенчатых коробках передач устанавливают кулисы, фиксаторы и валики блокировки?

4. Каким способом осуществляется смазка деталей ступенчатых коробок передач с подвижными каретками?

5. 1. Для чего и на каких автомобилях и тракторах устанавливают раздаточные коробки?

2. Чем отличаются раздаточные коробки тракторов и автомобилей?

3. С какой целью раздаточные коробки оборудуются дифференциалами?

Самостоятельная работа.
Тема 3.3. Коробки передач. Гидродинамические трансформаторы

Задание.

Ответить  на учебные и контрольные вопросы, используя записи в конспекте; материал учебника и электронного учебного пособия по теме данной теме, ресурсы сети Интернет:

Тип: Самостоятельная работа: ответить на учебные и контрольные вопросы.

1.Охарактеризуйте работу и конструкцию гидротрансформатора трактора ДТ-175С

2.На представленной ниже схеме гидротрансформатора обозначьте цифрами основные детали гидротрансформатора и стрелкой направление потока рабочей жидкости

Контрольные вопросы

1. Какая гидродинамическая передача называется гидротрансформатором?

2. Из каких основных деталей состоит гидротрансформатор?

3. По каким признакам классифицируются гидротрансформаторы?

4. Каков принцип работы одноступенчатого гидротрансформатора?

5. Как обеспечивается автоматическое изменение передаточного числа в гидротрансформаторе?

6. Каковы основные преимущества и недостатки гидротрансформатора?

7. Что называется внешней и нагрузочной характеристиками гидротрансформатора?

8. Что такое коэффициент прозрачности и что он характеризует?

9. Для какой цели применяют в гидротрансформаторе два реактора?

10. Для какой цели реакторы устанавливают на муфтах свободного хода?

11. Что следует учитывать при согласовании нагрузочной характеристики гидротрансформатора и регуляторной характеристики двигателя внутреннего сгорания?

Самостоятельная работа.
Тема 3.4 Карданная передача и промежуточное соединение

Задание.

Ответить  на учебные и контрольные вопросы, используя записи в конспекте; материал учебника и электронного учебного пособия по теме данной теме, ресурсы сети Интернет:

- Опишите устройства ШРУСА

2.Опишите устройство шарнира ГУКА

3.Сделайте их сравнительный анализ.

Контрольные вопросы

1. Каково назначение карданных передач автомобилей и тракторов?

2. Какие типы шарниров используются в карданных передачах автомобилей и тракторов?

3. В чем основное отличие карданных передач с жесткими и упругими шарнирами?

4. С какой целью применяются промежуточные опоры карданных передач?

5. Где применяются карданные шарниры равных угловых скоростей и их типовые конструкции?

6. Как осуществляется смазка подшипников жестких карданных шарниров?

Самостоятельная работа.
Тема 3.5 Ведущие мосты

Задание.

Ответить  на учебные и контрольные вопросы, используя записи в конспекте; материал учебника и электронного учебного пособия по теме данной теме, ресурсы сети Интернет:

1.Опишите устройство главной передачи трактора ДТ-75М.

Контрольные вопросы

1. Каково назначение главной передачи?

2. По каким признакам классифицируют главные передачи автомобилей и тракторов?

3. Какие требования предъявляются к главным передачам?

4. Какие типы шестерен применяются в главных передачах?

5. Каково конструктивное отличие главных передач гусеничных и колесных тракторов?

6. Какими способами осуществляется регулировка зазоров в подшипниках и зацеплении конических шестерен главных передач автомобилей и тракторов?

7. Как контролируют зазор и контакт в зацеплении конических шестерен?

Самостоятельная работа.
Тема 3.5 Ведущие мосты

Задание.

Ответить  на учебные и контрольные вопросы, используя записи в конспекте; материал учебника и электронного учебного пособия по теме данной теме, ресурсы сети Интернет:

Дифференциалы ведущих мостов автомобилей и тракторов.

Тип: Самостоятельная работа: ответить на учебные и контрольные вопросы.

1.Охарактеризуйте дифференциал ведущего моста трактора Т-150К

Контрольные вопросы

1. Какие функции выполняет дифференциал?

2. По каким признакам классифицируются дифференциала?

3. В чем заключается принципиальное отличие блокируемого дифференциала от простого?

4. Почему на тракторах применяют только блокируемые дифференциалы?

5. Почему на многоосных автомобилях большой грузоподъемности применяют несимметричные межосевые дифференциалы?

6. Каково отличие дифференциала трактора K-701 от дифференциала трактора T-150K?

Самостоятельная работа.
Тема  Механизмы поворота гусеничных тракторов

Задание.

Ответить  на учебные и контрольные вопросы, используя записи в конспекте; материал учебника и электронного учебного пособия по теме данной теме, ресурсы сети Интернет:

1.Охарактеризуйте планетарный механизм поворота трактора ДТ-75М .

Контрольные вопросы

1. Какие требования предъявляются к механизмам поворота гусеничных тракторов?

2. По каким признакам классифицируются механизмы поворота гусеничных тракторов?

3. Какие преимущества и недостатки имеют однопоточные одноступенчатые механизмы поворота?

4. Какие преимущества имеют планетарные механизмы 

поворота по сравнению с механизмами с фрикционными муфтами поворота?

5. Какова особенность механизма поворота гусеничного трактора T-150?

Самостоятельная работа.
Тема  3.6. Остов. Передняя ось

Задание.

Ответить  на учебные и контрольные вопросы, используя записи в конспекте; материал учебника и электронного учебного пособия по теме данной теме, ресурсы сети Интернет:

Тип: Самостоятельная работа: ответить на учебные и контрольные вопросы.

Остов — основание, к которому крепят все агрегаты и механизмы автомобиля (трактора). У грузовых автомобилей и большинства гусеничных тракторов роль остова выполняет рама. Контрольные вопросы.

1. Опишите общее устройство переднего ведущего моста трактора.

2. Назовите  все места регулировок подшипников и бокового зацепления шестерен переднего ведущего моста.

3. Опишите, как устроен колесный редуктор переднего ведущего моста?

4. Опишите, каким образом ограничивается ход подвески переднего ведущего моста трактора МТЗ-82?

- Что является движителем у колесного трактора?

- Расскажите о дисковых и бездисковых колесах трактора.

- Какое обозначение имеют пневматические шины колесных тракторов?

- Какие существуют способы повышения тягово-сцепных свойств колесных тракторов?

- Каким способом осуществляется догрузка ведущих колес трактора и для чего это делается?

- Какие бывают остовы колесных тракторов?

Самостоятельная работа.
Тема  3.7 Подвеска

Задание.

Ответить  на учебные и контрольные вопросы, используя записи в конспекте; материал учебника и электронного учебного пособия по теме данной теме, ресурсы сети Интернет:

Тип: Самостоятельная работа: ответить на учебные и контрольные вопросы.

Подвеска — это совокупность устройств, обеспечивающих упругую связь между подрессоренной и неподрессоренными  массами.  Подвеска уменьшает динамические нагрузки, действующие на подрессоренную массу. Она состоит из трех устройств:

- упругого

- направляющего

- демпфирующего

Упругим устройством 5 на подрессоренную массу передаются вертикальные силы, действующие со стороны дороги, уменьшаются динамические нагрузки и улучшается плавность хода. Направляющее устройство 7 – механизм, воспринимающий действующие на колесо продольные и боковые силы и их моменты. Кинематика направляющего устройства определяет характер перемещения колеса относительно несущей системы. Демпфирующее устройство (амортизатор) 6 предназначено для гашения колебаний кузова и колес путем преобразования энергии колебаний в тепловую и рассеивания ее в окружающую среду. Конструкция подвески должна обеспечивать требуемую плавность хода  иметь кинематические характеристики, отвечающие требованиям устойчивости и управляемости автомобиля.

1.Укажите основные части задней подвески на косых рычагах автомобилей БМВ.

2.Охарактеризуйте следующие типы подвесок:

- зависимая

- Торсионная

-независимая

- независимая Макферсона

- с виртуальной осью поворота колеса автомобиля Фольксваген Фаэтон.

Контрольные вопросы:

1.    Неисправности передней подвески легковых автомобилей, влияющие на углы установки колес.

2.    Цель и методы диагностирования установки углов передних колес автомобиля.

3.    Диагностические параметры при проверке шкворневых соединений и подшипников ступиц колес автомобиля.

4.    Неисправности шин, с которыми автомобиль запрещено эксплуатировать.

5.    Последовательность операций установки углов управляемых колес.

6.    Каким должно быть расстояние между ободьями колес А и В при схождении (равным, меньшим, большим)?

7.    Какой положительный эффект достигается благодаря схождению колес?

8.    Чем регулируется схождение колес?

9.    Какой угол развала колес обеспечивает нормальную работу управляемых колес (положительный, отрицательный или тот и другой в зависимости от подвески)?

10.    Что достигается благодаря развалу колес?

11.    На каких автомобилях регулируется как развал, так и схождение колес?

Самостоятельная работа.
Тема  3.8 Колеса и шины

Задание.

Ответить  на учебные и контрольные вопросы, используя записи в конспекте; материал учебника и электронного учебного пособия по теме данной теме, ресурсы сети Интернет:

### Контрольные вопросы:

- Из каких элементов состоит колесо?

- Почему у грузовых автомобилей на задний мост ставят по два колеса с каждой стороны?

- Какие элементы крепления колес обеспечивают исключение самоотворачивания гаек крепления?

- Что положено в основу классификации шин?

- Какая разница между конструкцией камерной и бескамерной шин?

- Чем различаются диагональные и радиальные шины?

- Неисправности шин, с которыми автомобиль не допускается к эксплуатации.

8.   Техника безопасности при демонтаже и монтаже шин.

9.   Диагностические параметры и технические условия при балансировке колес.

10.  Назовите основные причины дисбаланса колес.

11.  Сущность и методы статической и динамической балансировки колес. Назначение установок моделей К121 и К125.

12. Укажите технические условия при проверке остаточной высоты рисунка протектора.

Самостоятельная работа.

Тема 3.9. Ходовая часть гусеничных тракторов

Задание.

Ответить  на учебные и контрольные вопросы, используя записи в конспекте; материал учебника и электронного учебного пособия по теме данной теме, ресурсы сети Интернет:

Задание.

Тип занятия: Самостоятельная работа.

Контрольные  вопросы

1.Назовите составные части ходовой системы гусеничного трактора и объясните их назначение.

2.Из каких составных частей состоит и как действует гусеничный движитель?

3.Назовите типы подвесок гусеничных тракторов и принцип их действия.

4.Как проверяют и регулируют натяжение гусениц?

5.Как определяют износ гусениц без их разборки?

6.Назначение и устройство гидроамортизатора.

7.Расскажите о проходимости и типах ходовой системы гусеничных тракторов.

8.По каким критериям оцениваются основные показатели гусеничного трактора?

Самостоятельная работа.

Тема 3.10. Рулевое управление колесных машин

Задание.

Ответить  на учебные и контрольные вопросы, используя записи в конспекте; материал учебника и электронного учебного пособия по теме данной теме, ресурсы сети Интернет:

Задание.

Тип занятия: Самостоятельная работа.

1.Что называют рулевым приводом?
2.Как обеспечивается поворот управляемых колес на разные углы?
3.Какие, основные детали имеет рулевой привод?
4.Что такое люфт рулевого управления? Чем он вызывается?

5.Какие основные неисправности рулевого управления Вы знаете?

6.Какие основные работы выполняются при ЕО рулевых управлений?

7.Какие основные работы выполняются при ТО - 1 рулевых управлений?

8.Какие основные работы выполняются при ТО – 2 рулевых управлений?

9.Причина увеличения свободного хода рулевого колеса?

10.Вибрация, стуки рулевого колеса.

11.Почему автомобиль уводит вправо и влево?

12.Неисправности РУ с усилителем.

13.Тугое вращение колеса.

14.Рулевое колесо не возвращается в исходное положение.

15.Не поднимается давление жидкости.

16. Неравномерное вращение рулевого колеса

Самостоятельная работа.

Тема 3.11. Тормозная система

Задание.

Ответить  на учебные и контрольные вопросы, используя записи в конспекте; материал учебника и электронного учебного пособия по теме данной теме, ресурсы сети Интернет:

Задание.

Тип занятия: Самостоятельная работа.

Контрольные вопросы.

1. Какие основные неисправности тормозных систем Вы знаете:

2.Какие работы выполняются при ЕО тормозных систем автомобилей?

3.Какие работы выполняются при ТО - 1 тормозных систем автомобилей?

4.Какие работы выполняются при ТО – 2 тормозных систем автомобилей?

5.Какие работы выполняются при СО тормозных систем автомобилей?

6. Как определяют эффективность действия рабочих тормозных систем автомобилей?

7.Как определяют эффективность действия стояночной тормозной системы автомобилей?

8.Назначение тормозной системы тракторов и автомобилей.

9.Что называется тормозным путем и от чего он зависит?

10.По каким критериям определяют показатели тормозных качеств автомобиля?

11.Какие требования предъявляют к тормозным системам?

12.Какие вы знаете виды тормозных систем?

13.Какие вы знаете способы торможения?

14.Назначение тормозного механизма, и какие они бывают?

15.Как различают тормозные механизмы по типу тормозных деталей?

16.Расскажите о работе ленточного тормоза.

17.Как работает колодочный тормоз?

18.Конструкция и принцип работы дискового тормоза.

19.Как различаются по принципу действия тормозные приводы?

20.Работа тормозных систем с механическим приводом.

21.Работа тормозных систем с гидравлическим приводом.

22.Отказы и неисправности в тормозных системах, с которыми автомобиль не допускается к эксплуатации.

23.Диагностические параметры и методы проверки тормозных систем.

24.Назначение стендов моделей: К485, К461, К486, К208М.

25.Причины неравномерного действия тормозов. Последовательность операций при регулировке тормозных механизмов колес.

Тема 3.12. Кузов. Кабина

Задание.

Ответить  на контрольные вопросы, используя записи в конспекте; материал учебника и электронного учебного пособия по теме данной теме, ресурсы сети Интернет:

Тип занятия: Самостоятельная работа.

Контрольные вопросы.

- Какие основные неисправности кузовов и кабин автомобилей Вы знаете?

- Какие работы выполняются при ЕО кузовов и кабин автомобилей?

- Какие работы выполняются при ТО – 1 кузовов и кабин автомобилей?

- Какие работы выполняются при ТО – 2 кузовов и кабин автомобилей?

- Какие работы выполняются при СО кузовов и кабин автомобилей?

- Как производится уборка кузова и кабины автомобиля?

- Как производится мойка кузовов и кабин автомобилей и автобусов?

- Как производится протирка, сушка и полирование кузова и кабины автомобиля?

- Как производится антикоррозионная защита кузовов и кабин автомобилей?

- Как производится регулировка положения дверей в кузовах и кабинах автомобилей?

Тема 3.13. Автомобили-самосвалы

Задание.

Ответить  на контрольные вопросы, используя записи в конспекте; материал учебника и электронного учебного пособия по теме данной теме, ресурсы сети Интернет:

Тип занятия: Самостоятельная работа.

Контрольные вопросы

Перечислите действия водителя по ежедневному контролю технического состояния транспортного средства;

При возникновении какой неисправности Вам запрещено дальнейшее движение даже до места ремонта или стоянки?

Перечислите основные узлы и агрегаты транспортного средства;

Назовите назначение аккумулятора, стартера, генератора;

Перечислите виды контрольных ламп панели приборов, значение символов.;

Назначение и типы коробки переключения передач;

Назначение и виды тормозных систем;

Действия водителя по ежедневному контролю технического состояния транспортного средства;

Перечислите органы управления автомобилем;

Назовите назначение системы охлаждения и перечислите признаки ее неисправности;

Перечислите конструктивные особенности кузовов легкового автомобиля;

Перечислите приборы панели управления;

Перечислите признаки неисправности тормозной системы. Действия водителя при обнаружении неисправности тормозной системы;

Перечислите средства информационного обеспечения водителя;

Ваши действия при возникновении пожара в автомобиле;

Перечислите основные неисправности сцепления и их признаки;

Назовите виды, периодичность  технических работ по обслуживанию автомобиля;

Перечислите основные механизмы и системы двигателя;

Перечислите осветительные приборы автомобиля и их основные неисправности;

Перечислите основные узлы трансмиссии;

Что относится к системам пассивной безопасности автомобиля;

Назначение и виды тормозных систем;

Перечислите основные неисправности рулевого управления, их признаки и причины;

Назовите назначение системы смазки и перечислите основные ее неисправности;

Назначение передней и задней подвески автомобиля;

Какие действия водителя могут повлечь за собой выход из строя сцепление;

Назначение и типы коробки переключения передач;

Перечислите типы кузовов автомобилей класса «В»;

Перечислите виды рулевого управления и признаки его неисправности;

Тема 3.14. Автомобильные поезда

Задание.

Ответить  на контрольные вопросы, используя записи в конспекте; материал учебника и электронного учебного пособия по теме данной теме, ресурсы сети Интернет:

Тип занятия: Самостоятельная работа.

Контрольные вопросы.

1. Для чего предназначены автомобили-цистерны и как они классифицируются?

2. Перечислите основные технико-эксплуатационные требования, предъявляемые к автомобилям-цистернам.

3. Приведите классификацию резервуаров автомобилей-цистерн, перечислите их преимущества и недостатки.

4. Какие параметры учитывают при проектировании цистерн?

5. Охарактеризуйте автомобили-цистерны, предназначенные для перевозок нефтепродуктов. Какое оборудование устанавливается на эти цистерны?

6. Какие дополнительные требования предъявляются к цистернам, перевозящим нефтепродукты?

7. Дайте краткую характеристику автомобилям-цистернам, перевозящим бетон и строительные растворы.

8. Расскажите об особенностях цистерн, предназначенных для перевозки сжиженных газов.

9. Охарактеризуйте автомобили-цистерны, предназначенные для перевозок химических веществ и грузов с высокой температурой.

10. Перечислите основные направления совершенствования конструкции автомобильных цистерн

Тема 3.15.

Рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и автомобилей

Задание.

Ответить  на контрольные вопросы, используя записи в конспекте; материал учебника и электронного учебного пособия по теме данной теме, ресурсы сети Интернет:

Тип занятия: Самостоятельная работа.

Контрольные вопросы

Что входит в состав рабочего оборудования тракторов?

Расскажите, как устроен механизм навески трактора?

Назначение и принцип работы автоматической сцепки.

Назначение и принцип работы прицепной серьги.

Для чего применяют буксирное устройство на тракторах, его конструкция и работа.

Применение гидрофицированного крюка на тракторе.

Назначение вала отбора мощности (ВОМ) и где он располагается на тракторе?

Работа вала отбора мощности.

Назначение приводного шкива.

Что входит в состав рабочего оборудования автомобилей?

Расскажите об устройстве лебедки.

Назначение кузова автомобиля и типы кузовов.

Назначение и устройство седельно-сцепного устройства.

Расскажите о вспомогательном оборудовании тракторов и автомобилей.

Тема 4.1.

Источники электрической энергии

Задание.

Ответить  на контрольные вопросы, используя записи в конспекте; материал учебника и электронного учебного пособия по теме данной теме, ресурсы сети Интернет:

Тип занятия: Самостоятельная работа.

1.Назовите основные неисправности аккумуляторной батареи (АКБ).

2.По каким параметрам определяют работоспособность АКБ?

3.По какому критерию оценивается степень разряженности АКБ летом и зимой?

4.Какая разница в плотности электролита допускается в аккумуляторах АКБ?

5.Назовите основные работы при проведении ТО-1 АКБ.

6. Назовите основные работы при проведении ТО-2 и СО АКБ.

7.Назовите основные неисправности генератора.

8. Назовите основные неисправности системы зажигания.

9.По каким признакам обнаруживаются неисправности приборов зажигания?

10.Назовите неисправности свечей зажигания и способы их устранения.

11. Назовите неисправности катушки зажигания.

12.Как проверить исправность конденсатора?

13. Как проверить исправность цепи низкого напряжения?

14. Как проверить исправность цепи высокого напряжения?

15.Назовите основные работы по ТО системы зажигания при проведении ТО-1 и ТО-2?

16 Назовите основные работы по ТО системы зажигания при проведении СО.

17.Назовите основные неисправности приборов освещения и световой сигнализации.

18.Назовите основные работы по ТО приборов освещения и световой сигнализации при проведении ЕО, ТО-1 и ТО-2.

19.Какие системы и приборы входят в схему электрооборудования автомобиля?

20.Расскажите о назначении аккумуляторной батареи и правилах обращения с ней.

21.Расскажите о назначении и типе генератора.

22.Расскажите об устройстве аккумуляторной батареи.

23.Расскажите об устройстве генератора переменного тока.

Тема 4.2.

Система зажигания

Задание.

Ответить  на контрольные вопросы, используя записи в конспекте; материал учебника и электронного учебного пособия по теме данной теме, ресурсы сети Интернет:

Тип занятия: Самостоятельная работа.

Контрольные вопросы:

1.Расскажите о назначении системы зажигания и ее видах.

2. Расскажите о назначении прерывателя-распределителя.

3.Расскажите о назначении катушки зажигания.

4.Расскажите о назначении вакуумного регулятора опережения зажигания.

5.Расскажите о назначении центробежного регулятора опережения зажигания.

6.Расскажите о назначении октан-корректора.

7.Расскажите о назначении свечи зажигания.

8.Расскажите об устройстве прерывателя-распределителя.

9.Расскажитеоб устройстве катушки зажигания.

10.Расскажите об устройстве вакуумного регулятора опережения зажигания.

11.Расскажите о назначении центробежного регулятора опережения зажигания.

12.Расскажите об устройстве октан-корректора.

13.Расскажите об устройстве свечи зажигания.

14.Расскажите об отличии транзисторной системы зажигания от классической.

Тема 4.3.

Стартеры

Задание.

Ответить  на контрольные вопросы, используя записи в конспекте; материал учебника и электронного учебного пособия по теме данной теме, ресурсы сети Интернет:

Тип занятия: Самостоятельная работа.

Контрольные вопросы:

1.Расскажите о назначении системы пуска двигателя.

2.Расскажите об устройстве стартера.

3.Какой тип стартеров применяют на автомобилях?

4.Как устроено тяговое реле?

5.Расскажите, как работает тяговое реле.

Тема 4.4.

Система освещения. Контрольные приборы

Задание.

Ответить  на контрольные вопросы, используя записи в конспекте; материал учебника и электронного учебного пособия по теме данной теме, ресурсы сети Интернет:

Тип занятия: Самостоятельная работа.

Контрольные вопросы:

1.Расскажите о назначении контрольно-измерительных приборов (КИП).

2.Назовите основные КИП и укажите для чего и где применяются.

3.Расскажите на каком принципе основана работа КИП.

4.Расскажите о назначении системы освещения и световой сигнализации.

5.Назовите основные приборы системы освещения и световой сигнализации.

6.Расскажите об устройстве приборов освещения и световой сигнализации.

7.Расскажите о типовых неисправностях приборов освещения и световой сигнализации.

Тема 5.1.

Общие положения по эксплуатации  машин

Задание.

Ответить  на контрольные вопросы, используя записи в конспекте; материал учебника и электронного учебного пособия по теме данной теме, ресурсы сети Интернет:

Тип занятия: Самостоятельная работа.

Вопросы для самопроверки.

1. Как организованы эксплуатационно-ремонтные службы на предприятиях?

2. Каковы назначение и функции отдела главного механика?

3. Перечислите задачи ремонтного производства?

4. Перечислите способы и методы ремонта.

5. Назовите преимущества специализированных подразделений?

6. Каковы обязанности мастера по ремонту, механика цеха, главного механика производства?

7. Какие основные задачи решает ремонтное производство?

Тема 5.2

Изменение технического состояния машин в процессе эксплуатации

Задание.

Ответить  на контрольные вопросы, используя записи в конспекте; материал учебника и электронного учебного пособия по теме данной теме, ресурсы сети Интернет:

Тип занятия: Самостоятельная работа.

Контрольные вопросы

1. Основные дефекты, возникающие в деталях автомобиля в процессе эксплуатации.

2. Причины, приводящие к износу рабочих поверхностей деталей.

3. Понятие о трении, трение скольжения, трение качения.

4. Виды изнашивания, показатели изнашивания, способы контроля величины изнашивания.

5. Зависимость изнашивания от величины пробега.

6. Методы снижения величины изнашивания.

7. Основные показатели теории надежности автомобиля.

8. Понятие отказа, классификация.

Тема 5.3

Надёжность машин

Задание.

Ответить  на контрольные вопросы, используя записи в конспекте; материал учебника и электронного учебного пособия по теме данной теме, ресурсы сети Интернет:

Тип занятия: Самостоятельная работа.

Вопросы для самопроверки.

1. Назовите и охарактеризуйте виды трения.

2. Назовите виды изнашивания.

3. Охарактеризуйте физическую сущность процессов абразивного, гидроабразивного изнашивания.

4. Какие виды работ включает внешний уход за оборудованием.

5. Перечислите методы не разрушающего контроля оборудования.

6. Назовите методы повышения износостойкости деталей машин.

7. Виды химико-термической обработки и их сущность.

8. Сущность поверхностной закалки.

9. Сущность способов поверхностного упрочнения деталей.

10.Охарактеризуйте график изнашивания сопряжённых деталей.

11.Охарактеризуйте основные виды износов.

12.Укажите  классификацию видов изнашивания.

13. Как прогнозируется техническое состояние автомобиля с помощью теории надежности.

14. Основное уравнение теории надежности.

15. Модели распределения случайных величин, используемые в теории надежности автомобиля.

Тема 5.4

Подготовка машин к эксплуатации

Задание.

Ответить  на контрольные вопросы, используя записи в конспекте; материал учебника и электронного учебного пособия по теме данной теме, ресурсы сети Интернет:

Тип занятия: Самостоятельная работа.

Тема 5.5

Монтаж и демонтаж машин

Задание.

Ответить  на контрольные вопросы, используя записи в конспекте; материал учебника и электронного учебного пособия по теме данной теме, ресурсы сети Интернет:

Тип занятия: Самостоятельная работа.

1. Какие работы выполняет монтажная организация?

2. Кто осуществляет координацию работ по строительству объекта?

3. Какая техническая документация используется при сооружении объекта?

4. Что включает в себя проект производства работ?

5. Каков порядок приемки оборудования под монтаж?

6. Назовите основные виды такелажных работ, выполняемых на монтаж?

7. Какие требования необходимо соблюдать при выполнении работ по строповке оборудования?

8. Какие грузы нельзя поднимать краном?

9. Перечислите основные правила безопасности при подъеме и перемещении грузов кранами?

10. Назовите основные способы строповки оборудования.

11. Назовите основные методы монтажа оборудования.

12. Назовите основные способы монтажа и их применение.

Тема 5.6

Транспортирование машин

Задание.

Ответить  на контрольные вопросы, используя записи в конспекте; материал учебника и электронного учебного пособия по теме данной теме, ресурсы сети Интернет:

Тип занятия: Самостоятельная работа.

1. Какое оборудование считается негабаритным?

2. Какие требования предъявляются к поставке негабаритного оборудования?

3. Какими способами может поставляться негабаритное оборудование на место монтажа?

4.Особенности крепления машин на ж.д платформе.

5.Преодоление водных преград летом и зимой.

6.Движение машин на спусках и косогорах.

7.Особенности преодоления заболоченных участков.

Тема 5.7

Хранение машин

Задание.

Ответить  на контрольные вопросы, используя записи в конспекте; материал учебника и электронного учебного пособия по теме данной теме, ресурсы сети Интернет:

Тип занятия: Самостоятельная работа.

Контрольные вопросы.

1.Дайте характеристику межсменному и кратковременному видам хранения.

2. Дайте характеристику длительному способу хранения.

3.Назовите все способы хранения ДСМ.

4.Дайте характеристику штабельного и стеллажного способов хранения.

5.Типы складов для хранения запчастей и материалов.

1. Хранение ПС автотранспорта в отапливаемых помещениях. Характеристика стоянок. Схемы расстановки автомобилей.

2. Особенности хранения на открытых площадках. Подготовка площадок к хранению.

3. Способы обеспечения пуска двигателя зимой: разогрев горячей водой, паром, горячим воздухом, электроподогрев, подогрев инфракрасными лучами, использование пусковых жидкостей. Необходимое оборудование.

Тема 5.8

Хранение и нормирование расхода эксплуатационных материалов

Задание.

Ответить  на контрольные вопросы, используя записи в конспекте; материал учебника и электронного учебного пособия по теме данной теме, ресурсы сети Интернет:

Тип занятия: Самостоятельная работа.

1.Организация экономного расходования топливно-энергетических ресурсов в РФ, Нормирование расхода горючего

2.Прогнозирование сохраняемости горючего. Причины и направления изменения качества горючего.

3.Методы прогнозирования сохраняемости горючего и их применение.

4.Какие могут быть виды потерь ГСМ, и какие способы применяют для их снижения?

5.Укажите основные факторы влияющие на качество ГСМ в условиях хранения.

6.Перечислите способы применяющиеся для восстановления качества ГСМ.

Тема 5.9

Списание машин и технического имущества

Задание.

Ответить  на контрольные вопросы, используя записи в конспекте; материал учебника и электронного учебного пособия по теме данной теме, ресурсы сети Интернет:

Тип занятия: Самостоятельная работа.

Заполните акт на выбраковку АТС.

АКТ НА ВЫБРАКОВКУ И СПИСАНИЕ АВТОМОБИЛЯ

(АВТОМОБИЛЬНОГО ПРИЦЕПА)

(ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТИПОВОЙ ФОРМЕ NО. ОС-4А)

Приложение Nо. 1

к Приказу Банка РФ

от 07.06.99 Nо. 53

Применительно к типовой форме

комстата РФ Nо. ОС-4а

Утверждаю

_________________________          __________________________________

(наименование учреждения,          (должность и подпись руководителя)

предприятия Банка)                       "__" ___________ 20___ г.

АКТ

НА ВЫБРАКОВКУ И СПИСАНИЕ АВТОМОБИЛЯ

(АВТОМОБИЛЬНОГО ПРИЦЕПА)

"___" _______________ 20___ г. комиссия  в составе:  председателя

_____________________________________________________________________

и членов ____________________________________________________________

(указать должности и фамилии)

____________________________________________________________________,

назначенных приказом ________________________________________________

___________________________ от ____________ 20___ г. Nо. ____________,

произвела осмотр _______________________________ марки ______________

(автомобиля, автомобильного прицепа)

тип _________________________________________________________________

(грузоподъемность, вместимость)

государственный номерной знак _______________________________________

шасси Nо. _____________________, двигатель Nо. _____________________,

технический паспорт Nо. _________________, принадлежащего ___________

_____________________________________________________________________

(полное наименование учреждения Госбанка)

адрес ______________________________________________________________.

В результате осмотра ________________________________, его агрегатов,

(автомобиля, автомобильный прицеп)

узлов, механизмов  и ознакомления с документами (паспорт,  формуляр и

др.) комиссия установила:

1. ________________________________ выпуска 20___ г., находящийся

(автомобиль, автомобильный прицеп)

на балансе Госбанка с _____________ 20___ года,  имеет пробег с начала

эксплуатации _________  км,  после  последнего  капитального  ремонта

________  км,  подвергался  обезличенному  индивидуальному  (ненужное

зачеркнуть) капитальному ремонту _____________ раз.

Балансовая стоимость автомобиля (прицепа) _________ руб.___ коп.

2. Внешнее состояние автомобиля (прицепа) ______________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

3. На  автомобиле  (автомобильном прицепе) отсутствуют следующие

узлы и детали _______________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

4. Характеристика  технического  состояния  агрегатов,  узлов  и

основных деталей автомобиля (автомобильного прицепа):

?+++-+++++++++++++++++++++++-+++++++++-++++++++++-++++++++-+++++++++-

+   +                       + Годные  +  Годные  +        + Обнару- +

+Nо.+Наименование агрегатов + для ис- + для вос- + Негод- + женные  +

+п/п+   и деталей           + пользо- +  станов- +  ные   + дефекты +

+   +                       + вания   +   ления  +        +         +

¦+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-

+ 1 +          2            +    3    +    4     +   5    +   6     +

¦+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-

+   +                       +         +          +        +         +

+   +I. Рама                +         +          +        +         +

+   +                       +         +          +        +         +

+ 1.+Лонжероны              +         +          +        +         +

+ 2.+Поперечины             +         +          +        +         +

+   +                       +         +          +        +         +

+   +II. Кузов              +         +          +        +         +

+   +                       +         +          +        +         +

+   +III. Кабины            +         +          +        +         +

+   +                       +         +          +        +         +

+   +IV. Двигатель          +         +          +        +         +

+   +                       +         +          +        +         +

+ 1.+Блок                   +         +          +        +         +

+ 2.+Головка блока          +         +          +        +         +

+ 3.+Картер маховика        +         +          +        +         +

+ 4.+Нижний картер          +         +          +        +         +

+ 5.+Впускной и выпускной   +         +          +        +         +

+   +коллекторы             +         +          +        +         +

+ 6.+Карбюратор             +         +          +        +         +

+ 7.+Стартер                +         +          +        +         +

+ 8.+Генератор              +         +          +        +         +

+ 9.+Компрессор,            +         +          +        +         +

+   +пневмотормоза          +         +          +        +         +

+   +                       +         +          +        +         +

+   +V. Коробка передач     +         +          +        +         +

+   +                       +         +          +        +         +

+ 1.+Картер коробки         +         +          +        +         +

+ 2.+Верхняя крышка         +         +          +        +         +

+   +                       +         +          +        +         +

+   +VI. Задний мост и      +         +          +        +         +

+   +    карданный вал      +         +          +        +         +

+   +                       +         +          +        +         +

+ 1.+Картер заднего моста   +         +          +        +         +

+ 2.+Задние колеса          +         +          +        +         +

+ 3.+Рессоры                +         +          +        +         +

+ 4.+Карданный вал          +         +          +        +         +

+   +                       +         +          +        +         +

+   +VII. Передний мост и   +         +          +        +         +

+   +     рулевое управление+         +          +        +         +

+   +                       +         +          +        +         +

+ 1.+Передняя ось           +         +          +        +         +

+ 2.+Передние колеса        +         +          +        +         +

+ 3.+Рессоры                +         +          +        +         +

+ 4.+Рулевые тяги           +         +          +        +         +

+ 5.+Механизм рулевого      +         +          +        +         +

+   +управления             +         +          +        +         +

+   +                       +         +          +        +         +

+   +VIII. Прочие узлы и    +         +          +        +         +

+   +      детали           +         +          +        +         +

+   +                       +         +          +        +         +

+ 1.+Радиатор               +         +          +        +         +

+ 2.+Электропровода         +         +          +        +         +

+ 3.+Приборы                +         +          +        +         +

+ 4.+Капот                  +         +          +        +         +

+ 5.+Фары                   +         +          +        +         +

+ 6.+Глушители              +         +          +        +         +

+ 7.+Остекление             +         +          +        +         +

+ 8.+Аккумуляторы           +         +          +        +         +

+ 9.+                       +         +          +        +         +

+10.+                       +         +          +        +         +

-+++-+++++++++++++++++++++++-+++++++++-++++++++++-++++++++-+++++++++?

5. Заключение   комиссии   о   выбраковке   или   восстановлении

автомобиля (автомобильного прицепа):_________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии                  _________________

Члены комиссии                         _________________

_________________

_________________

_________________

Тема 5.10 Системы технического обслуживания и ремонта машин

Задание.

Ответить  на контрольные вопросы, используя записи в конспекте; материал учебника и электронного учебного пособия по теме данной теме, ресурсы сети Интернет:

Тип занятия: Самостоятельная работа.

Контрольные вопросы.

2.Перечислите основные условия, необходимые для выполнения ТО и ремонтов.

3.Охарактеризуйте общее содержание технологии ТО и ремонта машин и оборудования.

4.Дайте определение понятию «Техническое обслуживание».

5. Дайте определение понятию «Ремонт».

6. Дайте определение понятию «Исправность машины».

7.Дайте определение понятию «Работоспособность машины».

8.Охарактеризуйте основные направления деятельности предприятия технического сервиса.

9. Что называется системой планово-предупредительного ремонта оборудования, каковы её цели?

10. Какие виды работ включает в себя система ППР?

11. Что такое техническое обслуживание, виды технического обслуживания и какие виды работ они в себя включают?

12. Какие виды ремонтов включает в себя система ППР?

13. С какой целью проводятся текущий, средний и капитальный ремонты и их содержание?

14. Что называется ремонтным циклом, где он указывается, и кто его разрабатывает?

15. Каков порядок составление графиков ремонта?

16. Для чего разрабатывается ведомость дефектов?

17. Каков порядок составления ведомости дефектов?

1. Методы поддержания работоспособности подвижного состава автомобильного транспорта. Планово-предупредительная система.

2. Характеристика профилактических работ (ТО), порядок и сроки их проведения.

3. Виды ремонтных работ, потребность их выполнения.

4. Основные принципы построения планово-предупредительной системы ТО и Р, совмещенность, повторяемость и кратность проведения мероприятий.

Тема 5.11

Организация, управление и планирование ТО и Р машин

Задание.

Ответить  на контрольные вопросы, используя записи в конспекте; материал учебника и электронного учебного пособия по теме данной теме, ресурсы сети Интернет:

Тип занятия: Самостоятельная работа.

Контрольные вопросы.

1. Способы выполнения мероприятий ТО по типовой схеме.

2. Организация производства поточным методом, поточные линии, рабочие места.

3. Организация единичного производства, универсальные посты, рабочие места.

4. Критерии выбора схемы производственного процесса ТО.

5. Такт и ритм производства, методы определения количества постов и поточных линий.

6. Характеристика индивидуального способа проведения ТР подвижного состава.

7. Агрегатный способ выполнения ТР, основные преимущества.

1. Подразделения технической службы АТП: производственный отдел, технический отдел, отдел главного механика, отдел технического контроля, отдел охраны труда, отдел материально-технического снабжения; их функции.

2. Состав и принципы формирования производственных комплексов. Бригады, участки: ЕО, ТО-1, ТО-2, постовые и участковые работы ТР.

3. Комплекс подготовки производства в системе ЦУП, его составляющие, бригады, участки: комплектации, дефектовочно-моечный, инструментальный, транспортный, промежуточно-складские.

4. Основные принципы организации системы обслуживания ПС по техническому состоянию.

5. Необходимые условия внедрения системы обслуживания по техническому состоянию на АТП.

1. Последовательность и содержание технологических операций по ТО-1 и ТО-2.

2. Особенности выполнения крепежных и регулировочных работ при ТО-1 и ТО-2.

3. Особенности проведения ТО-1 и ТО-2 электротехнической и тормозной систем, системы питания и смазки.

4. Обслуживание резинотехнических изделий при ТО-1 и ТО-2.

5. Организация сезонного обслуживания. Цели и задачи.

6. Технологические операции при подготовке автомобиля к зимним условиям эксплуатации по системам: электротехнической, смазки, питания, охлаждения, торможения.

Тема 5.12 Техническая диагностика машин

Задание.

Ответить  на контрольные вопросы, используя записи в конспекте; материал учебника и электронного учебного пособия по теме данной теме, ресурсы сети Интернет:

Тип занятия: Самостоятельная работа.

Контрольные вопросы

1. Характеристика и содержание диагностических работ.

2. Связь диагностирования с ТО и Р.

3. Общая диагностика (Д-1), назначение, проведение, применяемое оборудование.

4. Поэлементная диагностика (Д-2), методы проведения, оборудование, приборы и средства технической диагностики.

5. Диагностика двигателя внутреннего сгорания, диагностические параметры.

6. Диагностика трансмиссии, диагностические параметры.

7. Диагностика ходовой части, диагностические параметры.

8. Технология проведения инструментального контроля.

Тема 5.13 Текущий ремонт машин и технология его проведения

Задание.

Ответить  на контрольные вопросы, используя записи в конспекте; материал учебника и электронного учебного пособия по теме данной теме, ресурсы сети Интернет:

Тип занятия: Самостоятельная работа.

Контрольные вопросы.

1. Содержание и объем постовых работ ТР.

2. Основные технологические операции, выполненные на постах ТР. Применяемое оборудование, методы повышения производительности труда.

3. Участковые работы. Технологический процесс восстановления и ремонта деталей при ТР.

4. Технологические операции и оборудование, используемое на участках ТР.

1. Понятие предельного состояния агрегата, узла, детали автомобиля, критерии предельного состояния.

2. Критерии экономической целесообразности проведения КР.

3. Понятие обезличенного и необезличенного КР, специализация ремонтных предприятий.

4. Технологический процесс КР, последовательность и содержание технологических операций.

5. Способы восстановления деталей, их характеристика, критерии выбора.

6. Разделение деталей автомобиля при КР на классы, цель.

7. Типовой технологический процесс ремонта деталей определенного класса.

8. Понятие ремонтных размеров (стандартные, регламентированные, свободные). Восстановление сопряжений способом ремонтных размеров.

9. Понятие и назначение селективной сборки, Экономическая эффективность ее использования.

Тема 5.14 Эксплуатационная документация  и порядок её ведения

Задание.

Ответить  на контрольные вопросы, используя записи в конспекте; материал учебника и электронного учебного пособия по теме данной теме, ресурсы сети Интернет:

Тип занятия: Самостоятельная работа.

Контрольные вопросы.

1.Для чего нужны эксплуатационные документы, и какие требования к ним предъявляются?

2.Перечислите все виды эксплуатационных документов по ГОСТ 2.601-95

3.Укажите, какую информацию содержит в себе руководство по эксплуатации

4. Укажите, какую информацию содержит в себе и когда составляется ИМ?

5. Укажите, какую информацию содержит в себе в формуляре и паспорте машины, и в каких случаях они оформляются?

6. Укажите, какую информацию содержит в себе КДС и в каком случае он составляется?

7. Укажите, что такое НЗЧ и НМ?

8. Укажите, что такое ЗП какую информацию она содержит и когда оформляется?

9. Укажите, что такое ВЭ и как она оформляется?

10. Укажите, как должна оформляться эксплуатационная документация?

11.Что содержится в ведомости эксплуатационных документов?

12.В чём разница между формуляром и паспортом на машину?

13.Какие части включает в себя «Руководство по эксплуатации ДСМ и АТС»?

Тема 5.15 Технология диагностирования и ТО основных показателей двигателей внутреннего сгорания

Задание.

Ответить  на контрольные вопросы, используя записи в конспекте; материал учебника и электронного учебного пособия по теме данной теме, ресурсы сети Интернет:

Тип занятия: Самостоятельная работа.

Контрольные вопросы:

1. В какой последовательности подтягивают крепежные детали головки цилиндров?

2. Чем и как определяют компрессию в камерах сгорания?

3. Обнаружено, что шатунные и коренные подшипники коленчатого вала стучат. Двигатель продолжает работать. К каким последствиям это может привести?

4. Отрегулированы впускные I, 3, 7, 8 и выпускные 1, 2, 4, 5 клапаны цилиндров. На сколько оборотов поворачивают коленчатый вал для регулировки остальных клапанов?

5. Проверка и регулировка зазоров в клапанном механизме

6. Проверка уровня жидкости в системе охлаждения и при необходимости доливка

4. Проверка уровня масла в картере двигателя и при необходимости доливка

7. Проверка крепления головок цилиндра

8. Проверка герметичности систем охлаждения и смазочной

9. Промывка в керосине узлов пускового подогревателя

10. Проверка состояния мест крепления двигателя на раме

11. Очистка и промывка клапана вентиляции картера двигателя

Тема 5.16

Диагностирование и ТО КШМ и ГРМ

Задание.

Ответить  на контрольные вопросы, используя записи в конспекте; материал учебника и электронного учебного пособия по теме данной теме, ресурсы сети Интернет:

Тип занятия: Самостоятельная работа.

Контрольные вопросы:

1.Возможные неисправности ЦПГ и КШМ, их причины и способы устранения.

2.Возможные неисправности ГРМ, их причины и способы устранения.

3.Возможные неисправности системы смазки, их причины и способы устранения.

4. Какие параметры механизмов двигателя изменяются во время эксплуатации и как они влияют на работу двигателя? 
5. Назовите дефекты цилиндро-поршневой группы и как они влияют на работу двигателя? 
6. Главные дефекты ГРМ, и их влияние на работу двигателя? 
7. Как влияет увеличение зазора между клапаном и коромыслом и каковы причины этого увеличения? 
8. Каковы причины изменения компрессии двигателя? 
9. Опишите порядок проверки компрессии. Используемые приборы. 
10. Опишите порядок регулировки клапанов? 
11. Какие операции необходимы для наружной очистки двигателя? 
12. Операции необходимые для внутренней чистки двигателя? 
13. Как влияют отложения внутри двигателя, и каковы методы их удаления? 
14. Как влияет шлаковые отложения и желеобразные отложения внутри двигателя, на его работу и каковы методы их удаления?

Тема 5.17

Диагностика и ТО систем смазки и охлаждения

Задание.

Ответить  на контрольные вопросы, используя записи в конспекте; материал учебника и электронного учебного пособия по теме данной теме, ресурсы сети Интернет:

Тип занятия: Самостоятельная работа.

Контрольные вопросы: 

1. Неисправности системы охлаждения. Причины и методы их устранения. 
2. Причины перегрева двигателя. 
3. Принцип работы термостата. 
4. Как проверяется герметичность системы охлаждения? 
5. Какие операции технического обслуживания предусмотрены для системы охлаждения? 
6. Каковы методы определения герметичности системы охлаждения? 
7. Как влияют отложения в системе охлаждения на работу двигателя? 
8. Как выполняется промывка системы охлаждения? 
9. Основные технические характеристики системы охлаждения.

10. Основные технические характеристики системы смазки. 
11. Как осуществляется проверка и натяжение ремня вентилятора? 
12. Какие технические условия необходимо соблюдать при проверке давления в системе смазки? 
13. Неисправности системы смазки. Причины и методы их устранения. 
14. Какие операции технического обслуживания предусмотрены для системы смазки? 
15. Причины увеличения и снижения давление масла в системе. Их влияние на работу двигателя. 
16. Объяснить, как осуществляется проверка давления масла в системе смазки? 
17. Объяснить технологию замены масла.

Тема 5.18

Диагностика и ТО систем топливопитания

Задание.

Ответить  на контрольные вопросы, используя записи в конспекте; материал учебника и электронного учебного пособия по теме данной теме, ресурсы сети Интернет:

Тип занятия: Самостоятельная работа.

Контрольные вопросы: 

1. Как осуществляется проверка давления бензонасоса непосредственно на автомобиле? 
2. Как проверяется герметичность клапанов бензонасоса? 
3. Как проверяется производительность бензонасоса? 
4. Каковы причины резкого уменьшения давления бензонасоса? 
5. Каковы причины уменьшения производительности бензонасоса? 
6. Какие дефекты может иметь бензонасос? 
7. Каковы параметры диагностики бензонасоса? 
8. Как осуществляется проверка и регулировка поплавка в поплавковой камере? 
9. Как скажется на работе двигателя наличие большого уровня топлива в поплавковой камере? 
10. Как скажется на работе двигателя низкий уровень топлива в поплавковой камере? 
11. Как проверяется герметичность поплавка? 
12. Как оценивается герметичность игольчатого клапана? 
13. К каким последствиям работы двигателя приведёт «заливка» топливных жиклёров или их закупорка? 
14. Какова технология диагностики и регулировки холостого хода двигателя? 
15. Как проверяется степень открытия дроссельной заслонки? 
16. Как осуществляется натяжение троса педали газа? 
1. Каковы возможные дефекты системы впрыска бензина? 
2. Объяснить, как осуществляется проверка давления топлива? 
3. Как осуществляется регулировка давления топлива в системе питания? 
4. Объяснить, как выполняется проверка производительности топливного насоса? 
5. Каковы признаки и причины, влияющие на уменьшение производительности топливного насоса? 
6. Какова функция распределителя в системе впрыска бензина? 
7. Методы проверки давления распределителя? 
8. Объяснить, как осуществляется проверка давления распределителя? 
9. Объясните, как будет влиять слишком высокое или слишком низкое давление в системе впрыска бензина?
10. Как осуществляется проверка постоянного давления в системе впрыска бензина? 
11. Каков порядок операций проверки и регулировки положение напорной заслонки расходомера воздуха? 
12. Как проверяются электромагнитные форсунки?

Тема 5.18

Диагностика и ТО систем топливопитания

Задание.

Ответить  на контрольные вопросы, используя записи в конспекте; материал учебника и электронного учебного пособия по теме данной теме, ресурсы сети Интернет:

Тип занятия: Самостоятельная работа.

Контрольные вопросы:

По газобаллонным установкам (ГБУ)

1. Назовите основные правила техники безопасности при выполнении работ по техническому обслуживанию ГБУ. 
2. Из каких основных частей состоит установка К-263? 
3. Как определяется герметичность в системе питания на газе? 
4. Как осуществляется контроль исправной работы редуктора низкого давления? 
5. Как осуществляется контроль исправной работы редуктора высокого давления? 
6. Как осуществляется проверка разгрузочного устройства экономайзера? 
7. Каков порядок регулирования ГБУ автомобиля?

Контрольные вопросы

По системам питания дизельных ДВС.
1. Назовите основные неисправности форсунок. 
2. Какие параметры учитываются при диагностике форсунок? 
3. Как можно осуществить диагностику форсунок непосредственно на автомобиле? 
4. Какие параметры работы форсунок можно определить с помощью прибора К-261? 
5. Объясните порядок операций при проверке форсунок. 
6. Назовите основные части прибора К-261. 
7. Как оценивают герметичность форсунок? 
8. Как определяется начало подъема иглы распределителя? 
9. Как оценивают качество распыливания топлива форсункой? 
10. Объяснить технологию проверки работы топливного насоса непосредственно на двигателе. Какие приборы используются? 
11. Основные параметры диагностики топливных насосов. 
12. Объясните технологию проверки топливного насоса на стенде. 
13. Назовите основные неисправности топливных насосов. 
14. Как оценивается работа подкачивающего насоса топлива?

Тема 5.19

Диагностика и ТО автотракторного электрооборудования

Задание.

Ответить  на контрольные вопросы, используя записи в конспекте; материал учебника и электронного учебного пособия по теме данной теме, ресурсы сети Интернет:

Тип занятия: Самостоятельная работа.

Контрольные вопросы: 

1. Как меняется техническое состояние деталей прерывателя в процессе работы двигателя? 
2. Как сказывается изменение величины зазора между контактами на работу двигателя? 
3. Как оценивают состояние контактов с помощью микровольтметра? 
4. Что называется углом замкнутого состояния контактов прерывателя и как его можно определить? 
5. Объяснить, как можно установить начальный угол опережения зажигания динамическим способом. 
6. Объяснить, как можно установить начальный угол опережения зажигания статическим способом. 
7. Как осуществляется проверка и регулировка вакуумного регулятора зажигания? 
8. Как осуществляют проверку и регулировку центробежного регулятора? 
9. Какие технологические условия необходимо соблюдать при техническом обслуживании катушки зажигания? 
10. Назовите технические условия, которые необходимо соблюдать при техническом обслуживании прерывателя-распределителя. 
11. Какие работы по проверке и регулировке прерывателя-распределителя предусмотрены при техническом обслуживании? 
12. Что включает в себя техническое обслуживание свечей зажигания? 
13. Какова периодичность замены свечей зажигания и как влияет на работу двигателя их износ? 
14. Как определяется упругость пружины подвижного контакта прерывателя? 
15. Как влияет на работу двигателя раннее и позднее зажигание горючей смеси?

Тема 5.20

Диагностика и ТО трансмиссий машин

Задание.

Ответить  на контрольные вопросы, используя записи в конспекте; материал учебника и электронного учебного пособия по теме данной теме, ресурсы сети Интернет:

Тип занятия: Самостоятельная работа.

Контрольные вопросы: 

1. Назовите основные неисправности муфты сцепления. Причины, признаки неисправностей и способы устранения. 
2. Объясните, как проверяют свободный ход педали муфты сцепления. 
3. Как установить нормальный свободный ход педали? 
4. К каким последствиям может привести слишком большой свободный ход педали? 
5. К каким последствиям может привести слишком маленький свободный ход педали? 
6. Как осуществляется проверка включения и выключения сцепления? 
7. Какие смазывающие работы предусмотрены для сцепления? 
8. Назовите способы диагностики коробки передач. 
9. Назовите основные неисправности и отказы коробок передач. 
10. Какова периодичность проверки уровня масла и его замены в корпусе коробки передач? 
11. Назовите основные причины самопроизвольного выключения передач. 
12. Как проверяют исправность переключения передач в коробке? 
13. Как проверяют исправность работы карданной передачи? 
14. Назовите основные неисправности карданной передачи и способы их устранения. 
15. Как проверяют исправность работы главной передачи и дифференциала? 
16. Назовите основные неисправности главной передачи и способы их устранения.

Тема 5.21

Диагностика и ТО ходовой части машин и тормозов

Задание.

Ответить  на контрольные вопросы, используя записи в конспекте; материал учебника и электронного учебного пособия по теме данной теме, ресурсы сети Интернет:

Тип занятия: Самостоятельная работа.

Контрольные вопросы: 
1. Назовите предварительные работы, проводимые при подготовке автомобиля для измерения геометрии направляющих колес. 
2. Какие основные дефекты подвески вам известны? 
3. Какие работы проводятся для определения осевого биения колес? 
4. Как проверяют величину развала колес? 
5. Какие работы проводятся, перед тем как проверить и отрегулировать схождение колес? 
6. Назовите порядок проверки и регулировки схождения управляемых колес. 
7. Какие неисправности вызывают нарушение параллельности передней и задней осей? 
8. Объясните принцип диагностики передней и задней подвесок. 
9. В каком порядке осуществляется диагностика амортизаторов? 
10. Назовите основные работы по техническому обслуживанию передней и задней подвесок.

Тормоза

Контрольные вопросы: 

1. Назовите основные неисправности тормозной системы автомобиля. 
2. Как можно проверить герметичность рабочего цилиндра переднего дискового тормоза? 
3. Как осуществить проверку герметичности цилиндра? 
4. Как проверяют герметичность камеры вакуумного усилителя тормозов? 

5. Как оценивают техническое состояние вакуумного усилителя? 
6. Объясните, как проверяется и регулируется свободный ход педали тормоза. 
7. Перечислите основные причины увеличения свободного хода педали тормоза. 
8. Как отрегулировать зазор между колодками и барабанами? 
9. Как проверяется толщина колодок дискового тормоза? 
10. Какие рекомендации существуют для выполнения технического обслуживания тормозных систем? 
11. Как удаляется воздух из гидропривода тормозов? 
12. Какие технические условия должны соблюдаться при удалении воздуха из гидропривода? 
13. Как осуществляется регулировка стояночного тормоза автомобиля?

Тема 5.22

Диагностика и ТО систем управления

Задание.

Ответить  на контрольные вопросы, используя записи в конспекте; материал учебника и электронного учебного пособия по теме данной теме, ресурсы сети Интернет:

Тип занятия: Самостоятельная работа.

Контрольные вопросы: 

1. Назовите основные неисправности рулевого управления автомобиля и способы их устранения. 
2. Какие основные операции для проверки рулевого управления вам известны? 
3. По каким причинам увеличивается усилие, прилагаемое на рулевое колесо при его повороте? 
4. Какие работы выполняются при техническом обслуживании рулевого управления? 
5. Что проверяют в рулевом управлении наружным осмотром? 
6. Как определяют суммарный люфт в рулевом управлении? 
7. Какого значение суммарного люфта для различных типов автомобилей? 
8. Как проверяют положение рулевого колеса для прямолинейного движения? 
9. Как проверяют и регулируют горизонтальность расположения рулевой рейки? 
10. Как проверяют усилие на рулевом колесе? 
11. Назовите работы для разборки рулевой рейки автомобиля. 
12. Как проверяют устройство компенсации зазоров между зубьями рейки и шестерни привода? 
13. Как определяют толщину Е для регулировочных шайб? 
14. Какие значения зазоров между зубьями рейки и шестерни привода считаются допустимыми?

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Правила работы с текстом

Для того чтобы понять, нужно уметь слушать, уметь видеть, уметь читать.

1) Виды чтения текста.

Для того чтобы уметь структурировать текст, необходимо владеть умением работать с текстом или книгой. Существуют два подхода к чтению научно-литературного произведения: беглый просмотр его содержания и тщательная проработка произведения в целом или отдельных его частей.

«Поисковое чтение»  – это беглое чтение «по диагонали», которое применяется для быстрого просмотра текста с прочтением его в тех местах, которые несут нужную читателю информацию.

«Сплошное чтение»  – это тщательная проработка текста, когда необходимо глубоко изучить интересующие части текста или весь текст.

2) Следует отметить, что прочитать текст - еще не значит усвоить его. Текст надо обязательно понять, осмыслить. Многие считают, что главное - запомнить содержание прочитанного. Между тем усвоение и запоминание - совершенно разные понятия. Усвоить прочитанное - значит проследить последовательность хода мыслей автора, логику его доказательств, установить связи между отдельными положениями, выделить то главное, что приводится для их обоснования, отделить основные положения от иллюстраций и примеров. Это уже не просто чтение, а глубокий и детальный анализ текста. И именно при таком подходе становится возможным понять его и по-настоящему усвоить.

3) Проведение такого анализа значительно облегчается, если все это попытаться изобразить на бумаге в текстовой форме, выписывая главные положения, или в форме графической схемы, на которой можно наиболее наглядно представить всю картину логических связей изучаемого явления.

4) В процессе чтения могут попадаться непонятные слова и новые термины (понятия, категории). Все это затрудняет чтение, может приводить к искажению смысла текста. Необходимо приучить себя к обязательному уточнению всех тех терминов и понятий, по поводу которых возникают хоть какие-либо сомнения. Очень важно для этого всегда иметь под рукой необходимые справочники и словари.

5) Чтение научной, в том числе учебной, литературы, должно сопровождаться ведением записей. Это непременное условие, а не вопрос вкуса или привычки.

Облегчает работу не каждая запись. Рациональными записи могут быть лишь в том случае, если соблюдены некоторые общие требования к их ведению и правильно выбрана их форма.

Существует ряд практических приемов, направленных на то, чтобы записи в процессе чтения занимали бы как можно меньше времени, и на то, чтобы ими в дальнейшем можно было легко пользоваться.

- «Двойной дневник»

При чтении книг различных авторов заполняется следующая таблица:

| Тема: |
| --- |
| Источник (название книги и её выходные данные) | Цитата (или пересказ мысли) | Мои комментарии, замечания |

- Цитата – точная, буквальная выдержка из какого-нибудь текста.

При цитировании обязательно заключать авторский текст в кавычки. В конце цитаты необходимо сделать ссылку - поставить в скобках номер, под которым конспектируемый источник идёт в списке литературы и номер страницы, с которой сделана цитата.

- Тезис - греческое слово, означающее «положение». Таким образом, тезисы - это основные положения книги. Для того чтобы их составить, требуется достаточно полное усвоение содержания произведения, четкое представление о его основной идее и главных положениях, утверждаемых автором. Располагать тезисы следует в логической последовательности, в которой наиболее правильно изложены основные идеи книги.

- Конспектирование - один из приемов рационального обучения. Это умение неразрывно связано с умением пользоваться книгой. Потребность в конспекте может возникнуть в случаях, когда за ограниченное время требуется передать большой объем информации, переработать множество разрозненных источников, из живой речи вычленить самое главное и существенное

Конспект – краткое изложение или краткая запись содержания чего-нибудь, систематическая, логически связная запись, объединяющая план, выписки, тезисы или, по крайней мере, два из этих типов записи.

Алгоритм составления конспекта по учебному тексту:

- Беглый просмотр всего текста.

- Повторное чтение, определение в тексте главного содержания, основных идей, понятий и т.д.

- Запись наиболее существенных положений изучаемого материала, излагаемого последовательно и кратко своими словами или в виде цитат. В конспект включаются не только основные положения, но и обосновывающие их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания).

- Составляя конспект, можно отдельные слова и целые предложения писать сокращенно, выписывать только ключевые слова,  применять условные обозначения.

- Чтобы форма конспекта как можно нагляднее отражала его содержание, располагайте абзацы «ступеньками» подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета.

- Прочтите еще раз текст и проверьте полноту выписанных идей.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Перечень контрольных вопросов и типовых задач,  вынесенных на экзаменационную сессию по МДК 02.01в части ТЭДМ   профессионального модуля ПМ 02.

в 2015 – 2016 учебном году.

1.Дайте сравнительный анализ основных целей и задач технической эксплуатации машин и эксплуатации машин по назначению. Введение

2.Перечислите и охарактеризуйте основные резервы повышения эффективности работ в дорожном строительстве России вообще и в технической эксплуатации машин в частности. Введение

3.Перечислите и охарактеризуйте основные термины и определения принятые в области эксплуатации машин. Тема №1 «Общие положения по эксплуатации машин»

4.Охарактеризуйте изменения, происходящие в машинах в процессе эксплуатации,  перечислите основные методы повышения износостойкости деталей. Тема №2 «Трение и изнашивание машин»

5. Трение и изнашивание машин. Тема №2 «Трение и изнашивание машин»

6.Основные положения по надёжности машин, её свойства и показатели. Пути повышения надёжности машин. Тема №3  «Надёжность машин»

7.Перечислите и охарактеризуйте все основные этапы при подготовке новой машины к её эксплуатации. Тема №4 Подготовка машин к эксплуатации»

8. Монтаж и демонтаж машин: назначение, методы и технология работ, применяемое оборудование. Тема №5 «Монтаж и демонтаж машин»

9.Охарактеризуйте особенности транспортирования негабаритных грузов по автодорогам и  железнодорожным транспортом. Тема № 6 « Транспортирование машин»

10.. Хранение машин: назначение,  виды и способы, технология работ, документальное оформление работ связанных с хранением машин. Тема № 7 «Хранение машин»

11. Организация складского хозяйства в дорожных организациях: типы складов, технология хранения, особенности хранения ТСМ, запчастей, резинотехнических изделий и эксплуатационных материалов.  Тема № 8 «Хранение и нормирование расхода эксплуатационных материалов»

12. Нормы расхода и нормы потерь ТСМ и эксплуатационных материалов. Тема № 8 «Хранение и нормирование расхода эксплуатационных материалов»

13. Списание и выбраковка машин , оборудования и технического имущества. Тема

№ 9 «Списание машин и технического имущества»

14. Крепёжные и регулировочные работы: назначение, виды, трудоёмкость выполнения, технология работ и применяемое оборудование и инструмент. Тема № 10 «Система ТО и ТР машин»

15.Охарактеризуйте плановые ТО : назначение, виды, состав работ, периодичность проведения и трудоёмкость выполнения. Тема № 10 «Система ТО и ТР машин»

16.Механизация процессов ТО и Р машин: основные понятия  и определения, определение уровней механизации работ по ТО и ТР машин, технико-экономическое значение механизации работ. Тема № 10 «Система ТО и ТР машин»

17. Сезонные технические обслуживания машин. Способы подогрева ДВС зимой и их технико-экономическая характеристика. Тема № 10 «Система ТО и ТР машин»

18.Основы системы фирменного обслуживания дорожно-строительных машин. Тема № 10 «Система ТО и ТР машин»

19.Основы планово-предупредительной системы ТО и Р машин, виды и режимы, её достоинства и недостатки. Тема № 10 «Система ТО и ТР машин»

20.Система ТО и Р машин по состоянию и особенности её проведения. Тема № 10 «Система ТО и ТР машин»

21. Охарактеризуйте порядок проведения ежесменное техническое обслуживание и контроля за состоянием машин перед выездом на линию или объект. Тема № 10 «Система ТО и ТР машин»

22.Смазка и заправка машин: назначение, трудоёмкость, технология работ, применяемое оборудование и его характеристика. Тема № 10 «Система ТО и ТР машин»

23.Перечислите и охарактеризуйте основные формы и методы организации производства технического обслуживания машин в современных условиях. Тема № 11 «Организация , управление и планирование ТО и Р машин»

24. Планирование ТО и Р машин. Тема №11 «Организация, управление и планирование ТО и Р машин»

25. Учёт и контроль за ТО и Р машин. Тема №11 «Организация, управление и планирование ТО и Р машин»

26. Техническая диагностика машин её виды и методы и их характеристика. Тема №12 «Техническая диагностика машин»

27. Основные виды текущего ремонта машин и их характеристика.  Тема №13 « Текущий ремонт машин и технология его проведения»

28.Эксплуатационная документация и порядок её ведения. Тема №14 «Эксплуатационная документация и порядок её ведения»

29. Охарактеризуйте порядок определения общего технического состояния ДВС по двум основным показателям. Тема №15 «Технология диагностирования и ТО основных показателей ДВС»

30.Назовите и  охарактеризуйте методы диагностики, которые основаны на измерениях параметров в камере сгорания ДВС. Тема № 16 « Диагностирование и ТО КШМ и ГРМ»

31.Охарактеризуйте технологии оценки состояния ЦПГ по измерениям в картере ДВС и по измерениям на блоке цилиндров с использованием виброакустических диагностических параметров.  Тема № 16 « Диагностирование и ТО КШМ и ГРМ»

32. Как проверяют и регулируют зазоры в механизме газораспределения двигателя ЯМЗ-238. Как проверить плотность посадки клапанов. Тема № 16 « Диагностирование и ТО КШМ и ГРМ»

33.Основные неисправности систем охлаждения, методы их контроля и диагностики, оборудование и приборы при этом применяемые.  Тема № 17 «Диагностирование и ТО систем смазки и охлаждения»

34.Техническое обслуживание и текущий ремонт систем охлаждения: виды и состав работ, технология проведения, применяемые оборудование и приборы. Тема № 17 «Диагностирование и ТО систем смазки и охлаждения»

35.Основные неисправности систем смазки, методы их контроля и диагностики, оборудование и приборы при этом применяемые. Тема № 17 «Диагностирование и ТО систем смазки и охлаждения»

36.Как проверяют и регулируют форсунки на месте работы машины и в условиях стационарной мастерской? Тема №18 «Диагностирование и ТО систем топливопитания»

37.Как проверяют и регулируют ТНВД в условиях эксплуатации на месте работы машин и в условиях стационарной мастерской? Тема №18 «Диагностирование и ТО систем топливопитания»

38. Укажите, как регулируют карбюратор на малую частоту вращения холостого хода. (На примере карбюраторов серии К-151 производства АО «ПЕКАР»).- Тема №18 «Диагностирование и ТО систем топливопитания»

39.Перечислите и охарактеризуйте основные операции комплекса работ по регулированию топливной аппаратуры карбюраторных ДВС.- Тема №18 «Диагностирование и ТО систем топливопитания»

40. Диагностика и ТО системы питания машин, работающих на газе. Тема №18 «Диагностирование и ТО систем топливопитания»

41.  Диагностирование и ТО турбокомпрессоров и систем очистки воздуха у ДВС. Тема №18 «Диагностирование и ТО систем топливопитания»

42.Основные неисправности в системе батарейного зажигания их причины, признаки и способы устранения. Установка зажигания на машине. Тема №19  «Диагностика и ТО автотракторного электрооборудования»

43.Укажите порядок диагностики прерывателя-распределителя на контрольно-испытательном стенде для диагностики автотракторного электрооборудования. . Тема №19  «Диагностика и ТО автотракторного электрооборудования»

44. Диагностика и ТО аккумуляторных батарей: основные неисправности, операции ТО, методы заряда и разряда и их характеристика. Тема №19  «Диагностика и ТО автотракторного электрооборудования»

45. Диагностика силовых передач по суммарному зазору в кинематической цепи. Тема №20 «Диагностика и ТО трансмиссий машин»

46. Диагностирование и ТО сцеплений и КПП дорожных машин. Тема № 20 «Диагностика и ТО трансмиссий дорожных машин»

47.  Диагностирование и ТО главных и конечных передач дорожных машин.

Тема № 20 «Диагностика и ТО трансмиссий дорожных машин»

48. Балансировка колёс и диагностика амортизаторов. Тема № 21 «Диагностирование и ТО ходовой части машин и тормозов»

49. Технология и методы ремонта шин и камер. Оборудование для шиномонтажных и шиноремонтных работ. Тема № 21 «Диагностирование и ТО ходовой части машин и тормозов»

50.  Диагностика и ТО пневматических тормозных систем. Тема № 21 «Диагностирование и ТО ходовой части машин и тормозов»

51.Нормативные параметры установки передних колёс и проверка их геометрии.      Оборудование и приборы при этом применяемые. Тема № 21 «Диагностирование и ТО ходовой части машин и тормозов»

52.  Диагностика и ТО ходовой части машин на гусеничном ходу.  Тема № 21 «Диагностирование и ТО ходовой части машин и тормозов»

53. Диагностирование эффективности тормозов методом ходовых испытаний, по величине замедления  и на специальных стендах. Тема № 21 «Диагностирование и ТО ходовой части машин и тормозов»

54.  ТО гидросистем дорожных машин. Тема № 22»Диагностирование и ТО систем управлений машин»

55.Охарактеризуйте порядок контроля и регулировки передних и задних колёсных пар на примере автомобиля КАМАЗ – 5320. Тема № 22»Диагностирование и ТО систем управлений машин»

56. Осмотровое и подъёмно-транспортное оборудование: классификация, условия применения и основные технико-экономические параметры. Тема № 23 «Основы проектирования и реконструкции производственной базы технической эксплуатации

57.Объёмно-планировочное решение зданий и сооружений при реконструкции и проектировании ПТБ дорожных организаций. Тема № 23 «Основы проектирования и реконструкции производственной базы технической эксплуатации»

58. Основные требования по технике безопасности, охране труда  и окружающей среды при проведении ТО и ТР машин. Тема № 23 «Основы проектирования и реконструкции производственной базы технической эксплуатации»

59. Технологический расчёт и производственная программа при проектировании и реконструкции ПТБ дорожных организаций. Тема № 23 «Основы проектирования и реконструкции производственной базы технической эксплуатации»

60. Производительность дорожных машин и мероприятия по её повышению. Тема

№ 24 «Использование машин по назначению»

61. Использование машин по назначению: основные показатели использования парков машин и их характеристики. Тема № 24 «Использование машин по назначению»

62.Такелажная оснастка и её техническое освидетельствование, испытание и выбраковка. Тема № 25 «Особенности эксплуатации грузоподъёмных машин и оборудования»

63.Укажите порядок регистрации и технического освидетельствования грузоподъёмных кранов исходя из  требований Госгортехнадзора России.

## Тема № 25 «Особенности эксплуатации грузоподъёмных машин и оборудования»

64. Опишите порядок регистрации автокрана в соответствующих инспекциях. Тема

№ 25 «Особенности эксплуатации грузоподъёмных машин и оборудования»

65. Эксплуатация котельных установок малой мощности: характеристика природных вод и требования к качеству питательной воды, деаэрация воды и способы  её подготовка для питания котлов. Тема №26 «Особенности эксплуатации энергетического оборудования»

66. Основные положения по эксплуатации ЦБЗ: виды и состав работ по ТО и Р для  бетоносмесительной установки, периодичность проведения, трудоёмкость работ и технология их проведения.  Тема № 27 «Основные положения эксплуатации машин и оборудования производственных предприятий»

67. Основные положения по эксплуатации АБЗ: виды и состав работ по ТО и Р для  асфальтосмесительной установки, периодичность проведения, трудоёмкость работ и технология их проведения. Тема № 27 «Основные положения эксплуатации машин и оборудования производственных предприятий»

68. Основы автоматизации производственных процессов для дорожных машин.

Тема № 28 «Основы автоматизации производственных процессов»

Список рекомендуемой литературы.

1.Е.С.Локшин и другие «Эксплуатация и ТО дорожных машин, автомобилей и тракторов»  М. Мастерство 2012 года.

2.Л.И. Епифанов и Е.А. Епифанова  «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»  М. ФОРУМ-ИНФРА-М  2014 год

3. А.Н. Максименко «Эксплуатация строительных и дорожных машин»  Минск «Высшая школа» 2014 год

4. Л.Ф.Баранов «Техническое обслуживание и ремонт машин»  Минск «Ураджай» 2013 год.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Примерный перечень типовых задач

вынесенных на экзаменационную сессию по МДК 02.01 в части

«Техническая эксплуатация дорожных машин, автомобилей и тракторов»

1. Задача

Определите коэффициент использования по времени и коэффициент внутрисменного использования для автокрана КС-35719-5 на шасси МАЗ-5337. Фотография сменного времени показала, что из 8 часов общей установленной продолжительности смены 2 часа он простоял из за отсутствия фронта работ, 47 минут ушло на переезд к другому объекту и 20 минут на устранение небольшой неисправности.

Решение:

2. Задача

Определите коэффициент выполнения норм выработки для 3х одноковшовых фронтальных  погрузчиков  ТО-18Д. Согласно сменных рапортов их фактическая  годовая выработка составила 124 тыс. куб м грунта. Директивная норма выработки определённая экспертно-расчётным методом составляет 2,3  тыс. куб м грунта.

Решение:

3. Задача

Для предъявления рекламации на качество выпускаемой продукции определите среднюю наработку на отказ для бульдозера Б -170 М.01 ЕН с рыхлителем в период гарантийного срока его эксплуатации. Отказы шли в следующей последовательности: 1ый отказ – через 87 часов работы; 2ой через 42 ч после первого; 3ий через 61 час после второго; 4ый через 23 часа и 5ый  58 часов. Используя полученное значение, определите коэффициент технической готовности для бульдозера, если среднее время восстановления данных отказов составило 56 часов.

Решение:

4. Задача

Определите проектную величину коэффициента технического использования для группы из 100 автомобилей КАМАЗ – 53212  работающих в АООТ и занимающихся  междугородними перевозками грузов. Среднесуточный пробег машин составил 260 км. Половина из имеющихся машин прошла капитальный ремонт.

Решение:

5. Задача

Определите величину удельной годовой выработки для группы из 10 экскаваторов типа ЕК-18, если среднее время работы экскаваторов в году составило 1670 часов. Эксплуатационная производительность одного экскаватора 18 м3 /час. Из этих 10 машин 4 машины отработали 250 дней, а остальные 175 дней.

Решение:

6. Задача

Определите коэффициент механизации работ для двух отделений мастерской УМ. Общая установленная продолжительность смены 8 часов при пятидневной рабочей недели. В первом отделении механизированное оборудование используется 2,1 часа, а во втором 3,8 часа.

Решение:

7. Задача

Определите коэффициент использования парка машин для СДРСУ за сентябрь месяц по двум участкам. На первом участке из 20 машин- 9 отработали весь месяц, а остальные только 20 дней. На втором участке из 11 машин 9 отработали полный срок ,  одна машина только 5 дней и была переброшена на другой участок, а ещё одна машина выбыла в связи с поломкой на базу за два дня до окончания месяца.

Решение:

8. Задача

Произведите расчёт естественного и искусственного освещения для электротехнического  участка мастерской ГУДП с учётом норм охраны труда и экономии электроэнергии. Площадь участка 18 м2, а высота помещения 3,6 м. Укажите тип ламп и светильников, дайте схему их рационального размещения на потолке при монтаже.

Решение:

9. Задача

Определить явочное и списочное число производственных рабочих для топливного участка мастерской АО «КАМАЗ – АВТОЦЕНТР» если известно, что за год обслуживание в мастерской  прошли 674 автомобиля КАМАЗ-5320. Среднегодовой их пробег 12,9 млн. км. Категория условий эксплуатации машин –2, пробег машин с начала эксплуатации составил 0, 89 L к, г Екатеринбург. Шестидневная рабочая неделя.

Решение:

10. Задача

Произведите расчёт естественной и искусственной вентиляции в кузнечно-сварочном отделении мастерской  ГУДП. Площадь отделения составляет 54 м2 , высота 4,2 м, напор  воздушного потока 21 кг/м2, (в = 0, 85, (п = 0, 97.

Решение:

11. Задача

Произведите расчёт числа производственных рабочих и подбор оборудования для слесарно-механического отделения мастерской ДРСУ. Производственная программа отделения составляет 5078 чел-часов. Отделение работает в одну смену по 8 часов при 5и дневной рабочей недели.

Решение:

12. Задача

Определите годовую трудоёмкость работ на участке ремонта сборочных единиц мастерской АТП. За год в мастерской было обслужено 300 автомобилей средней грузоподъёмности. Категория условий эксплуатации автомобилей 2ая, пробег машин с начала эксплуатации К4 = 0, 78 Lк. Место эксплуатации г. Москва.

Решение:

13. Задача

Произведите расчёт числа постов в зоне ТО и ТР машин мастерской ГУДП. Производственная программа зоны по ТО составляет 9765 чел-часов, а по ТР -- 18973 чел-часа.  В мастерской принята пятидневная рабочая неделя, продолжительность смены – 8 часов. Число смен работы принять самостоятельно исходя из условий экономической и производственной целесообразности.

Решение:

14. Задача

Из путевого листа установлено, что бортовой автомобиль ЗИЛ - 5301 АО зимой в г. Ростов-на-Дону совершил 356 ткм транспортной работы при общем пробеге в 548 км. Автомобиль оборудован дизельным ДВС типа Д -245 с контрольным расходом топлива при 60 км / час, л / 100 км равным 14 литрам. Определите нормируемый расход ТСМ.

Решение:

15. Задача

С передвижной мастерской ГУДП «Техпомощь» на шасси автомобиля КАМАЗ-4310 была проведена модернизация. В результате кунг был частично переоборудован, установлено новое технологическое оборудование, заменено старое. После модернизации масса кунга увеличилась на  410 кг. Выйдя на линию, мастерская совершила пробег в 320 км, выполняя работы связанные с проведением ТО дорожных машин. Время работы оборудования за это время  составило  8,4 часа. Определите нормативный расход топлива.

Решение:

16. Задача

Определите нормируемое значение расхода ТСМ для передвижной  ремонтно-диагностической  мастерской на шасси автомобиля ЗИЗ-433360  работающей в паре с передвижным сварочным агрегатом САК-2 массой в 1,5 тонны. За смену автопоезд совершил 70 км пробега и выполнил  120 ткм работы. Общее время работы оборудования установленного в кунге составило 4,3 часа.

Решение:

17. Задача

Из путевого листа установлено, что автомобиль-самосвал КАМАЗ-5511 с самосвальным прицепом ИАЗМП-649 перевозил в г Ростове-на-Дону песок из ковша на реке Дон на участок реконструируемой автодороги. Расстояние от ковша до  дороги 28 км. За смену автомобиль выполнил 3 ездки с грузом. Масса и грузоподъёмность прицепа 2,4 и 6 т соответственно. Пробег за смену составил 190км. Определите нормируемый расход ТСМ.

Решение:

18. Задача

Автопоезд КАМАЗ – 5410 с прицепом ГКБ – 675 совершил зимой пробег по маршруту Ростов – Тольятти – Ростов за запчастями. Первый отрезок пути Ростов – Тольятти длиной в 1000 км он проехал с грузом массой в 5 тонн. В  самом Тольятти автомобиль совершил пробег в 45 км и, перегрузившись, выехал в Ростов с грузом массой в 15 тонн. Определите нормируемый расход ТСМ. Масса и грузоподъёмность прицепа 2,5 и 6 тонн соответственно.

Решение:

19. Задача

Из путевого листа установлено машина КДМ – 130 районного комбината благоустройства г Ростова за смену зимой, занимаясь очисткой дорог от снега и посыпкой их пескопастой, совершила 127 км пробега.  Из них   27 км был холостой пробег. В остальное время у машины попеременно  работало  или плужно-щеточное,  или пескоразбрасывательное оборудование. Продолжительность работы оборудования составила 6 часов. За время работы отсыпано два бункера пескопасты массой по 4 тонны каждый. Определите нормируемый расход ТСМ.

Решение:

20. Задача

Из путевого листа установлено, что автогудронатор ДС-53А принадлежащий  Сальскому  ДРСУ работая на ремонтируемом участке автодороги Ростов-Сальск, совершил за смену пробег в73 км. Время работы гудронатора на объекте составило 3,5 часа, а битумного насоса 2,3 часа. Определить нормируемый расход ТСМ за смену.

Решение:

21. Задача

Автомобиль КАМАЗ 5310 с прицепом, принадлежащий  Ростовскому ДРСУ-1, зимой совершил пробег по маршруту Ростов – Москва – Ростов. За пробег от Ростова до – Москвы в  1000 км автомобиль совершил 9000 ткм работы, перевозя с/х продукты. Холостой пробег по Москве составил 50 км. Обратно из Москвы были привезены два мотокатка массой 9т и 5т соответственно. Определите нормативный расход ТСМ.

Решение:

22. Задача

Автопоезд, состоящий из автомобиля КАМАЗ-5410 с полуприцепом и прицепом массой в 3,2 т и 2,4 т соответственно, перевозил зерно с поля на элеватор. Расстояние от поля до элеватора 50 км из них 10 км проходят по грунтовой дороге. За рабочий день водитель выполнил  5 ездок, с грузом перевозя за один раз по 15 тонн зерна. Определить нормируемый расход ТСМ.

Решение:

23. Задача

Составьте годовой и структурный планы ТО и Р для автокрана КС – 45719 – 1 «Галичанин» на шасси автомобиля КАМАЗ – 53212, грузоподъёмностью 20 т, который отработал с начала эксплуатации 1078 часов. Планируемая наработка на год  1920 часов. Результаты расчёта сведите   в таблицу планов ТО и Р на 200… год по форме ГОСТ 25646 – 83.

Решение:

24. Задача

Составьте план – график ТО и Р машин на ноябрь  месяц 200… года для автомобиля ГАЗ –33021 «Газель» , который имеет пробег с начала эксплуатации в 72345 км, категория эксплуатации – 2ая, среднесуточный пробег автомобиля составит – 215 км. Место эксплуатации  Оренбургская область. Расчёт вести по фактическому пробегу с  построением и использованием структурного графика ТО и Р  для автомобиля ГАЗ – 33021 «Газель». Результаты расчётов свести в таблицу план – графиков ТО и Р машин на месяц по форме ГОСТ 25646 – 83.

Решение:

25. Задача

Составьте план - график ТО и Р машин на июнь 200… года для  автомобиля - самосвала КАМАЗ–65115, который имеет пробег 101358 км, категория условий эксплуатации – 3ая, среднесуточный пробег автомобиля составит – 228 км. Место эксплуатации Самарская область. Расчет вести по фактическому пробегу с построением и использованием структурного графика ТО и Р для автомобиля КАМАЗ - 65115. Результаты расчетов свести в таблицу план – графиков ТО и Р машин на месяц по форме ГОСТ 25646 – 83.

Решение:

26. Задача

Составьте план-график ТО и Р для погрузчика ТО-18Д и для автомобиля- самосвала ЗИЛ ММЗ – 45082 на декабрь месяц текущего года. Погрузчик отработал с начала эксплуатации  1895 часов. Планируемая наработка  1780 часов. 1,5  сменный режим работы.  Автомобиль прошёл с начала эксплуатации  207562 км. Среднесуточный пробег 168 км. Категория условий эксплуатации 3. Оренбургская область.

Решение:

27. Задача

Составьте план-график ТО и Р для  автогрейдера А-120 и для автомобиля ЗИЛ- 43330  на  сентябрь месяц текущего года. Автогрейдер отработал с начала эксплуатации  3895 часов. Планируемая наработка  1980 часов. 1,5  сменный режим работы.  Автомобиль прошёл с начала эксплуатации  297562 км. Среднесуточный пробег 198 км. Категория условий эксплуатации 4. Воронежская область.

Решение:

28. Задача

Составьте годовой и структурный планы ТО и Р для  асфальтоукладчика АСФ-2 который отработал с начала эксплуатации 1078 часов. Планируемая наработка на год  1320 часов. Результаты расчёта сведите   в таблицу планов ТО и Р на 200… год по форме ГОСТ 25646 – 83.

Решение:

29. Задача

Аккумуляторная батарея 6 СТ – 132 имеет плотность 1, 23 г/см3 приведенную к 250С. Опишите порядок увеличения плотности электролита до 1, 25 г/см3, в том числе и объёмную её часть которую нужно удалить,  а также долю электролита плотности 1,4 г/см3, которую нужно добавить для корректировки.

Решение:

30. Задача

Опишите порядок корректировки плотности электролита в аккумуляторной батареи 6СТ – 190 ЭМС с 1,27 до 1,25 г/см3 , а также объёмную часть электролита, подлежащую удалению и объёмную часть дистиллированной воды которую нужно добавить в электролит.

Решение:

31. Задача

Определите сколько новых аккумуляторных батарей типа 6СТ- 60 можно одновременно зарядить от зарядного устройства ЗУ1М со следующими характеристиками. Напряжение питания –220В; мощность – 1,5 кВт, напряжение на выходе 12В, максимальный зарядный ток 18А. Укажите метод заряда, дайте схему подсоединения, а/б и перечислите достоинства и недостатки данного метода заряда аккумуляторных батарей.

32. Задача

Для оценки состояния  аккумуляторной батареи  6СТ-90 отработавшей 1 год был проведён контрольно-тренировочный цикл (КТЦ). Его результаты следующие: время разряда, а/б составило 9,8 часа, а приведённая ёмкость 47 а ч. Дайте рекомендации по дальнейшей эксплуатации данной а/б, опишите технологию работ и схему проведения КТЦ.

Решение:

33. Задача

Определите оборотный годовой фонд гидрораспределителей РР-150, для экскаваторов ЭО-3323А в мастерской управления механизации если  общее число экскаваторов 15 шт, число одинаковых сборочных единиц на одну машину –1, время оборачиваемости сборочных единиц – 12 дней. Планируемая наработка экскаватора в течении года 1980 часов, ресурс гидрораспределителя – 2100 часов, коб = 1,03.

Решение:

34. Задача

Автомобильный бензин марки А-80 и дизтопливо марки Л-0,2-40 хранят в двух надземных, горизонтальных, цилиндрических резервуарах. Резервуары имеют диаметр 2,5 м и длину 15 м. Зона хранения Южный Федеральный округ. Определите общие естественные потери за 6 месяцев хранения   весенне-летнего периода.

Решение:

Библиографический список.

Основная литература.

- Автослесарь / сост. А. А. Ханников. - Мн.: Современная школа, 2014. - 384 с.: ил.

- Березин С. В.   Справочник автомеханика/ С. В. Березин. - 2-е изд. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. - 346 с.: ил.

- Богатырев, А. В.   Тракторы и автомобили: учебник для студ. ссузов по спец. 3106 "Механизация сельского хозяйства" / А. В. Богатырев, В. Р. Лехтер. - М.:КолосС, 2013. - 400 с.: ил. - (Учебники и учеб.пособия для студентов средних специальных учебных заведений).

- Волков Д. П.   Строительные машины и средства малой механизации: учебник для сред.проф. образования / Д. П. Волков, В. Я. Крикун. - 5-е изд., стер. - М.: Академия, 2014. - 480 с.: ил.

- Гаврилов, К. Л.   Тракторы и сельскохозяйственные машины иностранного и отечественного производства: устройство, диагностика и ремонт: учебное пособие / К. Л. Гаврилов. - Пермь: ИПК "Звезда", 2015. - 352 с.: ил.

- Гладов, Г. И.   Тракторы: Устройство и техническое обслуживание: учебное пособие для нач. проф. образования / Г. И. Гладов, А. М. Петренко. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2013. - 256 с.: ил.

- Котиков В. М.   Тракторы и автомобили: учеб.для студ. сред. проф. образования / В. М. Котиков, А. В. Ерхов. - М.: Академия, 2008. - 416 с.: ил.

- Набоких В.А.   Эксплуатация и ремонт электрооборудования автомобилей и тракторов: учебник для вузов / В. А. Набоких. - 4-е изд., стер. - М.: Академия, 2012. - 240с.

- Нарбут, А. Н.   Автомобили: рабочие процессы и расчет механизмови систем: учебник для студ. вузов / А. Н. Нарбут. - 2-е изд., испр. - М.: Издательский центр "Академия", 2014. - 256 с.: ил.

### Нормы расходов топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте: (РЗ112194-0366-97). - М.: Ось-89, 2000. - 48с.

- Пузанков, А. Г.    Автомобили : устройство автотранспортных средств: учебник для студ. учрежд. сред.проф. образования / А. Г. Пузанков. - 5-е изд., перераб. - М.: Издательский центр "Академия", 2015. - 560 с.: ил.

### Указания по эксплуатации дорожно-строительных машин. ВСН 36 - 90. - М., 1991.

### ТСЦ 81-01-2001. Территориальный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств [Текст] . Кн.2. - Изд. официальное. - Ростов-на-Дону, 2013. - 76с. - (Система нормативных документов в строительстве., Сметные нормативы Российской Федерации.Ростовская область.).

### Туревский, И. С. Техническое обслуживание автомобилей зарубежного производства: учебное пособие для ср. проф. образования / И. С. Туревский. - М. : ФОРУМ; ИНФРА-М, 2014. - 208 с. : ил.

- Ютт В. Е.   Электрооборудование автомобилей: учебник для автодор. вузов / В. Е. Ютт. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Горячая линия-Телеком, 2009. - 440 с. : ил.табл.

### 16. ЛокшинЕ.С. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и тракторов [Текст] : учебник для сред.проф. образования / под ред. Е.С.Локшина. - 2-изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 464с. : ил 17

Дополнительные источники:

- Ананьев, С. И.   Эксплуатационные материалы для автомобилей и тракторов: учебное пособие / С. И. Ананьев, В. Г. Безносов, В. В. Беднарский. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. - 384 с.

- Беднарский, В. В.   Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебник для сред.проф. образ. / В. В. Беднарский. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. - 456 с.: ил.

### Белецкий Б.Ф.Строительные машины и оборудование: Справочное пособие для вузов, факультетов и техникумов / Б. Ф. Белецкий. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. - 592с.

- ГОСТ 7.12-93 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила;

- ГОСТ 2.105-95 Общие требования к текстовым документам.

- ГОСТ Р 6.30-2003 Требования к оформлению организационно-распорядительной документации. – М.: Изд-во стандартов, 2003.

- ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие  требования и правила оформления» – М.: Изд-во стандартов, 2008.

# Footnotes

1Краткий словарь механика[Электронный текст]

# Text boxes

| Одобрено решением цикловой комиссии профессионального цикла специальности 23.02.04. Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) Председатель цикловой комиссии: Протокол № 1от 1 сентября 2017 г. ________________/Е.А.Тягло |  |  |
| --- | --- | --- |