Министерство образования и молодёжной политики Ставропольского края

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Ставропольский региональный многопрофильный колледж»

СБОРНИК МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

дисциплина   МДК 01.01 Устройство автомобиля

специальность 23.02.03 техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

2016

Организация-разработчик: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ставропольский региональный многопрофильный колледж»

Разработчики:

Радченко С.Г., преподаватель

Котельников А.Б., преподаватель

Методические указания для выполнения практических работ являются частью рабочей программы профессионального модуля разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта базовой подготовки укрупненной группы специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. Методические указания включают в себя учебную цель, перечень образовательных результатов, задачи, обеспеченность занятия, краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме, вопросы для закрепления теоретического материала, задания для практической работы студентов и инструкцию по ее выполнению, методику анализа полученных результатов, порядок и образец отчета о проделанной работе.

СОДЕРЖАНИЕ

| Название практических (лабораторных) работ | страницы |
| --- | --- |
| Практическое занятие № 11-13. Выполнение заданий по изучению устройства и работы кривошипно-шатунного механизма карбюраторного и дизельного двигателя. |  |
| Практическое занятие № 18-20. Выполнение заданий по изучению устройства и работы газораспределительного механизма карбюраторного и дизельного двигателя. |  |
| Практическое занятие № 23-25. Выполнение заданий по изучению устройства и работы узлов, механизмов и приборов системы охлаждения и облегчения пуска двигателя. |  |
| Практическое занятие № 28-30. Выполнение заданий по изучению устройства и работы узлов, механизмов и приборов системы смазки карбюраторного и дизельного двигателей. |  |
| Практическое занятие № 32-34. Выполнение заданий по изучению устройства и работы узлов и приборов систем питания карбюраторного двигателя и двигателя с электронным впрыском. |  |
| Практическое занятие № 36-38. Выполнение заданий по изучению устройства и работы узлов, механизмов и приборов системы питания дизельного двигателей. |  |
| Практическое занятие № 40-42. Выполнение заданий по изучению устройства и работы узлов, механизмов и приборов системы питания газобаллонной установки с частичной разборкой. |  |

Введение

УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ!

Методические указания по дисциплине «МДК01.01 Устройство автомобиля» для выполнения практических работ созданы Вам  в помощь для работы на занятиях, подготовки к практическим работам, правильного составления отчетов.

Приступая к выполнению практической работы, Вы должны внимательно прочитать цель и задачи занятия, ознакомиться с требованиями к уровню Вашей подготовки в соответствии с федеральными государственными стандартами, краткими теоретическими и учебно-методическими материалами по теме практической работы, ответить на вопросы для закрепления теоретического материала.

Все задания к практической Вы должны выполнять в соответствии с инструкцией, анализировать полученные в ходе занятия результаты по приведенной методике.

Отчет о практической работе Вы должны выполнить по приведенному алгоритму, опираясь на образец.

Наличие положительной оценки по практическим работам необходимо для получения зачета по дисциплине МДК)01.01 Устройство автомобиля и допуска к экзамену, поэтому в случае отсутствия на уроке по любой причине или получения неудовлетворительной оценки за практическую  Вы должны найти время для ее выполнения или пересдачи.

Внимание! Если в процессе подготовки к практическим работам или при решении задач у Вас возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения разъяснений или указаний в дни проведения дополнительных занятий.

Время проведения дополнительных занятий можно узнать у преподавателя или посмотреть на двери его кабинета.

Желаем Вам успехов!!!

Раздел 1.  ПМ 01. Изучение устройства и основ теории подвижного состава автомобильного транспорта

Тема 1.2. Устройство двигателей.

Практическое занятие № 11-13. Выполнение заданий по изучению устройства и работы кривошипно-шатунного механизма карбюраторного и дизельного двигателя.

Цель работы: Закрепить знания студентов, полученные на теоретических занятиях по устройству кривошипно-шатунных механизмов (двигателей).	Цель задания: Ознакомится с устройством и работай кривошипно-шатунного механизма различных двигателей.

Ход занятий:

Вопросы для повторения материала.

- Что называется степенью сжатия двигателя?

- Какие преимущества имеют дизельные двигатели по сравнению с бензиновыми?

- Для чего предназначается турбонаддув в дизельном двигателе?

- Какова последовательность чередования тактов в цилиндрах четырехцилиндровых двигателей?

- Какова последовательность чередования тактов в цилиндрах шестицилиндровых двигателей?

Постановочные вопросы для практического занятия.

- Назначение и общее устройство кривошипно-шатунного механизма.

- Назначение и конструкция блока цилиндров.

- Конструкция головок цилиндров.

- Назначение и общее устройство подвижных частей кривошипно-шатунного механизма.

- Устройство шатунной группы.

- Устройство коленчатого вала и маховика.

Краткое содержание занятия.

Кривошипно-шатунный механизм предназначен для преобразования возвратно-поступательного движения поршней двигателя под воздействием давления воспламенившихся газов во вращательное движение коленчатого вала.

Детали кривошипно-шатунного механизма подразделяются на условно неподвижные и подвижные.

К условно неподвижным деталям относятся блок цилиндров, головка блока цилиндров, картер и поддон картера.

С помощью учебного плаката или видеоматериалов показать конструкции  условно  неподвижных деталей различных марок двигателей, их соединений. Назвать материалы, применяемые для изготовления уплотнений и прокладок.

Закрепление пройденного материала:

Контрольные вопросы.

- Для чего предназначен кривошипно-шатунный механизм двигателя?

- Для чего предназначен поршень двигателя?

- Для чего в поршень вставляются поршневые кольца?

- Какова конструкция шатуна?

- Как фиксируется от осевого смещения коленчатый вал бензиновых двигателей автомобилей марки ЗИЛ?

- Для чего в двигателе служит маховик?

Заключительная часть:

Домашнее задание.

- Проработать подраздел «Кривошипно-шатунный механизм» учебника .

- В рабочей тетради описать, как фиксируются от осевого смещения коленчатые валы бензиновых и дизельных двигателей (привести примеры двух марок бензиновых двигателей и двух марок дизельных двигателей).

- Записать в рабочей тетради число колец поршня двигателя автомобиля ЗИЛ-433100.

Приложение к практическому заданию № 11-13

Рис. 1. Детали кривошипно-шатунного механизма:

а — V-образного карбюраторного двигателя; б — V-образного дизеля; в — соединение головки цилиндра, гильзы, головки и блока цилиндров дизеля КамАЗ-740: 1 — крышка блока распределительных зубчатых колес; 2 — прокладка головки блока цилиндров; 3 — камера сгорания; 4— головка блока цилиндров; 5— гильза цилиндра; 6, 19 — уплотнительные кольца; 7 — блок цилиндров; 8 — резиновая прокладка; 9 — головка цилиндра; 10 — прокладка крышки; 11 — крышка головки цилиндра; 12, 13 — болты крепления крышки и головки цилиндра; 14 — патрубок выпускного коллектора; 15 — болт-стяжка; 16 — крышка коренного подшипника; '17 — болт крепления крышки коренного подшипника; 18 — стальное опорное кольцо; 20 — стальная прокладка головки цилиндра.

Приложение к практическому заданию № 11-13

Рис. 2. Различные формы (I ...VIII) камер сгорания карбюраторных (а) и дизельных (6) двигателей.

Показать на схеме (учебном плакате) различные формы камер сгорания карбюраторных (рис. 2, а) и дизельных (рис.2, б) двигателей.

К подвижным частям кривошипно-шатунного механизма относятся коленчатый вал с подшипниками, шатуны с подшипниками, поршни, поршневые кольца и маховик.

Следует показать конструкции подвижных деталей изучаемых марок двигателей, объяснить их особенности и назвать материалы, применяемые для изготовления.

Представить формы поршней различных двигателей (рис. 3), а также формы и конструкции поршневых колец.

При рассмотрении конструкций коленчатых валов обратить внимание студентов на способы фиксации валов бензиновых и дизельных двигателей от осевого смещения.

Рис.3. Формы (а...е) поршней различных двигателей.

Приложение к практическому заданию № 11-13

|  | Рис. 4. Детали шатунной группы и коленчатого вала: 1 — носок коленчатого вала; 2 — шкив; 3 — храповик; 4 — распорно-упорная шайба; 5 — биметаллические упорные шайбы переднего коренного подшипника; 6 — вкладыш коренного подшипника; 7— вкладыш шатунного подшипника; 8 — стопорное кольцо; 9 — поршневой палец; 10 — втулка; // — отверстие для смазки поршневого пальца; 12 — верхняя головка шатуна; 13 — шатун; 14 — болт крышки шатуна; 15 — бобышка шатуна; 16 — нижняя головка шатуна; 17 — крышка шатуна; 18 — шатунная шейка; 19 — противовес щеки; 20 — коренная шейка; 21 — поршень; 22 — дренажные канавки для слива масла; 23 — маслосбрасываю-щий гребень задней коренной шейки; 24 — маслоотгонные спиральные витки; 25 — сальник заднего коренного подшипника; 26 — маховик; 27 — зубчатый венец; 28 — деревянный боковой уплотнитель; 29 — резиновая уплотнительная прокладка; 30 — крышка заднего коренного подшипника; 31 — канал для смазки шатунного подшипника; 32 — центробежная ловушка для очистки масла; 33 — пробка ловушки; 34— щека; 35 — крышка среднего коренного подшипника; 36 — вкладыш; 37— медно-никелевый подслой; 38— антифрикционный сплав СОС 6-6; 39 — крышка переднего коренного подшипника; 40 — шестерня. |
| --- | --- |

Приложение к практическому заданию № 11-13

Рис. 5.  Шатун:

1 — гайка; 2 — болт; 3, 14 — отверстия для масла; 4 — стержень шатуна; 5 — бронзовая втулка; 6 — отверстие для прохода масла к поршневому пальцу; 7 — верхняя головка шатуна; 8 — номер нижней головки; 9 — нижняя головка шатуна; 10 — крышка нижней головки; 11 — стопорная шайба; 12— метка; 13 — вкладыши; 15 — усик; 16 — паз в головке шатуна.

Рис. 6. Поршень и поршневые кольца:

а — поршень; б — поршневые кольца; в — установка поршневых колец; 1 — поршень; 2 — канавка для стопорного кольца поршневого пальца; 3 — бобышка для установки поршневого пальца; 4 — канавка для установки маслосъемного кольца; 5 — дренажные каналы в теле поршня; 6 — канавки для установки компрессионных колец; 7— установочная лыска на днище поршня; 8 — ребро жесткости бобышки; 9 — обозначение размерной группы поршня; 10 — днище поршня; // — чугунная вставка под верхнее компрессионное кольцо; 12 — температурные прорези в боковой стенке поршня; 13 — направляющая часть боковой стенки (юбка) поршня; 14 — кольцевой диск маслосъемного кольца; 15 — радиальный расширитель маслосъемного кольца; 16 — осевой расширитель маслосъемного кольца; 17 — нижнее компрессионное кольцо; 18— верхние хромированные компрессионные кольца; 19 — уплотняющая часть боковой стенки поршня, образующая с его днищем головку.

Раздел 1.  ПМ 01. Изучение устройства и основ теории подвижного состава автомобильного транспорта

Тема 1.2. Устройство двигателей.

Практическое занятие № 18-20. Выполнение заданий по изучению устройства и работы газораспределительного механизма карбюраторного и дизельного двигателя.

Цель работы: Закрепить знания студентов, полученные на теоретических занятиях по устройству кривошипно-шатунных механизмов (двигателей).

Цель занятия. Ознакомить студентов с назначением и устройством газораспределительных механизмов двигателей.

Ход занятий:

Вопросы для повторения материала.

- Что такое степень сжатия двигателя?

- Какова последовательность чередования тактов в цилиндрах четырехтактного четырехцилиндрового двигателя?

- Для чего предназначен в двигателях кривошипно-шатунный механизм?

- Какие детали в кривошипно-шатунном механизме относятся к условно неподвижным?

- Какие детали в кривошипно-шатунном механизме относятся пне подвижных?

- Из какого металла изготовляют коленчатые валы двигателей автомобилей ГАЗ-31029 и ЗИЛ-433100?

- Какие требования предъявляются к материалу поршня?

- Каковы назначение и конструкция шатуна?

Постановочные вопросы для практического занятия.

- Назначение и общее устройство газораспределительного механизма.

- Устройство и работа клапанного механизма.

- Назначение и устройство распределительного вала и привода распределительного вала.

- Газораспределительные механизмы с верхним расположением клапанов.

- Детали клапанного узла и привода клапанов.

- Фазы газораспределения.

Краткое содержание занятия.

Газораспределительный механизм предназначен для своевременного впуска в цилиндры горючей смеси в двигателях с искровым воспламенением и воздуха в дизельных двигателях, а также для выпуска отработавших газов.

Изучить на учебном плакате и разрезе двигателя клапанный механизм, системы его привода, распределительный вал с механизмом привода и системой передачи усилий от распределительного вала на клапанный механизм. Рассмотреть детали клапанного механизма, материал для их изготовления, условия работы. Изучить газораспределительные механизмы с верхним расположением клапанов и нижним (верхним) расположением распределительного вала.

На учебных плакатах и двигателе в разрезе изучить опорные шейки, кулачки толкателей, эксцентрики для привода топливного насоса, а также расположение деталей клапанного узла, штанг, коромысел и клапанов. Описать назначение, устройство и работу механизма принудительного вращения клапанов.

Период от момента открытия клапанов до момента их закрытия, выраженный в градусах поворота коленчатого вала, называют фазой газораспределения. Фазы зависят от частоты вращения коленчатого вала: чем выше частота вращения, тем больше углы фаз газораспределения (продемонстрировать с помощью диаграмм).

Обратить внимание на то, что у всех двигателей имеется период, когда выпускной и впускной клапаны открыты одновременно, т. е. так называемый момент перекрытия клапанов(выделить на диаграмме).

Закрепление пройденного материала:

Контрольные вопросы.

- Каково назначение газораспределительного механизма?

- Из какого материала изготовляют впускные и выпускные клапаны?

- Как осуществляется крепление клапанной пружины?

- Для чего служит механизм вращения клапанов?

- Как осуществляется привод распределительного вала двигателя автомобилей ВАЗ-1111?

Заключительная часть:

Домашнее задание.

- Проработать подраздел "Газораспределительный механизм" учебника.

- В рабочей тетради построить диаграммы фаз газораспределения двигателей автомобилей марки КамАЗ и автомобилей семейства «Газель».

Приложение к практическому заданию № 18-20

Рис. Газораспределительный механизм:

а — с нижним расположением клапанов и распределительного вала; б — с верхним расположением клапанов и нижним расположением распределительного вала; в — с верхним расположением клапанов и распределительного вала; 1— седло клапана; 2 — клапан; 3 — направляющая втулка; 4 — пружина; 5 — сухарь; 6 — тарелка пружины клапана; 7 — регулировочный болт; 8 — контргайка; 9 — толкатель; 10 — кулачок распределительного вала; 11 — свеча зажигания; 12— опорная шайба; 13 — маслоотражательный колпачок клапана; 14 — крышка головки блока; 15 — коромысло; 16 — регулировочный винт; 17 — ось коромысла; 18 — штанга; 19 — блок цилиндров; 20 — наконечник; 21 — внешняя пружина; 22 — внутренняя пружина.

Рис. Распределительный вал и детали газораспределительного механизма:

1— метка для установки шестерни газораспределения; 2 — шестерня привода распределительного вала; 3 — гайка распределительного вала; 4 — валик привода датчика ограничителя оборотов; 5 — упорный фланец распределительного вала; 6 — распорное кольцо шестерни распределительного вала; 7 — опорные шейки распределительного вала; 8 — эксцентрик привода штанги топливного насоса; 9 — кулачки толкателя выпускного клапана; 10 — кулачки толкателя впускного клапана; 11 — втулка подшипника шейки распределительного вала; 12 — впускной клапан; 13 — направляющая втулка клапана; 14 — шайба пружины впускного клапана; 15 — пружина клапана; 16 — ось коромысла; 17 — коромысло клапана; 18 — регулировочный винт коромысла клапана; 19 — стойка оси коромысел; 20 — механизм вращения выпускного клапана; 21 — выпускной клапан; 22 — штанга толкателя клапана; 23 — толкатели клапанов; 24 — шестерня привода прерывателя — распределителя зажигания и масляного насоса.

Приложение к практическому заданию № 18-20

Рис. Детали клапанного узла:

1 — клапан; 2 — направляющая втулка; 3 — стопорное кольцо; 4 — маслоотражательный колпачок; 5— опорная шайба пружин; 6 — внутренняя пружина; 7— наружная пружина; 8— тарелка пружин; 9 — сухарь; 10 — регулировочная шайба;

11 — толкатель.

Рис. Выпускной клапан двигателя автомобиля ЗИЛ-508.10 с механизмом вращения:

а — выпускной клапан и механизм вращения; б— г — соответственно начальное, рабочее и конечное положения механизма вращения; 1— выпускной клапан; 2 — корпус механизма вращения; 3 — шарик; 4 — опорная шайба; 5 — замковое кольцо; 6 — пружина клапана; 7— тарелка пружины; 8 — сухарь; 9 — дисковая пружина; 10 — возвратная пружина; 11 — натриевый наполнитель; 12 — направляющая втулка; 13 — седло клапана;  14 — жаростойкая наплавка; 15 — заглушка;

16 — головка блока.

Раздел 1.  ПМ 01. Изучение устройства и основ теории подвижного состава автомобильного транспорта

Тема 1.2. Устройство двигателей.

Практическое занятие № 23-25. Выполнение заданий по изучению устройства и работы узлов, механизмов и приборов системы охлаждения и облегчения пуска двигателя.

Цель работы: Закрепить знания студентов, полученные на теоретических занятиях по устройству системы охлаждения (двигателей).

Цель занятия. Ознакомить студентов с назначением и устройством системы охлаждения двигателей.

Ход занятий:

Вопросы для повторения материала.

- Как устроены шатуны и их подшипники?

- Из какого материала изготовляют впускные и выпускные клапаны?

- Почему необходим зазор в приводе от распределительного вала до клапана?

- Для чего в газораспределительных механизмах двигателей автомобилей ЗИЛ-433100 служит механизм вращения клапанов?

Постановочные вопросы для практического занятия.

- Назначение и общие требования к системе охлаждения.

- Общее устройство и работа системы охлаждения.

- Устройство радиатора.

- Устройство и работа паровоздушного клапана.

- Назначение и устройство расширительного бачка.

- Назначение, устройство и работа жидкостного насоса.

- Назначение, устройство и работа.

- Циркуляция охлаждающей жидкости по системе охлаждения.

Краткое содержание занятия.

Температура в зоне сгорания горючей смеси составляет более 2 000 °С, что обусловливает значительный нагрев всех деталей двигателя и при недостаточном охлаждении может повысить их износ, а также может вызвать заклинивание поршней и другие неисправности.

Системы охлаждения бывают воздушные, в которых теплота от стенок цилиндров и головок блока передается воздуху, обдувающему двигатель, и жидкостные.

Для нормальной работы двигателя температура охлаждающей жидкости должна составлять 80...95 °С.

Требования, предъявляемые к охлаждающей жидкости:

- эффективно отводить теплоту;

- не вызывать коррозию металлических изделий;

Расширительный бачок предназначен для компенсации изменений объема охлаждающей жидкости в системе при ее расширении вследствие нагревания. С помощью бачка контролируются степень заполнения системы жидкостью и удаление из нее воздуха и пара. Пробка расширительного бачка имеет два клапана: паровой и воздушный. Уровень охлаждающей жидкости следует проверять на холодном двигателе.

На учебном плакате и с помощью разреза двигателя изучить общее устройство системы охлаждения и принцип ее работы.

Рассмотреть назначение и устройство радиатора, конструкцию и схемы работы паровоздушного клапана в момент действия парового клапана (рис. 2.4, а) и в момент действия воздушного клапана (рис. 2.4, б).

У двигателей автомобилей ВАЗ-1111, -1113 паровой клапан открывается при давлении в системе не менее ПО кПа, а воздушные — при давлении 3... 13 кПа.

Закрепление пройденного материала:

Контрольные вопросы.

- Чем опасен перегрев двигателя?

- Каковы возможные причины переохлаждения двигателя?

- Как осуществляется крепление клапанной пружины?

- Почему в двигателях не применяется открытая система охлаждения?

- Для чего в системе охлаждения двигателя служит радиатор?

- Каковы основные элементы радиатора?

- Для чего в системе охлаждения предназначен паровоздушный клапан?

Заключительная часть:

Домашнее задание.

- Проработать раздел система охлаждения

- Используя интернет-ресурсы и другие дополнительные источники данных по устройству и эксплуатации автомобилей, представить в рабочей тетради полные ответы на следующие вопросы: каковы возможные причины перегрева двигателя; каковы неисправности, к которым может привести переохлаждение двигателя?

Приложение к практическому заданию № 23-25.

Рис. Жидкостная система охлаждения двигателя:

1, 2, 3, 5, 15, 18 — шланги; 4 — патрубок; 6 — распределительный бачок; 7, 9 —пробки; 8 — рубашка охлаждения; 10 — радиатор; 11 — кожух; 12 — вентилятор; 13, 14 — шкивы; 16 — приводной ремень; 17 — насос; 19 — термостат.

Приложение к практическому заданию № 23-25.

Рис. Жидкостный насос.

1— наружный двухручьевой шкив привода генератора, насоса гидроусилителя рулевого управления и вентилятора с водяным насосом; 2 — разрезная конусная втулка крепления шкива; 3 - вал привода водяного насоса; 4 — ступица шкива вентилятора; 5 — шариковый подшипник; 6 — крестовина вентилятора; 7 — распорная втулка; 8 — внутренний одноручьевой шкив для привода компрессора; 9 — корпус подшипников; 10 — водосбрасыватель; 11 — корпус; 12 — крыльчатка; 13 — обойма самоподвижного сальника; 14 — графитизированная текстолитовая упорная шайба; 15 — резиновый уплотнитель сальника; 16 — болт крепления крыльчатки; 17и 18— раструбы подачи охлаждающей жидкости в правую и левую группу цилиндров соответственно; 19 — патрубок подачи жидкости в насос; 20 — контрольный канал выхода охлаждающей жидкости наружу; 21 — бобышка для крепления трубки слива охлаждающей жидкости из отопителя; 22 — бобышка для крепления трубки слива охлаждающей жидкости из компрессора; 23 — пробка, закрывающая контрольное отверстие; 24 — масленка смазки подшипников

Рис. Термостат.

1, 12 — стойки; 2 — перепускной клапан; 3 — баллон; 4 — активная масса
(церезин); 5— упорная шайба; б	компенсационная пружина; 7 — Возвратная пружина; 8— обойма; 9 — Мембрана; 10 — буфер; 11 — втулка; 13 — шток-14 — регулировочный винт;15 -	радиаторный клапан; 16 — седло клапан

Раздел 1.  ПМ 01. Изучение устройства и основ теории подвижного состава автомобильного транспорта

Тема 1.2. Устройство двигателей.

Практическое занятие № 28-30. Выполнение заданий по изучению устройства и работы узлов, механизмов и приборов системы смазки карбюраторного и дизельного двигателей.

Цель работы: Закрепить знания студентов, полученные на теоретических занятиях по устройству системы смазки (двигателей).

Цель занятия. Ознакомить студентов с назначением и устройством системы и маслами, применяемые для смазывания двигателя, а также устройством и работой масленых насосов.

Ход занятий:

Вопросы для повторения материала.

- Какие основные сборочные единицы входят в систему охлаждения двигателя?

- Для чего в пробке наливной горловины устанавливается паровоздушный клапан?

- Для чего предназначена гидромуфта в приводе вентилятора?

- Объясните, как работает гидромуфта привода вентилятора.

- Покажите, как циркулирует охлаждающая жидкость по малому и большому кругам.

- Как устроен жидкостный насос центробежного типа?

- Каковы назначение, устройство и принцип действия термостата?

Постановочные вопросы для практического занятия.

- Назначение смазочной системы двигателя.

- Характеристика смазочных систем.

- Требования, предъявляемые к автомобильным маслам.

- Устройство и работа двухсекционного масляного насоса.

- Устройство и работа односекционного масляного насоса.

- Назначение в смазочной системе двигателя масленого фильтра.

- Устройство и работа фильтров тонкой очистки.

- Устройство и работа полнопоточного фильтра тонкой очистки масла центробежного типа.

- Устройство и работа центробежного маслоочистителя с активным приводом ротора.

Краткое содержание занятия.

Для уменьшения износа трущихся деталей двигателя и частичного их охлаждения служит смазочная система. Кроме того, смазочная система обеспечивает удаление продуктов износа и предохраняет трущиеся детали от коррозии.

В автомобильных двигателях применяется комбинированная смазочная система. Наиболее нагруженные детали (коренные и шатунные шейки коленчатого вала, опорные шейки распределительного вала, распределительные шейки) смазываются под давлением, создаваемым масляным насосом. Остальные детали смазываются разбрызгиванием и смазочным туманом.

Смазывающие масла в двигателях работают в очень тяжелых условиях при высоких температурах и перепадах давлений. Кроме того, в случае попадания в камеру сгорания масло сгорает, образуя нагар.

Автомобильные масла должны иметь необходимые вязкостные свойства, низкую температуру застывания, обладать антикоррозийными свойствами и не содержать механических примесей.

На учебном плакате проследить путь масла в смазочной системе двигателя автомобиля ЗИЛ-433100, начиная от основной секции масляного насоса. Обратить внимание на устройство и работу дифференциального и предохранительных клапанов.

Разъяснить устройство и работу двухсекционного и односекционного масляных насосов, устанавливаемых на двигателях автомобилей.

Загрязненное масло обусловливает повышенный износ деталей двигателя, а также процесс старения самого масла.

По принципу очистки различают фильтры щелевые, объемно-адсорбирующие и центробежные. В современных двигателях устанавливаются полнопоточные фильтры, через которые проходит все масло, подаваемое насосом.

С помощью учебных плакатов, схем и настоящих фильтров рассматреть устройство и процесс фильтрации масла в неразборных и разборных полнопоточных объемно-адсорбирующих фильтрах грузовых автомобилей и масляного фильтра автомобилей семейств «Газель» и «Волга».

Принцип работы центробежного фильтра основан на отбрасывании твердых частиц на стенки ротора центробежной силой, возникающей при его вращении. Преимущество центрифуг по сравнению с фильтрами со сменными фильтрующими элементами заключается в' отсутствии необходимости замены фильтрующего элемента.

Ознакомить студентов с устройством и работой полнопоточного фильтра тонкой очистки масла центробежного типа и с конструкцией масляного радиатора.

Закрепление пройденного материала:

Контрольные вопросы.

- Каково назначение смазочной системы?

- Как уменьшить износ трущихся деталей двигателя?

3.	 Каковы сборочные единицы смазочной системы двигателя?

4.	 Какие требования предъявляются к автомобильному маслу?

- Как осуществляется смазывание основных деталей двигателя?

- Какие точки в масляной системе смазываются под давлением?

- Для чего предназначен масляный фильтр в смазочной системе двигателя?

- Какие фильтры устанавливают в смазочных системах современных двигателей?

- Как устроен масляный фильтр автомобилей марки «Волга»?

- Каков принцип работы центробежного масляного фильтра?

- Для чего в смазочной системе предназначен масляный радиатор?

Заключительная часть:

Домашнее задание.

- Проработать раздел система смазки].

- Определить, в смазочных системах каких двигателей устанавливаются фильтры с перепускным и противодренажным клапанами и в каких — фильтры тонкой очистки масла с двумя фильтрующими элементами. Ответы оформить в рабочей тетради.

Приложение к практическому заданию № 28-30.

Рис. Смазочная система и система вентиляции картера двигателя ГАЗ-31029:

11     шланги; 2 ~ воздушный фильтр; 3 — фильтрующий элемент; 4 — крышка коромысел; 5 — масляный фильтр; 6- датчик сигнализатора аварийного давления масла; 7— клапан масляного радиатора; 8 — запорный краник масляного

радиатора; 9 — масляный насос с маслоприемником; 10— пробка сливного отверстия картера двигателя; 11— масляный радиатор; 12 — датчик указателя давления масла, 13 — золотниковое устройство вентиляции картера.

Рис. Схема смазочной системы двигателя автомобиля ЗИЛ-433100:

1 — центробежный маслоочиститель; 2 — компрессор; 3 — ось коромысел; 4 — пробка маслозаливного отверстия; 5 — топливный насос высокого давления (ТНВД); 6 — масляная магистраль; 7 — подшипник распределительного вала; 8 — коренной подшипник коленчатого вала; 9 — основная секция масляного насоса; 10 — масло-приемник; 11 — предохранительный клапан; 12 — радиаторная секция масляного насоса; 13 — предохранительный клапан основной секции масляного насоса; 14 — дифференциальный клапан; 15 — шатунный подшипник коленчатого вала; 16 — главная масляная магистраль; 17 — указатель давления масла; 18 — перепускной клапан масляного фильтра; 19 — фильтр тонкой очистки; 20 — масляный радиатор; 21 — сливной клапан центробежного маслоочистителя; 22 — запорный кран воздушно-масляного радиатора; 23 — отсечной клапан центробежного маслоочистителя.

Приложение к практическому заданию № 28-30.

Рис.  Схема смазочной системы двигателя ЯМЗ-740 автомобиля КамАЗ-5320:

1 — масляный радиатор; 2, 3, 18, 19, 21, 23, 24 — маслопроводы; 4 — сливной клапан центрифуги; 5 — перепускной клапан центрифуги; 6 — кран включения масляного радиатора; 7 — центрифуга; 8 — предохранительный клапан нагнетательной секции; 9 — радиаторная секция масляного насоса; 10 — нагнетательная секция масляного насоса; 11 — клапан смазочной системы; 12 — полнопоточный фильтр тонкой очистки; 13 — главная масляная магистраль; 14 — перепускной клапан фильтра тонкой очистки масла; 15 — манометр; 16 — указатель уровня масла; 17 — сапун; 20 — компрессор; 22 — ТНВД; 25 — кран включения гидромуфты; 26 — термосиловой датчик; 27 — гидромуфта привода вентилятора; 28 — поддон; 29 — предохранительный клапан радиаторной секции.

Рис. Двухсекционный масляный насос и маслоприемник:

а — конструкция; б — схема работы; в — поступление масла при чистой сетке; г — поступление масла в случае засорения сетки: / — корпус нижней секции насоса; 2 — болт, соединяющий корпуса секций насоса; 3 — прокладка; 4 — ведомая шестерня верхней секции; 5 — вал насоса; 6 — корпус верхней секции; 7 — ведущая шестерня верхней секции; 8 — стопорное кольцо; 9 — крышка масляного насоса; 10 — штифт; // — ведущая шестерня нижней секции; 12 — ведомая шестерня нижней секции; 13, 15 — редукционные клапаны; 14 — место установки крана включения масляного радиатора; 16 — верхняя секция; 17 — нижняя секция; 18 — корпус маслоприемника; 19 — трубка; 20'— пружина; 21 — сетка

Приложение к практическому заданию № 28-30.

Рис. Детали масляного насоса двигателей ВАЗ-2110, -2111, -2112,-1111 и -11113:

1— передний сальник коленчатого вала; 2 — крышка насоса; 3 — резиновое уплотнительное кольцо; 4 -маслоприемник; 5 — корпус насоса; 6 — ведомая шестерня;  7 — ведущая шестерня; 8 — плунжер редукционного клапана; 9 — пружина клапана; 10 — пробка; 11 — уплотнительное кольцо

Рис.  Масляный фильтр автомобилей семейств «ГАЗель и «Волга»:

1 — пробка сливного отверстия; 2 — стержень; 3 — корпус; 4 — датчик указатели давления масла; 5 — перепускной клапан; 6 — уплотнительная прокладка; 7 -колпачковая гайка; 8~ крышка; 9 — фильтрующий элемент; 10 — датчик аварийного давления масла.

Рис. Масляный фильтр 2101С-1012005-РК-1:

1 — пружина; 2 — корпус; 3 — фильтрующий элемент перепускного клапана; 4 -перепускной клапан; 5 — фильтрующий элемент; б — фланец; 7 — стопорное кольцо; 8, II, 12 — прокладки; 9 — крышка; 10 — противодренажный клапан; 13 — муфта-болт.

Приложение к практическому заданию № 28-30.

Рис. Центробежный маслоочиститель:

1 — колпак; 2 — гайка колпака; 3 — гайка крышки ротора; 4 — крышка ротора; 5— ротор; 6— ось маслоочистителя; 7— шариковый подшипник; 8 — отсечной клапан; 9 — сливной клапан; 10 — корпус; 11— прокладка; 12 — шайба

Рис. Масляный радиатор:

а— общий вид: 1, 4 — шланги; 2 — масляный радиатор; 3 — бачок; 5 — кран; 6 — штуцер с предохранительным (ограничительным) клапаном; б — кран закрыт; в — кран открыт.

Раздел 1.  ПМ 01. Изучение устройства и основ теории подвижного состава автомобильного транспорта

Тема 1.2. Устройство двигателей.

Практическое занятие № 32-34. Выполнение заданий по изучению устройства и работы узлов и приборов систем питания карбюраторного двигателя и двигателя с электронным впрыском.

Цель работы: Закрепить знания студентов, полученные на теоретических занятиях по устройству системы питания бензиновых двигателей.

Цель занятия. Ознакомить студентов с назначением и устройством системы питания карбюраторных и с электронным впрыском двигателей.

Ход занятий:

Вопросы для повторения материала.

- Каково назначение смазочной системы?

- Как уменьшить износ трущихся деталей двигателя?

3.	 Каковы сборочные единицы смазочной системы двигателя?

4.	 Какие требования предъявляются к автомобильному маслу?

- Как осуществляется смазывание основных деталей двигателя?

- Какие точки в масляной системе смазываются под давлением?

- Для чего предназначен масляный фильтр в смазочной системе двигателя?

- Какие фильтры устанавливают в смазочных системах современных двигателей?

- Как устроен масляный фильтр автомобилей марки «Волга»?

- Каков принцип работы центробежного масляного фильтра?

- Для чего в смазочной системе предназначен масляный радиатор?

Постановочные вопросы для практического занятия.

- Назначение системы питания двигателей.

- Смесеобразование и составы горючей смесей..

- Общее устройство и схема работы системы питания.

- Устройство и работа простейшего карбюратора

- Назначение и устройство и работа топливного насоса.

- Назначение, устройство и работа топливного фильтра

- Назначение, устройство и работа воздушного фильтра.

- схема распределительного впрыска топлива.

- Топливоподача системы непосредственного впрыска.

- Назначение, устройство и работа форсунки с электромагнитным управлением.

Краткое содержание занятия.

Система питания карбюраторных двигателей служит для приготовления горючей смеси из бензина и воздуха. Горючая смесь быстро и полностью сгорает в камере, если бензин смешивается с воздухом в определенной пропорции, мелко распыляется и хорошо перемешивается.

Бензин должен иметь хорошую испаряемость и антидетонационную стойкость (детонация — это взрывное сгорание рабочей смеси в камере сгорания). Показателем антидетонационного свойства бензина является октановое число.

В зависимости от содержания воздуха и бензина различают следующие виды горючих смесей: нормальную, обогащенную, богатую, обедненную и бедную. Следует дать характеристику каждой смеси и объяснить целесообразность работы двигателей на различных видах смесей в зависимости от нагрузок.

Используя учебные плакаты, схемы и видеоролики, объяснить общее устройство и работу системы питания двигателей с искровым зажиганием, включающей в себя топливный бак, фильтр-отстойник, карбюратор, воздушный фильтр, топливный насос и глушитель. С помощью учебных плакатов и схем объяснить все системы карбюратора. Раскройте особенности конструкции топливного насоса, топливного и воздушного фильтров (сухих и инерционных масленых), топливного бака.

Современный карбюратор не обеспечивает точного необходимого соотношения топлива и воздуха в горючей смеси при различных нагрузках во всех цилиндрах двигателя. В отдельных цилиндрах (особенно многоцилиндровых двигателей) состав горючей смеси может различаться на 15... 17 %.

Рассмотрите систему распределенного впрыска топлива.

В современных бензиновых двигателях все большее распространение находят системы непосредственного впрыска топлива.

С помощью учебного плаката и видеоматериалов рассказать об общей схеме системы непосредственного впрыска топлива двигателя ЗМЗ-4062.10.

Используя схему и разрез электрического бензонасоса, рассмотрите его конструкцию и работу, а также конструкцию и работу форсунок с электромагнитным управлением и регулятором холостого хода.

Закрепление пройденного материала:

Контрольные вопросы.

- Какая  горючая смесь считается нормальной?

- Перечислите все системы карбюратора?

- Каково назначения топливного насоса?

- Из какого материала изготавливают топливные баки?

- Как устроен воздушный фильтр инерционно-масленого типа?

- Какие сборочные единицы входят в систему непосредственного впрыска топлива?

- Куда происходит Впрыск топлива через форсунку?

- Какие датчики устанавливаются в систему непосредственного впрыска топлива?

Заключительная часть:

Домашнее задание.

- Проработать раздел система питания бензиновых двигателей.

- Используя интернет-ресурсы и другие дополнительные источники подготовить проект реферат по теме "Система непосредственного впрыска топлива"

Приложение к практическому заданию № 32-34.

Рис. Схема системы питания карбюраторного двигателя:

1— канал подвода воздуха к воздухоочистителю; 2 — воздухоочиститель; 3 — карбюратор; 4 — рукоятка ручного управления воздушной заслонкой; 5 — рукоятка ручного управления дроссельными заслонками; 6 — педаль подачи топлива; 7 — топливопровод; 8 — топливный бак; 9 — датчик указателя уровня топлива; 10 — указатель уровня топлива; 12 — кран; 12 — пробка горловины топливного бака; 13 — выпускная труба глушителя; 14— фильтр-отстойник; 15 — глушитель; 16 — приемные трубы глушителя; 17 — выпускной трубопровод; 18 — топливный, насос.

Главная дозирующая система                            Холостой ход                               Пусковое устройство

Экономайзер с механическим приводом                                                     Насос-ускоритель

Приложение к практическому заданию № 32-34.

Рис.  Топливный насос двигателя автомобилей «Жигули»,  «Ока»:

1 — нагнетательный патрубок; 2 — сетка-фильтр; 3 — корпус; 4 — всасывающий патрубок; 5 — верхняя крышка; 6 — всасывающий клапан; 7 — шток; 8 — рычаг ручной подкачки топлива; 9 — пружина; 10 — кулачок; 11 — балансир; 12 — рычаг механической подкачки топлива; 13 — нижняя крышка; 14 — внутренняя дистанционная прокладка; 15 — наружная дистанционная прокладка; 16 — нагнетательный клапан.

Рис.Топливные фильтры:

а — грубой очистки; бив — тонкой очистки: 1,11— корпус; 2, 4, 10, 12 — каналы; 3 — крышка; 5, 13 — фильтрующие элементы; 6 — выступы; 7— пробка; 8— каналы; 9— фильтрующие пластины; 14— отстойник; 15 — держатель; 16 —

гайка-барашек

Рис. Сухой воздушный фильтр:

1—  кронштейн крепления корпуса фильтра; 2 — корпус фильтра; 3 — кронштейн крепления крышки; 4 — фильтрующий элемент; 5 — стрелка установки крышки; 6 — крышка; 7 — гайка крепления крышки; 8 — шайба; 9 — верхний вытяжной шланг вентиляции картера; 10 — воздухозаборник; 11 — гофрированный шланг подогретого воздуха; 12 — рычажок заслонки воздухозаборника; 13 — патрубок верхнего вытяжного шланга

Приложение к практическому заданию № 32-34.

Приложение к практическому заданию № 32-34.

Рис. Общая схема системы непосредственного впрыска топлива:

1 — датчик детонации; 2 — выпускной трубопровод; 3 — кислородный датчик; 4 — датчик положения распределительного вала; 5 — свеча зажигания; 6 — катушка зажигания; 7 — форсунка; 8 — регулятор давления топлива; 9 — соединительный трубопровод; 10 — уравнительная полость впускного трубопровода; 11 — дроссельный патрубок; 12 — винт регулирования содержания СО; 13 — дроссельная заслонка; 14 — гофрированный патрубок для гашения колебаний; 15 — потенциометр; 16 — датчик расхода воздуха (расходомер); 17 — электрический разъем; 18 — топливный трубопровод; 19 — сливной трубопровод; 20 — бензиновый бак; 21 — трубопровод высокого давления; 22 — электрический бензонасос; 23 — топливный фильтр; 24 — додроссельное пространство; 25 — регулятор холостого хода; 26 — задроссельное пространство; 27 — датчик положения дроссельной заслонки; 28 — датчик температуры воздушного потока; 29 — впускной трубопровод; 30 — воздушный патрубок; 31 — впускной клапан; 32 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 33 — датчик угловых импульсов; 34 — электронный блок управления (ЭБУ); 35 — зубчатый венец диска синхронизации.

Рис.  Электромагнитная форсунка двигателя :

1-насадок; 2, 12-резиновое уплотнительное кольцо; 3-уплотнительная шайба; 4-якорь электромагнита; 5, 20-уплотнитель; 6-ограничительная шайба; 7-корпус: 8-изолятор; 9-обмотка электромагнита; 10-электриче: контакт; 11-электрический разъем; 13-топливный фильтр 14-топливная трубка; 15-штуцер; 16-топливный канал17-крышка; Т8-пружина; 19-сердечник; 21-корп>: 22-калиброванный зазор; 23-запирающий конус; 24-полость.

Раздел 1.  ПМ 01. Изучение устройства и основ теории подвижного состава автомобильного транспорта

Тема 1.2. Устройство двигателей.

Практическое занятие № 36-38. Выполнение заданий по изучению устройства и работы узлов, механизмов и приборов системы питания дизельного двигателей.

Цель работы: Закрепить знания студентов, полученные на теоретических занятиях по устройству системы питания (двигателей).

Цель занятия. Ознакомить студентов с назначением и устройством системы питания, насосом высокого давления, форсункой, топливным и воздушным фильтров.

Ход занятий:

Вопросы для повторения материала.

- Какая  горючая смесь считается нормальной?

- Перечислите все системы карбюратора?

- Каково назначения топливного насоса?

- Из какого материала изготавливают топливные баки?

- Как устроен воздушный фильтр инерционно-масленого типа?

- Какие сборочные единицы входят в систему непосредственного впрыска топлива?

- Куда происходит Впрыск топлива через форсунку?

- Какие датчики устанавливаются в систему непосредственного впрыска топлива?

Постановочные вопросы для практического занятия.

- Смесеобразование в дизелях.

- Система топливоподачи дизеля.

- Фильтры грубой и тонкой очистки топлива.

- Топливооткачивающие насосы.

- Назначение и общее устройство топливного насоса высокого давления.

- Устройство и работа плунжера.

- Устройство камеры сгорания.

- Назначение и устройство форсунок.

Краткое содержание занятия.

В дизельных двигателях образование горючей смеси происходит внутри цилиндра, куда при такте впуска поступает чистый воздух, который сжимается при такте сжатия в 15 — 20 раз. В конце I   такта сжатия под большим давлением (20...25 МПа) впрыскивается топливо, которое от высокой температуры сжатого воздуха воспламеняется и сгорает.

С помощью учебного плаката и объемной схемы пояснить назначение сборочных единиц системы топливоподачи дизеля.

Используя разрезы сборочных единиц и учебные плакаты, опишите конструкцию и работу фильтров грубой и тонкой очистки дизельного топлива, а также поршневого насоса низкого давления.

Для обеспечения строго дозированной равномерной под высоким давлением подачи топлива в форсунки цилиндров двигателя в соответствии с порядком работы цилиндров используется топливный насос высокого давления (ТНВД).

Используя учебные плакаты, разрез топливного насоса и видеоматериалы, рассмотреть общее устройство и принцип работы ТНВД. Объяснить работу секций ТНВД, каждая из которых работает от кулачка распределительного вала. Для дальнейшего рассмотрения работы секций ТНВД необходимо  подробно  объяснить  студентам  работу  плунжерных  пар.

В течение небольшой продолжительности процесса смесеобразования в дизелях тем не менее должно обеспечиваться полное сгорание горючей смеси. Значительную роль в равномерном перемешивании топлива с воздухом играет форма камеры сгорания.

Показать на учебном рисунке конструкцию и объяснить принцип работы неразделенной дельтовидной камеры сгорания двигателей Д-245 и нераздельной тороидальной камеры сгорания двигателей автомобилей КамАЗ-5320.

Обратить внимание на то, что в неразделенной камере сгорания впрыскивание топлива происходит частично на ее стенки, а частично в поток воздуха внутри камеры.

Форсунки предназначены для обеспечения впрыска топлива в камеру сгорания в мелкораспыленном состоянии и под определенным давлением. В зависимости от применяемого способа смесеобразования форсунки различают однодырчатые и многодырчатые.

С использованием разреза форсунки и учебного плаката описать устройство и рабочий процесс форсунки.

Закрепление пройденного материала:

Контрольные вопросы.

- Для чего в системе питания двигателя служит форсунка?

- Как работает форсунка?

- Чем обеспечивается поворот плунжера.

- Для чего в системе питания дизельного двигателя служит топливный насос высокого давления?

- Каковы составные части ТНВД?

- Каково назначение фильтра грубой очистки топлива?

- Каково устройство фильтра тонкой очистки топлива?

Заключительная часть:

Домашнее задание.

- Проработать раздел система питания дизельного двигателя.

- Используя специальную техническую литературу и интернет-ресурсы, составить и нарисовать в рабочей тетради схему работы двухрежимного регулятора частоты вращения коленчатого вала.

Приложение к практическому заданию № 36-38.

Рис. Фильтр очистки топлива:

а — грубой: 1 — пробка сливного отверстия; 2 — колпак; 3 — успокоитель; 4 — фильтрующий элемент; 5 — корпус фильтрующего элемента; 6 — распределитель топлива; 7 — болт; 8 — фланец; 9 — уплотнительное кольцо; 10 — корпус; б — тонкой: 7/ — болт; 2 — крышка; 3 — фильтрующий элемент; 4 — колпак; 5 — пробка сливного отверстия; 6, 9 — пружины; 7 — шайба; 8 — пробка клапана; 10 — клапан-жиклер; 11 — пробка

Рис. Схемы, поясняющие стадии работы плунжерной пары:

а — впуск топлива (наполнение); б — начало движения плунжера вверх; в — момент

начала нагнетания; г — момент отсечки подачи

Приложение к практическому заданию № 36-38.

Рис. Конструкции камер сгорания:

а — неразделенной дельтовидной; б — неразделенной тороидальной

Рис. Топливоподкачивающий насос поршневого типа на двигателях ЯМЗ-236 и КамАЗ-740.10:

а — конструкция; б— схема перепуска топлива; в — схема поступления топлива в насос и подачи его к фильтру тонкой очистки; / — втулка; 2 — шток толкателя; 3, 8, 18, 22 — пружины; 4 — толкатель; 5 — ось ролика; 6 — ролик; 7 — выпускной клапан; 9, 16 — прокладки; 10, 23 — пробки; 11— корпус цилиндра; 12 — цилиндр; 13, 20— поршни; 14— шток поршня; 15 — рукоятка; 17 — втулка цилиндра ручного насоса; 19 — впускной клапан; 21 — корпус насоса; 24 — эксцентрик; 25, 26 — каналы; А — полость над поршнем; Б — полость под поршнем

Приложение к практическому заданию № 36-38.

Рис. Топливоподкачивающий насос низкого давления на двигателе ЗИЛ-645:

1— корпус; 2 — поршень; 3 — направляющая толкателя; 4 — толкатель; 5 — нагнетательный клапан; б — пружина;

7 — корпус клапана; 8 — крышка.

Рис. Форсунка:

1— корпус; 2 — фильтр форсунки; 3 — уплотнительное кольцо; 4 — тарелка пружины; 5 — пружина; 6 — простаика;

7 — корпус распылителя форсунки; 8 — гайка распылителя; 9 — игла; 10 — регулировочный винт; // — контргайка регулировочного винта.

Рис. Воздушный фильтр:

1 — воздухозаборник; 2 — распорная пружина; 3 — фильтрующий элемент; 4 — уплотнитель; 5 — крышка; 6 — винт; 7 — защелка; 8 — корпус; 9 — патрубок отсоса пыли; 10 — воздухопровод; 11— кронштейн; 12 — шплинт дренажного отверстия; 13 — соединительный патрубок; 14 — хомут; 15 — установочная метка

Приложение к практическому заданию № 36-38.

Рис. Система подачи и очистки воздуха дизеля КамАЗ-740:

а — система подачи воздуха; б — воздухоочиститель; / — колпак; 2 — труба воздухозаборника; 3 — индикатор; 4 — левый впускной трубопровод; 5 — входная труба; 6 — воздухоочиститель; 7— патрубок отсоса пыли; 8 — выходная труба;

9 — борт кузова; 10 — кабина; 11 — корпус воздухоочистителя; 12 — фильтрующий элемент; 13 ~ входной патрубок;

14 — уплотнительное кольцо; 15 — защелка крепления крышки; 16 — держатель фильтрующего элемента;

17 — гайка крепления фильтрующего элемента; 18 — крышка; 19 — выходной патрубок.

Рис.  Топливный насос высокого давления:

1 — рычаг корректора пусковых подач; 2 — фирменная табличка; 3 — вытеснитель топлива; 4 — штуцер топливного насоса; 5 — пружина нагнетательного клапана; 6 — нагнетательный клапан; 7— плунжер; 8 — втулка плунжера; 9 — винты выпуска воздуха; 10 — поворотная втулка плунжера; 11 — зубчатый сектор; 12 — зубчатая рейка; 13 — регулировочные прокладки; 14 — пружина; 15 — толкатель; 16 — корпус насоса; 17 — ролик толкателя; 18, 25 — шариковые подшипники; 19 — кулачковый вал; 20 — крышка насоса; 21 — отводящий масляный канал; 22 — опора кулачкового вала; 23 — подводящий масляный канал; 24 — топливоподкачи-вающий насос; 26 — уплотнительная манжета; 27 — крышка подшипника; 28 — муфта опережения впрыскивания топлива; 29 — муфта привода топливного насоса

Раздел 1.  ПМ 01. Изучение устройства и основ теории подвижного состава автомобильного транспорта

Тема 1.2. Устройство двигателей.

Практическое занятие № 40-42. Выполнение заданий по изучению устройства и работы узлов, механизмов и приборов системы питания газобаллонной установки с частичной разборкой.

Цель работы: Закрепить знания студентов, полученные на теоретических занятиях по устройству системы питания (двигателей).

Цель занятия. Ознакомить студентов с устройством системы газовых редукторов и газовых смесителей.

Ход занятий:

Вопросы для повторения материала.

- Для чего в системе питания двигателя служит форсунка?

- Как работает форсунка?

- Чем обеспечивается поворот плунжера.

- Для чего в системе питания дизельного двигателя служит топливный насос высокого давления?

- Каковы составные части ТНВД?

- Каково назначение фильтра грубой очистки топлива?

- Каково устройство фильтра тонкой очистки топлива?

Постановочные вопросы для практического занятия.

- Топливо для газобаллонных автомобилей.

- Схемы автомобильных газобаллонных установок для сжатых и сжиженных газов.

- Назначение, подразделение, устройство и работа вентилей газобаллонных установок.

- Назначение и устройство предохранительного клапана и электромагнитных запорных клапанов газобаллонных установок.

- Назначение, устройство и работа испарителей сжиженного газа и подогревателей сжатого газа.

- Назначение, устройство и работа газового редуктора высокого давления.

- Назначение, устройство и работа газового редуктора низкого давления.

- Устройство и работа карбюратора-смесителя.

Краткое содержание занятия.

При работе двигателей на бедных горючих бензиновых смесях в отработавших газах содержится много оксидов азота. Одним из путей уменьшения токсичности транспортных средств является перевод части двигателей на газовое топливо.

В качестве топлив в газобаллонных автомобилях применяются специально сжатые и сжиженные газы. В состав сжиженных газов, которые применяются для автомобильных двигателей, входят бутан и пропан с добавлением бутилена, пропилена и этана.

Следует запомнить, что даже при самых низких температурах воздуха давление в баллоне с сжиженным газом не должно быть ниже 0,2 МПа.

Сжатые газы подразделяются на природные нефтяные и канализационные.

Ознакомиться  с получением, составом сжиженных и сжатых газов и дать их сравнительную характеристику. Объяснить достоинства и недостатки газового топлива по сравнению с бензином.

С помощью схемы системы питания двигателя от газобаллонной установки описать общее устройство составных частей и сборочных единиц автомобильной газобаллонной установки.

Баллоны для газобаллонных автомобилей различают трех типов: для сжатых газов, для сжиженных нефтяных газов и сжиженных природных газов. Баллоны для газового топлива при минимальной массе и незначительных габаритных размерах должны обеспечивать топливом заданный пробег автомобиля.

Используя учебные плакаты и образцы деталей, описать назначение, устройство и работу наполнительных, контрольных и расходных вентилей, а также устройство и работу предохранительного клапана и электромагнитного запорного клапанов газобаллонных установок.

Рассмотреть конструкцию и работу испарителя сжиженного газа и подогревателя сжатого газа.

В баллонах газобаллонных автомобильных установок давление сжиженного газа составляет 1,6 МПа, давление сжатого газа — около 20 МПа, а в газовые смесители газ должен поступать под атмосферным давлением. Для снижения давления газа в газобаллонных установках служат газовые редукторы.

В двигателях, работающих на сжатом газе, для снижения давления используются редукторы высокого давления, а в двигателях, работающих на сжиженном газе, — газовые редукторы низкого давления.

С помощью учебных плакатов, видеоматериалов и разрезов газовых редукторов высокого и низкого давления описать их устройство и работу.

Обратить внимание на три ступени газового редуктора низкого давления: первая — высокого давления, вторая — низкого давления, третья — разгрузочное устройство.

Для приготовления газовоздушной смеси предназначены газовые смесители. Газовый смеситель, имеющий дозирующее устройство (экономайзер), может работать с любым редуктором.

Рассмотреть устройство и рабочие процессы карбюратора-смесителя и двухкамерного газового смесителя газобаллонного автомобиля без экономайзера и с экономайзером.

Закрепление пройденного материала:

Контрольные вопросы.

- Каковы преимущества газового топлива по сравнению с бензином?

- Каковы преимущества сжиженных газов по сравнению со сжатыми газами?

- Каково назначение наполнительных вентилей и вентилей контроля?

- Каковы назначение и устройство предохранительного клапана?

- Каково назначение испарителя сжиженного газа и подогревателя сжатого газа?

- Назначение  газовых редукторов высокого и низкого давления?

- Каково устройство и работа газового смесителя?

Заключительная часть:

Домашнее задание.

- Проработать раздел система питания дизельного двигателя.

- Используя специальную техническую литературу и интернет-ресурсы, составить и нарисовать в рабочей тетради схему работы двухрежимного регулятора частоты вращения коленчатого вала.

Приложение к практическому заданию № 40-42.

Рис. Схема системы питания двигателя от газобаллонной установки:

1 — баллоны с сжиженным или сжатым газом; 2 — соединительная арматура; 3 и ]д — трубки; 4 — расходные вентили; 5 — заправочный вентиль; 6 — теплообменник; 7 — приемная труба; 8 — дозирующая шайба; 9 — магистральный вентиль; 10 — фильтр газового топлива; 11— двухступенчатый редуктор; 12 — соединительная трубка; 13 — впускной трубопровод; 14 — дроссельная заслонка; 15 — проставлю ]б — распылитель; 17 — карбюратор-смеситель; 18 — форсунка; 20 — манометр низкого давления; 21 — редуктор высокого давления; 22 — манометр высокого давления

Рис. Вентили: а — наполнительный

б — контрольный; /, 12 — корпуса; 2 — клапан; 3 — мембрана; 4 — крышка; 5 — шток; 6, 14 — маховики; 7 — пробка; 8 — обратный клапан; 9— пружина; 10— уплотнитель; //—контрольное отверстие; 13— штифт.

Рис. Испаритель для газобаллонных автомобилей:

1 — штуцер входной для газа; 2 — штуцер входной для воды; 3 — штуцер выходной для воды; 4 — штуцер выходной для газа; 5 — сливной кран для воды; 6 — змеевик; 7, 8 — корпуса; 9 — втулка

Приложение к практическому заданию № 40-42.

Рис. Предохранительный клапан

(а) и расходный вентиль (б): 1 — регулировочные прокладки; 2 — шток клапана; 3 — корпус клапана; 4 — пружина клапана; 5, 11 — клапаны; 6 — отверстие для выхода газа; 7, 10 — уплотнители клапанов; 8 — корпус вентиля; 9 — седло клапана; 12 — мембрана; 13 — крышка вентиля; 14 — зажим мембраны; 15 — шток вентиля; 16 — маховик вентиля

Рис. Контрольный вентиль наполнения баллона СНГ:

1— маховик; 2, 7— пробки; 3 — шток для вентиля; 4— уплотнитель; 5— корпус; 6 — штуцер

Рис.  Подогреватель СПГ:

1 — штуцер входного патрубка СПГ; 2 — штуцер выходного патрубка СПГ; 3 — нижний корпус; 4 — змеевик; 5 — выходной патрубок отработавших газов; 6 — верхний корпус; 7 — теплообменник; 8 — входной патрубок отработавших газов.

Приложение к практическому заданию № 40-42.

Рис. Двухкамерный газовый смеситель для двигателя газобаллонного автомобиля:

1 — входной патрубок с обратным клапаном в сборе; 2 — обратный клапан; 3 — газовая форсунка; 4 — корпус; 5 — диффузор; 6 — штуцер ввода газа в систему холостого хода; 7 — регулировочный винт общей подачи газа в систему холостого хода; 8 — регулировочный винт минимального числа оборотов холостого хода; 9 — отверстие минимального числа оборотов холостого хода; 10 — отверстие увеличенного числа оборотов холостого хода; 11 — дроссельная заслонка; 12 — канал для подвода газа в систему холостого хода.

Рис.  Электромагнитные запорные клапаны:

а — с газовым фильтром; б — с бензиновым фильтром; 1 — сердечник; 2 — пружина; У—"якорь; 4, 18 — клапаны; 5, 6, 13 — уплотнительные кольца; 7, 23 — распорные пружины; 8 — специальный болт; 9 — прокладка; 10 — опорная шайба; 11 — отстойник фильтра; 12, 21 — фильтрующие элементы; 14, 19 — корпуса фильтров; 15 — защитная обойма; 16 — обмотка; 17, 20 — прокладки; 22— стакан фильтра; 24 — коромысло; А — полость клапана; Б — отверстие.

Приложение к практическому заданию № 40-42.

Рис.  Газовый редуктор высокого давления:

1,11 — фильтры; 2 — нажимной диск; 3 — толкатель; 4 — регулировочный винт; 5 — контргайка; 6 — опорная шайба регулировочного винта; 7 — нажимная пружина; 8 — мембрана; 9 — седло; 10 — предохранительный клапан; 12 — редуцирующий клапан; Л — камера высокого давления; Б — камера рабочего давления

Рис. Газовый редуктор низкого давления:

1 — корпус газового редуктора; 2 — прокладка; 3 — крышка; 4 — контргайка регулировочного винта; 5— регулировочный винт клапана низкого давления; 6 — рычаг диафрагмы низкого давления; 7 — разгрузочная диафрагма; 8 — прокладка разгрузочной диафрагмы; 9 — крышка корпуса верхняя; 10 — седло пружины диафрагмы низкого давления; 11 — пружина диафрагмы низкого давления; 12 — шток диафрагмы низкого давления; 13 — регулировочный ниппель пружины; 14 — упорная шайба пружины; 15 — контргайка седла; 16 — диафрагма низкого давления; 17 — прокладка корпуса фильтра; 18 — фильтр газового редуктора; 19 — сетка фильтра; 20 — клапан высокого давления; 21 — диафрагма высокого давления; 22 — пружина диафрагмы высокого давления; 23 — регулировочная гайка пружины; 24 — рычаг клапана высокого давления; 25 — клапан низкого давления; 26 — пружина разгрузочного устройства; 27 — прокладка пластины; А — полость первой ступени; Б — полость второй ступени; В — полость разгрузочного устройства; Г, Д — полости атмосферного давления.