Реконструкция электрооборудования ленточного конвейера СМ-19, ОФ КСМД ОАО «СГОК»

Болотских Игорь Андреевич, студент 4-го курса

Научный руководитель Горюнова Марина Владимировна, преподаватель высшей категории

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» Оскольский политехнический колледж, г. Старый Оскол

Реконструкция - это комплекс работ по усовершенствованию и обновлению оборудования электроустановки. Это позволяет улучшить её технические характеристики и показатели.Своевременно проведенная реконструкция электрооборудования ленточного конвейера позволит предотвратить аварийные остановки и незапланированные простои, снизить затраты на техническое обслуживание. Все эти факторы обуславливают актуальность выбранной темы.

Цель реконструкции заключается в:

1. устранении недостатков ленточного конвейера, появившихся в результате морального износа ряда элементов устройства;

2. увеличении производительности оборудования вследствиедобавления производственных мощностей на предприятии;

3. экономии энергозатрат, в результатеперевода оборудования на иной тип привода.

Объектом исследования является ОФ КСМД ОАО «СГОК».

Предметом исследования является электрооборудование ленточного конвейера СМ-19.

Открытое акционерное общество «Стойленский горно- обогатительный комбинат» (ОАО «СГОК») основан для добычи, переработки и обогащения богатых железных руд и другого минерального сырья. Основной товарной продукцией предприятия является агломерационная руда, агломерационный железорудный концентрат и железорудные окатыши.

Основным направлением деятельности обогатительной фабрики является среднее и мелкое дробление кварцитов, измельчение и обогащение дробленой руды в процессе производства   железорудного   агломерационного   концентрата, отгрузка готовой продукции, транспортирование хвостов (отходов) обогащения в хвостохранилище.

Обогатительная фабрика (ОФ) состоит из:

- дробильно-сортировочного участка (ДСУ);

- обогатительного участка (ОУ).

Обогатительный участок осуществляет работы по измельчению и обогащению кварцитовых руд и транспортировки полученного концентрата на отгрузку. Участок состоит из следующих подразделений:

- корпуса среднего и мелкого дробления (КСМД);

- корпуса обогащения (КО).

Ленточными конвейерами называют машины непрерывного транспорта, несущим и тяговым элементом которых является гибкая лента.

Ленточные конвейеры нашли широкое распространение в промышленности. Их применяют для перемещения сыпучих и штучных грузов на короткие, средние и дальние расстояния во всех областях современного промышленного и сельскохозяйственного производства; при добыче полезных ископаемых; в металлургии; на складах и в портах; применяют в качестве элементов погрузочных и перегрузочных устройств, а также в качестве машин, выполняющих технологические функции.

Широкое применение ленточных конвейеров обусловлено рядом достоинств:

- малая масса;

- простота конструкции;

- возможность транспортирования груза с высокими скоростями (до 6÷8 м/с);

- большая производительность конвейеров (до 30000 т/ч);

- большая длина транспортирования (3÷4 км одним ставом конвейера и более 100 км в системе из нескольких конвейерных ставов);

- хорошая приспособляемость к рельефу местности;

- возможность загрузки и разгрузки в любом месте трассы[2].

К недостаткам ленточных конвейеров относятся:

- фрикционный способ передачи тягового усилия, требующий первоначального натяжения;

- повышенное растяжение ленты (до 4 %) при больших рабочих нагрузках и длительном сроке эксплуатации;

- сложность очистки от липких грузов;

- невозможность использования для транспортировки горячих грузов.

Конвейер СМ-19 является стационарным. Он является одним из основных конвейеров в корпусе дробления руды. По конвейеру транспортируется вся рудная масса в объеме около 30 млн тонн в год.

К электроприводу ленточного конвейера предъявляются следующие требования:

1. Повышенный пусковой момент.

2. Плавный пуск и торможение (для предотвращения пробуксовывания).

3. Небольшое регулирование скорости в диапазоне 1:2 (для изменения темпа работы у поточных линий).

4. Согласованное вращение приводов [1].

Условие максимальной производительности, надежности и экономичности электропривода ленточного конвейера может быть выполнено только в случае правильного расчета мощности электродвигателя.

Двигатель заниженной мощности не обеспечивает заданной производительности, чрезмерно перегревается, быстро изнашивается и является причиной возникновения аварий и простоев. Двигатель завышенной мощности работает с низким КПД, стоимость электрооборудования и эксплуатационных расходов возрастает.

С 2011 года на ленточном конвейере установлен электропривод асинхронный с фазным ротором АОКЗ-1000-6-1000УХЛ1.Пуск двигателя должен производиться включением в цепь ротора пускового устройства. Гарантийный срок эксплуатации двигателей - 3 года и исчисляется со дня ввода двигателя в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев для действующих и 9 месяцев для строящихся предприятий со дня поступления к потребителю.Такой привод достаточно прост, надежен, допускает большое число включений в час и применяется при средних и больших мощностях. Однако этот привод неэкономичен из-за значительных потерь энергии в пускорегулирующих сопротивлениях, кроме того, имеет повышенный износ двигателя и контактной аппаратуры управления.

Асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором использовались, как правило, в приводе, где не требуется регулирование скорости. Основным их недостатком являлся пусковой ток, который в 6-7 раз превышал номинальный.

Установка частотного преобразователи обеспечивает:

- высокий пусковой момент. В случае аварийной остановки лента конвейера может не разгружаться - высокий пусковой момент позволяет запустить даже полностью загруженный конвейер;

- меньшее изнашивающее воздействие на механические части и коммутационную аппаратуру при пуске. Плавное увеличение скорости при пуске защищает механические части конвейера от износа, продлевая срок службы;

- увеличение скорости конвейера. Установка преобразователя частоты позволяет конвейеру работать на скоростях выше номинальной, если этого требует технологический процесс;

- создание замкнутых систем с возможностью точного поддержания заданных технологических параметров;

- уменьшение потребления электроэнергии за счет оптимального управления электродвигателем в зависимости от нагрузки;

- повышение надежности и долговечности работы оборудования.

- упрощение технического обслуживания[3].

Принято техническое решение проведения реконструкции электрооборудования ленточного конвейера. Установка частотного преобразователя обеспечит плавный разгон и торможение двигателя, что снизит износ механической части конвейера и продлит срок службы. Частотное регулирование позволит значительно снизить расход электроэнергии, а также позволит конвейеру работать на скоростях выше номинальной.

К заменепредложенасинхронный электродвигательсфазным роторомАОКЗ-1000-6-1000УХЛ1, эксплуатирующийся с 2011г., на асинхронный короткозамкнутый электродвигатель А4-450У-4У3 для работы совместно с преобразователем частоты.

Таблица 1 – Сравнение параметров электродвигателей

| Характеристики | Электродвигатель АОКЗ 1000-6-1000УХЛ1 | Электродвигатель А4-450У-4У3 |
| --- | --- | --- |
| Коэффициент мощности | 0,88 | 0,89 |
| К.П.Д.,% | 94,6 | 95,5 |
| Мощность, кВт | 1000 | 1000 |
| Номинальное напряжение, В | 6000 | 6000 |

Выбор преобразователя частоты согласован с мощностью электрического двигателя переменного напряжения. Она сопоставима с мощностью частотного преобразователя (инвертора). Для установки предложен ACS 2060-2x-AN1-a-1A.

Произведен расчет и выбраны: кабельный токоподвод в виде электрического кабеляВБбШвнг(A)-FRLS 3х70-6 и высоковольтный выключатель ВВ/TEL-10-20-630А.

Результаты реконструкции:

1.Замена асинхронного электродвигателя с фазным ротором на асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором обеспечит повышение коэффициента полезного действия и коэффициента мощности.

2. В совокупности с частотным преобразователем электропотребление уменьшается на 40% за счет оптимального управления электродвигателем.

3.Становится возможным плавный пуск без пусковых токов и ударов, тем самым повышается срок эксплуатации электропривода и уменьшаются затраты на техническое обслуживание.

Сумма, предложенная для проведения реконструкции2632768,15 руб., окупится в течение 10 месяцев, за счет безаварийной работы электрооборудования, повышению надежности электрооборудования и снижению затрат на потребляемую электроэнергию.

Таким образом, проведение реконструкции позволит: снизить затраты на электроэнергию, увеличить срок службы электрооборудования и увеличить пропускную способность.

Список использованных источников

1. Шеховцов В.П., Электрическое и электромеханическое оборудование: Учебник. - М.: Форум: ИНФРА-М.2004. – 407с.

2. Ленточные конвейеры [Электронный ресурс]: https://studfiles.net/preview/4175979/.

3. Применение преобразователей частоты [Электронный ресурс]: http://www.driveka.ru/resheniya.