Методические указания к контрольной работе

«Скремблирование»

Автор: Кийко Валерий Васильевич,

преподаватель Уральского государственного колледжа имени И.И. Ползунова

### Екатеринбург 2022

1 Цель работы: проверить и закрепить знания студентов принципа   скремблирования (от англ. to scramble – перемешивать, шифровать) и дескремблирования битовой последовательности  данных [1].

- Исходные данные

2.1 Алгоритм простейшего скремблера:

Bi = Ai XOR Bi-n XOR Bi-m,  i = 1, 2, 3, …, k, 		 (1)

где: Bi – двоичная цифра результирующего кода, полученная на i-м такте работы скремблера; Ai - двоичная цифра исходного  кода, поступающая на i-м такте на вход скремблера; Bi-n и Bi-m – двоичные цифры результирующего кода, полученные  на предыдущих  тактах  работы скремблера, соответственно на n  и m тактов ранее текущего такта; XOR – логическая операция исключающего ИЛИ (сложение по модулю 2); k – количество бинарных цифр в  исходном A и в результирующем  B кодах.

  - Структурная схема простейшего скремблера представлена на рисунке 1:

Рисунок 1 – Структурная схема скремблера

  - Алгоритм соответствующего (1)  дескремблера:

Ci = Bi XOR Bi-n XOR Bi-m,  i = 1, 2, 3, …, k,		(2)

  - Структурная схема дескремблера представлена на рисунке 2:

Рисунок 2 – Структурная схема дескремблера

  - Варианты исходных кодов A представлены в Приложении 1.

- Содержание работы

  - Для заданной последовательности бит (код Аbin) выполнить скремблирование по заданному алгоритму. Вариант алгоритма скремблирования определяется  параметрами «n», «m» и «k» (Приложение 1).

  - Сравнить коды Ahex и Bhex (в шестнадцатеричном представлении).

  - Выполнить дескремблирование кода Bbin используя алгоритм (2) при тех же значениях «n», «m» и «k», что и при скремблировании.

  - Сравнить исходный код Ahex  и Сhex, где Сhex – код, полученный после дескремблирования.

  - Подготовить отчет. Пример отчета (без титульного листа) представлен в Приложении 2.

1 Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы/ В.Г. Олифер,  Н.А. Олифер. – СПб.: Питер, 2001 - 672 с.

Приложение 1.

Таблица 1. Исходные данные

| Вариант | Код Аbin | Код Ahex | n | m | k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 101010111100110111101111 | ABCDEF | 2 | 3 | 24 |
| 2 | 101111001101111011111010 | BCDEFA | 2 | 4 | 24 |
| 3 | 110011011110111110101011 | CDEFAB | 2 | 5 | 24 |
| 4 | 110111101111101010111100 | DEFABC | 2 | 6 | 24 |
| 5 | 111011111010101111001101 | EFABCD | 3 | 4 | 24 |
| 6 | 111110101011110011011110 | FABCDE | 3 | 5 | 24 |
| 7 | 100110111000110101111111 | 9B8D7F | 3 | 6 | 24 |
| 8 | 101110001101011111111001 | B8D7F9 | 3 | 7 | 24 |
| 9 | 100011010111111110011011 | 8D7F9B | 2 | 3 | 24 |
| 10 | 110101111111100110111000 | D7F9B8 | 2 | 4 | 24 |
| 11 | 011111111001101110001101 | 7F9B8D | 2 | 5 | 24 |
| 12 | 111110011011100011010111 | F9B8D7 | 2 | 6 | 24 |
| 13 | 101010011010100011010111 | A9A8D7 | 3 | 4 | 24 |
| 14 | 100110101000110001111110 | 9A8C7E | 3 | 5 | 24 |
| 15 | 101010001100011111101001 | A8C7E9 | 3 | 6 | 24 |
| 16 | 100011000111111010011010 | 8C7E9A | 3 | 7 | 24 |
| 17 | 110001111110100110101000 | C7E9A8 | 2 | 3 | 24 |
| 18 | 011111101001101010001100 | 7E9A8C | 2 | 4 | 24 |
| 19 | 111010011010100011000111 | E9A8C7 | 2 | 5 | 24 |
| 20 | 111110101101110001111110 | FADC7E | 2 | 6 | 24 |
| 21 | 101011011100011111101111 | ADC7EF | 3 | 4 | 24 |
| 22 | 110111000111111011111010 | DC7EFA | 3 | 5 | 24 |
| 23 | 110001111110111110101101 | C7EFAD | 3 | 6 | 24 |
| 24 | 011111101111101011011100 | 7EFADC | 3 | 7 | 24 |
| 25 | 111011111010110111000111 | EFADC7 | 2 | 3 | 24 |
| 26 | 111001001111010110100110 | E4F5A6 | 2 | 4 | 24 |
| 27 | 100111000001100010100011 | 9C18A3 | 2 | 5 | 24 |
| 28 | 110000011000101000111001 | C18A39 | 2 | 6 | 24 |
| 29 | 101010001010001110011100 | A8A39C | 3 | 4 | 24 |
| 30 | 100010100011100111000001 | 8A39C1 | 3 | 5 | 24 |

Приложение 2

Пример выполнения контрольной работы

- Скремблирование

Вариант исходно кода:

Аbin = 1100|0101|1100|1101|1100|0000  Ahex = C5CDC0

Вариант алгоритма скремблирования:

B1=A1=1

B2=A2=1

B3=A3=0

B4=A4⊕B1=0⊕1=1

B5=A5⊕B2=0⊕1=1

B6=A6⊕B3⊕B1=1⊕0⊕1=0

B7=A7⊕B4⊕B2=0⊕1⊕1=0

B8=A8⊕B5⊕B3=1⊕1⊕0=0

B9=A9⊕B6⊕B4=1⊕0⊕1=0

B10=A10⊕B7⊕B5=1⊕0⊕1=0

B11=A11⊕B8⊕B6=0⊕0⊕0=0

B12=A12⊕B9⊕B7=0⊕0⊕0=0

B13=A13⊕B10⊕B8=1⊕0⊕0=1

B14=A14⊕B11⊕B9=1⊕0⊕0=1

B15=A15⊕B12⊕B10=0⊕0⊕0=0

B16=A16⊕B13⊕B11=1⊕1⊕0=0

B17=A17⊕B14⊕B12=1⊕1⊕0=0

B18=A18⊕B15⊕B13=1⊕0⊕1=0

B19=A19⊕B16⊕B14=0⊕0⊕1=1

B20=A20⊕B17⊕B15=0⊕0⊕0=0

B21=A21⊕B18⊕B16=0⊕0⊕0=0

B22=A22⊕B19⊕B17=0⊕1⊕0=1

B23=A23⊕B20⊕B18=0⊕0⊕0=0

B24=A24⊕B21⊕B19=0⊕0⊕1=1

Bbin=1101|1000|0000|1100|0010|0101 Bhex = D80C25

- Сравнение кодов B     и   A

Коды A  и B  полностью не совпадают.

- Дескремблирование

Скремблированный код:

Bbin=1101|1000|0000|1100|0010|0101   Bhex = D80C25

Алгоритм дескремблера

.

C1=B1=1

C2=B2=1

C3=B3=0

C4=B4⊕B1=1⊕1=0

C5=B5⊕B2=1⊕1=0

C6=B6⊕В3⊕В1=0⊕0⊕1=1

C7=B7⊕B4⊕B2=0⊕1⊕1=0

C8=B8⊕B5⊕B3=0⊕1⊕0=1

C9=B9⊕C6⊕C4=0⊕0⊕1=1

C10=B10⊕B7⊕B5=0⊕0⊕1=1

C11=B11⊕B8⊕B6=0⊕0⊕0=0

C12=B12⊕B9⊕B7=0⊕0⊕0=0

C13=B13⊕B10⊕B8=1⊕0⊕0=1

C14=B14⊕B11⊕B9=1⊕0⊕0=1

C15=B15⊕B12⊕B10=0⊕0⊕0=0

C16=B16⊕B13⊕B11=0⊕1⊕0=1

C17=B17⊕B14⊕B12=0⊕1⊕0=1

C18=B18⊕B15⊕B13=0⊕0⊕1=1

C19=B19⊕B16⊕B14=1⊕0⊕1=0

C20=B20⊕B17⊕B15=0⊕0⊕0=0

C21=B21⊕B18⊕B16=0⊕0⊕0=0

C22=B22⊕B19⊕B17=1⊕1⊕0=0

C23=B23⊕B20⊕B18=0⊕0⊕0=0

C24=B24⊕B21⊕B19=1⊕0⊕1=0

Cbin = 1100|0101|1100|1101|1100|0000  Chex = C5CDC0

- Сравнение кодов  C     и   A

Коды C и A    полностью совпадают.