государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Волгоградский энергетический колледж»

Методические рекомендации

по выполнению заданий практического занятия

«Выбор и проверка жестких ошиновок» по

ПМ.02 Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей

МДК.02.01 Устройство и техническое обслуживание электрических подстанций

Раздела 3 Электрические подстанции

специальность 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)

Разработчик: Небабина Надежда Ивановна,

преподаватель методической цикловой комиссии профессионального цикла дисциплин укрупненной группы специальностей 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика

2021

Пояснительная записка

Методические рекомендации составлены в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям), утвержденным приказом Минобрнауки России от 14.12.2017 № 1216 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации от 22.12.2017., регистрационный номер № 49403) с учетом актуализации профессиональных стандартов: «Работник по техническому обслуживанию оборудования электрических подстанций электрических сетей»; «Работник по техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий электропередачи»; «Работник по ремонту трансформаторов в инженерной инфраструктуре электроснабжения населения»; «Работник по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети железнодорожного транспорта»; «Работник по техническому обслуживанию и ремонту железнодорожных тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения».

В основе материалов, необходимых для выполнения практических работ, положены требования работодателей к умению и практическому опыту, реализуемому в процессе освоения ПМ02МДК.02.01Р3 Электрические подстанции, а также требования подготовки кадров по стандартам Worldskills;

До выполнения практических работ студент должен знать:

- устройство электротехнического и электротехнологического

оборудования по отраслям;

- устройство и принцип действия трансформатора;

- правила устройства электроустановок;

- принцип работы основного и вспомогательного оборудования распределительных устройств, средней сложности напряжением до 35 кВ;

- конструктивное выполнение распределительных устройств;

- конструкцию и принцип работы сухих, масляных, двухобмоточных силовых трансформаторов мощностью до 10000 кВА напряжением до 35 кВ;

- устройство, назначение различных типов оборудования  (подвесной, натяжной изоляции, шинопроводов, молниезащиты, контуров заземляющих устройств), области их применения;

- элементы конструкции закрытых и открытых распределительных устройств напряжением до 110 кВ, минимальные допускаемые расстояния между оборудованием;

- назначение и устройство трансформаторных подстанций;

- устройство вакуумных выключателей и элегазового оборудования.

После выполнения практических работ студент должен уметь:

- читать схемы распределительных сетей 35 кВ, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности;

- пользоваться навыками чтения схем первичных соединений электрооборудования, электрических станций и подстанций;

- читать схемы первичных соединений электрооборудования  электрических станций и подстанций;

- осваивать новые устройства (по мере их внедрения).

Методические рекомендации направлены на формирование у студентов следующих общих компетенций:

- ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

- ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;

- ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

- ОК 04.Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

- ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

- ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;

- ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

- ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

Методические рекомендации направлены на формирование у студентов следующих профессиональных компетенций:

- ПК 1.1. Выполнять основные виды работ по проектированию электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования;

- ПК 1.2. Читать и составлять электрические схемы электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования.

Обобщенные требования к студентам при подготовке к выполнению практических работ:

- быть теоретически  и практически подготовленными для выполнения работ по разделу модуля ПМ02.МДК.02.03Р4 Электрические подстанции;

- выполнять и оформлять отчет в рабочих тетрадях, и предоставлять их для контроля преподавателю по завершению учебного занятия.

Нормы выставления оценок:

- оценка «отлично» выставляется при безошибочном, 100%-ом выполнении заданий и оформлении результатов;

- оценка «хорошо» выставляется при правильном 75-90%-ом выполнении заданий с незначительными замечаниями и оформлении результатов;

- оценка «удовлетворительно» выставляется при правильном 60-75%-ом выполнении задания с незначительными замечаниями и оформлении результатов;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется при 50-60%-ом выполнении указанных знаний.

Студент, не выполнивший, в срок практическую работу обязан выполнить ее и оформить отчет к следующему учебному занятию самостоятельно. На выполнение практических работ отводится 30 академических часов.

Практическая работа №4

«Выбор и проверка жёстких ошиновок»

Цель работы:

1. Закрепление полученных теоретических знаний по теме «Токоведущие части электроустановок»

2. Выработка умений разработки электрических схем, устройств электрических подстанции и сетей.

3.Получение навыков по выбору жесткой ошиновки для разных участков электрической цепи и проведения проверки на термическую и электродинамическую (механическую) стойкость.

Литература:

1. Рожкова Л.Д., Козулин В.С. «Электрооборудование станций и подстанций». М.: Издательский центр «Академия», 2013г. -448с.

Ход занятия:

1. Организационный момент.

2. Контроль и актуализация теоретических знаний студентов:

2.1.Перечислить методы выбора ошиновок?

2.2.На какое напряжение провода не проверяются по условию «короны»?

2.3. Какая ошиновка применяется на напряжение 6-10кВ?

2.4. На какую стойкость проверяются жесткие ошиновки?

3. Инструктаж преподавателя о порядке выполнении работы

4. Выполнение практической работы и оформление результатов в форме отчета.

5. Подведение итогов и оценка выполнения работы студентов.

Порядок выполнения работы:

Задание 1. Записать индивидуальный вариант задания из таблицы 6. Схема, тип и мощность трансформаторов взять из практической работы №2.

Задание 2.Произвести выбор жестких шин и ошиновок по допустимому току (по нагреву):Imax ≤ Iдоп

Выбираются шины, в зависимости от величины тока, прямоугольного сечения (одно-, двух- и трех полосные) алюминиевые [1,c.624-625,т.П3.4] или алюминиевые коробчатого сечения [1,с.625,т.П3.5]

Задание 3. Произвести проверку жестких шин и ошиновок на термическую и электродинамическую стойкость при КЗ.

3.1 Произвести проверку шин на термическую стойкость при КЗ

Проверка производится по условию:qmin ≤ q

Iпо - начальное значение периодической составляющей тока КЗ в А;

tотк - по зонам [1,с.206,210,211]

Та– [1,с.150,т.3.8]

С-функция, [1,с.192,т.3.14]

Q- по паспортным данным принятого сечения.

3.2 Произвести Проверку шин на электродинамическую стойкость при КЗ.

где, – [1,с.224,т.4.2]

– определяется в зависимости вида и расположения шин.

где, iу -ударный ток КЗ в А;

l = 2м - длина пролета между опорными изоляторами шинной конструкции;

W - момент сопротивления шины относительно оси, перпендикулярной действию усилия, см3[1,с.223,т.4.1];

а = 0,8м- расстояние между фазами.

J - момент инерции поперечного сечения шины [1,с.223,т.4.1], см4;

q - поперечное сечение шины, см2;

Wф - момент сопротивления пакета шин [1,с.223,т.4.1], см3

kф - коэффициент формы [1,с.224, рис.4.5]

iу - ударный ток КЗ, А;

b - толщина шины, м;

lп – расстояние между прокладками (принимается меньшее значение)

где ап =2b- расстояние между осями полос, см;

Е=7∙1010, Па - модуль упругости;

Jп - момент инерции одной полосы [1,с.223,т.4.1], см4;

mп- масса полосы на единицу длины, определяется по справочникам или по сечению q, плотности материала шин (для алюминия 2,7∙10-3 кг/см3) и длине 100м.

(mn = 2.7 ∙ 10-3 ∙ q ∙ 100)

Определяется количество прокладок в пролете:

Для шин коробчатого сечения:определяется по [1,c.227,т.4.3].

Примеры выбора и проверки жестких шин приведены в учебнике [1,примеры 4.1;4.2]

Таблица 6 - Индивидуальный вариант задания

| Величина Вариант | Цепь | Uном, кВ | Sнагр (Sтр) МВА | Iп.о, кА | Номер схемы из ПР №2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ячейка ТСН-10 кВ | 10 | 0,25 | 31,25 | Схема 1 |
| 2 | Ячейка ввода-10 кВ | 10 | 41,08 | 25,25 | Схема 2 |
| 3 | Ячейка ввода-6 кВ | 6 | 32 | 18 | Схема 3 |
| 4 | Ячейка ТСН-6 кВ | 6 | 0,1 | 15,7 | Схема 4 |
| 5 | Ячейка ввода-10 кВ | 10 | 35,64 | 29,48 | Схема 5 |
| 6 | Ячейка СВ-6 кВ | 6 | 50,61 | 19,6 | Схема 6 |
| 7 | Ячейка ввода-6 кВ | 6 | 30,244 | 17,4 | Схема 7 |
| 8 | Ячейка СВ-6 кВ | 6 | 43,5 | 13,6 | Схема 8 |
| 9 | Ячейка ввода-10 кВ | 10 | 40 | 7,5 | Схема 9 |
| 10 | Сборные шины-10 кВ | 10 | 32,7 | 20,37 | Схема 10 |
| 11 | Ячейка ввода-6 кВ | 6 | 27,68 | 25,8 | Схема 11 |
| 12 | Ячейка КЛ-10 кВ | 10 | 2,2 | 20,7 | Схема 12 |
| 13 | Сборные шины-10 кВ | 10 | 27,09 | 20,41 | Схема 13 |
| 14 | Ячейка КЛ-10 кВ | 10 | 1,9 | 3,99 | Схема 14 |
| 15 | Сборные шины-10 кВ | 10 | 78,75 | 8,88 | Схема 15 |
| 16 | Ячейка ТСН-6 кВ | 6 | 0,25 | 17,23 | Схема 16 |
| 17 | Сборные шины-6 кВ | 6 | 33,44 | 10,8 | Схема 17 |
| 18 | Ячейка ввода-10 кВ | 10 | 20,54 | 20,20 | Схема 18 |
| 19 | Ячейка ТСН-10 кВ | 10 | 0,4 | 23,87 | Схема 1 |
| 20 | Ячейка ввода-6 кВ | 6 | 23,4 | 14,5 | Схема 3 |
| 21 | Ячейка ввода-10 кВ | 10 | 29,17 | 21,58 | Схема 5 |
| 22 | Ячейка СВ-6 кВ | 6 | 34,1 | 11,6 | Схема 8 |
| 23 | Ячейка ввода-10 кВ | 10 | 30 | 9,2 | Схема 9 |
| 24 | Ячейка КЛ-10 кВ | 10 | 2,8 | 14,6 | Схема 10 |
| 25 | Ячейка ТСН-6 кВ | 6 | 0,63 | 12,5 | Схема 11 |
| 26 | Сборные шины-10 кВ | 10 | 24,6 | 25,1 | Схема 13 |
| 27 | Ячейка ввода-10 кВ | 10 | 39,27 | 18,27 | Схема 15 |
| 28 | Ячейка СВ-6 кВ | 6 | 31,9 | 12,1 | Схема 16 |
| 29 | Ячейка ТСН-6 кВ | 6 | 0,4 | 16,85 | Схема 17 |
| 30 | Ячейка КЛ-10 кВ | 10 | 2,7 | 4,12 | Схема 18 |

Используемая литература

1. Рожкова Л.Д., Козулин В.С. «Электрооборудование станций и подстанций». М.: Издательский центр «Академия», 2013г. -448с.

2. Правила устройства электроустановок - 7-е издание. – М.: Издательство Кнорус, 2015. – 488 с.

3. Справочник по проектированию электрических сетей под ред. Д.Л.Файбисовича.- М.: ЭНАС, 2013. - 376 с.

4. Лыкин А.В. Электрические системы и сети: учебник А.В.Лыкин – М.: Логос, 2014. – 254 с.

6. Экономика энергетики : учеб. пособие / А. В. Панова ; Владим. гос. ун-т им. А. Г. и Н. Г. Столетовых. – Владимир : Изд-во ВлГУ, 2013. – 87с.

Дополнительные источники:

1. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации [Текст] – М.: Издательство «Омега-Л», 2008. – 256 с.

2. Неклепаев Б.Н., Крючков И.П. «Электрическая часть электростанций и подстанций». Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования

3. Двоскин Л.И. «Схемы и конструкции распределительных устройств». Энергоатомиздат, 1985г.

4. ГОСТ 13109-97. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. – М.: Издательство стандартов, 1998 г. - 31 с.  - URL:  http://www.matic.ru/index.php?pages=123/.  Дата обращения 21.02.220.

5. Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ [Текст]. СО 154-34.20.122-2006.-  URL: http://www.cius-ees.ru/uploaded/file_catalog/SO_153-34.20.122-2006_NTP_PS.pdf.  Дата обращения 21.02.2020г.

6. Ларионов В.П.Базуткин В.В., Сергеев Ю.Г, «Техника высоких напряжений». Энергоатомиздат,1982г.

7. Гук Ю.Б., Кантан В.В., Петрова С.С. «Проектирование электрической части станций и подстанций». Энергоатомиздат, 1986г.

8. Экономика и управление в энергетике: учебник для магистров / под общ. ред. Н.Г. Любимовой, Е.С. Петровского. М.: Издательство Юрайт, 2014. 485 с.

9. Электрический справочник в 3-х томах.

Tомl. Общие вопросы. Электротехнические материалы. Под общ. ред. Герасимова В.Г. и др. Энергоатомиздат, 1985г.

Том 2. Электротехнические изделия и устройства. Под общ. ред. Герасимова В.Г. и др. Энергоатомиздат, 1986г.

Том З. Книга 1. Производство и распределение электрической энергии. Под общ. ред. Герасимова В.Г. и др. Энергоатомиздат, 1988г.

10. Нормативно-техническая документация.

11. Проектные материалы.