Управление образования и науки Липецкой области

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»

Комплект контрольно-оценочных средств 
по профессиональному модулю

ПМ 03 Подготовка и ведение технологического процесса обработки металлов давлением

образовательной программы по специальности СПО

22.02.05 Обработка металлов давлением

по программе углубленной подготовки

Разработчики: Бодрова Надежда Ивановна,

Слюсарь Нелли Юрьевна

Липецк 2014

Комплект контрольно-оценочных средств по ПМ.03 Подготовка и ведение технологического процесса обработки металлов давлением разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 22.02.05 Обработка металлов давлением по программе углубленной подготовки

Разработчики:

Слюсарь Нелли Юрьевна, к.т.н., преподаватель общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»

Бодрова Надежда Ивановна, преподаватель общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления

профессионального развития персонала ОАО «НЛМК»

________________________

Р.Н. Великанский

| Одобрено Председатель цикловой комиссии металлургических дисциплин |  | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе |
| --- | --- | --- |
| Н.Ю. Слюсарь |  | Н.И.Перкова |

Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

Общие положения

Комплект контрольно-оценочных средств  предназначен для проверки результатов освоения вида профессиональной деятельности (ВПД) Подготовка и ведение технологического процесса обработки металлов  давлением и составляющих его профессиональных и общих компетенций, образовательной программы (далее - ОП) по специальности СПО 22.02.05 Обработка металлов давлением.

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «освоение вида профессиональной деятельности зачтено/не зачтено».

Форма проведения экзамена выполнение заданий и анализ материалов портфолио.

1 Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля

Таблица 1 – Состав профессионального модуля

| Элемент профессионального модуля | Форма контроля и оценивания |
| --- | --- |
|  | Промежуточная аттестация | Текущий контроль |
| МДК 03.01 Теория обработки металлов давлением | Экзамен | Наблюдение за выполнением практических, лабораторных работ. Контроль результата выполнения практических работ, самостоятельной работы. Защита лабораторных работ. Тестирование Контрольные работы |
| МДК 03.02 Технологические процессы обработки металлов давлением | Дифференцированный зачет. Экзамен |  |
| МДК 03.03 Совершенствование технологических процессов ОМД | Дифференцированный зачет |  |
| МДК 03.04 Термическая обработка металлов и сплавов | Экзамен |  |
| ПП 03 Производственная практика | Дифференцированный зачет | Наблюдение за выполнением работ на производственной практике |

2 Результаты освоения профессионального модуля, подлежащие проверке

В результате аттестации по профессиональному модулю комплексная проверка профессиональных и общих компетенций профессионального модуля осуществляется в форме оценки качества выполнения заданий на экзамене квалификационном и оценки материалов портфолио:

Таблица 2 – Результаты освоения ПМ 03

| Код | Наименование результата обучения | Форма проверки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1 | Проверять правильность назначения технологического режима обработки металлов давлением | Задания, портфолио |
| ПК 3.2 | Осуществлять технологические процессы в плановом и аварийном режимах | Портфолио |
| ПК 3.3 | Выбирать виды термической обработки для улучшения свойств и качества выпускаемой продукции | Задания, портфолио |
| ПК 3.4 | Рассчитывать показатели и коэффициенты деформации обработки металлов давлением | Задания, портфолио |
| ПК 3.5 | Рассчитывать калибровку рабочего инструмента и формоизменение выпускаемой продукции | Задания, портфолио |
| ПК 3.6 | Производить смену сортамента выпускаемой продукции | Портфолио |
| ПК 3.7 | Осуществлять технологический процесс в плановом режиме, в том числе используя программное обеспечение, компьютерные и телекоммуникационные средства | Портфолио |
| ПК 3.8 | Оформлять техническую документацию технологического процесса | Портфолио |
| ПК 3.9 | Применять типовые методики расчета параметров обработки металлов давлением | Задания, портфолио |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | Задания, портфолио |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | Задания, портфолио |
| ОК 3 | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность | Задания, портфолио |
| ОК 4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | Задания, портфолио |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | Портфолио |
| ОК 6 | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | Портфолио |
| ОК 7 | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий | Портфолио |
| ОК 8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации | Портфолио |
| ОК 9 | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности | Задания, портфолио |
| ОК 10 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) | Портфолио |

3 Требования к портфолио

Тип портфолио – смешанный.

Состав портфолио:

- Аттестационный лист и характеристика на студента по результатам прохождения производственной практики.

- Дневник практики и отчет по практике.

- Отчеты по лабораторным и практическим работам, выполненным при изучении междисциплинарных курсов профессионального модуля.

Дополнительные материалы:

- Участие во внеаудиторной, учебно-исследовательской (проектной) деятельности.

- Доклады и сообщения по отдельным темам междисциплинарных курсов профессионального модуля, предусмотренные программой.

- Доклады участников научно-практических конференций.

- Грамоты, дипломы за учебные, научно-технические, спортивные и общественные достижения.

Основные требования к портфолио:

Требования к структуре и оформлению портфолио:

Обязательно наличие всего перечня материалов, входящих в состав обязательной части портфолио. Специальных требований к оформлению нет. Все материалы на каждого студента собираются в папку с файлами и на титульном листе указывается ФИО студента, код учебной группы, название ПМ.

Состав и тематика отчетов по лабораторным и практическим работам по ПМ 3, входящих в состав портфолио, приведен в таблице 3.

Таблица 3 – Тематика лабораторных и практических работ.

| Код МДК | Темы лабораторный и практических работ | ПК, ОК |
| --- | --- | --- |
| МДК 03.01 Теория обработки металлов давлением | Лабораторная работа №1 Изучение конструкции и принципа работы лабораторного прокатного стана Лабораторная работа №2 Получение наклепанного металла Лабораторная работа №3 Проверка закона постоянства объема. Лабораторная работа №4 Изучение неравномерности деформации по толщине полосы. Лабораторная работа №5 Изучение неравномерности деформации по ширине полосы Лабораторная работа №6 Оценка пластичности проволоки из различных металлов при испытании ее на кручение и перегиб. Лабораторная работа №7 Определение обжатий, коэффициентов деформации и параметров очага деформации Лабораторная работа №8 Изучение влияния внешнего трения и задающего усилия на захват полосы валками. Определение коэффициента трения при захвате по максимальному углу захвата. Лабораторная работа №9 Определение опережения керновым методом. Расчёт нейтрального угла по величине опережения. Лабораторная работа №10 Изучение влияния величины обжатия и числа проходов на уширение при прокатке. Лабораторная работа №11 Изучение влияния ширины полосы и коэффициента трения на уширение при прокатке. | ПК3.1 ПК3.4 ПК3.2 ОК1-ОК4 ОК6-ОК9 |
|  | Практическая работа №1 Определение схемы напряженного состояния при различных условиях ОМД Практическая работа №2 Расчет абсолютных и относительных величин и коэффициентов деформации Практическая работа №3 Расчет параметров очага деформации Практическая работа №4 Расчет коэффициента трения при различных условиях ОМД Практическая работа №5 Определение возможности захвата металла валками при изменяющихся условиях прокатки. Практическая работа №6 Особенности прокатки на непрерывном прокатном стане. (Экскурсия, сбор данных для расчета опережения, отставания, скорости входа и выхода металла из клетей стана) Практическая работа №7 Определение величины опережения и отставания в каждой клети непрерывного прокатного стана (по данным собранным на экскурсии). Практическая работа №8 Расчет величины уширения при прокатке различными методами. Практическая работа №9 Расчет удельного и полного давления при горячей прокатке по методу Экелунда. Практическая работа №10 Расчет удельного и полного давления при горячей прокатке по методу Головина-Тягунова. Практическая работа №11 Расчет удельного и полного давления при горячей прокатке по методу Целикова. Практическая работа №12 Расчет удельного и полного давления при холодной прокатке методом решения 3-х уравнений с использованием номограмм Целикова. Практическая работа №13 Расчет удельного и полного давления при холодной прокатке с использованием номограммы Стоуна. Практическая работа №14 Расчет потребляемой мощности электродвигателя при прокатке на различных станах. Практическая работа №15 Моделирование технологического процесса ОМД с помощью специальных компьютерных программ | ПК3.1 ПК3.4 ПК3.9 ОК1-ОК10 |
| МДК 03.02 Технологические процессы обработки металлов давлением | Лабораторная работа №1 Проведение операции вытяжки на лабораторном штампе и обработка полученных данных Лабораторная работа №2 Проведение операции вырубки на лабораторном штампе и обработка полученных данных Лабораторная работа №3 Проведение операции гибки на лабораторном штампе и обработка полученных данных Лабораторная работа №4 Проведение операции обжима на лабораторном штампе и обработка полученных данных Лабораторная работа №5 Проведение операции раздачи на лабораторном штампе и обработка полученных данных Лабораторная работа №6 Проведение операции отбортовки на лабораторном штампе и обработка полученных данных Лабораторная работа №7 Проведение операции осадки на лабораторном штампе и обработка полученных данных Лабораторная работа №8 Проведение операции прессования на лабораторном штампе и обработка полученных данных Лабораторная работа №9 Проведение операции штамповки на лабораторном штампе и обработка полученных данных | ПК3.6 ПК3.7 ОК1-ОК4 ОК6-ОК9 |
|  | Практическая работа №1 Ознакомление с нормативно-технической документацией на сортамент прокатной продукции Практическая работа №2 Определение катающего диаметра калибра Практическая работа №3 Определение элементов калибра Практическая работа №4 Определение размеров ящичного калибра Практическая работа №5 Определение размеров квадратного калибра Практическая работа №6 Практическая работа №7 Определение размеров овального калибра Определение размеров ромбического калибра Практическая работа №7 Определение размеров овального калибра Практическая работа №8 Расчет системы ящичных калибров Практическая работа №9 Расчет системы ромб-квадрат Практическая работа №10 Расчет системы овал-квадрат Практическая работа №11 Расчет шестиугольник - квадрат Практическая работа №12 Расчёт калибровки валков блюминга Практическая работа №13 Вычерчивание чертежей калибров блюминга Практическая работа №14 Скоростные графики прокатки. Машинное время, продолжительность пауз и ритм прокатки для блюминга Практическая работа №15 Расчёт производительности блюминга. Построение графика прокатки. Практическая работа №16 Составление технологической схемы прокатки на НЗС Практическая работа №17 Расчёт калибровки для прокатки заготовок на НЗС. Практическая работа №18 Составление технологической схемы прокатки на стане 250 Практическая работа №19 Составление технологии прокатки на стане 350 Практическая работа №20 Составление технологической схемы прокатки комбинированного стана Практическая работа №21 Составление технологии прокатки на проволочном стане Практическая работа №22 Расчет калибровки круглого профиля Практическая работа №23 Расчет калибровки квадратного профиля Практическая работа №24 Расчет схемы прокатки полосовой стали Практическая работа №25 Расчет размеров угловых калибров Практическая работа №26 Построение угловых калибров Практическая работа №27 Составление технологической схемы производства двутавровых балок Практическая работа №28 Составление технологической схемы производства швеллеров Практическая работа №29 Составление технологической схемы производства рельсов Практическая работа №30 Составление технологической схемы производства проката на стане 2800 Практическая работа №31 Составление технологической схемы производства проката на стане 3600 Практическая работа №32 Расчет температурных режимов прокатки на стане горячей прокатки Практическая работа №33 Составление технологической схемы производства холодного проката Практическая работа №34 Составление технологических схем производства оцинкованного листа Практическая работа №35 Составление технологических схем производства листа покрытиями Практическая работа №36 Составление технологических схем производства электротехнического листа Практическая работа №37 Расчет производительности листовых станов горячей прокатки Практическая работа №38 Построение графика горячей прокатки Практическая работа №39 Расчет производительности листовых станов холодной прокатки Практическая работа №40 Построение графика холодной прокатки Практическая работа №41 Составление схем производства труб на прошивных станах, автоматических, 3- валковых, непрерывных и других станах. Практическая работа №42 Составление технологии прокатки на станах «П-В» Практическая работа №43 Составление технологии прокатки на станах «П-К» | ПК3.1 ПК3.5 ПК3.8 ПК3.9 ОК1-ОК10 |
| МДК 03.03 Совершенствование технолгических процессов ОМД | Практическая работа №1 Составление технологической схемы прокатки на станах Стеккеля Практическая работа №2 Составление технологической схемы прокатки на реверсивных широкополосных станах с подогреваемыми моталками Практическая работа №3 Составление технологической схемы производства проката на основе IF стали. | ПК3.1 ОК1-ОК10 |
| МДК 03.04 Термическая обработка металлов и сплавов | Лабораторная работа №1 Влияние скорости охлаждения на структуру и свойства стали Лабораторная работа №2 Отжиг и нормализация углеродистой стали. Микроанализ термообработанной стали. Лабораторная работа №3 Закалка стали. Микроанализ закаленной стали. Лабораторная работа №4 Влияние температуры отпуска на структуру и свойства закаленной стали. Лабораторная работа №5 Микроанализ сталей после химико-термической обработки. Лабораторная работа №6 Микроанализ дефектных структур стали Лабораторная работа №7 Структура алюминиевых сплавов после различных видов термической обработки | ПК4.1 ОК1-ОК4 ОК6-ОК9 |
|  | Практическая работа №1 Определение структуры и свойств стали по диаграмме изотермического распада аустенита при различных условиях ее охлаждения Практическая работа №2 Назначение режимов различных видов термической обработки углеродистой стали Практическая работа №3 Разработка технологического процесса термической обработки слитков Практическая работа №4 Разработка технологического процесса термической обработки сортового проката Практическая работа №5 Разработка технологического процесса термической обработки листового проката Практическая работа №6 Разработка технологического процесса термической обработки проволоки Практическая работа №7 Разработка технологического процесса термической обработки специальных профилей Практическая работа №8 Разработка технологического процесса термической обработки труб Практическая работа №9 Разработка технологического процесса термической обработки валков горячей прокатки Практическая работа №10 Разработка технологического процесса термической обработки валков холодной прокатки | ПК3.1 ОК1-ОК10 |

Оценивание освоения ПК и ОК на основе анализа материалов портфолио производится в соответствии с критериями, представленными в пакете экзаменатора (п.5 настоящей методической разработки).

4 Требования к курсовому проекту

Курсовой проект по данному профессиональному модулю не предусмотрен.

5 Структура контрольно-оценочных средств для экзамена (квалификационного)

Студент допускается к экзамену при условии наличия положительных оценок за элементы модуля (МДК и практики). Итогом экзамена является однозначное решение: «Вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».

I ПАСПОРТ

Назначение:

КОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля ПМ.03 Подготовка и ведение технологического процесса обработки металлов давлением

по специальности СПО  150412 Обработка металлов давлением

Проверяемые  результаты освоения ПМ 3 при выполнении заданий экзамена квалификационного:

Профессиональные компетенции.

ПК 3.1 Проверять правильность назначения технологического режима обработки металлов давлением

ПК 3.3 Выбирать виды термической обработки для улучшения свойств и качества выпускаемой продукции

ПК 3.4 Рассчитывать показатели и коэффициенты деформации  обработки металлов давлением.

ПК 3.5 Рассчитывать калибровку рабочего инструмента и формоизменение  выпускаемой продукции

ПК 3.9 Применять типовые методики расчета параметров обработки металлов давлением.

Общие компетенции.

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

Количество экзаменационных билетов для экзаменующих –  10 билетов

Каждый билет (вариант) содержит 4 задания.

1 задание направлено на проверку ПК1; ОК 1-4, ОК9;

2 задание направлено на проверку ПК3; ОК 1-4;

3 задание направлено на проверку ПК4, ПК9; ОК 2-4;

4 задание направлено на проверку ПК5; ОК 2-4.

II ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»

| Рассмотрено цикловой комиссией металлургических дисциплин | Экзаменационный билет №1 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе |
| --- | --- | --- |
|  | по ПМ 03 Подготовка и ведение технологического процесса обработки металлов давлением |  |
| «____» __________ 201_г. | специальность 22.02.05 Обработка металлов давлением |  |
| Председатель _________________ |  | «____» ________201_г. |

Инструкция

Внимательно прочитайте задания.

Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по выполнению практических и лабораторных работ, технической литературой.

Время выполнения 80 минут: 1 задание –  15 мин

2 задание – 25 минут

3 задание – 25 минут

4 задание – 15минут

Задание 1

Проанализируйте правильность и последовательность основных технологических операций на обжимном стане с указанием исходной заготовки для стана. Расположите их в правильной последовательности с указанием исходной заготовки для стана.

Прокатка в обжимной клети ______нагрев в нагревательных колодцах________ нагрев в методических печах_________охлаждение _______обрезка концов раската____порезка на мерные длины________очистка в МОЗ_______клеймение________отгрузка потребителю_______маркировка, взвешивание.

Обоснуйте ваше решение.

Задание 2

Подберите вид и режим термической обработки слитков из легированных сталей, предназначенных для изготовления весьма ответственных изделий, позволяющей выровнять их химический состав.

Опишите процессы, происходящие в стали при ее нагреве и охлаждении.

Укажите структуру и свойства стали после данного вида термической обработки.

Задание 3

Определите абсолютное и относительное обжатие, коэффициент вытяжки суммарный и средний за проход, скорость прокатки, среднее контактное давление и силу прокатки в 3 клети непрерывного стана холодной прокатки при прокатке стали Ст1 шириной 1250 мм, если известно:

- распределение толщин по клетям стана h0=2,5 мм, h1=2 мм, h2=1,4 мм,  h3=0,9 мм, h4=0,6 мм;

- скорость полосы на выходе из 4 клети стана 10 м/с;

- коэффициент учитывающий влияние объемно-напряженного состояния nσ=0,94;

- предел текучести с учетом наклепа определить, используя справочные данные;

- диаметр рабочих валков 480 мм.

Задание 4

Определите выпуск калибра (tgψ), если известны: максимальная ширина калибра- 200   мм, минимальная ширина  – 150 мм, расстояние между валками – 5 мм, высота  калибра – 100 мм.

Разработали преподаватели __________________________________     Н.И. Бодрова_

Роспись

_________________________________     Н.Ю. Слюсарь

Роспись

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»

| Рассмотрено цикловой комиссией металлургических дисциплин | Экзаменационный билет №2 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе |
| --- | --- | --- |
|  | по ПМ 03 Подготовка и ведение технологического процесса обработки металлов давлением |  |
| «____» __________ 201_г. | специальность 22.02.05 Обработка металлов давлением |  |
| Председатель _________________ |  | «____» ________201_г. |

Инструкция

Внимательно прочитайте задания.

Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по выполнению практических и лабораторных работ, технической литературой.

Время выполнения 80 минут: 1 задание –  15 мин

2 задание – 25 минут

3 задание – 25 минут

4 задание – 15минут

Задание 1

Проанализируйте правильность и последовательность основных технологических операций на непрерывно заготовочном стане с указанием исходной заготовки для стана.   Расположите их  в правильной последовательности.

Прокатка в первой  группе клетей ______ нагрев в  нагревательных колодцах________прокатка в отдельно стоящих клетях_____ нагрев в методических печах______ прокатка во второй группе клетей _________обрезка концов раската ____ прокатка в третьей группе  клетей чистовой группы _____кантовка_______охлаждение ______пакетирование_____передача к сортовому стану

Обоснуйте ваше решение.

Задание 2

Подберите вид и режим термической обработки слитков из быстрорежущей стали, позволяющей снизить твердость и снять внутренние напряжения.

Опишите процессы, происходящие в стали при ее нагреве и охлаждении.

Укажите структуру и свойства стали после данного вида термической обработки.

Задание 3

Определите абсолютное и относительное обжатие, коэффициент вытяжки суммарный и средний за проход, скорость прокатки, среднее контактное давление и силу прокатки в 3 клети непрерывного стана холодной прокатки при прокатке стали 10кп шириной 1300 мм, если известно:

- распределение толщин по клетям стана h0=5 мм, h1=3,5 мм, h2=2 мм,  h3=1,5 мм, h4=1,2 мм, h5=0,8 мм;

- скорость полосы на выходе из 5 клети стана 8 м/с;

- коэффициент учитывающий влияние объемно-напряженного состояния nσ=0,94;

- предел текучести с учетом наклепа определить, используя справочные данные;

- диаметр рабочих валков 580 мм.

Задание 4

Определите  максимальную ширину калибра, если известно:  высота калибра -100 мм,  выпуск – 0,3;  минимальная ширина калибра – 100 мм, расстояние  между  валками  - 5 мм.

Разработали преподаватели __________________________________     Н.И. Бодрова_

Роспись

_________________________________     Н.Ю. Слюсарь

Роспись

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»

| Рассмотрено цикловой комиссией металлургических дисциплин | Экзаменационный билет №3 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе |
| --- | --- | --- |
|  | по ПМ 03 Подготовка и ведение технологического процесса обработки металлов давлением |  |
| «____» __________ 201_г. | специальность 22.02.05 Обработка металлов давлением |  |
| Председатель _________________ |  | «____» ________201_г. |

Инструкция

Внимательно прочитайте задания.

Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по выполнению практических и лабораторных работ, технической литературой.

Время выполнения 80 минут: 1 задание –  15 мин

2 задание – 25 минут

3 задание – 25 минут

4 задание – 15минут

Задание 1

Проанализируйте тип стана,  правильность и последовательность основных технологических операций на крупносортном стане «550»  с указанием исходной заготовки для стана.   Расположите их  в правильной последовательности.

Правка раската на правильной машине ______прокатка в черновой клети дуо 660______ подготовка заготовки к нагреву ____нагрев  нагревательных колодцах______ охлаждение на холодильнике_______прокатка в клети дуо 570______контроль, маркировка, отгрузка________ резка на мерные длины_____ нагрев в методических печах_______резка проката пилами ____ прокатка в подготовительных клетях дуо 570

Обоснуйте ваше решение.

Задание 2

Подберите вид и режим термической обработки сортового проката из углеродистой инструментальной  стали У10А, позволяющей снизить твердость и улучшить обрабатываемость резанием.

Опишите процессы, происходящие в стали при ее нагреве и охлаждении.

Укажите структуру и свойства стали после данного вида термической обработки.

Задание 3

Определите абсолютное и относительное обжатие, коэффициент вытяжки суммарный и средний за проход, скорость прокатки, среднее контактное давление и силу прокатки в 1 клети непрерывного стана холодной прокатки при прокатке трансформаторной стали  шириной 950 мм, если известно:

- распределение толщин по клетям стана h0=2,5 мм, h1=1,8 мм, h2=1,1 мм,  h3=0,85 мм, h4=0,7 мм;

- скорость полосы на выходе из 4 клети стана 6 м/с;

- коэффициент учитывающий влияние объемно-напряженного состояния nσ=0,93;

- предел текучести с учетом наклепа определить, используя справочные данные;

- диаметр рабочих валков 420 мм.

Задание 4

Определите основные размеры валков: номинальный диаметр, катающий диаметр нижний, катающий диаметр верхний, если известны: диаметр нижнего валка-520мм, высота калибра – 120мм, зазор между валками – 4 мм, нижнее давление валков.

Разработали преподаватели __________________________________     Н.И. Бодрова_

Роспись

_________________________________     Н.Ю. Слюсарь

Роспись

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»

| Рассмотрено цикловой комиссией металлургических дисциплин | Экзаменационный билет №4 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе |
| --- | --- | --- |
|  | по ПМ 03 Подготовка и ведение технологического процесса обработки металлов давлением |  |
| «____» __________ 201_г. | специальность 22.02.05 Обработка металлов давлением |  |
| Председатель _________________ |  | «____» ________201_г. |

Инструкция

Внимательно прочитайте задания.

Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по выполнению практических и лабораторных работ, технической литературой.

Время выполнения 80 минут: 1 задание –  15 мин

2 задание – 25 минут

3 задание – 25 минут

4 задание – 15минут

Задание 1

Проанализируйте тип стана, правильность и последовательность основных технологических операций на мелкосортном стане «250»  с указанием исходной заготовки для стана.   Расположите их  в правильной последовательности.

Правка раската на правильной машине ______поступление заготовок на загрузочные решетки_____прокатка в черновой группе клетей ______ подготовка заготовки к нагреву ____нагрев  нагревательных колодцах______ ножницы для обрезки концов_____охлаждение на холодильнике_______прокатка в чистовой универсальных группах клетей______смотка в бунты на моталках____контроль,  пакетирование, маркировка, отгрузка________ резка на мерные длины_____ нагрев в методических печах

Обоснуйте ваше решение.

Задание 2

Подберите вид и режим термической обработки сортового проката из легированной инструментальной  стали ХВГ, позволяющей снизить твердость и улучшить обрабатываемость резанием.

Опишите процессы, происходящие в стали при ее нагреве и охлаждении.

Укажите структуру и свойства стали после данного вида термической обработки.

Задание 3

Определите абсолютное и относительное обжатие, коэффициент вытяжки суммарный и средний за проход, скорость прокатки, среднее контактное давление и силу прокатки во второй клети непрерывного стана холодной прокатки при прокатке стали 15 шириной 1500 мм, если известно:

- распределение толщин по клетям стана h0=4 мм, h1=3,2 мм, h2=2,4 мм,  h3=1,6 мм, h4=1,1 мм, h5=0,9 мм;

- скорость полосы на выходе из 5 клети стана 12 м/с;

- коэффициент учитывающий влияние объемно-напряженного состояния nσ=0,97;

- предел текучести с учетом наклепа определить, используя справочные данные;

- диаметр рабочих валков 590 мм.

Задание 4

Определите  максимальную ширину калибра, диаметр верхнего валка, номинальный диаметр, положение  линии прокатки если известно:  высота калибра -150 мм,  выпуск – 0,3;  минимальная ширина калибра – 150 мм, расстояние  между  валками  - 10 мм, диаметр нижнего валка -800мм, нижнее давление валков 20мм.

Разработали преподаватели __________________________________     Н.И. Бодрова_

Роспись

_________________________________     Н.Ю. Слюсарь

Роспись

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»

| Рассмотрено цикловой комиссией металлургических дисциплин | Экзаменационный билет №5 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе |
| --- | --- | --- |
|  | по ПМ 03 Подготовка и ведение технологического процесса обработки металлов давлением |  |
| «____» __________ 201_г. | специальность 22.02.05 Обработка металлов давлением |  |
| Председатель _________________ |  | «____» ________201_г. |

Инструкция

Внимательно прочитайте задания.

Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по выполнению практических и лабораторных работ, технической литературой.

Время выполнения 80 минут: 1 задание –  15 мин

2 задание – 25 минут

3 задание – 25 минут

4 задание – 15минут

Задание 1

Проанализируйте тип стана, правильность и последовательность основных технологических операций на среднесортном стане «450»  с указанием исходной заготовки для стана.   Расположите их  в правильной последовательности.

Правка раската на  роликовой правильной машине ______поступление заготовок на загрузочные решетки_____прокатка в обжимной клети 600 ______ подготовка заготовки к нагреву ____нагрев  нагревательных колодцах______ ножницы для обрезки концов_____охлаждение на холодильнике_______прокатка в черновых клетях  трио  450 клетей______ контроль,  маркировка, отгрузка________ резка пилами  на мерные длины_____ нагрев в методических печах _____ прокатка в чистовой клети  дуо 450

Обоснуйте ваше решение.

Задание 2

Подберите вид и режим термической обработки сортового проката из углеродистых и легированных конструкционных сталей после охлаждения на воздухе с температуры окончания прокатки, позволяющей снизить твердость и улучшить обрабатываемость резанием.

Опишите процессы, происходящие в стали при ее нагреве и охлаждении.

Укажите структуру и свойства стали после данного вида термической обработки.

Задание 3

Определите абсолютное и относительное обжатие, коэффициент вытяжки суммарный и средний за проход, скорость прокатки, среднее контактное давление и силу прокатки в 1 клети непрерывного стана холодной прокатки при прокатке стали 20пс шириной 1200 мм, если известно:

- распределение толщин по клетям стана h0=2,5 мм, h1=1,8 мм, h2=1,2 мм, h3=1 мм;

- скорость полосы на выходе из 3 клети стана 9 м/с;

- коэффициент учитывающий влияние объемно-напряженного состояния nσ=0,97;

- предел текучести с учетом наклепа определить, используя справочные данные;

- диаметр рабочих валков 680 мм.

Задание 4

Определите  основные  размеры  валков D0(ср), Dкн, Dкв, если  известны : диаметр  нижнего валка 800 мм, диаметр  верхнего валка 815 мм , высота калибра 300 мм, и нижнее   давление  m (15 )мм.  Составьте  эскиз  ящичного калибра.

Разработали преподаватели __________________________________     Н.И. Бодрова_

Роспись

_________________________________     Н.Ю. Слюсарь

Роспись

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»

| Рассмотрено цикловой комиссией металлургических дисциплин | Экзаменационный билет №6 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе |
| --- | --- | --- |
|  | по ПМ 03 Подготовка и ведение технологического процесса обработки металлов давлением |  |
| «____» __________ 201_г. | специальность 22.02.05 Обработка металлов давлением |  |
| Председатель _________________ |  | «____» ________201_г. |

Инструкция

Внимательно прочитайте задания.

Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по выполнению практических и лабораторных работ, технической литературой.

Время выполнения 80 минут: 1 задание –  15 мин

2 задание – 25 минут

3 задание – 25 минут

4 задание – 15минут

Задание 1

Проанализируйте правильность и последовательность основных технологических операций на толстолистовом стане «2800» горячей прокатки с указанием исходной заготовки для стана.   Расположите их  в правильной последовательности.

Правка раската на  роликовой правильной машине ______поступление заготовок на склад_____прокатка в вертикальной клети (окалиноломатель) ______ подготовка заготовки к нагреву ____нагрев  нагревательных колодцах______ ножницы для обрезки концов и кромки_____охлаждение на холодильнике_______прокатка в горизонтальной клети в реверсивном режиме______ нагрев в методических печах _____ прокатка в чистовой универсальной клети ____ охлаждение в штабелях_____отправка на склад готовой продукции

Обоснуйте ваше решение.

Задание 2

Подберите вид и режим термической обработки толстолистовой горячекатаной стали 25, позволяющей повысить ее прочностные характеристики.

Опишите процессы, происходящие в стали при ее нагреве и охлаждении.

Укажите структуру и свойства стали после данного вида термической обработки.

Задание 3

Определите абсолютное и относительное обжатие, коэффициент вытяжки за проход, скорость прокатки, среднее контактное давление и силу прокатки при горячей прокатки стали 35 если известно:

- исходные размеры заготовки h0=50 мм;  b0=200мм;

- скорость прокатки 4 м/с;

- толщина раската 35 мм;

-коэффициент уширения 1,1;

- температура прокатки 9000С

- диаметр рабочих стальных валков 880 мм.

Задание 4

Определите  Dкн, Dкв , положение  средней линии валков если известны   D0(ср) -800 мм , высота калибра  - 140 мм и верхнее давление  m (+10 )мм. Составьте эскиз ящичного калибра.

Разработали преподаватели __________________________________     Н.И. Бодрова_

Роспись

_________________________________     Н.Ю. Слюсарь

Роспись

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»

| Рассмотрено цикловой комиссией металлургических дисциплин | Экзаменационный билет №7 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе |
| --- | --- | --- |
|  | по ПМ 03 Подготовка и ведение технологического процесса обработки металлов давлением |  |
| «____» __________ 201_г. | специальность 22.02.05 Обработка металлов давлением |  |
| Председатель _________________ |  | «____» ________201_г. |

Инструкция

Внимательно прочитайте задания.

Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по выполнению практических и лабораторных работ, технической литературой.

Время выполнения 80 минут: 1 задание –  15 мин

2 задание – 25 минут

3 задание – 25 минут

4 задание – 15минут

Задание 1

Проанализируйте правильность и последовательность основных технологических операций на стане холодной прокатки  с указанием исходной заготовки для стана.   Расположите их  в правильной последовательности.

Рекристаллизационный отжиг (в колпаковых печах)_____нагрев в методических печах______поступление заготовок на склад__________ прокатка в клетях стана холодной прокатки______ ножницы для обрезки концов и кромки_____Отжиг в агрегате непрерывного отжига _____дрессировка полосы на дрессировочном стане________обработка на агрегатах продольной и поперечной резки_______обработка полосы на агрегате травления

Обоснуйте ваше решение.

Задание 2

Подберите вид и режим промежуточной термической обработки между операциями волочения проволоки из низкоуглеродистой стали, обеспечивающей способность стали к волочению до заданного размера.

Опишите процессы, происходящие в стали при ее нагреве и охлаждении.

Укажите структуру и свойства стали после данного вида термической обработки.

Задание 3

Определите абсолютное и относительное обжатие, коэффициент вытяжки за проход, скорость прокатки, среднее контактное давление и силу прокатки при горячей прокатке стали 08Ю если известно:

- исходные размеры заготовки h0=100 мм;  b0=1000мм;

- скорость прокатки 3 м/с;

- толщина раската 65 мм;

-коэффициент уширения 1,2;

- температура прокатки 10000С

- диаметр рабочих чугунных валков 1000 мм.

Задание 4

В качестве  исходной заготовки используются квадратное сечение со стороной квадрата А = 20мм . Определите размеры ромбического  и готового квадратного калибров,  если известны отношения  = 1,17  ,  = 0,85 ,  = 0,52. Составьте эскиз калибров.

Разработали преподаватели __________________________________     Н.И. Бодрова_

Роспись

_________________________________     Н.Ю. Слюсарь

Роспись

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»

| Рассмотрено цикловой комиссией металлургических дисциплин | Экзаменационный билет №8 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе |
| --- | --- | --- |
|  | по ПМ 03 Подготовка и ведение технологического процесса обработки металлов давлением |  |
| «____» __________ 201_г. | специальность 22.02.05 Обработка металлов давлением |  |
| Председатель _________________ |  | «____» ________201_г. |

Инструкция

Внимательно прочитайте задания.

Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по выполнению практических и лабораторных работ, технической литературой.

Время выполнения 80 минут: 1 задание –  15 мин

2 задание – 25 минут

3 задание – 25 минут

4 задание – 15минут

Задание 1

Проанализируйте правильность и последовательность основных технологических операций при производстве проката с полимерными покрытиями .   Расположите их  в правильной последовательности.

Рекристаллизационный отжиг (в колпаковых печах)_____нагрев в методических печах______обработка на агрегате непрерывного горячего цинкования______поступление заготовок на склад__________ прокатка в клетях стана холодной прокатки______обработка на агрегате полимерного покрытия_______ ножницы для обрезки концов и кромки_____Отжиг в агрегате непрерывного отжига _____дрессировка полосы на дрессировочном стане________обработка на агрегатах продольной и поперечной резки_______обработка полосы на агрегате травления

Обоснуйте ваше решение.

Задание 2

Подберите вид и режим окончательной термической обработки цельнокатаных железнодорожных колес из стали 65Ф, обеспечивающей упрочнение всех элементов колеса.

Опишите процессы, происходящие в стали при ее нагреве и охлаждении.

Укажите структуру и свойства стали после данного вида термической обработки.

Задание 3

Определите абсолютное и относительное обжатие, коэффициент вытяжки за проход, скорость прокатки, среднее контактное давление и силу прокатки при горячей прокатки стали 10 если известно:

- исходные размеры заготовки h0=80 мм;  b0=300мм;

- скорость прокатки 5 м/с;

- толщина раската 45 мм;

- коэффициент уширения 1,2;

- температура прокатки 9500С

- диаметр рабочих стальных валков 900 мм.

Задание 4

В качестве  исходной заготовки используются квадратное сечение со стороной квадрата А = 30мм . Определите размеры ромбического  и готового квадратного калибров,  если известны отношения  = 1,19  ,  = 0,85 ,  = 0,57. Составьте эскиз калибров.

Разработали преподаватели __________________________________     Н.И. Бодрова_

Роспись

_________________________________     Н.Ю. Слюсарь

Роспись

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»

| Рассмотрено цикловой комиссией металлургических дисциплин | Экзаменационный билет №9 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе |
| --- | --- | --- |
|  | по ПМ 03 Подготовка и ведение технологического процесса обработки металлов давлением |  |
| «____» __________ 201_г. | специальность 22.02.05 Обработка металлов давлением |  |
| Председатель _________________ |  | «____» ________201_г. |

Инструкция

Внимательно прочитайте задания.

Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по выполнению практических и лабораторных работ, технической литературой.

Время выполнения 80 минут: 1 задание –  15 мин

2 задание – 25 минут

3 задание – 25 минут

4 задание – 15минут

Задание 1

Проанализируйте правильность и последовательность основных технологических операций листовой штамповки.   Расположите их  в правильной последовательности.

Пробивка_____гибка______обжим______отрезка__поступление исходной   заготовки_____вытяжка_______отбортовка______отжиг, травление, промывка,  сушка   ____формовка

Обоснуйте ваше решение.

Задание 2

Подберите вид и режим упрочняющей термической обработки рельсов по всей длине.

Опишите процессы, происходящие в стали при ее нагреве и охлаждении.

Укажите структуру и свойства стали после данного вида термической обработки.

Задание 3

Определите абсолютное и относительное обжатие, коэффициент вытяжки за проход, скорость прокатки, среднее контактное давление и силу прокатки при горячей прокатки стали Ст3 если известно:

- исходные размеры заготовки h0=200 мм;  b0=1300мм;

- скорость прокатки 2 м/с;

- толщина раската 140 мм;

-коэффициент уширения 1,2;

- температура прокатки 11500С

- диаметр рабочих чугунных валков 1100 мм.

Задание 4

Размер исходной заготовки h0хb0 = 100х100мм, после второго прохода  сечение изменилось до  h2хb2 = 85х85мм. Определите значение средней вытяжки, вытяжку в первом проходе, площадь сечения  в первом проходе.

Разработали преподаватели __________________________________     Н.И. Бодрова_

Роспись

_________________________________     Н.Ю. Слюсарь

Роспись

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»

| Рассмотрено цикловой комиссией металлургических дисциплин | Экзаменационный билет №10 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе |
| --- | --- | --- |
|  | по ПМ 03 Подготовка и ведение технологического процесса обработки металлов давлением |  |
| «____» __________ 201_г. | специальность 22.02.05 Обработка металлов давлением |  |
| Председатель _________________ |  | «____» ________201_г. |

Инструкция

Внимательно прочитайте задания.

Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по выполнению практических и лабораторных работ, технической литературой.

Время выполнения 80 минут: 1 задание –  15 мин

2 задание – 25 минут

3 задание – 25 минут

4 задание – 15минут

Задание 1

Проанализируйте правильность и последовательность основных технологических операций ковки с указанием исходной заготовки.   Расположите их  в правильной последовательности.

осадка (высадка), _____термическая обработка____ гибка ____протяжка (вытяжка, раскатка)________ рубка____прошивка____кузнечная сварка_____закручивание, рубка, прошивка.

Обоснуйте ваше решение.

Задание 2

Подберите вид и режим термической обработки труб для газо- и нефтепроводов из стали 17Г1С, обеспечивающей их упрочнение.

Опишите процессы, происходящие в стали при ее нагреве и охлаждении.

Укажите структуру и свойства стали после данного вида термической обработки.

Задание 3

Определите абсолютное и относительное обжатие, коэффициент вытяжки за проход, скорость прокатки, среднее контактное давление и силу прокатки при горячей прокатки стали 17ГС если известно:

- исходные размеры заготовки h0=60 мм;  b0=800мм;

- скорость прокатки 4 м/с;

- толщина раската 40 мм;

-коэффициент уширения 1,1;

- температура прокатки 8500С

- диаметр рабочих стальных валков 900 мм.

Задание 4

Определите номинальный диаметр, максимальную ширину калибра и положение линии прокатки , если известно высота калибра – 180мм, минимальная ширина калибра – 650мм, выпуск – 0,2, диаметр верхнего валка – 1320мм, диаметр нижнего валка – 1350мм. Расстояние между валками 20 мм.

Разработали преподаватели __________________________________     Н.И. Бодрова_

Роспись

_________________________________     Н.Ю. Слюсарь

Роспись

III ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

УСЛОВИЯ

Количество экзаменационных билетов для экзаменующих –  10 билетов

Каждый билет (вариант) содержит 4 задания.

1 задание направлено на проверку ПК1; ОК 1-4, ОК9;

2 задание направлено на проверку ПК3; ОК 1-4;

3 задание направлено на проверку ПК4, ПК9; ОК 2-4;

4 задание направлено на проверку ПК5; ОК 2-4.

Время выполнения 80 минут: 1 задание –  15 мин

2 задание – 25 минут

3 задание – 25 минут

4 задание – 15минут

Литература для обучающегося/студента:

Учебники:

- Теория и технология прокатного производства: учебное пособие./  Рудской А.И., Лунев В.А. Издательство: Наука, 2008. 527с.

- Обработка металлов давлением: учебник /Романцев Б.А., Гончарук А.В., Вавилкин Н. М. и др. Издательство: МИС иС, 2008. 961с.

- Технология прокатки сортовой стали. Основы калибровки валков для фасонных профилей: учебное пособие. /Шишко В.Б., Трусов В.А., Чиченев Н.А. Издательство: МИСиС, 2007. 152 с.

- Термическая обработка металлов: Учебник для учащихся профессиональных учебных заведений. Изд. 6-е, испр./Зуев В.М. Издательство: Академия, 2001. 288с.

- Технология термической обработки стали: Учебник для вузов / Башнин Ю. А., Ушаков Б. К., Секей А. Г.. - М. : Металлургия, 1986. - 424 с.

- Куприн М.И., Куприна М.С. Основы теории прокатки. – М., Металлургия, 1978. 184 с

- Калибровка прокатных валков /Диомидов Б.Б., Литовченко Н.В. Издательство: Металлургия, 1970. 312 с.

Методические пособия:

- Методические указания для выполнения лабораторных и практических работ по профессиональному модулю.

Справочная литература:

  - Справочник прокатчика. Книга 1. Производство горячекатаных листов и полос. /Коновалов Ю.В. Издательство: Теплотехник, 2008. 640с.

  - Справочник прокатчика. Книга 2. Производство холоднокатаных листов и полос. /Коновалов Ю.В. Издательство: Теплотехник, 2008. 608с.

  - Металловедение и термическая обработка стали и чугуна: В 3 Т. Т.2: Строение стали и чугуна: Справочник/ М.Л.Бернштейн, Г.В.Курдюмов, В.С.Меськин и др.; Под ред. А.Г.Рахштадта, Л.М.Капуткиной, С.Д.Прокошкина. - М.: Интермет Инжиниринг, 2005. - 526 с.

  - Марочник сталей и сплавов

  - Механические свойства сталей и сплавов. / Третьяков, М: Металлургия, 1964

Критерии оценки на экзамене квалификационном готовности студента к выполнению вида профессиональной деятельности

Подготовка и ведение технологического процесса обработки металлов давлением (ПМ 03)

А) Оценка владением ПК и ОК на основе анализа материалов портфолио

| Коды проверяемых компетенций или их сочетаний | Доказательства овладением ПК | Оценка (да / нет) |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1-ПК 3.9, ОК 1 - ОК 10 | Наличие аттестационного листа по практике по ПМ с указанием уровня освоения ПК и видов работ на практике. Наличие характеристики с практики о освоении общих компетенций Наличие дневника практики с указанием видов работ на практике, заверенного руководителем практики от организации прохождения практики. Наличие отчета по практике, подписанного руководителями практики. Наличие отчетов по выполненным лабораторным и практическим работам с оценками, в соответствии с КТП междисциплинарных курсов профессионального модуля. Все документы оформлены в соответствии с требованиями локальных актов колледжа | Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет |

Б) Оценка владением ПК и ОК на основе анализа выполнения заданий экзаменационного билета

При выполнении заданий на экзамене квалификационном контролируется:

- обращение в ходе задания к информационным источникам;

- рациональное распределение времени на выполнение задания.

Критерии оценки владением ПК и ОК на основе анализа выполнения задания 1 экзаменационного билета

Подготовленный продукт/осуществленный процесс:

Исправленная технологическая схема процесса обработки металлов давлением с указанием правильных параметров обработки. Обоснование всех предложенных решений.

| Освоенные ПК и ОК | Наименование критериев оценки компетенций | Оценка (нужное обвести) |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1 Проверять правильность назначения технологического режима обработки металлов давлением. ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | - Выявление всех неточностей в последовательности основных технологических операций обработки металлов давлением. - Выявление всех отклонений от правильно технологического режима ОМД - Соответствие правильности исправленного технологического режима различного вида обработки давлением научно-технической документации применяемой на металлургических заводах; - Грамотное описание технологических процессов производства различных видов продукции при обработке металлов давлением - Рациональное распределение времени на все этапы решения задачи и не превышение установленного времени выполнения задания - Совпадение результатов самоанализа и экспертного анализа разработанной технологии производства - Эффективное использование и оптимальность состава источников, необходимых для решения поставленной задачи - Защита и обоснование предложенного решения поставленной задачи. - Активность, инициативность, заинтересованность в процессе выполнения задания и представления результатов | Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет |

Устное обоснование результатов выполнения задания 1:

- Обоснование правильности назначения технологического процесса различного вида продукции обработки металлов давлением.

- Описание  правильного назначения технологического процесса различного вида продукции обработки металлов давлением.

Критерии оценки владением ПК и ОК на основе анализа выполнения задания 2 экзаменационного билета

Подготовленный продукт/осуществленный процесс:

Предложенный вид и режим термической обработки прокатной продукции с указанием:

- вида термической обработки;

- режима термической обработки (температуры нагрева, времени выдержки, условий охлаждения, состава защитной атмосферы);

- процессов происходящих в стали при нагреве и охлаждении, которые обеспечивают формирование требуемой структуры и свойств стали после термической обработки;

- описания структуры стали после термической обработки.

| Освоенные ПК и ОК | Наименование критериев оценки компетенций | Оценка (нужное обвести) |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.3 Выбирать виды термической обработки для улучшения свойств и качества выпускаемой продукции ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - Выбор необходимого вида термической обработки, исходя из требований к структуре и свойствам готовой стали - Выбор режима ТО, в соответствии с ее назначением, маркой стали, размерами металла и требованиям к свойствам стали - Соответствие выбора вида и режима ТО научно-технической документации применяемой на металлургических заводах; - Грамотное описание процессов происходящих в стали при нагреве и охлаждении - Грамотное описание структуры стали после термической обработки и влияние ее на свойства стали - Рациональное распределение времени на все этапы решения задачи и не превышение установленного времени выполнения задания - Совпадение результатов самоанализа и экспертного анализа разработанной технологии ТО - Эффективное использование и оптимальность состава источников, необходимых для решения поставленной задачи - Защита и обоснование предложенного решения поставленной задачи. - Активность, инициативность, заинтересованность в процессе выполнения задания и представления результатов | Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет |

Устное обоснование результатов выполнения задания 2

- Обоснование выбора вида и режима ТО.

- Обоснование выбора агрегата для термической обработки.

Критерии оценки владением ПК и ОК на основе анализа выполнения задания 3 экзаменационного билета

Подготовленный продукт/осуществленный процесс:

Выполненный расчет заданных коэффициентов и параметров прокатки

| Освоенные ПК и ОК | Наименование критериев оценки компетенций | Оценка (нужное обвести) |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.4 Рассчитывать показатели и коэффициенты деформации обработки металлов давлением. ПК 3.9 Применять типовые методики расчета параметров обработки металлов давлением. ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - Выбор оптимальной методики расчета в соответствии типом прокатного стана - Грамотное использование формул для расчета показателей и коэффициентов деформации - Правильное определение абсолютного и относительного обжатия за проход - Правильное определение коэффициента вытяжки - Правильное определение скорости прокатки (при расчете параметров холодной прокатки) - Правильное определение среднего контактного давления; - Правильное определение силы прокатки - Рациональное распределение времени на все этапы решения задачи и не превышение установленного времени выполнения задания - Совпадение результатов самоанализа и экспертного анализа проделанного расчета - Эффективное использование и оптимальность состава источников, необходимых для решения поставленной задачи | Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет |

Устное обоснование результатов работы

Обоснование выбранной методики расчета.

Оценка владением ПК и ОК на основе анализа выполнения задания 4 экзаменационного билета

Подготовленный продукт/осуществленный процесс:

Выполненный расчет заданных элементов и размеров  калибра.

| Освоенные ПК и ОК | Наименование критериев оценки компетенций | Оценка (нужное обвести) |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.5 Рассчитывать калибровку рабочего инструмента и формоизменение выпускаемой продукции. ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | -Правильность выбора методов расчета элементов и размеров калибра - Правильность и точность расчета элементов и размеров калибра. - Рациональное распределение времени на все этапы решения задачи и не превышение установленного времени выполнения задания - Эффективное использование и оптимальность состава источников, необходимых для решения поставленной задачи - Обоснование предложенного решения поставленной задачи. | Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет |

Устное обоснование результатов работы

Обоснование собственного  решения задания по калибровке валков.