Приложение 2

Форма рабочей тетради для оформления отчета

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

для практических занятий по дисциплине «Техническая механика»

специальности 190631 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»

обучающегося группы______________курса_________________

_______________________________________________________

(ф.И.О)

_______________________________________________________

Анна 2014

Практическое занятие №_____

Тема: Редукторы и коробки скоростей

Цели занятия:

-закрепить знания по назначению и устройству цилиндрических и конических зубчатых передач

-изучить конструкцию цилиндрического и конического редукторов, коробки скоростей

-ознакомиться с конструкцией автомобильной коробки передач

-научиться рассчитывать передаточные числа редукторов и коробки скоростей на разных передачах

Оборудование и инструменты:

-макеты цилиндрического и конического редукторов

-коробка передач автомобиля КамАЗ-5320

-коробка передач автомобиля ВАЗ-2110

-линейки

-штангенциркуль

Литература:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.Описание конструкции редуктора

2.Кинематическая схема редуктора

3.Описание конструкции коробки передач

4.Расчет редуктора

Передаточное число

5.Расчет коробки передач

Передаточные числа:

I передача

II передача

III передача

IVпередача

V передача

Задний ход

6.Индивидуальное задание (____Вариант)

Задано:

Модель коробки передач____________

Число передач_______

Расчет передаточного числа для ____ передач

7.Выводы______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оценка___________                                                          ____________________

(подпись)

Кинематическая схема коробки передач автомобиля КамАЗ-5320

Кинематическая схема коробки передач автомобиля ВАЗ-2110

1 - подшипник выключения сцепелния; 2 - направляющая втулка муфты подшипника выключения сцепления; 3 - шестерня ведущеая главной передачи; 4 - роликовый подшипник вторичного вала; 5 - маслосборник; 6 - ось сателитов; 7 - ведущая шестерня привода спидометра; 8 - шестерня полуоси; 9 - коробка дифферинциала; 10 - сателлит; 11 - картер сцепления; 12 - ведомая шестерня главной передачи; 13 - регулировочное кольцо; 14 - роликовый конический подшипник дифферинциала; 15 - сальник полуоси; 16 - ведомая шестерня первой передачи вторичного вала; 17 - синхронизатор первой и второй передач; 18 - ведомая шестерня второй передачи  вторичного вала; 19 - ведомая шестерня третий передачи вторичного вала; 20 - синхронизатор третий и четвертой передачи; 21 - ведомая шестерня четвертой передачи вторичного вала; 22 - шариковый подшипник вторичного вала; 23 - ведомая шестерня пятой передачи вторичного вала; 24 - синхронизатор пятой передачи; 25 - вторичный вал; 26 - задняя крышка картера коробки передач; 27 - ведушая шестерня пятой передачи; 28 - шариковый подшипник первичного вала; 29 - первичный вал; 30 - картер коробки передач; 31 - роликовый подшипник первичного вала; 32 - сальник первичного вала

Плакаты

Двухступенчатый цилиндрический редуктор

Коробка передач КамАЗ-5320

Коробка передач ВАЗ-2110

1 - подшипник выключения сцепелния; 2 - направляющая втулка муфты подшипника выключения сцепления; 3 - шестерня ведущеая главной передачи; 4 - роликовый подшипник вторичного вала; 5 - маслосборник; 6 - ось сателитов; 7 - ведущая шестерня привода спидометра; 8 - шестерня полуоси; 9 - коробка дифферинциала; 10 - сателлит; 11 - картер сцепления; 12 - ведомая шестерня главной передачи; 13 - регулировочное кольцо; 14 - роликовый конический подшипник дифферинциала; 15 - сальник полуоси; 16 - ведомая шестерня первой передачи вторичного вала; 17 - синхронизатор первой и второй передач; 18 - ведомая шестерня второй передачи  вторичного вала; 19 - ведомая шестерня третий передачи вторичного вала; 20 - синхронизатор третий и четвертой передачи; 21 - ведомая шестерня четвертой передачи вторичного вала; 22 - шариковый подшипник вторичного вала; 23 - ведомая шестерня пятой передачи вторичного вала; 24 - синхронизатор пятой передачи; 25 - вторичный вал; 26 - задняя крышка картера коробки передач; 27 - ведушая шестерня пятой передачи; 28 - шариковый подшипник первичного вала; 29 - первичный вал; 30 - картер коробки передач; 31 - роликовый подшипник первичного вала; 32 - сальник первичного вала

Фото макетов

Цилиндрический двухступенчатый редуктор

Коробка передач автомобиля КамАЗ

Коробка передач автомобиля ВАЗ-2110