Министерство общего и профессионального образования Свердловской области

государственное бюджетное образовательное учреждение

среднего профессионального образования Свердловской области

«Верхнетуринский механический техникум»

Методическая разработка урока

по  учебной дисциплине

«Метрология, стандартизация и сертификация»

по теме «Стандартизация и автомобиль»

ОПОП 190631 Техническое обслуживание и ремонт  автомобильного транспорта

2014/15 уч.г.

|  | Согласовано: Зам. директора по УР ________Шутова М.Н. «____»____________2014г. |
| --- | --- |

Автор: преподаватель высшей квалификационной категории Гильмуллина Л.Н.

Тема «Стандартизация и автомобиль»

Цели урока:

- Сформировать понимание  значения стандартизации в автомобилестроении, обобщить знания студентов  о стандартизации размеров, форм, взаимного расположения и шероховатости  поверхностей деталей машин.

- Развивать умения анализировать возможные источники погрешностей, влияющие на качество работы автомобиля.

- Воспитывать ответственность  за результат своего труда.

Тип урока:  урок систематизации и обобщения изученного материала.

Вид урока: семинар.

Оборудование: компьютер, мультимедиапроектор.

Структура урока

1.Организационный этап (3-5 мин.)

2. Этап актуализации опорных знаний ( 10 мин.).

3. Этап обобщения изученного материала (30мин.)

4.Этап систематизации изученного материала (20мин.)

5. Этап  контроля знаний (20мин.)

6. Этап оценки деятельности  студентов (5мин.)

Ход урока

| Этап урока | Деятельность преподавателя | Деятельность обучающегося |
| --- | --- | --- |
| Организационный | Приветствует обучающихся, проверяет состав, знакомит с планом урока и критериями оценивания в листе оценки (приложение 1), предлагает разделиться на группы ( по заранее согласованной схеме) | Обучающиеся делятся на группы во главе с заранее выбранным спикером. |
| 2.Этап актуализации опорных знаний | Из истории стандартизации (небольшой рассказ в приложении 5). Предлагает устно ответить на вопросы (см. приложение 2) по группам. За каждый правильный ответ группа получает 1 балл (смайлик) | Отвечают на поставленные вопросы. |
| 3. Этап обобщения изученного материала | Предлагает начать работу в группах по заранее выданным кейс -заданиям (см. приложение 3) ( каждый студент разрабатывал своё задание), обсудить ответы на вопросы кейса, прийти к единому мнению и подготовить выступление от группы | Студенты обсуждают кейс- задание, находят оптимальные варианты ответов, готовят выступление. |
| 4. Этап систематизации изученного материала | Предлагает спикерам групп выступить с ответом на кейс – задание, а другим группам можно после выступления высказывать свои мысли и получать дополнительные баллы. После выступления подводит итог и предлагает посчитать полученные баллы. | Спикеры групп поочередно представляют решение своего кейса. Если другие группы хотят что либо добавить к сказанному, они имеют такую возможность после выступления спикера. В группах считают баллы и обсуждают оценки. |
| 5.Этап контроля знаний | Предлагает составить обратный кроссворд из предложенных терминов без их определений, затем обменяться между группами и дать определения терминам, оценить работу команд взаимооценкой. | Составляют обратный кроссворд, Затем группы обмениваются и дают ответы на обратный кроссворд. Команды проверяют друг у друга и выставляют оценки: |
| 6. Этап оценки деятельности студентов (рефлексия урока) | Предлагает проанализировать работу группы спикерам, выделяя недостатки в своей работе, а затем сдать оценочные листы. Выставляет оценки в журнал и заканчивает урок. | Спикеры анализируют работу каждого члена команды, проводят рефлексию урока. Слушают свои оценки за урок. |

Приложение 1

Оценочный лист

команды спикера __________________________

| № | ФИО участников группы | Критерии оценки | Дополнит. Баллы (0-2) | Штрафные баллы (0-1) | Итого баллов 0-15 | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ответы на вопросы (1 балл за каждый правильный ответ) | Подготовка домашнего задания (0-2) | Участие в обсуждении проблемы (0-2) | Внесение конструктив-ных предложений (0-2) | Участие в подготовке презентации (0-2) | Представление решения проблемы от группы (0-2) | Добавление информации к выступлениям (0-2) |  |  |  |  |

Распределение баллов:

2 балла – критерий проявился полностью

1 балл – критерий проявился частично

0 баллов – критерий не проявился

Перевод  баллов в оценку:

14-15 баллов – оценка «5»

11-13 баллов – оценка «4»

8-10баллов – оценка «3»

Примечание:

Штрафом облагаются те студенты, которые опоздали на урок по неуважительной причине или вели себя на уроке неподобающим образом (получали замечание от преподавателя).

Приложение 2.

Вопросы для этапа актуализации опорных  знаний

| Вопрос | Ответ |
| --- | --- |
| Что подразумевает понятие стандартизация? | Стандартизация - это деятельность по установлению норм, правил и характеристик (далее - требования) в целях обеспечения: безопасности продукции, работ и услуг для окружающей среды, жизни, здоровья и имущества; качества продукции, работ и услуг в соответствии с уровнем развития науки, техники и технологии; единства измерений; экономии всех видов ресурсов |
| Какой документ в стандартизации является основным? | Стандарт |
| Какие виды стандартов существуют? | Международные, государственные, отраслевые, стандарты предприятий |
| Какие стандарты объединяет комплекс стандартов? Приведите примеры комплекса стандартов. | Стандарты общего направления. Например, ЕСКД или ЕСТД |
| Какие нормативные документы по стандартизации установлены законом РФ « О стандартизации?» | Кроме стандартов, нормативными документами являются также ПР – правила по стандартизации, Р – рекомендации по стандартизации и ТУ – технические условия. Особое требование предъявляется к нормативным документам на продукцию, которая согласно российскому законодательству подлежит обязательной сертификации. В них должны быть указаны те требования к продукции (услуге), которые подтверждаются посредством сертификации, а также методы контроля (испытаний), которые следует применять для установления соответствия, правила маркировки такой продукции и виды сопроводительной документации. |
| Кто несет ответственность в РФ за нарушение требований стандартов? | Физические и юридические лица, ответственные за исполнение положений стандарта |
| Кем выявляются нарушения стандартов? | Служба государственного контроля и надзора за соблюдением требований государственных стандартов |
| Является ли взаимозаменяемость деталей следствием стандартизации? Если да, то почему? | Да, является. Если бы детали, подлежащие взаимозаменяемости, не были бы стандартными, не было бы и взаимозаменяемости. В основе взаимозаменяемости лежит стандартизация. |
| Несмотря на то, что стандарты строго регламентируют требования не только к автомобилю в целом, но и к каждой детали в отдельности, можно ли изготовить абсолютно точную деталь? | Нет, т.к. нет абсолютно точного оборудования. Везде существуют погрешности. |
| Что называется погрешностью обработки? | Отклонение формы и размеров детали от номинальных ( задуманных конструктором) |
| Перечислите параметры, определяющие точность детали | Размеры Отклонение формы Отклонение расположения поверхностей Шероховатость и волнистость |

Приложение 3.

Кейс – задания:

№1

Проблема: Влияние точности размеров деталей автомобиля, которые заменяют при его ремонте, на его надёжность при эксплуатации.

План ответа:

- Кто определяет точность размеров деталей автомобиля ? На основании чего устанавливается требуемая точность?

- В каком документе указывается точность и каким способом?

- Перечислите факторы, влияющие на точность  размеров и назовите их причины.

- Обоснуйте, как влияет  точность размеров на надёжность автомобиля при эксплуатации.

№2

Проблема: Влияние точности формы  деталей автомобиля на его долговечность.

План ответа:

- Чем характеризуется точность формы?  Где указывается и как обозначается точность формы ?

- Объясните чем отличается реальная поверхность от номинальной.

- Приведите примеры  отклонений  формы  цилиндрических и плоских поверхностей.

- Объясните, как  сказываются отклонения от правильной  геометрической формы на работе соединений деталей автомобиля. Объяснить на конкретном примере.

Обоснуйте  каким образом  влияет неточность формы  деталей автомобиля на его долговечность.

№3

Проблема: Влияние точности  расположения поверхностей   деталей автомобиля на  жизнь и здоровье человека.

План ответа:

- Объясните какие бывают виды расположения поверхностей?

- Назовите причины  возникновения отклонений расположения поверхностей.

- Приведите примеры отклонений  расположения поверхностей и  их обозначение на чертеже.

- Обоснуйте, как влияет  при износе увеличивающееся отклонение расположения поверхностей на жизнь и здоровье человека?

№4

Проблема:  влияние волнистости и шероховатости поверхностей на  эксплуатационные свойства  узлов и механизмов автомобиля.

План ответа:

1.Что характеризуют волнистость и шероховатость поверхностей?

2. Как обозначают шероховатость на чертеже? Как проводят количественную оценку шероховатости?

3.Почему нельзя  устанавливать меньшую шероховатость, чем установлено конструктором?

4. Обоснуйте, как влияют волнистость и шероховатость на эксплуатационные  свойства узлов и механизмов.

Приложение 4.

Термины для кроссворда

Взаимозаменяемость, погрешность, допуск, посадка, отверстие, вал, квалитет, овальность, огранка, конусообразность, бочкообразность, седлообразность, волнистость, шероховатость, стандарт,

Для составления кроссворда взять любые 8 терминов.

Приложение 5.

Император Китая Цинь Шихуанди (около 2200 лет назад) для упрощения сбора налогов сделал все гири, меры и монеты одинаковыми. Он унифицировал написание иероглифов и даже установил одинаковыми длины осей у телег для обеспечения единой колеи на дорогах.

Искусство измерения было известно в Древнем Египте примерно 7 тысяч лет назад. В египетских гробницах были найдены эталоны длины, на строительстве пирамид применялся «царский локоть» длиной около 52,6 см.

В эпоху Возрождения в связи с необходимостью строительства большого количества судов в Beнеции галеры начинают собирать из заранее изготовленных деталей и узлов

Стихотворение о стандартизации

Для всего в мире есть свой стандарт, 
Шаг вправо, шаг влево ведут за пределы нормы. 
Нельзя раньше выстрела начать старт, 
Без стандартизации не создашь что-то новое. 
Без неё невозможно понять, где брак, 
А что пойдёт непременно в дело. 
Без стандартизации не будет добра… 
Белое станет чёрным, а чёрное – белым… 
Стандарты в мире разные, но созданы не зря – 
Чтоб качество отменное сопровождало нас. 
Чтоб было все единое: от нитки до гвоздя, 
Заботится, как отрасль – стандартизация.