## Slide 1
Конструкция автосцепных устройств и требования,
предъявляемые к содержанию автосцепок в эксплуатации
Преподаватели спец.дисциплин:
Ковальчук С.В.
Гладкова А.В.

## Slide 2
Закрепить знания о конструкции автосцепных устройств и требованиях, предъявляемых к содержанию автосцепок в эксплуатации
ЦЕЛЬ:

## Slide 3
В чем целесообразность изучения на одном занятии учебного материала двух дисциплин
«Конструкция подвижного состава»
«Тех.эксплуатация ж.д. и безопасность движения»
Проблема
?

## Slide 4
Повторение изученного материала
этапы
Изучение нового материала
Применение теоретических знаний на практике
Закрепление нового материала
Подведение итогов
1
2
3
4
5

## Slide 5
Повторение изученного материала
1 этап
Назначение колесных пар

## Slide 6
Повторение изученного материала
1 этап
Расстояние между внутренними гранями колес у ненагруженной колесной пары должно быть?

## Slide 7
Повторение изученного материала
1 этап
Основные требования, предъявляемые
к колесным парам?

## Slide 8
Повторение изученного материала
1 этап
Допускаемые отклонения от установленной величины при скоростях движения до 120 км/час и
свыше 120 до 140 км/час?
1440 мм

## Slide 9
Повторение изученного материала
1 этап
Основные части оси колесной пары

## Slide 10
Повторение изученного материала
1 этап
Не допускается выпускать в эксплуатацию колесные пары, имеющие трещины?
трещины

## Slide 11
Повторение изученного материала
1 этап
Основные размеры оси колесной пары?
Ось типа РУ1
Ось типа РУ1Ш

## Slide 12
Повторение изученного материала
1 этап
Не допускается подавать грузовые вагоны под погрузку с прокатом более…?
прокат

## Slide 13
Повторение изученного материала
1 этап
Из каких частей состоит колесо?

## Slide 14
Повторение изученного материала
1 этап
Величина ползуна, не допускаемая в эксплуатации?
ползун

## Slide 15
Повторение изученного материала
1 этап
Основные размеры поверхности катания колеса?

## Slide 16
Повторение изученного материала
1 этап
С какой скоростью следует подвижной состав, если обнаружен ползун глубиной >1мм но не >2мм?
ползун

## Slide 17
Повторение изученного материала
1 этап
Месторасположение и назначение галтели?

## Slide 18
Повторение изученного материала
1 этап
На каком из рисунков явно виден ВПГ?
Как определить?

## Slide 19
Повторение изученного материала
1 этап
За счет чего колесо удерживается на оси?

## Slide 20
Повторение изученного материала
1 этап
Минимальная толщина гребня колеса, не допускаемая в эксплуатации при скорости до 120 км/ч и
свыше 120 до 140 км/ч?

## Slide 21
Изучение нового материала
2 этап
Конструкция автосцепных устройств и требования,
предъявляемые к содержанию автосцепок в эксплуатации

## Slide 22
Назначение и месторасположение автосцепного оборудования
2 этап
С двух сторон вагона на торцевой стене в консольных частях хребтовой и на концевых балках рамы вагона

## Slide 23
Требования птэ к оборудованию подвижного состава автосцепками
2 этап
Ускорить процесс формирования поезда
-Исключить возможность саморасцепа
-Обеспечить безопасность движения
Железнодорожный подвижной состав должен быть оборудован автосцепкой

## Slide 24
Типы автосцепок
2 этап

## Slide 25
Высота оси автосцепки над уровнем верха головок рельсов
2 этап
УГР
За продольную ось автосцепки принимают литейный шов на ее корпусе

## Slide 26
Высота оси автосцепки над уровнем верха головок рельсов
2 этап
У локомотивов, пассажирских и
грузовых порожних вагонов не >1080 мм
У локомотивов и пассажирских вагонов с людьми не <980 мм
У грузовых (груженых) вагонов
не <950 мм

## Slide 27
Разница по высоте между продольными осями автосцепок
2 этап
За продольную ось автосцепки принимают литейный шов на ее корпусе

## Slide 28
Разница по высоте между продольными осями автосцепок
2 этап
В грузовом поезде - не > 100 мм
Между локомотивом и первым груженым вагоном грузового поезда - не > 110 мм
В пассажирском поезде, следующем со скоростью 120 км/ч - не > 70 мм
В пассажирском поезде, следующем со скоростью 121-140 км/ч - не > 50 мм
Между локомотивом и первым вагоном пассажирского поезда - не > 100 мм

## Slide 29
Конструкция автосцепного оборудования
2 этап
Ударно-центрирующий прибор

## Slide 30
Конструкция автосцепного оборудования
2 этап
Расцепной привод

## Slide 31
Конструкция автосцепного оборудования
2 этап
Упряжное устройство

## Slide 32
Конструкция автосцепного оборудования
2 этап
Упряжное устройство
Тяговый хомут
Упорная плита
Клин тягового
хомута
Поддерживающая
планка

## Slide 33
Конструкция автосцепного оборудования
2 этап
Автосцепка са-3
Корпус автосцепки

## Slide 34
Ответственность за техническое состояние автосцепных устройств и правильность сцепления вагонов в составе поезда
2 этап
Является осмотрщик вагонов, выполняющий техническое обслуживание (ТО) состава поезда перед отправлением

## Slide 35
Ответственность за техническое состояние автосцепных устройств и правильность сцепления вагонов в составе поезда
2 этап
При прицепке вагонов к поезду на ж-д станциях,
где нет осмотрщиков вагонов, а также
при маневровой работе
Является работник, непосредственно руководящий действиями всех лиц, участвующих в маневрах, без указания которого машинист, не имеет права приводить локомотив

## Slide 36
Ответственность за техническое состояние автосцепных устройств и правильность сцепления вагонов в составе поезда
2 этап
Отцепка поездного локомотива от пассажирского состава, оборудованного эл.отоплением
Работник локомотивной бригады
При обслуживании локомотива одним машинистом – осмотрщиком вагонов

## Slide 37
Ответственность за техническое состояние автосцепных устройств и правильность сцепления вагонов в составе поезда
2 этап
Выполнение операций по прицепке поездного локомотива к ж-д составу и отцепке его от ж-д состава грузового и пассажирского поезда
При обслуживании локомотива одним машинистом – осмотрщиком вагонов
На ж-д станциях, где нет ОВ, и на перегонах:
В пассаж.поезде – на начальника пассаж.поезда;
-В грузовом поезде – на машиниста локомотива

## Slide 38
1 Проходить необходимо вдоль путей по обочине или посередине междупутья;
2 Проходить через пути под прямым углом, перешагивая через рельсы;
3 Проходить между расцепленными вагонами, локомотивами, если расстояние между ними не менее 10 м;
4 Обходить группы вагонов или локомотивов на расстоянии не менее 5 м от автосцепок;
5 Запрещается становиться или садиться на рельсы, переходить пути по стрелочным переводам, подлезать под подвижной состав и залезать на автосцепки при переходе через путь.
Применение теоретических знаний на практике
3 этап
ТБ при выполнении работ на учебном полигоне

## Slide 39
Закрепление нового материала
4 этап

## Slide 40
В чем целесообразность того, что сегодня на одном занятии мы будем изучать учебный материал двух дисциплин
«Конструкция подвижного состава»
«Тех.эксплуатация ж.д. и безопасность движения»
Проблема
?
Подведение итогов
5 этап

## Slide 41
В чем целесообразность изучения на одном занятии учебного материала двух дисциплин
«Конструкция подвижного состава»
«Тех.эксплуатация ж.д. и безопасность движения»
?
Проблема
Подведение итогов
5 этап

## Slide 42
Конструкция автосцепных устройств и требования,
предъявляемые к содержанию автосцепок в эксплуатации
Преподаватели спец.дисциплин:
Ковальчук С.В.
Гладкова А.В.