УРОК ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ

по теме ««Цепь постоянного тока с последовательным соединением резисторов»

Краткая аннотация

Данная работа предназначена для углубления и закрепления теоретических знаний и умений, а также приобретения практических навыков  по сборке электрических схем, измерений в электрических цепях и проведения исследовательской работы.

Предложенный практический материал предназначен для проведения исследовательской работы виртуально и реально.  Задания снабжены подробными указаниями для исполнения и необходимым оборудованием.

Может быть использовано при выполнении лабораторно-практических работ для обучающихся учреждений среднего профессионального образования по дисциплине  «Основы электротехники» 1-го курса.

ПЛАН УРОКА
ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ

Тема: «Постоянный электрический ток»

| Тема урока: | «Цепь постоянного тока с последовательным соединением резисторов» |
| --- | --- |

Цель: исследование справедливости закона Ома и 2-го правила Кирхгофа экспериментальным  путем.

Задачи:

- Дидактическая – экспериментальное доказательство законов Ома и Кирхгофа; приобретение навыков по сборке электрических цепей.

- Развивающая – развитие навыка работы с компьютерными технологиями; практико-деятельностный подход; развитие навыка работы с лабораторным оборудованием;  развить умение проводить системный анализ  электрической цепи; формировать у обучающихся навыки познавательной активности и исследовательской культуры.

- Воспитательная – воспитывать у обучающихся аккуратность в оформлении лабораторных отчетов, конспектов; формирование навыков группового взаимодействия: диалоговая культура, отработка профессиональной терминологии.

Тип урока: закрепление и совершенствование знаний и умений.

Организационные формы работы на уроке:

- Фронтальная беседа

- Индивидуально-групповая работа

- Рефлексия

Технические и дидактические средства:

1. Мультимедиапроектор

2. Лабораторные стенды:

- Электрические цепи и основы электроники ЭЦОЭ.002РБЭ(919)

- Электротехника и основы электроники  РНПО «Росучприбор»

3. Обучающие диски:

- Электронные уроки и тесты

- MULTISIM 7

4. Инструкционно-технологическая карта по выполнению лабораторной работы: «Цепь постоянного тока с последовательным соединением резисторов».

Методы обучения:

- Воспроизведение имеющихся знаний

- Экспериментальное исследование

Межпредметные связи:  физика, математика, иностранный язык.

Планируемый результат

Учащиеся должны:

- Знать цепь постоянного тока с последовательным соединением сопротивлений.

- Демонстрировать сборку электрических цепей, делать выводы.

- Уметь пользоваться электроизмерительными приборами, измерять токи и напряжения.

- Владеть специальной терминологией, доводить информацию до собеседника, отстаивать свою точку зрения.

- Уметь работать в программе «MULTISIM 7».

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ
по теме: «Цепь постоянного тока с последовательным соединением резисторов»

| № | Этапы урока | Время | Действия преподавателя | Планируемые действия учащихся |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационный момент | 3 мин. | - Вступительное слово преподавателя. | - Слушают, настраиваются на работу. |
|  |  |  | - Сообщение темы, постановка цели урока. | - Записывают дату и тему урока. |
|  |  |  | - Обсуждение хода урока. | - Акцентируют внимание на поставленной проблеме. |
| 2 | Активизация опорных знаний | 7 мин. | - На экране с помощью проектора выведены задания на повторение. |  |
|  |  |  | - Преподаватель комментирует задания. | -Один обучающийся отвечает у доски. - Самостоятельная работа в тетради по решению задач. |
|  |  |  | - Подведение итогов. |  |
|  |  |  | - Включение обучающихся в беседу. | - Обучающиеся сравнивают свои решения с решениями на доске. |
|  |  |  | - Фиксация внимания на основные законы, формулы, факты. | - Рефлексия выполненных работ. |
| 3 | Индивидуально-групповая работа | 2 мин. | - Техника безопасности при выполнении лабораторных работ. | - Слушают, воспринимают полученную информацию. |
|  |  |  | - Организация беседы учащихся с фиксацией опорных теоретических сведений. | - Участвуют в беседе. |
|  |  |  | - Обозначение цели лабораторной работы. | - Слушают, воспринимают полученную информацию. |
|  |  | 3мин. | - Вводный инструктаж преподавателя: цель лабораторной работы; пояснения к работе; порядок выполнения работы. |  |
|  |  | 1 мин. | - Распределение обучающихся по рабочим местам. | - Один обучающийся садится за компьютером и выполняет лабораторную работу виртуально в программе ««MULTISIM 7». - По два учащихся рассаживаются за лабораторными стендами для выполнения работы реально. |
|  |  | 22 мин. | - Наблюдение за работой, комментарии к вопросам обучающихся, целевые подходы. | - Обучающиеся выполняют работу с помощью инструкционно-технологической карты и оформляют отчеты по выполненной работе. |
| 4 | Подведение итогов | 3 мин. | - Предлагает провести анализ результатов выполненной работы. | - Обучающиеся, выполнившие виртуальную лабораторную работу озвучивают результаты. - Обчающиеся, выполнившие лабораторную работу на стендах озвучивают результаты . |
| 5 | Рефлексия | 2 мин. | - Предлагает прокомментировать выводы, полученные в результате выполнения работы. | - Аргументированные комментарии обучающихся. - Сдают тетради. |
|  |  |  | - Оценивание обучающихся за устную работу на уроке. |  |
| 6 | Домашнее задание | 2 мин. | - Начертить в тетради электрическую цепь с тремя параллельно соединенными резисторами, четырьмя амперметрами и двумя вольтметрами. | - Записывают домашнее задание. |
|  |  |  | - Преподаватель комментирует домашнее задание. | - Слушают, воспринимают полученную информацию. |

Приложение 1

Инструкционно-технологическая карта

Лабораторная работа
Тема: «Цепь постоянного тока с последовательным соединением резисторов»

- Цель работы:

- изучить методы измерения тока, напряжения в электрических цепях постоянного тока с последовательным соединением резисторов;

- проверить экспериментальным путем (реально и виртуально) закон Ома и 2-е правило Кирхгофа.

- Пояснения к работе.

Соединение в электрической цепи, при котором через все элементы протекает один и тот же ток, называется последовательным соединением.

Эквивалентное сопротивление последовательной цепи постоянного тока равно сумме сопротивлений отдельных участков: Rэ =R1+R2+R3.

Напряжение на отдельном участке в соответствии с законом Ома пропорционально сопротивлению этого участка: U1=I R1;  U2=I R2;  U3=I R3.

Напряжение на входе последовательной цепи в соответствии со вторым правилом Кирхгофа равно сумме напряжений на отдельных участках: U=U1+U2+U3.

- Порядок выполнения работы.

  - Соблюдение  правил техники безопасности.

  - На лабораторном стенде и на компьютере в программе  MULTISIM 7 собрать электрическую цепь с последовательным соединением резисторов (см. рис.1).

Рис. 1. Схема электрической цепи постоянного тока для проверки закона Ома и 2-го правила Кирхгофа

  - Установите  заданные  преподавателем значения сопротивлений резисторов R1,R2,R3. Эквивалентное сопротивление рассчитайте по формуле. Результаты занесите в таблицу 1 (см. Таблица 1)

Таблица 1

| U,В | ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | U1,В | U2,В | U3,В | I1,А | I2,А | I3,А | R1,Ом | R2,Ом | R3,Ом | Rэ,Ом |

  - Представить схему для проверки преподавателю.

  - Подключить собранную цепь на лабораторном стенде к источнику постоянного напряжения «12В» на стенде и в компьютерной программе  установить напряжение на источнике «12В».

  - Включить электропитание лабораторного стенда.
Включить кнопку «Пуск» в программе  MULTISIM 7.

  - Измерить токи и напряжения в цепи.

  - Результаты измерений занесите в таблицу 1.

  - Выключите питание на стенде и компьютере.

- Краткие выводы.

- Содержание отчета

Отчет по работе должен содержать:

- наименование работы и цель работы;

- схему эксперимента и таблицу полученных экспериментальных данных;

- краткие выводы.

# Text boxes

V1

A1

R1

V2

A2

R2

V3

R3

---12B

А3