Министерство образования Республики Башкортостан

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Стерлитамакский химико-технологический колледж

Методическая разработка

лабораторной работы

Дисциплина  «Техническая механика»

Тема: «Сборочно-разборочные работы в соответствии с  характером соединений деталей и сборочных единиц  двухступенчатого цилиндрического редуктора»

Преподаватель СХТК                                        Якупова  Л.В.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение                                                                                                 2

Технологическая карта урока                                                              3

Ход  урока                                                                                                    5

Список литературы                                                                             11

Приложения                                                                                               13

ВВЕДЕНИЕ

Развитие машиностроения на современном этапе характеризуется широким внедрением передовых технологий, техническим перевооружением и реконструкцией действующего химического производства.  Сложнейшие технические проблемы, постоянно возникающие в связи с гигантским развитием техники, организацией и развитием все новых и новых видов производств и новых технических средств, требуют научное предвидение и строгий предварительный расчет, основанные на глубоком знании теории, причем в первую очередь на знании законов и методов технической механики.

Одна из основных задач современного образовательного учреждения – подготовка конкурентоспособного специалиста, обладающего такими качествами как мобильность, готовность к профессиональному и личностному саморазвитию, стремление к творческому самовыражению.

Использование компьютерной технологии и обучение в сотрудничестве обеспечивают развитие познавательный интерес к учебной деятельности, творческому инженерному мышлению  студентов.

Реализуя на уроке принцип наглядности с помощью компьютера и мультимедиа-проектора  демонстрируются слайды, видеофильм. Сборочно-разборочные работы механизма передачи вращательного движения–двухступенчатого зубчатого редуктора с цилиндрическими колесами организовываются  в малых группах,что позволяет повысить качество образовательного процесса соблюдая следующие принципы: взаимообучение, взаимоконтроль, взаимоуправление.

Неоотъемлемой частью урока является  подготовительная работа с использованием информационных технологии. Компьютеризация является предпосылкой для более глубокого познания изучаемого объекта (двухступенчатого зубчатого редуктора с цилиндрическими колесами).

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

Дисциплина:      Техническая механика

Раздел 3: Детали машин

Тема 3.1:     Механические передачи, виды, устройство передач, условные обозначения на схемах. Зубчатые передачи. Сборочно-разборочные работы в соответствии с  характером соединений деталей и сборочных единиц  двухступенчатого цилиндрического редуктора

Вид занятия: лабораторное занятие.

Методы  контроля:

1) индивидуальный, фронтальный опрос,

2) технический диктант,

3) практическая деятельность студентов по карточкам-заданиям

Цели:

1)  учебные:

-  совершенствование знаний;

- изучить принцип работы зубчатых передач, использование в механизмах, исторические этапы развития;

- обобщить и систематизировать знания по теме «Механические передачи» и усвоить навыки и умения по теме «Зубчатые передачи»;

-  подвести учащегося к пониманию различных механизмов и их использование на практике;

2)   развивающие:

-  способствовать формированию умений и навыков и развитию познавательных способностей у студентов;

-  способствовать познавательной активности;

-  развитие творческой деятельности;

3)   воспитательные:

-  добиваться осознания важности темы в будущем;

-  формирование будущего специалиста;

-  осмысление роли практики;

-  формирование научного мировоззрения;

-  сформировать самостоятельность в принятии решений.

Межпредметные  связи:

Обеспечивающие:   общеобразовательные дисциплины.

Обеспечиваемые:  общепрофессиональные дисциплины, профессиональные модули

Обеспечение занятия:

1)  наглядные  пособия:

-  плакат «Геометрические соотношения цилиндрической прямозубой передачи»,

-   плакат «Редуктор»,

-  электронные плакаты

2) модели зубчатых передач:

-   винтовая,

-   шевронная,

-  с зацеплением Новикова,

-   коническая,

-   реечная передача,

-   цилиндрическая прямозубая передача внутреннего зацепления,

- раздаточный  материал:

-   карточки-задания,

-   пример решения задачи,

-   методические указания к выполнению лабораторной работы,

-   справочный материал,

4) технические средства обучения:

-  учебная доска,

- калькуляторы,

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа-проектор,

- редуктор,

- средства измерения.

Литература:

Основные источники:

1 Березина Е.В. Теоретическая механика - ООО «Издательский Дом «Альфа-М», 2012

2 Березина Е.В. Кинематика - Издательский Дом «Альфа-М» , 2012

3 Бородин Н.А. Сопротивление материалов - Издательство «Дрофа», 2010

4 Вереина  Л.И. Краснов М.М. Техническая механика  - «Академия», 2013

5  Мельников В.П., Медведева Р.В. Средства измерений - ООО «КноРус», 2009

6 Олофинская В. П. Детали машин. Краткий курс и тестовые задания - Издательство «Форум», 2010

7 Олофинская В.П. Техническая механика :курс лекции с вариантами практических и тетсовых заданий -  Издательство «Форум», 2010

8 Эрдеди А.А. ,Эрдеди Н.А.  Техничкая механика  -  ОИЦ  «Академия», 2014

9 Эрдеди А.А., Эрдеди Н.А. Теоретическая механика. Сопротивление материалов - ОИЦ «Академия», 2013

Дополнительные источники:

- Мархель И.И. Детали машин: Учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. – 336 с.

- Тимофеев С. И.  Детали машин. Серия «Высшее образование» - Ростов – на –Дону: «Феникс», 2012 – 416с.

- Аркуша А.И. Техническая механика. Теоретическая механика и сопротивление материалов. - М.: Высшая школа, 2012. – 352 с.: ил.

- Аркуша А.И. Руководство к решению задач по теоретической механике.- М.: Высшая школа, 2012. – 296 с.

Содержание  занятия

| № п-п элемента занятия | Учебные вопросы и формы и методы обучения | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Органи-зационный момент (3мин.) | 1.1Проверка готовности студентов к уроку 1.2. Выявление отсутствующих |  |
| 2 Планируемые результаты(3мин.) | Реализация ФГОС, учитывая требования к общим компетенциям современных специалистов и систематизация знаний и умений |  |
| 3 Мотивация учебной деятельности (3 мин.) | 2.1 Сообщение темы занятия 2.2 Сообщение целей занятия 2.3 Сообщение режима работы на занятии |  |
| 4. Актуали-зация опорных знаний (20мин.) | Проверка ранее усвоенных знаний 4.1. Технический диктант 4.2. Индивидуальный устный опрос 4.3. Фронтальный опрос 4.4 Карточки задания | Карточки – задания (Приложение А, Б,В). |
| 5 Сообщение нового материала(20мин.) | 5.1Просмотр 5.1.1 Видеофильма « Одноступенчатый редуктор с цилиндрическими колесами. Сборочно-разборочные работы» 5.1.2 Слайды «Устройство цилиндрического одноступенчатого редуктора», «Геометрические параметры цилиндрических зубчатых колес» 5.2 Знакомство с двухступенчатым цилиндрическим редуктором с цилиндрическими колесами | Видеофильм. Презентация (Приложение Г,Д). |
| 6 Закрепление знаний (37 мин.) | 6.1 Сборочно-разборочные работы конструкции двухступенчатого зубчатого редуктором с цилиндрическими колесами 6.2 Работа с таблицей «Основные размеры и параметры исследуемого редуктора» методического указания | (Приложение Ж). |
| 7 Подведение итогов урока (3мин.) | 7.1 Общий вывод по изученному материалу 7.2 Оценивание работы студентов на занятии. |  |
| 8 Задание на дом (1мин.) | Работа с таблицей | (Приложения В,Д, Ж). |

ХОД УРОКА

1 Организационный момент:

Группа занимает места в аудитории. На столах лежит раздаточный материал.

Преподаватель проверяет готовность студентов к уроку, отмечает присутствующих

2 Планируемые результаты:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и

личностного  развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно

планировать повышение квалификации.

знать:

- виды передач, их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные обозначения на схемах;

- кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические передачи, виды и устройство передач;

- характер соединения основных сборочных единиц и деталей;

- типы, назначение, устройство редукторов;

- устройство и назначение инструментов и контрольно- измерительных приборов, используемых при техническом обслуживании и ремонте оборудования.

уметь:

- определять передаточное отношение;

- производить расчет и проектирование детали и сборочные единицы общего назначения;

- проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений деталей и сборочных единиц;

- читать кинематические схемы.

3 Мотивация учебной деятельности

Преподаватель:

Тема нашего сегодняшнего лабораторного занятия «Сборочно-разборочные работы в соответствии с  характером соединений деталей и сборочных единиц  двухступенчатого цилиндрического редуктора».

План нашего урока следующий:

- повторение основных понятий и терминов по изученным темам,

- сообщение нового материала,

-  знакомство с цилиндрическими редукторами

- работа с таблицей «Основные размеры и параметры исследуемого редуктора»

-  подведение итогов занятия и сообщение домашнего задания.

4  Актуализация

4.1Технический диктант.

Преподаватель:

Дайте определение:

-  машине,

Предполагаемый ответ:  Машина – механическое устройство, предназначенное для выполнения требуемой полезной работы, связанной с процессом производства или транспортирования или с процессом преобразования энергии, и или информации.

- механизму,

Предполагаемый ответ: Механизмом называется система подвижно соединенных тел, предназначенная для преобразования движения одного или нескольких тел в целесообразные движения других тел (например,  кривошипно – ползунный механизм, механические передачи и т.п.).

- механической передачи,

Предполагаемый ответ:  Механическими передачами, называют механизмы для передачи энергии от машины – двигателя к машине – орудию, как правило, с преобразованием скоростей, моментов, а иногда – с преобразованием видов движения.

- зубчатой передачи.

Предполагаемый ответ:  Механизм, в котором два подвижных звена являются зубчатыми колесами, образующими с подвижным звеном вращательную или поступательную пару, называют зубчатой передачей.

4.2 Проблемные задания (индив. устный опрос).

Преподаватель: Каково основное назначение механических передач.

Предполагаемый ответ: Все современные двигатели для уменьшения габаритов и стоимости выполняют быстроходными с весьма узким диапазоном изменения угловых скоростей. В абсолютном большинстве случаев режим работы машины орудия не совпадает с режимом работы двигателя, поэтому передача механической энергии от двигателя к рабочему органу машины осуществляется при помощи различных передач. Передавая механическую энергию, передачи одновременно могут выполнять следующие функции:

-понижать и повышать угловые скорости, соответственно повышая или понижая вращающие моменты;

-преобразовать один вид движения в другой (вращательное в возвратно-поступательное, равномерное в прерывистое и т.д.);

-регулировать угловые скорости рабочего органа машины;

-реверсировать движение (прямой и обратный ход);

-распределять работу двигателя между несколькими исполнительными органами машины.

Преподаватель: Объясните, почему вращательное движение является наиболее распространенным в технике?

Предполагаемый ответ: Механическая энергия, используемая для приведения в движение машины – орудия, представляет собой энергию вращательного движения вала двигателя. Вращательное движение получило распространение в механизмах и машинах, т.к. обладает следующими достоинствами:

-обеспечивает непрерывное и равномерное движение при больших потерях на трение;

-позволяет иметь простую и компактную конструкцию передаточного механизма.

Преподаватель: Какие передачи, прямозубые или не прямозубые, предпочтительно применять при высоких скоростях и почему?

Предполагаемый ответ:  В прямозубой передаче зубья входят в зацепление сразу по всей длине. Из-за неточности изготовления передачи и ее износа процесс выхода одной пары зубьев из зацепления и начало зацепления другой пары сопровождается ударами и шумом, сила которых возрастает с увеличением окружной скорости колес. Прямозубые передачи применяют при невысоких и средних окружных скоростях. В отличие от прямозубой, в косозубой передаче зубья входят в зацепление не сразу по всей длине, а постепенно, что значительно снижает шум и дополнительные динамические нагрузки. Чем больше угол наклона линии зуба, тем выше плавность зацепления. Косозубая передача применяется в ответственных механизмах при средних и высоких скоростях.

4.3 Фронтальный опрос.

Преподаватель: Дайте характеристику зубчатым передачам.

Предполагаемый ответ:  В зубчатой передаче движение передается с

помощью зацепления пары зубчатых колес. Меньшее зубчатое колесо принято называть шестерней, большее – колесом. Зубчатые передачи – самый распространенный вид механических передач, т.к.

- могут надежно передавать мощности от долей до десятков тысяч киловатт при окружных скоростях до 150 м/с;

- постоянное передаточное отношение при круглых зубчатых колесах;

- высокий  к.п.д. при высокой точности изготовления и монтажа, низкой шероховатости рабочей поверхности зубьев, передаче полной мощности;

- сравнительно небольшие силы давления на валы и их опоры.

Преподаватель: Сформулируйте основную теорему зацепления.

Предполагаемый ответ: Общая нормаль к профилям зубьев в точке их касания  пересекает межосевую линию в точке, называемой полюсом зацепления и делящей межосевое расстояние на отрезки, обратно пропорционально угловым скоростям.

= и

Положение полюса Р на линии центров должно быть постоянным.

Преподаватель: Перечислите основные элементы стандартного эвольвентного зубчатого зацепления. Что называется шагом и модулем зацепления?

Предполагаемый ответ: Диаметр вершин зубьев - da, делительный диаметр - d, модуль зацепления - m, межосевое расстояние - aw,окружной шаг- pt,высота зуба - h, число зубьев - z, высота ножки зуба – ha, радиальный зазор -c, ширина венца- b. Расстояние между одноименными профилями двух соседних зубьев, взятое по дуге делительной окружности, называется шагом зацепления. Модуль зубьев m называется часть диаметра делительной окружности, приходящий на один зуб. Линейная величина окружного модуля, в  раз меньше окружного шага зубьев.

Преподаватель: Объясните различие между диаметром вершин зубьев и делительным диаметром. Когда эти диаметры совпадают.

Предполагаемый ответ:  Делительный диаметр d=m z.Диаметр вершин зубьев da=d+2ha. Если окружности совпадают, то высота головки зуба отсутствуют, т.е. происходит изнашивание зубьев.

Преподаватель:  Что называется нормальным и торцевым модулями зацепления и какова зависимость между ними?

Предполагаемый ответ: У косозубого колеса расстояние между зубьями можно измерить в торцевом (окружном) и нормальном направлениях. В первом случае получим окружной шаг рt, во втором – нормальный шаг рn . Различными в этих направлениях будут и модули зацепления:mt=pt/  ; mn=pn/. Т.к.   pt=pn/ cos ; pn =pt cos и если левую и правую часть разделим на   , получим mt=mn/ cos   ;mn =mtcos

4.4 Карточки  задания (Приложение 1)

5 Сообщение нового материала

5.1 Просмотр

5.1.1 Видеофильма « Зубчатый редуктор. Сборочно-разборочные работы»

5.1.2 Слайдов «Устройство  цилиндрического одноступенчатого редуктора», «Геометрические параметры цилиндрических зубчатых колес»

5.2  Знакомство с двухступенчатым   цилиндрическим  редуктором

6 Закрепление знаний

6.1 Сборочно-разборочные работы с цилиндрическим двухступенчатым зубчатым редуктором.

6.2 Работа с таблицей «Основные размеры и параметры исследуемого редуктора» методического указания.

7 Подведение итогов урока

Преподаватель предлагает студентам сделать выводы и обобщить полученную информацию.  Студенты оценивают свои знания, поступки, возможности.

8 Задание на дом

Преподаватель предлагает студентам дома докончить работу с таблицей, оформить лабораторную работу и на следующий урок сдать на проверку

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1 Кукушкин В.С. Педагогические технологии: учеб. Пособие для студентов педагогических специальностей / В.С. Кукушкин, М.В. Буланова-Топоркова, А.В. Духавнева, Г.В. Сучков.-Изд.4-е, прераб. и доп. – Ростов н/Д : Издательский центр «МарТ» ; Феникс, 2010.- 333с.

- Полат  Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования/ Е.С. Полат,  М.Ю.Бухаркина, М.В.Моисеева, А.Е. Петров - М.: Издательский центр»Академия», 2014.-272с.

3 Смирнов С.А. Педагогика: педагогические теории. Системы, технологии/ С.А. Смирнов, И.Б.Котова, Е.Н. Шиянов, М.В.Зверева, В.В. Репкин, Н.Ф. Голованова, Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, Е.А. Горшкова, Н.И.Шелихова, Р.Б. Стеркина, Е.Г. Юдина. – М.: Издательский центр «Академия», 2014.- 512с.

4  Бородин Н.А. Сопротивление материалов/ Н.А. Бородин -   М.: Дрофа, 2010. — 288 с.

5  Вереина  Л.И. Техническая механика / Л. И.Вереина, М. М.Краснов. — 7-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013. — 352 с.

6 Олофинская В. П. Детали машин. Краткий курс и тестовые задания: Учебное пособие. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. — 208 с.

7 Олофинская В.П. Техническая механика : курс лекции с вариантами практических и тесовых заданий: учебное пособие -  М.: «Форум»: ИНФРА-М, 2010- 349с.

8Аркуша А.И. Техническая механика. Теоретическая механика и сопротивление материалов/ А.И. Аркуша – Учеб. для средних спец. учеб. заведений, 7-е изд., испр.- М.: Высшая шк., 2010.- 352 с.

9 ЭрдедиА.А. Техническая механика: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования/ А.А. Эрдеди, Н.А. Эрдеди- М.: Издательский центр «Академия», 2014.- 528 с.

Интернет ресурсы:

1. http://ru.wikipedia.otg/wiki/

2. http://mysopromat.ru/uchebnye kursy/sopromat

3http://www.studfiles.ru/dir/cat40/subj1306.html

4http://www.ostemex.ru/

5http://vuz.exponenta.ru/PDF/gr2.html

6 http://univer2.ru/uch teormeh.htm

7. http://lib.mexmat.ru/books/21288

8. http://www.mirknig.com/knigi/1181155203-tekhnicheskaja-mekhanika.html

ПРИЛОЖЕНИЕ  А

(обязательное)

Карточки-задания по вариантам

Вариант 1

Редуктор, предназначенный для изменения угловой скорости при передаче вращения от вала 1 к валу 2,  состоит из четырех зубчатых колес

z1=23, z2=96, z3=20, z4=61.

Найти общее передаточное число редуктора, коэффициент полезного действия .

Вариант 2

Редуктор, предназначенный для изменения угловой скорости при передаче вращения от вала 1 к валу 2,  состоит из четырех зубчатых колес

z1=33, z2=110, z3=25, z4=67.

Найти общее передаточное число редуктора, коэффициент полезного действия .

Вариант 3

Редуктор, предназначенный для изменения угловой скорости при передаче вращения от вала 1 к валу 2,  состоит из четырех зубчатых колес

z1=48, z2=123, z3=27, z4=75.

Найти общее передаточное число редуктора, коэффициент полезного действия .

Вариант  4

Редуктор, предназначенный для изменения угловой скорости при передаче вращения от вала 1 к валу 2,  состоит из четырех зубчатых колес

z1=20, z2=100, z3=20, z4=61.

Найти общее передаточное число редуктора, коэффициент полезного действия .

Вариант 5

Редуктор, предназначенный для изменения угловой скорости при передаче вращения от вала 1 к валу 2,  состоит из четырех зубчатых колес

z1=23, z2=95, z3=18, z4=53.

Найти общее передаточное число редуктора, коэффициент полезного действия .

Вариант 6

Редуктор, предназначенный для изменения угловой скорости при передаче вращения от вала 1 к валу 2,  состоит из четырех зубчатых колес

z1=52, z2=138, z3=21, z4=79.

Найти общее передаточное число редуктора, коэффициент полезного действия .

ПРИЛОЖЕНИЕ  Б

(рекомендуемое)

Пример решения задачи

Редуктор, предназначенный для изменения угловой скорости при передаче вращения от вала 1 к валу 2,  состоит из четырех зубчатых колес

z1= 26, z2=106,  z3=22, z4=67

Найти общее передаточное число редуктора, коэффициент полезного действия . КПД  цилиндрической передачи , одной пары подшипников качения .

Решение:

1 Справочное значение КПД  цилиндрической передачи , одной пары подшипников качения . Общий КПД привода   определили  согласно (2, с.11) по формуле

(1)

где КПД  пары цилиндрических зубчатых колес, ;

КПД пары цилиндрических зубчатых колес, ;

КПД, учитывающий потери пары подшипников

качения, .

Согласно формуле (1) общий КПД

2 Передаточное число и  согласно (2, с.11):

2.1  быстроходной ступени определили по формуле

(2)

где  z2  - число зубьев колеса быстроходной ступени,  z2=106;

z1 - число зубьев шестерни быстроходной ступени, z1 =26;

2.2 тихоходной ступени определили по формуле

(3)

где z4 -   число зубьев колеса тихоходной  ступени, z4=67;

z3 -  число зубьев шестерни тихоходной    ступени, z3=22;

и2 ==3,05;

2.3 общее передаточное число согласно (2, с.10) определили по формуле

иобщ. = ,                                    (4)

где и1 – передаточное число быстроходной ступени,

и2 - передаточное число тихоходной ступени,

иобщ. ==12,44 .

ЛИТЕРАТУРА

1 Олофинская В.П. Детали машин. Краткий курс  и тестовые задания:

Учеб. Пособие/ В.П.  Олофинская – М.:    ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013. – 208 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ  В

Справочные материалы

Таблица 1.1 Значения КПД механических передач

| Передача | КПД |
| --- | --- |
| Зубчатая в закрытом корпусе (редуктор): - с цилиндрическими колесами - с коническими колесами Зубчатая открытая Червячная в закрытом корпусе при числе витков (ходов) червяка -1 -2 -4 Цепная закрытая Цепная открытая Ременная: - плоским ремнем - клиновыми ремнями | 0,97-0,98 0,96-0,97 0,95-0,96 0,70-0,75 0,80-0,85 0,85-0,95 0,95-0,97 0,90-0,95 0,96-0,98 0,95-0,97 |

Примечание. Потери на трение в опорах каждого вала учитываются множителем ŋ0=0,99- 0,995

Таблица 1.2 Степень точности передачи в зависимости от окружной скорости колес

| Вид передачи | Вид зубьев | Степень точности (по нормам плавности) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 6-ая | 7-ая | 8-ая | 9-ая |
|  |  | Предельная окружная скорость |
| Цилиндрическая | Прямые Косые | 15 30 | 10 15 | 6 10 | 3 6 |
| Коническая | Прямые | 9 | 6 | 4 | 2,5 |

Примечание:

Точность зубчатых передач регламентируется стандартами (ГОСТ 1643-72 для цилиндрических и СТ СЭВ 186-75 для конических передач), в которых предусмотрено 12 степеней точности с ограничением степеней в порядке убывания точности.

Наибольшее распространение имеют 6,7,8 и 9-ая степени точности; 6-ая степень точности соответствует высокоточным скоростным передачам, 7-ая точным передачам, 8-ая передачам средней точности, 9-ая тихоходным передачам пониженной точности.

Во избежание получения через мерно высоких значений коэффициентов нагрузки рекомендуется назначать степень точности на единицу выше, чем  указано в таблице для данной скорости.

Таблица 1.3 Стандартные модули

| 1-й ряд | 2-ой ряд | 1-й ряд | 2-ой ряд | 1-й ряд | 2-ой ряд | 1-й ряд | 2-ой ряд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1,25 1,5 2 2,5 | 1,125 1,375 1,75 2,25 2,75 | 3 4 5 6 8 | 3,5 4,5 5,5 7 9 | 10 12 16 20 25 | 11 14 18 22 28 | 32 40 50 60 80 | 36 45 55 70 90 |

Примечание:

1-й ряд следует предпочитать 2-му

Для цилиндрических колес с косым шевронным зубом модуль определяется по нормальному шагу. В исключительных обоснованных случаях допускается определение модуля в торцовом сечении.

Таблица 1.4 Цилиндрические зубчатые передачи. Передаточные числа.

| 1-й ряд | 1,0 |  | 1,25 |  | 1,6 |  | 2,0 |  | 2,5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-й ряд |  | 1,12 |  | 1,4 |  | 1,8 |  | 2,24 |  | 2,8 |
| 1-й ряд | 3,15 |  | 4,0 |  | 5,0 |  | 6,3 |  | 8 |  |
| 2-й ряд |  | 3,55 |  | 4,5 |  | 5,6 |  | 7,1 |  | 9 и т.д до 12,5 |

Таблица 1.5 Межосевое расстояние а, мм

| 1-й ряд | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-й ряд | 71 | 90 | 112 | 140 | 180 | 224 | 280 | 355 | 450 | 560 |
| 1-й ряд | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 |  |
| 2-й ряд | 710 | 900 | 1120 | 1400 | 1800 | 2240 |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ  Г

(слайд)

Устройство  цилиндрического одноступенчатого редуктора:

1,2-подшипниковые узлы;  3 – корпус;  4-зубчатое колесо; 5 – вал;

6, 7, 8 – болт, шайба, гайка; 9 – крышка; 10 – прокладка;

11 -  смотровая крышка; 12-рым-болт; 13 – штифт конический;

14 – крышка проходная; 15- вал-шестерня; 16 –  маслоуказатель;

17 – пробка; 18 – шайба  маслоотражательная;  19 - прокладка

ПРИЛОЖЕНИЕ  Д

(слайд)

Геометрические параметры цилиндрических зубчатых колес

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

(обязательное)

Методические указания к выполнению лабораторной работы

«Сборочно-разборочные работы в соответствии с  характером соединений деталей и сборочных единиц  двухступенчатого цилиндрического редуктора»

1 Цель работы

1.1 Ознакомиться с конструкцией редуктора и назначаем его деталей

1.2 Составить кинематическую схему реального зубчатого редуктора

1.3 Определить основные параметры зубчатых пар редуктора путем их              замера и расчёта

2 Оборудование и принадлежности

2.1 Двухступенчатый цилиндрический редуктор

2.2 Набор гаечных ключей, отвертки, молоток с мягким бойком

2.3 Кронциркуль, масштабная линейка, штангенциркуль, штангензубомер,  угломер универсальный

2.4 Сборочный чертёж редуктора

2.5 Краска для получения отпечатков зубьев

3 Порядок выполнения работы

3.1 Произвести внешний осмотр редуктора

3.2 Сверить соответствие  редуктора и чертежа

3.3 Изучить конструкцию корпуса редуктора

3.4 Наметить план разборки редуктора

3.5 Отвинтить соединительные болты, снять крышку редуктора и крышки подшипниковых узлов

3.6 Ознакомиться с внутренним устройством редуктора и назначением деталей, с наименованием   деталей.

3.7 Обратить внимание на способ смазки зацепления и подшипников

3.8 Снять входной, промежуточный и выходной валы редуктора  с деталями и подшипниками, установленными на них.

3.9 Путем замеров и расчетов определить основные размеры и параметры зубчатого зацепления, указанные в таблице 4.1 отчета

3.10 Замерить угол β наклона зубьев по диаметру выступов с помощью универсального угломера. Данные занести в таблицу.

3.11 Собрать редуктор, проверить качество зацепления колёс

3.12 Установить крышку и закрепить её болтами

3.13 Составить и вычертить в масштабе кинематическую схему редуктора в соответствии с требованиями по ГОСТ 2.402-68

4 Отчет о работе

4.1 Результаты измерений и расчётов

Таблица 4.1 – Основные размеры и параметры исследуемого редуктора

| Наименование параметра и его единица | Обозначе-ние | Вид деятельности | Результаты измерении и вычислении |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Быстро-ходная ступень | Тихоходная ступень |
| Число зубьев шестерни | z1, z3 | Сосчитать |  |  |
| Число зубьев колеса | z2, z4 | Сосчитать |  |  |
| Передаточное число ступени | u1, u2 | u1=z2/z1 u2=z4/z3 |  |  |
| Общее передаточное число редуктора | uобщ |  |  |  |
| Межосевое расстояние, мм | aw | Измерить |  |  |
| Межосевое расстояние, мм | aw | Справочный материал по ГОСТ |  |  |
| Модуль нормальный, мм быстроходной ступени | mn |  |  |  |
| Модуль окружной, мм быстроходной ступени | mt |  |  |  |
| Модуль, мм тихоходной ступени | m | ;;; |  |  |
| Стандартные значения модуля зацепления | m | Справочный материал по ГОСТ |  |  |
| Делительный диаметр, мм | d1, d2, d3, d4 | Измерить |  |  |
| Диаметр вершин зубьев, мм | da1, da2, da3, da4 | Измерить |  |  |
| Угол наклона зуба по вершинам, град | β | Измерить |  |  |
| Угол наклона зуба по вершинам, град | β |  |  |  |
| Ширина венцов колес | b1, b2, b3, b4 | Измерить |  |  |

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1  Каковы достоинства и недостатки зубчатых передач?

2  Укажите основные виды разрушения и повреждения зубьев

3  Почему ножка зуба подвержена больше износу, чем головка?

4 Что следует предпринять, чтобы повысить к.п.д. зубчатой передачи?

5 Как бороться с явлениями задира в зубчатых передачах?

6 Почему все стальные зубчатые колеса в зависимости от твердости зубьев делят на две группы? Какая из этих групп более технологична и почему?

7  В каких случаях шестерню изготовляют заодно с валом?

8 Почему цилиндрическая шестерня должна быть изготовлена с более твердой поверхностью? Какие материалы целесообразно применять для изготовления шестерни и колеса?

9 В чем заключается преимущество и недостатки цилиндрических косозубых передач по сравнению с цилиндрическими прямозубыми передачами?