Министерство образования Республики Башкортостан

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Стерлитамакский химико-технологический колледж

Методическая разработка

урока

Дисциплина  «Метрология, стандартизация и сертификация»

Тема: «Содержательные аспекты стандартизации. Расчет точностных  параметров стандартных соединений»

Преподаватель СХТК                                        Якупова  Л.В.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение                                                                                                 2

Технологическая карта урока                                                                     3

Ход  урока                                                                                                    5

Список литературы                                                                             14

Приложения                                                                                               15

ВВЕДЕНИЕ

Технологичность машин в целом оценивается долей стандартных деталей, трудоемкостью сборочных операций.

Один из показателей технологичности машины—взаимозаменяемость деталей, возможность сборки без дополнительной обработки (подгонки) с соблюдением технических требований к механизму или машине.

Изготовить деталь с точным соблюдением размеров, установленных расчетом, невозможно, поэтому стандартом установлены системы допусков на размеры деталей и посадок деталей в неподвижных соединениях и кинематических парах.

Высокое качество обучения, прочность и систематичность знаний, развитие профессиональных умений и навыков, воспитание необходимых свойств и качеств характера – все это вмещает в себя понятие «развитие профессиональной компетентности будущего специалиста».

Учитывая требования к общим и профессиональным компетенциям современных специалистов, которые выдвигают к ним реалии сегодняшнего дня, педагогика уделяет много внимания инновационным педагогическим технологиям.  Использование активных методов обучения и оценивания своей учебной деятельности способствуют развитию у обучаемых активной познавательной деятельности, аналитических способностей и адекватной самооценки.

Для обеспечения эффективности общепрофессионального обучения данная методразработка предполагает использовать информационные, игровые технологии, проблемное обучение.

Подготовительная работа урока характеризуется активным использованием компьютера. Характеристиками компетентности в области ИТ являются слайды, раздаточный материал.

Для решения проблемной ситуации используются проблемные вопросы.

Моделью обучения содержательного аспекта профессиональной деятельности является деловая игра, предназначенная для отработки профессиональных умений и навыков.

При закреплении нового материала педагог ставит проблему расчета посадки детали каждой команде. Студенты самостоятельно решают поставленную перед ними проблему.

# ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (план) ЗАНЯТИЯ

Предмет  Метрология, стандартизация и сертификация

Раздел 1 Основы стандартизации

Тема 1.2 Содержательные аспекты стандартизации. Расчет точностных  параметров стандартных соединений

Вид занятия  Комбинированный урок

Методы  контроля:

а) блиц-опрос;

б) постановка проблемных вопросов.

б) тесты;

в) работа по карточкам-заданиям

Цели:

Учебная:

-  совершенствовать знания ;

-  уметь произвести расчет точностных параметров стандартных соединений;

-  подвести учащегося к пониманию их использование на практике.

Развивающая:

-  способствовать формированию умений и навыков и развитию познавательных способностей у студентов;

-  способствовать развитию учебно- познавательной активности;

-  развивать творческую деятельность.

Воспитательная:

-  добиваться осознания важности темы в будущем;

-  сформировать профессионально-компетентного  будущего специалиста;

-  осмыслить роль практики;

-  сформировать научное мировоззрение;

-  сформировать самостоятельность в принятии решений.

Межпредметные  связи:

Обеспечивающие:   общеобразовательные дисциплины.

Обеспечиваемые:  общепрофессиональные дисциплины, профессиональные модули

## Обеспечение занятия

А   Наглядные пособия

Б    Раздаточный материал: Приложения

В   Технические средства обучения

- Учебная доска.

- Калькулятор

- Компьютер с лицензионным программным обеспечением и

мультимедиа-проектор

Г   Учебные места (для практ. занятий, лаб. работ) Парты_
           Д   Литература:

Основные источники:

1. Зайцев С.А.  Метрология, стандартизация и сертификация в энергетике : учебное пособие для студентов СПО/ С.А. Зайцев, А.Н.Толстов, Д.Д. Грибанов, Р.В. Меркулов – 3-е изд.- М.:  ОИЦ «Академия», 2013 -224с.

2. Зайцев С.А. Толстов А. Н., Грибанов Д. Д., Куранов А. Д. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / С.А.Зайцев, А.Н.Толстов, Д. Д. Грибанов, А. Д. Куранов — 4-е изд.— М. : Издательский центр «Ака- демия», 2013. — 288 с.

3. Ильянков А.И. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении. Практикум  / А. И. Ильянков, Н.Ю. Марсов, Л. В. Гутюм — М. :Издательский центр «Академия», 2013. — 160 с.

# 4. Иванов И.А. Метрология, стандартизация и сертификация на транспорте/  И. А. Иванов, С. В. Урушев, А. А. Воробьев, Д. П. Кононов — М. :Издательский центр «Академия», 2013. — 160 с.

5.Качурина Т.А. Метрология и стандартизация: Учебник / Т. А. Качурина. – М.: Академия, 2014. – 336с.

6. Маргвелашвили Л.В. Метрология, стандартизация и сертификация на транспорте. Лабораторно-практические работы системы : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Л.В.Маргвелашвили. — 4-е изд., стер.– М. : Издательский центр «Академия», 2014. – 208 с.

7. Медведева Р.В. Средства измерений : учебник / Р.В. Медведева, В.П. Мельников — М. : КНОРУС, 2011. — 240 с.

8. Хрусталева З.А.Метрология, стандартизация и сертификация: учебное пособие / З. А. Хрусталёва. — М. : КНОРУС, 2011. — 176 с.

Дополнительные источники:

1 Клевшев В.М., Кузнецова И.А., Попов Ю.П. Метрология, стандартизация и сертификация. – М.: Форум, ИНФРА-М, 2004. -256с.

https://www.google.ru/search?q=%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%88%D0%B5%D0%B2+%D0%92.%D0%9C.%2C+%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%98.%D0%90.%2C+%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2+%D0%AE.%D0%9F.+%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2C+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.&oq=%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%88%D0%B5%D0%B2+%D0%92.%D0%9C.%2C+%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%98.%D0%90.%2C+%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2+%D0%AE.%D0%9F.+%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2C+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.&aqs=chrome..69i57.2779j0j7&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8

2 Никифоров А.Д. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения. – М.: Высшая школа, 2002. – 510 с.

https://www.google.ru/search?q=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%90.%D0%94.+%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%2C+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&oq=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%90.%D0%94.+%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%2C+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&aqs=chrome..69i57j0.4863j0j7&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8

3 Сергеев А.Г., Латышев М.В. Сертификация. Изд. 2-е. –М.: Логос, 2002, 264 с.

https://www.google.ru/search?q=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2+%D0%90.%D0%93.%2C+%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2+%D0%9C.%D0%92.+%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&oq=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2+%D0%90.%D0%93.%2C+%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2+%D0%9C.%D0%92.+%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&aqs=chrome..69i57j0.1712j0j7&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8

4 Лифиц И.М. Основы стандартизации, метрологии и сертификации. -М.: Юрайт - М, 2001. – 268с.

https://www.google.ru/search?q=%D0%9B%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86+%D0%98.%D0%9C.+%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&oq=%D0%9B%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86+%D0%98.%D0%9C.+%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&aqs=chrome..69i57j0l2.1936j0j7&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8

Интернет – ресурсы:

1 http:// www.сhem-astu.ru/chair/study/metroiogy-EUMK

2 http:// www.metrob.ru/HTML/literatura html

3 http:// www.xumuk.ru/ssm/1.html

Периодические издания:

1 Журнал «Стандарты и качество»

2 Журнал «Мир измерений»

3 Журнал «Методы менеджмента качества»

4 Журнал «Методы оценки соответствия»

## Содержание занятия

| № элемента занятия | Учебные вопросы, формы и методы обучения | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1Организационный момент (2 мин.) | Взаимное приветствие преподавателя и студентов, проверка отсутствующих, организация внимания, постановка целей занятия |  |
| 2 Планируемые результаты обучения(3 мин.) | Реализация ФГОС, учитывая требования к общим компетенциям современных специалистов и систематизация знаний и умений |  |
| 3 Мотивация учебной деятельности, сообщение темы урока (3мин) | 3.1 Сообщение темы занятия 3.2 Сообщение целей занятия 3.3 Сообщение режима работы на занятии |  |
| 4. Актуализация опорных знаний (20мин) | 4.1 Проверка ранее усвоенных знаний а) блиц-опрос; б) постановка проблемных вопросов. в) технический диктант 4.2 Слайды « Графическая модель формализации точности соединений» | Слайды (Приложение А) |
| 5 Сообщение нового материала (34мин) | Работа с «Приложениеми» Игра команд «Вал», «Отверстие». | Приложения А.Б,В |
| 6 Закрепление знаний (25 мин.) | Игра команд «Вал», «Отверстие»: - тесты, - карточки задания | Приложения Г, Д |
| 7 Подведение итогов урока, объявление оценок. Задание на дом (3мин) | 7.1 Общий вывод по изученному материалу, 7.2 Оценивание работы студентов на занятии 7.3Сообщение домашнего задания Л.у. 1 Зайцев С.А. Метрология, стандартизация и сертификация в энергетике : учебное пособие для студентов СПО/ С.А. Зайцев, А.Н.Толстов, Д.Д. Грибанов, Р.В. Меркулов – 3-е изд.- М.: ОИЦ «Академия», 2013, с.144-150 | Приложение Е |

ХОД УРОКА

1 Организационный момент:

Группа занимает места в аудитории. На столах лежит раздаточный материал.

Преподаватель проверяет готовность студентов к уроку, отмечает присутствующих

2 Планируемые результаты:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

знать:

- основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; основы повышения качества продукции.

уметь:

- оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой на основе использования основных положений метрологии, стандартизации и сертификации в производственной деятельности;

- применять документацию систем качества;

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов

3 Мотивация и сообщение темы

Преподаватель:

Сегодня мы продолжим изучать общие понятия основных норм взаимозаменяемости.

Тема нашего сегодняшнего урока. Расчет точностных  параметров стандартных соединений

План нашего урока следующий:

- повторение основных понятий и терминов по изученным темам;

- сообщение нового материала;

-  работа с тетрадями (конспектирование нового материала);

- закрепление изученного материала с применением игровых моментов;

-  подведение итогов занятия и сообщение домашнего задания.

4  Проверка знаний студентов.

4.1 Блиц-опрос.

Преподаватель: Основная цель деятельности по стандартизации, метрологии и сертификации.

Предполагаемый ответ: Обеспечение  качества товаров и услуг.

Преподаватель: Какие нормативные документы по стандартизации действуют в России?

Предполагаемый ответ: Стандарты, документы технических условий, своды правил, регламенты, положения.

Преподаватель: Какие задачи решает метрологическая экспертиза и метрологический контроль  конструкторской и технологической документации?

Предполагаемый ответ: Основными задачами метрологической экспертизы конструкторской и технологической документации являются:

- определение оптимальной номенклатуры измеряемых параметров;

- оценка контролепригодности конструкций изделия;

- установление соответствия показателей точности измерений требованиям эффективности и достоверности контроля и взаимозаменяемости;

- установление соответствия показателей точности измерений требованиям обеспечения оптимальных режимов технологических процессов;

- выявление возможности преимущественного применения автоматизированных средств измерений, оценка обеспечения применяемыми средствами измерений минимальных трудоемкости и себестоимости контрольных операций при заданной точности;

- определение целесообразности обработки на ЭВМ результатов измерений.

4.2 Постановка проблемных вопросов

Преподаватель: Сравнивая пройденные темы вывести связь между стандартизацией и взаимозаменяемостью?

Предполагаемый ответ: В современном производстве взаимозаменяемость обеспечивается комплексом организационно-технических мероприятий, из которых главным является стандартизация. Она проводится по двум основным направлениям: создание основных норм взаимозаменяемости, установление требований в НТД  на конкретные виды продукции, определяющие внешнюю взаимозаменяемость (основные и присоединительные размеры, выходные и эксплуатационные характеристики и параметры и т.п.). Основные нормы являются базой взаимозаменяемости и обеспечивают ее высокую эффективность.

Преподаватель: Проанализируйте какая существует связь между взаимозаменяемостью и точностью?

Предполагаемый ответ:  Взаимозаменяемость зависит от точности изготовления деталей на производстве. Точность – это признак качества. Взаимозаменямые детали должны быть одинаковыми по размерам, форме, твердости, прочности, химическим, электрическим свойствам и другим параметрам, установленным ГОСТ, ТУ или другой НТД.

Преподаватель: Укажите условия осуществления – взаимозаменяемости? Какова в этом отношении роль стандартизации, унификации и единства измерений?

Предполагаемый ответ: Для взаимозаменяемости необходима унификация и стандартизация размерных, точностных и других параметров типовых деталей, соединений, сборочных единиц, машин, приборов, оборудования, инструмента и материалов, а так же единство измерений.

Требуемая точность изготовления деталей машин указывают на чертежах в виде допустимых предельных отклонений от заданного размера, служащих границами зоны допустимой вариации погрешности обработки или границами размеров конкретных деталей.

Применение стандартных систем способствует также удешевлению производства, контроля и эксплуатации машин.

4.3 Технический диктант

Преподаватель: Действительный размер

Предполагаемый ответ: Размер элемента, установленный измерением с допустимой погрешностью

Преподаватель: Номинальный размер

Предполагаемый ответ: Окончательно принятый в процессе проектирования и проставляемый на чертеже размер детали или соединения. Он является общим для отверстия и вала, составляющих соединение

Преподаватель: Предельные размеры

Предполагаемый ответ: Размеры, между которыми может колебаться действительный размер. Больший из них называют наибольшим предельным  размером, меньший – наименьшим предельным  размером

(Dmаx и Dmin для отверстия, dmax и dmin  - для вала).

Преподаватель:

Назовите виды посадок сопрягаемых деталей?

Предполагаемый ответ:

Посадка с зазором, посадка с натягом, переходная посадка.

Преподаватель предлагает просмотр презентации (слайды приложения А)

5 Сообщение нового материала

На партах учащихся разложены раздаточные материалы (Приложение А, Приложение Б, Приложение В).  После просмотра презентации студенты работают с этими приложениями.

6 Закрепление знаний

Преподаватель: Предлагаю игру по закреплению знаний пройденного материала. Разделим группу на две  команды. Каждая команда выберет капитана команды и члена жюри (эксперта). Членов жюри от каждой команды прошу занять свои места, которые будут оценивать работу своих соперников. Название  команд «Вал» и «Отверстие» (Приложение Г, Приложение Д).

Первое задание «Разминка». Я раздам каждой команде тесты по пройденным материалам. И та команда, которая быстрее  правильнее ответит на вопросы получит большее количество очков

Затем преподаватель предлагает проблемные и опережающие задания каждой команде. Члены жюри оценивают работы и называют команду победителя (Приложение Е)..

Преподаватель: Ребята в соединениях деталей промышленного оборудования  существует взаимосвязь между  валом и отверстием. Ваша группа это тоже взаимоувязанное целое, где побеждает дружба.

7 Подведение итогов урока, объявление оценок. Сообщение домашнего задания.

Преподаватель предлагает студентам сделать выводы и обобщить полученную информацию; объявляет оценки знаний учащихся, уровень проявления качеств: точности, внимательности, дисциплинированности и организованности;   выставляет оценки в журнал;  задает студентам домашнюю работу.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Основные источники:

1. Зайцев С.А.  Метрология, стандартизация и сертификация в энергетике : учебное пособие для студентов СПО/ С.А. Зайцев, А.Н.Толстов, Д.Д. Грибанов, Р.В. Меркулов – 3-е изд.- М.:  ОИЦ «Академия», 2013 -224с.

2. Зайцев С.А. Толстов А. Н., Грибанов Д. Д., Куранов А. Д. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / С.А.Зайцев, А.Н.Толстов, Д. Д. Грибанов, А. Д. Куранов — 4-е изд.— М. : Издательский центр «Ака- демия», 2013. — 288 с.

3. Ильянков А.И. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении. Практикум  / А. И. Ильянков, Н.Ю. Марсов, Л. В. Гутюм — М. :Издательский центр «Академия», 2013. — 160 с.

# 4. Иванов И.А. Метрология, стандартизация и сертификация на транспорте/  И. А. Иванов, С. В. Урушев, А. А. Воробьев, Д. П. Кононов — М. :Издательский центр «Академия», 2013. — 160 с.

5.Качурина Т.А. Метрология и стандартизация: Учебник / Т. А. Качурина. – М.: Академия, 2014. – 336с.

6. Маргвелашвили Л.В. Метрология, стандартизация и сертификация на транспорте. Лабораторно-практические работы системы : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Л.В.Маргвелашвили. — 4-е изд., стер.– М. : Издательский центр «Академия», 2014. – 208 с.

7. Медведева Р.В. Средства измерений : учебник / Р.В. Медведева, В.П. Мельников — М. : КНОРУС, 2011. — 240 с.

8. Хрусталева З.А.Метрология, стандартизация и сертификация: учебное пособие / З. А. Хрусталёва. — М. : КНОРУС, 2011. — 176 с.

Дополнительные источники:

1 Клевшев В.М., Кузнецова И.А., Попов Ю.П. Метрология, стандартизация и сертификация. – М.: Форум, ИНФРА-М, 2004. -256с.

https://www.google.ru/search?q=%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%88%D0%B5%D0%B2+%D0%92.%D0%9C.%2C+%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%98.%D0%90.%2C+%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2+%D0%AE.%D0%9F.+%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2C+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.&oq=%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%88%D0%B5%D0%B2+%D0%92.%D0%9C.%2C+%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%98.%D0%90.%2C+%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2+%D0%AE.%D0%9F.+%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2C+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.&aqs=chrome..69i57.2779j0j7&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8

2 Никифоров А.Д. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения. – М.: Высшая школа, 2002. – 510 с.

https://www.google.ru/search?q=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%90.%D0%94.+%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%2C+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&oq=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%90.%D0%94.+%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%2C+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&aqs=chrome..69i57j0.4863j0j7&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8

3 Сергеев А.Г., Латышев М.В. Сертификация. Изд. 2-е. –М.: Логос, 2002, 264 с.

https://www.google.ru/search?q=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2+%D0%90.%D0%93.%2C+%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2+%D0%9C.%D0%92.+%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&oq=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2+%D0%90.%D0%93.%2C+%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2+%D0%9C.%D0%92.+%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&aqs=chrome..69i57j0.1712j0j7&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8

4 Лифиц И.М. Основы стандартизации, метрологии и сертификации. -М.: Юрайт - М, 2001. – 268с.

https://www.google.ru/search?q=%D0%9B%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86+%D0%98.%D0%9C.+%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&oq=%D0%9B%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86+%D0%98.%D0%9C.+%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&aqs=chrome..69i57j0l2.1936j0j7&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8

Интернет – ресурсы:

1 http:// www.сhem-astu.ru/chair/study/metroiogy-EUMK

2 http:// www.metrob.ru/HTML/literatura html

3 http:// www.xumuk.ru/ssm/1.html

Периодические издания:

1 Журнал «Стандарты и качество»

2 Журнал «Мир измерений»

3 Журнал «Методы менеджмента качества»

4 Журнал «Методы оценки соответствия»

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(слайды)

ГРАФИЧЕСКАЯ  МОДЕЛЬ ФОРМАЛИЗАЦИИ ТОЧНОСТИ СОЕДИНЕНИЙ

а)                                    б)                                                      в)

Рисунок 1 – Посадка с зазором:

а) экиз; б) схема посадок; в) схема расположения полей допусков посадок

а)                                    б)                                                      в)

Рисунок2 – Посадка с натягом:

а) экиз; б) схема посадок; в) схема расположения полей допусков посадок;

1-поля допусков отверстий; 2- поля допусков валов

а)                                    б)                                                      в)

Рисунок 3 –Переходная посадка:

а) экиз; б) схема посадок; в) схема расположения полей допусков посадок;

1-поля допусков отверстий; 2- поля допусков валов

Рисунок 4- Поля допусков отверстия 1 и вала 2

(отклонения даны для диаметра 40 мм):

а)посадка с зазором; б) посадка с натягом; в) переходная посадка

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

РАСЧЕТ ТОЧНОСТНЫХ ПАРАМЕТРОВ

СТАНДАРТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Таблица 1 - Предельные отклонения от номинального размера

| Предельные размеры детали | Отверстие | Вал |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Верхнее предельное отклонение | ES = Dтах - D | es = dmax – d |
| Нижнее предельное отклонение | Е I = Dmin – D | ei = dmin – d |

Таблица 2 – Формулы определения допусков, зазоров и натягов в соединениях

| Посадки | Параметры |
| --- | --- |
|  | Максимальное значение | Минимальное значение | Среднее значение | Допуск посадки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| с зазором | Smax= Dтах - dmin = ES- ei | Smin = Dmin- dmax = Е I- es | Sm=( Smax+ Smin)/2 | ТS=Smax -Smin =( ES- ЕI)- ( es- ei)= ТD+Тd |
| с натягом | Nmax = dmax - Dmin= es- Е I | Nmin= dmin - Dтах= ei- ES | Nm = (Nmax –Nmin )/2 | TN=Nmax -Nmin =( es- ei)+ ( ES- Е I)= ТD + Тd |
| переходная | Nmax = dmax - Dmin= es- Е I; Smax= Dтах - dmin = ES- ei | _ | _ | TN= Nmax –Nmin= Smax -Smin =( ES- ЕI)+( es- ei) = ТD + Тd |

а)                                                                                                                                  б)

Рисунок 1 - Поля допусков отверстия  и вала:

а) отверстие и вал с полями допусков;

б) упрощенная схема поля допуска

Е I =0                                                                                                          es =0

а)                                      б)                              в)                                            а)                                  б)                             в)

Рисунок2 - Поля допусков в системе отверстия:                                      Рисунок3 - Поля допусков в системе   вал

а)для посадок с зазором;                                                                                  а)для посадок с зазором;

б) для переходной посадки;                                                                             б) для переходной посадки;

в) для посадок с натягом                                                                                   в) для посадок с натягом

Таблица 3- Обозначение основных отклонений в системе отверстия при нижнем  предельном отклонении Е I =0

| Посадки | Обозначение |
| --- | --- |
|  | для отверстий | для валов |
| 1 | 2 | 3 |
| с зазором | H | f, g,h,е,d,c |
| с натягом | H | р,r,s,и,х z |
| переходная | H | js,k, т, п |

Рисунок 4 - Схема основных отклонений

Рисунок 5 - Поля допусков для посадок с зазором, переходной и с натягом

(отклонения даны для диаметра 40 мм)

ПРИЛОЖЕНИЕ В

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ЧЕРТЕЖЕ ПОЛЕЙ ДОПУСКОВ И СХЕМЫ ИХ ПОСТРОЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ  Г

ТЕСТЫ ДЛЯ КОМАНДЫ «ВАЛ»

ВАРИАНТ 1

Вопрос 1

Область науки, занимающаяся теоретическими разработками методов оценки качества:

1 Стандартизация

2 Сертификация

3 Квалиметрия

4 Метрология

Вопрос 2

Документ, содержащий обязательные правовые нормы, принятый органом власти:

1 Регламент

2 Технический регламент

3 Нормы

4 Плавила

Вопрос 3

Установление и применение научных и организационных основ, технических средств, правил и норм, необходимых для достижения единства и требуемой точности:

1 Метрологическое обеспечение

2 Метрологическая экспертиза

3 Метрологический контроль

4 Метрологическая деятельность

Вопрос 4

Средство измерений, предназначенное для воспроизведения физической величины заданного размера:

1 Мера

2 Калибр

3 Универсальные измерительные приборы

4 Эталон

Вопрос 5

Свойство создать результативность:

1 Эффективность

2 Надежность

3 Точность

4 Работоспособность

Вопрос 6

Функциональные свойства, определяемые соответствием нагружения и напряжения для достижения стабильности функционирования изделия:

1 Механические

2 Метрические

3 Кинематические

4 Динамические

Вопрос 7

Размерная цепь, звеньями которой являются угловые размеры:

1 Линейная размерная цепь

2 Угловая размерная цепь

3 Плоская размерная цепь

4 Пространственная размерная цепь

Вопрос 8

Размерная цепь, решающая задачу по обеспечению точности при конструировании:

1 Конструкторские размерные цепи

2 Технологические размерные цепи

3 Измерительные размерные цепи

4 Техническая размерная цепь

Вопрос 9

Стандартизация, при которой осуществляется целенаправленное и планомерное установление и применение системы взаимоувязанных требований как к самому объекту в целом и его основным частям, так и к другим материальным и нематериальным факторам:

1 Комплексная стандартизация

2 Опережающая стандартизация

3 Унификация

4 Параметрическая стандартизация

Вопрос 10

Числовое значение линейной величины в выбранных единицах измерения:

1 Размер

2 Действительный размер

3 Номинальный размер

4 Предельные размеры

ВАРИАНТ 2

Вопрос 1

Комплекс действий, посредством которых подтверждается соответствие фактических характеристик требованиям стандартов:

1 Сертификация

2 Метрология

3 Стандартизация

4 Симплификация

Вопрос 2

Регламент, который устанавливает характеристики продукции(услуги) или связанные с ней процессы и методы производства:

1 Регламент

2 Технический регламент

3 Нормы

4 Технические условия

Вопрос 3

Анализ и оценка принятых технических решений по выбору параметров, подлежащих измерению, установлению норм точности и обеспечению методами и средствами измерений процессов разработки, изготовления, испытания, эксплуатации и ремонта изделий:

1 Метрологическое обеспечение

2 Метрологический контроль

3 Метрологическая экспертиза

4 Метрологическая деятельность

Вопрос 4

Устройство, предназначенное для контроля нахождения в заданных границах размеров, взаимного расположения поверхностей и формы деталей:

1 Калибр

2 Мера

3 Универсальные измерительные приборы

4 Измерительная установка

Вопрос 5

Свойство основной функции изделий, достижение и обеспечение которой вызывает наибольшие трудности и затраты в процессе производства:

1 Точность

2 Надежность

3 Взаимозаменяемость

4 Погрешность

Вопрос 6

Функциональные свойства, определяемые совокупностью соотношений между размерами с учетом существующих между ними связей:

1 Метрические

2 Механические

3 Кинематические

4 Динамические

Вопрос 7

Размерная цепь, звеньями которой являются угловые размеры:

1 Угловая размерная цепь

2 Линейная размерная цепь

3 Пространственная размерная цепь

4 Плоская размерная цепь

Вопрос 8

Размерная цепь, решающая задачу по обеспечению точности при изготовлении машин:

1 Технологические размерные цепи

2 Конструкторские размерные цепи

3 Измерительные размерные цепи

4 Техническая размерная цепь

Вопрос 9

Метод создания машин, оборудования, приборов и других изделий из многократно используемых стандартных агрегатов:

1 Агрегатирование

2 Унификация

3 Комплексная стандартизация

4 Опережающая стандартизация

Вопрос 10

Размер элемента, установленный измерением с допускаемой погрешностью:

1 Действительный размер

2 Номинальный размер

3 Размер

4 Предельные размеры

ВАРИАНТ 3

Вопрос 1

Деятельность, направленная на подтверждение соответствия продукта требованиям всех нормативных документов:

1 Метрология

2 Стандартизация

3 Сертификация

4 Сиплификация

Вопрос 2

Нормативно-технический документ, устанавливающий комплекс норм, правил, требований к объекту стандартизации и утвержденный компетентным органом:

1 Стандарт

2 Правила

3 Технические условия

4 Технический регламент

Вопрос 3

Оценка принятых технических решений метрологических задач методом сравнения с конкретными требованиями  к объекту экспертизы:

1 Метрологический контроль

2 Метрологическая экспертиза

3 Метрологическое обеспечение

4 Метрологическая деятельность

Вопрос 4

Меры длины, использующиеся для настройки на размер измерительных приборов, а также при их поверке:

1 Калибр – скоба

2 Калибр – пробка

3 Плоскопараллельные концевые меры длины

4 Эталон

Вопрос 5

Вероятность того, что изделия будет выполнять свои функции в соответствии с заданными требованиями в намеченный период времени при определенных условиях

1 Надежность

2 Точность

3 Взаимозаменяемость

4 Работоспособность

Вопрос 6

Функциональные свойства, определяемые степенью приближения движения или траектории движения одного из элементов изделия к предписанному закону движения или траектории:

1 Кинематические

2 Механические

3 Метрические

4 Динамические

Вопрос 7

Размерная цепь, имеющая одно или несколько общих звеньев:

1 Параллельно связанные размерные цепи

2 Линейные размерные цепи

3 Угловые размерные цепи

4 Техническая размерная цепь

Вопрос 8

Размерная цепь, решающая задачу обеспечения точности при измерении:

1 Измерительные размерные цепи

2 Конструкторские размерные цепи

3 Технологические размерные цепи

4 Техническая размерная цепь

Вопрос 9

Научно-методический метод отбора и регламентации оптимальной и сокращенной номенклатуры объектов одинакового функционального назначения:

1 Унификация

2 Агрегатирование

3 Комплексная стандартизация

4 Опережающая стандартизация

Вопрос 10

Окончательно принятый в процессе проектирования и проставляемый на чертежах размер детали:

1 Номинальный размер

2 Действительный размер

3 Размер

4 Предельные размеры

ТЕСТЫ ДЛЯ КОМАНДЫ «ОТВЕРТИЕ»

ВАРИАНТ 4

Вопрос 1

Самостоятельное направление в области сотрудничества между производителями и потребителями продукции, определяемого соглашениями о последовательном улучшении качества продукции:

1 Стандартизация

2 Метрология

3 Сертификация

4 Симплификация

Вопрос 2

Документ, устанавливающий обязательные для применения организационно-технические и (или) общетехнические положения, порядки, методы выполнения работ:

1 Правила

2 Нормы

3 Стандарт

4 Регламент

Вопрос 3

Средства, предназначенные для измерений, вырабатывающие сигнал (показания), несущий информацию о значении измеряемой величины или воспроизводящие величину заданного размера:

1 Средства измерения

2 Измерительный прибор

3 Измерительная система

4 Измерительная установка

Вопрос 4

Инструмент, широко применяемый для абсолютных измерений наружных и внутренних размеров, глубин пазов и отверстий:

1 Микроскоп

2 Поверочная линейка

3 Микрометр

4 Штангенциркуль

Вопрос 5

Способность элементов деталей машин без пригонки подходить друг к другу при их изготовлении и ремонте:

1 Качество

2 Посадка

3 Взаимозаменяемость

Квалиметрия

Вопрос 6

Функциональные свойства, определяемые добавочной работой, возникающие от неточности параметров и приводящие к ухудшению функционирования изделия:

1 Динамические

2 Кинематические

3 Метрические

4 Механические

Вопрос 7

Размерная цепь, звенья которой расположены в одной или нескольких параллельных плоскостях:

1 Плоская размерная цепь

2 Пространственная размерная цепь

3 Линейная размерная цепь

4 Угловая размерная цепь

Вопрос 8

Размерная цепь, решающая задачу по обеспечению точности при конструировании:

1 Конструкторские размерные цепи

2 Технологические размерные цепи

3 Измерительные размерные цепи

4 Размерная цепь

Вопрос 9

Стандартизация, заключающаяся в установлении повышенных  по отношению  к уже достигнутому на практике уровню норм, требований, к объектам стандартизации, которые согласно прогнозам будут оптимальными:

1 Опережающая стандартизация

2 Комплексная стандартизация

3 Унификация

4 Агрегатирование

Вопрос 10

Характер соединения двух деталей определяющая разность их размеров до сборки:

1 Посадка

2 Допуск

3 Зазор

4 Натяг

ВАРИАНТ 5

Вопрос 1

Учение о мерах:

1 Стандартизация

2 Сертификация

3 Метрология

4 Симплификация

Вопрос 2

Документ, устанавливающий правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов:

1 Нормативный документ

2 Правила

3 Стандарт

4 Регламент

Вопрос 3

Устройство, вырабатывающее сигнал измерительной информации в форме, доступной для непосредственного восприятия наблюдателем:

1 Измерительный прибор

2 Средства измерения

3 Измерительная система

4 Измерительная установка

Вопрос 4

Бесшкальный прибор, позволяющий установить, находится ли проверяемый размер в границах допуска:

1 Микрометр

2 Калибр

3 Линейка

4 Штангенциркуль

Вопрос 5

Совокупность свойств продукции, удовлетворяющая определенным потребностям в течении установленного времени:

1 Надежность

2 Качество

3 Взаимозаменяемость

4 Точность

Вопрос 6

Функциональные свойства, определяемые степенью приближения движения или траектории движения одного из элементов изделия к предписанному закону движения или траектории:

1 Кинематические

2 Механические

3 Метрические

4 Динамические

Вопрос 7

Размерная цепь, звенья которой расположены в непараллельных плоскостях:

1 Пространственная размерная цепь

2 Плоская размерная цепь

3 Линейная размерная цепь

4 Угловая размерная цепь

Вопрос 8

Размерная цепь, решающая задачу по обеспечению точности при изготовлении машин:

1 Технологические размерные цепи

2 Конструкторские размерные цепи

3 Измерительные размерные цепи

4 Техническая размерная цепь

Вопрос 9

Совокупность показателей представленных в виде математических рядов для сокращения номенклатуры:

1 Ряды предпочтительных чисел

2 Параметрические ряды

3 Опережающая стандартизация

4 Комплексная стандартизация

Вопрос 10

Разность между размерами отверстия и вала до сборки, если отверстие больше размера вала:

1 Зазор

2 Натяг

3 Допуск

4 Переходная посадка

ВАРИАНТ 6

Вопрос 1

Наука об измерениях, методах, средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности:

1 Метрология

2 Стандартизация

3 Сертификация

4 Симплификация

Вопрос 2

Нормативно-технический документ по стандартизации, устанавливающий комплекс требований к конкретным типам, маркам, артикулам продукции:

1 Технические условия

2 Правила

3 Стандарт

4 Регламент

Вопрос 3

Совокупность средств измерений (мер, измерительных приборов, измерительных преобразователей) и вспомогательных устройств, соединенных собой каналами связи:

1 Измерительная система

2 Измерительный прибор

3 Средства измерения

4 Измерительная установка

Вопрос 4

Устройство, предназначенное для контроля нахождения в заданных границах размеров, взаимного расположения поверхностей и формы деталей:

1 Калибр

2 Мера

3 Универсальные измерительные приборы

4 Эталон

Вопрос 5

Свойство элемента (детали, сборочной единицы), обеспечивающее возможность его применения вместо другого с одинаковыми параметрами без дополнительной обработки с сохранением заданного качества изделия:

1 Взаимозаменяемость

2 Надежность

3 Точность

4 Работоспособность

Вопрос 6

Функциональные свойства, определяемые соответствием нагружения и напряжения для достижения стабильности функционирования изделия:

1 Механические

2 Метрические

3 Кинематические

4 Динамические

Вопрос 7

Размерная цепь, имеющая одно или несколько общих звеньев:

1 Параллельно связанные размерные цепи

2 Линейные размерные цепи

3 Угловые размерные цепи

4 Размерные цепи

Вопрос 8

Размерная цепь, решающая задачу обеспечения точности при измерении:

1 Измерительные размерные цепи

2 Конструкторские размерные цепи

3 Технологические размерные цепи

4 Технические размерные цепи

Вопрос 9

Ряды чисел направленные на сокращение до целесообразного минимума конкретных типов, видов и моделей изделий:

1 Параметрические ряды

2 Ряды предпочтительных чисел

3 Опережающая стандартизация

4 Комплексная стандартизация

Вопрос 10

Разность между размерами вала и отверстия до сборки, если вал больше размера отверстия:

1 Натяг

2 Зазор

3 Допуск

4 Переходная посадка

ОТВЕТЫ НА ТЕСТЫ

| № варианта № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Критерии оценок на правильные ответы:

«5» - 90 %

«4» - 75-89 %

«3» - 50-75 %

«2» - 50 %

ПРИЛОЖЕНИЕ  Д

ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОМАНДЫ «ВАЛ»

Определить вид посадки, предельные размеры, допуски в соединении

ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОМАНДЫ  «ОТВЕРТИЕ»

Определить вид посадки, предельные размеры, допуски в соединении

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

СВОДНАЯ ОЦЕНОЧНАЯ ТАБЛИЦА

КОМАНДЫ «ВАЛ»

| № п/п | Оценочная категория | Баллы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разминка: - тест вариант 1; - тест вариант 2; - тест вариант 3 |  |  |
| 2 | Основной этап: - вопрос; - решение задачи |  |  |
|  | Итого |  |  |

СВОДНАЯ ОЦЕНОЧНАЯ ТАБЛИЦА

КОМАНДЫ  «ОТВЕРТИЕ»

| № п/п | Оценочная категория | Баллы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разминка: - тест вариант 4; - тест вариант 5; - тест вариант 6 |  |  |
| 2 | Основной этап: - вопрос; - решение задачи |  |  |
|  | Итого |  |  |