ОГБПОУ «ТОМСКИЙ ЭКОНОМИКО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Татьяна Павловна ЗАХАРОВА

ИЗМЕРЕНИЕ РЕЖИМОВ И ПАРАМЕТРОВ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКЕ

Данное учебно-методическое пособие для обучающихся содержит рекомендации по выполнению практических работ по темам:

- однополупериодный выпрямитель,

- двухполупериодный выпрямитель с выводом средней точки,

Учебно-методическое пособие предназначено для использования в качестве руководства при выполнении практических работ по электронной технике и на учебной практике по специальности  «Электронные приборы и устройства».

Учебно-методическое пособие для занятия по каждой теме содержит:

- схему электрическую принципиальную;

- описание работы схемы;

- задание для выполнения практической работы;

- эпюры (графики) напряжений, поясняющие работу схемы;

- схему подключения измерительных приборов к исследуемой плате;

- технологический процесс на монтажные и регулировочные работы;

- требования безопасности труда при работе со схемами.

Целью разработки учебно-методического пособия является совершенствование умений обучающихся по специальности  «Электронные приборы и устройства»:

- определять и анализировать основные параметры электронных схем и по ним определять работоспособность устройств электронной техники;

- производить подбор элементов электронной аппаратуры по заданным параметрам;

## Однополупериодный выпрямитель напряжения

Рис. 1. Схема  принципиальная однополупериодного выпрямителя напряжения

###### Работа схемы однополупериодного выпрямителя напряжения

При подключении выпрямителя к источнику переменного напряжения (ГЗ)  в  течение  положительных полупериодов переменного напряжения диод VD1 оказывается включенным в прямом  направлении, сопротивление  его  мало  и через нагрузку протекает ток,   вызывающий на нем падение напряжения.  В течение отрицательных полупериодов диод  VD1 включается в обратном направлении,  его сопротивление становится очень  большим,  ток  через  нагрузку очень мал (Рис 3).

Через нагрузку протекает пульсирующий ток и создает на ней пульсирующее напряжение. Частота пульсаций равна частоте входного сигнала  Uо = 0,45 Uвх. Чтобы сгладить пульсации и увеличить величину постоянной составляющей выпрямленного напряжения   (Uо) применяются фильтры.  Простейший фильтр - это конденсатор (С1).

В течение  положительного  полупериода ток протекает через  R2, C1,  заряжает его до максимального значения. В отрицательный полупериод  диод закрывается и конденсатор начинает разряжаться через нагрузку.  Следовательно, ток через нагрузку протекает как  в «+» полупериод,  так и в « - » полупериод входного напряжения.

Источником тока  в  « - »  полупериод  является конденсатор.

Напряжение на нагрузке будет также пульсирующим,  но амплитуда  пульсаций ((U) - меньше,  чем без фильтра.  Чем больше емкость конденсатора, тем больше будет накоплен заряд конденсатором  в «+» полупериод  и  тем больше потребуется времени для его разрядки, амплитуда пульсаций уменьшится.

Задание 1

- Выполнить монтаж платы однополупериодного выпрямителя напряжения в соответствии с принципиальной схемой, техпроцессом, требованиями безопасности труда.

- Выполнить регулировочные работы однополупериодного выпрямителя напряжения в соответствии с заданной методикой и требованиями безопасности труда.

а) при работе на активную нагрузку (R1)

б) при подключении фильтра (С1) и нагрузки (R2)

- Выполнить работы по обнаружению и устранению неисправностей однополупериодного выпрямителя напряжения.

- Выполнить испытания однополупериодного выпрямителя напряжения после устранения неисправностей.

- Отключить приборы от платы и выполнить демонтаж платы (В)

- Порядок выполнения работы

- Произвести монтаж однополупериодного выпрямителя напряжения по принципиальной схеме (Рис. 1).

- Собрать схему подключения электроизмерительных приборов к плате однополупериодного выпрямителя.

Рис 2. Структурная схема подключения электроизмерительных приборов к плате

Г3 – генератор

В – исследуемая плата

С - осциллограф

- Установить на генераторе

- частоту f = 1000 Гц

- напряжение в пределах (10-15) В

- Проверить  и исследовать работу выпрямителя при подключении нагрузки R1. Для этого:

а) переключатель S1  установить в положение 1 (R1)

б) земляной вывод измерительного  шнура  осциллографа  (()  подключить к клемме «Х5»;  потенциальный вывод измерительного шнура - к клемме «Х3».

Подать на  схему с генератора (ГЗ) переменное напряжение (Uвх). На экране осциллографа должна быть эпюра напряжений в соответствии с рис. 3 б.

Рис. 3. Эпюры напряжений

Кп  - коэффициент пульсации,

(U  - амплитуда импульса

Uо  - среднее значение выпрямленного напряжения

а – напряжение на выходе выпрямителя

б – напряжение на нагрузке R1

в – напряжение на нагрузке R2

- Проверить и  исследовать работу выпрямителя при подключении нагрузки (R2) и фильтра (конденсатор С1). Для этого:

а)   S1 установить в положение  2 (R2, C1);

б) потенциальный вывод измерительного шнура осциллографа подключить к клемме «X4»; На экране осциллографа  должна  появиться эпюра напряжений в соответствии с Рис. 3в;

в)  выполнить измерение параметров схемы с помощью  осциллографа:

- Uо (среднее значение выпрямленного напряжения);

- (U (амплитуду пульсаций);

- U вх (амплитуду входного сигнала).

Замерить с помощью тестера выходное напряжение выпрямителя (Uн).  (Установить на тестере режим «Измерение напряжения», род работы «постоянный»).

г) рассчитать коэффициент пульсаций по формуле:

д) данные измерений и расчета занести в таблицу 1.

Таблица 1

| Uвх, В | Uн, В | Uо, В | (U, В | Кп | S1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ( | 1,57 | R1 |
|  |  |  |  |  | R2 |

- Если эпюра на экране осциллографа не соответствует рисунку, необходимо определить причину неисправности и устранить ее.

- Причины:

- Плохая пайка, нет контакта,

- Ошибки в соединениях,

- Неисправность подключения измерительных приборов,

- Неисправные элементы и др.

- Методы устранения:

- Выполнение повторной пайки

- Замена проводов, перепайка соединений

- Подключение измерительных приборов правильно

- Демонтаж и замена неисправных элементов.

- После устранения неисправностей, выполнить п. 2-5.

- Отключить приборы, сдать работу на проверку. После проверки выполнить демонтаж.

2. Двухполупериодный  выпрямитель с выводом средней точки

Рис 4. Схема принципиальная двухполупериодного выпрямителя с выводом средней точки

- Работа двухполупериодного выпрямителя с выводом средней точки

Выпрямительные диоды VD1,  VD2 подключены к концам вторичной обмотки трансформатора.  Два других вывода вторичных обмоток соединены  и  образуют  среднюю точку.  Данную схему можно рассматривать как два однополупериодных выпрямителя,  работающих на одну общую нагрузку.

Когда на верхнем конце вторичной обмотки возникает положительное «+» напряжение,  на нижнем конце обмотки будет отрицательное « - »  напряжение.  Диод VD1 откроется,  VD2 - закрыт.  И ток нагрузки   создает  напряжение  верхней  половины  обмотки трансформатора.

В следующий  полупериод  на верхнем конце обмотки окажется отрицательное напряжение, а на нижнем - положительное значение  напряжения. VD1 - закроется, а диод VD2 откроется. На нагрузке ток вырабатывает напряжение  нижней  половины  обмотки.  Диоды VD1, VD2 работают поочередно,  процесс выпрямления идет непрерывно.

Частота пульсаций выпрямленного напряжения в 2 раза  больше, чем в однополупериодной схеме, величина выпрямленного тока тоже увеличится в 2 раза.

Uо = 0,9 Uвх

Uо - среднее значение выпрямленного напряжения.

То, что частота пульсаций увеличивается,  облегчает задачу при подключении   фильтра         конденсатора С)  для  сглаживания пульсаций, т.к. уменьшается время, в течение которого происходит разрядка конденсатора.

Коэффициент пульсаций будет в 2 раза меньше, чем в однополупериодной схеме.

- Задание 2

- Выполнить монтаж платы двухполупериодного выпрямителя с выводом средней точки в соответствии с принципиальной схемой, техпроцессом, требованиями безопасности труда.

- Выполнить регулировочные работы в соответствии с заданной методикой и требованиями безопасности труда.

- Выполнить работы по обнаружению и устранению неисправностей двухполупериодного выпрямителя с выводом средней точки.

- Выполнить испытания двухполупериодного выпрямителя с выводом средней точки после устранения неисправностей.

- Отключить приборы от платы и выполнить демонтаж платы В.

- Порядок выполнения работы

Произвести монтаж схемы двухполупериодного выпрямителя с выводом средней точки по схеме принципиальной (Рис. 4).

Собрать схему подключения электроизмерительных приборов к плате схемы двухполупериодного выпрямителя с выводом средней точки

Рис 5. Структурная схема подключения электроизмерительных приборов к плате

ГЗ – генератор

В – исследуемая плата

С - осциллограф

Установить на генераторе (ГЗ) частоту f = 1000 Гц, напряжение U вх = (10-15) вольт.

3.   Проверить и исследовать работу двухполупериодного  выпрямителя при подключении нагрузки (сопротивления R1). Для этого необходимо:

а)  переключатель S1 установить в положение  1 (R1);

б)  « ( » вывод осциллографа подключить к  клемме  «Х6»;  потенциальный вывод          измерительного шнура - к клемме «Х4»

4.   Подать на  схему напряжение (включить генератор ГЗ)

На экране  осциллографа  должна  быть эпюра напряжений в соответствии с рис. 6 б.

Рис. 6. Эпюры напряжений

а – напряжение на выходе выпрямителя

б – напряжение на нагрузке R1

в – напряжение на нагрузке R2

5.    Проверить и исследовать работу двухполупериодного  выпрямителя при подключении нагрузки (сопротивление R1). Для этого необходимо:

а) S1 установить в положение 2 (R2, С1);

б) потенциальный вывод осциллографа подключить к клемме «X5»;  На экране              осциллографа должна появиться эпюра напряжения в соответствии с Рис. 6 в;

в) выполнить измерение параметров схемы с помощью  осциллографа:

- Uо (среднее значение выпрямленного напряжения);

- (U (амплитуду пульсаций);

- U вх (амплитуду входного сигнала).

( U

г) рассчитать коэффициент пульсаций по формуле: Кп  =  ((

Uо

д) данные измерений и расчета занести в таблицу 2.

Таблица 2

| Uвх, В | Uн, В | Uо, В | (U, В | Кп | S1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ( | 0,67 | R1 |
|  |  |  |  |  | R2 |

6.    Если эпюры на экране осциллографа не соответствуют рисунку, необходимо определить причину неисправности и устранить ее.

- Причины:

- Плохая пайка, нет контакта,

- Ошибки в соединениях,

- Неисправность подключения измерительных приборов,

- Неисправные элементы и др.

- Методы устранения:

- Выполнение повторной пайки

- Замена проводов, перепайка соединений

- Подключение измерительных приборов правильно

- Демонтаж и замена неисправных элементов.

7.    После устранения неисправностей, выполнить п. 2-5.

8.    Отключить приборы, сдать работу на проверку. После проверки выполнить демонтаж.

- Требования  безопасности при работе со схемами

При проверке  работоспособности  и исследовании параметров схем необходимо  соблюдать  следующие  правила  техники  безопасности:

- Выполнять только ту работу, которая необходима для выполнения задания.

- Работать только на  исправном  оборудовании,  с  исправными приборами и с исправными инструментами.

- Работы проводить только с заземленными приборами.

- Подключать  приборы  к исследуемой цепи схемы, находящейся под напряжением, необходимо одной рукой, держась за изоляционную втулку  щупа.  Вторая рука должна быть свободной во избежание прохождения электрического тока через организм человека.

- Не допускается проводить монтажные работы в схеме,  находящейся под напряжением.

- Работы с напряжением выше 200 В  необходимо  производить  в присутствии других лиц.

- В  помещениях с токопроводящим полом необходимо применять изоляционные коврики.

- Необходимо соблюдать порядок и  дисциплину  при  выполнении задания.

# Список использованной литературы

- Журавлева Л.В., Радиоэлектроника: учебник для НПО – М.: Академия, 2013.

- Ярочкина Г.В., Радиоэлектронная аппаратура и приборы: монтаж и регулировка: учебник для НПО – М.: Академия, 2013.

Дополнительная литература

- Арестов К.А., Яковенко Б.С. Основы электроники. М.: Издательство «Радио и связь», 1988

- Галкин В.И. Начинающему радиолюбителю. М.: Высшая школа, 1995.