ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Ненецкого автономного округа «Ненецкий аграрно-экономический техникум»

(ГБПоу спо НАО «НЕНЕЦКИЙ АГРАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»)

ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

рабочей программы профессионального модуля

ПМ.03.КАРТОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего профессионального образования

21.02.05 (120714) Земельно-имущественные отношения (базовая подготовка)

г. Нарьян-Мар

2015 г.

Организация-разработчик:

ГБОУ СПО НАО «Ненецкий аграрно-экономический техникум»

Разработчик:

Брагинец Ольга Николаевна, преподаватель

СОДЕРЖАНИЕ

Общие положения.	4

1. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ.	4

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ НА ЭКЗАМЕНЕ (КВАЛИФИКАЦИОННОМ).	5

2.1. Основные показатели оценки.	5

2.2. Требования к портфолио.	7

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА.	8

4. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЧЕТУ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ.	19

4.1. Форма аттестационного листа по практике	20

5. СТРУКТУРА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО) ПО ПМ.03.КАРТОГАРФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ.	22

5.1. Порядок проведения экзамена (квалификационного).	22

5.2. Паспорт.	22

5.3. Задание для экзаменующегося.	24

5.4. Пакет экзаменатора.	37

5.5. Защита портфолио.	41

5.6. Форма оценочной ведомости.	43

# Общие положения

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к выполнению работ, связанных с картографо-геодезическим обеспечением земельно-имущественных отношений, формирование умений и навыков по созданию картографических материалов и производству геодезических съемок – составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения программы подготовки специалистов среднего звена в целом.

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный), который проводится в письменной форме и состоит из заданий трёх уровней сложности, оценивается по пятибалльной шкале.

# 1. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Таблица 1

| Элемент модуля | Форма контроля и оценивания |
| --- | --- |
|  | Промежуточная аттестация | Текущий контроль |
| МДК.03.01.Геодезия с основами картографии и картографического черчения | ДЗ | Устный фронтальный и индивидуальный опрос. Письменная зачетная работа. |
| Производственная практика | З | Устный индивидуальный опрос. Устный зачет. |

# 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ НА ЭКЗАМЕНЕ (КВАЛИФИКАЦИОННОМ)

## 2.1. Основные показатели оценки.

В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций (таблица 2):

Таблица 2

| Результаты обучения (освоенные профессиональные и общие компетенции) | Основные показатели оценки результата |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| ПК. 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, создавать графические материалы. | Выполнение линейных и угловых измерений, а также определение высот точек местности и их превышений с соблюдением требований нормативных документов и грамотной обработкой материалов измерений. Составление тематических и топографических планов и карт (в том числе с использованием геоинформационных систем) заданного масштаба для решения задач по картографо-геодезическому обеспечению территорий. |
| ПК. 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для производства картографо-геодезических работ. | Грамотный выбор пунктов государственной геодезической сети, геодезических сетей развития и сетей специального назначения в качестве исходных пунктов при производстве картографо-геодезических работ, в том числе для создания съемочного обоснования и сетей сгущения. |
| ПК. 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные системы. | Умение решать прикладные картографо-геодезические задачи с использованием цифровой модели местности, использование в практической деятельности глобальных систем позиционирования и геоинформационных систем, иметь представление о современном геодезическом программном обеспечении. |
| ПК. 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их площади. | Обоснованный выбор технологий геодезических измерений, обеспечивающих необходимую точность определения координат границ земельных участков. Выполнение перехода от государственных геодезических сетей к местным и наоборот. Вычисление координат границ земельных участков по результатам геодезических измерений. Вычисление площадей земельных участков по координатам их границ. |
| ПК. 3.5. Выполнять поверки и юстировки геодезических приборов и инструментов. | Обеспечение максимально возможной точности геодезических измерений для конкретного геодезического прибора при выбранной методике измерений. Знание конструкции геодезических приборов. |

Таблица 2. Окончание

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии. | Проявление интереса к своей будущей профессии. Посещаемость лекционных, лабораторных и практических занятий обучающимися. |
| ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности. | Грамотный анализ проблемной ситуации и обоснованный выбор оборудования и методов в решении конкретных задач. |
| ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | Выбор и применение методов и технологий решения профессиональных задач в области геодезии с основами картографии и картографического черчения. Оценка точности выполненных работ |
| ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. | Решение стандартных и нестандартных задач при выполнении картографо-геодезических работ. |
| ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | Эффективный поиск необходимой информации. Использование ГИС технологий. |
| ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | Создание и поддержание благоприятного психологического климата в бригаде, учебной группе, способствующего успешному выполнению учебных заданий. |
| ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | Организация самостоятельных занятий при изучении и освоении профессионального модуля. |
| ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. | Анализ инноваций в области картографо-геодезического производства |
| ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции. | Знание исторических и культурных традиций страны в целом и места проживания. Отсутствие нетерпимости к представителям других народов и национальностей, их культуре и традициям |
| ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. | Безусловное знание и выполнение правил техники безопасности при производстве топографо-геодезических работ. |

## 2.2. Требования к портфолио.

Тип портфолио – смешанный.

Общие компетенции, для проверки которых используется портфолио:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности.

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции.

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда.

# 3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА

Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля ПМ.03.Картографо-геодезическое обеспечение земельно-имущественных отношений представляет собой дифференцированный зачет в виде итоговой контрольной работы по курсу МДК.03.01.Геодезия с основами картографии и картографического черчения.

Итоговая контрольная работа представляет собой закрытый тест, включающий 3 варианта заданий, каждый из которых состоит из 24 вопросов, содержащих по четыре варианта ответа.

Таблица 3

| Вариант 1 |
| --- |
| № п/п | Вопрос | Варианты ответа |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Какой орган государственной власти осуществляет федеральный государственный надзор в области геодезии и картографии? | 1. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). 2. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор). 3. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). 4. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет). |
| 2. | В переводе с греческого «геодезия» дословно означает … | 1. Описание местности. 2. Физика Земли. 3. Землеразделение. 4. Большая геометрия. |
| 3. | В чем заключается суть градусных измерений? | 1. В измерении на местности в линейной и градусной мерах одной и той же дуги меридиана. 2. В сочетании высокоточных геодезических, астрономических, космических и гравиметрических работ. 3. В однозначном определении направления силы тяжести в каждой точке земной поверхности. 4. 2+3 |
| 4. | Поверхность, совпадающая с невозмущенной поверхностью океанов и сообщающихся с ними морей и условно продолженная под материками – это … (отметьте неверный ответ) | 1. Средняя уровенная поверхность. 2. Основная уровенная поверхность. 3. Поверхность геоида. 4. Эллипсоид вращения. |

Таблица 3. Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 5. | Что такое ( в формуле, характеризующей эллипсоид вращения: ? | 1. Полярное сжатие. 2. Экваториальная полуось. 3. Полярная полуось. 4. Экваториальное сжатие. |
| 6. | Как называется эллипсоид с такими размерами полуосей и так ориентированный в теле Земли, чтобы его поверхность максимально приближалась к поверхности квазигеоида в пределах территории определенной страны или группы стран? | 1. Квазиэллипсоид. 2. Квазигеоид. 3. Эллипсоид вращения. 4. Референц-эллипсоид. |
| 7. | Угол, образованный отвесной линией точки и плоскостью экватора (угол лежит в плоскости меридиана точки) – это … | 1. Долгота точки, (. 2. Широта точки, (. 3. Абсцисса точки, Х. 4. Ордината точки, Y. |
| 8. | По характеру искажений картографические проекции подразделяются на … | 1. Равновеликие, равноугольные, равнопромежуточные, произвольные. 2. Равновеликие и равноугольные. 3. Равнопромежуточные и произвольные. 4. Равноугольные, равнопромежуточные и произвольные. |
| 9. | Выберите неверное утверждение. | 1. В России принята Балтийская система высот. 2. Масштаб 1:25 000 крупнее, чем масштаб 1:50 000. 3. Поперечный масштаб менее точный по сравнению с линейным. 4. Географические широта и долгота точки определяют её положение на поверхности относимости (сферы или эллипсоида). |
| 10. | Система обозначений (нумерации) отдельных листов топографических карт различных масштабов, взаимное расположение которых устанавливается принятой разграфкой, называется… | Разграфкой. Нарезкой. Номенклатурой. Рамкой. |
| 11. | Горизонтали не проводят, а используют специальные условные знаки (обрывы, овраги, ямы и др.), при углах наклона более… | 5(. 10(. 15(. 45(. |
| 12. | Определить румб направления по заданному азимуту: А=235(. | СВ: 35(. ЮЗ: 235(. 55(. ЮЗ: 55(. |
| 13. | На карте измерен дирекционный угол ( = 260˚30´. Найти магнитный азимут, если γ = - 2˚00´; ( = +0˚30´. | 1. 258(. 2. 259(. 3. 263(. 4. 260(. |

Таблица 3. Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 14. | Выберите верное утверждение. | 1. Все точки, расположенные на одной горизонтали, имеют одинаковую абсолютную высоту. 2. Чем меньше заложение, тем меньше крутизна ската. 3. Вершина, скат и подошва являются основными элементами ямы. 4. Высота сечения рельефа – это расстояние между соседними горизонталями. |
| 15. | В зависимости от технологии определения координат точек различают следующие виды сетей … | 1. Плановые, высотные и планово-высотные. 2. Сети сгущения и съемочное обоснование. 3. Триангуляции, трилатерации и полигонометрии. 4. Фундаментальная (ФАГС) и высокоточная (ВАГС) астрономо-геодезические сети. |
| 16. | Что вычисляют по формуле: , где ( - случайная ошибка измерений, n – количество измерений? | 1. Абсолютную ошибку измерений. 2. Случайную ошибку измерений. 3. Среднюю квадратическую ошибку измерений. 4. Истинную ошибку измерений. |
| 17. | Коэффициент дальномера равен 100. Отсчеты по дальномерным нитям 200 и 130 см. Определите дальномерное расстояние. | 1. 70 м. 2. 7000 м. 3. 70 см. 4. 7000 см. |
| 18. | Как называется горизонтальный оцифрованный круг? | 1. Трегер. 2. Лимб. 3. Кремальера. 4. Визир. |
| 19. | По конструкции полигона, какой теодолитный ход изображен на рисунке? | 1. Висячий 2. Замкнутый. 3. Разомкнутый. 4. Нет правильного ответа. |

Таблица 3. Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 20. | Что такое поправка? | 1. Разность между тем, что получено в результате измерений, и тем, что должно быть в соответствии с какими-то теоретическими соображениями. 2. Часть невязки с противоположным знаком. 3. Процесс определения превышений между точками. 4. Ошибка вычислений. |
| 21. | Как называется точка О в средней части ампулы уровня? | 1. Место нуля. 2. Нуль-пункт. 3. Ось уровня. 4. Круглый уровень. |
| 22. | В чем заключается суть обратной геодезической задачи? | 1. Вычисление координат второго пункта, если известны координаты первого пункта дирекционный угол и длиналинии, соединяющей эти пункты. 2. Вычисление дирекционного угла и длины линии, соединяющей два пункта с известными координатами. 3. Вычисление координат пункта Р направления АР, если известны координаты первого пункта А, дирекционный угол исходной стороны , горизонтальный угол ( и расстояние S=АР. 4. Вычисление координат пункта Р, если измерены расстояния до двух точек с известными координатами. |
| 23. | Какой способ нивелирования изображен на рисунке? | 1. Нивелирование «вперед». 2. Последовательное нивелирование. 3. Нивелирование «из середины». 4. Площадное нивелирование. |
| 24. | Нивелирование наклонным лучом – это … | 1. Тригонометрическое нивелирование. 2. Барометрическое нивелирование. 3. Геометрическое нивелирование. 4. Гидростатическое нивелирование. |

Таблица 3. Продолжение

| Вариант 2 |
| --- |
| № п/п | Вопрос | Варианты ответа |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | В компетенцию какого органа государственной власти входит геодезическое, картографическое и топографическое обеспечение делимитации, демаркации и проверки прохождения линии государственной границы Российской Федерации, формирование банков геодезических данных и картографических материалов о российской границе и границах иностранных государств? | 1. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет). 2. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор). 3. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). 4. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). |
| 2. | Какая научная дисциплина изучает методы и процессы создания и использования карт, атласов и другой картографической продукции? | 1. Картография. 2. Топография. 3. Высшая геодезия. 4. Маркшейдерия. |
| 3. | В чем заключается суть градусных измерений? | 1. В измерении на местности в линейной и градусной мерах одной и той же дуги меридиана. 2. В сочетании высокоточных геодезических, астрономических, космических и гравиметрических работ. 3. В однозначном определении направления силы тяжести в каждой точке земной поверхности. 4. 2+3 |
| 4. | Поверхность, в каждой точке которой отвесная линия перпендикулярна (т.е. в каждой её точке потенциал силы тяжести – величина постоянная) – это… | 1. Геоид. 2. Квазигеоид. 3. Референц-эллипсоид. 4. Уровенная поверхность. |
| 5. | Какими элементами определяется земной эллипсоид? | 1. Геодезическим датумом и радиусом 2. Прямоугольными координатами и дирекционным углом. 3. Объемом, площадью поверхности и радиусом. 4. Большой и малой полуосями и полярным сжатием. |
| 6. | На поверхность референц-эллипсоида относят все координатные определения, выполняемые на земле, поэтому эту поверхность называют … | 1. Поверхностью относимости. 2. Средней уровенной поверхностью. 3. Основной уровенной поверхностью. 4. Поверхностью геоида. |

Таблица 3. Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 7. | Двугранный угол между плоскостью начального меридиана и плоскостью меридиана точки – это … | 1. Долгота точки, (. 2. Широта точки, (. 3. Абсцисса точки, Х. 4. Ордината точки, Y. |
| 8. | Топографические карты России создаются в проекции… | Азимутальной (экваториальной). Поперечно-цилиндрической. Прямоугольной Гаусса. Равноугольной цилиндрической Меркатора. |
| 9. | На карте масштаба 1:50 000 расстояние между точками равно 4,2 см. Чему равно расстояние между этими точками на местности? | 1. 42 м. 2. 210 м. 3. 2 100 м. 4. 4 200 м. |
| 10. | На какие группы делятся условные знаки? | 1. Контурные (площадные), линейные, внемасштабные и пояснительные подписи. 2. Площадные, масштабные и внемасштабные. 3. Масштабные и внемасштабные. 4. Линейные и площадные. |
| 11. | Отрезок дороги поднимается в гору, и в конце его высота изменяется на 10 метров. Горизонтальная проекция отрезка равна 1 км. Определить уклон, в промилле. | 10%. 1%. 100%. 0,1 . 10 . |
| 12. | Понижение между двумя соседними вершинами – это… | Тальвег. Бровка. Подошва. Седловина. |
| 13. | Выберите неверное утверждение. | 1. Магнитный меридиан, как правило, не совпадает с географическим, так как не совпадают географический и магнитный полюса. 2. Восточное склонение имеет знак «-», а западное – «+». 3. Магнитное склонение – величина непостоянная по величине, по направлению и во времени. 4. Дирекционный угол в разных точках прямой является величиной постоянной. |
| 14. | Совокупность на местности точек, у которых известны координаты – это … | 1. Высотный ход. 2. Геодезическая сеть. 3. Тахеометрическая съемка. 4. Сети сгущения. |

Таблица 3. Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 15. | Какие сети являются высотной геодезической основой на территории нашей страны? | 1. Астрономо-геодезическая сеть 1 и 2 классов. 2. Плановые 1 и 2 разрядов. 3. Триангуляции и полигонометрии. 4. Нивелирования I, II, III, IV классов. |
| 16. | Линейными называют измерения … | 1. Превышений между точками. 2. Углов на точке стояния. 3. Абсолютных высот точек. 4. Расстояний между точками. |
| 17. | Каким характеристикам отвечает оптический теодолит марки 3Т1КП? | 1. Точный, зрительная труба с прямым изображением. 2. Высокоточный, с компенсатором при вертикальном круге и зрительной трубой с прямым изображением. 3. Точный, с компенсатором при вертикальном круге и зрительной трубой с прямым изображением. 4. Высокоточный, с компенсатором при вертикальном круге и зрительной трубой с обратным изображением. |
| 18. | Вращением винта кремальеры (фокусирующего винта) в теодолите достигается расположение сетки нитей в плоскости изображения, построенного объективом. Назовите данную операцию. | 1. Установка трубы «по глазу» 2. Центрирование 3. Горизонтирование 4. Установка трубы «по предмету» |
| 19. | Какие способы съемки местности изображены на рисунке под буквами б и в? | 1. Угловой в и линейной б засечки. 2. Полярный б и угловой засечки в. 3. Перпендикуляров в и полярный б. 4. Полярный б и угловой засечки в. |
| 20. | Что можно найти по формуле где h – превышение между концами проектной линии, L – длина горизонтального отрезка, на который задается уклон? | 1. Уклон в промилле. 2. Уклон в процентах. 3. Горизонтальный угол. 4. Горизонтальное проложение. |
| 21. | Угол между визирной осью и отвесной линией называется … | 1. Зенитным расстоянием. 2. Местом нуля шкалы. 3. Углом наклона. 4. Ценой деления. |

Таблица 3. Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 22. | Формула для вычисления места нуля шкалы теодолита 2Т30 имеет вид … | 1. 2. 3. 4. |
| 23. | Что можно найти по формуле , где n – количество углов? | 1. Допустимую угловую невязку. 2. Невязку по осям координат. 3. Фактическую угловую невязку. 4. Линейную невязку хода. |
| 24. | Нивелирование горизонтальным лучом – это … | 1. Тригонометрическое нивелирование. 2. Барометрическое нивелирование. 3. Геометрическое нивелирование. 4. Гидростатическое нивелирование. |
| Вариант 3 |
| № п/п | Вопрос | Варианты ответа |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Какой орган государственной власти осуществляет лицензирование геодезической и картографической деятельности? | 1. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). 2. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет). 3. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор). 4. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). |
| 2. | Сформулируйте основную задачу геодезии в общем смысле. | 1. Разработка и внедрение стандартов в области цифрового картографирования. 2. Изображение участков поверхности земли на топографических картах и планах. 3. Создание и внедрение ГИС. 4. Координатизация пространства и изучение геометрических характеристик объектов в этом пространстве. |

Таблица 3. Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 3. | Выберите неверное утверждение. | 1. Поверхность, в каждой точке которой отвесная линия перпендикулярна, называется уровенной. 2. Поверхность, в каждой точке которой потенциал силы тяжести – величина постоянная, называется уровенной. 3. Уровенных поверхностей можно провести сколько угодно. 4. Понятие «уровенная поверхность» ввел немецкий физик И.Листинг в 1873 году. |
| 4. | Вспомогательная поверхность, однозначно определяемая по наземным измерениям, совпадающая с геоидом на морях и океанах и очень близкая к нему на суше (даже в горных районах отступление не превосходит 2 м) – это… | 1. Геоид. 2. Квазигеоид. 3. Референц-эллипсоид. 4. Уровенная поверхность. |
| 5. | Определить номер зоны в проекции Гаусса-Крюгера по заданным прямоугольным координатам точки: Х=6068750; У=8530700 | 6. 85. 8. 60. |
| 6. | При проведении топографо-геодезических работ за фигуру Земли принимают … | 1. Плоскость. 2. Сфероид. 3. Референц-эллипсоид Красовского. 4. Понятие фигуры Земли неоднозначно и имеет различную трактовку в зависимости от решаемых задач и использования получаемых данных. |
| 7. | Какая система координат изображена на рисунке? | 1. Полярная система координат. 2. Правая система прямоугольных координат. 3. Астрономическая система координат. 4. Левая система прямоугольных координат. |

Таблица 3. Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 8. | Выберите неверное утверждение. | 1. Все картографические проекции обладают искажениями, возникающими при переходе от сферической поверхности к плоскости. 2. Небольшие участки уровенной поверхности с достаточной для практических целей точностью можно принять за плоскость. 3. Топографические карты России создаются в прямоугольной проекции Гаусса. 4. Проекция, при которой точки земной поверхности с помощью отвесных линий отображаются на уровенной поверхности, называется азимутальной (полярной). |
| 9. | В чем заключается основное отличие изображения физической поверхности Земли на карте от изображения на плане. | 1. На картах масштаб крупнее, чем на планах. 2. При создании карт учитывают кривизну Земли, а при создании планов – нет. 3. На картах масштаб мельче, чем на планах. 4. На планах изображение более подробное, чем на картах. |
| 10. | Карта какого масштаба лежит в основе разграфки и номенклатуры топографических карт в нашей стране? | 1. 1:1 000. 2. 1:2 500 000. 3. 1:1 000 000. 4. 1:250 000. |
| 11. | Что определяют бергштрихи? | Падение склона Форму рельефа Направление подъема Точки с одинаковыми абсолютными высотами |
| 12. | Какой способ картографического отображения информации изображен на рисунке? | Способ ареалов. Способ изолиний. Способ качественного фона. Способ линейных знаков. |
| 13. | Определите, румб какого из двух направлений меньше, если известны дирекционные углы заданных направлений: (1 = 35( и (2 = 160(. | Второго направления. Первого направления. Равны. Румбы находятся в разных четвертях, поэтому их нельзя сравнивать. |

Таблица 3. Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 14. | Отображение в виде пространственных координат и кодов множества точек земной поверхности, объединенных в единую систему по определенным математическим законам – это … | 1. Цифровая модель местности. 2. Государственная геодезическая сеть. 3. Тахеометрический ход. 4. Площадное нивелирование. |
| 15. | По характеру действия ошибки бывают … (отметьте неверный ответ) | 1. Систематические. 2. Грубые. 3. Случайные. 4. Косвенные. |
| 16. | С помощью какого прибора можно определить расстояние от точки стояния до точки визирования? | 1. Дальномер. 2. Тахеометр. 3. Теодолит. 4. 1+2+3 |
| 17. | В каком порядке выполняется построение опорной межевой сети (ОМС)? 1. Составление каталога координат пунктов, написание тех.отчета. 2. Выполнение геодезических измерений. 3. Полевые вычисления и контроль качества измерений. 4. Планирование, рекогносцировка и техническое проектирование. 5. Математическая обработка результатов измерений. 6. Закладка центров пунктов ОМС и устройство внешних знаков. | 1. 6-5-4-3-2-1 2. 1-2-3-4-5-6 3. 4-6-2-3-5-1 4. 4-2-3-6-1-5 |
| 18. | Вращением винта окулярного (диоптрийного) кольца в теодолите достигается качественное изображение сетки и объекта при рассматривании их через окуляр. Назовите данную операцию. | 1. Установка трубы «по глазу». 2. Центрирование. 3. Горизонтирование. 4. Установка трубы «по предмету». |
| 19. | Что такое невязка? | 1. Разность между тем, что получено в результате измерений, и тем, что должно быть в соответствии с какими-то теоретическими соображениями. 2. Часть поправки с противоположным знаком. 3. Процесс определения превышений между точками. 4. Ошибка вычислений. |

Таблица 3. Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 20. | Какой способ нивелирования изображен на рисунке? | 1. Нивелирование «вперед». 2. Последовательное нивелирование. 3. Нивелирование «из середины». 4. Площадное нивелирование. |
| 21. | Какие бывают виды оцифровки вертикального круга теодолита? (выберите неверный ответ) | 1. Азимутальная. 2. Круговая. 3. Шкаловая. 4. Секторная. |
| 22. | Для чего используют формулу ниже? | 1. Вычисление допустимой абсолютной невязки тахеометрического хода. 2. Вычисление плановых координат точек тахеометрического хода. 3. Вычисление плановых координат точек теодолитного хода. 4. Вычисление превышений. |
| 23. | Концы пузырька контактного цилиндрического уровня нивелира совмещают с помощью… | 1. Элевационного винта. 2. Подъемного винта. 3. Юстировочного винта. 4. Винта кремальеры. |
| 24. | Разность между проектной и фактической отметками называется … | 1. Рабочей отметкой. 2. Точкой нулевых работ. 3. Приращением координат. 4. Горизонтом прибора. |

# 4. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЧЕТУ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

Оценка по результатам зачета по производственной практике выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика.

## 4.1. Форма аттестационного листа по практике

Таблица 4

| Департамент образования, культуры и спорта государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ненецкого автономного округа «Ненецкий аграрно-экономический техникум» АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ ФИО Обучающий(ая)ся на 4 курсе по специальности среднего профессионального образования 21.02.05 (120714) Земельно-имущественные отношения успешно прошел(ла) производственную практику по профессиональному модулю пм.03 Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений в объеме 144 часа с дд.мм.гг по дд.мм.гг. в организации Наименование организации, адрес. Виды и качество выполнения работ |
| --- |
| Виды и объем работ, выполненных обучающимся во время практики | Качество выполнения работ в соответствии с требованиями организации, в которой проходила практика |
| Читать топографические и тематические карты и планы в соответствии с условными знаками и условными обозначениями. | В соответствии с: – Условные знаки для топографических карт масштабов 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 - М., РИО ВТС, 1983. – Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500- М: Недра, 1989. |
| Производить линейные и угловые измерения, а также измерения превышения местности. | В соответствии с: – Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов. - М., ЦНИИГАиК, 2004. – Основные положения по выбору масштаба и высоты сечения рельефа топографических съемок населенных пунктов. - М., Недра, 1980. – Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 – М: Недра, 1973. |
| Изображать ситуацию и рельеф местности на топографических и тематических картах и планах. | В соответствии с: – Основные положения по созданию и обновлению топографических карт масштабов 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:1000000. - М., РИО ВТС, 1984. – Основные положения по выбору масштаба и высоты сечения рельефа топографических съемок населенных пунктов. - М., Недра, 1980. |

Таблица 4. Окончание

| Использовать государственные геодезические сети, сети сгущения, съемочные сети, а также сети специального назначения для производства картографо-геодезических работ. | В соответствии с: – Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 – М: Недра, 1973. – Основные положения о государственной геодезической сети Российской Федерации – М: ЦНИИГАиК, 2004. |
| --- | --- |
| Составлять картографические материалы (топографические и тематические карты и планы). | В соответствии с: – Основные положения по созданию топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500. ГКИНП-118. - Издание второе, исправленное и дополненное. - М., ГУГК, 1979. – Осовные положения по созданию и обновлению топографических карт масштабов 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:1000000. - М., РИО ВТС, 1984. |
| Производить переход от государственных геодезических сетей к местным и наоборот. | В соответствии с: – Постановление Правительства РФ от 03.03.2007 г. №139 «Об утверждении Правил установления местных систем координат» |
| Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время производственной практики ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________/И.О. Фамилия/ заведующая отделом производственной практики и дополнительного образования |

Оценка за практику ________ ___________ /Брагинец О.Н./ преподаватель, руководитель

практики от техникума

________ ___________ /Фамилия И.О./ руководитель практики

от организации

# 5. СТРУКТУРА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО) ПО ПМ.03.КАРТОГАРФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

## 5.1. Порядок проведения экзамена (квалификационного).

Экзамен (квалификационный) включает три этапа: 1) практическая часть – выполняется в письменной форме с соблюдением всех правил оформления и представляет собой решение практических задач трех уровней сложности; 2) теоретическая часть – представляет собой устную защиту выполненной практической части, устные ответы на вопросы членов комиссии; 3) защита портфолио.

Преподаватель вправе задать дополнительные вопросы, помогающие выяснить степень знаний студента в пределах учебного материала, вынесенного на экзаменационную работу.

Положительные результаты экзаменационной работы оцениваются отметкой «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» и проставляются в ведомости и в зачётной книжке обучающегося; отрицательные результаты – «неудовлетворительно» – вносятся только в ведомость.

## 5.2. Паспорт.

Назначение:

Фонды оценочных средств предназначены для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля ПМ.03.Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений по специальности среднего профессионального образования 21.02.05 (120714) Земельно-имущественные отношения (базовый уровень подготовки).

Профессиональные компетенции, проверяемые на экзамене (квалификационном):

| ПК.3.1. | Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, создавать графические материалы. |
| --- | --- |
| ПК.3.4. | Определять координаты границ земельных участков и вычислять их площади |

Общие компетенции:

| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| --- | --- |
| ОК 2. | Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности. |
| ОК 3. | Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 4. | Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. |
| ОК 5. | Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 6. | Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 8. | Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. |
| ОК 9. | Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции. |
| ОК 10. | Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. |

## 5.3. Задание для экзаменующегося.

Инструкция к выполнению работы:

Внимательно прочитать задание. Расчеты выполнять на отдельном листе. При необходимости пользоваться черновиком. Время выполнения работы 60 минут.

Необходимое оборудование: Инженерный калькулятор, чертежные принадлежности (карандаш, линейка, ластик, транспортир).

Варианты заданий к экзамену (квалификационному):

Вариант №1

Задание. Выполнить камеральную обработку результатов полевых измерений по следующим данным: в качестве планового обоснования тахеометрической съемки был проложен разомкнутый теодолитный ход, опирающийся на две исходные стороны пунктов государственной геодезической сети; горизонтальные углы ( левые по ходу. Заполнить ведомость и привести поясняющий чертеж.

| № точек хода | (изм | (( | (испр | ( | d, (м) | Приращения координат, (м) | Координаты, (м) | № точек хода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Вычисленные | Исправленные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (х | (у | (х | (y | Х | Y |  |
| п.т. 25 | - | - | - | 224(40( | - | - | - | - | - | 8292 | 2922 | п.т. 25 |
| п.т. 26 | 120(13( |  |  |  |  |  |  |  |  | 4922 | 5384 | п.т. 26 |
|  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| т.1 | 275(15( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т.1 |
|  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| т.2 | 45(45( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т.2 |
|  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| т.3 | 200(10( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т.3 |
|  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| п.п. 27 | 135(20( |  |  |  |  |  |  |  |  | 4207 | 5569 | п.п. 27 |
|  |  |  |  | 101(25( | - | - | - | - | - |  |  |  |
| п.п. 28 | - | - | - |  |  |  |  |  |  | 4013 | 5388 | п.п. 28 |

Вариант №2

Задание. Выполнить камеральную обработку результатов полевых измерений по следующим данным: в качестве планового обоснования тахеометрической съемки был проложен разомкнутый теодолитный ход, опирающийся на две исходные стороны пунктов государственной геодезической сети; горизонтальные углы ( левые по ходу. Заполнить ведомость и привести поясняющий чертеж.

| № точек хода | (изм | (( | (испр | ( | d, (м) | Приращения координат, (м) | Координаты, (м) | № точек хода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Вычисленные | Исправленные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (х | (у | (х | (y | Х | Y |  |
| п.т. 25 | - | - | - | 304(00( | - | - | - | - | - | 8292 | 2922 | п.т. 25 |
| п.т. 26 | 120(13( |  |  |  |  |  |  |  |  | 4922 | 5384 | п.т. 26 |
|  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| т.1 | 275(15( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т.1 |
|  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| т.2 | 45(45( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т.2 |
|  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| п.п. 27 | 200(10( |  |  |  |  |  |  |  |  | 4845 | 4911 | п.п. 27 |
|  |  |  |  | 225(25( | - | - | - | - | - |  |  |  |
| п.п. 28 | - | - | - |  |  |  |  |  |  | 4651 | 4705 | п.п. 28 |

Вариант №3

Задание. Выполнить камеральную обработку результатов полевых измерений по следующим данным: в качестве планового обоснования тахеометрической съемки был проложен разомкнутый теодолитный ход, опирающийся на две исходные стороны пунктов государственной геодезической сети; горизонтальные углы ( левые по ходу. Заполнить ведомость и привести поясняющий чертеж.

| № точек хода | (изм | (( | (испр | ( | d, (м) | Приращения координат, (м) | Координаты, (м) | № точек хода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Вычисленные | Исправленные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (х | (у | (х | (y | Х | Y |  |
| п.т. 25 | - | - | - | 304(00( | - | - | - | - | - | 8292 | 2922 | п.т. 25 |
| п.т. 26 | 120(10( |  |  |  |  |  |  |  |  | 4922 | 5384 | п.т. 26 |
|  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| т.1 | 275(15( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т.1 |
|  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| т.2 | 45(45( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т.2 |
|  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| п.п. 27 | 200(13( |  |  |  |  |  |  |  |  | 5075 | 4930 | п.п. 27 |
|  |  |  |  | 225(25( | - | - | - | - | - |  |  |  |
| п.п. 28 | - | - | - |  |  |  |  |  |  | 4651 | 4705 | п.п. 28 |

Вариант №4

Задание. Выполнить камеральную обработку результатов полевых измерений по следующим данным: в качестве планового обоснования тахеометрической съемки был проложен разомкнутый теодолитный ход, опирающийся на две исходные стороны пунктов государственной геодезической сети; горизонтальные углы ( левые по ходу. Заполнить ведомость и привести поясняющий чертеж.

| № точек хода | (изм | (( | (испр | ( | d, (м) | Приращения координат, (м) | Координаты, (м) | № точек хода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Вычисленные | Исправленные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (х | (у | (х | (y | Х | Y |  |
| п.т. 25 | - | - | - | 224(40( | - | - | - | - | - | 8292 | 2922 | п.т. 25 |
| п.т. 26 | 120(10( |  |  |  |  |  |  |  |  | 4922 | 5384 | п.т. 26 |
|  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| т.1 | 275(15( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т.1 |
|  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| т.2 | 45(45( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т.2 |
|  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| т.3 | 200(13( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т.3 |
|  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| п.п. 27 | 135(20( |  |  |  |  |  |  |  |  | 3952 | 5634 | п.п. 27 |
|  |  |  |  | 101(25( | - | - | - | - | - |  |  |  |
| п.п. 28 | - | - | - |  |  |  |  |  |  | 4013 | 5388 | п.п. 28 |

Вариант №5

Задание 1. Участок леса на карте масштаба 1:300 000 имеет форму квадрата со стороной 2,4 см и равнобедренного треугольника с высотой 1,5 см. Определить площадь участка и привести поясняющий чертеж.

Задание 2.  Определить прямоугольные координаты последующей точки (т.2), если известны   координаты первой точки: Х1 = 3830м,  Y1 = 4270 м.

Дано расстояние между этими точками d 1-2 = 173,80 м и направление линии 1-2, т.е. её дирекционный угол (12 = 650 20/ . Привести поясняющий чертеж.

Задание 3. Определить расстояние между двумя точками и направление этой линии, если координаты этих точек следующие:  Х1 = 500,70 м; Х2 = 142,80 м; Y1 = 350,20 м; Y2 = 420,30 м. Привести поясняющий чертеж.

Вариант №6

Задание 1. Определить отметку последующей точки через отметку предыдущей точки при способе нивелирования «вперед» по следующим данным (решить двумя способами): Нн = 52,830; i = 1170; П = 0870.

Задание 2. Определить прямоугольные координаты последующей точки (т.2), если известны   координаты первой точки: Х1 = 2830м,  Y1 = 4270 м.

Дано расстояние между этими точками d 1-2 = 173,80 м и направление линии 1-2, т.е. её дирекционный угол (12 = 650 20/ . Привести поясняющий чертеж.

Задание 3. Определить расстояние между двумя точками и направление этой линии, если координаты этих точек следующие:  Х1 = 200,70 м; Х2 = 142,80 м; Y1 = 350,20 м; Y2 = 420,30 м. Привести поясняющий чертеж.

Вариант №7

Задание 1. Земельный участок на карте масштаба 1:200 000 имеет форму квадрата с основанием 2,4 см и трапеции с малым основанием 2,4 см, большим основанием 3 см и высотой 2 см. Определить площадь участка и привести поясняющий чертеж.

Задание 2. Определить отметку последующей точки через отметку предыдущей точки при способе нивелирования «вперед» по следующим данным (решить двумя способами): Нн = 52,830; i = 1470; П = 0870.

Задание 3. Вычислить дирекционные углы линий ВС и CD разомкнутого теодолитного хода, если известны дирекционный угол (АВ = 290 34,2/ и измеренные правые по ходу углы (1 = 1890 59,2/ и (2 = 1590 28,0/ . Найдите также координаты точки С, если координаты точки В равны ХВ = -14, 02 м; YВ = + 627, 98 м; dВС = 239, 14 м. Привести поясняющий чертеж.

Вариант №8

Задание 1. Садовый участок на карте масштаба 1:100 000 имеет форму квадрата со стороной 2,4 см и трапеции со сторонами 2,4 см, 3 см и высотой 1 см. Определить площадь участка и привести поясняющий чертеж.

Задание 2. Определите отметку последующей точки через отметку предыдущей точки при способе нивелирования «вперед» по следующим данным (решить двумя способами): Нн = 42,830; i = 1470; П = 0850.

Задание 3. Вычислить дирекционные углы линий ВС и CD разомкнутого теодолитного хода, если известны дирекционный угол (АВ = 290 34,2/ и измеренные правые по ходу углы (1 = 1890 59,2/ и (2 = 1590 28,0/ . Найдите также координаты точки С, если координаты точки В равны ХВ = -14, 02 м; YВ = + 627, 98 м; dВС = 239, 14 м. Привести поясняющий чертеж.

Вариант №9

Задание 1. Рассчитайте абсолютную величину общего сдвига (смещения)  некоторой точки (т.1) сооружения, если её координаты, определённые методом микротриангуляции, в первом и втором циклах наблюдений получились: Х1 = 114,116 м;  Y1 = 236,918 м;

X2 = 114,119 м; Y2 =236,914 м.

Задание 2. Земельный участок на карте масштаба 1:500 000 имеет форму квадрата со стороной 1,4 см и равностороннего треугольника с высотой 1 см. Определить площадь участка и привести поясняющий чертеж.

Задание 3. Вычислить дирекционные углы линий ВС и CD разомкнутого теодолитного хода, если известны дирекционный угол (АВ = 290 34,2/ и измеренные правые по ходу углы (1 = 1890 59,2/ и (2 = 1590 28,0/ . Найдите также координаты точек С и D, если координаты точки В равны ХВ = -14, 02 м; YВ = + 627, 98 м; dВС = 239, 14 м и d CD = 120 м. Привести поясняющий чертеж.

Вариант №10

Задание 1. Подсчитать проектные отметки промежуточных точек линии на местности с проектным уклоном i = + 0,005. Точки расположены на расстоянии 10 м одна от другой. Проектная отметка начальной точки Нн = 29,450 м. Длина линии 70 м.

Задание 2. Определить площадь земельного отвода на карте масштаба 1:10 000, имеющего форму квадрата со стороной 3,5 см и прямоугольника со сторонами 3,5 см и 4,5 см. При вести поясняющий чертеж.

Задание 3. Определить прямоугольные координаты последующей точки (т.2), если известны   координаты первой точки: Х1 = 3830м,  Y1 = 4270 м.

Дано расстояние между этими точками d 1-2 = 173,80 м и направление линии 1-2, т.е. её дирекционный угол (12 = 650 20/ . Привести поясняющий чертеж.

Вариант №11

Задание 1. Подсчитать проектные отметки промежуточных точек линии на местности с проектным уклоном i = + 0,005. Точки расположены на расстоянии 20 м одна от другой. Проектная отметка начальной точки Нн = 27,450 м. Длина линии 140 м.

Задание 2. На станции произведено нивелирование из середины с применением двухсторонних реек. Отсчет по рейкам: задний: Зч =2385 – черная сторона, Зк = 7172 – красная сторона; передний: Пч = 938 – черная сторона, Пк = 5729 – красная сторона. Определить среднее превышение. Привести поясняющий чертеж.

Задание 3. Определить расстояние между двумя точками и направление этой линии, если координаты этих точек следующие:  Х1 = 500,70 м; Х2 = 142,80 м; Y1 = 350,20 м; Y2 = 420,30 м. Привести поясняющий чертеж.

Вариант №12

Задание 1. Вычислить отметку передней точки НВ по данным нивелирования «из середины»: задний отсчет З = 2832, передний отсчет П = 1266  по превышению и по горизонту инструмента, если отметка задней точки НА =128,597 м. Привести поясняющий чертеж.

Задание 2. Подсчитать проектные отметки промежуточных точек линии на местности с проектным уклоном i = + 0,005. Точки расположены на расстоянии 10 м одна от другой. Проектная отметка начальной точки Нн = 29,450 м. Длина линии 70 м.

Задание 3. Определить прямоугольные координаты последующей точки (т.2), если известны   координаты первой точки: Х1 = 3830м,  Y1 = 3270 м.

Дано расстояние между этими точками d 1-2 = 173,80 м и направление линии 1-2, т.е. её дирекционный угол (12 = 650 20/ . Привести поясняющий чертеж.

Вариант №13

Задание 1. Отметка задней точки НА=128,597 м. Вычислить отметку передней точки НВ по данным нивелирования из середины: задний отсчет З = 2166, передний отсчет П = 1544 по превышению и по горизонту инструмента. Привести поясняющий чертеж.

Задание 2. Определить величину и знак угловой невязки разомкнутого теодолитного хода, заключенного между сторонами с известными дирекционными углами (к = 243019( и (н = 193017(, где количество вершин n = 4, а сумма измеренных углов хода составляет 770004(. Сравнить полученное значение с допустимым. Привести поясняющий чертеж.

Задание 3. Определить расстояние между двумя точками и направление этой линии, если координаты этих точек следующие:  Х1 = 500,70 м; Х2 = 142,80 м; Y1 = 350,20 м; Y2 = 420,30 м. Привести поясняющий чертеж.

Вариант №14

Задание 1. Вычислить отметку передней точки НВ по данным нивелирования «из середины»: задний отсчет З = 2832, передний отсчет П = 1266  по превышению и по горизонту инструмента, если отметка задней точки НА =128,597 м. Привести поясняющий чертеж.

Задание 2. Вычислить дирекционные углы линий ВС и CD разомкнутого теодолитного хода, если известны дирекционный угол (АВ = 290 34,2/ и измеренные правые по ходу углы (1 = 1890 59,2/ и (2 = 1590 28,0/ . Найдите также координаты точек С и D, если координаты точки В равны ХВ = -14, 02 м; YВ = 627, 98 м; dВС = 239, 14 м и d CD = 120 м. Привести поясняющий чертеж.

Задание 3. Даны координаты точки 1: Х1 = 264,47 м и Y1 = 535,96 м. Горизонтальное проложение между точками 1 и 2 d1-2 = 100 м и румб линии 1-2 r12 = СЗ: 840. Вычислить координаты точки 2.

Вариант №15

Задание 1. Рассчитайте абсолютную величину общего сдвига (смещения)  некоторой точки (т.1) сооружения, если её координаты, определённые методом микротриангуляции, в первом и втором циклах наблюдений получились: Х1 = 123,116 м;  Y1 = 546,918 м;

X2 = 123,119 м; Y2 =546,914 м.

Задание 2. На станции произведено нивелирование из середины с применением двухсторонних реек. Отсчет по рейкам: задний: Зч = 4395 – черная сторона, Зк = 9182 – красная сторона; передний: Пч = 938 – черная сторона, Пк = 5729 – красная сторона. Определить среднее превышение. Привести поясняющий чертеж.

Задание 3. Вычислить дирекционные углы линий ВС и CD разомкнутого теодолитного хода, если известны дирекционный угол (АВ = 290 34,2/ и измеренные правые по ходу углы (1 = 1890 59,2/ и (2 = 1590 28,0/ . Найдите также координаты точки С, если координаты точки В равны ХВ = -14, 02 м; YВ = + 627, 98 м; dВС = 239, 14 м. Привести поясняющий чертеж.

Вариант №16

Задание 1. Земельный участок на карте масштаба 1:20 000 имеет форму квадрата с основанием 2,4 см и трапеции с малым основанием 2,4 см, большим основанием 3 см и высотой 2 см. Определить площадь участка и привести поясняющий чертеж.

Задание 2. Определить отметку последующей точки через отметку предыдущей точки при способе нивелирования «вперед» по следующим данным (решить двумя способами): Нн = 35,718; i = 1282; П = 0870.

Задание 3. Определить расстояние между двумя точками и направление этой линии, если координаты этих точек следующие:  Х1 = 200,70 м; Х2 = 142,80 м; Y1 = 350,20 м; Y2 = 420,30 м. Привести поясняющий чертеж.

Вариант №17

Задание 1. Садовый участок на карте масштаба 1:10 000 имеет форму квадрата со стороной 3 см и равнобедренного треугольника с основанием 3 см и высотой 1 см. Определить площадь участка и привести поясняющий чертеж.

Задание 2. Определите отметку последующей точки через отметку предыдущей точки при способе нивелирования «вперед» по следующим данным (решить двумя способами): Нн = 42,830; i = 1470; П = 0850.

Задание 3. Вычислить дирекционные углы линий ВС и CD разомкнутого теодолитного хода, если известны дирекционный угол (АВ = 290 34,2/ и измеренные правые по ходу углы (1 = 1890 59,2/ и (2 = 1590 28,0/ . Найдите также координаты точки С, если координаты точки В равны ХВ = -14, 02 м; YВ = + 627, 98 м; dВС = 239, 14 м. Привести поясняющий чертеж.

Вариант №18

Задание 1. Рассчитайте абсолютную величину общего сдвига (смещения)  некоторой точки (т.1) сооружения, если её координаты, определённые методом микротриангуляции, в первом и втором циклах наблюдений получились: Х1 = 114,116 м;  Y1 = 236,918 м;

X2 = 114,119 м; Y2 =236,914 м.

Задание 2. Определить величину и знак угловой невязки разомкнутого теодолитного хода, заключенного между сторонами с известными дирекционными углами (к = 243019( и (н = 193017(, где количество вершин n = 4, а сумма измеренных углов хода составляет 770004(. Сравнить полученное значение с допустимым. Привести поясняющий чертеж.

Задание 3. Определить прямоугольные координаты последующей точки (т.2), если известны   координаты первой точки: Х1 = 3830м,  Y1 = 3270 м.

Дано расстояние между этими точками d 1-2 = 173,80 м и направление линии 1-2, т.е. её дирекционный угол (12 = 650 20/ . Привести поясняющий чертеж.

Вариант №19

Задание 1. Подсчитать проектные отметки промежуточных точек линии на местности с проектным уклоном i = + 0,005. Точки расположены на расстоянии 20 м одна от другой. Проектная отметка начальной точки Нн = 27,450 м. Длина линии 140 м.

Задание 2. На станции произведено нивелирование из середины с применением двухсторонних реек. Отсчет по рейкам: задний: Зч = 4395 – черная сторона, Зк = 9182 – красная сторона; передний: Пч = 938 – черная сторона, Пк = 5729 – красная сторона. Определить среднее превышение. Привести поясняющий чертеж.

Задание 3. Вычислить дирекционные углы линий ВС и CD разомкнутого теодолитного хода, если известны дирекционный угол (АВ = 290 34,2/ и измеренные правые по ходу углы (1 = 1890 59,2/ и (2 = 1590 28,0/ . Найдите также координаты точек С и D, если координаты точки В равны ХВ = -14, 02 м; YВ = + 627, 98 м; dВС = 239, 14 м и d CD = 120 м. Привести поясняющий чертеж.

Вариант №20

Задание 1. Садовый участок на карте масштаба 1:10 000 имеет форму квадрата со стороной 2,4 см и трапеции со сторонами 2,4 см, 3 см и высотой 1 см. Определить площадь участка и привести поясняющий чертеж.

Задание 2. Определить расстояние между двумя точками и направление этой линии, если координаты этих точек следующие:  Х1 = 500,70 м; Х2 = 142,80 м; Y1 = 350,20 м; Y2 = 420,30 м. Привести поясняющий чертеж.

Задание 3. Определить величину и знак угловой невязки разомкнутого теодолитного хода, заключенного между сторонами с известными дирекционными углами к = 243019( и (н = 193017(, где количество вершин n = 4, а сумма измеренных углов хода составляет 770004(. Сравнить полученное значение с допустимым. Привести поясняющий чертеж.

Вариант №21

Задание 1. Отметка задней точки НА=128,597 м. Вычислить отметку передней точки НВ по данным нивелирования из середины: задний отсчет З = 2166, передний отсчет П = 1544 по превышению и по горизонту инструмента. Привести поясняющий чертеж.

Задание 2. Подсчитать проектные отметки промежуточных точек линии на местности с проектным уклоном i = + 0,005. Точки расположены на расстоянии 20 м одна от другой. Проектная отметка начальной точки Нн = 27,450 м. Длина линии 140 м.

Задание 3. Вычислить дирекционные углы линий ВС и CD разомкнутого теодолитного хода, если известны дирекционный угол (АВ = 290 34,2/ и измеренные правые по ходу углы (1 = 1890 59,2/ и (2 = 1590 28,0/ . Найдите также координаты точек С и D, если координаты точки В равны ХВ = -14, 02 м; YВ = + 627, 98 м; dВС = 239, 14 м и d CD = 120 м. Привести поясняющий чертеж.

Вариант №22

Задание 1. Садовый участок на карте масштаба 1:10 000 имеет форму квадрата со стороной 3 см и равнобедренного треугольника с основанием 3 см и высотой 1 см. Определить площадь участка и привести поясняющий чертеж.

Задание 2. Определить величину и знак угловой невязки разомкнутого теодолитного хода, заключенного между сторонами с известными дирекционными углами (к = 243019( и (н = 193017(, где количество вершин n = 4, а сумма измеренных углов хода составляет 770004(. Сравнить полученное значение с допустимым. Привести поясняющий чертеж.

Задание 3.  Определить прямоугольные координаты последующей точки (т.2), если известны   координаты первой точки: Х1 = 3830м,  Y1 = 4270 м.

Дано расстояние между этими точками d 1-2 = 173,80 м и направление линии 1-2, т.е. её дирекционный угол (12 = 650 20/ . Привести поясняющий чертеж.

Вариант №23

Задание 1. Земельный участок на карте масштаба 1:20 000 имеет форму квадрата с основанием 2,4 см и трапеции с малым основанием 2,4 см, большим основанием 3 см и высотой 2 см. Определить площадь участка и привести поясняющий чертеж.

Задание 2. На станции произведено нивелирование из середины с применением двухсторонних реек. Отсчет по рейкам: задний: Зч = 4395 – черная сторона, Зк = 9182 – красная сторона; передний: Пч = 938 – черная сторона, Пк = 5729 – красная сторона. Определить среднее превышение. Привести поясняющий чертеж.

Задание 3. Вычислить дирекционные углы линий ВС и CD разомкнутого теодолитного хода, если известны дирекционный угол (АВ = 290 34,2/ и измеренные правые по ходу углы (1 = 1890 59,2/ и (2 = 1590 28,0/ . Найдите также координаты точки С, если координаты точки В равны ХВ = -14, 02 м; YВ = + 627, 98 м; dВС = 239, 14 м. Привести поясняющий чертеж.

Вариант №24

Задание 1. Земельный участок на карте масштаба 1:20 000 имеет форму квадрата с основанием 2,4 см и трапеции с малым основанием 2,4 см, большим основанием 3 см и высотой 2 см. Определить площадь участка и привести поясняющий чертеж.

Задание 2. Подсчитать проектные отметки промежуточных точек линии на местности с проектным уклоном i = + 0,005. Точки расположены на расстоянии 20 м одна от другой. Проектная отметка начальной точки Нн = 27,450 м. Длина линии 140 м.

Задание 3. Вычислить дирекционные углы линий ВС и CD разомкнутого теодолитного хода, если известны дирекционный угол (АВ = 290 34,2/ и измеренные правые по ходу углы (1 = 1890 59,2/ и (2 = 1590 28,0/ . Найдите также координаты точки С, если координаты точки В равны ХВ = -14, 02 м; YВ = + 627, 98 м; dВС = 239, 14 м. Привести поясняющий чертеж.

## 5.4. Пакет экзаменатора.

5.4.1. Условия.

Количество вариантов задания для экзаменующегося – 24 варианта.

Время выполнения задания - 60 минут.

Оборудование:

Реализация программы профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета картографии и лаборатории геодезии:

– посадочные места по количеству обучающихся;

– рабочее место преподавателя;

– комплект учебно-наглядных пособий;

– компьютер;

– мультимедийный проектор и/или интерактивная доска;

– чертежные принадлежности и измерители;

– картографические атласы;

– топографические и тематические карты и планы;

– рельефные карты и/или макеты местности;

– технические теодолиты и нивелиры;

– геодезические транспортиры и тахеографы;

– лазерные дальномеры;

– нивелирные рейки.

Информационное обеспечение:

Основные источники:

- Берлянт А.М. Картография. Учебник. – М: Университет. Книжный дом, 2010.

- Ерилова И.И.Задания и методические указания по выполнению лабораторных работ по курсу «Геодезия и маркшейдерия. Часть I. Геодезия». – М.: Изд-во МГГУ, 2012.

- Киселев М.И., Михелев Д.Ш. Геодезия – М: Академия, 2010.

- Корнилов Ю.Н. Геодезия. Топографические съемки: учебное пособие. – Спб: Санкт-Петербургский государственный горный институт (технический университет) им. Г.В. Плеханова, 2008. – 145 с.

- Словарь терминов, употребляемых в геодезической и картографической деятельности. Хинкис Г.Л., Зайченков В.Л. – М: ООО «Издательство «Проспект», 2009.

- Чекалин С.И. Основы картографии, топографии и инженерной геодезии. – М.: Академический проспект, 2009.

- Чурилова Е.А., Колосова Н.Н. Картография с основами топографии. Практикум: учеб. пособие для вузов. – 2 изд., перераб. – М.: Дрофа, 2010. – 126 с.: ил.

Дополнительные источники:

- Дьяков Б.Н. Геодезия. Общий курс: Учеб. пособие для вузов. – Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 1993. – 171 с.

- Козлова И.В. Практикум по картографии: Методические указания к проведению практических работ по картографии. – Томск: Изд-во ТПУ, 2006. – 36 с.

- Никифоров С.Э., Ерилова И.И. Руководство по геодезической практике. – М.: Изд-во МГГУ, 2012.

- Плишкина О.В. Методическое пособие. Практикум по картографии. – Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2006. – 64 c.

- Условные знаки для топографических карт масштабов 1:5 000, 1:2 000, 1:1 000, 1:500/Главное управление геодезии и картографии при Совете Министров СССР. – М.: Недра, 1989. – 286 с.

- Федотов Н.С. Вычисление координат точек в теодолитном ходе: метод. указания / Н.С. Федотов, В.Ю. Дудников, С.Б. Дудникова. – Ухта: УГТУ, 2008. – 14 с., ил.

5.4.2. Критерии оценки.

Выполнение задания.

Экзаменующийся должен рационально распределить время на выполнение задания, для этого:

- получить информацию о подготовке к работе;

- ознакомиться с заданием и спланировать работу;

- проверить работу перед сдачей.

Подготовленный продукт/осуществленный процесс:

| Освоенные профессиональные компетенции | Показатель оценки результата | Оценка |
| --- | --- | --- |
| ПК.3.1.Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, создавать графические материалы. ПК.3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их площади. | Правильное решение практических заданий №2 и №3 экзаменационного варианта, грамотный сопутствующий чертеж к заданиям. Правильное решение задания №1 экзаменационного варианта | «5» отлично (Правильно решены все три задачи, приведены необходимые чертежи, устные ответы полные, развернутые и в достаточной мере обоснованные, возможны незначительные неточности). «4» хорошо (Объем выполненной письменной работы не менее 80%, задачи решены верно и приведены все чертежи, устные ответы полные, развернутые и обоснованные, возможны ошибки в расчетах). «3» удовлетворительно (Объем выполненной письменной работы не менее 65%, уверенные ответы на вопросы). «2» неудовлетворительно (Письменная работа выполнена менее, чем на 65%, отсутствуют ответы на вопросы, грубые ошибки в расчетах). |

## 5.5. Защита портфолио.

Тип портфолио – смешанный.

Проверяемые результаты обучения:  ОК 1 – ОК 10.

Критерии оценки:

Оценка защиты портфолио

| Коды проверяемых компетенций | Показатели оценки результата | Оценка (да / нет) |
| --- | --- | --- |
| ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии | Проявление интереса к специальности «специалист по земельно-имущественным отношениям». Посещаемость лекционных занятий обучающимися. |  |
| ОК 2.Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности | Грамотный анализ проблемной ситуации и обоснованный выбор оборудования и методов решения конкретных задач в профессиональной деятельности. |  |
| ОК 3.Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | Обоснованный выбор и применение методов, технологий решения профессиональных задач в области геодезии с основами картографии и картографического черчения. Грамотная оценка эффективности и точности выполненных работ. |  |
| ОК 4.Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. | Решение стандартных и нестандартных задач при выполнении картографо-геодезических работ. |  |
| ОК 5.Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | Осуществление эффективного поиска необходимой информации. Использование геоинформационных технологий в профессиональной деятельности. |  |
| ОК 6.Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | Создание и поддержание благоприятного психологического климата в бригаде, учебной группе, способствующего успешному выполнению профессиональных задач. |  |
| ОК 7.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | Организация самостоятельных занятий при изучении и освоении тем профессионального модуля. |  |
| ОК 8.Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. | Анализ инноваций в области картографо-геодезического производства. |  |
| ОК 9.Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции. | Знание исторических и культурных традиций страны в целом и места проживания в частности. Проявление толерантности к представителям других народов и национальностей, их культуре и традициям. |  |
| ОК 10.Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. | Безусловное знание и выполнение правил техники безопасности при производстве топографо-геодезических работ. |  |

## 5.6. Форма оценочной ведомости.

Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования

Ненецкого автономного округа «Ненецкий аграрно-экономический техникум»

(ГБОУ СПО НАО «Ненецкий аграрно-экономический техникум)

оценочная ведомость по профессиональному модулю

ПМ.03. Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений

ФИО

Обучающий(ая)ся на 4 курсе по специальности СПО 21.02.05 (120714) Земельно-имущественные отношения освоил(а) программу профессионального модуля ПМ.03. Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений в объеме 204 часа с «__» ______ 2015 г. по «__» ______ 2015 г.

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля.

| Элементы модуля (код и наименование МДК, код практик) | Формы промежуточной аттестации | Оценка |
| --- | --- | --- |
| МДК 03.01 Геодезия с основами картографии и картографического черчения | Дифференцированный зачет |  |
| ПП | Зачет |  |

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю

| Коды проверяемых компетенций | Показатели оценки результата | Оценка (да / нет) |
| --- | --- | --- |
| ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | – Защита портфолио студента. – Посещаемость лекционных, лабораторных и практических занятий обучающимся. |  |
| ОК 2 Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности. | – Защита портфолио студента. – Грамотный анализ проблемной ситуации и обоснованный выбор оборудования и методов в решении конкретных задач. |  |
| ОК 3 Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | – Защита портфолио студента. – Обоснованный выбор и правильное применение методов и технологий решения профессиональных задач в области геодезии с основами картографии и картографического черчения. – Оценка точности выполненных работ |  |
| ОК 4 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. | – Защита портфолио студента. – Грамотное решение стандартных и нестандартных задач при выполнении картографо-геодезических работ на практике. |  |
| ОК 5 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | – Защита портфолио студента. – Осуществление эффективного поиска необходимой информации, в т.ч. с использованием ГИС-технологий. |  |
| ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | – Защита портфолио студента. – Создание и поддержание благоприятного психологического климата в бригаде, учебной группе, способствующего успешному выполнению учебных заданий. |  |
| ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | – Защита портфолио студента. – Организация самостоятельных занятий при изучении и освоении профессионального модуля. |  |
| ОК 8 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. | – Защита портфолио студента. – Осуществление анализа инноваций в области картографо-геодезического производства. |  |
| ОК 9 Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции. | – Защита портфолио студента. – Знание исторических и культурных традиций страны в целом и места проживания. – Отсутствие нетерпимости к представителям других народов и национальностей, их культуре и традициям |  |
| ОК 10 Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. | – Защита портфолио студента. – Безусловное знание и выполнение правил техники безопасности при производстве топографо-геодезических работ. |  |
| ПК 3.1 Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, создавать графические материалы. | – Выполнение линейных и угловых измерений, а также определение высот точек местности в требуемых объемах и точности с соблюдением требований нормативных документов и грамотной обработкой материалов измерений. – Подбор, составление тематических и топографических планов и карт для решения задач по обеспечению территорий. |  |
| ПК 3.2 Использовать государственные геодезические сети и иные сети для производства картографо-геодезических работ. | – Грамотный выбор пунктов государственной геодезической сети, геодезических сетей развития и сетей специального назначения в качестве исходных пунктов при производстве картографо-геодезических работ, в том числе для создания съемочного обоснования. |  |
| ПК 3.3 Использовать в практической деятельности геоинформационные системы. | – Подбор, составление тематических и топографических планов и карт с использованием геоинформационных систем для решения задач по обеспечению территорий. |  |
| ПК 3.4 Определять координаты границ земельных участков и вычислять их площади. | – Выбор технологий геодезических измерений, обеспечивающих необходимую точность определения координат границ земельных участков. – Выполнение перехода от государственных геодезических сетей к местным и наоборот. – Вычисление координат границ земельных участков по результатам геодезических измерений – Вычисление площадей земельных участков по прямоугольным координатам их границ. |  |
| ПК 3.5 Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов. | – Обеспечение максимально возможной точности геодезических измерений для данного прибора при данной методике измерений. |  |

Дата ________2015 г. 		Подписи членов экзаменационной комиссии

Председатель:                 ______________ И.О. Фамилия

Зам.председателя:           _____________ И.О. Фамилия

Преподаватель:               _____________ О.Н. Брагинец