Департамент образования Ярославской области

Государственное   профессиональное образовательное учреждение   Ярославской области

УГЛИЧСКИЙ МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

ОТКРЫТЫЙ УРОК

Тема: « Изучение дисковой распылительной сушилки»

Игра « Кто хочет стать отличником»

Разработала: Черномазова О.Л

2016

План открытого урока № 65.

Тема; «Изучение распылительной сушилки А1- ОРЧ»

Игра « Кто хочет стать отличником».

Курс 3 специальность 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям).»

Дисциплина « Технологическое оборудование отрасли.»

Межпредметные связи: «Детали машин», «Техническая механика»,

«Технология отрасли»

Тип: Комбинированный урок с элементами игры.

Задачи:

Обучающие задачи;

- Продолжить формирование умений и навыков при изучении оборудования для сушки молока и молочных продуктов.

- Систематизировать знания обучающихся по темам: «Оборудование для производства масла, белковых молочных продуктов, сгущения молока и молочных продуктов.»

Развивающие задачи;

- Развивать познавательную активность обучающихся.

- Развивать умение анализировать  и оценивать собственную деятельность.

Воспитательные задачи;

- Воспитывать положительное отношение к знаниям.

- Воспитывать толерантность и уважительное отношение к мнению других людей.

- Воспитывать понимание сущности своей будущей профессии, проявление к ней устойчивого интереса.

Время проведения 90 минут.

Ведущие методы объяснения: беседа, тестирование.

Наглядные пособия ; модель распылительной сушилки, опросной стенд « Распылительная сушилка А1-ОРЧ», ТСО, плакаты по теме.

Ход урока.

1 часть.

1.Подготовительная часть -3 мин.

а) заполнить классный журнал

б) объявить тему урока

2. Основная часть -40 мин.

а) Фронтальный опрос – 7 мин.

1. Что является вспомогательным оборудованием распылительных сушилок?

2. Назначение и устройство сушильной башни.

3. Назначение циклонов.

4. Принцип действия циклонов.

5. Какие ещё существуют устройства для очистки воздуха?

6. Устройство и принцип действия фильтров.

7. В чем сущность мокрой очистки воздуха?

8. Какие бывают вентиляторы? Их назначение.

9. Назначение и тип калориферов.

10. Преимущество распылительных дисков перед форсунками.

11. Какой насос применяется для перекачивания сгущенного продукта?

б) Карточки-задания – 3 мин.

Выберете вспомогательное оборудование распылительных сушилок.

1 вариант

| Сушильная башня | 6. Калорифер |
| --- | --- |
| Роторный насос | 7. Вальцы |
| Редуктор | 8. Вытяжной зонт |
| Рукавный фильтр | 9.Циклон |
| Распылительный диск | 10. Шнек |

2 вариант

| Скруббер Вентури | Центробежный насос |
| --- | --- |
| Транспортер | Фильтр |
| Форсунка | Гомогенизатор |
| Инстантайзер | Емкость |
| Вентилятор | Лоток |

3 вариант

| Редуктор | Ворошители |
| --- | --- |
| Калорифер | Продуктовод |
| Распылительный диск | Воздуховод |
| Пустотелые барабаны | Сушильная башня |
| Вентилятор | Циклон |

в) Объяснение нового материала – 20 мин.

г) Закрепление нового материала с использованием опросного стенда-        10 мин.

3. Заключительная часть – 2 мин.

а) Подведение итогов урока.

б) Задание на дом.

2 часть.

- Игра «Кто хочет стать отличником» - 40 мин.

Контроль знаний по темам: «Оборудование для производства белковых молочных продуктов, сгущения молока и молочных продуктов»

Правила игры.

На игру вызывается желающий, который должен ответить на предложенные вопросы. В случае незнания ответа он может по одному разу воспользоваться «помощью зала» и друга. Если, воспользовавшись подсказками, он не отвечает на вопрос, то выбывает из игры и тогда приглашается следующий. Побеждает тот, кто ответит на все или наибольшее число вопросов. Он отличник!

- Заключительная часть – 5 мин.

а) Подведение итогов игры.

Вопросы к игре.

I тур

- Для разгрузки сыроизготовителя применяется насос:

  - Роторный

  - Центробежный

  - Мембранный

  - Винтовой

- Контактная сушилка состоит:

  - Распылительный диск

  - Циклон

  - Калорифер

  - 2 пустотелых барабана с полированной поверхностью

- Расход пара на нагрев смеси в сырной ванне зависит от:

  - Теплосодержания пара

  - Расположения барбатера

  - Конечной температурой пара

  - Объема парового пространства

- В линию производства молочного сахара-сырца входит:

  - Сепаратор-молокоочиститель

  - Распылительная сушилка

  - Сепаратор-сливкоотделитель

  - Ванна ВН-600

- Назвать причины неисправности маслообразователя Т1-ОМ-2Т «Смятие вытеснительных барабанов»

  - Закрытие входного крана для продукта

  - Не работает насос дозатор

  - Чрезмерное давление продукта в результате примораживания продукта в цилиндрах

  - Отсутствует подача рассола

II тур

- Применение агрегата В2-ОПН позволяет:

  - Уменьшить производительность

  - Механизировать загрузку

  - Увеличить температуру смеси

  - Изменить скорость мешалки

- В устройства с пароструйным компрессором входит насос:

  - Центробежный

  - Роторный

  - Струйный

  - Мембранный

- Барабанная сушилка предназначена для сушки:

  - Цельного молока

  - Сыворотки

  - Казеина

  - Молочного сахара

- В линию А1-ОЛО входит:

  - Сливкосозревательный танк

  - Трубчатый пастеризатор

  - Насос НРМ-2 для вжс

  - Маслообразователь пластинчатый

- Назвать причины неисправности вва: «В процессе выпаривания внезапно прекращается циркуляция продукта

  - Неисправен вакуум-насос

  - Не закрыты краны и вентили

  - Прекратилась подача воды на конденсатор

  - Неисправен вакуумметр

III тур

- Вакуум-кристаллизатор охладитель это:

  - Пустотелый барабан с продольными ножами

  - Двухстенный резервуар с теплоизоляцией

  - Две цилиндрические емкости с мешалками

  - Горизонтальный барабан с лопастями

- В устройство ванны для отваривания альбумина входит:

  - Пропеллерные мешалки с пустотелым валом

  - Клиноременная передача

  - Червячный редуктор

  - Шнеки

- В поточную линию производства масла 500-600 кг/час входит:

  - Пластинчатый пастеризатор для сливок

  - Насос НРДМ для вжс

  - Дезодорационная установка ОДУ-3

  - Насос НРМ-2 для вжс

- Время плавления сырной массы в котле-плавителе зависит от:

  - Производительности котла

  - Теплоемкости массы

  - Подачи холодной воды

  - Создания вакуума

- Назвать причины неисправности: «Перекос головок сыра после прессования»

  - Мало давления воздуха

  - Неправильно установлены сырные формы

  - Нарушена герметичность соединения поршня с цилиндром

  - Нарушена герметичность трубопроводов

IV тур

- В состав творогоизготовителя ВНИМИ входят:

  - Два роторных насоса

  - 4 самовсасывающих центробежных насоса для сыворотки

  - 2 ванны для сквашивания ВК-2000

  - 10 тележек для творога

- В охладитель творога подается:

  - Водопроводная вода

  - Горячая вода

  - Рассол

  - Пар

- Секционный растворитель входит в линию:

  - Производства масла методом сбивания

  - Поточного производства масла

  - Непрерывного производства сгущенного молока

  - Производства творога раздельным способом

- Перед пуском пленочной сушилки прежде всего:

  - Прокручивают вручную привод

  - Проверяют правильность установки торцевых деревянных клиньев

  - Опускают ножи

  - Проверяют отсутствие посторонних предметов

- При какой неисправности возможен брак продукта при работе вва :

  - Сильное вспенивание сгущаемого продукта

  - В процессе сгущения продукт свернулся

  - При работе наблюдается слабая циркуляция продукта

  - Разряжение создается медленно

V тур

- Плунжерный насос перекачивает:

  - Сахарный сироп

  - Молоко

  - Молоко с сахаром

  - Пахту

- Инжектор в вва с пленочным кипятильником служит для:

  - Отсоса воздуха из системы

  - Смешивания острого и вторичного пара

  - Подачи острого пара

  - Подачи вторичного пара

- В линию производства творога раздельным способом входит:

  - Коагулятор

  - Смеситель творога

  - Винтовой насос

  - Трубчатый пастеризатор

- Кристаллизатор охладитель для молочного сахара имеет:

  - Дисковую мешалку с полыми лопастями

  - Пропеллерную мешалку

  - Листовую мешалку

  - Пустотелый барабан с продольными лопастями

- Назвать причины аварии (взрыва) вва с пароструйным компрессором:

  - В аппарат подается излишнее количество молока

  - Снизилось давление острого пара

  - Прекратилась подача воды на конденсатор

  - Неисправен вакуум-насос

VI тур

- Для отделения пара от капелек продукта в вва применяются:

  - Парообразователь

  - Испаритель

  - Калоризатор

  - Пароотделитель

- Сушильно-дробительный агрегат СДА-250 предназначен для сушки

  - Цельного молока

  - Быстрорастворимого молока

  - Сгущенного молока

  - Обезжиренного молока

- В модернизированную поточную линию производства масла входит:

  - Сливкосозревательный танк

  - Маслоизготовитель

  - Маслообразователь трехцилиндровый

  - Пластинчатый маслообразователь

- При пуске вва прежде всего:

  - Включают жидкостно-кольцевой вакуум-насос для создания вакуума

  - Открывают вентиль подачи острого пара

  - Открывают подачу воды на конденсатор

  - Подают молоко в испаритель

- Назвать причины неисправности: «При прессовании сыра падает давление»

  - Перекос прессующих полок

  - Нарушена герметичность крана управления

  - Установлена новое медное кольцо в регуляторе давления

  - Мембрана изготовлена  не по ГОСТу

VII тур

- Центрифуга в линии производства молочного сахара предназначена для:

  - Сушки продукта

  - Обезжиривания сыворотки

  - Предварительного обезвоживания продукта

  - Отваривание альбумина

- Обезвоживатель творожного сгустка это:

  - Медленно вращающийся барабан из лавсановой ткани

  - Перфорированный барабан

  - Барабан, вращающийся n=1500 мин -1

  - Литой барабан

- В линию непрерывного производства сгущенного молока входит:

  - Вва с пленочным кипятильником

  - Вакуум-кристаллизатор охладитель

  - Пластинчатый пастеризатор

  - Роторный насос

- При остановке пленочной сушилки прежде всего:

  - Поднимают ножи

  - Прекращают подачу продукта

  - Подают острый пар

  - Сдвигают вальцы

- Назвать причины неисправности вва: «Готовое сгущенное молоку бурое»

  - Снизилось давление острого пара

  - Сильно загрязнены трубки испарителя

  - Завышена температура сгущения

  - Не закрыты краны и вентили

VIII тур

- В цилиндре маслообразователя Т1-ОМ-2Т вращается:

  - Мешалка с продольными лопастями

  - Пустотелый барабан с ножами

  - Шнек

  - Било

- Калоризатор в вва служит для:

  - Предварительного подогрева продукта

  - Выпаривания влаги

  - Образования конденсата

  - Образование острого пара

- В линию непрерывного производства творога Я9-ОПТ-2,5 входит:

  - Трубчатый пастеризатор

  - Роторный насос

  - Винтовой насос

  - Отделитель сыворотки

- При остановке вва прежде всего:

  - Прекращают подачу греющего пара в испаритель

  - Отключают подачу продукта

  - Открывают воздушный кран

  - Подают холодную воду на испаритель

- Назвать причины неисправности в маслоизготовителе непрерывного действия: «Масло слишком липкое»

  - Излишняя механическая обработка

  - Высокая температура промывной воды

  - Температура сбивания слишком низкая

  - Слишком большая производительность

IX тур

- Температура воздуха, поступающего в барабанную сушилку:

  - 200°С

  - 180°С

  - 130°С

  - 150°С

- Формование российского сыра может осуществляться в:

  - Сыродельной ванне

  - Формовочном аппарате «Йонгия»

  - Баропрессе

  - Отделителе сыворотки барабанного типа

- Для дистанционного управления в котле-сыроизготовителя выведено:

  - Подача пара в рубашку

  - Подача горячей воды

  - Подача конденсата

  - Подача сыворотки

- Что контролируют в процессе сгущения в вва:

  - Давление охлаждающей воды, подаваемой на конденсатор

  - Температуру вторичного пара

  - Подачу продукта

  - Работу подогревателя

- Что является причиной недосушки продукта в пленочной сушилке:

  - Слишком большой зазор между вальцами

  - Большое давление пара

  - Уменьшенный приток продукта

  - Тупые ножи

X тур

- Формовочный аппарат с подвижным дном с гидроприводом состоит из:

  - 2 шарнирно-откидные крышки

  - 2 перфорированных барабана

  - Станина

  - Мешалка

- В калоризатор I корпуса вва в межтрубное пространство подается:

  - Воздух

  - Вторичный пар

  - Острый пар

  - Смесь острого пара со вторичным

- В состав распылительной сушилки А1-ОРЧ входят:

  - Циклон

  - Форсунки

  - Рукавный фильтр

  - Скруббер Вентуре

- При пуске пленочной сушилки прежде всего:

  - Закрепляют ножи и вспомогательный привод

  - Подают продукт

  - Подают пар

  - Включают вытяжной вентилятор

- Назвать причины неисправности вва: «Разряжение создается медленно»

  - Недостаточное давление пара

  - Подсос воздуха в аппарате

  - Пригар в трубках испарителя

  - Завышена температура сгущения

Отборочный тур

- К сыродельной ванне подведены:

  - Рассол

  - Горячая вода

  - Водопроводная вода

  - Ледяная вода

- В состав привода маслообразователя Т1-ОМ-2Т входит:

  - Клиноременная передача

  - Червячный редуктор

  - Конический редуктор

  - Цилиндрический редуктор

- Пресс Е8-ОПГ

  - Пневматический вертикальный

  - Туннельного типа

  - Горизонтальный

  - Гидравлический

- Применение дезодорации позволяет:

  - Изменить производительность линии

  - Улучшить качество масла

  - Ускорить процесс маслообразования

  - Повысить температуру сливок

- В ванне ВН-600 мешалка вращается:

  - Через червячный редуктор

  - Клиноременную передачу

  - Цилиндрический редуктор

  - Вариатор скорости

- Костромской сыр можно формовать:

  - На отделителе сыворотки

  - В формовочном аппарате с подвижным дном с гидроприводом

  - На вибросите

  - В туннельном прессе

- В пластинчатый маслообразователь поступает:

  - Сливки 35% жирностью

  - Цельное молоко

  - Вжс

  - Пахта

- При созревании сыра в контейнерах:

  - Ускоряется созревание

  - Механизируются погрузочно-разгрузочные работы

  - Увеличивается площадь камер

  - Увеличивается число рабочих в камерах

- Применение концентратора-нормализатора позволяет:

  - Очистить рассол

  - Подогреть рассол

  - Нейтрализовать рассол

  - Уменьшить концентрацию соли

- В текстураторе маслоизготовителя непрерывного действия

  - Вращается пропеллерная мешалка

  - Вращается мешалка с продольными лопастями

  - Вращаются шнеки

  - Вращается пустотелый барабан

Ключ к тестам.

I тур

1-б

2-г

3-а

4-в

5-в

II тур

1-б

2-в

3-г

4-а

5-в

III тур

1-в

2-а

3-г

4-б

5-б

IV тур

1-в

2-в

3-в

4-г

5-б

V тур

1-а

2-в

3-б

4-а

5-в

VI тур

1-г

2-г

3-в

4-а

5-б

VII тур

1-в

2-а

3-б

4-б

5-в

VIII тур

1-б

2-б

3-в

4-а

5-в

IX тур

1-в

2-г

3-а

4-а

5-а

Х тур

1-а

2-г

3-а

4-а

5-а

Отборочный тур

1-в

2-г

3-а

4-б

5-а

6-г

7-в

8-б

9-а

10-в