МИНИСТЕРСТВО образования и молодежной политики ставропольского края

государственное БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ образовательное учреждение

«курсавский региональный колледж «интеграл»

ПРОГРАММА УЧЕБНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ

ПРАКТИК

по профессии: 23.01.03 «Автомеханик»

Разработчики:

Батнасунов Сергей Шиняевич - преподаватель ГБПОУ крк «интеграл»;

Кожукалов Николай Викторович - преподаватель ГБПОУ крк «интеграл»; Любецкая Анна Александровна – преподаватель ГБПОУ крк «интеграл»;

Сыроватский Константин Борисович – преподаватель ГБПОУ крк «интеграл»;

СОДЕРЖАНИЕ

| Пояснительная записка |  |
| --- | --- |
| 1. Паспорт программы учебных и производственных практик |  |
| 2. Структура и содержание учебных и производственных практик |  |
| 2.1. Объем и виды практики |  |
| 2.2. Содержание практики |  |
| 3. Условия реализации практики |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная и производственная практика является обязательным разделом основной профессиональной образовательной программы (ОПОП), обеспечивающей реализацию Федерального государственного образовательного стандарта Среднего профессионального образования (ФГОС СПО). Они представляют собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ОПОП СПО предусматриваются следующие виды практик:	учебная и производственная. Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики.

Целью практики является формирование профессиональных и общих компетенций по специальности.

Общий объем времени на проведение практики определяется ФГОС СПО, сроки проведения устанавливаются образовательным учреждением в соответствии с ОПОП образовательного учреждения.

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) проводится образовательным учреждением в рамках профессиональных модулей ПМ.01 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта», ПМ.02 «Транспортировка грузов и перевозка пассажиров», ПМ.03 «Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами».

УП.01, УП.02, УП.03 – проводится рассредоточено, ПП.01, ПП.02, ПП.03 реализовывается концентрированно в несколько периодов;

Учебная практика (производственное обучение) направлена на получение первоначального практического опыта, и имеет один вид. Учебная практика (производственное обучение) проводится в образовательном учреждении. Учебная практика (производственное обучение) направлена на освоение рабочей профессии 23.01.03 «Автомеханик».

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК

  - Область применения программы

Программа учебной практики – является частью основной профессиональной

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 23.01.03 Автомеханик в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД):

1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы

ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания

ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности.

ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию

2. Транспортировка грузов и перевозка пассажиров и соответствующих

профессиональных компетенций (ПК):

ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий «В» и «С».

ПК 2.2.Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров.

ПК 2.3.Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути

следования.

ПК 2.4.Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации

транспортных средств.

ПК 2.5. Работать с документацией установленной формы.

ПК 2.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного происшествия.

3. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами     и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных

средств на заправочных станциях.

ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций.

ПК 3.3. Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию.

Программа учебной практики может быть использована при реализации программы

профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки по профессии 18511«Слесарь по ремонту автомобилей ».

  - Количество часов, отводимое на производственную практику:

всего – 684 часа;

учебной практики – 720 часов

Индивидуальное обучение вождению 64 часа на 1 человека.

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИК

2.1. Объем и виды практики по профессии: 23.01.03 «Автомеханик»

| Вид практики | Количество часов | Форма проведения |
| --- | --- | --- |
| Учебная | 720 |  |
| Модуль ПМ.01«Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» | Учебная практика | 216 | Рассредоточенная |
| Модуль ПМ.02. «Транспортировка грузов и перевозка пассажиров» | Учебная практика | 288 | Рассредоточенная |
| ПМ.03 «Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами». | Учебная практика | 216 | Рассредоточенная |
| Вид аттестации: дифференцированный зачет |
| Практика по профилю специальности | 684 |  |
| Модуль ПМ.01«Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» | 252 | Концентрированная |
| Модуль ПМ.02 «Транспортировка грузов и перевозка пассажиров» | 288 | Концентрированная |
| ПМ.03 «Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами». | 144 | Концентрированная |
| Вид аттестации: дифференцированный зачет |
| Вид аттестации: квалификационный экзамен |
| Вид аттестации: зачет |
| Итого | 1404 |  |

2.2. Содержание практик

2.2.1.Содержание учебной и производственной практик по профессиональному модулю ПМ.0I  «Раздел 2. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей»

| Учебная практика |  | 216 |
| --- | --- | --- |
| МДК. 01.01. Слесарное дело и технические измерения. |  | 92 |
| Вводное занятие. Безопасность труда и пожарная безопасность в учебной мастерской. Ознакомление со слесарной мастерской и видами работ. | Тема 1. Проведение технических измерений соответствующими инструментами и приборами | 6 |
| Измерение линейкой измерительной. Пользование измерительным инструментом | Тема 1. Разметка плоских поверхностей. | 12 |
| Рубка металла в тисках и на плите. Прорубание узких каналов и пазов. | Тема 2. Рубка металла. | 12 |
| Правка полосового, пруткового, листового материала. Правка закаленных металлов. | Тема 3. Правка и гибка металла. | 12 |
| Резка металла ручными ножницами, ножовкой, труборезом, механизированными инструментами. | Тема 4. Резка металла. | 12 |
| Опиливание параллельных плоскостей, опиливание поверхностей расположенных под углом. Опиливание граней по разметке и по заданным размерам. | Тема 5. Опиливание металла. | 6 |
| Сверление, зенкование, зенкерование и развертывание отверстий. Сверление отверстий сверлильными машинами. | Тема 6. Сверление, зенкование, зенкерование и развертывание. | 12 |
| Склепывание заклепками с полупрозрачными головками. Склепывание заклепками с потайными головками. Пайка мягкими припоями. Пайка с твердыми припоями. Лужение. Склеивание. | Тема 7. Неразъемные соединения (клепка, пайка, лужение, склеивание.) | 12 |
| Нарезание резьбы на стержне. Нарезание резьбы в отверстии. Нарезание трубной резьбы. | Тема 8. Нарезание резьбы. | 8 |
| МДК. 01.02Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта |  | 124 |
| Выполнение ремонта деталей автомобиля с использованием диагностических приборов и технологического оборудования | Тема 1. Выполнение работ по разборке двигателя | 24 |
|  | 1. Разборка ГРМ и КШМ двигателей |  |
|  | 2. Разборка насосов системы охлаждения и смазочной системы двигателей |  |
|  | 3. Разборка приборов системы питания бензинового двигателя |  |
|  | 4. Разборка приборов системы питания дизельного двигателя |  |
| Снятие и установка агрегатов и узлов автомобиля Определение неисправностей и объем работ по их устранению и ремонту, составление дефектной ведомости. Определение способов и средств ремонта. Использование специального инструмента, приборов, оборудования. | Тема 2. Ремонт деталей двигателя | 18 |
|  | 5. Ремонт КШМ и блока цилиндров |  |
|  | 6. Ремонт ГРМ |  |
|  | 7. Ремонт приборов системы охлаждения |  |
|  | 8. Ремонт деталей системы смазки |  |
|  | 9. Ремонт деталей системы питания бензинового двигателя |  |
|  | 10. Ремонт деталей системы питания дизельного двигателя |  |
|  | Тема 3. Ремонт приборов электрооборудования | 12 |
|  | 11. Ремонт генератора и реле-регулятора |  |
|  | 12. Ремонт стартера и электропроводки |  |
|  | 13. Ремонт приборов системы зажигания |  |
|  | Тема 4. Ремонт трансмиссии | 24 |
|  | 14. Разборка-сборка трансмиссии |  |
|  | 15. Ремонт сцепления. Сборка и регулировка механизма сцепления |  |
|  | 16. Ремонт коробки передач и раздаточной коробки |  |
|  | 17. Ремонт карданной передачи и ведущего моста |  |
|  | Тема 5. Ремонт тормозов | 8 |
|  | 18. Ремонт тормозов |  |
|  | Тема 6. Ремонт рулевого управления | 8 |
|  | 19. Ремонт приборов и деталей рулевого управления |  |
|  | Тема 7. Ремонт ходовой части |  |
|  | 20. Ремонт приборов и деталей ходовой части |  |
| Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию автомобилей. Использование специального инструмента, приборов, оборудования. | Тема 8. Работы по ТО автомобиля | 18 |
|  | 21. ТО 1 автомобиля |  |
|  | 22. ТО 2 автомобиля |  |
|  | 23. СО автомобиля |  |
| Снятие и установка агрегатов и узлов автомобиля. Использование специального инструмента, приборов, оборудования. | Тема 9 Сборка автомобиля | 12 |
|  | 24. Сборка автомобиля |  |
|  | 25. Испытание и обкатка автомобиля |  |

    - Содержание учебной и производственных практик по профессиональному модулю ПМ 02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров

Цели и задачи учебной практики.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими профессиональными компетенциями:

ПК 2.1 Управлять автомобилями категорий «В» и «С».

ПК 2.2 Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров.

ПК 2.3 Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования.

ПК 2.4 Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транспортных средств.

ПК 2.5 Работать с документацией установленной формы.

ПК 2.6 Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного происшествия.

обучающийся должен:

иметь практический опыт:

- управления автомобилями категорий «В» и «С»

уметь:

- соблюдать Правила дорожного движения;

- безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и метеорологических условиях;

- уверенно действовать в нештатных ситуациях;

- управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты, возникшие между участниками дорожного движения;

- выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при выполнении поездки;

- заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и специальными жидкостями с соблюдением экологических требований;

- устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований техники безопасности;

- соблюдать режим труда и отдыха;

- обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов, а также безопасную посадку, перевозку и высадку пассажиров;

- получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию;

- принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях;

- соблюдать требования по транспортировки пострадавших;

- использовать средства пожаротушения.

знать:

- основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного движения;

- правила эксплуатации транспортных средств;

- правила перевозки грузов и пассажиров;

- виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среде в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов транспортных средств;

- правила техники безопасности при проверке технического состояния транспортных средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ;

- порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой и работ по его техническому обслуживанию;

- перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств или их дальнейшее движение;

- приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому обслуживанию;

- правила обращения с эксплуатационными материалами;

- требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы охраны труда и техники безопасности;

- основы безопасного управления транспортными средствами;

- порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации;

- порядок действий водителя в нештатных ситуациях;

- комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее состав средств;

- приемы и последовательность действий по оказанию первой пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях;

- правила применения средств пожаротушения.

| Виды работ | Тематика заданий по виду работ | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| Определение частоты пульса на лучевой и сонной артерии. | Определение частоты пульса на лучевой и сонной артерии при оказании первой помощи. |  |
| Отработка приемов искусственного дыхания. | Расположение пострадавшего в горизонтальное положение с приподнятой головой. Освобождение ротовой полости. Искусственная вентиляция легких. Массаж грудной клетки. |  |
| Проведение реанимационных мер. | Отработка приемов искусственного дыхания при остановке сердца. Приведение в чувство потерявшего сознание. |  |
| Наложение повязок на различные анатомические области тела человека. | Наложение стерильных повязок на голову и грудь. Наложение стерильных повязок на живот и верхние конечности. Наложение стерильных повязок на промежность и нижние конечности. |  |
| Техника наложения жгута. | Наложение жгута в зимний период. Наложение жгута в летний период. |  |
| Техника наложения подручных средств при иммобилизации конечностей. | Расположение пострадавшего в горизонтальное положение. Наложение шин и стерильной повязки. |  |
| Прием груза на транспортное средство. | Прием продовольственных и промышленных товаров на транспортное средство. Прием строительных материалов на транспортное средство. Прием сельскохозяйственных товаров на транспортное средство. Прием габаритных и негабаритных товаров на транспортное средство. Прием опасных грузов на транспортное средство. Маркировка товара. |  |
| Размещение груза на транспортном средстве. | Размещение продовольственных и промышленных товаров на транспортном средстве. Размещение строительных материалов на транспортном средств. Размещение сельскохозяйственных товаров на транспортном средстве. Размещение габаритных и негабаритных товаров на транспортном средстве. Размещение опасных грузов на транспортном средстве. |  |
| Крепление и перевозка грузов на транспортном средстве. | Крепление и перевозка продовольственных и промышленных товаров на транспортном средстве. Крепление и перевозка строительных материалов на транспортном средстве. Крепление и перевозка сельскохозяйственных товаров на транспортном средстве. Крепление и перевозка габаритных и негабаритных товаров на транспортном средстве. Крепление и перевозка опасных грузов на транспортном средстве. |  |
| Перевозка людей на легковом автомобиле. | Перевозка людей на легковом автомобиле по индивидуальному маршруту. Перевозка людей на легковом автомобиле по установленному маршруту. |  |
| Перевозка людей на грузовом автомобиле. | Перевозка людей на грузовом автомобиле с учетом Правил дорожного движения |  |
| Замена охлаждающей жидкости. | Слив охлаждающей жидкости. Промывка рубашек охлаждения. Промывка чистой водой, удаление накипи. Продувка сжатым воздухом. Заливка охлаждающей жидкости. |  |
| Разборка, сборка и промывка масляных фильтров. | Слив отстоянного топлива. Разборка фильтров грубой и тонкой очистки. Промывка фильтрующих элементов. Сборка фильтров. Проверка на герметичность. |  |
| Замена топливных фильтров. | Снятие топливных фильтров. Замена фильтрующего элемента фильтра грубой очистки. Промывка фильтра тонкой очистки. Проверка на герметичность топливных фильтров. Установка топливных фильтров. |  |
| Замена колеса. | Ослабление болтов крепления колес. Вывешивание колес. Снятие болтов крепления диска колеса. Снятие и замена колеса. |  |
| Проверка люфта рулевого колеса. | Крепление люфтомера на рулевом колесе. Замер угла по шкале прибора. Вывешивание колес. Замер усилия при повороте рулевого колеса по шкале динамометра. Проверка люфта в рулевых шарнирах. |  |
| Проверка подачи топлива. | Проверка топливных фильтров и топливопровода на засорение. Проверка подсоса воздуха через неплотности. Проверка работы бензонасоса. Проверка карбюратора. Проверка работы насоса высокого давления. Проверка работы форсунки. |  |
| Замена неисправных электроламп и плавких предохранителей. | Проверка и замена плавких предохранителе. Замена неисправных электроламп. |  |
| Проверка работоспособности свечи зажигания и их замена. | Проверка нагара на свечах. Проверка наличия искры. Замена неисправных свечей зажигания. |  |
| Замена приводных ремней. | Снятие приводных ремней. Установка приводных ремней. Проверка натяжения приводных ремней. |  |
| Замена щеток стеклоочистителей. | Снятие и замена щеток стеклоочистителей. |  |

Контроль и оценка результатов освоения общих и профессиональных компетенций профессионального модуля

ПМ 02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров

при прохождении учебной практики

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы отчетности | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий «В» и «С» | Безопасное управление транспортными средствами в различных дорожных и метеорологических условиях в соответствии с основами законодательства в сфере дорожного движения, основами безопасного управления транспортным средством. | Дневник, характеристика | Экспертная оценка выполнения практического задания |
| ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров | Точное и правильное выполнение работ по приему, размещению и перевозки грузов. | Дневник, характеристика | Экспертная оценка выполнения практического задания |
| ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования | Правильное проведение осмотра транспортных средств перед выездом и при выполнении поездки в соответствии с технологическими картами, техническими условиями. Точное выполнение работ при заправке транспортных средств ГСМ и техническими жидкостями в соответствии с нормами, требованиями охраны труда. | Дневник, характеристика | Экспертная оценка выполнения практического задания |
| ПК 2.4. Устранять мелкие еисправности, возникающие во время эксплуатации автотранспортных средств | Правильное выполнение работ по устранению мелких неисправностей, возникших во время эксплуатации транспортных средств | Дневник, характеристика | Экспертная оценка выполнения практического задания |
| ПК 2.5. Работать с документацией установленной формы | Правильное оформление товарно-транспортной документации в соответствии с требованиями к заполнению | Дневник, характеристика | Экспертная оценка выполнения практического задания |
| ПК 2.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного происшествия | Правильное оформление документации о ДТП | Дневник, характеристика | Экспертная оценка выполнения практического задания |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверить у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | Демонстрация интереса к будущей профессии в процессе освоения образовательной программы, участие в НОУ, олимпиадах профессионального мастерства, фестивалях, конференциях. Участие в олимпиадах (предметных, по специальности) городских, районных, областных, региональных; Активное участие во внеклассных мероприятиях по специальности | Наблюдение и оценка достижений обучающихся на практических занятиях, учебной и производственной практике, внеаудиторной самостоятельной работе. |
| ОК.2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем | Обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем; Демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач. Решение стандартных и нестандартных профессиональных задач | Наблюдение и оценка достижений обучающихся на практических занятиях, учебной и производственной практике. |
| ОК.3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы | Демонстрация способности анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | Наблюдение и оценка достижений обучающихся на практических занятиях, учебной и производственной практике. |
| ОК.4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | Нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач. | Наблюдение и оценка достижений обучающихся на практических занятиях, учебной и производственной практике, внеаудиторной самостоятельной работе. |
| ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. | Наблюдение и оценка достижений обучающихся на практических занятиях, учебной и производственной практике, внеаудиторной самостоятельной работе. |
| ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | Взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения. | Наблюдение и оценка достижений обучающихся на практических занятиях, учебной и производственной практике, внеаудиторной самостоятельной работе. |
| ОК.7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | Демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности. Применение профессиональных знаний в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью. | Наблюдение и оценка достижений обучающихся во время учебной и производственной практики, военных сборах. |

Цели и задачи производственной практики – требования к результатам освоения модуля.

  - целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе

освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- управления автомобилями категорий «В» и «С».

уметь:

- соблюдать Правила дорожного движения;

- безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и метеорологических условиях;

- уверенно действовать в нештатных ситуациях;

- управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты, возникшие между участниками дорожного движения;

- выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при выполнении поездки;

- заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и специальными жидкостями с соблюдением экологических требований;

- устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований техники безопасности;

- соблюдать режим труда и отдыха;

- обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов, а также безопасную посадку, перевозку и высадку пассажиров;

- получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию;- принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях;

- соблюдать требования по транспортировке пострадавших;

- использовать средства пожаротушения.

знать:

- основы законодательства в сфере дорожного движения, правила дорожного движения;

- правила эксплуатации транспортных средств;

- правила перевозки грузов и пассажиров;

- виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов транспортных средств;

- правил техники безопасности при проверке технического состояния транспортных средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ;

- порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой и работ по его техническому обслуживанию;

  - перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств или их дальнейшее движение;

  - приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому обслуживанию;

- правила обращения с эксплуатационными материалами;

  - требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы охраны труда и техники безопасности;

- основы безопасного управления транспортными средствами;

- порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации;

- порядок действий водителя в нештатных ситуациях;

- комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее состав; приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях;

- правила применения средств пожаротушения.

Количество часов на освоение программы профессиональной практики:

Всего - 288 часа.

Результаты освоения программы производственной практики

Результатом освоения программы производственной практики является освоение обучающимися видом профессиональной деятельности –

Транспортировка грузов и перевозка пассажиров, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| ПК 2.2 | Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров. |
| ПК 2.3. | Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования. |
| ПК 2.4 | Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транспортных средств. |
| ПК 2.5 | Работать с документацией установленной формы. |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

  - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ

Тематический план производственной практики

| Наименование практики | Производственная (преддипломная) практика |
| --- | --- |
|  | Количество недель | Количество часов | Сроки проведения практики согласно графику учебного процесса |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Производственная практика (по профилю специальности) | 8 | 288 |  |
| Всего | 8 | 288 |  |

Содержание производственной практики

| N/N | Виды работ | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ежедневное техническое обслуживание автомобилей с карбюраторным двигателем. Контроль качества. Требования безопасности труда на рабочем месте. | 22 |
| 2 | ЕТО автомобилей с дизельным двигателем. Контроль качества. Требования безопасности труда на рабочем месте. | 22 |
| 3 | ЕТО обслуживание автомобилей с питанием от газобаллонной установки. Контроль качества. Требования безопасности труда на рабочем месте. | 22 |
| 4 | ЕТО прицепов и полуприцепов. Контроль качества. Требования безопасности труда на рабочем месте. | 22 |
| 5 | ТО-1 автомобилей с карбюраторным двигателем. Требования безопасности труда на рабочем месте. | 22 |
| 6 | ТО-1 автомобилей с дизельным двигателем. Требования безопасности труда на рабочем месте. | 22 |
| 7 | ТО-1 автомобилей с питанием от газобаллонной установки. Требования безопасности труда на Рабочем месте. | 22 |
| 8 | ТО-1прицепов и полуприцепов при подготовке их к хранению. Контроль качества. Требования безопасности труда на рабочем месте. | 22 |
| 9 | ТО-2 автомобилей с карбюраторным двигателем. Требования безопасности труда на рабочем месте. | 22 |
| 10 | ТО-2 автомобилей с дизельным двигателем. Требования безопасности труда на рабочем месте. | 22 |
| 11 | ТО-2 автомобилей с питанием от газобаллонной установки. Требования безопасности труда на рабочем месте. | 22 |
| 12 | ТО-2 прицепов и полуприцепов при подготовке их к хранению. Контроль качества. Требования безопасности труда на рабочем месте. | 22 |
| 13 | Оформление учетно-отчетной и планируемой документации. | 24 |

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Требования   к   условиям   проведения   производственной практики.

Реализация рабочей программы производственной практики предполагает проведение производственной практики на предприятиях/организациях на основе прямых договоров, заключаемых между образовательным учреждением и каждым предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся.

Общие требования к организации образовательного процесса.

Производственная практика проводится рассредоточено в рамках каждого профессионального модуля. Условием допуска является освоенная учебная практика.

4.3.Кадровое обеспечение образовательного процесса.

Руководство производственной практикой осуществляют преподаватели или мастера производственного обучения, а также работники предприятий/организаций, закрепленные за обучающимися.

Мастера производственного обучения, осуществляющие непосредственное руководство производственной практикой обучающихся, должны иметь квалифицированный разряд по профессии на1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется мастером в форме зачета. По завершению практики обучающийся проходит квалификационные испытания (экзамен), которые входят в комплексный экзамен по профессиональному модулю. Квалификационные испытания проводятся в ферме выполнения практической квалификационной работы, содержание работы должно соответствовать определенному виду профессиональной деятельности, сложность работы должна соответствовать уровню получаемой квалификации. Для проведения квалификационного экзамена формируется комиссия, в состав которой включаются преподаватели ОУ и предприятия.

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по каждому модулю фиксируются в документации, которая разрабатывается образовательным учреждением самостоятельно.

По результатам освоения каждого вида профессиональной деятельности обучающимся выдается документ государственного образца- сертификат.

| Результаты (освоенные |  |  |  |  |  |  |  | Формы и методы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Основные показатели оценки |  |
|  |  |  |  | контроля и |
| профессиональные |  |  | результата |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оценки |
| компетенции) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -выполнены | все | операции |  |
|  |  | ежедневного |  | обслуживания |  |
|  |  | автомобиля | перед | выходом | на |  |
|  |  | линию; |  |  |  |  | Формализованное |
|  |  | -выполнены | все | крепежные | и |  |
| Осуществлять |  |  |  |  |  | наблюдение за |
| техническое |  | смазочные работы (ТО-1); |  |  | деятельностью |
| обслуживание |  | -выполнены | операции | по | учащегося. |
| транспортных средств в |  | регулировке | основных | узлов | и | Практико- |
| пути следования |  | систем автомобиля (ТО-2); |  | ориентированный |
|  |  | -выполнены | все | операции | по | экзамен. |
|  |  | сезонному |  | обслуживанию |  |
|  |  | автомобиля | в соответствии | с |  |
|  |  | заданием. |  |  |  |  |  |
| Устранять мелкие |  | -во время эксплуатации |  |  | Формализованное |
| неисправности, |  | транспортных средств, определены | наблюдение за |
| возникающие во время |  | возможные неисправности и |  | деятельностью |
| эксплуатации |  | выбран способ их устранения. |  | учащегося. |
| транспортных средств |  |  |  |  |  |  |  | Практико- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ориентированный |
|  |  |  |  |  |  |  |  | экзамен. |
| Работать с |  |  | -заполнен путевой лист; |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Оценка |
| документацией |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -заполнена товарнотранспортная |  | выполненного |
| установленной формы |  |  |  |  |
|  |  | накладная. |  |  |  |  | задания. |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты |  | Основные показатели оценки результата | Формы и методы |
| --- | --- | --- | --- |
| (освоенные общие |  | контроля и оценки |
| компетенции) |  |  |  |
| Понимать | сущность | - имеет основные устойчивые знания | Наблюдение, |
| и | социальную | по специальным дисциплинам | мониторинг |
| значимость | своей |  |  |
| будущей | профессии, |  |  |
| проявлять |  | к | ней |  |  |
| устойчивый интерес. |  |  |
| Организовывать |  | выбор наиболее рационального | Интерпретация |
| собственную |  |  | метода и способа решения | результатов |
| деятельность, | исходя | профессиональных задач с | наблюдений за |
| из цели | и | способов | соблюдением охраны труда и | деятельностью |
|  |  |  | согласно заданной ситуации; |  |
| ее | достижения, |  | обучающегося в |
| определенных |  |  |  | процессе освоения |
| руководителем. |  |  | образовательной |
|  |  |  |  |  |  | программы |
| Анализировать |  | - анализирует, контролирует, | Мониторинг и |
| рабочую |  | ситуацию, | корректирует собственную | рейтинг |
| осуществлять |  |  | деятельность; оценивает | выполнения работ |
| текущий и итоговый | эффективность и качество | на учебной |
| контроль, | оценку и | выполнения своей работы; | практике |
| коррекцию |  |  |  | - ответственно подходит к |  |
| собственной |  |  |  |  |
|  |  |  | результатам работы. |  |
| деятельности, | нести |  |  |
| ответственность | за |  |  |
| результаты |  | своей |  |  |
| работы. |  |  |  |  |  |  |
| Осуществлять | поиск | - владеет различными способами и | Подготовка |
| информации, |  |  | методами поиска информации, | рефератов, |
| необходимой |  | для | необходимой для эффективного | докладов, |
| эффективного |  |  | выполнения профессиональных | использование |
| выполнения |  |  | задач. | электронных |
| профессиональных |  | источников |
| задач. |  |  |  |
| Использовать | - применяет информационно- | Наблюдение за |
| информационно- | коммуникативные технологии в | навыками работы |
| коммуникационные | профессиональной деятельности. | в локальных и |
| технологии | в |  | глобальных |
| профессиональной |  | информационных |
| деятельности. |  | сетях |
| Работать в | команде, | - коммуникабелен в отношениях с | Наблюдение за |
| эффективно |  | коллегами, руководством и | ролью |
| общаться | с | коллегами. | обучающегося в |
| коллегами, |  |  | группе |
| руководством, |  |  |
| клиентами. |  |  |  |
| Исполнять воинскую | - применяет полученные | Своевременность |
| обязанность, | в том | профессиональные знания при | постановки на |
| числе с применением | исполнении воинской обязанности | воинский учет |
| полученных |  |  | Проведение |
| профессиональных |  |  |
|  |  | воинских сборов |
| знаний | (для |  |  |
| юношей). |  |  |  |

Содержание учебной и производственной практик по профессиональному модулю ПМ.03 «Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами»

Цели и задачи вида учебной и производственной практик

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими профессиональными компетенциями:

ПК 3.1 Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных средств на заправочных станциях.

ПК 3.2 Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций.

ПК 3.3 Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию.

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля ПМ.03 «Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами» должен:

иметь практический опыт:

- технического обслуживания и ремонта измерительной аппаратуры и приборов, оборудования заправочной станции;

- заправки транспортных средств горючими и смазочными материалами;

- перекачки топлива в резервуары;

- отпуска горючих и смазочных материалов;

- оформление учетно-отчетной документации и работы на кассовом аппарате.

уметь:

- проводить текущий ремонт обслуживающего оборудования;

- проводить пуск и остановку топливно-раздаточных колонок;

- проводить ручную заправку горючими материалами транспортных и смазочных средств;

- проводить ручную заправку горючими и смазочными материалами транспортных и самоходных средств;

- проводить ручную заправку горючими и смазочными материалами транспортных и самоходных средств;

- производить заправку газобаллонного оборудования транспортных средств;

- производить заправку летательных аппаратов, судов и всевозможных установок;

- осуществлять транспортировку и хранение баллонов и сосудов со сжиженным газом;

- учитывать расход эксплутационных материалов;

- проверять и применять средства пожаротушения;

- вводить данные в персональную электронно-вычислительную машину.

знать:

- устройство и конструктивные особенности обслуживающего заправочного оборудования контрольно-измерительных приборов и правила их безопасной эксплуатации;

- правила безопасности при эксплуатации заправочных станций сжиженного газа;

- правила эксплуатации резервуаров, технологических трубопроводов, топливораздаточного оборудования и электронно-автоматической системы управления;

- конструкцию и правила эксплуатации автоматизированной системы отпуска нефтепродуктов;

- правила проверки на точность и наладки узлов системы;

- последовательность ведения процесса заправки транспортных средств;

- порядок отпуска и оплаты нефтепродуктов по платежным документам.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной практики (производственное обучение):

216 часов

| Виды работ | Тематика заданий учебной практики по виду работ | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| Вводное занятие. ТБ и ОТ при работах. | Ознакомление с требованиями безопасности труда в учебных мастерских и на рабочих местах, с основными правилами и инструкциями по безопасности труда, электробезопасности и пожарной безопасности. | 6 |
| Ежедневное техническое обслуживание АЗС. | Инструктаж по безопасности труда. Показ приемов проведения ежедневного технического обслуживания оборудования АЗС. Упражнения по выполнению ежедневного технического обслуживания оборудования: проверка территории, заземления, проверка оборудования и трубопроводов на герметичность, проверка состояния пожарного инвентаря, проверка наличия пломб на всасывающем трубопроводе, поверка ТРК на подачу. Проверка натяжения ремня насоса. Выбрать и заполнить отчетную документацию | 12 |
| Техническое обслуживание и текущий ремонт трубопроводов и запорной арматуры. | Инструктаж по безопасности труда. Упражнения по ремонту оборудования АЗС: подтянуть ослабленные гайки, фланцы в местах обнаруженных отпотен, заменить топливораздаточный кран, топливораздаточный рукав, оформлять заявку на ремонт оборудования, метрологических приборов. Очистка и замена фильтров в резервуаре и в ТРК. | 6 |
| Техническое обслуживание и текущий ремонт топливораздаточной колонки. | Инструктаж по безопасности труда. Упражнения по ремонту оборудования АЗС: подтянуть ослабленные гайки, фланцы в местах обнаруженных отпотен, заменить топливораздаточный кран, топливораздаточный рукав, оформлять заявку на ремонт оборудования, метрологических приборов. Очистка и замена фильтров в резервуаре и в ТРК. Заполнять отчетную документацию. | 6 |
| Техническое обслуживание и текущий ремонт резервуаров. | Инструктаж по безопасности труда. Упражнения по ремонту оборудования АЗС: Очистка и замена фильтров в резервуаре и в ТРК. Заполнять отчетную документацию. | 6 |
| Техническое обслуживание и текущий ремонт счетного устройства колонок. | Инструктаж по безопасности труда. Упражнения по ремонту оборудования АЗС: ремонт счетного устройства колонок | 6 |
| Организация работ на АЗС при возникновении нештатных ситуаций и угрозе пожара. | Применение огнетушителей. Применение пожарного шланга. | 6 |
| Заполнение необходимой документации при отпуске и приеме нефтепродуктов. | Заполнение необходимой документации при отпуске и приеме нефтепродуктов. | 6 |
| Определение объема нефтепродуктов. | Определение объема нефтепродуктов | 6 |
| Определение плотности нефтепродуктов. | Определение плотности нефтепродуктов | 6 |
| Учет и отчетность операторов при сдаче смены и работа с кассовой аппаратурой. | Оформление документов по учету расхода топлива и смазочных материалов. Составление отчета за смену. Заполнение накопительных ведомостей. Определение количества нефтепродуктов различными методами. Контроль сроков проверки измерительной аппаратуры и приборов. Работа на пульте дистанционного управления, на кассовом аппарате для оплаты заправки транспортных средств, с кредитными картами. | 6 |
|  |  | 72 часа |
| Подготавливать бензоколонки к работе | Подготовка бензоколонки к работе | 12 |
| Проводить техническое обслуживание автозаправочных станций. | Проведение ежедневного технического обслуживания оборудования АЗС. Выполнению ежедневного технического обслуживания оборудования: проверка территории, заземления, проверка оборудования и трубопроводов на герметичность, проверка состояния пожарного инвентаря, проверка наличия пломб на всасывающем трубопроводе, поверка ТРК на подачу. Проверка натяжения ремня насоса. | 12 |
| Проводить текущий ремонт обслуживаемого оборудования. | Текущий ремонт стационарных топливораздаточных колонок. Текущий ремонт маслораздаточных колонок. Текущий ремонт передвижных автозаправочных станций. Текущий ремонт газовых заправочных станций. | 12 |
| Производить пуск и остановку топливно-раздаточных колонок. | Проверка топливно-раздаточных колонок. | 12 |
| Производить ручную заправку горючими и смазочными материалами транспортных и самоходных средств. | Заправка различными видами топлива. Заправка моторным маслом двигателя. Заправка трансмиссионным маслом трансмиссии и рулевого управления. Заправка охлаждающей жидкостью. Заправка тормозной жидкостью. | 12 |
| Производить заправку газобаллонного оборудования транспортных средств. | Заправка газобаллонного оборудования с соблюдением правил ТБ. | 12 |
| Определять воду и механических примеси в топливе. | Определение воды и механических примесей в топливе | 12 |
| Производить замер топлива в цистернах, определять объем топлива. | Инструктаж по безопасности труда. Показ рациональных приемов замера уровня топлива в резервуаре: с помощью метроштока, замер уровня подтоварной воды, замер уровня топлива, использование градуировочных таблиц при выполнении операций. Заполнение учетно-отчетной документации. | 12 |
| Производить перекачку (прием, учет) топливо-смазочных материалов. | Инструктаж по безопасности труда. Показ рациональных приемов приема жидкого топлива: постановка АЦ на площадку, меры безопасности при приеме топлива, проверка документов, отбор проб, прием топлива, контрольная проба и правила ее хранения. Заполнение учетно-отчетной документации. | 12 |
| Учитывать расход эксплуатационных материалов. | Расчет расхода топлива и масел на 100 км пробега. | 12 |
| Проверять и применять средства пожаротушения. | Проверка и применение огнетушителей. Проверка и применение пожарного шланга. | 12 |
| Вводить данные в персональную ЭВМ. | Заполнение учетно–отчетной и планирующей документации. Учет расхода эксплуатационных материалов. Оформление заявок на ремонт оборудования. Оформление заявок на доставку ГСМ. Заполнение товарно-транспортной накладной. Проверка паспорта качества нефтепродуктов. Оформление документов по учету расхода топлива и смазочных материалов. Составление отчета за смену. Заполнение накопительных ведомостей. Определение количества нефтепродуктов различными методами. Контроль сроков проверки измерительной аппаратуры и приборов. Работа на пульте дистанционного управления, на кассовом аппарате для оплаты заправки транспортных средств, с кредитными картами. | 12 |
|  |  | 144 часа |

Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной практики: 144 часа.

| Виды работ | Тематика заданий производственной практики по виду работы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| Ознакомление с производством, инструктаж по охране труда и пожарной безопасности при работе заправки транспортных средств горючими и смазочными материалами. | Ознакомление с требованиями безопасности труда в учебных мастерских и на рабочих местах, с основными правилами и инструкциями по безопасности труда, электробезопасности и пожарной безопасности. | 6 |
| Технология и организация заправки транспортных средств горючими и смазочными материалами на АЗС. | Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами на АЗС. | 6 |
| Определение объема и плотности нефтепродуктов АЗС. | Определение объема и плотности нефтепродуктов АЗС. | 6 |
| Техническое обслуживание измерительной аппаратуры и приборов оборудования заправочной станции. | Упражнения по ремонту оборудования АЗС: подтянуть ослабленные гайки, фланцы в местах обнаруженных отпотен, заменить топливораздаточный кран, топливораздаточный рукав, оформлять заявку на ремонт оборудования, метрологических приборов. Очистка и замена фильтров в резервуаре и в ТРК. | 6 |
| Устранение мелких неисправностей, чистка и смазывание оборудования. | Выполнение устранения мелких неисправностей, чистка и смазывание оборудования АЗС: | 6 |
| Заправка транспортных средств маслом. | Выполнение заправки транспортных средств маслом. | 6 |
| Заправка транспортных средств бензином. | Выполнение заправки автотранспорта, мототранспорта, установки топливо-раздаточного крана в бак приема топлива. | 6 |
| Заправка транспортных средств дизельным топливом. | Выполнение заправки транспортных средств дизельным топливом., установки топливо-раздаточного крана в бак приема топлива. | 6 |
| Заправка транспортных средств сжиженным газом. | Заправка сжиженным газом с соблюдением правил ТБ. | 6 |
| Заправка транспортных средств сжатым газом. | Заправка сжатым газом с соблюдением правил ТБ. | 6 |
| Перекачка топлива в резервуары. | Перекачка топлива в резервуары | 6 |
| Отпуск горючих и смазочных материалов. | Отпуск горючих и смазочных материалов | 6 |
| Оформление учетно-отчетной документации. | Оформление учетно-отчетной документации. | 6 |
| Обслуживание автоматизированной системы заправки. | Обслуживание автоматизированной системы заправки. | 6 |
| Обслуживание заправки кредитными картами с электронным устройством ввода и контроля. | Обслуживание заправки кредитными картами с электронным устройством ввода и контроля. | 6 |
| Ознакомление с производством, инструктаж по охране труда и пожарной безопасности при работе, техническом обслуживание и ремонте АЗС. | Выполнение инструкций по технике безопасности, электробезопасности и пожарной безопасности труда на рабочих местах. | 6 |
| Технология и организация технического осмотра и ремонта АЗС. | Ремонт АЗС. | 6 |
| Проведение ежедневного технического обслуживания АЗС. | Ежедневного технического обслуживания АЗС. | 6 |
| Технический осмотр и ремонт трубопроводов и запорной арматуры. | Ремонт трубопроводов и запорной арматуры | 6 |
| Технический осмотр и ремонт топливораздаточной колонки. | Ремонт топливораздаточной колонки. | 6 |
| Технический осмотр и ремонт резервуаров. | Ремонт резервуаров. | 6 |
| Технический осмотр и ремонт счетного устройства колонки. | Ремонт счетного устройства колонки. | 6 |
| Технический осмотр и ремонт насоса и электродвигателя ТКР. | Ремонт насоса и электродвигателя ТКР. | 6 |
| Оформление документацию о прохождении производственной практики. | Составление отчёта и сбор документов | 6 |
|  |  | 144 часа |

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ И ПРОЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03 «ЗАПРАВКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ГОРЮЧИМИ И СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ»

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы отчетности | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 3.1. Проводить заправку горючими и смазочными материалами | Точное и правильное выполнение работ по заправке транспортных средств ГСМ в соответствии с инструкцией для оператора автозаправочных станций ТОИ Р- 112-06-95. Точное выполнение правил безопасности при заправке транспортных средств. Осуществление контроля за выдачей горючих и смазочных материалов в соответствии с нормами. | Дневник, характеристика | Экспертная оценка выполнения практического задания |
| ПК 3.2. Производить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций | Точное выполнение работ по техническому обслуживанию. Обязательное выполнение постоянного комплекса работ по техническому обслуживанию через установленный период. Качественное выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования. | Дневник, характеристика | Экспертная оценка выполнения практического задания |
| ПК 3.3. Вести и оформлять учетно-отчетную и плановую документацию | Правильное оформление учетно-отчетной и плановой документации. Качественное оформление заявок на доставку нефтепродуктов. Качественное оформление заявок на проведение ремонта оборудования. Правильное ведение инкассаторских документов. | Дневник, характеристика | Экспертная оценка выполнения практического задания |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверить у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | Демонстрация интереса к будущей профессии в процессе освоения образовательной программы, участие в НОУ, олимпиадах профессионального мастерства, фестивалях, конференциях. Участие в олимпиадах (предметных, по специальности) городских, районных, областных, региональных; Активное участие во внеклассных мероприятиях по специальности | Наблюдение и оценка достижений обучающихся на практических занятиях, учебной и производственной практике, внеаудиторной самостоятельной работе. |
| ОК.2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем | Обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем; Демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач. Решение стандартных и нестандартных профессиональных задач | Наблюдение и оценка достижений обучающихся на практических занятиях, учебной и производственной практике. |
| ОК.3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы | Демонстрация способности анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | Наблюдение и оценка достижений обучающихся на практических занятиях, учебной и производственной практике. |
| ОК.4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | Нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач. | Наблюдение и оценка достижений обучающихся на практических занятиях, учебной и производственной практике, внеаудиторной самостоятельной работе. |
| ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. | Наблюдение и оценка достижений обучающихся на практических занятиях, учебной и производственной практике, внеаудиторной самостоятельной работе. |
| ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | Взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения. | Наблюдение и оценка достижений обучающихся на практических занятиях, учебной и производственной практике, внеаудиторной самостоятельной работе. |
| ОК.7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | Демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности. Применение профессиональных знаний в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью. | Наблюдение и оценка достижений обучающихся во время учебной и производственной практики, военных сборах. |

# 3. условия реализации программы УЧЕБНых (ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ) и ПРОизводственных практик

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению учебной (производственного обучения) и производственной практик по профессиональным модулям: ПМ.01 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта», ПМ.02 «Транспортировка грузов и перевозка пассажиров», ПМ.03 «Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами».

Реализация программы учебной практики (производственного обучения) предполагает наличие лабораторий, кабинетов  по профилю профессии.

Оборудование рабочих мест для проведения учебной практики: макеты, модели, стенды, комплекты плакатов, комплект учебно-методической документации, набор инструментов, компьютеры, проектор, экран.

Реализация программы учебной практики (производственного обучения) предполагает наличие библиотеки, читального зала с выходом в сеть Интернет.

Реализация программы производственной практики предполагает наличие у учебного заведения договоров с базовыми предприятиями - социальными партнерами.

# Информационное обеспечение организации и проведения учебной и производственной практики

Перечень методических рекомендаций, дополнительной литературы:

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по профессии 190631.01 Автомеханик, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «02» августа 2013 г. № 701.

2. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 года № 291;

3. Положение об учебной и производственной (профессиональной) практике студентов (курсантов), осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования (приказ Минобразования и науки России от 3 июня 2013 г. N 466)

4. Положение об учебной и производственной практике студентов ГБОУ СПО «Курсавского регионального колледжа «Интеграл», утвержденное  приказом директора ГБОУ СПО КРК «Интеграл» от 29.09.2015 г. № 316

Литературные источники:

4.2. Информационное обеспечение обучения Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы Основные источники: Пузанков А.Г. Автомобили: Конструкция, теория и расчет: учебник для учреждений сред. Проф. Образования – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 544 с. 2. Покровский Б.С. Слесарное дело: Учебник для нач.проф.образования / . – М.: Издательский центр «Академия», 2012 г. – 230 с. 3. Вахламов В.К. Автомобили: Теория и конструкция автомобиля и двигателя: учебник для учреждений сред. Проф. Образования – М.:Издательский центр «Академия» 2012. – 816 с.

4. Карагодин В.И. Ремонт автомобилей и двигателей: учебник для учреждений сред. Проф. Образования – М.:Издательский центр «Академия» 2013. – 496 с.

Дополнительные источники: Алексеев А.П. Домашний слесарь. М.: ЗАО Центрполиграф, 2011. – 331 с. (в электронном варианте) 2. Васильев Б.С. Ремонт дорожных машин, автомобилей и тракторов: учебник для учреждений сред. Проф. Образования – М.:Издательский центр «Академия» 2012. – 512 с. 3. Зайцев С.А, Куранов А.Д. Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении: Учебник для нач. проф. образования/.– 2 изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012.

4. Пехальский А.П. Устройство автомобилей: лабораторный практикум: учебник для учреждений сред. Проф. Образования – М.:Издательский центр «Академия» 2012. – 272 с.

4. Виноградов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: лабораторный практикум: учебник для учреждений сред. Проф. Образования – М.:Издательский центр «Академия» 2012. – 272 с.

5. Геленов А.А. Автомобильные эксплуатационные материалы: : учебник для учреждений сред. Проф. Образования – М.:Издательский центр «Академия» 2012. – 304 с.

6. Графкина М.В. Охрана труда и основы экологической безопасности: учебник для учреждений сред. Проф. Образования – М.:Издательский центр «Академия» 2013. – 192 с.

Интернет-ресурсы

- http://www.viamobile.ru/index.php- библиотека автомобилиста;

- htpp://avtomeh.panor.ru/.

1. Волгушев А.Н., Сафонов А.С., Ушаков А.И. Автозаправочные станции. Оборудование. Эксплуатация. Изд. «ДНК», 2011, 176 с.

2. Коваленко В.Г., Сафонов А.С., Ушаков А.И., Шерганис В. Автозаправочные станции: оборудование, эксплуатация, безопасность. Изд. «ДНК», 2011, 176 с.

3. Коваленко В.Г. Турчанинов В.Е. Оператор автозаправочной станции. Учебное пособие. М. «Сопротэк-11», 2011, 184 с.

4. Мартынюк Н.П. Топливораздаточные пункты на автотранспортных предприятиях. Организация и эксплуатация. – М.: Транспорт, 2011 г. – 142 с.

5. Плитман И.Б. Справочное пособие для работников АЗС и автомобильных газонаполнительных станций: 2-е изд., перераб. и доп.-М.; «Недра», 2011 - 156 с

Руководящие документы:

1. Правила технической эксплуатации автозаправочных станций РД 153-39.2-080-01(Утв. Приказом Минэнерго РФ от 17.06.2003 №226)

2. Правила безопасности при эксплуатации автомобильных заправочных станций сжиженного газа. ПБ 12-527-03. Серия 12. Выпуск

3. Правила устройства вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов. ПБ 03-605-03. Серия 03. Выпуск 3.

#### 4. Правила промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов. ПБ 09-560-03. Серия 09. Выпуск 14.

Общие требования к организации учебной и производственной практик

Сроки проведения практик устанавливаются образовательным учреждением в соответствии с графиком учебного процесса.

Учебная практика и практика по профилю специальности проводятся как непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи между содержанием учебной практики и результатами обучения в рамках модулей ОПОП СПО по видам профессиональной деятельности.

Содержание практик определяется требованиями к результатам обучения по модулю ОПОП СПО в соответствии с ФГОС, рабочей программой практик, разработанной и утверждённой колледжем.

Учебная практика проводится в лабораториях и других учебных аудиториях колледжа. Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального цикла. Контроль за проведением производственных практик осуществляется преподавателями дисциплин профессионального цикла и мастерами производственного обучения.

Сроки проведения практик устанавливаются образовательным учреждением в соответствии с графиком учебного процесса.

Руководители практик обязаны: ознакомить студентов с программой практики; участвовать в распределении и перемещении студентов по местам практики; осуществлять контроль за выполнением графика работы обучающихся совместно с непосредственным руководителем, за правильностью использования обучающимся в период практики. Оказывать методическую и консультативную помощь обучающимся во время прохождения практики. Регулярно следить за дисциплиной, контролировать полное выполнение студентами программы практики. Регулярно контролировать ведение дневников. Оказывать практическую помощь студентам при отработке профессиональных навыков и умений. Оказывать методическую помощь руководителям практики в составлении характеристик на каждого студента и выставлении оценок. Участвовать совместно с непосредственным руководителем практики в проведении аттестации студентов по итогам практики. Совместно с непосредственным руководителем практики проводить инструктаж по технике безопасности. Кадровое обеспечение организации и проведения учебной и производственной практик.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой в образовательном учреждении:

– специалисты, имеющие высшее образование, соответствующее профилю подготовки. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для педагогов, отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла, которые должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

Требования к квалификации специалистов, осуществляющих руководство практикой в организации:

# - специалисты, имеющие высшее профессиональное образование, имеющие опыт работы по специальности не менее 3 лет.

Инженерно-педагогический состав:

Преподаватели: Любецкая А. А., преподаватель ГБПОУ КРК «Интеграл»;

Батнасунов С.Ш., преподаватель ГБПОУ КРК «Интеграл»;

Кожукалов Н.В., преподаватель ГБПОУ КРК «Интеграл»;

Сыроватский К.Б., преподаватель ГБПОУ КРК «Интеграл»;