Разработка плана урока теоретического обучения

«Подготовка конструкций к монтажу и их строповка»

Гаврикова  Галина Александровна,

преподаватель  междисциплинарных курсов

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения

«Профессиональное училище № 3», г.Волжский

Предмет:		Технология общестроительных работ

Профессия:	          Мастер общестроительных работ

Тема:		         Общая технология монтажных работ

Тема урока:	         Подготовка конструкций к монтажу и их строповка

Форма урока:	 эвристическая беседа

Тип урока: урок усвоения знаний на основе имеющихся

Методы урока:- по источнику знаний – словесный: беседа,

- наглядный – демонстрация операций, их иллюстрация,

- практический – выполнение упражнений, схем.

Цели урока:	обучающая -  научить  выполнять необходимые операции, подбирать инструменты для определённых видов работ,

развивающая – применять знания и умения на практике,  вырабатывать навыки по работе с инструментами,

воспитывающая – научить организовывать свою деятельность.

Средства обучения: макеты, технологические карты, плакаты, схемы, инструменты (металлическая щётка, зубило, молоток, рулетка, струбцина)

Ход  урока:

1.Организационная часть

- рапорт, проверка готовности учащихся к уроку

- сообщение темы урока, целей (учащимся записать в тетради  тему урока)

2.Повторение по теме  (по технологической карте):

- с каких операций начинается строительный процесс?

(Ответ: с организации рабочего места, проверки инструментов и оборудования, подготовки места установки конструкции, подготовки самой конструкции).

- какой специалист выполняет операции по подготовке конструкций, строповке? (Ответ: работы выполняет монтажник-стропальщик 3-4-го разрядов, находящийся в зоне складирования устанавливаемой конструкции).

3.Разбор технологического процесса

3.1. Озвучить по технологической карте монтажный процесс, перечислив все

операции. Данная работа даёт возможность представить место разбираемых операций в сложном процессе монтажа.

(Ответ: 1. Подготовка места установки конструкции;

2. Подготовка конструкции к монтажу;

3. Строповка конструкции;

4. Подъём и перемещение конструкции к месту установки;

5. Наводка, приём  и установка конструкции;

6. Выверка и закрепление конструкции (временное и постоянное);

7.Расстроповка конструкции;

8. Заделка швов (для железобетонных конструкций).

3.2. Первая операция «Подготовка к монтажу» (записать учащимся в тетрадь).

Объяснение материала:

Состав работ, входящих в подготовку конструкций к монтажу, зависит от вида

конструкций и принятого метода монтажа. По макету проследить, из каких видов работ она складывается:

(названия основных видов при перечислении фиксируются на доске, записываются учащимися в тетради, демонстрируются с помощью учащихся).

Состав работ:

- проверка марки, штампа ОТК;

- проверка наличия и качества закладных деталей;

- проверка выпусков арматуры;

- наличие отверстий, их размеров, диаметров;

- проверка размеров;

- наличие дефектов (раковин, трещин);

- нанесение рисок;

- очистка конструкции от грязи, наледи, наплывов раствора;

- правка металлических деформированных изделий;

- обустройство лестницами, оттяжками, подмостями.

3.3. Следующая операция монтажного процесса «Строповка» (записать учащимся в тетрадь)

Ответить учащимся на вопросы:

1.Что называется строповкой?

(Ответ: строповка – это операция по креплению конструкций (деталей, оборудования) к крюку крана с целью их подъёма).

2.Какие грузозахватные приспособления используют для строповки?

(Ответ: стропы - простые, многоветвевые, полотенчатые,   траверсы – балочные, рамочные, в виде фермы, захватные устройства - захваты различных модификаций: рамочные, двухрамочные, штыревые, вилочные и другие).

Объяснение материала:

К грузозахватным устройствам предъявляют следующие требования:

- возможность расстроповки с земли или из кабины машиниста;

- устройства должны быть удобные, быстрые, безопасные;

- точки подвеса должны быть выше центра тяжести.

Строповку производят, используя следующие приёмы (записать учащимся по ходу

объяснения):

- в обхват (рассмотреть карты-схемы);

- за монтажные петли, отверстия (рассмотреть карты-схемы);

- с помощью захватов (рассмотреть карты-схемы).

Дидактические материалы:  используемые карты-схемы -

3.4.Дать указание учащимся зарисовать в тетрадь по одной схеме для каждого приёма.

3.5.Подвести итог работам, озвучив полностью все процессы.

4.  Заключительная часть

4.1. Оценка ответов учащихся, выделение наиболее активных и ответственных учеников по ходу урока.

4.2. Домашнее задание – повторить конспект, проследить на производственной практике,

какими инструментами и как производятся данные операции.

Используемая литература и материалы:

- Ищенко И.И. «Монтаж стальных и железобетонных конструкций»;

- Плакаты, раздел «Монтаж стальных и железобетонных конструкций», п/р Чичерина И.И., Неёлова В.А.

- Строительные нормы и правила. Правила производства и приёмки работ. Техника безопасности в строительстве. СНиП Ш-4-80, 12-2002;

- Харабет В.В. «Строительно-монтажные работы. Инструкционно-технологические карты»

- Чичерин И.И. «Общестроительные работы»;

- Технологические карты на монтаж различных конструкций (образцы аттестационных дипломных работ).