Александровск-Сахалинский колледж (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования  «Сахалинский государственный университет»

Определение качества питьевой воды

и способы её очищения

(разработка открытого занятия

по экологическим основам природопользования)

Крюкова Ирина Анатольевна

преподаватель естественно-

биологических   дисциплин

Александровск-Сахалинский

2014

Тема: «Определение качества питьевой воды»

Форма проведения: практическое занятие с элементами исследования.

Цель:

- Научиться определять качество питьевой воды в полевых и бытовых условиях.

Задачи:

- Изучить способы определения загрязнений воды органолептическими методами и при помощи реактивов;

- Научиться использовать элементарные способы очистки воды.

Оборудование:

- методические рекомендации для практических занятий по определению качества воды;

- тетради для практических работ;

- пробирки, штативы, держатель, спиртовка;

- реактивы, модельная вода, фильтры, мыльный раствор, раствор СМС;

- зелёные водоросли.

Ход занятия

1. Организационный момент:

- Своевременность явки студентов

- Наличие тетрадей для практических работ

- Наличие оборудования на столах

- Наличие методических рекомендаций к проведению практической работы

- Напоминание правил ТБ

2. Актуализация опорных знаний:

- Виды загрязнений водных ресурсов

- Последствия загрязнений водоёмов

- Назвать водные ресурсы нашего района

- По каким признакам можно определить загрязнение воды

- Какие способы очистки воды вам известны?

- Что означает ПАВ и СМС?

3. Изучение нового материала

Пресная вода стремительно превращается в дефицитный природный ресурс. В двадцатом веке потребление питьевой воды значительно увеличилось. В Сахалинской области тоже есть проблемы, связанные с состоянием водных объектов и качеством воды, поэтому питьевая вода продолжает оставаться фактором риска  для здоровья населения.

## В источниках Александровск-Сахалинского района воды ультрапресные, слабоминерализованные, с дефицитом кальция, натрия, магния и др. микроэлементов, неудовлетворительное качество которых по санитарно-химическим показателям обусловлено в основном повышенным содержанием железа, а также марганца, аммиака и цинка и других макроэлементов природного происхождения. Такая вода оказывает негативное воздействие на организм и окружающую среду, например:

## Повышенное содержание железа придают воде неприятный вкус и вызывают окисление труб.

## Сера вызывает неприятный запах.

## Ртуть, свинец, кадмий, мышьяк – опасны для здоровья людей.

## Хлор на свету – образует вредные вещества.

## С каждым годом повышается концентрация ПАВ в воде, что связано с применением в производстве и быту химических веществ, большая часть которых принадлежит СМС, губительно влияющим на обитателей водоёмов.

## Основными системами - мишенями при употреблении данной воды, являются сердечно-сосудистая, нервная и пищеварительная системы.

Причинами несоответствия качества воды нормативным требованиям является отсутствие  необходимого комплекса водоподготовительных сооружений и обеззараживающих установок, ветхое состояние водопроводных сетей и химический состав почв.

В 2012 году началась реконструкция и модернизация объектов водоснабжения в Сахалинской области по региональным программам, но, несмотря на принимаемые меры, ситуация с обеспечением населения Сахалинской области качественной питьевой водой, остается напряженной.

## Показатели качества питьевой воды и их определение

В различных аналитических, санитарно-эпидемиологических лабораториях нашей страны специалисты постоянно анализируют качество воды с оценкой мутности и концентрации взвешенных веществ, с определением жёсткости воды, солесодержания, содержания органических и неорганических веществ, а также наличия микроорганизмов. Результаты анализов показали, что в химическом отношении опасной для здоровья является каждая четвёртая проба, а в бактериальном – каждая пятая.

Нормативы качества:

- ПДК (предельно-допустимые концентрации

- ОДУ (ориентировочные допустимые уровни)

- ОБУВ (ориентировочно-безопасные уровни воздействия)

Показатели качества:

- Показатели вредности

- Органолептические показатели

- Общесанитарные показатели

- Санитарно-токсикологические показатели.

4. Практическая часть занятия

Задание 1. Определение органолептических показателей воды

Цель: знакомство с органолептической оценкой воды.

Вариант 1. Определение мутности (прозрачности).

Оборудование: пробирки, модельные растворы.

Ход работы:

- Пронумеровать пробирки.

- Заполнить модельными растворами.

- Определить мутность на тёмном фоне.

- Заполнить таблицу №1.

Табл. №1

| Степень мутности | Номера пробирок |
| --- | --- |
| Мутность отсутствует |  |
| Слабо опалесцирует |  |
| Опалесцирующая |  |
| Слабо мутная |  |
| Очень мутная |  |

Вариант 2. Определение запаха воды

Оборудование: пробирки с пробками, штатив для пробирок, растворы.

Ход работы:

1. Пронумеровать пробирки.

2. Заполнить модельными растворами.

3. Определить запах по образцу.

4. Поочерёдно определять запах, открывая пробки.

5. Заполнить таблицы №2, №3.

Табл. №2

| Интенсивность запаха | Характер проявления запаха | Баллы |
| --- | --- | --- |
| Отсутствует | Не ощущается |  |
| Очень слабая | Слегка обнаруживаемый |  |
| Слабая | Замечается, если обратить внимание |  |
| Заметная | Легко замечается, неодобрительный отзыв о воде |  |
| Отчётливая | Обращает на себя внимание, заставляет воздержаться от питья |  |
| Очень сильная | Запах сильный, вода непригодна для питья |  |

Табл. №3

| Символ | Характер запаха | Примерный род запаха |
| --- | --- | --- |
| А | Ароматический | Огуречный, цветочный |
| Б | Болотный | Илистый, тинистый |
| Г | Гнилостный | Фекальный, сточный |
| Д | Древесный | Морской щепы, древесины |
| З | Землистый | Прелый, свежевспаханной земли |
| Р | Рыбный | Рыбы, рыбьего жира |
| С | Сероводорода | Тухлых яиц |
| Т | Травянистый | Сена, свежескошенной травы |
| Н | Неопределённый | Естественного происхождения, не подходящий под описание |

Вывод отразить в таблице №4:

Табл. №4

| № пробирки | Оценка в баллах | Запах |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. и т.д. |  |  |

Задание 2. Определение и устранение жёсткости воды

Цель: исследование жёсткости воды, изучение способов её устранения.

Жёсткость воды имеет большое значение в водопользовании. При наличии ионов металлов образуются нерастворимые соли жирных кислот, плохо образуется пена при стирке и мытье, что вызывает ощущение жесткости.

Оборудование: пробирки, модельные растворы, штативы, держатель, спиртовка.

Ход работы:

- Пронумеровать три пробирки.

- Налить в пробирки воду по 5 мл.

- В первую добавить 1 мл мыльного раствора (объяснить, почему мыло практически не растворяется).

- Вторую пробирку нагреть до кипения.

- Добавить мыльный раствор во вторую пробирку (объяснить, почему мыло легко растворяется).

- В третью пробирку добавить 5 мл мыльного раствора (объяснить, почему мыло легко  растворяется).

- Сделать самостоятельный вывод: какие способы устранения жёсткости воды можно применять в быту.

Задание 3. Обнаружение наличия железа в воде

Цель: исследование воды на содержание железа, изучение способов его обнаружения.

В ходе работы проводятся наблюдения за изменением окраски раствора и выпадением осадка.

Оборудование: пробирки, модельные растворы, штативы, реактив на определение железа: калий железистосинеродистый (жёлтая кровяная соль).

Ход работы:

- Пронумеровать две пробирки.

- Налить пробирки воду по 5 мл.

- В одну пробирку добавить 3 мл калия железистосинеродистого (объяснить, почему выпал синий осадок).

- Во второй пробирке дать воде отстояться (объяснить, почему на дне собрался осадок светло-коричневого цвета)

- Сделать вывод:

  - состояние питьевой воды в нашем районе;

  - какие необходимы мероприятия для повышения качества воды.

Задание 4. Влияние синтетических моющих средств (СМС)

на зелёные водные растения

Цель: изучение влияния СМС на водные растения, ознакомление с методом очистки воды от СМС.

СМС со сточными водами попадают в водоёмы и наносят вред их обитателям.

Оборудование: два прозрачных стакана, две веточки водного растения, чистая вода, раствор СМС.

Ход работы:

- Поместить по веточке водного растения в стакан с водой и в стакан с раствором СМС.

- Через 20 минут рассмотреть состояние веточек визуально и под микроскопом.

- Описать изменения веточек (табл.5)

Табл. №5

| № стакана | Цвет листьев | Форма листьев | Состояние листьев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

4. Сделать вывод.

Задание 5. Очистка воды от загрязнений

Цель: изучение различных методов очистки воды от загрязнений.

Оборудование: четыре пробирки, четыре воронки, фильтр, штатив, активированный уголь, модельная вода (загрязнённая механическими примесями и растительным маслом).

Ход работы:

- Воду с механическими примесями и с жирной плёнкой налить через фильтры в две пробирки.

- Воду с механическими примесями и с жирной плёнкой пропустить через активированный уголь в другие две пробирки.

- Заполнить таблицу №6 по результатам проведённых опытов:

Табл. № 6

| Состояние воды | Способ очистки |
| --- | --- |
|  | Фильтрование | Адсорбция |
| С механическими примесями |  |  |
| С жирной плёнкой |  |  |

- Сделать вывод.

5. Рефлексия:

- Что такое органолептические показатели?

- Раскрыть методику проведения опытов.

- Характеристики мутности и запахов воды.

- Охарактеризовать способы устранения жёсткости воды.

- Что означает синий осадок при добавлении в воду калия железистосинеродистого?

- Как влияют СМС на водные зелёные растения.

- Способы очистки воды от загрязнений.

6. Выводы:

- Пресные воды Александровск-Сахалинского района загрязнены.

- Одним из ведущих загрязнителей пресной воды является железо.

- Пресные воды жесткие, что создаёт определённые трудности её использования.

- От небольших загрязнений воду можно очистить в бытовых и полевых условиях.

- При употреблении воды с данными загрязнениями чаще страдают сердечно-сосудистая, нервная и пищеварительная системы.

- Причины несоответствия качества воды нормативным требованиям:

- отсутствие  необходимого комплекса установок;

- ветхое состояние водопроводных сетей;

- химический состав почв.

- На практическом занятии студенты научились определять некачественную воду и приобрели элементарные навыки её очищения.