Баннова Н.В.

Методические указания к ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ

по теме «Архитектурная графика»

для специальности  07.02.01 Архитектура

ПМ  01  Проектирование объектов архитектурной среды

Раздел ПМ 1 Осуществление изображения архитектурного замысла при выполнении чертежей.

МДК. 01. 01 Изображение архитектурного замысла при проектировании.

Баннова Н.В.  Методические указания к  практическим работам по теме «Архитектурная графика»  – Омск:  БПОУ ОО  «ОКОТСиТ», 2015

Методические указания к практическим работам по теме «Архитектурная графика» отвечают требованиям учебного процесса и содержанию программы профессионального модуля ПМ  01  Проектирование объектов архитектурной среды» для студентов специальности 07.02.01 – Архитектура.

# Методические указания предназначены для студентов, выполняющих практические работы и содержат краткий текстовой материал и указания по выполнению практических работ.

© Омский  колледж отраслевых технологий строительства и транспорта, 2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение | 4 |
| --- | --- |
| Практическая работа № 1 | 5 |
| Практическая работа № 2 | 10 |
| Практическая работа № 3 | 13 |
| Практическая работа № 4 | 18 |
| Практическая работа № 5 | 21 |
| Информационные источники | 27 |

# ВВЕДЕНИЕ

# Настоящие методические указания по выполнению практических работ предназначены для студентов по специальности 07.02.01 Архитектура. Они определяют содержание, объем, последовательность и методику выполнения практических работ.

# Программа рассчитана на проведение практических аудиторных занятий с предваряющей выполнение работ выдачей материала в виде методических объяснений и указаний. В методических указаниях дается краткий текстовой материал и указания по выполнению практических работ.

# В ходе практического выполнения заданий учащиеся овладевают приемами работы в следующих графических техниках: рисунок тушью от руки, графике с помощью чертежных инструментов; в технике архитектурной отмывки (черно-белой и цветной).

# При выполнении практических работ студент демонстрирует образовательные результаты, соответствующие ФГОС:

# - ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;

# У-1 Умеет выполнять профессиональные функции  и реализовывать основные направления профессиональной деятельности.

# - ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;

# З-1 Знает решения типовых профессиональных задач.

# У-1 Умеет планировать собственную деятельность, подбирать ресурсы и методы решения типовых профессиональных задач.

# О-2  Имеет опыт оценки собственной деятельности с предложенными критериями оценки.

# - ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;

# З-1 Знает источники информации.

# У-1 Умеет осуществлять отбор источников информации  для эффективного решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

# О-1 Имеет опыт отбора источников информации  для эффективного решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития

# - ПК 1.3 Осуществлять изображение архитектурного замысла, выполняя архитектурные чертежи и макеты.

# Для выполнения дипломного проекта студент должен уметь:

# - использовать приемы и технику исполнения графики как формы фиксации принятого решения;

# - выполнять отмывку и другие виды покраски чертежей;

# знать:

# - основы теории архитектурной графики;

# - правила компоновки и оформления чертежей;

# - законы, методы и приемы проецирования, выполнения перспективных проекций, построения теней на ортогональных, аксонометрических и перспективных проекциях;

Практическая работа № 1

Тема: Выполнение шрифтовой композиции.

Продолжительность: 10 часов.

Цель работы: Изучить написание букв и цифр узкого архитектурного и инженерного шрифтов.

Образовательные результаты, соответствующие ФГОС:

# ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;

# У-1  Умеет выполнять профессиональные функции  и реализовывать основные направления профессиональной деятельности.

# - ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;

# О-2 Имеет опыт оценки собственной деятельности с предложенными критериями оценки.

Обучающийся должен:

Уметь:

- использовать приемы и технику исполнения графики как формы фиксации принятого решения.

Знать:

- основы теории архитектурной графики;

- правила компоновки и оформления чертежей;

Используемое оборудование и материалы:

1) Пластиковая линейка с двумя роликами на концах (рейсшина) длиной 55 или 75 см.

2) Готовальня - комплект чертежных инструментов, уложенных в футляр.

3) Пластиковые угольники под 45°, 30° и 60°.

4) Масштабную линейку размером 30 см.

5) Чертежная бумага.

6) Карандаши. Для вычерчивания работ под обводку тушью возможно использование механических карандашей с толщиной грифеля от 0,3 до 0,5 мм следующих марок ТМ, Т, 2Т, 3Т, (зарубежная маркировка НВ, Н, 2Н, 3Н).

7) Ластики для стирания карандашных линий – мягкие, белые, не повреждающие поверхность бумаги.

8) Тушь.

9) Линер.

10) Кроме традиционных инструментов можно использовать рапидографы и изографы.

Методические указания

Шрифтовое оформление архитектурно-строительных чертежей подчинено определенным правилам и установкам ГОСТ 2. 304—81. Однако в практике архитектора доля чертежей, оформляемых согласно нормативам ГОСТа, существенна, но не исчерпывает всех вариантов чертежных, эскизных и рисованных проектных и графических документов. В проектной работе часто возникают ситуации, требующие быстрого исполнения от руки с помощью карандаша, пера, рапидографа, фломастера, шрифтовых и цифровых таблиц, надписей и размеров. В любом случае архитектор должен владеть грамотой начертания шрифта, понимать особенности графического построения различных букв и цифр. При   оформлении архитектурно-строительных проектов, проектов реконструкции, планов реставрации архитектурных памятников, генеральных планов застройки используют соответственно назначению графических документов шрифты архитектурные, которые бывают различных видов:

Архитектурный узкий

Узкий архитектурный шрифт еще проще в изображении, чем и объясняется его применение в оформлении экзаменационной работы по черчению. Строгость этой шрифтовой композиции хорошо гармонирует с абстрактными формами предлагаемого на экзамене объекта. Расчет надписей, выполненных узким архитектурным шрифтом, очень прост. Расстояние между буквами или пробел в шрифте один и тот же в словах одной высоты, в отличие от художественных шрифтов, включая и “Гротеск”. Это объясняется тем, что гарнитуры “узкого архитектурного шрифта” вписываются в узкие прямоугольники и площадь между буквами получается практически одинаковой. Пропорции этого шрифта следующие: S норм = 1/6 H, где S норм – ширина нормальной буквы, H – высота буквы, S шир.= 1,5S, где S шир – ширина широких букв, их шесть: Ж, Ф, Ш, Щ, Ы, Ю

Рис. 1 Шрифт - Архитектурный узкий

Пропорции шрифта следующие: S норм. =1/6Н, где S норм.- ширина нормальной буквы, а Н - высота буквы, S шир. = 1,5h, где S шир. - ширина широких букв, их шесть: Ж, Ф, Ш, Щ, Ы, Ю. Расстояния между буквами в словах одной высоты одинаковы (Рисунок 1).

Инженерный шрифт

Надписи на чертежах и других конструкторских документах, выполненных от руки должны соответствовать ГОСТ2.304-81.

Размер шрифта h - величина определенная высотой прописных букв в миллиметрах.

Высота прописных букв h измеряется перпендикулярно к основанию строки.

Устанавливаются следующие размеры шрифта (мм):1,8; 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28; 40 .

ГОСТ 2.304-81 устанавливает четыре типа шрифта:

- Тип А без наклона (d=h/14);

- Тип А с наклоном около 75о (d=h/14);

- Тип Б без наклона (d=h/10);

- Тип Б с наклоном около 75о (d=h/10).

Тип определяется параметрами шрифта: расстояниями между буквами, минимальный шаг строк, минимальное расстояние между словами и толщина линий шрифта.

Параметры в зависимости от размера шрифта приведены в таблице 1.

Таблица 1. Параметры шрифта

| Параметры шрифта | Обозначение | Размеры в мм. |
| --- | --- | --- |
| Размер шрифта | h | 1,8 | 2,5 | 3,5 | 5 | 7 | 10 | 14 | 20 | 28 | 40 |
| Высота прописных букв и цифр | h | 1,8 | 2,5 | 3,5 | 5 | 7 | 10 | 14 | 20 | 28 | 40 |
| Высота строчных букв | c | 1,3 | 1,8 | 2,5 | 3,5 | 5 | 7 | 10 | 14 | 20 | 28 |
| Толщина линий шрифта | А | d | - | 0,18 | 0,25 | 0,35 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 2,0 | 2,8 |
|  | Б |  | 0,18 | 0,25 | 0,35 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 2,0 | 2,8 | 4,0 |
| Ширина буквы | А | g | - | 1,1 | 1,5 | 2,1 | 3 | 4,2 | 6 | 8,4 | 12 | 16,8 |
|  | Б |  | 1,1 | 1,5 | 2,1 | 3 | 4,2 | 6 | 8,4 | 12 | 16,8 | 24 |
| Расстояние между буквами | А | a | - | 0,35 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 2,0 | 2,8 | 4,0 | 5,7 |
|  | Б |  | 0,35 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 2,0 | 2,8 | 4,0 | 5,7 | 8 |
| Минимальный шаг строк | А | b | - | 4,0 | 5,5 | 8,0 | 11,0 | 16,0 | 22,0 | 31,0 | 44 | 61,6 |
|  | Б |  | 3,1 | 4,3 | 6,0 | 8,5 | 12,0 | 17,0 | 24,0 | 34,0 | 47,6 | 68 |
| Минимальное расстояние между словами | А | e | - | 1,1 | 1,5 | 2,1 | 3 | 4,2 | 6 | 8,4 | 12 | 16,8 |
|  | Б |  | 1,1 | 1,5 | 2,1 | 3 | 4,2 | 6 | 8,4 | 12 | 16,8 | 24 |

Применение шрифта 1,8 не рекомендуется и допускается только для типа Б

Задание

- На формате А4 вычертить шрифт в соответствии с примером (рис. 2). Высота букв и цифр в основной надписи (буквы в алфавитном порядке) - 12 мм, в остальном тексте 3-6 мм. Линии должны быть четкими, с ровными краями. Для основной надписи (буквы в алфавитном порядке) - сетка для букв и цифр обводится толщиной 0,1мм, а сами буквы и цифры толщиной 0,3мм. Остальные надписи обводятся в зависимости от величины шрифта от 0,1 до 0.2мм. Линии построения не обводятся

Рис. 2 – пример работы для Архитектурного узкого шрифта

2. На формате А4 вычертить все  заглавные буквы  инженерного шрифта в соответствии с примером (рис. 3). Шрифт типа А с наклоном около 75о. Высота букв 5мм.

Рис. 3 Пример работы для Инженерного шрифта

Критерии оценки работы:

Оценка «5» (отлично) - полностью правильно  и аккуратно выполненное задание;

Оценка «4» (хорошо) - допущена одна ошибка, но задание выполнено аккуратно или неаккуратно выполнено задание, но без ошибок;

Оценка «3» (удовлетворительно) - допущено 2 - 3 ошибки, но задание выполнено аккуратно или неаккуратно выполнено задание, но допущена 1 ошибка ;

Оценка «2» (неудовлетворительно) - задание выполнено с грубыми ошибками,  неаккуратно или не выполнено.

Практическая работа № 2

Тема: Выполнение композиции в линейной графике.

Продолжительность: 6 часов.

Цель работы: Закрепить полученные навыки черчения различных по типам и толщине линий и навык обводки прямых линий по линейке.

Образовательные результаты, соответствующие ФГОС:

# - ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;

# У-1  Умеет выполнять профессиональные функции  и реализовывать основные направления профессиональной деятельности.

# - ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;

# З-1 Знает решения типовых профессиональных задач.

# У-1 Умеет планировать собственную деятельность, подбирать ресурсы и методы решения типовых профессиональных задач.

# О-2  Имеет опыт оценки собственной деятельности с предложенными критериями оценки.

# - ПК 1.3 Осуществлять изображение архитектурного замысла, выполняя архитектурные чертежи и макеты.

Обучающийся должен

# Уметь:

# - использовать приемы и технику исполнения графики как формы фиксации принятого решения;

# Знать:

# - основы теории архитектурной графики;

# - правила компоновки и оформления чертежей;

Используемое оборудование и материалы:

1). Пластиковая линейка с двумя роликами на концах (рейсшина) длиной 55 или 75 см.

2). Готовальня - комплект чертежных инструментов, уложенных в футляр

3). Пластиковые угольники под 45°, 30° и 60°

4). Масштабную линейку размером 30 см.

5). Чертежная бумага

6). Карандаши. Для вычерчивания работ под обводку тушью возможно использование механических карандашей с толщиной грифеля от 0,3 до 0,5 мм следующих марок ТМ, Т, 2Т, 3Т, (зарубежная маркировка НВ, Н, 2Н, 3Н)

7). Ластики для стирания карандашных линий – мягкие, белые, не повреждающие поверхность бумаги

8). Тушь

9). Линер

10). Кроме традиционных инструментов можно использовать рапидографы и изографы

Методические указания:

При выполнении работы следует использовать различные по толщинам линии, причем толщины линий не обязательно должны соответствовать принятым основным толщинам линий архитектурного чертежа. Можно придумать и использовать разнообразные прерывистые, пунктирные линии и штрихи, не придерживаясь требований, предъявляемых к штриховым линиям невидимого контура и штрих - пунктирным осевым линиями  архитектурного чертежа.

Задание:

В пределах рабочего поля А3 формата скомпоновать шесть квадратов со стороной  100 мм. В пределах каждого из квадратов при помощи разнообразных начерченных прямых, ломаных, штриховых, штрих - пунктирных линий различной толщины попытаться изобразить эмоциональные переживания - «равновесие», «смятение», «веселье», «грусть», или природные явления – «мороз», «ветер», «гроза», «дождь» и т.п  (пример рис. 1)

Рис. 1 Шесть квадратов со стороной  100 мм

Примеры выполненные студентами специальности Архитектура:

Критерии оценки работы:

Оценка «5» (отлично) - полностью правильно  и аккуратно выполненное задание;

Оценка «4» (хорошо) - допущена одна ошибка, но задание выполнено аккуратно или неаккуратно выполнено задание, но без ошибок;

Оценка «3» (удовлетворительно) - допущено 2 - 3 ошибки, но задание выполнено аккуратно или неаккуратно выполнено задание, но допущена 1 ошибка ;

Оценка «2» (неудовлетворительно) - задание выполнено с грубыми ошибками,  неаккуратно или не выполнено.

Практическая работа № 3

Тема: Выполнение чертежа архитектурного фрагмента в технике отмывки

Продолжительность: 6 часов.

Цель работы: Овладеть одним из приемов графики - техникой отмывки.

Образовательные результаты, соответствующие ФГОС:

# - ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;

# У-1  Умеет выполнять профессиональные функции  и реализовывать основные направления профессиональной деятельности.

# - ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;

# З-1 Знает решения типовых профессиональных задач.

# У-1 Умеет планировать собственную деятельность, подбирать ресурсы и методы решения типовых профессиональных задач.

# О-2  Имеет опыт оценки собственной деятельности с предложенными критериями оценки.

# - ПК 1.3 Осуществлять изображение архитектурного замысла, выполняя архитектурные чертежи и макеты.

Обучающийся должен

# Уметь:

# - использовать приемы и технику исполнения графики как формы фиксации принятого решения;

# - выполнять отмывку и другие виды покраски чертежей;

# Знать:

# - основы теории архитектурной графики;

Используемое оборудование и материалы:

1) Пластиковая линейка с двумя роликами на концах (рейсшина) длиной 55 или 75 см.

2) Готовальня - комплект чертежных инструментов, уложенных в футляр.

3) Пластиковые угольники под 45°, 30° и 60°.

4) Масштабную линейку размером 30 см.

5) Чертежная бумага.

6) Карандаши. Для вычерчивания работ под обводку тушью возможно использование механических карандашей с толщиной грифеля от 0,3 до 0,5 мм следующих марок ТМ, Т, 2Т, 3Т, (зарубежная маркировка НВ, Н, 2Н, 3Н).

7) Ластики для стирания карандашных линий – мягкие, белые, не повреждающие поверхность бумаги.

8) Тушь.

9) Линер.

10) Кроме традиционных инструментов можно использовать рапидографы и изографы.

11) Кисти

Методические указания:

Принципы передачи изображения.

Основами всех технических форм служат простые формы геометрических тел: шар, цилиндр, конус, призма и др. На освещенных телах простейших геометрических фигур можно проследить градации света и тени, изображение которых на бумаге помогает показать предмет в пространстве. И так, в порядке уменьшения освещенности предмета светотеневые оттенки располагаются в следующей последовательности: блик, свет, полутон, собственная тень, рефлекс, падающая тень, отражение (см. рис. 1)

- Свет - это наиболее освещенная часть поверхности. Самое освещенное место в изображении необходимо найти уже в начале работы, обвести его легким контуром и оберегать его чистоту, так как за полную силу света принимается, как правило, белизна бумаги.

- Блик - это отражающая свет часть освещенной блестящей поверхности тела, Чаще округлой формы, изображаемая в виде яркого пятна.

- Полутон - плавный переход от света к тени, участок поверхности между светом и собственной тенью.

- Собственная тень - участок поверхности, противоположный свету.

- Рефлекс - полоса собственной тени, освещенная частично отраженным от окружающего пространства светом (подсветка предмета с теневой стороны противоположной источнику света)

- Падающая тень - это тень от освещенного предмета па поверхность другого предмета. Падающие тени всегда темнее собственных.

Рис. 1 Градация света и тени

В процессе изображения полутонов, собственных и падающих теней следует руководствоваться следующими закономерностями:

а) светлое, удаляясь от источника света и зрителя, темнеет, а темное - светлеет, уменьшается контраст между светлым и темным;

б) наибольший контраст между светлым и темным всегда па

переднем плане.

Контрасты передаются сочетанием освещенной и теневой плоскостей. При этом распределение света и тени у перелома граней неравномерно по силе топа. Чем ближе к освещенной грани, тем она темнее. По принципу этого эффекта светлое здание изображается на темном, а затененные его части- на светлом фоне (небе). Поэтому фон изображается неравномерным по силе тона в пределах поля изображения. Падающие тени по мере удаления светлеют, а сила тона падающей тени тем больше, чем темнее поверхность, на которую она падает. Собственные тени всегда светлее падающих, а при введении архитектурному проектированию - всегда теплее по тону.

Участок фона, граничащий с освещенными плоскостями, кажется более темным, чем общий тон всего фона.

Задание:

- На формате А3 вычертить  дорический ордер в соответствии с этапами:

- Выполнить отмывку в соответствии с этапами:

- Работа начинается с отделения света и тени на чертеже. Все затененные места чертежа покрываются раствором туши такой силы, чтобы про высыхании все покрытые тушью участки были несколько светлее самых светлых рефлексов в теневых местах чертежа. Это необходимо, чтобы не перетемнить чертеж.

- Вторая операция состоит в покрытии очень легким тоном, почти водой, всей поверхности данной детали, фрагмента или фасада. При этом нетронутыми остаются все ребра, которые находятся под непосредственным воздействием света, падающего на них под прямым углом, а также плоскости, на которые лучи света падают под углом 90 градусов или близким к нему.

- Затем вся поверхность чертежа делится на несколько основных планов в зависимости от их удаления в глубину, что видно по профилю и что необходимо предварительно изучить на эскизе. Первый план, расположенный ближе всего к зрителю, посылает в глаз больше отраженных лучей, чем планы, расположенные далее в глубину. Поэтому первый освещенный план изображается светлее остальных. Под словом «план» в данном случае следует понимать вертикальные поверхности, параллельные фасадной плоскости проекций.

- Вся поверхность детали, за исключением первого плана, покрывается таким же легким раствором туши, каким была покрыта вся поверхность чертежа. По высыхании поверхности чертежа первый план оказывается несколько светлее остальных, более глубоких.

- Продолжая работу далее, покрывают последовательно одним и тем же легким раствором планы, за исключением уже покрытых; каждый раз бумаге дают хорошо просохнуть. Не следует вводить слишком много планов, достаточно 5-7 основных, наиболее характерных. Все второстепенные, близко расположенные планы, следует объединять в один; их разделение (при необходимости), можно сделать в конце работы.

- Для упрощения работы покрытие легким раствором туши производят сразу на всех участках света и тени. Ребра, обращенные к источнику света, особенно на первом плане, стараются сохранить светлыми. После распределения степени освещенности на светлых планах переходят к работе над участками, находящимися в тени. Тени, расположенные на первом плане и на планах, ближайших к зрителю, изображаются более интенсивными, чем тени, находящиеся на более глубоких планах; последние изображаются более ослабленными и с меньшими подробностями в градациях.

- Это правило неприменимо в тех случаях, когда в теневых частях детали или фрагмента имеются относительно замкнутые пространства, как, например, промежутки между модульонами в карнизах. Эти промежутки следует тушевать темнее модульонов, хотя последние и находятся на ближнем плане. Так как замкнутые глубокие пространства в теневых частях слабее освещаются отраженными лучами. Это относится и к проемам, в которых раскрываются внутренние, затемненные помещения.

- Покрытие затененных поверхностей идет так же последовательно по планам, как и при тушевке освещенных поверхностей, но в обратном порядке. Последними покрываются тени самого близкого к зрителю плана.

- На всех ребрах детали, находящихся в тени и обращенных к источникам отраженного света, при покрытии теней необходимо оставлять тонкую полоску, чуть светлее тени. Это явлении наблюдается в натуре, и передача его способствует большему выявлению рельефности формы. Следует отметить, что светящиеся ребра детали в тени (как и на свету) будут различны по силе, то есть на передних планах они будут более светлыми, чем на планах, более глубоких.

Пример итоговой работы:

Критерии оценки работы:

Оценка «5» (отлично) - полностью правильно  и аккуратно выполненное задание;

Оценка «4» (хорошо) - допущена одна ошибка, но задание выполнено аккуратно или неаккуратно выполнено задание, но без ошибок;

Оценка «3» (удовлетворительно) - допущено 2 - 3 ошибки, но задание выполнено аккуратно или неаккуратно выполнено задание, но допущена 1 ошибка ;

Оценка «2» (неудовлетворительно) - задание выполнено с грубыми ошибками,  неаккуратно или не выполнено.

Практическая работа № 4

Тема: Выполнение иллюстративного чертежа в черно-белой  графике.

Продолжительность: 6 часов.

Цель работы: Закрепить полученные навыки создания и выполнения простейшей орнаментальной графической композиции из прямых линий и техники обводки прямых линий тушью рейсфедером по линейке. Ознакомление с графическим приемом тоновой заливки.

Образовательные результаты, соответствующие ФГОС:

# - ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;

# У-1  Умеет выполнять профессиональные функции  и реализовывать основные направления профессиональной деятельности.

# - ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;

# З-1 Знает решения типовых профессиональных задач.

# У-1 Умеет планировать собственную деятельность, подбирать ресурсы и методы решения типовых профессиональных задач.

# О-2  Имеет опыт оценки собственной деятельности с предложенными критериями оценки.

# - ПК 1.3 Осуществлять изображение архитектурного замысла, выполняя архитектурные чертежи и макеты.

Обучающийся должен:

# Уметь:

# - использовать приемы и технику исполнения графики как формы фиксации принятого решения;

# - выполнять отмывку и другие виды покраски чертежей;

# Знать:

# - основы теории архитектурной графики;

# - правила компоновки и оформления чертежей.

Используемое оборудование и материалы:

1) Пластиковая линейка с двумя роликами на концах (рейсшина) длиной 55 или 75 см.

2) Готовальня - комплект чертежных инструментов, уложенных в футляр.

3) Пластиковые угольники под 45°, 30° и 60°.

4) Масштабную линейку размером 30 см.

5) Чертежная бумага.

6) Карандаши. Для вычерчивания работ под обводку тушью возможно использование механических карандашей с толщиной грифеля от 0,3 до 0,5 мм следующих марок ТМ, Т, 2Т, 3Т, (зарубежная маркировка НВ, Н, 2Н, 3Н).

7). Ластики для стирания карандашных линий – мягкие, белые, не повреждающие поверхность бумаги.

8). Тушь.

9). Линер.

10). Кроме традиционных инструментов можно использовать рапидографы и изографы.

Методические указания:

При составлении орнамента не следует дробить орнаментальное поле на слишком мелкие элементы или использовать очень тонкие полосы, поскольку выполнить в технике заливки тоном подобные элементы аккуратно, не имея навыка, затруднительно.

При выполнении работы следует учесть то обстоятельство, что технику заливки тоном выполняют, используя круглую кисточку с тонким кончиком из мягкого ворса (колонок, белка).

Перед тем как приступить к заливке тоном отдельных компонентов композиции, следует обвести эти компоненты рейсфедером тушью по линейке линиями, толщина которых не менее 0,5 мм.

Задание:

В пределах рабочего поля чертежа 390×290 мм скомпоновать квадрат со стороной 180 мм (200 мм) в пределах которого сочинить орнамент из прямых линий, который затем подать в черно-белой графике.

Работа выполняется как чертеж с использованием техники обводки прямых линий чертежа по линейке рейсфедером тушью и заливки некоторых компонентов придуманного обучающимся орнамента кисточкой раствором туши и гуаши черного цвета.

Примеры выполнения работы:

Критерии оценки работы:

Оценка «5» (отлично) - полностью правильно  и аккуратно выполненное задание;

Оценка «4» (хорошо) - допущена одна ошибка, но задание выполнено аккуратно или неаккуратно выполнено задание, но без ошибок;

Оценка «3» (удовлетворительно) - допущено 2 - 3 ошибки, но задание выполнено аккуратно или неаккуратно выполнено задание, но допущена 1 ошибка ;

Оценка «2» (неудовлетворительно) - задание выполнено с грубыми ошибками,  неаккуратно или не выполнено.

Практическая работа № 5

Тема: Выполнение чертежа в полихромной графике

Продолжительность: 7-8 часов.

Цель работы: Закрепление знаний по построению перспективных проекций зданий и наложению теней в перспективных проекциях. Отмывка в полихромной гамме.

Образовательные результаты, соответствующие ФГОС:

# - ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;

# У-1  Умеет выполнять профессиональные функции  и реализовывать основные направления профессиональной деятельности.

# - ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;

# З-1 Знает решения типовых профессиональных задач.

# У-1 Умеет планировать собственную деятельность, подбирать ресурсы и методы решения типовых профессиональных задач.

# О-2  Имеет опыт оценки собственной деятельности с предложенными критериями оценки.

# - ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;

# З-1 Знает источники информации.

# У-1 Умеет осуществлять отбор источников информации  для эффективного решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

# О-1 Имеет опыт отбора источников информации  для эффективного решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития

# - ПК 1.3 Осуществлять изображение архитектурного замысла, выполняя архитектурные чертежи и макеты.

Обучающийся должен

# Уметь:

# - использовать приемы и технику исполнения графики как формы фиксации принятого решения;

# - выполнять отмывку и другие виды покраски чертежей;

# Знать:

# - основы теории архитектурной графики;

# - правила компоновки и оформления чертежей;

# - законы, методы и приемы проецирования, выполнения перспективных проекций, построения теней на ортогональных, аксонометрических и перспективных проекциях;

Используемое оборудование и материалы:

1). Пластиковая линейка с двумя роликами на концах (рейсшина) длиной 55 или 75 см.

2). Готовальня - комплект чертежных инструментов, уложенных в футляр.

3). Пластиковые угольники под 45°, 30° и 60°.

4). Масштабную линейку размером 30 см.

5). Чертежная бумага.

6). Карандаши. Для вычерчивания работ под обводку тушью возможно использование механических карандашей с толщиной грифеля от 0,3 до 0,5 мм следующих марок ТМ, Т, 2Т, 3Т, (зарубежная маркировка НВ, Н, 2Н, 3Н).

7). Ластики для стирания карандашных линий – мягкие, белые, не повреждающие поверхность бумаги.

8). Тушь.

9). Линер.

10). Кроме традиционных инструментов можно использовать рапидографы и изографы.

11) кисти

12 акварельные краси

Методические указания:

# Рассмотрим пример построения перспективы схематизированного здания (см. рисунок 5.1).

# На ортогональных проекциях устанавливаем положение точки зрения и картины. Картину проводим под углом 30º к фасаду через один из углов плана здания. Положение точки зрения S выбираем таким образом, чтобы угол зрения при вершине в точке S составлял 30…35 º, а луч SP был перпендикулярен к картине и не выходил за пределы средней трети угла зрения.

# На плане определяем положение Fn – точки схода вертикальных прямых плана и их картинные следы 1, 2, 3. Построение перспективы точек плана, можно осуществить как пересечение прямых, имеющих точку схода Fn с лучами, проведенными из точки зрения S в данные точки. Для этого на плане проводим лучи из точки зрения S, и определяем их картинные следы а, б, в, г, д. (см. рисунок  1).

# Далее приступаем к построению перспективы увеличенной в два раза (рисунок 2). Определяем положение точек P и Fn на линии горизонта и картинных следов 1, 2, 3, а, б, в, г, д на основании картины К1, при этом высоту горизонта и все размеры увеличиваем в 2 раза. Картинные следы 1, 2, 3 соединяем с точкой схода Fn. Перспективой лучей, являются вертикальные прямые проведенные из картинных следов а, б, в, г, д. Соединив построенные точки получим перспективу плана здания. Высоты строим таким же образом, как и при двух точках схода, но число построений увеличивается, т.к. приходится определять высоты большего числа ребер объекта.

# Натуральные величины высот, увеличенные в два раза, откладываем в картинных следах 1, 2, 3. Соединив полученные точки с Fn, и подняв вертикальные ребра с плана, построим перспективу схематизированного здания.

# Рис. 1

# Рис. 2

# Построение теней

Для лучшей наглядности, перспективные изображения, как и другие виды проекций, сопровождаются построением теней при естественном освещении (лучи параллельны). При построении теней в интерьере используется факельное освещение (лучи не параллельны, исходящие из одной точки). Необходимо отметить, что большинство закономерностей, наблюдаемые при построении теней в ортогональных и аксонометрических проекциях, сохраняются в перспективе, с одним отличием – параллельные линии имеют точки схода.

При построении теней в перспективе могут быть выбраны следующие положения солнца:

а) солнце сбоку слева или справа;

б) солнце сзади слева или справа;

в) солнце спереди слева или справа.

Рис. 3

Рассмотрим каждый из случаев.

а) Солнце сбоку слева (рисунок 3). В этом случае лучи параллельны картине и точек схода не имеют. Задаются лучом l и его горизонтальной проекцией l1 . Тени строятся аналогично теням в аксонометрии.

Рис. 4

б) Солнце сзади слева (рисунок 4). В этом случае солнце находится за зрителем слева. Поэтому точка схода горизонтальных проекций лучей будет находиться справа на линии горизонта L1 , а точка схода лучей L ниже горизонта на одной вертикали с L1 , выбирается произвольно.

Рис. 5

в) Солнце спереди справа (рисунок 5). В этом случае солнце находится перед зрителем справа. Точки схода лучей L находятся справа выше горизонта на одной вертикальной линии с L1 – точкой схода горизонтальных проекций лучей.

# Задание:

# Найти вариант плана одноэтажного, простого по  форме здания. Выполнить построение перспективы на формате А3.

# Выбрать вариант положения солнца. Выполнить построение теней.

# Выполнить поиск вариантов стаффажа и антуража, наиболее удачные перенести в соответствии с пропорциональностью на формат.

# Выполнить полихромную отмывку, согласовывая цветовые решения с преподавателем

# Примеры работ:

Критерии оценки работы:

Оценка «5» (отлично) - полностью правильно  и аккуратно выполненное задание;

Оценка «4» (хорошо) - допущена одна ошибка, но задание выполнено аккуратно или неаккуратно выполнено задание, но без ошибок;

Оценка «3» (удовлетворительно) - допущено 2 - 3 ошибки, но задание выполнено аккуратно или неаккуратно выполнено задание, но допущена 1 ошибка ;

Оценка «2» (неудовлетворительно) - задание выполнено с грубыми ошибками,  неаккуратно или не выполнено.

# Информационные  источники

- ГОСТ2.304-81 Шрифты чертежные

- Гулевич Н.Н., Винокурова А.Е., Максимова И.А., Русанова Е.А., Соколова Т.Н., Щербакова Н.В Пособие к практическим заданиям по архитектурной графике. Издательство: МАРХИ, 2014

- Кудряшов К.В.  Архитектурная графика. Издательство: Архитектура-С, стр.  312, 2006

# Text boxes

Омск-2015

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

бюджетное профессиональное образовательное            учреждение Омской области «Омский колледж отраслевых технологий строительства и транспорта»