## Slide 1: МДК 03.01 Планирование и организация работы структурного подразделения

## Slide 2
«Не судите о способностях по лёгкости усвоения.
Успешнее и дальше идёт тот, кто мучительно преодолевает себя и препятствия.
Любовь к познанию – главное мерило».
Антуан де Сент Экзюпери

## Slide 3: Повторение темы: Рациональная организация рабочих мест

## Slide 4: ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ:
Принципы организации рабочих мест
Требования к безопасности работ
Документационное обеспечение рабочих мест

## Slide 5: ТЕСТ «Рациональная организация рабочих мест»

## Slide 6: Правильные варианты ответов
1 вариант |  | 2 вариант | 
1 вопрос | В | 1 вопрос | Б
2 вопрос | Б | 2 вопрос | А
3 вопрос | А | 3 вопрос | Б
4 вопрос | Б | 4 вопрос | В
5 вопрос | А | 5 вопрос | В
Критерии оценок:
Оценка «5» - ошибок нет Оценка «4» - 1 ошибка Оценка «3» - 2 ошибки Оценка «2» - 4-5 ошибок (не справился с заданием)

## Slide 7: Доклад Основоположники современной науки об организации труда и управлении

## Slide 8
Супруги Фрэнк Гилбрет (1868-1924) и Лилиан Гилбрет (1878 -1972)

## Slide 15
Тема: Нормирование труда в структурном подразделении

## Slide 16: Видеоролик
Роль Алексея Стаханова в повышении норм выработки

## Slide 17: Причины недовольства работников
нормировщик СРАЗУ менял норму, не дожидаясь пока новый метод производства распространится среди всех или хотя бы большинства рабочих.

## Slide 18: Как избежать ошибок при внедрении норм труда?
Нужно не сразу пересматривать норму, а тогда, когда новый способ производства овладеет массами
Желательно перед повышением нормы выработки посмотреть на величину инфляции, курс валюты, стоимость продуктовой корзины и сравнить с выработкой продукции.
Повышать норму выработки нужно очень осторожно!

## Slide 19: ПЛАН:
Сущность нормы труда и ее виды
Задачи и принципы нормирования труда
Методы нормирования затрат труда

## Slide 20
Нормой труда называется установленный для работника объем работы в час, день (смену), неделю, месяц, год, который он обязан выполнить при нормальных условиях работы.

## Slide 21
Введение, пересмотр и замена норм труда производится работодателем с учетом мнения профкома, локальными нормативными актами.
О введении новых норм работники извещаются не менее чем за два месяца.

## Slide 22: Виды норм труда
Норма времени — это необходимые затраты времени на выполнение единицы работы одним или несколькими работниками.
Норма выработки — это количество единиц работы, которые должны быть выполнены в единицу времени (час, смену, месяц и т. д.).
Норма обслуживания — это число объектов, которые должны обслуживаться в единицу времени одним или несколькими работниками.
Норма численности работников — это необходимое количество работников для выполнения предусмотренного объема работы в единицу времени.

## Slide 23: Видеоролик: Пути оптимизация затрат труда при внедрении бережливого производства на ПАО «АПЗ»
Вопрос:
О каких нормах говорится в видеоматериале:
а) нормы времени;
б) нормы выработки;
в) нормы численности

## Slide 24: Методы установления норм времени

## Slide 25: Хронометраж

## Slide 26: Хронокарта лепки гриба
Наблюдательный лист |  |  | 
№ | Рабочие моменты (фиксажные точки) | Текущее время час.- мин.-сек. | Продолжительность процесса, мин
0 | Начало наблюдения | 8-00-00 | 
1 | Размягчить пластилин | 8-03-00 | 3
2 | Сформовать шляпку гриба | 8-05-00 | 2
3 | Сформовать ножку гриба | 8-07-00 | 2
4 | Соединить шляпку и ножку | 8-08-00 | 1
Итого |  |  | 8

## Slide 27: Число замеров зависит от типа производства

## Slide 28: НОРМИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ КЛАВИАТУРЫ КДБА 422412.002
Наименование операций | Разряд работ | Трудоемкость изготовления, мин. | Трудоемкость изготовления, час
Изготовление платы | 4 | 6,72 | 0,112
Вырубка | 4 | 0,57 | 0,01
Сборка | 4 | 2,07 | 0,03
Изготовление жгута | 4 | 5,78 | 0,1
Приготовление флюса | 4 | 0,51 | 0,01
Электромонтаж | 4 | 0,03 | 0,0005
Лакирование | 4 | 0,55 | 0,01
Сушка | 4 | 0,27 | 0,005
Контроль внешнего вида | 4 | 6,11 | 0,1
Контроль функционирования | 4 | 0,37 | 0,006
Упаковка | 4 | 1,22 | 0,02
Итого по изделию |  | 24,16 | 0,4

## Slide 29
Подготовка к наблюдению
Хронометрирование
Получение результата и его анализ
Выбор рабочего места для хронометража, расчленение операции на переходы,
определение фиксажных точек, т.е. моментов указывающих на начало и конец операции, установление необходимого количества замеров.
Измеряются элементы изучаемой операции и записывается продолжительность каждого элемента в хронометражную карту по текущему времени или по отдельным отчётам с остановкой приборов.
Обработка хронометражного ряда и определение коэффициента устойчивости хронометражного ряда (отношение максимальной продолжительности замера ряда, к минимальной продолжительности ряда.)
Стадии проведения хронометража

## Slide 30
СОСТАВ ТЕХНИЧЕСКОЙ НОРМЫ ВРЕМЕНИ |  |  | 
№ | Элементы нормы | Обоз. | Содержание элемента нормы времени
1 | Подготовительно-заключительное время | Тпз | Получение производственного задания, наряда, технической документации, указаний и инструктажа; Ознакомление с полученным заданием, технологической документацией и чертежом; Получение инструментов и приспособлений; Наладка оборудования на заданный режим работы, установку и наладку приспособлений и инструментов; Снятие приспособлений и инструментов; Сдача выполненной работы, приспособлений, инструментов, технической документации и наряда
2 | Основное время | То | Определяется затратами времени, в течение которого непосредственно осуществляется данный технологический процесс.
3 | Вспомогательное время | Тв | Время, затрачиваемое рабочим на выполнение действий, создающих нормальные условия для выполнения основной работы. К вспомогательному времени относятся затраты рабочего времени на установку и снятие изделий, кантование их в процессе обработки, измерение размеров изделия после обработки, и.т.д.
4 | Время обслуживания рабочего места | Тобс | Складывается из затрат рабочего времени на уход за рабочим местом и поддержание его в рабочем состоянии: раскладывание и уборка инструмента в начале и в конце смены, осмотр, опробование, смазка и чистка оборудования, подналадка оборудования, и.т.д.
5 | Время на отдых и естественные надобности | Тотд | Перерывы в течение смены для отдыха в целях поддержания нормальной трудоспособности и предупреждения утомления. (время проведения производственной гимнастики.)
Итого |  | Тш | + Норма штучного времени

## Slide 31: Нормировщик ведет наблюдение за работником

## Slide 32: Видеоролик Фотография рабочего дня Вопросы:
1 Какова выработка рабочего до возникновения неисправности станка? Укажите значение .
2. Установите продолжительность следующих событий
Устранение электриком неисправности станка | Начало (время) |  | Продолжительность, мин
 | Окончание (время) |  | 
Посторонний разговор электрика с токарем | Начало (время) |  | Продолжительность, мин
 | Окончание (время) |  | 

## Slide 33: Фотография рабочего дня
представляет собой изучение рабочего дня путем наблюдения и замера всех затрат рабочего времени в течение смены в порядке фактической последовательности этих затрат.
Основным назначением ФРД является выявление потерь рабочего времени для разработки мероприятий по повышению производительности труда.

## Slide 34
1
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СОСТАВЛЕНИЯ
ФОТОГРАФИИ РАБОЧЕГО ДНЯ
Подготовка к наблюдению
Регистрация всех без исключения затрат времени
Определение состава и структуры рабочего времени, а также выявление его потерь
Составление баланса рабочего времени
2
3
4

## Slide 35: ИТОГИ УРОКА

## Slide 36
ХРОНОМЕТРАЖ
ФОТОГРАФИЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
это способ изучения затрат времени на выполнение циклических повторяющихся ручных и машинно-ручных элементов операций.
наблюдение, которое проводится для изучения всех затрат рабочего времени в течении смены или ее части.
МЕТОДЫ УСТАНОВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ
НОРМ ВРЕМЕНИ

## Slide 37: Видеоролик Работа на листоправильной машине МЛЧ 1725

## Slide 38: Вопрос к видеоролику: Какова продолжительность операции правки листа?
Наименование операции | Фиксажные точки | Текущее время | Продолжит-ость, мин | Продолжит-ость, час.
Правка листа | Начало (установ листа) |  |  | 
 | Проверкалиста уровнем |  |  | 

## Slide 39
ТЕМАТИЧЕСКИЙКРОССВОРД

## Slide 40: ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ: Проработка конспекта лекции; Подготовка теста из 7 вопросов по теме: «Нормирование труда в структурном подразделении»

## Slide 41: Занятие окончено. Спасибо за работу и внимание !