Экологическая  безопасность  специальности «Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок»

Автор: Мирошниченко Никита, студент

4 курса Специальность: Монтаж и техническая  эксплуатация  холодильно- компрессорных машин и установок

Руководитель проекта:    Вовченко Елена Алексеевна,

преподаватель ГБПОУ «Волгоградский технический колледж»

Сегодня невозможно представить мир без бытовых холодильников, систем кондиционирования воздуха,   холодильных складов и транспортных систем, быстрозамороженных и охлажденных пищевых продуктов,   и многих других элементов цивилизованного холодильного присутствия.

Искусственный холод вырабатывают с помощью холодильных машин,  в которых   используют хладагенты. Холодильный агент (хладагент) - это рабочее вещество холодильной машины, которое при кипении и в процессе адиабатического расширения отнимает теплоту от охлаждаемого объекта и затем после сжатия передаёт её охлаждающей среде (воде, воздуху и т. п.). Хладагенты, за которыми за многие годы в обиходе укрепилось название «фреоны», стали широко применять также в качестве пропеллентов и растворителей в бытовых и медицинских аэрозольных препаратах, теплоносителей в энергетике, эффективных растворителей в технологических процессах, огнегасящих агентов в средствах пожаротушения, порообразователей и вспенивателей для получения пенопластов

Опасность хладагентов для окружающей среды

В процессе эксплуатации холодильного оборудования часть хладагента неизбежно попадает в атмосферу. Предполагается, что хлорсодержащие хладагенты, достигая высоты 15-50 км от поверхности земли, подвергаются действию ультрафиолетовой радиации и распадаются с выделением атомарного хлора. Освободившиеся атомы хлора вступают в цепную реакцию с молекулами озона, причем один атом хлора может разрушить до 10000 молекул озона. Поэтому считается, что хлорсодержащие хладагенты способствуют истощению и разрушению озонового слоя земли, который, располагаясь на высоте 20—30 км, защищает органическую природу (растения, животных, человека) от смертоносных ультрафиолетовых лучей

## К каким последствиям для человечества могут привести озоновые дыры?

В силу ослабления озонового слоя увеличивается поток солнечной радиации, что в свою очередь, может привести к гибели растений и животных. Влияние озоновых дыр на человека выражается прежде всего в увеличении числа раковых заболеваний кожи. Ученые подсчитали, что если концентрация озона в атмосфере упадет хотя бы на 1%, то число больных раком возрастет примерно на 7000 человек в год.

В связи с этим, начиная с 1985 г., на международном  уровне был принят ряд соглашений,

запрещающих производство таких хладагентов. Россия также присоединилась к этим соглашениям. С 1 июля 2000 г. в нашей стране прекращен выпуск хладагенту R12, широко используемого в бытовых и торговых холодильных машинах. Производство другого распространенного хладагента - R22 - должно прекратиться к 2030 г.

Другая проблема, относящаяся к защите окружающей среды, - изменение климата в результате глобального потепления, происходящего вследствие парникового эффекта. Считается, что свой вклад в развитие этого процесса вносит и холодильная техника.

Суть явления заключается в следующем. Около 30% солнечной радиации, достигающей земной атмосферы, отражается в космическое пространство, остальная часть проходит через атмосферу и достигает земной поверхности, в результате она нагревается. Нагретая земля испускает тепловое (инфракрасное) излучение, которое лишь частично проходит через атмосферу в космос. Другая часть задерживается содержащимися в атмосфере парами воды, так называемый парниковый эффект

Парниковый эффект позволяет поддерживать на поверхности Земли температуру, при которой возможна жизнь человека. Природный парниковый эффект является следствием того, что пары воды земной атмосферы задерживают инфракрасное излучение земной поверхности. При отсутствии парникового эффекта температура поверхности земного шара была бы ниже, чем она есть, и Земля была бы необитаемой. Парниковый эффект, т. е. удержание инфракрасного излучения в природе, происходит не только благодаря парам воды, содержащимся в воздухе, но и другим газами, в частности диоксиду углерода СО2 и хладагентам группы СFС. Наличие в атмосфере С02 и СFС создает искусственный парниковый эффект, который добавляется к природному. Хотя концентрация всех хлорфторуглеродов СFС в атмосфере гораздо меньше, чем концентрация СО2, их влияние на парниковый эффект во много тысяч раз 	больше вследствие их очень длительного периода «жизни» в атмосфере. Например, 100 лет для R12 и 250 лет для R115, входящего в состав R502.

Ученые заявляли, что в сентябре 2007 года площадь арктических льдов достигла абсолютного минимума за все время наблюдений - 4,3 миллиона квадратных километров. За последние 28 лет с начала спутниковых наблюдений минимальная площадь сезонного льда в Арктике, которая достигается в сентябре каждого года, сокращалась на 9% за десятилетие. 
Кроме того, с 2004 по 2008 год лед стал тоньше почти на 70 сантиметров, а площадь многолетних льдов сократилась более чем на 40%. Исчезновение льда угрожает многим арктическим экосистемам, в частности, существованию белых медведей. Кроме того, лед отражает солнечные лучи, и без него океан поглощает больше тепла, что еще больше усиливает потепление климата.

Вторыми в списке экологов значатся бенгальские тигры, обитающие в расположенном на границе между Бангладеш и Индией массиве мангровых лесов Сандарбан. Из-за ежегодного подъема уровня моря на 4 миллиметра в течение 50 лет около 70% местообитания тигров может быть потеряно.

Время идет, а ситуация с парниковыми газами, по словам известного российского эколога В. И. Данилова-Данильяна, обостряется, поскольку повышение температуры климата Земли больше чем на два градуса — это «точка невозврата» и прямая угроза цивилизации

Мероприятия по уменьшению отрицательного воздействия хладагентов на окружающую среду

Экологическая безопасность - основополагающее требование, которое мы предъявляется холодильному  к оборудованию. Применение лишь экологически чистых и озонобезопасных хладагентов, высокая энергетическая эффективность, являющаяся основным критерием при выборе и оптимизации холодильных  систем, высочайшие требования к прочности и герметичности,  все это элементы нашей профессиональной  культуры.

При эксплуатации и техническом обслуживании холодильных установок  должны быть достигнуты следующие цели:

- Герметизация холодильных систем

Одной из самых сложных задач при обслуживании герметичных систем является поиск места утечки хладагента. Утечка может возникнуть как в трубопроводе, так и в каком-либо из компонентов системы, доступ к которому затруднён или даже невозможен. Поиск утечки может потребовать больших усилий, во время выполнения данного вида работ нельзя быть уверенным, что утечка хладагента возникла в единственном месте. За последние несколько лет требования к герметичности систем охлаждения сильно возросли. Однако добиться абсолютной герметичности до сих пор невозможно (водород проникает в контур через металлические элементы).

Государственные и международные нормы и правила обязывают монтажников регулярно проверять системы охлаждения и кондиционирования воздуха на предмет разгерметизации и утечек, так как вытекший из системы хладагент оказывает крайне неблагоприятное воздействие на окружающую среду.

Каждый случай утечки хладагента уникален, однако на сегодняшний день существует множество способов обнаружения утечек в холодильном контуре системы. Ниже приведены наиболее популярные и эффективные и них.

Методы обнаружения утечек в герметичном контуре системы охлаждения

Обнаружение утечки с помощью мыльного раствора.

Мыльный раствор применяется в том случае, когда с высокой степенью вероятности известна область возникновения утечки. Например, эта область определена электронным течеискателем.

Пример: Монтажник заменяет компонент системы и знает, что в контуре существует утечка и/или наблюдает загрязнение участка маслом. В этом случае уместно воспользоваться именно мыльным раствором.

это недорогое, быстрое и надёжное средство для обнаружения утечек хладагента, которое может применяться только при работе с хлоросодержащими (ХФУ, ГХФУ) хладагентами.

Течеискатель обнаруживает даже такие малые утечки, как 150 граммов в год. Работа галоидного течеискателя основана на принципе пропускания воздуха через медный элемент, который нагревается углеводородным топливом. Если в воздухе присутствуют пары хладагента, пламя в окошке течеискателя меняет цвет с синего на зелёный.

2.Сбор и утилизация хладагентов

Слив хладагента, т. е. его перелив из холодильного контура в специальный накопитель, является весьма тонкой процедурой, которую можно выполнять в жидкой фазе, либо в газовой фазе.

Технология сбора  хладагентов в жидкой фазе под действием силы тяжести

Сдвоенный вентиль сливного баллона подключается к установке следующим образом  
- вентиль жидкой фазы сливного баллона или емкости подключается к жидкостному ресиверу в его нижней точке, чтобы баллон находился ниже уровня ресивера; 
- вентиль газовой фазы сливного баллона подключается к газовой полости ресивера в верхней точке. 
В результате жидкость из ресивера будет стекать в баллон под действием силы тяжести, а газ из баллона будет передавливаться в ресивер.

3.Утилизация хладагентов

Процесс переработки Множество компаний предлагают услуги по демонтажу и утилизации кондиционеров. Весь процесс утилизации происходит в несколько специальных этапов: вначале отслужившая сплит-система демонтируется и доставляется в специализированный сервисный центр; на территории сервиса из кондиционера изымают хладагент; специалисты сервиса разбирают сплит-систему на компоненты. Отсортировке подлежат элементы из пластика, меди, алюминия и резины; все компоненты передаются в специализированные организации, занимающиеся дальнейшей утилизацией кондиционеров.

Заключение

В 1987 году был принят Монреальский протокол, запретивший использование CFC, после чего ситуация в стратосфере стала понемногу улучшаться. Ученые утверждают, что получили первые очевидные доказательства того, что истончавшая прослойка озонового слоя над Антарктикой постепенно уплотняется.

По словам исследователей, в сентябре 2015 года озоновая дыра оказалась по размеру

на 4 млн квадратных километра меньше, чем в 2000-м, - это примерно соответствует площади Индии.

Предположительно, это произошло благодаря давнему запрету на использование разрушающих озон химических веществ.

Жизнь - выбор лучшего, выбор надежности и уверенности в людях, оборудовании и технологиях.

Список литературы

- Кароль И.Л., Киселев А.А. Озон и фреоны: развод по- монреальски //Холодильный бизнес, 2011, №6, с. 4-5.

2.Ларин И.К. Фреоны и озоновый слой Земли //Холодильная техника, 2012, №1, с. 34-37. 
3. Бабакин Б.С., Выгодин В.А. Бытовые холодильники и морозильники. Справочник. 2-е изд., испр. и доп. - М. Колос, 2015, 656 с.

4. Изменение климата. Межправительственная комиссия по изменению климата (IPCC), рабочая группа, 1-й, 2-й отчет по оценке изменения климата, 1995. 
5. Мензер М., Мур Э. Замена HCFC: опыт в США в области кондиционирования холодильной техники //Холодильное дело, 1996, №5-6, с. 4-5.

6. Цветков О.Б. Холодильные агенты: XX век и великая холодильная революция //Холодильная техника, 2000, №1, с. 7-9.

7. Цветков О.Б. Хладагенты и экологическая безопасность /Холодильная техника, 1997, №1, с.20-22.