## Slide 1
Всё знакомо вокруг, тем не менее,
На земле есть много всего,
Что достойно, поверь, удивления
И моего и твоего…

## Slide 2
Каверзный вопрос
Что может быть кривым?

## Slide 3
Зовут меня ученые «кривая»:
Я – линия довольно непростая!
Есть у меня изгибы, повороты,
И есть прямые слуги – асимптоты.
Прямая ломит напролом, ломая шею.
Я ж обойти преграды все сумею.
А максимум и минимум известный
Кривую делает особо интересной.

## Slide 4
Лекало
Кривые

## Slide 5: Тема занятия «Лекальные кривые»

## Slide 6
Цели урока
Научиться распознавать виды лекальных кривых
Установить возможность применения лекальных кривых при изготовлении деталей автомобиля

## Slide 7: Мебель для кухни

## Slide 8: АРКА

## Slide 9: Стенка

## Slide 10: Швейная машина

## Slide 11: АРКА

## Slide 12: Самовар

## Slide 13: Ракушка

## Slide 14: Винтовая лестница

## Slide 15: Лекальный блок

## Slide 16: Фигурный потолок

## Slide 17
Лекальные кривые – это такие кривые, которые могут быть вычерчены с помощью лекало по предварительно построенным точкам
Виды лекальных кривых

## Slide 18: Парабола
Кривая, полученная при пересечении прямого кругового конуса наклонной плоскостью, параллельной одной из образующих (угол наклона секущей плоскости должен быть равен углу наклона образующих), имеет очертание параболы.

## Slide 19: Гипербола
Кривая, полученная при пересечении прямого кругового конуса плоскостью, параллельной двум образующим (угол наклона секущей плоскости должен быть больше угла наклона образующих), имеет очертание гиперболы.

## Slide 20: Эллипс
Кривая, полученная при пересечении прямого кругового конуса наклонной плоскостью, пересекающей все его образующие (угол наклона секущей плоскости должен быть меньше угла наклона образующих), имеет очертание эллипса.

## Slide 21
Спираль Архимеда – плоская кривая которую описывает точку, движущаяся равномерно от центра О по равномерно вращающемуся радиусу

## Slide 22
Эвольвента окружности - это траектория любой точки прямой линии, перекатываемой без скольжения по окружности

## Slide 23
Синусоида представляет собой траекторию точки, которая совершает два движения: первое – равномерно-поступательное и второе – возвратно-поступательное в направлении, перпендикулярном движению

## Slide 24
Задание
На формате А4 методом подбора, с помощью лекала построить указанную в основной надписи лекальную кривую

## Slide 25
Физкультминутка
Быстро встали, улыбнулись,
Выше – выше подтянулись.
Ну–ка плечи распрямите,
Поднимите, опустите.
Вправо, влево повернитесь,
Рук коленями коснитесь.
Сели, встали, сели, встали,
И на месте побежали.

## Slide 26
Использование лекальных кривых при проектировании деталей автомобилей

## Slide 27: Корпус фары
Лекальная кривая: эллипс

## Slide 28: Отражатель
Лекальные кривые: парабола и эллипс

## Slide 29: Стекло фары
Лекальная кривая: эллипс

## Slide 30: Пластина распределителя зажигания
Лекальная кривая: гипербола

## Slide 31: Световой указатель поворота
Лекальная кривая: гипербола

## Slide 32: Рассеиватели заднего фонаря
Лекальная кривая: эллипс
Лекальная кривая: гипербола

## Slide 33: Корпус стартера
Лекальная кривая: парабола

## Slide 34: Блок цилиндров
Лекальная кривая: парабола

## Slide 35: Решетка радиатора
Лекальная кривая: эллипс

## Slide 36
1. Форму какой лекальной кривой описывает колебание маятника?
Синусоида
2. Какую форму будет иметь сечение на колбасе, нарезанной наискосок?
Эллипс
3. Форму какой лекальной кривой описывают колебания напряжения в электрической сети?
Синусоида
4. Какую кривую описывает камень, брошенный человеком под углом к поверхности Земли?
Параболу
5. Форму какой лекальной кривой описывают гармонические колебания работы сердца?
Синусоида

## Slide 37
6. Форму какой лекальной кривой имеет одна из деталей швейной машинки – механизм для равномерного наматывания нити на шпульку?
Спираль Архимеда
7. Если растянуть пружину, то форму какой кривой вы увидите?
Синусоида
8. В начале 17 века немецкий астроном Иоганн Кеплер открыл закон: все планеты движутся вокруг Солнца по орбитам, имеющим форму…
Эллипс
9. Если бросить камень в воду, то по какой кривой он будет лететь?
Парабола
10. Если привязанная к толстому дереву собака погонится вокруг дерева за кошкой, то по какой траектории будет бежать собака?
Эвольвента окружности

## Slide 38
Взаимо...

## Slide 39
Урок закончен