УТВЕРЖДАЮ

Ректор ОУ ВО «Южно-Уральский институт управления и экономики»

___________________ А.В.Молодчик

«_____» _____________20___ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА дисциплины

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ЗАСТРОЙКИ

Направление подготовки

08.03.01 «Строительство»

является единой для всех форм обучения

Направленность образовательной программы

Промышленное и гражданское строительство

Челябинск

2016

Реконструкция зданий, сооружений и застройки: Рабочая программа дисциплины / Е.Г. Пастухов. – Челябинск: ОУ ВО «Южно-Уральский институт управления и экономики», 2016. – 62 с.

Реконструкция зданий, сооружений и застройки: Рабочая программа дисциплины по направлению 08.03.01 «Строительство» является единой для всех форм обучения. Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций и ОП ВО по направлению (специальности) и профилю подготовки.

Программа одобрена на заседании Учебно-методического совета от    ________________ года, протокол _____.

Программа утверждена на заседании Ученого совета от _______________ года, протокол _____ .

Автор: Е.Г. Пастухов

Рецензенты: _______________

© Издательство ОУ ВО «Южно-Уральский институт управления и экономики», 2016

ОГЛАВЛЕНИЕ

| Введение Тематическое планирование Содержание дисциплины курса Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «интернет», необходимых для освоения дисциплины Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем Материально-техническое обеспечение дисциплины, необходимой для освоения дисциплины Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины |  |
| --- | --- |

## I ВВЕДЕНИЕ

Рабочая программа дисциплины «Реконструкция зданий, сооружений и застройки» предназначена для реализации Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (далее − ФГОС ВО) по направлению (специальности) 08.03.01 «Строительство» и является единой для всех форм и сроков обучения.

1.1 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы

| Дисциплины, предшествующие изучению данной дисциплины, практики и формирующие аналогичные компетенции | Код компетенции предшест-вующей дисциплины, практики | Объект междисциплинарной связи | Код компетенции дисциплины, практики, ГИА, изучаемые в последующих семестрах и формирующие аналогичные компетенции | Дисциплины, практики, ГИА, изучаемые в последующих семестрах и формирующие аналогичные компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дисциплин, практики, ГИА в соответствии с учебным планом | Код компетенции дисциплины, практики, ГИА в соответствии с учебным планом |  |  |
| Обследование и испытание зданий и сооружений Производственная практика | ПК-4 | Реконструкция зданий, сооружений и застройки | ПК-4 | ПК-4 | Технология ремонтных и восстановительных работ Усиление строительных конструкций Производственная практика Государственная итоговая аттестация |
| Экология Производственная практика | ПК-5 |  | ПК-5 | ПК-5 | Технология ремонтных и восстановительных работ Производственная практика Государственная итоговая аттестация |
| Эксплуатация зданий и контроль за их техническим состоянием Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества | ПК-18 |  | ПК-18 | ПК-18 | Инженерные системы зданий и сооружений (теплоснабжение с основами теплотехники, водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики, электроснабжение с основами электротехники) |

Дисциплина «Реконструкция зданий, сооружений и застройки» относится к базовой части обязательных дисциплин.

1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Реконструкция зданий, сооружений и застройки», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Таблица 1− Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

| Код компе-тенции | Наименование компетенции | Вид деятельности и профессиональные задачи | Планируемые результаты | Уровень освоения компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК-4 | Способность участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной деятельности | Производственно-технологическая и производственно-управленческая деятельность: Организация и выполнение строительно-монтажных работ, работ по эксплуатации, обслуживанию, ремонту и реконструкции зданий, сооружений и объектов жилищно-коммунального хозяйства | Знать: способы технико-экономических обоснований проектных решений при проведении реконструкций; состав и содержание проектов при проведении реконструкции зданий; функциональные основы проектирования реконструкции зданий, сооружений и застройки; содержание и структуру проектов производства работ по реконструкции зданий и сооружений; нормативные основы проектирования архитектурно-строительной документации при реконструкции; технологию, организацию, управление и экономику реконструкции. Уметь: правильно выбирать конструкционные материалы, обеспечивающие требуемые показатели надежности; устанавливать состав рабочих операций и строительных процессов при проведении работ по реконструкции зданий, сооружений и застройки, выбирать методы их выполнения; ставить и решать задачи, связанные с реконструкцией зданий и сооружений. | Пороговый |
|  |  |  | Знать: способы технико-экономических обоснований проектных решений при проведении реконструкций; состав и содержание проектов при проведении реконструкции зданий; функциональные основы проектирования реконструкции зданий, сооружений и застройки; содержание и структуру проектов производства работ по реконструкции зданий и сооружений; нормативные основы проектирования архитектурно-строительной документации при реконструкции; технологию, организацию, управление и экономику реконструкции. Уметь: правильно выбирать конструкционные материалы, обеспечивающие требуемые показатели надежности; устанавливать состав рабочих операций и строительных процессов при проведении работ по реконструкции зданий, сооружений и застройки, выбирать методы их выполнения; ставить и решать задачи, связанные с реконструкцией зданий и сооружений; разрабатывать технологические карты на производство работ по реконструкции зданий, сооружений и застройки; определять объемы, трудоемкость работ по реконструкции зданий, сооружений и застройки, потребное количество работников, специализированных машин, оборудования, материалов, полуфабрикатов и изделий; правильно организовывать рабочие места, их техническое оснащение, размещение технологического оборудования; использовать математические методы, вычислительную технику и информационные технологии при выполнении инженерных расчетов и построении чертежей; определять физико-математические характеристики материалов при проведении реконструкции зданий, сооружений и застройки; проводить технико-экономические обоснования проектных расчетов конструкций и зданий в целом; разрабатывать и оформлять проектную документацию на работы по реконструкции. Владеть: навыками подбора основных монтажных механизмов; навыками использования технической литературы для решения проектных и производственных задач. | Базовый |
|  |  |  | Знать: способы технико-экономических обоснований проектных решений при проведении реконструкций; состав и содержание проектов при проведении реконструкции зданий; функциональные основы проектирования реконструкции зданий, сооружений и застройки; содержание и структуру проектов производства работ по реконструкции зданий и сооружений; нормативные основы проектирования архитектурно-строительной документации при реконструкции; технологию, организацию, управление и экономику реконструкции. Уметь: правильно выбирать конструкционные материалы, обеспечивающие требуемые показатели надежности; устанавливать состав рабочих операций и строительных процессов при проведении работ по реконструкции зданий, сооружений и застройки, выбирать методы их выполнения; ставить и решать задачи, связанные с реконструкцией зданий и сооружений; разрабатывать технологические карты на производство работ по реконструкции зданий, сооружений и застройки; определять объемы, трудоемкость работ по реконструкции зданий, сооружений и застройки, потребное количество работников, специализированных машин, оборудования, материалов, полуфабрикатов и изделий; правильно организовывать рабочие места, их техническое оснащение, размещение технологического оборудования; использовать математические методы, вычислительную технику и информационные технологии при выполнении инженерных расчетов и построении чертежей; определять физико-математические характеристики материалов при проведении реконструкции зданий, сооружений и застройки; проводить технико-экономические обоснования проектных расчетов конструкций и зданий в целом; разрабатывать и оформлять проектную документацию на работы по реконструкции; разрабатывать технологические карты и регламенты на реконструкцию основных несущих и ограждающих конструкций; оформлять производственные задания бригадам рабочих ; обеспечивать качество выполнения строительно-монтажных работ при реконструкции зданий, сооружений и застройки; выбирать конструкции и конструктивные схемы, повышающие надежность и долговечность зданий и сооружений при реконструкции; грамотно и качественно оформлять технические решения на чертежах при проведении реконструкции; контролировать соответствие разрабатываемых проектов нормативным документам. Владеть: навыками подбора основных монтажных механизмов; навыками использования технической литературы для решения проектных и производственных задач ; технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием стандартных прикладных расчетных и графических программных пакетов; методикой экономической оценки реконструируемых объектов. | Продвинутый |
| ПК-5 | Знание требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов | Производственно-технологическая и производственно-управленческая деятельность: Участие в работах по доводке и освоению технологических процессов возведения, ремонта, реконструкции, эксплуатации и обслуживанию строительных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также производства строительных материалов, изделий и конструкций, изготовления машин и оборудования Контроль за соблюдением технологической дисциплины Организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического оборудования | Знать: общие принципы реконструкции городской застройки, зданий и сооружений с учетом градостроительных, архитектурных, экологических и эксплуатационных требований; основные положения и принципы обеспечения безопасности строительных объектов и безопасной жизнедеятельности работающих и населения; основные направления совершенствования градостроительных, архитектурно-планировочных, санитарно-эпидемиологических и экологических условий развития общества. Уметь: обеспечивать безопасность труда и защиту окружающей среды; соблюдать требования экологической безопасности при выполнении реконструкции зданий, сооружений и застройки. | Пороговый |
|  |  |  | Знать: общие принципы реконструкции городской застройки, зданий и сооружений с учетом градостроительных, архитектурных, экологических и эксплуатационных требований; основные положения и принципы обеспечения безопасности строительных объектов и безопасной жизнедеятельности работающих и населения; основные направления совершенствования градостроительных, архитектурно-планировочных, санитарно-эпидемиологических и экологических условий развития общества. Уметь: обеспечивать безопасность труда и защиту окружающей среды; соблюдать требования экологической безопасности при выполнении реконструкции зданий, сооружений и застройки; организовывать рабочие места и технологические процессы с учетом требований охраны труда и безопасности жизнедеятельности. | Базовый |
|  |  |  | Знать: общие принципы реконструкции городской застройки, зданий и сооружений с учетом градостроительных, архитектурных, экологических и эксплуатационных требований; основные положения и принципы обеспечения безопасности строительных объектов и безопасной жизнедеятельности работающих и населения; основные направления совершенствования градостроительных, архитектурно-планировочных, санитарно-эпидемиологических и экологических условий развития общества. Уметь: обеспечивать безопасность труда и защиту окружающей среды; соблюдать требования экологической безопасности при выполнении реконструкции зданий, сооружений и застройки; организовывать рабочие места и технологические процессы с учетом требований охраны труда и безопасности жизнедеятельности; осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины. Владеть: методами осуществления контроля над соблюдением технологической дисциплины и экологической безопасности. | Продвинутый |
| ПК-18 | Владение методами мониторинга и оценки технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, строительного и жилищно-коммунального оборудования | Монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная деятельность: Проверка технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, строительного и жилищно-коммунального оборудования Организация профилактических осмотров, текущего и капитального ремонта, реконструкции объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства, строительного и жилищно-коммунального оборудования Осуществление функций заказчика и технического надзора за выполнением работ по строительству, эксплуатации, обслуживанию, реконструкции, ремонту объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства | Знать: физические аспекты явлений, вызывающих особые нагрузки и воздействия на здания и сооружения. Уметь: обосновывать необходимость реконструкции; профессионально понимать и читать организационно-технологическую документацию; проводить обследование, оценивать технологическое состояние и получать данные для проектирования. | Пороговый |
|  |  |  | Знать: физические аспекты явлений, вызывающих особые нагрузки и воздействия на здания и сооружения. Уметь: обосновывать необходимость реконструкции; профессионально понимать и читать организационно-технологическую документацию; проводить обследование, оценивать технологическое состояние и получать данные для проектирования; составлять заключения о состоянии строительных конструкций и частей здания по результатам обследования и выполнять обработку статических и динамических испытаний конструкций и систем; составлять акты освидетельствования скрытых работ. | Базовый |
|  |  |  | Знать: физические аспекты явлений, вызывающих особые нагрузки и воздействия на здания и сооружения. Уметь: обосновывать необходимость реконструкции; профессионально понимать и читать организационно-технологическую документацию; проводить обследование, оценивать технологическое состояние и получать данные для проектирования; составлять заключения о состоянии строительных конструкций и частей здания по результатам обследования и выполнять обработку статических и динамических испытаний конструкций и систем; составлять акты освидетельствования скрытых работ; составлять акты освидетельствования ответственных конструкций при сдаче их в эксплуатацию; Владеть: методами и средствами дефектоскопии строительных конструкций, контроля физико-механических свойств; | Продвинутый |

II ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 4 года

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной деятельности | Всего час. / зач.ед., форма контроля | Количество семестров |
| --- | --- | --- |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем: | 68 | 2 |
| В том числе: |  |  |
| Лекции | 34 |  |
| Практические занятия (ПЗ) | 34 |  |
| Лабораторные работы (ЛР) |  |  |
| Курсовое проектирование |  |  |
| Самостоятельная работа | 40 |  |
| Вид промежуточной аттестации по семестрам (зачет, диф. зачет, экзамен) по семестру | Зачет Экзамен (36) |  |
| Общая трудоемкость | 144 / 4 |  |

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 4 года, 6 месяцев

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: заочная

| Вид учебной деятельности | Всего час. / зач.ед., форма контроля | Количество семестров |
| --- | --- | --- |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем: | 16 | 1 |
| В том числе: |  |  |
| Лекции | 6 |  |
| Практические занятия (ПЗ) | 10 |  |
| Лабораторные работы (ЛР) |  |  |
| Курсовое проектирование |  |  |
| Самостоятельная работа | 119 |  |
| Вид промежуточной аттестации по семестрам (зачет, диф. зачет, экзамен) по семестру | Экзамен (9) |  |
| Общая трудоемкость | 144 / 4 |  |

III СОДЕРЖАНИЕ дисциплины КУРСА

3.1 Разделы дисциплины и виды занятий

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 4 года

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная

| Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля) | Контактная работа обучающихся с преподавателем | Самостоя-тельная работа | Всего час. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Лекции | Практи-ческие занятия | Лабора-торные занятие |  |  |
| Введение | 2 |  |  |  | 2 |
| 1 Требования к застройке | 2 |  |  | 6 | 8 |
| 2 Особенности сложившейся застройки городов | 6 | 6 |  | 6 | 18 |
| 3 Градостроительное преобразование селитебных территорий | 6 | 6 |  | 6 | 18 |
| 4 Социально-экономические вопросы реконструкции застройки | 6 | 6 |  | 6 | 18 |
| 5 Объемно-планировочные решения реконструируемых зданий и помещений | 6 | 6 |  | 8 | 20 |
| 6 Конструкции переустраиваемых зданий | 6 | 8 |  | 8 | 22 |
| Зачет |  | 2 |  |  | 2 |
| Экзамен |  |  |  |  | 36 |
| ВСЕГО | 34 | 34 |  | 40 | 144 |

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 4 года, 6  месяцев

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: заочная

| Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля) | Контактная работа обучающихся с преподавателем | Самостоя-тельная работа | Всего час. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Лекции | Практи-ческие занятия | Лабора-торные занятие |  |  |
| Введение | 0,5 |  |  |  | 0,5 |
| 1 Требования к застройке | 0,5 |  |  | 14 | 14,5 |
| 2 Особенности сложившейся застройки городов | 0,5 | 1 |  | 16 | 17,5 |
| 3 Градостроительное преобразование селитебных территорий | 0,5 | 1 |  | 20 | 21,5 |
| 4 Социально-экономические вопросы реконструкции застройки | 1 | 2 |  | 20 | 23 |
| 5 Объемно-планировочные решения реконструируемых зданий и помещений | 1 | 2 |  | 20 | 23 |
| 6 Конструкции переустраиваемых зданий | 2 | 4 |  | 29 | 35 |
| Экзамен |  |  |  |  | 9 |
| ВСЕГО | 6 | 10 |  | 119 | 144 |

3.2 Содержание курса

Введение

Реконструкция зданий и сооружений. Цель повышения или изменения функциональных, конструктивных и эстетических свойств объектов в процессе их службы. Задачи и объемы реконструкции при современной методике интенсивного градостроительства.

Тема 1 Требования к застройке

Качество жилой застройки. Принципы градостроительной, архитектурной и технической реконструкции районов и зданий исторической застройки, включая частичное перепрофилирование, измерение плотности застройки, благоустройство. Гигиена среды. Функциональная комфортность территорий жизнеобеспечение застройки, условия безопасности, рациональность эксплуатации застройки.

Тема 2 Особенности сложившейся застройки городов

Массовая городская застройка 1950 - 1960 гг., ее особенности. Социальная, архитектурно-планировочная и экономическая актуальность ее реконструкции. Природные и антропо-экологчические условия.

Тема 3 Градостроительное преобразование селитебных территорий

Реконструкция транспортно-дорожной сети. Модернизация системы социально-бытового обслуживания, освоение подземного пространства. Особенности реконструкции систем инженерного обеспечения территорий.

Тема 4 Социально-экономические вопросы реконструкции застройки

Оценка стоимости и качества зданий и их элементов. Расчетные и фактические данные о сроках службы зданий, предварительное определение стоимости реконструкции здания, определение экономической целесообразности реконструкции здания. Городская земля и градостроительные нормы. Повышение интенсивности использования городской территории, мероприятия по внешнему благоустройству.

Тема 5 Объемно-планировочные решения реконструируемых зданий и помещений

Методы мобилизации и реконструкции градостроительных объемно-планировочных и технических решений. Разновидности зданий городской застройки. Устройство квартир с современными требованиями в реконструируемых зданиях. Реконструкция промышленной застройки и зданий; решение градостроительных, социальных, технических, экономических проблем реконструкции.

Тема 6 Конструкции переустраиваемых зданий

Особенности конструкций зданий разных периодов и их состояние. Подготовка исходных данных для реконструкции здания. Конструкции для усиления или улучшения элементов здания. Зарубежный опыт создания конструкций для реконструкции зданий и некоторые проектные предложения.

Пристройка, перемещения и надстройка зданий и сооружений.

## IV ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

4.1 Самостоятельная практическая работа

для формирования компетенции ПК-4

- Задание 1

Решить кроссворд «Инвестиционный проект»

|  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Ценные бумаги, выпускаемые акционерными обществами без установленного срока обращения.

- Отчисления на восстановление стоимости объектов недвижимости, активной части основных фондов или нематериальных активов.

- Поступления от различных видов деятельности по проекту.

- Долгосрочные вложения капитала с целью получения прибыли и/или социального эффекта.

- Старение зданий, оборудования в процессе их производственного использования.

- Форма изъятия в бюджет государства части добавленной стоимости, которая создается на всех стадиях процесса производства товаров, работ и услуг и вносится в бюджет по мере реализации.

- Разновидность строительства, связанная с переустройством существующих зданий и сооружений, с целью полного или частичного изменения их физически изношенного технологического оборудования, изношенных или не соответствующих эксплуатационным требованиям конструкций и инженерных систем, приведение зданий в соответствие с современными санитарно-гигиеническими, техническими и эксплуатационными требованиями.

- Вложения и затраты по проекту.

- Разница между притоком и оттоком проекта.

- Отношение результата какого либо действия к затратам на его получение.

- Задание 2:

Выполнение проекта переустройства (исходные данные - по выбору обучающегося):

- Конструктивные схемы надстройки зданий.

- Усиление, укрепление оснований.

- Усиление, укрепление, замена фундаментов.

- Восстановление и устройство гидроизоляции.

- Восстановление и улучшение эксплуатационных свойств  стен зданий.

- Усиление колонн.

- Ремонт и усиление конструкций плит перекрытий.

- Устройство аэрации нижнего этажа здания.

- Усиление деревянных конструкций.

- Усиление и замена конструкций лестниц.

- Замена конструкций пола.

- Улучшение и усиление конструкций крыш.

- Усиление металлических конструкций (балок, стоек , ферм).

- Улучшение  фасада здания.

для формирования компетенции ПК-18

- Задание 1:

На основе исходных данных определить физический износ конструктивных элементов здания и заполнить таблицу 1.

Проанализировать износ по таблице 3, дать общую характеристику технического состояния жилого здания, установить первоочередные мероприятия по реконструкции и восстановлению элементов зданий.

Таблица 1 - Расчет физического износа здания

| Конструктивные элементы здания | Удельная стоимость конструктивного элемента Уi,% от восстановительной стоимости (ВС) здания | Степень износа конструктивных элементов Фi, % | Средневзвешенная степень физического износа здания Уi( Фi /100 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Фундаменты | 11 |  |  |
| Стены | 19 |  |  |
| Перегородки | 7 |  |  |
| Перекрытия | 13 |  |  |
| Крыша | 2 |  |  |
| Кровля | 1 |  |  |
| Полы | 6 |  |  |
| Окна | 5 |  |  |
| Двери | 6 |  |  |
| Отделочные покрытия | 9 |  |  |
| Центральное отопление | 2,8 |  |  |
| Холодное водоснабжение | 0,5 |  |  |
| Горячее водоснабжение | 4,5 |  |  |
| Канализация | 2 |  |  |
| Электрооборудование | 3,5 |  |  |
| Прочие элементы |  |  |  |
| Итого: | 100 |  |  |

Примечание:

Графа 3 заполняется в соответствии с вариантом задания (по таблице 2).

Таблица 2 – Исходные данные о степени износа конструктивных элементов

| № п/п | Конструктивные элементы здания | 1 вариант | 2 вариант | 3 вариант | 4 вариант | 5 вариант | 6 вариант |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты | 35% | 41% | 40% | 20% | 43% | 37% |
| 2 | Стены | 27% | 35% | 28% | 37% | 33% | 17% |
| 3 | Перегородки | 20% | 29% | 38% | 41%) | 17% | 23% |
| 4 | Перекрытия | 45% | 34% | 43%о | 27% | 37% | 28%о |
| 5 | Лестницы | 11% | 43% | 20% | 38% | 25% | 41% |
| 6 | Крыша | 11% | 28% | 17% | 43% | 43% | 60% |
| 7 | Кровля | 48% | 62% | 75% | 12% | 21% | 52% |
| 8 | Полы | 12% | 23% | 33% | 43% | 54% | 15% |
| 9 | Окна | 23% | 17% | 27% | 13% | 22% | 73% |
| 10 | Двери | 34% | 28% | 48% | 24% | 36% | 35% |
| 11 | Отделка стен | 22% | 31% | 39% | 32% | 64% | 44% |
| 12 | Система горячего водоснабжения | 46% | 33% | 25% | 17% | 21% | 32% |
| 13 | Система холодного водоснабжения | 17% | 51% | 61% | 54% | 65% | 77% |
| 14 | Система центрального отопления | 28% | 12% | 44% | 17% | 28% | 38% |
| 15 | Система канализации | 39% | 23% | 8% | 71% | 12% | 24% |
| 16 | Система электрооборудования | 41% | 34% | 47% | 32% | 17% | 34% |

Таблица 3 - Укрупненная шкала определения технического состояния здания по величине физического износа

| Физический износ здания, % | Техническое состояние здания | Общая характеристика технического состояния жилого здания | Стоимость ремонта, % от ВС |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-20 | хорошее | Повреждений и деформаций нет; имеются отдельные (устранимые при текущем ремонте) мелкие дефекты, не влияющие на эксплуатационные качества конструктивного элемента | 0-11 |
| 21-40 | удовлетворительное | Капитальный ремонт производится на отдельных участках, имеющих относительно повышенный износ | 12-36 |
| 41-60 | неудовлетворительное | Конструктивные элементы в целом пригодны для эксплуатации, но требуют некоторого капитального ремонта, который наиболее целесообразен именно на данной стадии | 38-90 |
| 61-75 | ветхое | Эксплуатация конструктивных элементов возможна лишь при условии значительного капитального ремонта | 93-120 |
| Более 75 | негодное | Аварийное состояние несущих конструктивных элементов, а ненесущих – весьма ветхое. Конструктивные элементы ограниченно выполняют свои функции (лишь при проведении охранных мероприятий). Часто требуется полная замена конструктивных элементов. | - |

4.2 Темы выступлений

для формирования компетенции ПК-4

- Реконструкция городских инженерных систем.

- Реконструкция систем теплоснабжения. Теплосбережение. Альтернативные источники энергии.

- Реконструкция с изменением объема зданий.

- Возможности перепланировки панельных зданий.

- Реконструкция зданий с панельными и блочными стенами.

- Надстройка мансардных этажей.

- Классификация типов реконструкции зданий и сооружений.

- Модернизация планировочных элементов зданий.

- Модернизация квартир.

- Надстройка жилых, общественных и производственных зданий.

- Передвижка и подъем зданий.

- Пристройки к зданиям и встройки.

- Использование подземного пространства.

- Переустройство и перепланировка жилых, общественных и производственных зданий.

- Разработка системы озеленения.

- Охрана исторически ценной застройки.

- Озеленение при уплотнительной застройке городских территорий.

- Вопросы реконструкции проездов и площадок отдыха.

- Модернизация системы социально-бытового обслуживания.

- Освоение подземного пространства.

для формирования компетенции ПК-5

- Причины пожаров и взрывов при реконструкции зданий.

- Требования безопасности при эксплуатации подмостей, стремянок, лестниц, используемых при работах по реконструкции зданий.

- Классификация средств индивидуальной защиты.

- Безопасная работа с ручным инструментом.

- Борьба с техногенными опасными процессами.

- Требования экологической безопасности при выполнении реконструкции зданий, сооружений и застройки.

- Требования охраны труда при организации технологических процессов реконструкции зданий, сооружений и застройки.

- Организация рабочих мест в процессе реконструкции зданий, сооружений и застройки.

- Направления совершенствования экологических условий развития общества.

- Направления совершенствования градостроительных условий развития общества.

для формирования компетенции ПК-18

- Классификация технических состояний строительных конструкций.

- Обобщенная классификация повреждений строительных конструкций (классификация ГОСтехнадзора).

- Явления, вызывающие особые нагрузки и воздействия на здания и сооружения.

- Инструменты и приборы, применяемые для диагностики конструкций.

- Дефекты конструкций зданий индустриального строительства.

- Дефекты фундаментов.

- Дефекты фасадов.

- Дефекты крыш.

- Дефекты лестниц.

- Дефекты перекрытий.

4.3 Темы рефератов

для формирования компетенции ПК-4

- Принципы модернизации зданий.

- Технология модернизации зданий и сооружений.

- Расчет усиления стальных конструкций по критерию КТ.

- Расчет усиления стальных балок по критерию РПД.

- Расчет усиления стальных колонн по критерию РПД.

- Экономические вопросы реконструкции зданий, сооружений и застройки.

- Расчетные и фактические данные о сроках службы зданий и их конструктивных элементах.

- Определение экономической эффективности реконструкции.

- Проектно-сметная документация на реконструкцию зданий.

- Разработка проекта организации строительных работ при реконструкции.

- Порядок оформления сметной документации.

- Концепция урбанизации и ее влияние на программы реконструкции застройки.

- Концепции реконструкции жилой среды.

- Волновой метод реконструкции застройки.

- Повышение интенсивности использования городской территории.

- Оценка стоимости и качества зданий и их элементов.

- Реконструкция транспортно-дорожной сети.

- Реконструкция систем инженерного обеспечения территорий.

- Городская земля и градостроительные нормы.

- Внешнее благоустройство в процессе реконструкции.

для формирования компетенции ПК-5

- Вопросы градостроительной экологии, решаемые при реконструкции городской застройки.

- Проблемы охраны окружающей (городской) среды.

- Пути сокращения влияний загрязнений на окружающую среду.

- Требования к жилой застройке.

- Параметры качества жилой среды: комфортность, рациональность, безопасность.

- Требования к гигиене жилой среды.

- Функциональная комфортность территории и жилища.

- Техника безопасности при диагностике зданий.

- Условия безопасности проживания.

- Мероприятия по пассивной защите зданий и людей.

для формирования компетенции ПК-18

- Способы выявления дефектов и повреждений в строительных конструкциях.

- Дефекты стропильных ферм, возникающие на стадии проектирования.

- Дефекты и повреждения стропильных ферм, возникающие на стадии монтажа и эксплуатации.

- Повреждения подкрановых конструкций, возникающие при эксплуатации.

- Оценка технического состояния зданий и их конструкций.

- Детальное обследование зданий.

- Оценка состояния конструкций реконструируемого объекта.

- Составление технического заключения по детальному обследованию зданий и сооружений.

- Физический и моральный износ зданий.

- Определение деформаций зданий и сооружений.

- Определение прочности материалов конструкций неразрушающими методами.

- Дефекты конструкций заводского изготовления.

- Оценка зданий по показателям физического и морального износа.

- Характеристика работоспособного технического состояния зданий и сооружений.

- Характеристика ограниченно работоспособного технического состояния.

- Характеристика неработоспособного технического состояния.

- Факторы, определяющие срок службы элементов зданий и сооружений.

- Факторы, определяющие коррозионный износ стальных конструкций.

- Виды коррозионных разрушений стальных конструкций.

- Комплексное обследование застройки при реконструкции.

V ПЕРЕЧЕНЬ основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Нормативные акты

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности: Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123 (в ред. от 13.07.2015г.) [Электронный ресурс] // Консультант Плюс : справ. правовая система. – Электрон. дан. – М., 2015. – доступ из локальной сети ОУ ВО «ЮУИУиЭ».

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений: Федеральный закон от 30.12.2009г. № 384 (в ред. от 02.07.2013г.) [Электронный ресурс] // Консультант Плюс : справ. правовая система. – Электрон. дан. – М., 2015. – доступ из локальной сети ОУ ВО «ЮУИУиЭ».

- СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/10) (ред. от 07.08.2014) [Электронный ресурс] // Консультант Плюс : справ. правовая система. – Электрон. дан. – М., 2015. – доступ из локальной сети ОУ ВО «ЮУИУиЭ».

- СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003 (утв. Приказом Минрегиона РФ от 24.12.2010 N 778) [Электронный ресурс] // Консультант Плюс : справ. правовая система. – Электрон. дан. – М., 2015. – доступ из локальной сети ОУ ВО «ЮУИУиЭ».

- СП 131.13330.2012. Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 275) [Электронный ресурс] // Консультант Плюс : справ. правовая система. – Электрон. дан. – М., 2015. – доступ из локальной сети ОУ ВО «ЮУИУиЭ».

- СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (утв. Приказом Госстроя от 25.12.2012 N 109/ГС) [Электронный ресурс] // Консультант Плюс : справ. правовая система. – Электрон. дан. – М., 2015. – доступ из локальной сети ОУ ВО «ЮУИУиЭ».

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820) [Электронный ресурс] // Консультант Плюс : справ. правовая система. – Электрон. дан. – М., 2015. – доступ из локальной сети ОУ ВО «ЮУИУиЭ».

Основная литература:

1. Волков А.А. Основы проектирования, строительства, эксплуатации зданий и сооружений [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Волков А.А., Теличенко В.И., Лейбман М.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 492 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30437.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

2. Кузин Н.Я. Управление технической эксплуатацией зданий и сооружений : учеб. пособие / Н. Я. Кузин, В. Н. Мищенко, С. А. Мищенко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 155 с. - (Высшее образование - бакалавриат)

3. Радионенко В.П. Технологические процессы в строительстве [Электронный ресурс]: курс лекций/ Радионенко В.П.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 251 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30851.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

4. Федоров В.В. Реконструкция зданий, сооружений и городской застройки : учеб. пособие для студ. вузов / В. В. Федоров, Н. Н. Федорова, Ю. В. Сухарев. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 224 с. - (Высшее образование - бакалавриат).

Дополнительная литература:

1. Авилова И.П. Основы организации и управления в строительстве [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Авилова И.П., Наумов А.Е.— Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013.— 161 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28365.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

2. Жадановский Б.В. Организационно-технологические решения устройства навесных фасадных систем при реконструкции жилых и общественных зданий / Б. В. Жадановский, М. Ф. Кужин // Промышленное и гражданское строительство. - 2012. - №1. -  С. 62-64

3. Меняйлова Н. Особенности определения сметной стоимости реконструкции и капитального ремонта зданий и сооружений / Н. Меняйлова // Строительство: новые технологии - новое оборудование. - 2012. - №10. -  С. 53-60

4. Проект реконструкции исторического здания с использованием технологий BIM // Вентиляция, отопление, кондиционирование. - 2013. - №3. -  С. 80-85

VI ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

  - http://xn--h1ajhf.xn--p1ai/snip/view/195 Строительные нормы и правила РФ

  - ГОСТы.РФ http://delo1.ru/main/view/g

  - ЕНиР.РФ http://www.tehlit.ru

VII ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

(  nanoCAD СПДС Стройплощадка - Предназначена для автоматизации разработки чертежей по разделам «Проект организации строительства» (ПОС) и «Проект производства работ» (ППР).

( Пакет программ Microsoft Office (Excel, Word Microsoft PowerPoint ).

## VIII ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 301: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет; Лицензированное программное обеспечение; Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 304: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет); Лицензированное программное обеспечение; Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации № 301: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет); Лицензированное программное обеспечение; Помещение для самостоятельной работы № 405а: оснащенное компьютерным оборудованием и лицензионным программным обеспечением с выходом в Интернет.

IХ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

9.1 План практических занятий

| Наименование темы дисциплины | Наименование практических занятий |
| --- | --- |
| 2 Особенности сложившейся застройки городов | Практическое занятие №1 Проект переустройства жилого фонда Практическое занятие № 2 Составление технического заключения |
| 3 Градостроительное преобразование селитебных территорий | Практическое занятие №3 Реконструкция микрорайонов |
| 4 Социально-экономические вопросы реконструкции застройки | Практическое занятие №4 Определение экономической целесообразности реконструкции зданий и сооружений |
| 5 Объемно-планировочные решения реконструируемых зданий и помещений | Практическое занятие №5 Перепланировка жилых зданий |
| 6 Конструкции переустраиваемых зданий | Практическое занятие №6 Составление технологических карт работ по реконструкции элементов зданий |

9.2 План лабораторных занятий

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом.

9.3 План занятий в интерактивной форме

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 4года

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная

| Наименование тем дисциплины | Форма реализации интерактивной работы | Лекции (час.) | Практи- ческие занятия (час.) | Лабора-торные занятия (час.) | Самостоя-тельная работа (час.) | Всего час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Требования к застройке | Проблемное обучение | 1 |  |  |  | 1 |
| 2 Особенности сложившейся застройки городов | Метод анализа ситуации Метод проекта | 1 | 2 |  |  | 3 |
| 3 Градостроительное преобразование селитебных территорий | Метод анализа ситуации Метод проекта | 1 | 2 |  |  | 3 |
| 4 Социально-экономические вопросы реконструкции застройки | Метод анализа ситуации Метод проекта | 1 | 2 |  |  | 3 |
| 5 Объемно-планировочные решения реконструируемых зданий и помещений | Метод анализа ситуации Метод проекта | 1 | 2 |  |  | 3 |
| 6 Конструкция переустраиваемых зданий | Метод анализа ситуации Метод проекта | 1 | 2 |  |  | 3 |
| Итого | 16 |

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 4года, 6 месяцев

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: заочная

| Наименование тем дисциплины | Форма реализации интерактивной работы | Лекции (час.) | Практи- ческие занятия (час.) | Лабора-торные занятия (час.) | Самостоя-тельная работа (час.) | Всего час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Требования к застройке | Проблемное обучение | 0,5 |  |  |  | 0,5 |
| 2 Особенности сложившейся застройки городов | Метод анализа ситуации Метод проекта | 0,5 | 0,5 |  |  | 1 |
| 3 Градостроительное преобразование селитебных территорий | Метод анализа ситуации Метод проекта | 0,5 | 0,5 |  |  | 1 |
| 4 Социально-экономические вопросы реконструкции застройки | Метод анализа ситуации Метод проекта |  | 0,5 |  |  | 0,5 |
| 5 Объемно-планировочные решения реконструируемых зданий и помещений | Метод анализа ситуации Метод проекта |  | 0,5 |  |  | 0,5 |
| 6 Конструкция переустраиваемых зданий | Метод анализа ситуации Метод проекта |  | 0,5 |  |  | 0,5 |
| Итого | 4 |

9.4 Описание показателей и критерии оценивания компетенций

по текущему контролю

| Код компетен-ции | Наименование компетенции | Наименование темы | Формы контактной работы (лекции, практические, лабораторные, интерактивные и др.) | Форма контроля - показатели оценивания компетенции (наименование средств оценки по теме в соответствии с техн. картой) | Критерии оценки в зависимости от уровня освоения компетенции (Пороговый, Базовый, Продвинутый) (в соответствии с техн. картой) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК-4 | Способность участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной деятельности | 1 Требования к застройке 2 Особенности сложившейся застройки городов 3 Градостроительное преобразование селитебных территорий 4 Социально-экономические вопросы реконструкции застройки 5 Объемно-планировочные решения реконструируемых зданий и помещений 6 Конструкции переустраиваемых зданий | Лекции, интерактивные лекции, практические занятия, дискуссии, выступления, проблемное обучение | Реферат Письменный опрос Выступление (1 – 2 темы) | Пороговый |
|  |  |  |  | Выполнение самостоятельных практических работ Самостоятельная подготовка ответов на вопросы 10, 11, 13 | Базовый |
|  |  |  |  | Решение проблемных задач Самостоятельная подготовка ответов на вопросы 7, 15, 17 - 20 | Продвинутый |
| ПК-5 | Знание требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов | 1 Требования к застройке 2 Особенности сложившейся застройки городов 3 Градостроительное преобразование селитебных территорий 4 Социально-экономические вопросы реконструкции застройки 5 Объемно-планировочные решения реконструируемых зданий и помещений 6 Конструкции переустраиваемых зданий | Лекции, интерактивные лекции, практические занятия, дискуссии, выступления, проблемное обучение | Реферат Письменный опрос Выступление (1 – 2 темы) | Пороговый |
|  |  |  |  | Выполнение самостоятельных практических работ Самостоятельная подготовка ответов на вопросы 26, 36 | Базовый |
|  |  |  |  | Решение проблемных задач Самостоятельная подготовка ответов на вопросы 25, 37, 38 | Продвинутый |
| ПК-18 | Владение методами мониторинга и оценки технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, строительного и жилищно-коммунального оборудования | 1 Требования к застройке 2 Особенности сложившейся застройки городов 3 Градостроительное преобразование селитебных территорий 4 Социально-экономические вопросы реконструкции застройки 5 Объемно-планировочные решения реконструируемых зданий и помещений 6 Конструкции переустраиваемых зданий | Лекции, интерактивные лекции, практические занятия, дискуссии, выступления, проблемное обучение | Реферат Письменный опрос Выступление (1 – 2 темы) | Пороговый |
|  |  |  |  | Выполнение самостоятельных практических работ Самостоятельная подготовка ответов на вопросы 54, 55 | Базовый |
|  |  |  |  | Решение проблемных задач Самостоятельная подготовка ответов на вопросы 56 - 59 | Продвинутый |

9.5 Типовые задания для текущего контроля

9.5.1 Проблемные задачи

Тема 2 Особенности сложившейся застройки городов

Задача 1

Проверяемая компетенция: ПК-4.

Строительному предприятию для выполнения кровельных работ на строительстве жилого дома в течение 9 дней по календарному плану потребуется 92 рулона рубероида. Требуется рассчитать площадь для складирования этого  материала с учетом нормы запаса 3 дня, коэффициента неравномерности поступления рубероида − (k1 = 1,3), коэффициента неравномерности  потребления рубероида − (k2 = 1,2) при норме хранения на 1м2 площади склада − 20 рул. и коэффициенте использования площади склада − (k3  = 0,6).

Задача 2

Проверяемая компетенция: ПК-4.

Для остекления жилого здания ремонтно-строительному предприятию необходимо 403,2 м2 оконного стекла. Срок проведения стекольных работ – 8 дней. Какие необходимы площади для обеспечения бесперебойности выполнения этих работ, если норма запаса составляет − 3 дня. Коэффициент неравномерности поступления стекла − (k1 = 1,3), коэффициент неравномерности потребления стекла − (k2 = 1,2); норма хранения стекла на 1м2 площади склада −15 м2; коэффициент использования площади склада (k3  = 0,8).

Задача 3

Проверяемая компетенция: ПК-18

На основе исходных данных, проанализировать признаки износа конструктивных элементов здания, воспользовавшись ВСН 53-86 (р). Установить категорию технического состояния здания. Сделать вывод.

Таблица 1 – Ведомость дефектов и повреждений строительных конструкций

| Элемент или узел | Описание дефекта или повреждения | Метод устранения | Сроки устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Таблица 2 – Исходные данные

| № п/п | Конструкции | 1 вариант | 2 вариант | 3 вариант | 4 вариант | 5 вариант |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты | Деревянные 35% | Столбчатые каменные 41% | Ленточные каменные 40% | Ленточные крупноблочные 20% | Свайные каменные 43% |
| 2 | Стены | Деревянные каркасные 27% | Каркасные с облицовкой 35% | С облицовкой плиткой 28% | Кирпичные 37% | Из естественных камней 33% |
| 3 | Перегородки | Деревянные неоштукатуренные 20% | Деревянные неоштукатуренные 29% | Шлакобетонные 38% | Фибролитовые 41%) | Кирпичные 17% |
| 4 | Перекрытия | Деревянные неоштукатуренные 45% | Деревянные неоштукатуренные 34% | Из кирпичных сводов по стальным балкам 43%о | Из прокатных панелей 27% | Монолитные 37% |
| 5 | Лестницы | Деревянные 11% | По стальным косоурам 43% | По стальным косоурам 20% | Железобетоиные 38% | Железобетоиные 25% |
| 6 | Крыша | Деревянная 11% | Деревянная 28% | Железобетоиная (чердачная) 17% | Железобетоиная сборная 43% | Железобетоиная сборная 43% |
| 7 | Кровля | Тесовая 48% | Драночная 62% | Черепичная 75% | Рулонная 12% | Смастичная 21% |
| 8 | Полы | Мозаичные 12% | Керамические 23% | Паркетные 33% | Дощатые 43% | Из рулонных материалов 54% |
| 9 | Окна | Деревянные 23% | Деревянные 17% | Металлические 27% | Металлические 13% | Деревянные 22% |
| 10 | Двери | Деревянные 34% | Деревянные 28% | Деревянные 48% | Деревянные 24% | Металлические 36% |
| 11 | Отделка стен | Обоями 22% | Масляная 31% | Штукатурка 39% | Плиткой 32% | Водными составами 64% |

Тема 3 Градостроительное преобразование селитебных территорий

Задача 4

Проверяемая компетенция: ПК-4, ПК-5.

Выполнить реконструкцию микрорайона

Задача 5

Проверяемая компетенция: ПК-4, ПК-5.

Выполнить реконструкцию микрорайона

Задача 6

Проверяемая компетенция: ПК-4, ПК-5.

Выполнить реконструкцию микрорайона

Задача 7

Проверяемая компетенция: ПК-4, ПК-5.

Выполнить реконструкцию микрорайона

Задача 8

Проверяемая компетенция: ПК-4, ПК-5.

Выполнить реконструкцию микрорайона

Тема 4 Социально-экономические вопросы реконструкции застройки

Задача 9

Проверяемая компетенция: ПК-4.

Малое строительное предприятие произвело за год строительной продукции на 1200 тыс. руб. при наличии собственных оборотных средств 100 тыс. руб. и продолжительности оборота (оборачиваемости) оборотных средств – 30 дней. Определить величину оборотных средств, которая потребуется этому предприятию для выпуска такого же объема продукции в новом году при сокращении оборачиваемости оборотных средств до 20 дней и величину высвобождаемых оборотных средств.

Задача 10

Проверяемая компетенция: ПК-4.

В проекте реконструкции производственного предприятия предусмотрены капитальные вложения в течение двух полугодий по 4 и 5 млн. руб. соответственно. В результате этого в следующие полугодия планируется увеличение сальдо операционной деятельности соответственно: 0.5; 1.0; 1.5; 1.5; 2.5; 2.5; 2.5; 2.5; 1.5; 1.5; 1.0; 0.5 млн. руб. Цена авансированного капитала составляет 12 % в год. Сделайте вывод о целесообразности данного проекта реконструкции предприятия на основе расчета показателей коммерческой эффективности проекта.

Тема 5 Объемно-планировочные решения

реконструируемых зданий и помещений

Задача 11

Проверяемая компетенция: ПК-4.

Выполнить перепланировку типового этажа 12-этажного жилого дома серии II-68-03.

Задача 12

Проверяемая компетенция: ПК-4.

Выполнить перепланировку типового этажа 9-этажного жилого дома серии II-29.

Задача 13

Проверяемая компетенция: ПК-4.

Выполнить перепланировку типового этажа 5-этажного жилого дома серии К-7.

Задача 14

Проверяемая компетенция: ПК-4.

Выполнить перепланировку типового этажа 12-этажного жилого дома серии II-18.

Задача 15

Проверяемая компетенция: ПК-4.

Выполнить перепланировку типового этажа 9-этажного жилого дома серии II-18/9.

Тема 6 Конструкции переустраиваемых зданий

Задача 16

Проверяемая компетенция: ПК-4, ПК-5, ПК-18.

В ходе обследования перегородки были выявлены следующие дефекты: перегородка разрушена на треть, наблюдаются сквозные трещины и сколы. Причиной подобных дефектов может являться старение материала кладки, а также сильные температурные воздействия в результате сильных температурных воздействий в результате недавно произошедшего возгорания в краскоприготовительном отделении. Так как перегородка находится в аварийном состоянии и восстановление ее невозможно, то следует выполнить демонтаж перегородки.

При обследовании перегородки было замечено разрушение защитного слоя бетона и частичное оголение рабочей арматуры в средней части балки. Имеются мелкие трещины в нижней части балки, расширяющиеся к низу. Причинами данных дефектов может являться физическое старение материала балки, а также увеличение снеговой нагрузки на покрытие. Данные дефекты могут быть устранены путем усиления балки дополнительной арматурой и нанесением защитного слоя бетона.

Задание:

1) Составить технологическую карту на восстановление физического износа балки покрытия по следующему плану:

- Область применения;

- Технология и организация строительного процесса;

- Контроль качества;

- Техника безопасности;

- Потребность в механизмах, инструментах и приспособлениях (приводится в таблице 1);

Таблица 1 - Материально-технические ресурсы

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перфоратор для обнажения арматуры | шт. |  |
| 2 | Пневмонагнетатель для подачи бетона в опалубку | шт. |  |
| 3 | Сварочный трансформатор | шт. |  |
| 4 | Компрессорная станция | шт. |  |
| 5 | Леса стоечные | шт. |  |
| 6 | Топор плотничий | шт. |  |
| 7 | Молоток | шт. |  |
| 8 | Пилы-ножовка | шт. |  |
| 9 | Рулетка | шт. |  |

- Потребность в трудовых ресурсах (приводится в таблице 2).

Таблица 2 – Трудовые ресурсы

| № | Обоснование по ЕНиР | Наименование работ | Состав звена | Ед. изм. | Объем | Трудоемкость | Продолжи-тельность работ, час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на ед. | всего |  |
| 1 | Е6–1–1 | Монтаж лесов | Бетонщики 4 разр – 1, 3 разр – 1, 2 разр. - 1 | м2 | 22,5 | 0,23 | 5,18 | 5,18 |
| 2 | То же | Демонтаж лесов |  | м2 | 22,5 | 0,13 | 2,93 | 2,93 |
| 3 | Е8–1–1 | Удаление защитного слоя бетона |  | 100м2 | 1,97 | 95 | 1,87 | 1,87 |
| 4 | Е8–1–1 | Насечка бетонной поверхности |  | 100м2 | 1,97 | 36,5 | 0,72 | 0,72 |
| 5 | Е4–1–54 | Очистка арматуры от ржавчины |  | 100м | 6 | 0,17 | 0,01 | 0,01 |
| 6 | Е6–1–1 | Приварка коротышей и дополнительной арматуры | Сварщик 5 разр. -1 | 10м шва | 1,5 | 9,4 | 0,4 | 0,4 |
| 7 | Е4–1–32 | Установка опалубки | Арматурщик 4 разр. - 2, 2 разр. - 2 | м2 | 2,5 | 0,4 | 1 | 1 |
| 8 | Е4–1–49 | Укладка бетонной смеси | Бетонщики 4 разр. - 2, 2 разр.- 2 | м3 | 3 | 0,23 | 0,69 | 0,69 |

2) Составить технологическую карту на разборку перегородки по плану:

Общие указания.

Технологическая карта разрабатывается на полную разборку кирпичной перегородки по оси 3 между осями А-Б складского корпуса ремонтно-строительного управления в связи с ее аварийным состоянием. Перегородка толщиной 250 мм, выполнена из силикатного кирпича на цементном растворе, высотой 6000 мм, длиной 12000 мм. В ходе обследования были выявлены следующие дефекты: разрушено около трети перегородки, наличие сквозных трещин и отколов. Данные дефекты являются следствием старения материала конструкции и температурных воздействий. Работы выполняются сводной бригадой из 6 человек: двух каменщиков, штукатура и трех подсобных рабочих. Работы выполняются летом в одну смену в помещении закрытого типа.

- Область применения;

- Технология и организация строительного процесса;

- Контроль качества;

- Техника безопасности;

- Потребность в механизмах, инструментах и приспособлениях (приводится в таблице 3);

Таблица 3 - Материально-технические ресурсы

| № | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перфоратор для разборки кладки | шт. | 1 |
| 2 | Компрессорная станция | шт. | 1 |
| 3 | Тележка вместимостью 0,3 м3 | шт. | 1 |
| 4 | Лопата совковая | шт. | 1 |
| 5 | Леса стоечные | шт. | 1 |
| 6 | Лом монтажный | шт. | 1 |
| 7 | Молоток | шт. | 1 |

- Потребность в трудовых ресурсах (приводится в таблице 4).

Таблица 4 – Трудовые ресурсы

| № | Обоснование по ЕНиР | Наименование работ | Состав звена | Ед. изм. | Объем | Трудоемкость | Продолжи-тельность работ, час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на ед | всего |  |
| 1 | Е20-1-181 | Отбивка штукатурки | Штукатур 2 разр. - 2 | м2 | 144 | 0,14 | 20,16 | 10,08 |
| 2 | Е20-1-20 | Разборка кирпичной кладки | Каменщик 3 разр. - 1 | м3 | 12 | 1,6 | 1,92 | 1,92 |
| 3 | Е20-1- 0 | Выборка годного кирпича | Каменщик 2 разр. - 1 | 100 шт | 2500 | 0,6 | 15 | 15 |
| 4 | Е 20 -1- 20 | Укладка кирпича в штабель | Подсобный рабочий 1 разр. - 1 | 100 шт | 2500 | 0,5 | 12,5 | 12,5 |
| 5 | Е 20 -1- 20 | Складирование строительного мусора | Подсобный рабочий 1 разр. - 1 | м3 | 4,5 | 0,4 | 1,8 | 1,8 |
| 6 | Е 20 -1- 20 | Складирование арматурной сетки | Подсобный рабочий 1 разр. - 1 | шт | 2,5 | 0,4 | 1 | 1 |
| 7 | Е4–1–49 | Укладка бетонной смеси | Бетонщики 4 разр. - 2, 2 разр. - 2 | м3 | 20 | 0,03 | 0,6 | 0,6 |

## Х ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

## ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования

в процессе освоения образовательной программы

Таблица 1 − Результаты освоения компетенции

| Код компе-тенции | Наименование компетенции | Дисциплины (модули), практики, при изучении которых формируется данная компетенция | Этапы формирования компетенции в рамках данной дисциплины (наименование тем) |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК-4 | Способность участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной деятельности | Обследование и испытание зданий и сооружений Производственная практика | 1 Требования к застройке 2 особенности сложившейся застройки городов 3 Градостроительное преобразование селитебных территорий 4 Социально-экономические вопросы реконструкции застройки 5 Объемно-планировочные решения реконструируемых зданий и помещений 6 Конструкции переустраиваемых зданий |
| ПК-5 | Знание требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов | Экология Производственная практика | 1 Требования к застройке 2 особенности сложившейся застройки городов 3 Градостроительное преобразование селитебных территорий 4 Социально-экономические вопросы реконструкции застройки 5 Объемно-планировочные решения реконструируемых зданий и помещений 6 Конструкции переустраиваемых зданий |
| ПК-18 | Владение методами мониторинга и оценки технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, строительного и жилищно-коммунального оборудования | Эксплуатация зданий и контроль за их техническим состоянием Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества | 1 Требования к застройке 2 особенности сложившейся застройки городов 3 Градостроительное преобразование селитебных территорий 4 Социально-экономические вопросы реконструкции застройки 5 Объемно-планировочные решения реконструируемых зданий и помещений 6 Конструкции переустраиваемых зданий |

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Таблица 2 – Шкала оценивания

| Код компе-тенции | Планируемые результаты освоения дисциплины | Уровень освоения компетен-ции | Показатели оценивания компетенции (перечень необходимых заданий) | Критерии оценивания компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Теоретические вопросы (№ или от … до) | Практические задания (№ или от … до) | Зачет, Экзамен |
| ПК-4 | Знать: способы технико-экономических обоснований проектных решений при проведении реконструкций; состав и содержание проектов при проведении реконструкции зданий; функциональные основы проектирования реконструкции зданий, сооружений и застройки; содержание и структуру проектов производства работ по реконструкции зданий и сооружений; нормативные основы проектирования архитектурно-строительной документации при реконструкции; технологию, организацию, управление и экономику реконструкции. Уметь: правильно выбирать конструкционные материалы, обеспечивающие требуемые показатели надежности; устанавливать состав рабочих операций и строительных процессов при проведении работ по реконструкции зданий, сооружений и застройки, выбирать методы их выполнения; ставить и решать задачи, связанные с реконструкцией зданий и сооружений. | Пороговый уровень | 1 - 20 | 1 - 5 | Пороговый уровень «3» - от 60 до 75 баллов |
| ПК-4 | Знать: способы технико-экономических обоснований проектных решений при проведении реконструкций; состав и содержание проектов при проведении реконструкции зданий; функциональные основы проектирования реконструкции зданий, сооружений и застройки; содержание и структуру проектов производства работ по реконструкции зданий и сооружений; нормативные основы проектирования архитектурно-строительной документации при реконструкции; технологию, организацию, управление и экономику реконструкции. Уметь: правильно выбирать конструкционные материалы, обеспечивающие требуемые показатели надежности; устанавливать состав рабочих операций и строительных процессов при проведении работ по реконструкции зданий, сооружений и застройки, выбирать методы их выполнения; ставить и решать задачи, связанные с реконструкцией зданий и сооружений; разрабатывать технологические карты на производство работ по реконструкции зданий, сооружений и застройки; определять объемы, трудоемкость работ по реконструкции зданий, сооружений и застройки, потребное количество работников, специализированных машин, оборудования, материалов, полуфабрикатов и изделий; правильно организовывать рабочие места, их техническое оснащение, размещение технологического оборудования; использовать математические методы, вычислительную технику и информационные технологии при выполнении инженерных расчетов и построении чертежей; определять физико-математические характеристики материалов при проведении реконструкции зданий, сооружений и застройки; проводить технико-экономические обоснования проектных расчетов конструкций и зданий в целом; разрабатывать и оформлять проектную документацию на работы по реконструкции. Владеть: навыками подбора основных монтажных механизмов; навыками использования технической литературы для решения проектных и производственных задач. | Базовый уровень | 1 - 20 | 1 - 5 | Базовый уровень «4» - от 76 до 85 баллов |
| ПК-4 | Знать: способы технико-экономических обоснований проектных решений при проведении реконструкций; состав и содержание проектов при проведении реконструкции зданий; функциональные основы проектирования реконструкции зданий, сооружений и застройки; содержание и структуру проектов производства работ по реконструкции зданий и сооружений; нормативные основы проектирования архитектурно-строительной документации при реконструкции; технологию, организацию, управление и экономику реконструкции. Уметь: правильно выбирать конструкционные материалы, обеспечивающие требуемые показатели надежности; устанавливать состав рабочих операций и строительных процессов при проведении работ по реконструкции зданий, сооружений и застройки, выбирать методы их выполнения; ставить и решать задачи, связанные с реконструкцией зданий и сооружений; разрабатывать технологические карты на производство работ по реконструкции зданий, сооружений и застройки; определять объемы, трудоемкость работ по реконструкции зданий, сооружений и застройки, потребное количество работников, специализированных машин, оборудования, материалов, полуфабрикатов и изделий; правильно организовывать рабочие места, их техническое оснащение, размещение технологического оборудования; использовать математические методы, вычислительную технику и информационные технологии при выполнении инженерных расчетов и построении чертежей; определять физико-математические характеристики материалов при проведении реконструкции зданий, сооружений и застройки; проводить технико-экономические обоснования проектных расчетов конструкций и зданий в целом; разрабатывать и оформлять проектную документацию на работы по реконструкции; разрабатывать технологические карты и регламенты на реконструкцию основных несущих и ограждающих конструкций; оформлять производственные задания бригадам рабочих ; обеспечивать качество выполнения строительно-монтажных работ при реконструкции зданий, сооружений и застройки; выбирать конструкции и конструктивные схемы, повышающие надежность и долговечность зданий и сооружений при реконструкции; грамотно и качественно оформлять технические решения на чертежах при проведении реконструкции; контролировать соответствие разрабатываемых проектов нормативным документам. Владеть: навыками подбора основных монтажных механизмов; навыками использования технической литературы для решения проектных и производственных задач ; технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием стандартных прикладных расчетных и графических программных пакетов; методикой экономической оценки реконструируемых объектов. | Продвинутый уровень | 1 - 20 | 1 - 5 | Продвинутый уровень «5» - от 86 до 100 баллов |
| ПК-5 | Знать: общие принципы реконструкции городской застройки, зданий и сооружений с учетом градостроительных, архитектурных, экологических и эксплуатационных требований; основные положения и принципы обеспечения безопасности строительных объектов и безопасной жизнедеятельности работающих и населения; основные направления совершенствования градостроительных, архитектурно-планировочных, санитарно-эпидемиологических и экологических условий развития общества. Уметь: обеспечивать безопасность труда и защиту окружающей среды; соблюдать требования экологической безопасности при выполнении реконструкции зданий, сооружений и застройки. | Пороговый уровень | 21 - 40 | 1 - 5 | Пороговый уровень «3» - от 60 до 75 баллов |
|  | Знать: общие принципы реконструкции городской застройки, зданий и сооружений с учетом градостроительных, архитектурных, экологических и эксплуатационных требований; основные положения и принципы обеспечения безопасности строительных объектов и безопасной жизнедеятельности работающих и населения; основные направления совершенствования градостроительных, архитектурно-планировочных, санитарно-эпидемиологических и экологических условий развития общества. Уметь: обеспечивать безопасность труда и защиту окружающей среды; соблюдать требования экологической безопасности при выполнении реконструкции зданий, сооружений и застройки; организовывать рабочие места и технологические процессы с учетом требований охраны труда и безопасности жизнедеятельности. | Базовый уровень | 21 - 40 | 1 - 5 | Базовый уровень «4» - от 76 до 85 баллов |
|  | Знать: общие принципы реконструкции городской застройки, зданий и сооружений с учетом градостроительных, архитектурных, экологических и эксплуатационных требований; основные положения и принципы обеспечения безопасности строительных объектов и безопасной жизнедеятельности работающих и населения; основные направления совершенствования градостроительных, архитектурно-планировочных, санитарно-эпидемиологических и экологических условий развития общества. Уметь: обеспечивать безопасность труда и защиту окружающей среды; соблюдать требования экологической безопасности при выполнении реконструкции зданий, сооружений и застройки; организовывать рабочие места и технологические процессы с учетом требований охраны труда и безопасности жизнедеятельности; осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины. Владеть: методами осуществления контроля над соблюдением технологической дисциплины и экологической безопасности. | Продвинутый уровень | 2 - 40 | 1 - 5 | Продвинутый уровень «5» - от 86 до 100 баллов |
| ПК-18 | Знать: физические аспекты явлений, вызывающих особые нагрузки и воздействия на здания и сооружения. Уметь: обосновывать необходимость реконструкции; профессионально понимать и читать организационно-технологическую документацию; проводить обследование, оценивать технологическое состояние и получать данные для проектирования. | Пороговый уровень | 41 - 60 | 1 - 5 | Пороговый уровень «3» - от 60 до 75 баллов |
|  | Знать: физические аспекты явлений, вызывающих особые нагрузки и воздействия на здания и сооружения. Уметь: обосновывать необходимость реконструкции; профессионально понимать и читать организационно-технологическую документацию; проводить обследование, оценивать технологическое состояние и получать данные для проектирования; составлять заключения о состоянии строительных конструкций и частей здания по результатам обследования и выполнять обработку статических и динамических испытаний конструкций и систем; составлять акты освидетельствования скрытых работ. | Базовый уровень | 41 - 60 | 1 - 5 | Базовый уровень «4» - от 76 до 85 баллов |
|  | Знать: физические аспекты явлений, вызывающих особые нагрузки и воздействия на здания и сооружения. Уметь: обосновывать необходимость реконструкции; профессионально понимать и читать организационно-технологическую документацию; проводить обследование, оценивать технологическое состояние и получать данные для проектирования; составлять заключения о состоянии строительных конструкций и частей здания по результатам обследования и выполнять обработку статических и динамических испытаний конструкций и систем; составлять акты освидетельствования ответственных конструкций при сдаче их в эксплуатацию; Владеть: методами и средствами дефектоскопии строительных конструкций, контроля физико-механических свойств; | Продвинутый уровень | 41 - 60 | 1 - 5 | Продвинутый уровень «5» - от 86 до 100 баллов |

10.3 Типовые контрольные задания для промежуточной аттестации

(см. показатели оценивания компетенции, таблица 2)

10.3.1 Перечень вопросов для текущего контроля

Проверяемая компетенция ПК-4:

- Роль реконструкции зданий и сооружений в решении социальных, градостроительных и архитектурных задач.

- Сложившийся строительный фонд и его значение.

- Срок службы зданий и их фактический износ. Расчетные и фактические данные о сроках службы зданий.

- Оценка стоимости и качества зданий и их элементов.

- Предварительная оценка возможности и целесообразности реконструкции жилых зданий.

- Особенности реконструкции производственных зданий и необходимость ее проведения.

- Предварительная оценка стоимости реконструкции и целесообразности ее проведения.

- Получение и представление данных для проектирования реконструкции.

- Инженерные изыскания площадки реконструируемого объекта.

- Оценка стойкости бетона к воздействиям планируемой эксплуатационной среды.

- Учет нагрузок и воздействий при проектировании реконструкции.

- Особенности реконструкции промышленных зданий и сооружений.

- Критерии экономичности проектных решений реконструкции зданий и сооружений.

- Усиление оснований при проектировании реконструкции.

- Восстановление гидроизоляции и влажностного режима.

- Улучшение внешнего вида зданий при проектировании их реконструкции.

- Замена и усиление крыш, перегородок и других элементов.

- Устранение дефектов конструкций при проектировании реконструкции зданий.

- Конструкции для замены перекрытий зданий.

- Облегченные конструкции покрытий.

- Применение монолитного железобетона при проектировании реконструкции зданий.

- Элементы с неударяемой опалубкой.

- Замена лестниц и балконов при проектировании реконструкции зданий.

- Основные принципы проектирования усиления при  реконструкции зданий.

- Защита от коррозии при проектировании реконструкции зданий.

- Пристройка, передвижка и подъем зданий.

- Виды надстроек зданий и их особенности. Особенности конструктивных решений надстраиваемых зданий.

- Надстройка жилых и общественных зданий.

- Надстройка промышленных зданий.

- Сопряжение пристраиваемых и существующих зданий.

- Демографические основы проектирования жилищ и основные нормативные требования к ним.

- Классификация зданий и стратегия модернизации.

- Планировочные и конструктивные особенности реконструируемых зданий.

- Планировочная организация современного городского жилого дома.

- Модернизация планировочных элементов зданий.

- Условия и примеры перепланировки реконструируемых зданий.

- Планировочные приемы по созданию квартир современного вида в реконструируемых зданиях. Модернизация квартир.

- Соблюдение нормативных требований при переустройстве зданий.

- Отселение жителей на время проведения ремонтно-строительных работ.

- Реконструкция отдельных помещений зданий.

- Текущие работы по переустройству зданий.

- Реконструкция зданий общественного назначения.

- Переустройство промышленных зданий и инженерных сооружений.

- Направления по улучшению внешнего вида зданий.

- Строительные способы улучшения внешнего вида зданий.

- Оценка целесообразности реконструкции жилых зданий с использованием ИАС ЖКХ.

- Реконструкция городской застройки и инженерные системы.

- Реконструкция системы холодного водоснабжения.

- Реконструкция системы водоотведения стоков (канализации).

- Реконструкция системы теплоснабжения.

- Городские газовые сети и реконструктивные мероприятия на них.

- Городские электрические сети и реконструктивные мероприятия на них.

- Система сбора и переработки твердых бытовых отходов (ТБО) и ее значение.

- Организационно-экономические аспекты реконструкции инженерных систем.

- Состав документации на реконструкцию. Составление пояснительной записки.

- Разработка проекта организации строительства и реконструкции.

- Оформление сметной документации. Технико-экономические показатели.

- Применяемые методы организации работ при реконструкции зданий и сооружений. Управление реконструкцией.

- Проект производства работ по реконструкции и модернизации жилых и общественных зданий.

- Подготовка производства, подбор машин и механизмов при реконструкции зданий и сооружений.

Проверяемая компетенция ПК-5:

- Как называется основной руководящий документ, регламентирующий пожарную безопасность?

- Какие средства применяются для тушения пожаров?

- Что представляет собой короткое замыкание?

- Что не допускается при эксплуатации электроустановок?

- Какие требования предъявляют к современным ручным промышленным инструментам?

- За счет применения каких средств и методов снижают уровень шума при работе с ручным промышленным инструментом?

- Какие требования безопасности предъявляют к эксплуатации строительных подъемников?

- Каковы основные причины опасностей, аварий и несчастных случаев при проведении транспортных работ

- Что необходимо для обеспечения безопасности погрузочно-разгрузочных работ?

- Какие средства индивидуальной защиты применяются для защиты органов дыхания человека?

Проверяемая компетенция ПК-18:

- Отказы в работе несущих и ограждающих конструкций жилых зданий при их эксплуатации.

- Сроки службы материалов и конструкций жилых зданий.

- Прочностные и деформативные характеристики конструкций зданий.

- Эксплуатационные характеристики ограждающих конструкций зданий (теплозащитные свойства).

- Эксплуатационные характеристики ограждающих конструкций зданий (влагозащитные свойства).

- Эксплуатационные характеристики ограждающих конструкций зданий (воздухозащитные свойства).

- Эксплуатационные характеристики ограждающих конструкций зданий (звукоизолирующие свойства).

- Комплексно-статистические методы определения показателей надежности и качества зданий.

- Стены зданий и эксплуатационные требования к ним.

- Крыши и покрытия зданий и эксплуатационные требования к ним.

- Полы зданий и эксплуатационные требования к ним.

- Окна, двери и ворота зданий и эксплуатационные требования к ним.

- Сущность и задачи технической диагностики зданий.

- Способы диагностики поврежденных сооружений.

- Методы и средства наблюдения за трещинами при эксплуатации зданий.

- Контроль деформаций зданий и их конструкций при их эксплуатации.

- Контроль физико-технических параметров конструкций зданий при их эксплуатации. Приборы контроля.

- Методы контроля герметичности стыков крупнопанельных зданий при их эксплуатации.

- Методы проверки теплозащитных качеств ограждающих конструкций зданий при их эксплуатации.

- Способы и средства выявления мест повреждений скрытой гидроизоляции.

- Контроль температуры и влажности воздуха и конструкций, в помещениях зданий при их эксплуатации.

- Контроль воздухообмена в помещениях зданий при их эксплуатации.

- Контроль химического состава воздуха в помещениях зданий при их эксплуатации.

- Цель и задачи технической экспертизы зданий.

- Порядок проведения технической экспертизы зданий.

- Повреждения зданий, возведенных на лессовых  просадочных  грунтах.

- Причины возникновения и развития просадочных деформаций на различных этапах строительства и эксплуатации зданий.

- Коррозионное разрушение конструктивных элементов здания.

- Задачи обследований зданий и сооружений. Основные виды обмеров зданий и их элементов.

- Особо точные виды обмеров, обмерные чертежи при обследовании зданий и сооружений.

- Методы обследований состояния зданий и конструкций и технические изыскания.

- Инструменты и приборы, применяемые для диагностики конструкций.

- Техника безопасности при диагностике зданий.

- Определение деформаций зданий и сооружений.

- Оценка деформаций отдельных конструкций.

- Дефектоскопия конструкций.

- Установление характера трещинообразования в элементах зданий.

- Определение прочности материалов конструкций неразрушающими методами.

- Установление степени коррозионного и температурного поражения элементов зданий и сооружений.

- Натурные испытания.

- Классификация конструктивных элементов по степени износа.

- Обследование оснований и фундаментов.

- Методика диагностики бетонных и железобетонных конструкций.

- Обследование каменных и армокаменных конструкций.

- Особенности диагностики металлических конструкций.

- Дефектоскопия деревянных элементов.

- Способы выявления состояния заменяемых и несменяемых конструктивных элементов здания.

- Составление заключения о техническом состоянии зданий и сооружений.

- Основные неисправности при эксплуатации систем водоснабжения

- Неисправности возникающие в процессе эксплуатации систем вентиляции.

10.3.2 Перечень теоретических вопросов итогового контроля

по уровням и по результату освоения дисциплины

Проверяемая компетенция ПК-4:

- Роль реконструкции городских образований при формировании планов развития городов.

- Зоны деления историко-архитектурной среды старого города. Ограничения вмешательства в среду этих зон.

- Признаки и виды классификации территорий застройки, подлежащих реконструкции.

- Оценка стоимости и качества зданий и их элементов.

- Расчетные и фактические данные о сроках службы зданий.

- Предварительное определение стоимости реконструкции здания.

- Стоимость устройства современных квартир в реконструируемых зданиях.

- Определение экономической целесообразности реконструкции зданий и сооружений.

- Учет градостроительных и архитектурных требований при реконструкции.

- Особенности реконструкции общественных зданий.

- Специфика и сложность строительно-монтажных работ при реконструкции зданий и сооружений.

- Работы в составе переустройства здания.

- Особенности расширения, реконструкции и технического перевооружения производственных зданий.

- Монтаж, разборка и разрушение конструкций.

- Структура и особенности внутриплощадочных и подготовительных работ при реконструкции.

- Особенности пристройки зданий.

- Методы восстановления и усиления фундаментов.

- Методы усиления простенков кирпичной стены.

- Методы усиления балок и плит железобетонных перекрытий.

- Методы утепления зданий по наружной стене.

Проверяемая компетенция ПК-5:

- Техногенные опасные процессы при реконструкции зданий, сооружений и застройки.

- Вопросы градостроительной экологии, решаемые при реконструкции городской застройки.

- Требования экологической безопасности при выполнении реконструкции зданий, сооружений и застройки.

- Требования охраны труда при организации работ по реконструкции зданий и сооружений.

- Правила организации рабочих мест при выполнении работ по реконструкции зданий и сооружений.

- Причины пожаров и взрывов при реконструкции зданий.

- Средства индивидуальной защиты работников, занятых в работах по реконструкции зданий и сооружений.

- Техника безопасности при работе с ручным инструментов при реконструкции зданий.

- Техника безопасности при диагностике зданий и сооружений.

- Техника безопасности при эксплуатации подмостей, стремянок, лестниц, используемых в работах по реконструкции зданий и сооружений.

- Техника безопасности при эксплуатации строительных подъемников.

- Техника безопасности погрузочно-разгрузочных работ.

- Техника безопасности при эксплуатации электроустановок.

- Нормативно-правовое регулирование пожарной безопасности.

- Средства тушения пожаров.

- Основные причины аварий и несчастных случаев при проведении транспортных работ.

- Методы снижения шума при работе с ручным промышленным инструментом.

- Требования безопасности к современным ручным промышленным инструментам.

- Параметры качества жилой среды: комфортность, рациональность, безопасность.

- Функциональная комфортность территории и жилища.

Проверяемая компетенция ПК-18:

- Физический и моральный износ зданий и сооружений.

- Порядок проведения технической экспертизы зданий.

- Комплексное обследование застройки при реконструкции.

- Задачи обследования зданий и сооружений.

- Основные виды обмеров зданий и их элементов.

- Классификация технических состояний зданий и сооружений.

- Классификация технических состояний строительных конструкций.

- Классификация повреждений строительных конструкций.

- Методы определения показателей надежности и качества зданий.

- Способы диагностики поврежденных сооружений.

- Определение деформаций зданий и сооружений.

- Определение прочности материалов конструкций неразрушающими методами.

- Способы выявления мест повреждения гидроизоляции.

- Дефектоскопия конструкций.

- Дефектоскопия деревянных элементов.

- Прочностные и деформативные характеристики конструкций зданий.

- Эксплуатационные характеристики ограждающих конструкций зданий.

- Факторы, определяющие срок службы элементов зданий и сооружений.

- Коррозионное разрушение конструктивных элементов здания.

- Инструменты и приборы, применяемые для диагностики конструкций.

10.3.3 Перечень практических заданий к экзамену

по уровням и по результату освоения дисциплины

- На основании предложенных исходных данных рассчитать требуемое сечение и шаг поперечных стержней арматуры.

- На основании предложенных исходных данных рассчитать потребность площадей для складирования кровельных материалов.

- На основании предложенных исходных данных рассчитать потребность площадей для проведения стекольных работ.

- На основании предложенных исходных данных рассчитать потребность в оборотных средствах для строительного предприятия.

- На основании предложенных исходных данных рассчитать площади инвентарных зданий.

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования, описание шкал оценивания

10.4.1 Краткое описание форм контроля качества освоения дисциплины

и уровня формирования компетенций

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций по дисциплине «Реконструкция зданий, сооружений и застройки» проводится в форме текущего, рубежного и итогового контроля.

Контроль текущей успеваемости обучающихся – текущая аттестация – проводится в ходе семестра с целью определения уровня усвоения обучающимися знаний; формирования у них умений и навыков; своевременного выявления недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по ее корректировке; совершенствованию методики обучения; организации учебной работы и оказания обучающимся индивидуальной помощи.

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков обучающихся:

- на практических занятиях (самостоятельная работа, решение проблемных задач);

- по результатам выполнения индивидуальных заданий (самостоятельная работа, сообщение по теме, реферат);

- по результатам проверки качества конспектов лекций и иных материалов;

- по результатам отчета обучающихся, имеющих академические задолженности, в ходе индивидуальной консультации преподавателя.

Контроль текущей успеваемости осуществляется поэтапно и служит основанием для промежуточной аттестации по дисциплине.

Рубежный контроль проводится в целях подведения промежуточных итогов текущей успеваемости обучающихся, анализа состояния учебной работы, выявления неуспевающих, ликвидации задолженностей.

К рубежному контролю относится проверка знаний, умений и навыков обучающихся посредством проведения письменного опроса как проверки усвоения материала после изучения 2-3 тем.

Все виды текущего и рубежного контроля осуществляются на практических занятиях.

Каждая форма контроля по дисциплине включает в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень усвоения студентами знаний и практические задания, выявляющие степень сформированности умений и навыков.

Процедура оценивания уровня освоения компетенций обучающимися основана на следующих принципах:

1) Периодичность проведения оценки (на каждом занятии).

2) Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и обучающимися) и самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекса мер по устранению недостатков.

3) Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение условий сопоставимости результатов оценивания.

4) Соблюдение последовательности проведения оценки: предусмотрено, что развитие компетенций идет по возрастанию их уровней сложности, а оценочные средства на каждом этапе учитывают это возрастание.

Итоговая аттестация по дисциплине проводится с целью выявления соответствия уровня теоретических знаний, практических умений и навыков по дисциплине «Реконструкция зданий, сооружений и застройки» требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки: 08.03.01 «Строительство» в форме зачета в 5 семестре и экзамена в 6 семестре для очной формы обучения.

Зачет проводится в форме тестирования. Оценка по результатам тестирования носит недифференцированный характер – «зачтено», «не зачтено».

Экзамен проводится после завершения изучения дисциплины в объеме рабочей учебной программы в устной форме – по билетам. Оценка по результатам экзамена носит дифференцированный характер – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Краткая характеристика процедур реализации текущего и итогового контроля по дисциплине для оценки уровня освоения компетенций обучающихся представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Краткая характеристика процедур реализации текущего и итогового контроля по дисциплине для оценки компетенций обучающихся

| Наименова-ние оценочного средства | Краткая характеристика процедуры оценивания компетенций | Представление оценочного средства в фонде |
| --- | --- | --- |
| Проблемная задача | Учебная деятельность группы обучающихся под управлением преподавателя с целью решения учебных и профессионально-ориентированных задач путем игрового моделирования реальной проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и решать типичные профессиональные задачи | Тема (проблема), концепция, ожидаемый результат |
| Дискуссия | Осуществляется по итогам каждого выступления. Оценочные средства, позволяющие включить обучающихся в процесс обсуждения представленной темы, спорного вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения | Перечень тем для выступлений |
| Письменный опрос | Письменный опрос по основным терминам, категориям, понятиям, концепциям проводится после изучения лекционного материала в течение 40 минут. | Вопросы по темам дисциплины |
| Устный опрос | Устный опрос проводится в течение всего практического занятия по заранее выданной тематике | Контрольные вопросы по теме (темам) дисциплины |
| Реферат | Доклад на определённую тему, включающий обзор соответствующих литературных и других источников | Темы рефератов |
| Зачетный тест | Проводится в рамках часов практических занятий. Позволяет оценить уровень знаний теоретического материала по дисциплине. Осуществляется на бумажных носителях по вариантам. Время на подготовку определяет преподаватель | Фонд тестовых заданий (тест 1) |
| Экзамен | Проводится в заданный срок, согласно графику учебного процесса. При выставлении оценок учитывается уровень приобретенных компетенций. Компонент «знать» оценивается теоретическими вопросами по содержанию дисциплины, компоненты «уметь» и «владеть» - практикоориентированными заданиями. Аудиторное время, отведенное обучающемуся на подготовку – 20 мин. | Комплект билетов (20 билетов) к экзамену |

10.4.2 Требования к реферату и критерии оценивания

Реферат отличает особая логичность подачи материала и изъяснения мысли, объективность изложения материала. Как правило, реферат отражает различные точки зрения на исследуемый вопрос, выражая в то же время и мнение самого автора.

Различают два вида рефератов: продуктивные и репродуктивные. Репродуктивный реферат воспроизводит содержание первичного текста. Продуктивный содержит творческое или критическое осмысление реферируемого источника.

Репродуктивные рефераты можно разделить еще на два вида: реферат-конспект и реферат-резюме. Реферат-конспект содержит фактическую информацию в обобщённом виде, иллюстрированный материал, различные сведения о методах исследования, результатах исследования и возможностях их применения. Реферат-резюме содержит только основные положения данной темы.

В продуктивных рефератах выделяют реферат-доклад и реферат-обзор. Реферат-обзор составляется на основе нескольких источников и сопоставляет различные точки зрения по данному вопросу. В реферате-докладе, наряду с анализом информации первоисточника, есть объективная оценка проблемы; этот реферат имеет развёрнутый характер.

Реферат имеет определённую композицию:

- Введение. Во вступлении обосновывается выбор темы, могут быть даны исходные данные реферируемого текста;

- Основная часть. Содержание реферируемого текста, приводятся и аргументируются основные тезисы;

- Вывод. Заключение. Делается общий вывод по проблеме, заявленной в реферате.

Реферат имеет следующие признаки:

- содержание реферата полностью зависит от выбранной темы;

- содержит точное изложение основной информации без искажений и субъективных оценок.

Общие требования к реферату:

- Соответствие текста теме реферата.

- Правильное понимание автором существа проблемы.

- Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (с использованием понятий, теоретических положений, причинно - следственных связей, источников).

- Логичность рассуждений, речевая связность и последовательность изложения.

- Соответствие нормам русского языка.

- Обобщающий вывод.

Ниже приведены критерии выставления оценок по реферату.

Выполнение и защита реферата оценивается по пятибалльной системе:

Оценка «отлично» ставится, если:

Содержание работы:

- полностью соответствует теме;

- представлены позиции разных авторов, их анализ и оценка;

- терминологический аппарат использован правильно, аргументировано;

- используются новые источники, законодательные акты, эмперические материалы;

- обучающийся показывает глубокую общетеоретическую подготовку;

- демонстрирует умение работать с различными видами источников;

- проявляет умение обобщать, систематизировать и научно классифицировать материал, являющийся предметом исследования.

Защита реферата

- обучающийся в устном выступлении на защите адекватно представляет результаты исследования;

- владеет понятийным аппаратом;

- владеет научным стилем изложения;

- аргументировано отвечает на вопросы и участвует в дискуссии.

Оценка «хорошо» ставится, если:

Содержание реферата:

- обучающийся показал хорошие знания по предмету и владеет навыками систематизации материала;

- обучающийся не в полном объеме изучил историю вопроса;

- допустил 1-2 ошибки в теории (аргументации);

- был некорректен в использовании терминологии.

Защита реферата:

- обучающийся не вполне адекватно представил результаты работы в устном выступлении на защите, но при этом обнаружил хорошие знания по дисциплине и владение навыками систематизации материала.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если:

Содержание реферата:

- обучающийся обнаружил удовлетворительные знания по предмету;

- имеются замечания по трем−четырем параметрам реферата, указанным в общих требованиях;

Защита реферата:

- в устном выступлении на защите обучающийся поверхностно представляет результаты исследования;

- отступает от научного стиля изложения;

- затрудняется в аргументации, отвечая на вопросы по теме работы.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если:

- установлен факт плагиата;

- имеются принципиальные замечания по реферату;

- обучающийся допустил грубые теоретические ошибки.

10.4.3 Критерии оценивания результатов итогового тестирования

Формой промежуточной аттестации в 5 семестре является зачет, проводимый в форме тестирования.

1) Критерии оценивания результатов тестирования

| № теста и количество вопросов | Количество правильных ответов | Оценка уровня подготовки в баллах | Вербальный аналог |
| --- | --- | --- | --- |
| Тест № 1 40 вопросов | менее 20 | 2 | Не зачтено |
|  | от 20 до 27 | 3 | Зачтено |
|  | от 28 до 36 | 4 | Зачтено |
|  | от 37 до 40 | 5 | Зачтено |

2) Распределение тестовых заданий по компетенциям

| Наименование и код компетенции | Номер тестового задания |
| --- | --- |
| ПК-4 Способность участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной деятельности | 1 – 2, 4 – 10, 12 – 13, 17, 19, 22 – 26, 28, 33, 35 – 36, 38 - 40 |
| ПК-5 Знание требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов | 14, 16, 32, 34, 37 |
| ПК-18 Владение методами мониторинга и оценки технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, строительного и жилищно-коммунального оборудования | 3, 11, 15, 18, 20 – 21, 27, 29 - 31 |

3) Характеристика тестовых заданий по форме и уровню трудности

| Тема (Раздел) (в соответствии с тематическим планированием в рабочей программе) | Всего тестовых заданий | Количество вопросов | Количество вопросов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | открытого типа | закрытого типа | на соответствие | на определение последовательности | легкие | средние | трудные |
| Тема 1 Требования к застройке | 8 | - | 8 | - | - | 2 | 4 | 2 |
| Тема 2 Особенности сложившейся застройки городов | 10 | - | 10 | - | - | 3 | 4 | 3 |
| Тема 3 Градостроительное преобразование селитебных территорий | 10 | - | 10 | - | - | 3 | 4 | 3 |
| Тема 4 Социально-экономические вопросы реконструкции застройки | 12 | - | 12 | - | - | 4 | 4 | 4 |

4) Правила оценки тестового задания

Тест итоговый по дисциплине «Реконструкция зданий, сооружений и застройки» содержит 40 заданий:

При проверке применяется номинальная шкала оценивания.

В каждом задании дано 3 варианта ответа, из которых верен только один. За каждое верно выполненное задание ставится 1 балл, при допущении ошибки - 0 баллов.

За выполнение теста выставляются две оценки: тестовая, в виде количества набранных баллов, и по 5-балльной системе. Переводная шкала приведена в таблице.

| Тестовый балл | Оценка |
| --- | --- |
| менее 20 | Не зачтено |
| от 20 до 27 | Зачтено |
| от 28 до 36 | Зачтено |
| от 37 до 40 | Зачтено |

# Footnotes

Этот раздел предназначен для преподавателя

Указываются дисциплины (модули), практики, читаемые в предыдущих семестрах (см. учебный план)

Если задание одинаковое для всех уровней освоения компетенций, то критерием оценивания является качество выполнения задания

Итоговая оценка за экзамен выставляется по среднему баллу, отражающему уровень освоения компетенций