Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для выполнения практических работ по дисциплине

«ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА»

для специальности:

08.02.02 - «Строительство и эксплуатация инженерных сооружений»

Дивногорск

2017 г.

Рассмотрено и одобрено                                                                  УТВЕРЖДАЮ:

на заседании комиссии                                                                    Заместитель директора

профессионального цикла                                                               по учебной работе

специальностей

гидроэлектроэнергетические установки,                                         ___________Е.В.Носкова

строительство и эксплуатация

инженерных сооружений                                                                 «____»__________2017 г.

Протокол №___

от «____»__________2017 г.

Председатель КПЦ

___________Филина Е.Л.

Разработал преподаватель:   Коврижных Н.Г.

Пояснительная записка

Для более эффективного использования времени, отводимого на проведение практических работ, необходимо, чтобы учащиеся подготовились к работе заранее. Подготовленность учащихся к проведению работ должна контролироваться.

Подготовка учащихся к проведению практических работ.

Успешное выполнение практических работ в установленный срок во многом зависит от предварительной подготовки учащихся к их проведению.

Практическая работа выполняется студентами на занятиях, допускается оформление работы осуществлять дома. Каждый студент выполняет практическую работу строго по своему варианту, в противном случае работа будет незачтена.

Каждая практическая работа считается выполненной лишь тогда, когда она оформлена и зачтена преподавателем после собеседования.

Практическая работа № 1.

Тема: Определение равнодействующей плоской системы сходящихся сил.

Цель работы:   Получить практические навыки определения равнодействующей плоской системы сходящихся сил аналитическим и графическим способами.

Ход работы:

- Вычертить схему и выписать исходные данные для своего варианта.

- Записать аналитическое условие равновесия плоской системы сходящихся сил.

- Вычертить расчетную схему и определить усилия в стержнях.

- Записать графическое условие равновесия плоской системы сходящихся сил.

- Построить треугольник сил, на силах, как на сторонах. Определить гипотенузу треугольника, то есть равнодействующую силу.

- Вычислить погрешность измерений для каждого усилия стержня. Для этого необходимо сравнить значения одного усилия полученные аналитическим и графическим способами. Затем (без учета знака, т.е. по модулю) от большего значения отнимаем меньшее, полученную разность делим на большее значение и умножаем на 100. Полученное значение погрешности (в %), сравниваем с допустимым – 5 %.

- Записать полученный ответ.

- Сделать вывод о проделанной работе.

Практическая работа № 2.

Тема: Определение усилий равновесия.

Цель работы:   Получить практические навыки определения усилий в стержнях аналитическим и графическим способами.

Ход работы:

- Вычертить схему и выписать исходные данные для своего варианта.

- Записать аналитическое условие равновесия плоской системы сходящихся сил.

- Вычертить расчетную схему и определить усилия в стержнях.

- Записать графическое условие равновесия плоской системы сходящихся сил.

- Построить силовой  многоугольник.

- Вычислить погрешность измерений для каждого усилия стержня. Для этого необходимо сравнить значения одного усилия полученные аналитическим и графическим способами. Затем (без учета знака, т.е. по модулю) от большего значения отнимаем меньшее, полученную разность делим на большее значение и умножаем на 100. Полученное значение погрешности (в %), сравниваем с допустимым – 5 %.

- Записать полученный ответ.

- Сделать вывод о проделанной работе.

Практическая работа № 3.

Тема: Определение опорных реакций в балке.

Цель работы: Получить практические навыки определения реакций опор в различных видах балок.

Ход работы:

- Вычертить схему и выписать исходные данные для своего варианта.

- Вычертить расчетную схему.

- Задать оси координат (за начало координат принять крайнюю левую опору).

- Записать условие равновесия плоской системы произвольно расположенных сил (одну из трех форм).

- Составить уравнения и определить реакции опор балки.

- Выполнить проверку. Для этого составить уравнение равновесия, которое не учувствовало в решении задачи.

- Подставить в него все известные значения. Затем все положительные значения сложить и оставить в левой части уравнения, а отрицательные значения сложить и перенести в правую часть уравнения, при этом поменять знак на +.

- Проанализировать равенство. Если обе части равны, то погрешность вычислений равна нулю. Если же знак равенства не соблюдается – необходимо определить погрешность вычислений δ. Для этого необходимо (без учета знака, т.е. по модулю) от большего значения отнять меньшее, полученную разность делим на большее значение и умножаем на 100. Полученное значение погрешности (в %), сравниваем с допустимым – 5 %.

- Записать полученный ответ.

- Сделать вывод о проделанной работе.

Практическая работа № 4.

Тема: Определение опорных реакций в раме и ферме.

Цель работы: Получить практические навыки определения реакций опор в раме и ферме.

Ход работы:

- Вычертить схему и выписать исходные данные для своего варианта.

- Вычертить расчетную схему.

- Задать оси координат (за начало координат принять крайнюю левую опору).

- Записать условие равновесия плоской системы произвольно расположенных сил (одну из трех форм).

- Составить уравнения и определить реакции опор рамы и фермы.

- Выполнить проверку. Для этого составить уравнение равновесия, которое не учувствовало в решении задачи.

- Подставить в него все известные значения. Затем все положительные значения сложить и оставить в левой части уравнения, а отрицательные значения сложить и перенести в правую часть уравнения, при этом поменять знак на +.

- Проанализировать равенство. Если обе части равны, то погрешность вычислений равна нулю. Если же знак равенства не соблюдается – необходимо определить погрешность вычислений δ. Для этого необходимо (без учета знака, т.е. по модулю) от большего значения отнять меньшее, полученную разность делим на большее значение и умножаем на 100. Полученное значение погрешности (в %), сравниваем с допустимым – 5 %.

- Записать полученный ответ.

- Сделать вывод о проделанной работе.

Практическая работа № 5.

Тема: Определение центра тяжести фигур.

Цель работы: Получить практические навыки по определению координат центра тяжести составных плоских фигур.

Ход работы:

- Вычертить схему и выписать исходные данные для своего варианта.

- Вычертить расчетную схему по масштабу.

- Задать оси координат всей фигуры (для симметричной фигуры можно расположить ось у по оси симметрии).

- Необходимо разбить фигуру на составные части (простейшие геометрические фигуры), обозначить для каждой из фигур свои оси координат и центр тяжести (х1, у1, С1;  х2, у2, С2;  х3, у3, С3;  х4, у4, С4  и т.д.)

- Для каждой фигуры определить координаты центра тяжести и площадь (хс1, ус1,; хс2, ус2, А2  и т.д.)

- Определить координаты центра тяжести всей фигуры в целом по формулам:

хс = (Σ Аi* хсi)/ Σ Аi                       ус = (Σ Аi* усi)/ Σ Аi

где i – это порядковый номер простейшей фигуры;

хсi, усi – это расстояния от центра тяжести данной простейшей фигуры до осей всей фигуры.

- По полученным координатам найти и обозначить центр тяжести всей фигуры на расчетной схеме.

- Сделать вывод о проделанной работе.

Практическая работа № 6.

Тема: Построение эпюр продольных сил, напряжений и перемещений.

Цель работы: Получить практические навыки в построении эпюр продольных сил и нормальных напряжений, а также определить перемещение бруса.

Ход работы:

- Вычертить схему и выписать исходные данные для своего варианта.

- Вычертить расчетную схему по масштабу.

- Разбить брус на участки, ограниченные точками приложения сил (нумерацию участков ведем от незакрепленного конца).

- Используя метод сечений, определить величину продольных сил в сечении каждого участка: N =  Σ Fix.

- Выбираем масштаб и строим эпюру продольных сил, т.е. под изображением бруса (или рядом) проводим прямую, параллельную его оси, и от этой прямой проводим перпендикулярные отрезки, соответствующие в выбранном масштабе продольным силам (положительное значение откладываем вверх (или вправо), отрицательное – вниз (или влево)).

- Для каждого участка рассчитываем величину нормальных напряжений: σ = N/ А.

- Выбираем масштаб и строим эпюру нормальных напряжений.

- Используя видоизмененный закон Гука, определяем перемещения (продольные деформации) бруса на каждом участке: δli = (Ni* li) / (Е* А),

где - Ni – продольная сила на данном участке, Н

li – длина данного участка, мм

Е – модуль упругости (в зависимости от материала бруса):

Е(для стали)=2*10 5 МПа

Е(для чугуна)=1,5*10 5 МПа

Е(для бронзы)=0,7*10 5 МПа

А – площадь бруса на данном участке, мм 2

- Определяем перемещение бруса в целом: δl = Σ  li , мм

- Выбираем масштаб и строим эпюру перемещений:

  - Начинаем с последнего участка, где перемещение равно нулю;

  - Далее откладываем перемещение последнего участка на границе между последним и предпоследним участками;

  - Сумму перемещений последнего и предпоследнего участков откладываем на следующей границе между участками, и т.д.

- Все эпюры должны содержать: название, единицы измерения, масштаб, знаки эпюры и значения.

- Сделать вывод о проделанной работе, в котором отразить что происходит с брусом под действием нагрузки.

Практическая работа № 7.

Тема: Расчет на прочность по предельному состоянию.

Цель работы: Получить практические навыки по определению диаметра болта с соединении, исходя из условия прочности.

Ход работы:

- Вычертить схему и выписать исходные данные для своего варианта.

- Определить какие виды деформаций возникают  в данном соединении.

- Записать условие прочности на смятие.

- Определить из условия прочности на смятие диаметр болта.

- Записать условие прочности на срез.

- Определить из условия прочности на срез диаметр болта.

- Сравнить полученные результаты и сделать вывод – какой диаметр приняли и почему?

Практическая работа № 8.

Тема: Определение моментов инерции сложных фигур.

Цель работы: Получить практические навыки в определении моментов инерции сложных фигур.

Ход работы:

- Вычертить схему и выписать исходные данные для своего варианта.

- Выделить на схеме главные оси координат.

- Разбить фигуры на простые геометрические составляющие.

- Определить площади фигур.

- Определить положение центра тяжести в каждой фигуре.

- Определить моменты инерции каждой фигуры.

- Определить моменты инерции для всей исходной фигуры.

- Сделать вывод о проделанной работе.

Практическая работа № 9.

Тема: Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов.

Цель работы: Получить практические навыки в построении эпюр поперечных сил и изгибающих моментов в балке.

Ход работы:

- Вычертить схему и выписать исходные данные для своего варианта.

- Вычертить расчетную схему (связи заменить на реакции опор).

- Задать оси координат (за начало координат принять крайнюю левую опору).

- Записать условие равновесия плоской системы произвольно расположенных сил (форма № 2).

- Составить уравнения и определить реакции опор балки.

- Выполнить проверку. Для этого составить уравнение равновесия, которое не учувствовало в решении задачи Σ Fiy = 0. Подставить в него все известные значения. Затем все положительные значения сложить и оставить в левой части уравнения, а отрицательные значения сложить и перенести в правую часть уравнения, при этом поменять знак на +.

- Проанализировать равенство. Если обе части равны, то погрешность вычислений равна нулю. Если же знак равенства не соблюдается – необходимо определить погрешность вычислений δ. Для этого необходимо (без учета знака, т.е. по модулю) от большего значения отнять меньшее, полученную разность делим на большее значение и умножаем на 100. Полученное значение погрешности (в %), сравниваем с допустимым – 5 %.

- Записать полученный ответ.

- По условию равновесия на изгиб рассчитать в характерных точках балки значения поперечных сил и изгибающих моментов.

- По полученным в расчёте числам построить две эпюры Qy и Mx.

- Сделать вывод о проделанной работе.

Практическая работа № 10.

Тема: Расчет балок на прочность.

Цель работы: Получить практические навыки по определению размеров сечения, при расчетах на прочность при изгибе.

Ход работы:

- Вычертить схему и выписать исходные данные для своего варианта.

- Вычертить расчетную схему (связи заменить на реакции опор).

- Задать оси координат (за начало координат принять крайнюю левую опору).

- Записать условие равновесия плоской системы произвольно расположенных сил (форма № 2).

- Составить уравнения и определить реакции опор балки.

- Выполнить проверку. Для этого составить уравнение равновесия, которое не учувствовало в решении задачи Σ Fiy = 0. Подставить в него все известные значения. Затем все положительные значения сложить и оставить в левой части уравнения, а отрицательные значения сложить и перенести в правую часть уравнения, при этом поменять знак на +.

- Проанализировать равенство. Если обе части равны, то погрешность вычислений равна нулю. Если же знак равенства не соблюдается – необходимо определить погрешность вычислений δ. Для этого необходимо (без учета знака, т.е. по модулю) от большего значения отнять меньшее, полученную разность делим на большее значение и умножаем на 100. Полученное значение погрешности (в %), сравниваем с допустимым – 5 %.

- Записать полученный ответ.

- По условию равновесия на изгиб рассчитать в характерных точках балки значения поперечных сил и изгибающих моментов.

- По полученным в расчёте числам построить две эпюры Qy и Mx.

- Максимальное значение Mx (берём с эпюры по модулю) подставляем в расчетную формулу и путём математических вычислений находим размеры заданного сечения.

- Сделать вывод о проделанной работе.

Практическая работа № 11.

Тема: Определение линейных и угловых перемещений при поперечном изгибе.

Цель работы:  Получить практические навыки по определению линейных и угловых перемещений при поперечном изгибе.

Ход работы:

- По исходным данным (практическая работа № 10)  необходимо определить линейное перемещение у по формуле:

у =( F*l3)/(48*E*Jx)

- Полученное по расчетам значение у нужно сравнить с [у], которая равна (1/200 ÷ 1/1000) l.

- Исходя из того, что   у (расчетная величина) будет откладываться из центра балки, необходимо определить угловое перемещение φ, построив расчетную схему и вычислив угол отклонения по формуле:

- Полученное в результате вычислений значение φ нужно сравнить с [φ], которая равна 0,001 град.

- Сделать вывод о проделанной работе.

Практическая работа № 12.

Тема: Определение критической силы для стержней большой гибкости.

Цель работы:  Получить практические навыки по определению критической нагрузки и коэффициента запаса устойчивости при расчете сжатых стержней.

Ход работы:

- Вычертить схему и выписать исходные данные для своего варианта.

- Определить коэффициент приведения длины μ (Схемы представлены в конспектах).

- Вычислить момент инерции для данного сечения стержня.

- Определить площадь поперечного сечения стержня.

- Найти радиус инерции сечения.

- Определить гибкость стержня. По величине λ сделать вывод – по какой формуле ведется дальнейший расчет и почему.

- Определить критическую силу Fкр.

- Определить допускаемую нагрузку F. Значение коэффициента продольного изгиба φ определить интерполяцией по таблице 1.

Таблица 1.

| λ | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| φ (σт < 320 МПа) | 0,92 | 0,86 | 0,82 | 0,70 | 0,51 | 0,37 | 0,29 | 0,24 |
| φ (стали повышенного качества σт ≥ 320 МПа) | 0,91 | 0,83 | 0,79 | 0,65 | 0,43 | 0,30 | 0,23 | 0,19 |

- Определить коэффициент запаса устойчивости, при нагрузке равной допускаемой.

- Сделать вывод о проделанной работе.

Практическая работа № 13.

Тема: Расчет на устойчивость и подбор сечений.

Цель работы:  Получить практические навыки в расчете сжатых стержней на устойчивость.

Ход работы:

- Вычертить схему и выписать исходные данные для своего варианта.

- Определить коэффициент приведения длины μ (Схемы представлены в конспектах).

- Вычислить момент инерции для данного сечения стержня.

- Определить критическую силу Fкр.

- Методом подбора задавая величину λ, определить площадь поперечного сечения стержня и радиус инерции сечения.

- Определить коэффициент запаса устойчивости, при нагрузке равной допускаемой.

- Проверив расчетные значения размеров сечения, путем расчета на устойчивость, добиться оптимальных размеров сечения.

- Сделать вывод о проделанной работе.

Практическая работа № 14.

Тема: Алгоритм построения схем и эпюр.

Цель работы: Получить практические навыки в составлении алгоритма построения схем и эпюр многопролетных статически определимых балок.

Ход работы:

- Ознакомиться с теоретической информацией по данной теме.

- Разбить поэтапно процесс построения расчетной схемы многопролетных статически определимых балок.

- Разбить поэтапно процесс построения эпюр многопролетных статически определимых балок.

- Записать в тетрадь оба алгоритма.

- Сделать вывод о проделанной работе.

Практическая работа № 15.

Тема: Построение схем и эпюр.

Цель работы: Получить практические навыки в расчёте многопролетных статически определимых балок, построении схем и эпюр.

Ход работы:

- Выписать в тетрадь исходные данные по своему варианту.

- Вычертить исходную схему.

- По алгоритму (практическая работа № 14) исходную схему представить в виде расчетной.

- Полученные ярусы пронумеровать. Поярусно решить задачу.

  - Вычертить расчетную схему (связи заменить на реакции опор).

  - Задать оси координат (за начало координат принять крайнюю левую опору).

  - Записать условие равновесия плоской системы произвольно расположенных сил.

  - Составить уравнения и определить реакции опор балки.

  - Выполнить проверку. Для этого составить уравнение равновесия, которое не учувствовало в решении задачи Σ Fiy = 0. Подставить в него все известные значения. Затем все положительные значения сложить и оставить в левой части уравнения, а отрицательные значения сложить и перенести в правую часть уравнения, при этом поменять знак на +.

  - Проанализировать равенство. Если обе части равны, то погрешность вычислений равна нулю. Если же знак равенства не соблюдается – необходимо определить погрешность вычислений δ. Для этого необходимо (без учета знака, т.е. по модулю) от большего значения отнять меньшее, полученную разность делим на большее значение и умножаем на 100. Полученное значение погрешности (в %), сравниваем с допустимым – 5 %.

  - Записать полученный ответ.

  - По условию равновесия на изгиб рассчитать в характерных точках балки значения поперечных сил и изгибающих моментов.

- По полученным в расчёте числам построить две эпюры Qy и Mx для всей балки в целом.

- Сделать вывод о проделанной работе.

Практическая работа № 16.

Тема: Построение эпюр сил в рамных конструкциях.

Цель работы: Получить практические навыки в расчёте статически определимых плоских рам.

Ход работы:

- Вычертить схему и выписать исходные данные для своего варианта.

- Вычертить расчетную схему (связи заменить на реакции опор).

- Задать оси координат (за начало координат принять крайнюю левую опору).

- Записать условие равновесия плоской системы произвольно расположенных сил.

- Составить уравнения и определить реакции опор рамы.

- Выполнить проверку. Для этого составить уравнение равновесия, которое не учувствовало в решении задачи Σ Fiy = 0. Подставить в него все известные значения. Затем все положительные значения сложить и оставить в левой части уравнения, а отрицательные значения сложить и перенести в правую часть уравнения, при этом поменять знак на +.

- Проанализировать равенство. Если обе части равны, то погрешность вычислений равна нулю. Если же знак равенства не соблюдается – необходимо определить погрешность вычислений δ. Для этого необходимо (без учета знака, т.е. по модулю) от большего значения отнять меньшее, полученную разность делим на большее значение и умножаем на 100. Полученное значение погрешности (в %), сравниваем с допустимым – 5 %.

- Записать полученный ответ.

- Используя метод сечений рассчитать в элементах рамы значения поперечных сил и продольных сил.

- По полученным в расчёте числам построить две эпюры Qу и Nz.

- Сделать вывод о проделанной работе.

Практическая работа № 17.

Тема: Построение эпюры изгибающих моментов рамных конструкциях.

Цель работы: Получить практические навыки в расчёте статически определимых плоских рам.

Ход работы:

- Вычертить схему и выписать исходные данные для своего варианта.

- Вычертить расчетную схему (связи заменить на реакции опор).

- Задать оси координат (за начало координат принять крайнюю левую опору).

- Записать условие равновесия плоской системы произвольно расположенных сил (форма № 2).

- Составить уравнения и определить реакции опор рамы.

- Выполнить проверку. Для этого составить уравнение равновесия, которое не учувствовало в решении задачи Σ Fiy = 0. Подставить в него все известные значения. Затем все положительные значения сложить и оставить в левой части уравнения, а отрицательные значения сложить и перенести в правую часть уравнения, при этом поменять знак на +.

- Проанализировать равенство. Если обе части равны, то погрешность вычислений равна нулю. Если же знак равенства не соблюдается – необходимо определить погрешность вычислений δ. Для этого необходимо (без учета знака, т.е. по модулю) от большего значения отнять меньшее, полученную разность делим на большее значение и умножаем на 100. Полученное значение погрешности (в %), сравниваем с допустимым – 5 %.

- Записать полученный ответ.

- Используя метод сечений рассчитать в элементах рамы значения изгибающих моментов.

- По полученным в расчёте числам построить эпюру Mx.

- Сделать вывод о проделанной работе.

Практическая работа № 18-19.

Тема: Расчет статически определимых плоских ферм. Метод вырезания узлов.

Цель работы: Получить практические навыки в расчёте простых плоских ферм. Научиться определять усилия в стержнях фермы 3 способами: методом вырезания узлов, методом сечений и графическим методом.

Ход работы:

- Вычертить схему и выписать исходные данные для своего варианта.

- Вычертить расчетную схему (связи заменить на реакции опор).

- Задать оси координат (за начало координат принять крайнюю левую опору).

- Записать условие равновесия плоской системы произвольно расположенных сил.

- Составить уравнения и определить реакции опор плоской фермы.

- Выполнить проверку. Для этого составить уравнение равновесия, которое не учувствовало в решении задачи Σ Fiy = 0. Подставить в него все известные значения. Затем все положительные значения сложить и оставить в левой части уравнения, а отрицательные значения сложить и перенести в правую часть уравнения, при этом поменять знак на +.

- Проанализировать равенство. Если обе части равны, то погрешность вычислений равна нулю. Если же знак равенства не соблюдается – необходимо определить погрешность вычислений δ. Для этого необходимо (без учета знака, т.е. по модулю) от большего значения отнять меньшее, полученную разность делим на большее значение и умножаем на 100. Полученное значение погрешности (в %), сравниваем с допустимым – 5 %.

- Записать полученный ответ.

- Рассчитать усилия в стержнях фермы методом вырезания узлов (значения записать в таблицу результатов).

- Сделать вывод о проделанной работе.

Практическая работа № 20-21.

Тема: Расчет статически определимых плоских ферм. Метод сечений.

Цель работы: Получить практические навыки в расчёте простых плоских ферм. Научиться определять усилия в стержнях фермы методом сечений.

Ход работы:

- Вычертить схему и выписать исходные данные для своего варианта.

- Вычертить расчетную схему (связи заменить на реакции опор).

- Задать оси координат (за начало координат принять крайнюю левую опору).

- Записать условие равновесия плоской системы произвольно расположенных сил.

- Составить уравнения и определить реакции опор плоской фермы.

- Выполнить проверку. Для этого составить уравнение равновесия, которое не учувствовало в решении задачи Σ Fiy = 0. Подставить в него все известные значения. Затем все положительные значения сложить и оставить в левой части уравнения, а отрицательные значения сложить и перенести в правую часть уравнения, при этом поменять знак на +.

- Проанализировать равенство. Если обе части равны, то погрешность вычислений равна нулю. Если же знак равенства не соблюдается – необходимо определить погрешность вычислений δ. Для этого необходимо (без учета знака, т.е. по модулю) от большего значения отнять меньшее, полученную разность делим на большее значение и умножаем на 100. Полученное значение погрешности (в %), сравниваем с допустимым – 5 %.

- Записать полученный ответ.

- Рассчитать усилия в стержнях фермы методом сечений (значения записать в таблицу результатов).

- Сделать вывод о проделанной работе.

Практическая работа № 22-23.

Тема: Расчет статически определимых ферм. Графический метод.

Цель работы: Получить практические навыки в расчёте простых плоских ферм. Научиться определять усилия в стержнях фермы графическим методом.

Ход работы:

- Вычертить схему и выписать исходные данные для своего варианта.

- Вычертить расчетную схему (связи заменить на реакции опор).

- Задать оси координат (за начало координат принять крайнюю левую опору).

- Записать условие равновесия плоской системы произвольно расположенных сил.

- Составить уравнения и определить реакции опор плоской фермы.

- Выполнить проверку. Для этого составить уравнение равновесия, которое не учувствовало в решении задачи Σ Fiy = 0. Подставить в него все известные значения. Затем все положительные значения сложить и оставить в левой части уравнения, а отрицательные значения сложить и перенести в правую часть уравнения, при этом поменять знак на +.

- Проанализировать равенство. Если обе части равны, то погрешность вычислений равна нулю. Если же знак равенства не соблюдается – необходимо определить погрешность вычислений δ. Для этого необходимо (без учета знака, т.е. по модулю) от большего значения отнять меньшее, полученную разность делим на большее значение и умножаем на 100. Полученное значение погрешности (в %), сравниваем с допустимым – 5 %.

- Записать полученный ответ.

- Рассчитать усилия в стержнях фермы графическим методом путём построения диаграммы Максвелла-Кремоны (значения записать в таблицу результатов).

- Полученные значения каждого усилия (по трем способам решения) сравнить и высчитать погрешность. Для этого необходимо (без учета знака, т.е. по модулю) от большего значения отнять меньшее, полученную разность делим на большее значение и умножаем на 100. Полученное значение погрешности (в %), сравниваем с допустимым – 5 %.

- Сделать вывод о проделанной работе.

Практическая работа № 24.

Тема: Определение распора и отпора подпорной стены.

Цель работы: Получить практические навыки проверки прочности и устойчивости подпорных стен, рассчитав и построив эпюру интенсивности давления грунтовой засыпки.

Ход работы:  1) Произвести расчет по образцу (с учетом своего варианта):

Условие:

Построить эпюру интенсивности давления грунтовой засыпки на заднюю грань подпорной стены, изображенной на рис. Определить по этой эпюре активное давление и расстояние ус по линии его действия. Засыпка за подпорной стеной состоит из двух слоев: верхний песчаный ((1 rp = = 18 кН/м3, (1 = 35°, h1= 5,5 м), нижний суглинистый ((2 rp = 20 кН/м3, (2 = 24°, 
h 2 = 4,4 м). Угол трения грунта о стену ( 0 = 0. Интенсивность постоянной нагрузки на поверхности земли q = 20 кПа (кН/м2).

Решение:

- Заменим сначала равномерно распределенную нагрузку эквивалентным слоем грунта толщиной:

- Ордината эпюры на уровне верха стены:

- Ордината эпюры на уровне низа песчаного слоя грунта:

- Теперь заменим слой песчаного грунта вместе с фиктивнои его частью эквивалентным слоем суглинистого грунта толщиной:

- Интенсивность давления слоя суглинистого грунта (на уровне его верха) с учетом действия эквивалентного слоя толщиной h'0

- Интенсивность давления на уровне подошвы стены:

- Эпюра интенсивности давлений приведена на рис.

- Переходим к определению активного давления грунта и расстояния ус до точки, через которую проходит его линия действия.

Активное давление верхнего слоя грунта с учетом равномерно распределенной нагрузки равно площади трапеции dbbxdx

а расстояние от основания трапеции ddt до линии действия этой силы по формуле

- Активное давление нижнего слоя грунта с учетом влияния верхнего слоя равно площади трапеции add2at:

Расстояние от основания трапеции ааг до линии действия Еаг

- Равнодействующая активного давления грунта на подпорную стену:

- Определим расстояние от уровня подошвы стены до линии действия Еа.

Известно, что момент равнодействующей плоской системы сил относительно какой-либо точки, лежащей в плоскости действия этих сил, равен алгебраической сумме моментов сил составляющих относительно той же точки. На этом основании приравняем сумму моментов составляющих активного давления Еа1 и Е а2 моменту их равнодействующей Еа относительно точки А и.из полученного равенства найдем расстояние ус:

откуда

12. Построить на листе миллиметровой бумаги формата 
А 3 по масштабу эпюру интенсивности давления грунтовой засыпки.

13.  Сделать вывод о проделанной работе.

# Text boxes

φ

φ