Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Московской области

«Егорьевский  техникум»

(ГАПОУ МО «Егорьевский техникум»)

Методическая разработка

открытого

урока учебной практики

Тема: «Выполнение комплексных работ, изготовление черенков »

Подготовил:

мастер производственного обучения

Тарасов Александр Васильевич

2017 год

Содержание

|  | стр. |
| --- | --- |
| 1. План - конспект урока учебной практики | 3-6 |
| 2. Сценарий урока | 7-9 |
| 2.1. Организационная часть | 7 |
| 2.2. Вводный инструктаж | 7 |
| 2.4. Повторение пройденного материала | 7-8 |
| 2.5. Практическая часть | 8 |
| 2.6. Текущий инструктаж | 8-9 |
| 2.7. Заключительный инструктаж | 9 |
| 2.8. Задание на дом | 9 |
| Приложение 1 | 10-11 |
| Приложение 2 | 12-16 |

ПЛАН ОТКРЫТОГО УРОКА

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

Дата проведения: 12.12.2017

Профессия: столяр строительный

Мастер:  Тарасов А.В.

Место проведения: учебная мастерская

Тема программы: Выполнение комплексных работ.

Тема урока: строгание черенков

Цели урока:

Обучающая  –   закрепление  полученных  знаний и умений    по выполнению операции строгание   рубанком. Применение ранее полученных знаний по  подготовке рубанка к работе, разметки заготовки  для строгания, положение тела при строгании.

Развивающая  - формировать поисковый стиль мышления.

Воспитательная – воспитывать любовь к профессии, бережное отношение к оборудованию, инструменту, материалам.

Тип урока: урок, основанный на использовании технологической карты ,чертежа.

Межпредметные связи:

- Специальная технология.

- охрана труда

- материаловедение

- Черчение

Материально-техническое оснащение урока:

- инструмент: рубанок, рейсмус, угольник, метр, карандаш, образцы  выполненных работ.

- материал:  заготовки деталей длинной не  более1300 мм, толщиной 45 мм;

- оборудование: столярный верстак;

- схемы, чертежи, инструкции.

Ход урока

| Этапы урока | Элементы дидактики | Содержание деятельности мастера | Деятельность учащихся |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационная часть |  | Приветствие 1. Явка учащихся 2. Готовность к уроку. | Приветствую, готовятся |
| Вводный инструктаж | Целевая установка | Сообщает тему урока. Формирует цель урока. | Слушают, запоминают |
| Повторение пройденного материала | Активизация деятельности учащихся | Проводит опрос по пройденному материалу: - организация рабочего места; - требования ТБ при работе с рубанком; - что называется строганием. Перечислить другие инструменты для строгания и разметки, их назначение. Назвать твердые породы древесины и особенности их строгания. Назвать пороки и дефекты древесины, способы их заделки. Способы крепления заготовок для обработки. | Воспринимают, отвечают на вопросы. |
| Практическая часть Текущий инструктаж | Тренировочные упражнения | Показывает: как осмотреть рубанок, из каких частей он состоит, как закрепить заготовку на верстаке, разметку заготовки для строгания, как провести линии рейсмусом на заготовке, способы разметки и контроля качества работы, требования к заготовке и припуски на обработку, способы устранения ошибок брака в работе. Требует: соблюдения порядка на рабочем месте и в мастерской, стойку при строгании. Выдает задание Выдача задания самостоятельной работы 2.Наблюдение за ходом работы. Целевые обходы: -своевременное начало работы; -Организация рабочего места и соблюдение требований ТБ. -определение качества выполнения рабочих приемов -наблюдение за проведением самоконтроля, выявление дефектов строгания, закрепления заготовки. | Тренируются Смотрят, усваивают, задают вопросы. Выполняют задание поэтапно. Слушают, задают вопросы уточняют Выполняют задание. |
| Заключительный инструктаж 13-15 - 14-00 | Сообщение результатов целей урока Выдача домашнего задания | Сообщает результаты целей урока. Подводит итоги. Разбирает ошибки. Показывает лучшие работы. Выставляет оценки. Комментирует домашнее задание | Участвуют в обсуждении Задают вопросы Уточняют. Задают вопросы. |

Задание на дом

Повторить:

- Способы закрепления заготовок.

- Приёмы подготовки инструмента к работе.

- Материально техническая база.

- Организацию рабочего места при строгании  рубанком.

Литература

- Конспект обучающегося

- С.  С. Шумега  «Технология столярно-мебельного производства»

3.  П.Д. Бобиков «Мастер столярного и мебельного производства».

4.  М.А. Григорьев « Столярные  работы» - справочник.

Мастер п /о                                Тарасов АВ.

Сценарий урока

I. Организационная часть

Проверка явки учащихся и готовность  их к уроку.

II. Вводный инструктаж

Мастер п \ о:

В основных направлениях профессиональной школы поставлена задача: обеспечить прочное овладение обучающимися основами наук, технологическими, экономическими и другими специальными предметами, особенно связанными с развитием новой техники и технологи, автоматическими и полуавтоматическими линиями. Государственный стандарт рассчитан на перспективу. Реализация поставленных задач требует подготовки молодых рабочих с максимальным учетом тех общественных условий, в которых они будут жить и работать.

Производству нужны рабочие широкого профиля, способные совмещать  профессии, ответственно  относиться к труду, умеющие самостоятельно принимать решения - проявлять профессиональную творческую активность.

В мебельно - деревообрабатывающем  производстве непрерывно идет процесс обновления техники, замены старых технологий новыми, более прогрессивными. Поэтому, будущий деревообработчик должен быть подготовлен к изменениям, происходящим в технике и технологии, переменам в условиях организации труда, чтобы стать активным участником этого процесса.

Современный рабочий должен овладеть технологией обработки древесины с помощью инструментов.

III. Повторение пройденного материала

Мастер п /о:

1. Как подготовить  рубанок  к работе?

Обучающиеся:

Убедиться в правильности заточки ножа рубанка и наладить его так, чтобы режущая кромка выступала на 0,3- 0,5 мм над плоскостью подошвы и не имело перекоса.

Мастер п\о:

2.Как подготовить заготовку к строганию?

Обучающиеся:

Осмотреть заготовку, выбрать смежные лицевые поверхности, содержащие меньшее количество пороков. Определить направление годичных слоёв и закрепить её с помощью задней коробки на крышке верстака, чтобы направление строгания совпадало с направлением волокон.

Мастер п\о:

3.как пользоваться рейсмусом.

Обучающиеся:

Взять рейсмус левой рукой за колодочку, правой рукой освободить крепление брусков так, чтобы они передвигались при лёгких ударах по их торцам. Приложить линейку нулевым штрихом к передней грани колодочки и установить один брусок рейсмуса так, чтобы остриё  штифта совпадало с делением заданного размера. Второй брусок рейсмуса установить на другой заданный размер и закрепить их в колодке.

Мастер п\о:

4. Как принять правильное рабочее положение при строгании рубанком.

Обучающиеся:

Встать вполоборота к верстаку у его задней коробки, ступню левой ноги поставить параллельно продольной оси верстака на расстоянии равном длине ступни от кромки крышки, ступню правой ноги отставить немного назад  и развернуть на 70 градусов к левой.

IV. Практическая часть

Мастер п/о:

Рассказывает и  показывает, как подготовить рубанок к работе: как проверить размеры между гранями, как строгать заготовку до получения квадратного сечения, разметку граней по эскизу, строгание рёбер заготовки до получения восьмигранника. Показывает, как строгать восьмигранник до получения многоугольника в сечении, как строгать оставшиеся рёбра до получения круглого сечения, обработку заготовки наждачной бумагой.

Требования к инструменту и  закреплению заготовки:

Заготовка должна быть прочно закреплена на крышке верстака, нож рубанка должен быть хорошо заточен, выпуск лезвия над подошвой не должен превышать 0.3-0.5 мм. Проверить, чтобы клин плотно прижимал нож, и не было перекоса в установке ножа. Убедиться, что нижняя  пласть заготовки плотно прилегает к крышки верстака, помнить, что при сильном зажиме заготовки возможен перегиб заготовки, что приведёт к браку.

V. Текущий инструктаж

Мастер п/о:

выдает задание, наблюдает за ходом работы, осуществляет контроль за выполнением операции строгание рубанком, указывает на ошибки в выполнении операции строгание рубанком.

Обучающиеся:

Знакомятся с  заданием, осматривают заготовки, проверяют готовность рубанка к работе, производят предварительную разметку и черновую обработку заготовки, строгают пласть и кромки, размечают заготовку линейкой и рейсмусом, строгают восьмигранник и многогранник, доводят до круглого сечения, зашкуривают черенок, проверяют заданные размеры (диаметр и длину), убирают рабочие места, сдают мастеру изделие на проверку.

Мастер п/о

- проводит целевые обходы рабочих мест обучающихся;

- общие наблюдения за организацией рабочего места, соблюдений правил техники безопасности при выполнении строгания;

- наблюдение за правильностью выполнения рабочих приемов при строгании;

- наблюдение за проведением самоконтроля, выявления дефектов строгания и их устранения.

VI. Заключительный инструктаж:

- отмечены лучшие работы  обучающихся;

- указаны недостатки;

- объявлены оценки;

- сообщены достигнутые цели урока.

Задание на дом:

Повторить:

-Каким инструментом измеряют диаметр, а каким радиус.

-Перечислить пороки и дефекты древесины

-В чём заключается подготовка рубанка к работе?

-Какие правила нужно соблюдать в начале строгания и конце строгания?

-Правила т/б при строгании.

Мастер п /о                                                       Тарасов А.В.

Приложение 1

| ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЧЕРЕНКА |
| --- |
| Заготовка: брусок 40х40х1200 Материал: сосна, тополь. |
| Последовательность работы | Эскизы | Инструменты и приспособления |
| 1. Проверить размеры и углы между гранями |  | Линейка, угольник |
| 2.простружить заготовку до получения квадратного сечения |  | Верстак, рубанок |
| 3. разметить грани по эскизу |  | Рейсмус |
| 4. Стружить ребра заготовки до получения правильного восьмигранника |  | Верстак, рубанок |
| 5. Стружить все 8 ребер до получения многоугольника в сечении |  | Верстак, рубанок |
| 6. Стружить оставшиеся ребра до получения круглого сечения |  | Верстак, рубанок |
| 7. Закруглить один торец |  | рубанок, наждачная бумага |
| 8. Обработать заготовку наждачной бумагой. |  | наждачная бумага |

Приложение 2