МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«РОСТОВСКИЙ-НА-ДОНУ АВТОДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

| СОГЛАСОВАНО Заместитель директора ООО «Донская дорожно- строительная компания» ___________ / Н.А. Бабкин «___»___________ 2017 г. | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебно-методической работе: ____________ / Т.Л.Скороходова 01 сентября 2017 г |
| --- | --- |

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

для проведения промежуточной аттестации

в форме экзамена (квалификационного)

по ПМ.05  ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО  ПРОФЕССИИ    «ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ»

специальность 08.02.05  Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов (базовая подготовка)

Ростов-на-Дону, 2017

РАССМОТРЕНО на заседании цикловой комиссии профессионального цикла по специальности 08.02.05 01. 09. 2017 г., протокол № 1 Председатель цикловой комиссии ____________/ Н.Ю.Переварюха

Комплект контрольно-оценочных средств для проведения промежуточной аттестации в форме экзамена (квалификационного) ПМ.05. Выполнение работ по профессии «Дорожный рабочий» по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов (базовая подготовка) (утверждён приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014г. № 801) и профессионального стандарт «Дорожный рабочий» утвержденного приказом министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  №1078Н от 22 декабря 2014 года.

| Разработчик: | Вурста С.И. | Преподаватель профессионального цикла ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону автодорожный колледж» |
| --- | --- | --- |
| Рецензенты: | Переварюха Н.Ю. | Преподаватель профессионального цикла ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону автодорожный колледж» |

Бабкин Н.А.	       Зам. директора  ООО «Донская Дорожно-

строительная компания»

1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1.1 Область применения комплекта оценочных средств

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения профессионального ПМ.05. Выполнение работ по профессии «Дорожный рабочий»

Таблица 1. Результаты освоения и основные показатели оценки результата, их критерии

| Результаты освоения (объекты оценивания) | Основные показатели оценки результата и их критерии | Тип задания; № задания | Форма аттестации |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 5.1. Участвовать в безопасном и качественном выполнение работ с использованием ручного инструмента, при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. | Использование ручного инструмента при выполнении трудовой функции в соответствии с квалификационной характеристикой «Дорожный рабочий» 2-го разряда Использование приемов демаркировки существующей разметки и нанесение новой разметки в соответствии с ГОСТ Р 51256 – 2011 Выполнение требований охраны труда при проведении дорожных работ Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ ОДМ 218.6.019–2016. Определение свойств дорожно-строительных материалов в соответствии с ГОСТ 8269.0 – 97, ГОСТ 8735 – 88, ГОСТ 9128 – 2009 | Практическое задание (имитационное) Часть А. Практическое задание (имитационное) Часть Б. | Экзамен (квалификационный) |
| ПК 5.2. Участвовать в безопасном и качественном выполнение работ с использованием средств малой механизации, при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. | Использование средств малой механизации при выполнении трудовой функции в соответствии с квалификационной характеристикой «Дорожный рабочий 2-го разряда». Использование средств малой механизации при ремонте дорожных покрытий в соответствии со СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 (с Изменением N 1), ВСН 123-77Использование средств малой механизации при нанесении дорожной разметки в соответствии с ГОСТ Р 51256 - 2011 |  |  |
| ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество ОК.3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. ОК.4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК.5. Использовать информационно коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ОК.6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. ОК.7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. ОК.8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. ОК.9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности; | - определение целей учебной деятельности; - ответственность за результаты учебы, динамика учебных достижений; - участие в конкурсах, олимпиадах профессиональной направленности; - публичное заявление о своих профессиональных потребностях и интересах -рациональность планирования и организации деятельности в области дорожного строительства; - оснащение рабочего места необходимым инструментарием, нормативными источниками и учебной литературой; - обоснование выбора и методов решения ситуационных задач при строительстве, ремонте и содержании дорог; - самооценка результатов деятельности на основе эталонных. -внесение аргументированных предложений по решению проблемной производственной задачи; - самостоятельное выявление и исправление допущенных ошибок результативное использование различных информационных источников, ГОСТов и СП необходимых для решения ситуационных задач; - корректный выбор Интернет-ресурсов - использование компьютерных программ для создания и оформления технической документации. - проявление выдержки и понимания к другим мнениям и позициям; - проявление готовности к сотрудничеству в процессе решения производственной задачи; - соблюдение этических норм в условиях коллективной работы - определение целей деятельности с учетом поставленной задачи; - планирование деятельности по выполнению поставленной задачи; - самоанализ и коррекция результатов собственной работы; - проявление инициативы в условиях командной работы. - самостоятельное изучение нормативных документов в области строительства, ремонта и содержания дорог; - участие в работе предметного кружка, секции; - наличие индивидуального плана самообразования и самоконтроль его выполнения - отслеживание тенденций развития в области дорожного строительства. |  |  |

2. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

2.1  Задания для проведения экзамена (квалификационного)

ВАРИАНТ 1

Часть А.

Текст  типового задания:

Вы являетесь работником планово-технического отдела ДРСУ.

В целях обеспечения безопасности движения транспортных средств в местах производства дорожных работ, проводимых на  двухполосной  дороге,  вам необходимо составите схему (дислокацию)  организации и локализации мест проведения ремонтных работ Рабочая зона производства работ на крайней правой полосе движения. Пропуск транспортных средств встречных направлений по одной полосе с помощью дорожных знаков  (интенсивность движения менее 250 авт./ч в двух направлениях)

Часть Б.

Текст  типового задания:

Вы являетесь рабочим в специализированной бригаде по нанесения дорожной разметки.

Вам необходимо провести работы по нанесению предварительной разметки.

ВАРИАНТ 2

Часть А.

Текст  типового задания:

Вы являетесь работником планово-технического отдела ДРСУ.

В целях обеспечения безопасности движения транспортных средств в местах производства дорожных работ, проводимых на двухполоснаой дороге, вам необходимо составите схему (дислокацию)  организации и локализации мест проведения ремонтных работ  Рабочая зона производства  работ на крайней правой полосе движения.  Пропуск транспортных средств встречных направлений по одной полосе с помощью светофорного регулирования

Часть Б.

Текст  типового задания:

Вы являетесь рабочим в специализированной бригаде по нанесения дорожной разметки.

Вам необходимо провести работы по подготовки дорожного покрытия для последующего нанесения разметки.

ВАРИАНТ 3

Часть А.

Текст  типового задания:

Вы являетесь работником планово-технического отдела ДРСУ.

В целях обеспечения безопасности движения транспортных средств в местах производства дорожных работ, проводимых на трехполосной  дороги, вам необходимо составите схему (дислокацию)  организации и локализации мест проведения ремонтных работ  Рабочая зона производства работ на крайней правой полосе движения. Пропуск транспортных средств по крайней и средней полосам.

Часть Б.

Текст  типового задания:

Вы являетесь рабочим в специализированной бригаде по нанесения дорожной разметки.

Вам необходимо провести работы по нанесению  разметки краской вручную.

ВАРИАНТ 4

Часть А.

Текст  типового задания:

Вы являетесь работником планово-технического отдела  ДРСУ.

В целях обеспечения безопасности движения транспортных средств в местах производства дорожных работ, проводимых на  трехполосной дороги, вам необходимо составите схему (дислокацию)  организации и локализации мест проведения ремонтных работ. Рабочая зона производства  работ на средней полосе движения. Пропуск транспортных средств по двум крайним полосам

Часть Б.

Текст  типового задания:

Вы являетесь рабочим в специализированной бригаде по нанесения дорожной разметки.

Вам необходимо провести работы по нанесению  разметки из термопластика  вручную.

ВАРИАНТ 5

Часть А.

Текст  типового задания:

Вы являетесь работником планово-технического отдела ДРСУ.

В целях обеспечения безопасности движения транспортных средств в местах производства дорожных работ, проводимых на четырехполосной дороги обычного типа без разделительной полосы, вам необходимо составите схему (дислокацию)  организации и локализации мест проведения ремонтных работ. Рабочая зона производства  работ на крайней левой полосе. Пропуск транспортных средств по одной полосе и обочине.

Часть Б.

Текст  типового задания:

Вы являетесь рабочим в специализированной бригаде по нанесения дорожной разметки.

Вам необходимо провести работы по нанесению  разметки из двухкомпонентного холодного пластика с применением  гравитационной технологии.

ВАРИАНТ 6

Часть А.

Текст  типового задания:

Вы являетесь работником планово-технического отдела ДРСУ.

В целях обеспечения безопасности движения транспортных средств в местах производства дорожных работ, проводимых на  автомагистрали, скоростной  дороге, многополосная дорога обычного типа, вам необходимо составите схему (дислокацию)  организации и локализации мест проведения ремонтных работ. Рабочая зона производства работ на обочине. Пропуск транспортных средств по существующим полосам с уменьшением ширины крайней правой полосы.

Часть Б.

Текст  типового задания:

Вы являетесь рабочим в специализированной бригаде по нанесения дорожной разметки.

Вам необходимо провести работы по нанесению  разметки из двухкомпонентного холодного пластика с применением  экструдерной  технологии.

ВАРИАНТ 7

Часть А.

Текст  типового задания:

Вы являетесь работником планово-технического отдела ДРСУ.

В целях обеспечения безопасности движения транспортных средств в местах производства дорожных работ, проводимых на автомагистрали, скоростной дороги, многополосная дорога обычного типа с разделительной полосой, вам необходимо составите схему (дислокацию)  организации и локализации мест проведения ремонтных работ. Рабочая зона производства  работ на разделительной полосе с сужением проезжей части. Пропуск транспортных средств по существующим полосам с уменьшением их ширины.

Часть Б.

Текст  типового задания:

Вы являетесь рабочим в специализированной бригаде по нанесения дорожной разметки.

Вам необходимо провести работы по нанесению  разметки из холодного пластика  вручную.

ВАРИАНТ 8

Часть А.

Текст  типового задания:

Вы являетесь работником планово-технического отдела ДРСУ.

В целях обеспечения безопасности движения транспортных средств в местах производства дорожных работ, проводимых на двухполосной дороги, вам необходимо составите схему (дислокацию)  организации и локализации мест проведения ремонтных работ. Рабочая зона производства  работ на тротуаре моста (путепровода)

Часть Б.

Текст  типового задания:

Вы являетесь рабочим в специализированной бригаде по нанесения дорожной разметки.

Вам необходимо провести работы по нанесению  разметки из полимерных лент.

ВАРИАНТ 9

Часть А.

Текст  типового задания:

Вы являетесь работником планово-технического отдела ДРСУ.

В целях обеспечения безопасности движения транспортных средств в местах производс

ва дорожных работ, проводимых на двухполосной  дороги, вам необходимо составите схему (дислокацию)  организации и локализации мест проведения ремонтных работ. Рабочая зона производства  работ на крайней правой полосе движения. Пропуск транспортных средств встречных направлений по одной полосе с помощью светофорного регулирования при ограничении видимости

Часть Б.

Текст  типового задания:

Вы являетесь рабочим в специализированной бригаде по нанесения дорожной разметки.

Вам необходимо провести работы по нанесению  световозвращающего материала.

ВАРИАНТ 10

Часть А.

.           Текст  типового задания:

Вы являетесь работником планово-технического отдела ДРСУ.

В целях обеспечения безопасности движения транспортных средств в местах производства дорожных работ, проводимых на двухполосной  дороги, вам необходимо составите схему (дислокацию)  организации и локализации мест проведения ремонтных работ. Рабочая зона производства  работ на пешеходной (велосипедной) дорожке

Часть Б.

Текст  типового задания:

Вы являетесь рабочим в специализированной бригаде по нанесения дорожной разметки.

Вам необходимо провести работы по нанесению  фрикционного материала.

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться перечисленными нормативными документами:

.

- СТО НОСТРОЙ 2.25.43-2011 Автомобильные дороги, устройства обстановки дороги. Часть 2 Нанесение дорожной разметки.

- ГОСТ Р 50597-93  Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

- ГОСТ Р 51256-99 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования.

- СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги»

- ОДМ 218.6.019–2016  Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ

  - Пакет экзаменатора

ЗАДАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ (ИМИТАЦИОННОЕ)

ВАРИАНТ 1

Часть А.

Текст  типового задания:

Вы являетесь работником планово-технического отдела ДРСУ.

В целях обеспечения безопасности движения транспортных средств в местах производства дорожных работ, проводимых на  двухполосной  дороге,  вам необходимо составите схему (дислокацию)  организации и локализации мест проведения ремонтных работ Рабочая зона производства работ на крайней правой полосе движения. Пропуск транспортных средств встречных направлений по одной полосе с помощью дорожных знаков  (интенсивность движения менее 250 авт./ч в двух направлениях)

( Рисунок Б. 1)

Часть Б.

Текст  типового задания:

Вы являетесь рабочим в специализированной бригаде по нанесения дорожной разметки.

Вам необходимо провести работы по нанесению предварительной разметки.

Технология работ по нанесению предварительной разметки вручную включает: ограждение участка работ с регулированием движения автотранспорта; определение контрольных точек положения линии разметки с использованием рулетки (курвиметра) и фиксацией их меловыми засечками; укладка шнура по контрольным точкам; нанесение краской линий или «точек» предварительной разметки по уложенному шнуру; снятие (или перенос) ограждения.

Нанесение предварительной разметки продольных линий следует начинать, как правило, с осевых линий. Параллельные им линии предварительной разметки (краевые, рядность) могут быть нанесены с помощью разметочной машины с установленным на ней телескопическим кронштейном с маркером предварительной разметки. Расстояние между следящим устройством разметочной машины и маркером устанавливают равным расстоянию между параллельными линиями разметки. Оператор разметочной машины в движении ориентирует следящее устройство по нанесенной линии предварительной разметки, в это время маркером наносится параллельная ей линия.

Рисунок Б. 1 (ОДМ 218.6.019–2016)

ВАРИАНТ 2

Часть А.

Текст  типового задания:

Вы являетесь работником планово-технического отдела ДРСУ.

В целях обеспечения безопасности движения транспортных средств в местах производства дорожных работ, проводимых на двухполоснаой дороге, вам необходимо составите схему (дислокацию)  организации и локализации мест проведения ремонтных работ  Рабочая зона производства  работ на крайней правой полосе движения.  Пропуск транспортных средств встречных направлений по одной полосе с помощью светофорного регулирования (Рисунок Б.3)

Часть Б.

Текст  типового задания:

Вы являетесь рабочим в специализированной бригаде по нанесения дорожной разметки.

Вам необходимо провести работы по подготовки дорожного покрытия для последующего нанесения разметки.

Дорожное покрытие при нанесении разметки должно быть сухим и очищенным от загрязнений. Загрязнение на покрытии дороги должно быть очищено, используя для этого поливомоечную машину (промывка и очистка щеткой) или специальную машину, оснащенную комбинацией щеточного и воздуходувного оборудования. При очистке дорожного покрытия с использованием поливомоечной машины перед нанесением разметочного материала необходимо дождаться высыхания покрытия.

При наличии влаги на дорожном покрытии, его следует просушить перед нанесением разметки с использованием газовых линеек-разогревателей,  инжекторных  газовоздушных горелок или другого подобного оборудования.

При наличии  значительных  остатков  старой  разметки  их удаление  (демаркировку дорожного покрытия),  следует предусматривать в следующих  случаях:

- при несоответствии старой разметки утвержденной схеме организации движения;

- при суммарной толщине слоев старой и новой разметки, превышающей предельно допустимое по ГОСТ Р 51256-99 значение (6 мм);

- при  наличии опасности отслоения нового слоя разметки вместе со старым.

Демаркировку старой разметки следует производить с использованием следующих методов:

- механическое удаление с применением специальных горизонтально-фрезерных механизмов;

- гидравлическое удаление высоконапорной струей воды с применением специальных машин;

- закрашивание старой разметки краской, по цвету соответствующей цвету дорожного покрытия.

При механическом и гидравлическом удалении допускается срезка асфальтобетонного покрытия на глубину не более 2,0 мм.

Закрашивание линий дорожной разметки красками следует рассматривать как временное мероприятие (в случае отсутствия специальной демаркировочной техники или по иным причинам), с учетом малого срока сохранности слоя краски на закрашенной линии.

Рисунок Б.3 (ОДМ 218.6.019–2016)

ВАРИАНТ 3

Часть А.

Текст  типового задания:

В целях обеспечения безопасности движения транспортных средств в местах производства дорожных работ, проводимых на трехполосной  дороги, вам необходимо составите схему (дислокацию)  организации и локализации мест проведения ремонтных работ  Рабочая зона производства работ на крайней правой полосе движения. Пропуск транспортных средств по крайней и средней полосам. ( Рисунок Б.14)

Часть Б.

Текст  типового задания:

Вы являетесь рабочим в специализированной бригаде по нанесения дорожной разметки.

Вам необходимо провести работы по нанесению  разметки краской в ручную.

При нанесении линий разметки ручным способом с помощью кистей и валиков (применяется для символьной и поперечной разметки), следует использовать шаблоны (трафареты), которые, как правило, изготавливают из листовой стали или алюминия толщиной от 1мм до 2 мм. В листах вырезают элемент разметки. Тонкие листовые шаблоны должны быть усилены ребрами жесткости (например, металлическим уголком). Допускается использование шаблонов другой конструкции или изготовленных  из других материалов, в том числе рулонных полимерных, обеспечивающих точность соблюдения размеров линии (символа) и простоту очистки шаблона от попадающей на него краски.

Разметку по шаблонам следует наносить выносным ручным разбрызгивающим краску пистолетом, входящим в комплект разметочных машин, или перемещаемой вручную разметочной машиной.

Шаблон разметки укладывают на дорожное покрытие, предварительно установив и зафиксировав мелом положение линии (символа) разметки. Краску в границах шаблона наносят равномерным слоем веерообразными движениями от края шаблона к центру.

При нанесении разметки из краски предусматривают защиту нанесенной линии от наездов колес автомобилей на период высыхания слоя материала, закрывая движение или устанавливая ограждающие устройства

Рисунок Б.14 (ОДМ 218.6.019–2016)

ВАРИАНТ 4

Часть А.

Текст  типового задания:

Вы являетесь работником планово-технического отдела  ДРСУ.

В целях обеспечения безопасности движения транспортных средств в местах производства дорожных работ, проводимых на  трехполосной дороги, вам необходимо составите схему (дислокацию)  организации и локализации мест проведения ремонтных работ. Рабочая зона производства  работ на средней полосе движения. Пропуск транспортных средств по двум крайним полосам. (Рисунок Б.15)

Часть Б.

Текст  типового задания:

Вы являетесь рабочим в специализированной бригаде по нанесения дорожной разметки.

Вам необходимо провести работы по нанесению  разметки из термопластика  вручную.

## При нанесении линий разметки из термопластика вручную (применяется, как правило, для символьной разметки), используют готовые формы – допускается использовать фрагменты символов и линий из термопластика, изготовленные в заводских условиях по                    (ГОСТ Р 53170 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Штучные формы. Технические требования)

Из фрагментов выкладывают на дорожном покрытии символ (линию) разметки, предварительно установив и зафиксировав мелом его положение. Затем материал разогревают до плавления с использованием инжекторных газовоздушных горелок, газовых линеек – разогревателей, или другим подобным оборудованием и ожидают, когда после остывания материал затвердеет. При разогреве готовых форм следует следить, чтобы материал был расплавлен на всю толщину слоя, и не допускать перегрев (горение) термопластика.

Допускается нанесение символов разметки экструдером по трафарету. При нанесении разметки термопластиком следует предусматривать защиту нанесенной линии от наездов колес автомобилей на период остывания слоя материала с использованием направляющих конусов и вех.

Рисунок Б.15 (ОДМ 218.6.019–2016)

ВАРИАНТ 5

Часть А.

Текст  типового задания:

Вы являетесь работником планово-технического отдела ДРСУ.

В целях обеспечения безопасности движения транспортных средств в местах производства дорожных работ, проводимых на четырехполосной дороги обычного типа без разделительной полосы, вам необходимо составите схему (дислокацию)  организации и локализации мест проведения ремонтных работ. Рабочая зона производства  работ на крайней левой полосе. Пропуск транспортных средств по одной полосе и обочине. (Рисунок Б.17)

Часть Б.

Текст  типового задания:

Вы являетесь рабочим в специализированной бригаде по нанесения дорожной разметки.

Вам необходимо провести работы по нанесению  разметки из двухкомпонентного холодного пластика с применением  гравитационной технологии.

При использовании двухкомпонентного холодного пластика, в котором отвердитель в виде порошка вводят в основную массу материала в соотношении 1:50, рекомендуется применять гравитационную технологию нанесения разметки.

Введение порошка-отвердителя и перемешивание холодного пластика в этом случае следует производить порциями, вручную, в емкости, где содержится основная масса материала. Перемешанный материал следует вылить в каретку разметочной машины и нанести линию до полной выработки материала в каретке. Объем приготовляемой порции и периодичность приготовления холодного пластика следует выбирать с учетом периода готовности для использования перемешанного материала и расхода материала при нанесении. После опустошения каретки нанесение разметки необходимо приостановить для ручной очистки каретки от остатков старой порции материала и загрузки новой. При вынужденной остановке машины на длительный период для исключения возможного затвердевания массы невыработанного материала в каретке материал следует своевременно удалить из каретки и промыть ее.

Рисунок Б.17 (ОДМ 218.6.019–2016)

ВАРИАНТ 6

Часть А.

Текст  типового задания:

Вы являетесь работником планово-технического отдела ДРСУ.

В целях обеспечения безопасности движения транспортных средств в местах производства дорожных работ, проводимых на  автомагистрали, скоростной  дороге, многополосная дорога обычного типа, вам необходимо составите схему (дислокацию)  организации и локализации мест проведения ремонтных работ. Рабочая зона производства работ на обочине. Пропуск транспортных средств по существующим полосам с уменьшением ширины крайней правой полосы. (Рисунок Б.25)

Часть Б.

Текст  типового задания:

Вы являетесь рабочим в специализированной бригаде по нанесения дорожной разметки.

Вам необходимо провести работы по нанесению  разметки из двухкомпонентного холодного пластика с применением  экструдерной  технологии.

Экструдерную технологию нанесения разметки рекомендуется применять при использовании двухкомпонентного холодного пластика, в процессе реализации которой отвердитель в жидком виде вводят в основную массу материала в соотношении порядка 1:20, а также при использовании многокомпонентных смесей, имеющих соотношение двух текучих выходящих компонентов от 1:2 до 1:5.

При применении такой технологии используют специализированные разметочные машины, оснащенные несколькими емкостями для размещения разных компонентов, устройствами для их дозирования и шнековым механизмом для их перемешивания.

При остановках работы машины во избежание затвердевания массы перемешанного материала в шнековом механизме следует быстро очищать (промывать) его в соответствии с инструкцией по эксплуатации машины.

При хранении материала в емкостях разметочной машины необходимо учитывать, что некоторые компоненты многокомпонентных смесей имеют ограниченный период готовности для использования.

Рисунок Б.25 (ОДМ 218.6.019–2016)

ВАРИАНТ 7

Часть А.

Текст  типового задания:

Вы являетесь работником планово-технического отдела ДРСУ.

В целях обеспечения безопасности движения транспортных средств в местах производства дорожных работ, проводимых на автомагистрали, скоростной дороги, многополосная дорога обычного типа с разделительной полосой, вам необходимо составите схему (дислокацию)  организации и локализации мест проведения ремонтных работ. Рабочая зона производства  работ на разделительной полосе с сужением проезжей части. Пропуск транспортных средств по существующим полосам с уменьшением их ширины. (Рисунок Б.26)

Часть Б.

Текст  типового задания:

Вы являетесь рабочим в специализированной бригаде по нанесения дорожной разметки.

Вам необходимо провести работы по нанесению  разметки из холодного пластика  вручную.

При нанесении линий разметки из холодного пластика вручную (применяется, как правило, для символьной разметки) используют, как правило, двухкомпонентный холодный пластик, в котором отвердитель в виде порошка вводят в основную массу материала в соотношении порядка 1:50.

При нанесении символа (линии) разметки предварительно устанавливают его положение на дорожном покрытии, зафиксировав мелом ключевые точки. Затем по ключевым точкам производят оклейку контура линии с использованием бумажной самоклеющейся малярной ленты. После подготовки смеси (внесения отвердителя и перемешивания) материал выливают на покрытие в пределах трафарета и равномерно разравнивают шпателем с небольшим нахлестом на малярную ленту. Затем посыпают поверхность микростеклошариками и аккуратно снимают малярную ленту, обеспечивая ровные края линии.

Символы разметки, выполняемые с использованием холодного пластика, можно наносить также с использованием шаблонов, применяемых для ручной разметки краской.

Рисунок Б.26  (ОДМ 218.6.019–2016)

ВАРИАНТ 8

Часть А.

Текст  типового задания:

Вы являетесь работником планово-технического отдела ДРСУ.

В целях обеспечения безопасности движения транспортных средств в местах производства дорожных работ, проводимых на двухполосной дороги, вам необходимо составите схему (дислокацию)  организации и локализации мест проведения ремонтных работ. Рабочая зона производства  работ на тротуаре моста (путепровода).  Рисунок Б.9

Часть Б.

Текст  типового задания:

Вы являетесь рабочим в специализированной бригаде по нанесения дорожной разметки.

Вам необходимо провести работы по нанесению  разметки из полимерных лент.

Для разметки следует использовать полимерные ленты, имеющие клеевой слой на нижней поверхности и фотометрические характеристики (коэффициент яркости, коэффициент световозвращения и коэффициент дневной видимости). Нанесение разметки из полимерной ленты следует производить методом ее втапливания в свежеуложенный неостывший слой дорожного покрытия или методом наклеивания.

Технологию втапливания полимерных лент применяют при укладке нового верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Полимерную ленту рекомендуется укладывать на свежеуложенное асфальтобетонное покрытие, имеющее температуру от 50?С до 65?С, с использованием специального механизма – аппликатора или вручную, а затем укатывать легким дорожным катком (от 2 проходов до 4 проходов в направлении раскатывания ленты).

Предварительная разметка в этом случае должна быть выполнена на горячем дорожном покрытии в процессе его укатки. При работе таким способом используют общее ограждение места производства работ, применяемое при укладке асфальтобетонного покрытия.

Технология наклеивания полимерных лент включает следующие операции: ограждение участка работ; нанесение валиком на покрытие специального клея; укладка на подготовленную поверхность полимерной ленты с использованием специального механизма – аппликатора или вручную; прикатка ленты ручным катком или другим методом, указанным в технической документации производителя материала; снятие ограждения.

Полимерную ленту следует наклеивать на сухое и чистое дорожное покрытие. При наличии высокой шероховатости поверхности дорожного покрытия (выступов щебня), а также в случае старого выветрелого материала в верхнем слое покрытия, выполнять постоянную разметку путем наклеивания ленты не рекомендуется во избежание крайне незначительного срока ее службы.

Рисунок Б.9 (ОДМ 218.6.019–2016)

ВАРИАНТ 9

Часть А.

Вы являетесь работником планово-технического отдела ДРСУ.

В целях обеспечения безопасности движения транспортных средств в местах производс

ва дорожных работ, проводимых на двухполосной  дороги, вам необходимо составите схему (дислокацию)  организации и локализации мест проведения ремонтных работ. Рабочая зона производства  работ на крайней правой полосе движения. Пропуск транспортных средств встречных направлений по одной полосе с помощью светофорного регулирования при ограничении видимости. Рисунок Б.4

Текст  типового задания:

Часть Б.

Текст  типового задания:

Вы являетесь рабочим в специализированной бригаде по нанесения дорожной разметки. Вам необходимо провести работы по нанесению  световозвращающего материала.

В качестве световозвращающего материала для обеспечения видимости разметки в темное время суток применяют микростеклошарики, соответствующие требованиям ГОСТ Р 53172.

Нанесение микростеклошариков на поверхность линий разметки проводят в автоматизированном режиме специальным пневматическим распределителем, входящим в комплект разметочных машин.

Перед началом работы микростеклошарики через специальное сито засыпают в специальную емкость разметочной машины. Если микростеклошарики потеряли сыпучесть из-за попадания влаги, их нельзя использовать без предварительного просушивания до достижения легкосыпучего состояния.

В процессе работы разметочной машины микростеклошарики под давлением воздуха через специальную форсунку, расположенную позади устройства, формирующего основной разметочный материал, наносят на поверхность линии разметки.

Расход микростеклошариков регулируют давлением воздуха в распределителе, а ширину россыпи – высотой расположения форсунки.

При ручном нанесении дорожной разметки микростеклошарики также наносят вручную или с использованием специальных ручных пневматических пистолетов.

Рисунок Б.4 (ОДМ 218.6.019–2016)

ВАРИАНТ 10

Часть А.

Вы являетесь работником планово-технического отдела ДРСУ.

В целях обеспечения безопасности движения транспортных средств в местах производства дорожных работ, проводимых на двухполосной  дороги, вам необходимо составите схему (дислокацию)  организации и локализации мест проведения ремонтных работ. Рабочая зона производства  работ на пешеходной (велосипедной) дорожке. Рисунок Б.7

Текст  типового задания:

Часть Б.

Текст  типового задания:

Вы являетесь рабочим в специализированной бригаде по нанесения дорожной разметки.

Вам необходимо провести работы по нанесению  фрикционного материала.

Нанесение фрикционного материала на линии горизонтальной дорожной разметки с целью повышения сцепления шин автомобиля с поверхностью разметки рекомендуется выполнять только в исключительных случаях из-за неизбежного ухудшения показателей световозвращения разметки и быстрого выбивания частиц материала колесами автомобилей.

Рекомендуется наносить фрикционный материал в местах частого и длительного подтапливания разметки водой на участке сброса воды в откосный лоток и у дождеприемных колодцев и на направляющих островках.

В качестве фрикционного материала для повышения сцепления колес автомобиля с линией разметки применяют частицы дробленных светлых прочных горных пород (например, кварца) размером от 0,5мм до 1,0 мм.

Фрикционные материалы используют в смеси с микростекло-шариками в количестве до 25% массы последних.

Нанесение смеси микростеклошариков с фрикционным материалом производят аналогично нанесению микростекоршариков.

Нанесение микростеклошариков на поверхность линий разметки проводят в автоматизированном режиме специальным пневматическим распределителем, входящим в комплект разметочных машин.

Перед началом работы микростеклошарики с фрикционным материалом просевают через специальное сито засыпают в специальную емкость разметочной машины. Если микростеклошарики с фрикционным материалом потеряли сыпучесть из-за попадания влаги, их нельзя использовать без предварительного просушивания до достижения легкосыпучего состояния.

В процессе работы разметочной машины микростеклошарики с фрикционным материалом под давлением воздуха через специальную форсунку, расположенную позади устройства, формирующего основной разметочный материал, наносят на поверхность линии разметки.

Расход микростеклошариков с фрикционным материалом  регулируют давлением воздуха в распределителе, а ширину россыпи – высотой расположения форсунки.

При ручном нанесении дорожной разметки микростеклошарики с фрикционным материалом также наносят вручную или с использованием специальных ручных пневматических пистолетов.

Рисунок Б.7 (ОДМ 218.6.019–2016)

# 2.Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 5.1. Участвовать в безопасном и качественном выполнение работ с использованием ручного инструмента, при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. | Использование ручного инструмента при выполнении трудовой функции в соответствии с квалификационной характеристикой «Дорожный рабочий» 2-го разряда | - выполнение и защита практических занятий №1-5 по МДК 05.01 - оценка результатов выполнения заданий в рамках устного /письменного опроса - оценка результатов самостоятельной внеаудиторной работы - дифференцированный зачет по МДК 05.01; - дифференцированный зачет по ПП.05 - экзамен (квалификационный) |
|  | Использование приемов демаркировки существующей разметки и нанесение новой разметки в соответствии с ГОСТ Р 51256 - 2011 | - дифференцированный зачет по ПП.05 |
|  | Выполнение требований охраны труда при проведении дорожных работ | - выполнение и защита практических занятий №12-13 по МДК 05.01 - оценка результатов выполнения заданий в рамках устного \ письменного опроса - оценка результатов самостоятельной внеаудиторной работы - дифференцированный зачет по МДК 05.01 - дифференцированный зачет по ПП.05 |
|  | Соблюдение правил Дорожного движения в соответствии с рекомендациями по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ ОДМ 218.6.019–2016. | - выполнение и защита практических занятий №6-11 по МДК 05.01 - оценка выполнение практических занятий №34-35 по УП.05 - оценка результатов выполнения заданий в рамках устного \ письменного опроса - оценка результатов самостоятельной внеаудиторной работы - дифференцированный зачет по МДК 05.01 - дифференцированный зачет по ПП.05 - экзамен (квалификационный) |
|  | Определение свойств дорожно-строительных материалов в соответствии с ГОСТ 8269.0 – 97, ГОСТ 8735 – 88, ГОСТ 9128 – 2009, | - оценка выполнения лабораторных работ №1-8 по МДК 05.01 - оценка результатов выполнения заданий в рамках устного \ письменного опроса - оценка результатов самостоятельной внеаудиторной работы - дифференцированный зачет по МДК 05.01 |
| ПК 5.2. Участвовать в безопасном и качественном выполнение работ с использованием средств малой механизации, при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. | Использование средств малой механизации при выполнении трудовой функции в соответствии с квалификационной характеристикой «Дорожный рабочий 2-го разряда». | - оценка выполнение практических занятий №1 -33 по УП.05 - дифференцированный зачет по ПП.05 - экзамен (квалификационный) |
|  | Использование средств малой механизации при ремонте дорожных покрытий в соответствии со СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 (с Изменением N 1), ВСН 123-77 | - оценка выполнение практических занятий №1 -15 по УП.05 - дифференцированный зачет по ПП.05 - экзамен (квалификационный) |
|  | Использование средств малой механизации при нанесении дорожной разметки в соответствии с ГОСТ Р 51256 - 2011 | - оценка выполнение практических занятий №22 -27 по УП.05 - оценка результатов выполнения заданий в рамках устного \ письменного опроса - оценка результатов самостоятельной внеаудиторной работы - дифференцированный зачет по МДК 05.01 - дифференцированный зачет по ПП.05 - экзамен (квалификационный) |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - определение целей учебной деятельности; - ответственность за результаты учебы, динамика учебных достижений; - участие в конкурсах, олимпиадах профессиональной направленности; - публичное заявление о своих профессиональных потребностях и интересах | - выполнение индивидуальных, дополнительных заданий по собственной инициативе |
| ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | - рациональность планирования и организации деятельности в области дорожного строительства; - оснащение рабочего места необходимым инструментарием, нормативными источниками и учебной литературой; - обоснование выбора и методов решения ситуационных задач при строительстве, ремонте и содержании дорог; - самооценка результатов деятельности на основе эталонных | - наблюдение за организацией деятельности обучающегося; - анализ результатов деятельности обучающегося |
| ОК.3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | - внесение аргументированных предложений по решению проблемной производственной задачи; - самостоятельное выявление и исправление допущенных ошибок | - анализ результатов деятельности обучающегося |
| ОК.4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - результативное использование различных информационных источников, ГОСТов и СНиП необходимых для решения ситуационных задач; - корректный выбор Интернет-ресурсов | - наблюдение за организацией деятельности обучающегося |
| ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - использование компьютерных программ для создания и оформления технической документации. | - анализ результатов деятельности обучающегося |
| ОК.6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | - проявление выдержки и понимания к другим мнениям и позициям; - проявление готовности к сотрудничеству в процессе решения производственной задачи; - соблюдение этических норм в условиях коллективной работы | - наблюдение за организацией деятельности обучающегося |
| ОК.7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. | - определение целей деятельности с учетом поставленной задачи; - планирование деятельности по выполнению поставленной задачи; - самоанализ и коррекция результатов собственной работы; - проявление инициативы в условиях командной работы. | - мониторинг качеств личности необходимых для профессиональной деятельности техника |
| ОК.8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | - самостоятельное изучение нормативных документов в области строительства, ремонта и содержания дорог; - участие в работе предметного кружка, секции; - наличие индивидуального плана самообразования и самоконтроль его выполнения | - оценка результатов самостоятельной работы студентов при освоении программы профессионального модуля |
| ОК.9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | - отслеживание тенденций развития в области дорожного строительства. | - наблюдение за организацией деятельности обучающегося в процессе подготовки и проведения в студенческих научно-практических конференциях |

«5» («отлично») – выставляется в случае, когда студент обнаруживает полное понимание профессиональной ситуации, демонстрирует знание нормативных документов, предоставляет задание в полном объеме и в соответствии с эталоном (в соответствии с требованиями инструкций), без затруднения отвечает на видоизмененные дополнительные вопросы;

«4» («хорошо») выставляется в случае, когда студент обнаруживает понимание профессиональной ситуации, демонстрирует знание нормативных документов, предоставляет задание в полном объеме, но с незначительными отклонениями от эталона, которые исправляет самостоятельно по ходу представления работы, отвечает на дополнительные вопросы;

«3» («удовлетворительно») выставляется в случае, когда студент обнаруживает недостаточное понимание профессиональной ситуации,  демонстрирует неуверенно знание нормативных документов, слабо владеет профессиональной лексикой, представляет задание не в полном объеме, при выполнении задания допускает ошибки и устраняет их только под руководством преподавателя, затрудняется при ответах  на дополнительные вопросы;

«2» («неудовлетворительно») выставляется в случае, когда студент обнаруживает полное непонимание профессиональной ситуации, демонстрирует незнание нормативных документов, не может выполнить задание.

Условия выполнения заданий

Количество вариантов заданий для экзаменующегося:

10 варианта  по 2 задания в каждом (количество заданий соответствует  количеству укрупненных групп ПК и ОК в профессиональном модуле)

Время выполнения каждого задания: 90 минут

Экзамен проводится индивидуально в форме устного (письменного) обоснования и практического задания.

Оборудование:

- персональный компьютер;

- кисточки;

- валик;

- трафарет;

Литература для экзаменующихся:

- Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ  ОДМ  218.6.019–2016.

- Сборник нормативных документов по охране труда.-5-е издание с изм. И доп.-М.: ЭНАС,2009.-520с.

- СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги»

- СТО НОСТРОЙ 2.25.43-2011 Автомобильные дороги, устройства обстановки дороги. Часть 2 Нанесение дорожной разметки.

- ГОСТ Р 50597-93  Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

- ГОСТ Р 51256-99 Технические средства организации дорожного движения.

Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические

требования.

- 6.Девисилов В.А. Охрана труда: учебник /В.А.Девисилов. – 5-е изд., перераб.  и доп. – М.; ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013. – 512с.: ил. – (Профессиональное образованте).